4риложение 1

к приказу и.о. Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от «12 »  декабря 2013 года № 09/170

Сводный список медицинской техники на 2013 год (23 лота), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация"

| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микроскоп медицинский | 1 | 5 200 000 | 5 200 000 | РГКП «Научный центр педиатрии и детской хирургии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 2 | Анализатор автоматический исследования гемостаза в комплекте с принадлежностями и реагентами | 1 | 17 294 661,6 | 17 294 661,6 | ГКП на ПХВ «Акмолинская областная больница» Управления здравоохранения Акмолинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 3 | Система рентгеновская медицинская в комплекте | 1 | 28 444 000 | 28 444 000 | РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 4 | Аппарат для искусственной вентиляции легких для детей и новорожденных пациентов | 1 | 14 448 556 | 14 448 556 | ГКП на ПХВ «Городская детская больница №1» акимата города Астана | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 5 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | 1 | 30 820 000 | 30 820 000 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ Управления здравоохранения Актюбинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 6 | Ударно-волновой литотриптер компактный в комплекте. Аппарат флуороскопический/рентгенографический мобильный. | 1 | 46 000 000 | 46 000 000 | КГП на ПХВ «Областная больница» акимата Северо-Казахстанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 7 | Маммографическая система. Система цифровая радиологическая. | 1 | 30 725 504 | 30 725 504 | ГКП на ПХВ «Алматинский региональный онкологический диспансер» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области» акимата Алматинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 8 | Аппарат рентгеновский диагностический переносной в комплекте. Система цифровая радиологическая. | 1 | 9 630 000 | 9 630 000 | ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 9 | Комплекс рентгеновский диагностический. Система цифровая радиологическая. | 1 | 34 533 000 | 34 533 000 | ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 10 | Анализатор автоматический гематологический в комплекте | 1 | 7 438 560 | 7 438 560 | КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 11 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | 1 | 34 385 150 | 34 385 150 | ГККП «Актауский городской родильный дом» Управления здравоохранения Мангистауской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 12 | Анализатор автоматический биохимический в комплекте | 1 | 20 346 077 | 20 346 077 | КГП на ПХВ «Областная больница» акимата Северо-Казахстанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 13 | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для артроскопических операций | 1 | 16 742 035 | 16 742 035 | КГП «Городская больница №1 г.Караганды» управления здравоохранения Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 14 | Анализатор автоматический биохимический в комплекте | 1 | 20 122 217 | 20 122 217 | ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ Управления здравоохранения Актюбинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 15 | Система видеоэндоскопическая | 1 | 22 550 000 | 22 550 000 | ГКП на ПХВ «Акмолинский областной онкологический диспансер» при Управлении здравоохранения Акмолинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 16 | Установка анестезии. Монитор пациента | 1 | 11 785 714 | 11 785 714 | КГП «Костанайская городская больница» Управлекния здравоохранения акимата Костанайской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 17 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте. Монитор пациента | 1 | 10 013 169 | 10 013 169 | КГП «Костанайская городская больница» Управлекния здравоохранения акимата Костанайской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 18 | Ультразвуковая диагностическая система | 1 | 19 307 000 | 19 307 000 | ГКП на ПХВ «Алакольская центральная районная больница» ГУ Управления здравоохранения Алматинской области, акимата Алматинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 19 | Установка анестезии | 1 | 12 083 648 | 12 083 648 | КГП на ПХВ «Кардиологический центр» акимта Северо-Казахстанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 20 | Система цифровой рентгенографии/флюорографии | 1 | 20 500 000 | 20 500 000 | КГП на ПХВ «Экибастузская городская больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | DDP пункт назначения | 120 календарных дней |
| 21 | Анализатор автоматический исследования гемостаза в комплекте с принадлежностями и реагентами | 1 | 17 309 184 | 17 309 184 | КГП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 22 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте с монитором пациента | 1 | 10 301 638 | 10 301 638 | Филиал АО «Железнодарожные госпитали медицины катастроф» - «Актюбинская железнодорожная больница» | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 23 | Анализатор автоматический газов, электролитов и параметров коксометрии в комплекте с принадлежностями и реагентами | 1 | 15 500 000 | 15 500 000 | КГП на ПХВ «Центральная районная больница Жамбылского района» управления здравоохранения акимата Жамбылской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |

Техническая спецификация

Лот  № 1

| № пп | Критерии. | Описание. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ). | Микроскоп медицинский |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.). | 1. Служит для исследования в проходящем свете клеточных и тканевых структур. 2. Позволяет проводить исследования в проходящем свете по методам светлого поля, темного поля, фазового контраста. 3. Является основой для научных (микроскопических) работ на срезах и мазках. 4. Устойчивый штатив дает возможности размещения различных источников света, устройств для поддержания температуры, моторизированного предметного стола. 5. Имеется возможность оснащения инструмента специальной видеокамерой с различными вариантами автоматического анализа изображения.6. Области применения: исследование крови и проб ткани человеческого тела,наблюдение за клеточнымиструктурами, оценка взаимодействий между клетками, их подвижности, роста, потенциальные измерения, цифровые записи |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам). | ICS-оптика больших рабочих расстояний, методы исследования,светлое поле, темное поле, фазовый контраст. Состоит из базовой станины, включающей оси проходящего света с горизонтальной апертурой и диаграфмой осветителя. Полный движущийся диапазон от 45 до 50 мм. (перемещающий диапазон центра – 25 мм). Станина: Источник питания - встроенный. Дисплей - воспроизведение информации. Интерфейс – 1 х RS 232, USB. Функциональные действия: Фокус – механический 2-х ступенчатый. Револьверная головка объектива – не менее чем 6 – ти позиционная. Предметный столик : механический с керамическим анодированным покрытием Оси проходящего света: освещение - галогеновая лампа не менее 12В 50Вт. Конденсор: с возможностью работы в светлом поле, темном поле, режиме фазового контраста. Тубус: С фиксированным углом наклона окуляров 20°, полем зрения не менее 23 мм, с варьируемым делением луча: 100% на окуляры, 0% на фототубус : 0% на окуляры, 100% на фототубус. Наличие фильтров диаметром: 36 мм и 32 мм. Набор фильтров дневного света 36 мм. Конверсионный фильтр 36 мм. Панхроматический зелёный фильтр 32 мм. Фильтр баланс белого 32 мм. Окуляры: 10 х/23 – регулируемые по диоптриям -5/+5. Диаметр поля обзора не менее 23 мм. Объективы: Объектив не ниже класса «Планахроматические» 10x . апертура объектива не менее 0,25 мм фазовый контраст. Объектив не ниже класса «Планахроматические» 20x. апертура объектива не менее 0,45 мм фазовый контраст. Объектив не ниже класса «Планахроматические » 40x. апертура объектива не менее 0.65 мм фазовый контраст. Объектив не ниже класса «Планахроматические » 100x – масляная иммерсия. апертура объектива не менее 1.25 мм фазовый контраст. Блок архивации изображения с монитором, программным обеспечением для морфологических и генетических исследований и специальным принтером. Чехол от пыли. Иммерсионное масло 518 C ISO 8036/1-20ml. Запасная вольфрамовая галогеновая лампа не менее 12V – 50 Watt. Цифровая цветная неохлаждаемая CCD-камера. 3,3 мегапиксельная камера обладает скоростью передачи 39 кадров в секунду для плавной фокусировки и поиска нужного места на препарате. Камера рекомендуется для светопольной и фазовоконтрастной микроскопии. • Сенсор: 1/1,8" цветной. • Максимальное разрешение: 2080 (H) x 1540 (V) (3.3 мегапикселя). Размер пикселя: 3.45 µm x 3.45 µm. • АЦП: 12/8 бит. • Работа с областью интереса: наличие. • Экспозиция: 1 мсек - 4 сек. • Аналоговое усиление: наличие. • Скорость передачи: 2080 (H) x 1540 (V) – 6 сек. • Прогрессивное сканирование: наличие. • Охлаждение: отсутствие. • Интерфейс: FireWire. • Программное обеспечение адаптированное к микроскопу. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений). | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ). | Техническая характеристика комплектующего к МТ. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения). |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1 | Тубус | Бинокулярный фототубус, угол наклона окулярных трубок в бинокулярной насадке не более 20°, деление светового потока 100:0/0:100. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Окуляры | Увеличение 10х, Линейное поле окуляров не менее 23 мм, диоптрийная наводка на резкость для выравнивания изображения в бинокулярной насадке -5/+5. Возможность работы в очках. | 2 шт. |
|  |  | 3 | Объективы | Увеличения 10x, 20х, 40х, 100х масляной иммерсии. Оптическая коррекция объективов планахроматическая. Объективы должны быть свободны от хроматической разности увеличения, иметь свободной от хроматической окраски фон (ХРУ=0%, работа с простыми окулярами Гюйгенса без компенсационного действия) Высота объективов (парфокальность) не менее 45мм. Характеристики объектива 10х Объектив планахроматический 10х должен обладать числовой апертурой не менее 0.25 и рабочим расстоянием не менее 6.0 мм. Характеристики объектива 20х: Объектив планахроматический 20х должен обладать числовой апертурой не менее 0,45 и рабочим расстоянием не менее 0.63 мм. Характеристики объектива 40х: Объектив планахроматический 40х должен обладать числовой апертурой не менее 0,65 и рабочим расстоянием не менее 0.60 мм. Характеристики объектива 100х: Объектив планахроматический 100х с должен обладать числовой апертурой не менее 1,25 и рабочим расстоянием не менее 0.29 мм. | 4 шт. |
|  |  | 4 | Предметный стол | Предметный стол должен быть с керамическим покрытием, стойким к чистке и реактивам, размером 75х50мм. Рукоятка координатного предметного стола должна быть коаксиальной и телескопической (регулироваться по высоте и по плавности хода) | 1 шт. |
|  |  | 5 | Конденсор | Конденсор должен иметь числовую апертуру А= 0,9. Смена режимов конденсора: светлое поле, темное поле 0,65, фазовый контраст 1, 2, 3. Положение и перемещение конденсора: должен иметь возможность перемещения вдоль оптической оси микроскопа и центрироваться с помощью центрировочных винтов относительно оптической оси микроскопа Микроскоп должен иметь регулируемую полевую ирисовую диафрагму | 1 шт. |
|  |  | 6 | Светофильтры | Наличие фильтров диаметром не менее 36 мм и 32 мм: Набор фильтров дневного света не менее 36 мм, Конверсионный фильтр не менее 36 мм и панхроматический зелёный фильтр не менее 32 мм, фильтр баланс белого не менее 32 мм. | 3 шт. |
|  |  | 7 | Осветитель | Галогенный осветитель проходящего света. Осветительная система должна обеспечивать реализацию принципа Келера с галогенным источником света, должна обеспечивать равномерное освещение плоскости предмета при работе с объективами от 10х до 100х Мощность галогенного источника света не менее 12 В 50 Вт. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Блок питания для осветителя | Блок питания галогенной лампы должен быть стабилизирован к перепадам напряжения в сети. Узел крепления галогенной лампы должен обеспечивать удобную сменяемость лампы и самоцентрироваться относительно оптической системы | 1 шт. |
|  |  | 9 | Лампа галогеновая | Мощность галогенного источника света (лампы) не менее 12 В 50 Вт. Узел крепления галогенной лампы должен обеспечивать удобную сменяемость лампы и самоцентрироваться относительно оптической системы. | 2 шт. |
|  |  | 10 | Камера цифровая специальная | Цифровая фото-камера высокого разрешения не менее 5 Мегапикселей, функционирующая по технологии CMOS. Разрешение: 2452 (H) x 2056 (V). Размер пикселя: 3.45 µm x 3.45 µm Размер чипа: 8.5 мм x 7.1 мм Спектральный диапазон чувствительности сенсора 400 -700 нанометров Оцифровка 12 бит на каждый цифровой канал. Время интеграции (отклика) от 10 микросекунд до 4 секунд. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Чехол пылезащитный | Полиэтилен, синего цвета | 1 шт. |
|  |  | 12 | Кабель сетевой | Евро разъем, 240V, 6A | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Блок архивации изображения. | Блок архивации изображения с монитором, программным обеспечением для морфологических и генетических исследований с ЖК монитором, UPS, клавиатура, мышь (адаптированные для данного микроскопа). Программное обеспечение обеспечивает проведение процессов съемки и обработки изображений в области световой микроскопии; полная совместимость и интеграция с микроскопами и их компонентами; захват изображения с черно-белых, цветных, с высоким разрешением и чувствительностью камер; поддержка черно-белых 16 битных и цветных 3х16, 3х8 битных изображений; полная запись всех этапов и параметров съемки; сохранение этой информации в виде мета файлов; создание классификаторов и собственных макросов работы ПО и микроскопа Программное обеспечение имеет дополнительный модуль для ручных измерений и автоматических измерений. | 1 к-т. |
|  |  | 2. | Принтер | Специальный принтер для распечатки результатов. | 1 шт. |
| 5. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам. (с указанием единиц измерения). | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла. (в соответствии с государственным реестром МТ). | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Иммерсионное масло | Иммерсионное масло 518 C ISO 8036/1 | 1 фл. |
|  |  | 2. | Лампа галогенная | Мощность лампы 12В 50 Вт | 2 шт. |

Лот № 2

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Анализатор автоматический исследования гемостаза в комплекте с принадлежностями и реагентами |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Измеряемые параметры: РТ (протромбиновое время) • АРТТ (АЧТВ) • Fbg (фибриноген по методу Clauss) • ТТ (тромбиновое время) Факторы свертывания (внешние и внутренние) • AT-III (антитромбин) • PLG (плазминоген) • Protein С (белок С) • Protein S (белок S) • Heparin • волчаночный антикоагулянт • АРС чувствительность • D-Dimer и др. Производительность: - 120 тестов/ час |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Полностью автоматический анализатор для исследования гемостаза. Три метода измерения: клоттинговый (РТ, АРТТ, Fbg,) Хромогенный (AT-III, PLG, a2AP,PC и др.) - Иммунологический (FWb, D-Dimer). Анализатор осуществляет произвольный доступ одновременно по 15 выбранным параметрам с автоматическим построением калибровочных кривых и контрольных исследований. Прибор предоставляет пять позиций для срочных образцов. Автоматическое предварительное разведение образцов (согласно протоколу), автоматическое разведение при превышении пределов измерений. Возможна постановка на борт анализатора до трех флаконов одного реагента, что удобно при больших объемах исследований. Интеллектуальные возможности программного обеспечения позволяют анализатору исследовать патологические образцы по специальному протоколу, согласно которому при определенных результатах анализатор автоматически проводит уточняющие тесты. 20 файлов для контроля качества. Современный метод контроля качества, основанный на правилах Westgard. Полностью автоматизированный протокол для мульти разведений при поддержке графического дисплея, работающего в специальном параллельном режиме, обеспечивает высокую точность результатов для определения факторов и идентификации ингибирующей активности. Работа с обычными пробирками или с вакутейнерами считывание штрих- кодов, получение данных из внешней лабораторной сети. Автоподача: - Рабочий штатив на 10 образцов. Автоматически пополняется из внутреннего бункера. Возможность загрузки 5 штативов подряд. Контроль качества - Графики <х>, Levy-Jennings, Мониторинг многопараметровый (Westgard Rule) - 540 точек х 20 файлов по 25 параметрам Архив результатов - 1000 образцов (15000 тестов) с коагуляционными кривыми. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Базовый блок | Производительность: - 120 тестов/ час. внешний считыватель штрих кодов. | 1шт. |
|  |  | 2. | Программное обеспечение | Встроенная специализированная информационная программа для анализатора. | 1шт. |
|  |  | 3. | Карусель для штативов | Для автоматической подачи штатива с пробирками. | 1шт |
|  |  | 4. | Штатив для образцов | Приспособление для пробирок с образцами плазмы крови . | 1шт |
|  |  | 5. | Монитор | Сенсорный встроенный монитор. | 1шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Источник бесперебойного питания | Для предохранения аппарата от перегрузок и скачков напряжения 1500 VA (со стабилизатором напряжения и фильтром питания) | 1шт. |
|  |  | 2. | Принтер | черно- белый для распечатки результатов. | 1 шт |
|  |  | 3. | Набор сервисных аксессуаров | Для проведения сервисных работ включает: Сетевой шнур, предохранитель 250В, 5А, сборный поплавковый переключатель №17, для промывочного контейнера М20, указательная метка №678, Контейнер М20 (20л), держатели № 93,97,98,99,110 галогеновая лампа JCR/M (6В 10 Вт) Н20-3L, Полиуретановая туба [внутр. диам - 4 мм] х [внешн. диам. 6 мм], Сборный планшет образца №402 (5 шт./упак.)и т.д | 1-комплект. |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Конические чашки для образцов 4.0 мл | Пластиковая чашка для образца коническая на 4мл - 1х100шт. | 1уп |
|  |  | 2. | Реагент для определения протробинового времени | Thromborel S человеческий тромбопластин содержащий кальций. Уп (10 x 4 мл) | 1уп |
|  |  | 3. | Реагент для определения АЧТВ | Актин® FS реагент, предназначенный для использования при определении АЧТВ: уп (10 x 2.0 мл/ 400 тестов) | 1уп |
|  |  | 4. | Реагент для определения тромбинового времени | Test Thrombin раствор, представляющий собой лиофилизированный бычий тромбин - 10х5мл. | 1уп |
|  |  | 5. | Реагент для определения антитромбин III | Berichrom AT III антитромбин III является плазматическим ингибитором тромбина и активированного фактора Х | 1уп |
|  |  | 6. | Определение активности фактора Вилебранда-автомат | BC® von Willebrand reagent | 1уп |
|  |  | 7. | Реагент для определения фибриногена | Тромбина 100 I. U. раствор, представляющий собой лиофилизированный бычий тромбин - 10х5мл. | 1уп |
|  |  | 8. | Реагент для скрининга LA1 | Реагент для скрининга LA1 | 1уп |
|  |  | 9 | Реагент подтверждающий для LA2 | Реагент подтверждающий для LA2 | 1уп |
|  |  | 10. | Калибратор для определения протромбинового времени | PT –multi calibrator Набор калибраторов, представляющий собой лиофилизированную человеческую плазму уп (6 x 1 мл) | 1уп |
|  |  | 11. | Плазма дефицитная по Фактору VIII | Реагент для определения активности фактора свертывания VIII, в человеческой плазме коагулометрическими методами при диагностике in vitro | 1уп |
|  |  | 12. | Плазминоген | Реагент для определения Berichrom Plasminogen 1 набор 80) | 1уп |
|  |  | 13. | Контроль качества | Контроль Ci-Trol 1 10 x на 1 мл | 1уп |
|  |  | 14. | Контроль качества | Контроль Ci-Trol 2 10 x на 1 мл | 1уп |
|  |  | 15. | Контроль качества | Контроль Ci-Trol 3 10 x на 1 мл | 1уп |
|  |  | 16. | Стандарт для Фибриногена | Раствор, представляющий собой лиофилизированную плазму отобранных здоровых доноров, разбавленную сухим человеческим фибриногеном и стабилизированную раствором гепес буфера уп (6х1мл) | 1уп |
|  |  | 17. | Стандартная плазма | Стандартная человеческая плазма для калибровки параметров: ПВ, АЧТВ, фибриноген, факторов II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, батроксомбиновое время, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, плазминоген, фактор Виллебранда уп (10 x 1.0 мл) | 1уп |
|  |  | 18. | Контрольная плазма N | Control Plasma N контрольная плазма N (норма) - аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, ТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, волчаночные антикоагулянты, фактор Виллебранда | 1уп |
|  |  | 19. | Контрольная плазма P | Control Plasma контрольная плазма P (патология) (аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, фактор Виллебранда) уп (10 x 1.0 мл) | 1уп |
|  |  | 20. | Контроль для LA | Контроль для LA, низкий 6 x на 1 мл | 1уп |
|  |  | 21. | Контроль для LA | Контроль для LA, высокий 6 x на 1 мл | 1уп |
|  |  | 22. | Буфер Оурена вероналовый | Раствор OVB, предназначен для разведений плазмы, представляющий собой смесь барбитала натрия (0.6%), хлорида натрия (0.7%), амилового спирта (10%), гидроксида натрия (11%) в воде, для определения барбитала в моче - 10х15мл | 1уп |
|  |  | 23. | Хлорид кальция 0,025 моль/л | Раствор, который инициирует реакцию коагуляции в методиках гемостаза уп (10х15мл) | 1уп |
|  |  | 24. | Раствор чистящий I | CA Clean раствор, представляющий собой гипохлорит натрия в воде - 1х50мл | 1уп |
|  |  | 25. | Раствор II | промывочный CA Clean предназначен для промывания иглы пробозаборника аппарата. Фасовка: уп (1 x 500 мл) | 1уп |
|  |  | 26. | Набор пустых флаконов для реагентов | Пустые флаконы для реагентов, уп (45х5мл) | 1уп |
|  |  | 27. | Набор пустых флаконов для реагентов | Пустые флаконы для реагентов, уп (45х15мл) | 1уп |
|  |  | 28. | Кюветы | Реакционные пробирки, представляющие собой одноразовые пластиковые пробирки на 1мл - 1х3000шт | 1уп |
|  |  | 29. | Поднос для образцов | Планшет для проведения разведений плазмы в анализаторе. 50 шт в упаковке | 1уп |
|  |  | 30. | Набор чашек для плазмы (1.5 мл) | Пластиковые чашки одноразовые для плазмы на 1,5 мл | 1уп |
|  |  | 31. | Набор чашек для плазмы (3.5 мл) | Пластиковые чашки одноразовые для плазмы на 3,5 мл | 1уп |
|  |  | 32. | α-2 антиплазмин | Berichrom® a2-Antiplasmin | 1уп |

Лот№ 3

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система рентгеновская медицинская в комплекте. |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Система предназначена для проведения хирургических процедур с рентгеноскопическим контролем. Передвижная система получения и визуализации диагностических рентгеновских изображений с С-дугой для использования в операционных комнатах. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Режимы исследований: Диапазон изменения напряжения при рентгенографии – не хуже 40-105 кВ. Непрерывная флюороскопия в диапазоне напряжения – не хуже 40-110 кВ. Пошаговое изменение напряжения – не более 1 кВ. Диапазон времени экспозиции при рентгенографии – не хуже 0-4 сек. Диапазон силы тока при непрерывной низкодозовой флюороскопии – не хуже 0,1-3 мА. Сила тока при непрерывной рентгеноскопии высокого разрешения – не менее 7 мА. Автоматическая функция регулировки параметров рентгеноскопии с целью высокого проникновения при исследовании полных пациентов, а так же при сложных проекциях – наличие. Автоматический контроль дозы излучения в соответствие с особенностями анатомии исследуемой области (например, когда размер области исследования меньше размера усилителя изображений) – наличие. Ножной и ручной выключатели экспозиции – наличие. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № п/п | Наименование комплектующих к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующих к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | С-дуга. | Сбалансированная С-дуга для легкого позиционирования во всех направлениях – 1 шт. Состоит из передвижной стойки С-образного кронштейна для сбора изображений и передвижной просмотровой станции с двумя мониторами для обработки, обзора, архивирования и отображения изображений. Передвижная стойка С-образного кронштейна – 1 шт. Кабельные дефлекторы на колесах С-дуги – наличие. Горизонтальное перемещение – не менее 20 см. Моторизованное вертикальное перемещение – наличие. Диапазон вертикального перемещения – не менее 49 см. Диапазон вращения С-дуги в горизонтальной плоскости – не менее ± 180 град. Орбитальное вращение С-дуги в диапазоне – не менее +90/-45 град. Поворот С-дуги относительно вертикальной оси – не менее +/-10 град. Расстояние излучатель-ЭОП – не менее 98 см. Свободное расстояние между излучателем и приемником внутри С-дуги – не менее 77 см. Рабочая станция – 1 шт. Мобильная просмотровая станция предоставляет пользователю возможности удобной транспортировки, простой установки и оптимальные функции просмотра. Емкость памяти на жестком диске – не менее 2000 изображений. Скорость сохранения на диске – не менее 5 изобр./с. Цифровой процессор – не хуже 16-разрядный видеопроцессор с функциями обработки в режиме реального времени, хранения и наложения. Опция расширения объема памяти – 1 шт. Емкость памяти на жестком диске – не менее 10000 изображений. Скорость сохранения на диске – не менее 8 изобр./с. Опция обработки сосудов + СО2 – 1 шт. Набор функция обработки для исследований сосудов: - Режим субтракционной рентгеноскопии - Режим следа (для получения максимальной непрозрачности сосудов) - Режим маршрутизации - Повторное маскирование (выбор оптимальной маски для субтракции) - Расстановка ориентиров (для формирования несубтракционного фонового изображения для анатомической ссылки) - Сдвиг пикселя в масштабе реального времени (для сведения к минимуму искажений за счет движений) - Отображение следа (создание изображения следа, заключительная обработка) - Режим субтракционной рентгеноскопии с CO2 - Режим следа с CO2 (Белый след) - Режим маршрутизации с CO2. Мониторы с типом матрицы TFT (в комплекте рабочей станции) – 2 шт. Диагональ мониторов – не менее 45 см. Технология TFT, обеспечивающая угол зрения не менее 170 градусов, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении – наличие. Разрешение – не хуже 1280х1024. Максимальная яркость мониторов – не менее 270 канд/м2. Вращение мониторов относительно вертикальной оси – наличие. Крепление мониторов на кронштейне с возможностью складывания экранами друг к другу при транспортировке – наличие. Система цифровой обработки изображения – 1 шт. Система автоматического подавления артефактов и шумов – наличие. Преобразование изображения из позитива в негатив – наличие. Автоматическая настройка яркости и контраста – наличие. Инверсия изображения слева направо и сверху вниз – наличие. Возможность выведения не менее 16 изображений на один монитор (функция мозаичного изображения) – наличие. Масштабирование изображений и просмотр в режиме реального времени – наличие. Точное измерение длин отрезков и углов на изображениях – наличие. Электронные шторки – наличие. Сохранения изображений при съемке со скоростью – не менее 1-5 кадров в сек. Усилитель изображений – 1 шт. Диаметр усилителя изображений – не менее 22 см. Форматы поля зрения усилителя изображений – не менее 3. Квантовая эффективность – не менее 60%. Размер матрицы изображения – не менее 1280х1240. Опция расширения вращения – 1 шт. Орбитальное вращение С-дуги в диапазоне – не менее +90/-45 град. Опция базовый пакет DICOM 3.0 – 1 шт. Интегрированные функции DICOM Print и DICOM Store для хранения и печати рентгеновских изображений – наличие. Лазерный блок для точного позиционирования С-дуги без использования рентгеновского излучения – 1 шт. Длинна волны – 670 нм. Максимальная выходная мощность – не более 5 мВт. Расхождение пучка – не более 10 градусов. Устройство записи медицинских DVD – 1 шт. Записывающее устройство медицинских DVD служит для записи статических или динамических изображений на DVD (DVD+RW) и воспроизведения этих записей на левом мониторе. Стерилизуемые чехлы и арматура для укрепления их на С-дуге – 3 комплекта чехлов. Чехлы для корпуса усилителя изображений, C-образного кронштейна и блока трубки (1 комплект – 3 чехла). Арматура для укрепления чехлов на С- дуге – 1 шт. Средства рентген защиты - 1 комплект. Приспособление для защиты гонад для мужчин – 1 шт. Приспособление для защиты яичников – 1 шт. Рентгенозащитный фартук (размер средний, длинна – не менее 100 см) – 2 шт. Защитный воротник для щитовидной железы – 2 шт. Рентгенозащитные перчатки – 2 пары. Рентгенозащитные очки – 2 шт. | 1 комплект |
|  |  | 2. | Рентгеновский излучатель двухфокусный со стационарным анодом. | 2 фокальных пятна – не менее 0,6/1,4 мм. Неподвижный анод – наличие. Номинальное напряжение на аноде – не менее 110 кВ. Теплоемкость анода – не менее 50000 HU. Встроенный фильтр рентгеновского излучения для снижения поверхностной дозы – наличие. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Генератор R-высоковольтный. | Высокочастотный рентгеновский генератор с микропроцессорным управлением – наличие. Мощность генератора – не менее 3,15 кВт. Автоматическая и ручная коррекция параметров – наличие. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Коллиматор. | Ирисовая диафрагма – наличие. Две вращающиеся полупрозрачные независимо позиционируемые диафрагмы – наличие. Позиционирование диафрагмы по последнему кадру – наличие. Автоматическое диафрагмирование участков поля зрения, на которые попадает прямое излучение – наличие. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Принтер. | Встроенный принтер для печати медицинских изображений на бумаге / прозрачной пленке. Ширина используемой бумаги – 210 мм. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Пульт управления. | Портативный пульт дистанционного управления для доступа у стола к режимам визуализации и основным функциям обработки изображений. Характеристики: - размер детектора - включение / выключение функции субтракции. - обзор. - восстановление предыдущего изображения / серии. - восстановление следующего изображения / серии. - фиксация. - переключатель режимов. - защита изображения / снятие защиты. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Кассетодержатель | Съемный кассетодержатель, который может использоваться для кассеты или кассеты с решеткой – наличие. Размеры кассет: 24 х 24 см или 24 х 30 см. Поворот не менее чем на 360 град. вокруг входного экрана усилителя изображений – наличие. | 1 шт. |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Требование к расходным материалам, изнашиваемым узлам | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  |  | Рентген-пленка | 1 рулон 24х30 | 1 рулон |

Лот № 4

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат для искусственной вентиляции легких для детей и новорожденных пациентов |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Назначение: Вентилятор интенсивной терапии предназначен для респираторной терапии детей и новорожденных с дыхательным объёмом от 2 до 300 мл. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Общие требования: Принцип управления: цикличный, с постоянным объёмом, с контролем давления. Вентилятор должен быть оснащен съёмным цветным сенсорным дисплеем с вращающимся нажимным манипулятором для регулировки и подтверждения параметров не менее 17”. Без использования дополнительного инструментария дисплей может позиционироваться для более удобного обзора пользователем путем поворота вверх-вниз и влево-вправо. Угол поворота вокруг вертикальной оси до 270 градусов. Дисплей может быть отсоединен от тележки вентилятора и размещен на стандартной рейке (например, на реанимационной консоли) на расстоянии до 2,8м от основного блока вентилятора, если того требует эргономика рабочего места врача-реаниматолога. Световой сигнал тревоги виден с любой стороны аппарата. Размещение вентилятора возможно как слева, так и справа от пациента. Аппарат оснащен системой радиочастотного распознавания (RFID), которая, при использовании соответствующих RFID аксессуаров позволяет автоматически распознавать их (например контур пациента), контролировать правильность их подключения и соблюдение интервалов замены. Безопасность: В случае аварийного отключения подачи одного из газов (О2 или сжатого воздуха) аппарат автоматически переключается на вентилирование пациента оставшимся газом, поддерживая, таким образом, бесперебойное вентилирование. Предохранительный клапан: открывается при сбоях в подаче сжатого воздуха (поток подаваемой смеси недостаточен для обеспечения необходимого потока дыхания), позволяет самостоятельное дыхание окружающим воздухом. Аварийный клапан сброса давления автоматически срабатывает при превышении установленного лимита Paw (давление в дыхательных путях). В этом случае выдается сигнал тревожного сообщения. Время питания в случае сбоя электроснабжения от сети с новой и полностью заряженной аккумуляторной батареей - 100 минут. Встроенная аккумуляторная батарея автоматически перезаряжается даже при выключенном, но подсоединенном к сети аппарате. Вентилятор автоматически обнаруживает отсоединение пациента от аппарата и реагирует резким снижением потока, что предотвращает распыление дыхательной смеси из контура пациента в окружающую среду. Функция имеет место в педиатрии и служит одной из мер профилактики внутрибольничных инфекций. Пользовательский интерфейс: Управление аппаратом осуществляется посредством сенсорного дисплея и вращающегося нажимного манипулятора. Параметры одновременно отображаются в цифровом и графическом формате. Дисплей может быть защищен от несанкционированных изменений параметров. Доступны быстрые настройки основных параметров: PEEP (ПДКВ), Pinsp (давление на вдохе), Vt (дыхательный объём), Ti (время вдоха), RR (частота дыхательных циклов), Psupp (давление поддержки). Возможна одновременная настройка двух связанных друг с другом параметров. Дисплей может работать в ночном и дневном режимах. Возможен автоматический переход в заданное время на ночной или дневной режим. Установленный режим вентиляции отображает только те настройки и функции, которые имеют отношение к данному режиму, что предотвращает перегрузку экрана ненужной информацией. Инструкция по эксплуатации интегрирована в пользовательское меню вентилятора и может быть доступна пользователю в любой момент. Доступны не менее трёх шаблонов построения пользовательского интерфейса, каждый из которых может быть, в свою очередь, конфигурируем по заданной пользователем комбинации и последовательности графиков, петель, нумерных величин, трендов и истории тревожных сообщений. Настройки пользовательского интерфейса могут быть защищены паролем от несанкционированных изменений. Порты доступа: USB – 6шт., RS 232 – 3шт. Режимы и методы ИВЛ: PC-CMV Pressure Control-Continuous Mandatory Ventilation - Принудительная постоянная вентиляция с контролем давления с возможностью самостоятельного дыхания (открытая система) в ходе общего дыхательного цикла PC-AC - Pressure Control-Assist Control - Вентиляция с контролем поддержки и давления, позволяющая дышать самостоятельно в ходе общего дыхательного цикла, и при резервной частоте дыхания PC-SIMV Pressure Control-Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation - Прерывистая триггерная вентиляция с контролем давления с возможностью самостоятельного дыхания (открытая система) в ходе общего дыхательного цикла. PC-PSV - Pressure Control-Pressure Support Ventilation - Вентиляция с контролем давления и постоянной минимальной частотой дыхания (резервная частота дыхания) Поддержка самостоятельного дыхания: SPN-CPAP/PS - Spontaneous-Continuous Positive Airway Pressure/Pressure Support - Самостоятельное дыхание с постоянным уровнем положительного давления с или без поддержки давлением. SPN-CPAP/VS - Spontaneous-Continuous Positive Airway Pressure/Volume Support - Самостоятельное дыхание с постоянным уровнем положительного давления с поддержкой или без поддержки объемом. Дополнительные возможности: Apnea ventilation – Вентиляция Апноэ для автоматического перехода в режим принудительной вентиляции с постоянным объемом при остановке дыхания. При возникновении апноэ на дисплее аппарата автоматически выводится диалоговое окно с соответствующими данной ситуации настройками вентиляционных параметров. Apnea Ventilation with auto return – режим вентиляции при апное со стабильной минутной вентиляцией с автоматическим возвратом к поддержке спонтанного дыхания пациента если пациент начал дышать самостоятельно и если спонтанное дыхание достаточно глубокое для адекватоного газообмена. Flow trigger – триггер по потоку используется для синхронизации принудительного дыхания или дыхания с поддержкой давлением с самостоятельным дыханием. Sigh function – функция вздох – более высокий PEEP для профилактики ателектазов. Настраиваемые значения: длительность вздоха, частота вздохов, уровень перемежающегося РЕЕР (ПДКВ). Инспираторный поток и Время нарастания давления (T slope) могут настраиваться во всех режимах вентиляции (кроме HFO) Вычисление индекса С20/С (соотношение комплайнса последних 20 % (C20) дыхания к комплайнсу (C) всего дыхания). Во время дыхания аппарат постоянно определяет фактическое давление и получаемый дыхательный объем. Комплайнс последних 20 % дыхания, определяемый таким образом, устанавливается относительно общего комплайнса. Полученный коэффициент позволяет узнать следующую информацию: – C20/C <1: обнаружено снижение комплайнса в конце вдоха. Возможно, легкие перераздуты. – C20/C >1: обнаружено повышение комплайнса в конце вдоха. Возможно, имеет место восстановление дыхания. – C20/C = 1: изменения комплайнса в конце вдоха не обнаружены. Перераздутие легких и восстановление дыхания отсутствуют. Процедура Эндотрахеальной аспирации: Обнаружение разъединения автоматически; обнаружение восстановления соединения автоматически. Первый этап: обогащение кислородом макс. 3 минуты; Активная фаза (аспирация) макс. 2 минуты; Последний этап: обогащение кислородом макс. 2 минуты. Возможна настройка концентрации О2 (FiO2) для фаз пре- и постоксигенации. Небулизация: интегрированный пневматический небулайзер с длительностью распыления медикаментов на выбор 5, 10, 15, 30 минут Ручной вдох: запускается вручную между двумя автоматическими вдохами. Ручная задержка вдоха: вдох запускается вручную между двумя автоматическими вдохами и может быть продлен до 5 секунд в неонатологии и до 40 секунд в педиатрии. Параметры вентиляции: Параметры вентиляции базируются на типе пациента (неонатология или педиатрия), а так же на весе пациента (для неонатологии) и росте пациента (для педиатрии). Имеется функция автоматического ограничения настроек, не свойственных заданной категории пациентов. Стартовые параметры вентиляции автоматически устанавливаются при введении роста и веса пациента, а так же могут быть настроены по усмотрению пользователя, либо могут использоваться параметры предыдущего пациента. Вес пациента, введенный в начале вентиляции, в дальнейшем может корректироваться с автоматическим пересчетом величин вентиляционных параметров, привязанных к весу пациента. С началом вентиляции границы тревожных сообщений автоматически настраиваются в соответствии с установленными настройками параметров вентиляции. Функция Stand-by – режим ожидания с сохранением установленных параметров. Частота дыхания ЧД: от 0,5 до 150 дыханий в минуту Время вдоxа Ti: от 0,1 до 3 с Максимальное время вдоха для дыхания, регулируемого по потоку, Timax: Дети от 0,1 до 4 с, Новорожденные от 0,1 до 1,5 с Дыхательный объем VT : Дети от 0,02 до 0,3 л , Новорожденные от 0,002 до 0,1 л Поток вдыхаемого газа Поток: Дети и новорожденные от 2 до 30 л/мин. Максимальный поток на вдохе: до 180 л/мин. Давление на вдохе Pinsp: от 1 до 80 мбар Предел давления на вдохе Pmax: от 2 до 100 мбар Концентрация O2 FiO2: от 21 до 100 об.% Положительное давление в конце выдоха PEEP или перемежающееся PEEP ΔintPEEP: от 0 до 35 мбар Чувствительность пускового устройства Пот.триггер: от 0,2 до 5 л/мин Поддержка давлением Psupp: от 0 до 80 мбар Время нарастания поддержки давлением Время↑P: Дети от 0 до 2 с, Новорожденные от 0 до 1,5 с Отображение графиков и петель: Возможно отображение следующих петель: Paw-V (давление в дыхательных путях – объём), Flow-Paw (поток – давление в дых. путях), V-Flow (объём – поток), Ptrach-V (давление в трахее – объём), Flow-Ptrach (поток – давление в трахее). Возможно отображение двойных петель в любой комбинации. Референтная петля (служит для определения динамики респираторной терапии) может быть измерена и записана в любой момент. Возможно отображение времени и даты референтной петли. Возможно отображение референтной петли в сравнении с текущей измеряемой петлёй (петлями). Возможно отображение до 10 спонтанных или принудительных петель (соответственно типу вентилирования). Цветовая дифференциация между референтной и измеряемой петлёй. Петли могут устанавливаться различных размеров и отображаться одновременно с графиками, короткими трендами (графическими и нумерными) и историей тревожных сообщений. Петли могут «замораживаться» для последующего просмотра с отображением соответствующих измеряемых величин. Возможно одновременное отображение до 4 кривых (графиков): Paw (давление), Flow (поток), Vt (объём), etCO2 (капнометрия). Кривые заполнены, что облегчает их визуализацию с расстояния. Кривые могут «замораживаться» для последующего просмотра с отображением соответствующей измеряемой величины в определенное время. Последовательность и отображение петель, кривых, трендов может быть конфигурируема пользователем. Мониторинг давления в дыхательных путях: Измерение давления обеспечивается без дополнительных линий (трубок). Возможно проведение двух независимых измерений давления с использованием двух датчиков: один для измерений, второй для контроля. Автоматическая калибровка датчиков давления. Давление плато Pплато; Положительное давление в конце выдоха PEEP; Пиковое давление на вдохе PIP; Среднее давление в дыхательных путях Pсред; Минимальное давление в дыхательных путях Pmin; Давление в конце вдоха при принудительном дыханииEIP; Внутреннее PEEP, полученное во время процедуры PEEPi Амплитуда давления (от минимума до максимума) при ВЧ ИВЛ ΔPвч Диапазон от –60 до 120 мбар (или гПа, или cmH2O) Мониторинг потока и объёма: Возможна калибровка датчика потока в ручном режиме без прерывания вентиляции. Автоматическая калибровка внутреннего датчика потока осуществляется: - каждые 24 часа; - при каждом включении аппарата; - при настройке концентрации О2; - при небулизации; - при замене датчика потока; - при процедуре эндотрахеальной аспирации. Датчик потока может быть заменен без прерывания вентиляции. Возможность отключения мониторинга потока при необходимости без прерывания вентиляции. Проксимальный датчик потока доступен как в неонатальной, так и педиатрической практике. Общий минутный объем MV: Минимальный минутный объем MVприн; Минутный объем при самостоятельном дыхании MVспон; Диапазон от 0 до 99 л/мин BTPS Дыхательный объем VT: Дыхательный объем на вдохе (без компенсации утечки) при принудительном дыхании VTвд.принуд. Дыхательный объем на выдохе (без компенсации утечки) при принудительном дыхании VTвыд.принуд. Дыхательный объем на вдохе (без компенсации утечки) при самостоятельном дыхании VTвд.спон. Частота дыхания ЧД: Составляющая принудительного дыхания в общей частоте ЧДприн. Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте ЧДспон; Диапазон от 0 до 300 дыханий в минуту Адаптация к утечкам: Аппарат автоматически определяет утечку (при её наличии) в системе дыхательных шлангов пациента. Зафиксированная утечка отображается на дисплее аппарата в процентном значении. При измерениях потока и объёма аппарат автоматически делает поправку на утечку через эндотрахеальную трубку. Аппарат обеспечивает автоматическую адаптацию к утечкам с автоматической настройкой чувствительности триггера. Мониторинг О2: Нерасходуемый парамагнитный датчик О2; Возможность калибровки датчика О2 вручную без прерывания вентиляции. Автоматическая калибровка датчика О2 во время тестирования аппарата.; Автоматическая индикация дефектного датчика О2. Возможность деактивации О2 мониторинга или отключения тревожных сообщений по концентрации О2. Концентрация O2 на вдохе FiO2: Диапазон от 18 до 100 об.% Отображаемые вычисляемые параметры: Минутный объем утечки Mvутеч - Диапазон от 0 до 99 л/мин BTPS. Составляющая самостоятельного дыхания в минутном объеме (%) %Mvспон от 0 до 100 % Податливость (Compliance) - 0 – 650 мл / мбар. Резистентность (Resistance) - 0 – 1000 мбар / (л/с) Поверхностное частое дыхание (RSB) – коэффициент частоты самостоятельного дыхания и дыхательного объема: от 0 до 9999 1/(мин х литр). Тренды: доступны графические 30-минутные и 2-часовые тренды по следующим параметрам: Vt (дыхательный объём), FiO2 (концентрация О2), MV (минутный объём), Pmean (среднее давление в дых путях), RR (частота дыхательных циклов). Тревожных сообщения: Тревожные сообщения отображаются по приоритетности: замечание, предупреждение, тревога. Приоритетность может быть дифференцирована как визуальная и акстическая. Появление тревожного сообщения активирует в свою очередь интегрированную функцию подсказок и рекомендаций для наиболее быстрого разрешения тревожной ситуации. Параметры тревожных сообщений: Объем выдыхаемого в минуту газа MV(высокий / низкий) Давление в дыхательных путях Paw (высокое / низкое), границы тревог автоматически привязаны к установкам данного параметра. Концентрация O2 на вдохе FiO2 (высокая / низкая), границы тревог автоматически привязаны к установкам данного параметра. Частота дыхания ЧД (высокая частота спонтанного дыхания) Мониторинг объема VT (нижний предел аварийного сигнала, если не обеспечивается установленный дыхательный объем) Время тревоги по апноэ Tапноэ (тревога при обнаружении отсутствия дыхательной активности, диапазон от 5 до 60 секунд, выкл.) Время задержки тревоги в случае отсоединения Tрассоед. (диапазон для установки от 0 дo 60 секунд) Аксессуары: Клапан выдоха и инспираторный коннектор могут быть легко удалены для стерилизации. Клапан выдоха, контур пациента и инспираторный коннектор могут стерилизоваться паром при 134 0 С. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Аппарат для искусственной вентиляции легких для детей и новорожденных пациентов | базовый блок с сенсорным съемным цветном дисплеем, диагональ 17", возможность фиксации в любом удобном месте, функция рема ожидания с сохранением рабочих параметров, с сохранением, русифицированное меню, автоматическая компенсация утечек, автоматическое самотестирование при каждом запуске аппарата. Режимы вентиляции: PC-CMV; PC-AC; PC-SIMV; PC-PSV; Поддержка самостоятельного дыхания: SPN-CPAP/PS; SPN-CPAP/VS. | 1шт |
|  |  | 2 | Шланг подачи кислорода | Шланг для подачи сжатого медицинского кислорода, разъём NIST | 1шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Тележка | Тележка на 4 колесах с возможностью блокировки 2 колес, интегрирования увлажнителя дых. смеси и компрессора. | 1шт |
|  |  | 2 | Базовый блок увлажнителя | Энергопотребление 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре 35-40 0 С. Время разогрева – в пределах 30 мин. Звуковая и визуальная тревога при превышении t 0 С в дых. контуре более 43 0 С. | 1шт |
|  |  | 3 | Тестовое легкое | Тестовые имитаторы лёгких (педиатрическое) | 1шт |
|  |  | 4 | Компрессор медицинского воздуха | Компрессор сжатого медицинского воздуха. Энергопотребление 150 Вт. Воздух на выходе: сухой, безмаслянный, давление от 3 до 6 бар. | 1шт |
|  |  | 5 | Небулайзер | Пневматический распылитель лекарственных средств. Синхронизирован с вдохом. Время работы – 30 мин. | 1шт |
|  |  | 6 | Шланг подачи воздуха | Шланг для подачи сжатого медицинского воздуха, разъём NIST | 1шт |
|  |  | 7 | Высокочастотная вентиляция | Pressure Control-High Frequency Oscillation - Постоянная вентиляция с контролем давления с высокочастотными колебаниями при среднем уровне давления. Частота осцилляций: от 5 до 20 Гц. Соотношения вдох-выдох (I:E): 1:1, 1:2, 1:3. Применима как в неонатологии, так и в педиатрии. Функция HFO–Sigh: При высокочастотных колебаниях может быть задан вздох (ЧДвзд.). | 1шт |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  | 1 | Y-образный переходник с датчиком потока | Датчик потока неонатальный с коннектором для встраивания в проксимальную часть дыхательного контура. Принцип действия: термоанемометрия. Стерилизуемый, дезинфицируемый. Проксимальная часть дыхательного контура (тройник) с термоанемометрическим неонатальным датчиком потока. | 1шт. |
|  |  | 2 | Датчик потока | Датчик потока неонатальный термоанемометрический. Стерилизуемый, дезинфицируемый. | Комплект из 5шт. |
|  |  | 3 | Набор шлангов | Многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый. | 1шт. |
|  |  | 4 | Камера увлажнителя | Температура в камере лимитирована до 66 0С. | 1шт. |
|  |  | 5 | Бумажные фильтры | Предназначены для увлажнителя дыхательной смеси. | Комплект из 100шт. |
|  |  | 6 | Набор шлангов HFV | Многоразовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый. Встроенный обогрев для уменьшения образования конденсата. Обладает пониженным комплаинсом (податливостью) и весом в сравнении с обычным дыхательным контуром, что способствует меньшему гашению и лучшей передаче ВЧ колебаний. | 1шт. |
|  |  | 7 | Датчик температуры и потока | Подключается к дыхательному контуру, обеспечивает передачу данных в базовый блок увлажнителя для поддержания сервоконтроля температуры. | 1шт. |

Лот № 5

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система ультразвуковая диагностическая медицинская. |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Универсальная цветовая ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностями работы с высокой частотой кадров для проведения ультразвуковых исследований сердца, сосудов и внутренних органов взрослых и детей с экспертной диагностической точностью. Области применения: - Кардиология; - Ангиология; -Транскраниальные исследования структур и сосудов головного мозга; - Близко расположенные органы и поверхностные структуры; - Органы брюшной полости; - Акушерство; - Гинекология; - Скелетно-мышечная система; - Урология; - Педиатрия; - Неонатология; - Интраоперационные исследования. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Основной блок. Характеристики получения изображения: Операционная система не хуже Widows XP. Программное обеспечение должно быть на русском языке. Формирование ультразвукового луча полностью цифровое. Наличие технологии широкополосного формирования ультразвукового луча. 12-бит A/D конвертеры на физический канал. Количество приемо-передающих каналов не менее 59800. Параллельная обработка данных по не менее 4 каналам. Динамический диапазон не менее 260 Дб. Многочастотное сканирование с возможностью выбора центральной частоты от 1,5 до 13,3 МГц. Независимое переключение частот между режимами: 2D, цветового допплера и спектрального допплера. Динамическая аподизация. Динамическая апертура. Динамическая фокусировка. Количество зон фокусировки не менее 8, зависит от датчика и режима работы. Многолучевое сложносоставное сканирование (лучевой компаундинг). Наличие интеллектуальных тканеспецифичных программ. Отображаемые градации серого не менее 256. Наличие технологии кодированного излучения. Динамическая автоматическая оптимизация изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения. Технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники. - Количество базовых частот не менее 4. - Количество гармонических частот не менее 5. Режимы сканирования: В-режим: - Возможность углового смещения изображения. - Количество зон фокусировки не менее 8. - Максимальная глубина сканирования не менее 30 см. - Максимальная частота кадров не менее 750/ с. - Композитное изображение. - Функция улучшения пространственного разрешения изображения в регионе Zoom. - Наличие технологии "пересекающихся лучей". - Наличие технологии автоматического подавления артефактов. - Наличие технологии двойного фокуса на секторных датчиках. - Наличие технологии автоматической оптимизации 2D-изображения. - Наличие технологии «виртуальной верхушки», расширение ближнего поля визуализации на секторном датчике. - Наличие технологии непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани. М-режим - Цветовой М-режим. - Анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени. - Анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени. - Активация анатомического М-режима на сохраненных кинопетлях. - Совмещение с режимами цветового допплера, тканевого цветового допплера и стресс-эхо (при наличии этих опций). Импульсно-волновой допплер: - Коррекция угла, диапазон не менее ±80 гр. - Коррекция угла не более 1 гр. шаг. - Размер контрольного объема 1 – 15 мм. - Режим HPRF PW. - PRF (Частота повторения импульсов) 250 Гц – 26 кГц. - Минимальная регистрируемая скорость PW не более 0.01 м/с. - Максимальная регистрируемая скорость PW не менее 31 м/с. - Максимальная глубина расположения контрольного объема не менее 30 см. - Возможность независимой коррекции частоты допплера. - Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме последующей обработки. Постоянно-волновой допплер: - Возможность независимой коррекции частоты допплера. - Минимальная регистрируемая скорость CW не более 0.01 м/с. - Максимальная регистрируемая скорость CW не менее 74 м/с. Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей. Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: - Автоматическая корректировка базовой линии. - Автоматическая корректировка шкалы. CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости: -Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании. - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера. - Независимое от В-режима изменение частоты сканирования. - Максимальная частота кадров не менее 300/ с. Цветовое допплеровское картирование по энергии: - Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании. - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера. Недопплеровская цифровая технология точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени. Недопплеровское цветовое кодирование направления потока крови в сосудах в реальном масштабе времени. Триплексный режим в реальном масштабе времени: - В+CFM+PW - B+PD+PW Выведение не менее пяти физиологических кривых на экран монитора. Технология автоматической адаптации параметров сканирования при изменении глубины сканирования. Спектральный тканевой допплер. Режим цветового тканевого допплера в реальном масштабе времени. - Возможность работы в «теневом» режиме. - Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании. - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера. - Независимое от В режима изменение частоты сканирования. - Комбинированное использование с анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным) в режиме реального времени и в режиме последующей обработки. - Максимальная частота кадров не менее 560 сек. Автоматическая оценка амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени: - Кодирование амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени цветом. Цветовое кодирование деформации и скорости деформации миокарда в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях с использованием технологии тканевого допплера: - Комбинированное использование со стандартным и анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным) в режиме реального времени и в режиме последующей обработки Программа автоматического и ручного анализа сохраненных кинопетель: - Извлечение тканевых спектров скорости, амплитуды смещения и мощности рассеяния ультразвука из нескольких сегментов левого желудочка одномоментно; - Извлечение тканевых спектров деформации и скорости деформации из нескольких сегментов левого желудочка одномоментно (при наличии соответствующих опций); - Пакет измерения и анализа спектров скорости, амплитуды смещения, деформации, скорости деформации и мощности рассеяния ультразвука (при наличии соответствующих опций); - Экспорт полученных данных для последующей обработки в статистических пакетах анализа. Режим цифровой недопплеровской качественной и количественной оценки региональной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда. - Оценка продольных векторов сокращения миокарда. - Цветовое и цифровое картирование продольной региональной функции левого желудочка. - Специализированный пакет недопплеровских измерений и вычислений продольной сократительной функции левого желудочка. - Автоматическое формирование отчета недопплеровской оценки продольной сократительной функции левого желудочка. -Автоматическое составление карты продольной сократительной функции левого желудочка в виде «бычьего глаза», основанное на данных недопплеровского анализа. Режим автоматической недопплеровской количественной оценки глобальной сократительной функции левого желудочка, рассчитанной по формуле Симпсона. -Автоматическое оконтуривание полости левого желудочка. -Автоматический расчет частоты сердечного ритма, фракции выброса ЛЖ, минутного объема сердца, ударного объема ЛЖ. Автоматическая оценка синхронности сокращения левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях: - Цветовое кодирование асинхронных участков левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях - Количественная оценка степени асинхронии левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях - Специализированный отчет по результатам оценки синхронности сокращения левого желудочка -Автоматическое вычисление времени асинхронности для сегментов левого желудочка - Максимальная частота кадров не менее 560/ с. Выведение на экран не менее 12 синхронизированных изображений. Панорамное сканирование. Технология виртуального конвекса, конусовидное расширение дистального поля при работе с линейным датчиком Совместимость со стандартом DICOM 3. Запись данных на CD/DVD в формате DICOM 3. Подключение к сети через ETHERNET. Наличие технологии экспорта исследований на USB. Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель: - Создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных - Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве, без потерь пространственного и временного разрешения, «сырые» данные. - Опция поиска пациента/ов по нескольким (до пяти) заданным критериям. Создание групп пациентов, отвечающих определенным критериям. - Экспорт исследований на сменные носители CD-R, DVD-R в формате DICOM «сырые» данные. - Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: - В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс. - PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания. - Режим кинопетли: активация анатомического М-режима. Автоматическое создание отчетов. Включение в отчеты изображений. Редактор отчетов. Измерения и анализ: Проведение измерений и расчетов, сохранение результатов анализа в общую структурированную редактируемую таблицу. Сохранение изображений и кинопетель в стандартных РС форматах: jpg, avi, mpeg. Наличие пакетов расчетов и суммарных заключений для кардиологии, взрослой и детской. Наличие пакетов расчетов и суммарных заключений для ангиологии. Наличие пакетов расчетов и суммарных заключений для урологии. Наличие пакетов расчетов и суммарных заключений для исследований почек. Наличие пакетов расчетов и суммарных заключений для акушерства и гинекологии. Наличие программных и аппаратных функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата. Кинопамять: - Стандартная не менее 300 с; - Наличие режима выведения на экран монитора информации о настройках прибора, иконок сохраненных изображений и кинопетель; - Регулировка скорости прокрутки кинопетли не менее 8 позиций. Устройства для сохранения и чтения информации: Встроенный HDD не менее 160 Гб; Сохранение на USB Flash Card; USB-2.0 порты не менее 4; Видео выход: DVA/VGA. Интерфейс пользователя: Панель управления: - Регулировка перемещения панели управления по высоте не менее 25 см. - Регулировка перемещения панели управления в горизонтальной плоскости. - Интерактивная подсветка клавиатуры. - Наличие встроенной акустической системы. - Полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура. - Держатели для геля и для датчиков с двух сторон. - Возможность программирования пользователем настроек датчиков и приложений. - Программируемые пользователем часто используемые клавиши быстрого доступа. Профессиональный монитор, жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения не менее 17”. - Отображение цвета (Кол-во цветов) не менее 16,7 млн. - Регулировка по вертикали и горизонтали. - Наклон экрана в горизонтальное положение для хранения и безопасной перевозки. - Разрешение не менее 1280 x 960 пик. - Возможность подключения внешнего монитора, DVI. - Количество активных портов для подключения датчиков не менее 4 (не считая порт для карандашного датчика). Наличие модуля ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения. Датчики. Типы датчиков: Многочастотные, широкополосные, высокоплотные электронные датчики. Количество поддерживаемых датчиков 19. Программируемые режимы работы датчиков не менее 40 на каждый датчик. Датчик секторный для кардиологии и транскраниальных исследований. - Диапазон частот 1.5-3.6 МГц. - Число элементов не менее 192. - Угол сканирования не менее 90 гр. - Контактная поверхность 20 х 28 мм. Конвексный датчик для абдоминальных исследований. - Диапазон частот 1.8-6.0 МГц. - Число элементов не менее 128. - Угол обзора 58 гр. - Размер линзы 17 х 65 мм. Внутриполостной конвексный датчик для абдоминальных, акушерских, гинекологических и урологических исследований. - Диапазон частот 4.0–11.0 МГц. - Число элементов не менее 128. - Угол обзора 133 гр. - Размер линзы 17 х 21 мм. Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии. - Диапазон частот 3.5-10.0 МГц. - Число элементов не менее 192. - Область визуализации 44 мм. - Контактная поверхность 14 х 53 мм . Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии. - Диапазон частот 6.0-13.0 МГц. - Число элементов Не менее 192. - Область визуализации 38 мм. - Контактная поверхность 14 х 47 мм. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Системный блок. | Количество активных портов для подключения датчиков не менее 4 (не считая порт для карандашного датчика). Встроенный HDD не менее 160 Гб. Кинопамять стандартная не менее 300 с. Многочастотное сканирование с возможностью выбора центральной частоты от 1,5 до 13,3 МГц. Динамический диапазон не менее 260 Дб Максимальная частота кадров не менее 750/с. ZOOM: 8-ми кратное увеличение : Наличие B-Flow/BFI- Недопплеровская визуализация кровотока в сосудах Наличие Smart Depth- Автоматическое изменение настроек в зависимости от глубины сканирования Наличие Strain Imaging & Strain Rate Imaging- Технология Strain Imaging Наличие Q-Analysis- Модуль расширенного анализа сохраненных данных, данных тканевого допплера Наличие Automated Function Imaging- Модуль автоматического определения региональной сократительной функции ЛЖ. Наличие AutoEF- Модуль автоматического определения фракции выброса ЛЖ. Наличие Tissue Synchronization Imaging- Технология определения синхронности сокращения ЛЖ. Наличие Ob Application (Obstetrics)- Расширенный пакет измерений и анализа, акушерство и гинекология | 1 шт. |
|  |  | 2. | Монитор. | Профессиональный монитор, жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения не менее 17 дюймов. - Отображение цвета (Кол-во цветов) не менее 16,7 млн. - Регулировка по вертикали и горизонтали. - Наклон экрана в горизонтальное положение для хранения и безопасной перевозки. - Разрешение не менее 1280 x 960 пик. - Возможность подключения внешнего монитора, DVI. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Датчик секторный фазитронный мультичастотный. | Матричный секторный датчик для кардиологии и транскраниальных исследований. - Диапазон частот 1.5-3.6 МГц. - Число элементов не менее 192. - Угол сканирования не менее 90 гр. - Контактная поверхность 20 х 28 мм. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Датчик конвексный мультичастотный. | Конвексный датчик для абдоминальных исследований. - Диапазон частот 1.8-6.0 МГц. - Число элементов не менее 128. - Угол обзора 58 гр. - Размер линзы 17 х 65 мм. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Датчик внутриполостной мультичастотный. | Внутриполостной конвексный датчик для абдоминальных, акушерских, гинекологических и урологических исследований. - Диапазон частот 4.0–11.0 МГц. - Число элементов не менее 128. - Угол обзора 133 гр. - Размер линзы 17 х 21 мм. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Датчик линейный мультичастотный. | Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии. - Диапазон частот 3.5-10.0 МГц. - Число элементов не менее 192. - Область визуализации 44 мм. - Контактная поверхность 14 х 53 мм. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Датчик линейный мультичастотный. | Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии. - Диапазон частот 6.0-13.0 МГц. - Число элементов не менее 192. - Область визуализации 38 мм. - Контактная поверхность 14 х 47 мм. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Термическое устройство для печати изображений и текстов. | Цифровой термопринтер черно-белый. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Источник бесперебойного питания. | Мощность не менее 2.0 кВт | 1 шт. |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № п/п | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Бумага для принтеров. | Бумага для термопринтера. | 1 рулон. |
|  |  | 2. | Гель для ультразвуковых исследований. | Гель для ультразвуковых исследований, не менее 250 мл. | 1 флакон. |

Лот № 6

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Ударно-волновой литотриптер компактный в комплекте. Аппарат флуороскопический/рентгенографический мобильный. |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Область применения: Безнаркозное экстракорпоральное использование ударных волн для дробления различных конкрементов (ЭУВЛ). Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ). |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Мобильная универсальная система состоит из: - Модуля ударных волн; - Системы рентгеновской локализации; - Мобильного процедурно-операционного стола. Система должна позволять проведение следующих лечебных процедур: - Эффективной дезинтеграции методом ДЛТ (дистанционной литотрипсии) конкрементов во всех отделах мочевыводящего тракта. Характеристики ударно-волновой системы: Принцип генерации ударных волн: электро- магнитный. Фокусировка ударной волны: неизнашивающаяся силиконовая линза. Проведение лечения без анестезии – наличие. Глубина проникновения: не менее 150 мм. Количество регулируемых энергетических уровней: не более 9. Средний размер фокуса: не менее 6,7 (латерально) х 79 (аксиально) мм. Гарантийный ресурс терапевтической головки: не менее 2-х миллионов импульсов. Наличие замкнутой водяной системы с автоматической дегазацией и подогревом. Контакт источника ударных волн с пациентом через водяную подушку, ступенчатая автоматическая регулировка. Расположение терапевтической головки на изоцентрической консоли с тремя шарнирами. Подведение терапевтической головки под разными углами, не менее 36 фиксированных позиций и парковочная позиция. Проведение лечения в положении терапевтической головки над столом и под столом. Пульт управления ударными волнами должен быть дистанционным. Интерфейс пользователя: Ручной пульт должен управлять следующими функциями: Пуск ударной волны; Частота ударных волн; Интенсивность ударных волн; Регулировка глубины проникновения фокуса; Информация об общем количестве ударов; Информация о количестве ударов на пациента; Информация о состоянии системы и сигналы об ошибках. Характеристики системы визуализации: Наличие мобильной рентгеновской С-дуги сопрягаемой с ударно-волновым блоком механическим соединением. Возможность простого отсоединения мобильной рентгеновской С-дуги от ударно-волнового блока и использования ее для самостоятельной диагностики без ограничений - наличие. Возможность одновременной ультразвуковой и рентгеновской визуализации для локализации и мониторинга процесса дробления камня - наличие. Рентгеновская система: Генератор: Высокочастотный моноблок, не менее 40 кГц и мощностью не менее 3.0 кВт, 110 кВ. Рентгеновская трубка: Фиксированный анод с двойным фокусом 0,6 и 1,5 мм. ЭОП: не менее 9 дюймов, три поля: 21,5/16/12 см. Диафрагма: Моторизованная ирисовая диафрагма. Коллиматор: Электроприводной ирисный коллиматор. TV-камера: CCD-камера высокого разрешения, поворот камеры не менее 360°. Обработка изображений: Удерживание последнего кадра (LIH); Инверсия изображения по вертикали и горизонтали. Монитор: Плоский жидкокристаллический монитор, не менее 17 дюймов, на кронштейне; Поворот изображения не менее 360°. Режим флюороскопии: Диапазон напряжения: 40 – 110 кВ. Токовый диапазон: 0,25 – 7,5 мА. Режим рентгенографии: Диапазон напряжения: 40 – 110 кВ; Диапазон: 1-125 мАс. Память и обработка изображения: Удерживание последнего кадра; Инверсия картинки влево / вправо; Подавление шумов; Увеличение контрастности по кромкам. Технические характеристики С-дуги: Орбитальное движение С-дуги не менее 123°. Диапазон наклона С-дуги не менее ± 12,5°; Вертикальное движение С-дуги не менее 500 мм; Горизонтальное движение С-дуги не менее 210 мм; Вращение С-дуги не менее ± 270°; Питание: 115/230 В ±10%, 50/60 Гц, 16 А. Стол для пациента: Транспортабельный, универсальный электроприводной стол. Наличие сменных рентгенопрозрачных секций стола из углеродного волокна. Свободный доступ к пациенту со всех сторон. Не менее 2 скоростей перемещения для быстрой ориентации и высокоточного позиционирования. Компенсируемый по высоте наклон стола. Диапазон регулировки высоты (по оси z): не менее 350 мм. Диапазон продольного перемещения (по оси х): не менее 350 мм. Диапазон продольного перемещения (по оси y): не менее 200 мм. Диапазон наклона стола симметричный в обоих направлениях (ось k): ± 15°. Высокая скорость перемещения (по осям x и y): не менее 20 мм/сек. Высокая скорость перемещения (по оси z): не менее 10 мм/сек. Скорость наклона: не менее 0,6 °/сек. Функции памяти: не менее 3 запоминаемых позиции. Ручной пульт управления для регулировки функций перемещения стола. Дека стола, общая длина: не менее 2295 мм. Дека стола, общая ширина (вкл. боковые направляющие): не менее 780 мм. Высота стола (с подстилкой): 730 - 1080 мм. Головная секция стола: не менее 665 мм×780 мм. Вставная средняя секция стола: не менее 650 мм×780 мм. Вставная ножная секция стола, длинная: не менее 980 мм×780 мм. Максимальная масса пациента: не менее 180 кг. Максимальная нагрузка ножной секции: не менее 30 кг. Масса стола не менее 250 кг. Принадлежности: Средняя секция стола с 1 вырезом для ЭУВЛ и 1 вставкой. Ножная секция. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Генератор высокочастотный. | Высокочастотный моноблок, не менее 40 кГц и мощностью не менее 3 кВт, 110 кВ. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Терапевтическая головка. | Гарантийный ресурс терапевтической головки не менее 2-х миллионов импульсов. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Кронштейн терапевтической головки. | Расположение терапевтической головки на изоцентрической консоли с тремя шарнирами. Возможность подведения терапевтической головки под разными углами, не менее 36 фиксированных позиций и парковочная позиция. Возможность проведения лечения в положении терапевтической головки над столом и под столом. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Пульт управления. | Пульт управления ударными волнами – дистанционный. Ручной пульт должен управлять следующими функциями: Пуск ударной волны; Частота ударных волн; Интенсивность ударных волн; Регулировка глубины проникновения фокуса; Информация об общем количестве ударов; Информация о количестве ударов на пациента; Информация о состоянии системы и сигналы об ошибках. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Электромагнитный источник ударной волны. | Глубина проникновения: не менее 150 мм. Количество регулируемых энергетических уровней: не менее 9. Средний размер фокуса: 6,7 (латерально) × 79 (аксиально) мм. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Устройство электронно-оптическое. | Не менее 9 дюймов, три поля: 21,5/16/12 см. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Коллиматор. | Электроприводной ирисный коллиматор. | 1 шт. |
|  |  | 8. | Монитор. | Плоский жидкокристаллический монитор, не менее 17 дюймов, на кронштейне | 1 шт. |
|  |  | 9. | Стол пациента. | Транспортабельный, универсальный электроприводной стол. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № п/п | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. |  |  |  |

Лот № 7

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ). | Маммографическая система Система цифровая радиологическая |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности). | Область применения маммографической системы: Предназначенна для исследования молочных желез у женщин в стандартных и косых проекциях. Обеспечивает непревзойденное качество изображения и имеет легкие в управлении функции. Область применения системы цифровой радиологической: Настольный дигитайзер для компьютерной рентгенографии должна обеспечивать высокое качество, необходимое для цифровой маммографии, а также для выполнения любых обшерадиографических исследований. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам). | Система автоматической установки экспозиции должна давать возможность делать высококачественные снимки независимо от типа пленки и экранов. Так же должна служить для оптимизации контрастности и для распознавания характеристик молочной железы. Современный тип функции должен позволять автоматически регулировать напряжение на аноде (Авто-кВ). Функция ASP должна облегчать работу на приборе, так как дает возможность быстрой и последовательной установки с индивидуальными характеристиками следующих позиций: правая прямая (RCC), левая прямая (LCC), правая косая (RMLO), левая косая (LMLO). Компрессия должна осуществляться с программируемым уровнем силы сжатия (до 20 кг). Система MICOM должна быть разработана для уменьшения дискомфорта во время исследований. Степень компрессии должна постоянно контролироваться компьютером. Автоматическая декомпрессия должна снимать давление сразу после снимка. Особенности маммографической системы: Высоковольтный генератор рентгеновских лучей, оснащенный высокочастотной инверторной системой, должен обеспечивать высокий уровень выходного сигнала, высокую производительность системы и наилучшее качество излучения. Должна использоваться микрофокусная рентгеновская трубка, способствующая повышенной точности диагностирования. Должна определяться толщина и плотность сдавленной молочной (грудной) железы, автоматически устанавливается оптимальное напряжение рентгеновской трубки. Возможность отрегулировать положение датчика системы автоматической установки экспозиции. Должна существовать возможность выбора между большим и маленьким размером датчика системы автоматической установки экспозиции в соответствии с величиной молочной (грудной) железы. В частности, данная функция должна обеспечивать постоянную рентгенографию с использованием системы автоматической установки экспозиции при незначительной величине молочных (грудных) желез. Наличие возможности автоматического регулирования, позиции датчика, системы автоматической установки экспозиции в соответствии с углом вращения С-дуги (направление проекции). Основные параметры: - Стабильная пропускная способность благодаря инверторной системе генератора - Микропроцессорный автоматический контроль экспозиции (Авто-кВ) - Автоматическое снятие компрессии после экспозиции - Высококачественная рентгеновская трубка с двумя фокусами - Высокая чувствительность волоконного отсеивающего растра - 19 ступеней плотности - 2 точных коллимационных формата Радиографические данные: - большая фокусная точка: 22-39кВ, 85 мА, 1-600 мАс - малая фокусная точка: 22-35 кВ, 15 мА, 1-100 мАс Генератор: Тип: - высокочастотный инвертер Радиографические данные: - большая фокусная точка 22-35кВ, 1-600 мАс - малая фокусная точка 22-35кВ, 1-100 мАс Контроллер: Тип: - микропроцессорный контроль - цифровой дисплей - транзисторный детектор Режимы: - ручной и микропроцессорный автоматический контроль экспозиции Установка вольтажа: 22-35 кВ Детектор: Диодный Рентген трубка: Тип: Бериллиевый корпус Молибденовая трубка с вращающимся анодом Размер фокусного пятна: 0,3/0,1 мм Вращающийся анод: 300 ТЕ Угол прицеливания: 16 градусов Фильтрация: - бериллиевый корпус толщиной 0,63 мм - дополнительный фильтр Типы фильтров: - 0,03 мм Молибденовый фильтр - 0,5 мм Алюминиевый фильтр - метод включения: Автоматическое включение при установке вольтажа Радиографический стенд: С-дуга: - вертикально 560-1340 мм - поворот вправо 180˚, влево 160˚ Компрессия: - ручной и электрический (Micom контролируемая компрессия) - автоматическое или ручное освобождение - Расстояние фокус-пленка: 600 мм фиксированная дистанция Вертикальный стенд: - модулятор: Совершающий возвратно-поступательное движение 4:1 91 линий Электрические характеристики: - ток: 1 фаза, 200-230 В, 50/60 Гц - мощность: 5 кВт за 5 секунд работы - потребляемая мощность в режиме ожидания: 0,8 кВ - максимальный линейный ток: 26 A Условия эксплуатации: -Диапазон температур: От 5° до 40°C -Относительная влажность: от 30% до 75% -Атмосферное давление: от 700 ГПа до 1060 ГПа -Газовая среда: Работать только в рентгеновской комнате, избегать контакта с горючими газами Требования к хранению: -Диапазон температур: от -25° до 40°C -Относительная влажность: от 10% до 95% без образования конденсата, предназначено для хранения в помещении. -Атмосферное давление: от 700 ГПа до 1060 ГПа Высоковольтный кабель: -Номинальное напряжение: 60 кВ постоянного тока -Испытательное напряжение изоляции: 90 кВ постоянного тока/10 мин -Номинальный ток в проводнике: 31 А Дигитайзер - устройство для считывания и стирания информации с запоминающих пластин. - исполнение - настольное. Эргономика - горизонтальный кассетоприёмник. - Контрастное разрешение сбора данных - 20 бит на пиксель Контрастное разрешение вывода на процессор - 16 бит на пиксель Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. - производительность: для маммографии: 24х30 см - 32 кассета в час; 18х24 см - Геометрическая разрешающая способность - 20 пикселей на мм Геометрическое разрешение для маммографии: 24х30 см - 4710 x 5844 пикселей 4644 пикселей. Кассеты с запоминающими пластинами - встроенный в каждую кассету микрочип для записи и передачи данных 38 кассет в час. , 18х24 см – 3510х4644 пикселей. Программное обеспечение: Программное обеспечение для обработки маммографических изображений, функции: Специализированное интегрированное Программное Обеспечение для маммографии Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений Полная совместимость Программного Обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. Настраиваемая фильтрация шумов. Увеличение резкости изображения. Инверсия (негатив/позитив). Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость) Внесение пояснений на изображение Автоматическая нормализация изображения Ручное и автоматическое масштабирование Выделение изменений плотности тканей. Возможность хранения на рабочей станции до 20 000 изображений Возможность печати нескольких изображений на 1 листе термографической плёнки. Форматы экспортируемых данных - DICOM 3.0, JPEG, XML. Русскоязычный интерфейс пользователя. Соответствие стандартам: IHE, DICOM 3.0. Рабочая станция - аппаратное обеспечение рабочей станции - управляющий блок базы данных медицинских изображений. - процессор, не ниже: Intel Core TM 2 Duo Жесткий диск (HD) - 2 х 500 Гб RAID ОЗУ - 2 Гб. - привод 16X CD - RW и DVD - RW. Встроенная сетевая карта 10/100/1000. - высокоточная видеокарта с высоким разрешением. Лицензионная ОС Windows 7 Монитор LCD - 19". - поддержка разрешения - 1280 х 1024. Цифровой термографический принтер -Технология печати - прямая термография. - Исполнение настольное. - Разрешающая способность - 508 dpi - Формат выводимых на печать изображений - DICOM - Интерфейсы: Ethernet 10/100, RS232 - Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD Производительность: - 8"x10" - 140 листов в час -14"x17" – 75 листов в час - Геометрическое разрешение для маммографии: 8"x10" - 3828х4958 пикселей, 10"x12" - 4892x5810 пикселей. - Геометрическое разрешение для общей рентгенографии: 8"x10" - 3852х4880 пикселей, 14"x17" - 6992х8368 пикселей. - Русскоязычный интерфейс пользователя. 2 лотка по 100 листов двух размеров в прямом доступе Питание: 220 Вольт (50 - 60 Гц) - Пленка для термографического принтера не чувствительна к видимому свету, заправка пленки в принтер на свету. Каждая пачка пленки должна содержать встроенный чип, содержащий информацию о партии пленки, типе пленки, количестве листов, сроке годности. Пистолет биопсийный для многократного использования Биопсийный пистолет для многократного использования. Биопсийный пистолет должен быть выполнен из нержавеющей стали, анодного алюминия и тефлоновой ходовой части. Биопсийный пистолет должен позволять забирать гистологические пробы высокого качества, и одновременно, минимизировать риск повреждения ткани. Мощная пружина должна обеспечивать высокую скорость ввода иглы для быстрого и полного забора пробы. При извлечении пробы не требуется вынимать иглу из пистолета. Полностью металлический корпус. Возможность стерилизации. Стерилизация окисью этилена; биосовместима. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Рентгеновский генератор | Тип-Высокочастотный инвертер: Радиографические данные - Большая фокусная точка 22-35кВ, 1-600 мАс Малая фокусная точка 22-35кВ, 1-100 мАс | 1 шт. |
|  |  | 2. | Рентгеновская трубка | Тип - Бериллиевый корпус Молибденовая трубка с вращающимся анодом: Размер фокусного пятна - 0,3/0,1 мм: Вращающийся анод – 300 ТЕ: Угол прицеливания - 15 градусов: Фильтрация - Бериллиевый корпус толщиной 0,5 мм | 1 шт. |
|  |  | 3. | Радиографический стенд | С-дуга - Вертикально 700 мм Поворот вправо 180˚, влево 180 ˚ :Компрессия - Ручной и электрический (Micom контролируемая компрессия Автоматическое или ручное освобождение: SID - фиксированная дистанция 650 мм Подкасетник 18х24 | 1 шт. |
|  |  | 4. | Вертикальный стенд | Модулятор - Совершающий возвратно-поступательное движение 4:191 линий | 1 шт. |
|  |  | 5. | Микропроцессорный автоматический контроль экспозиции | Дает возможность делать высококачественные снимки независимо от типа пленки и экранов. Так же служит для оптимизации контрастности и для распознавания характеристик молочной железы. Современный тип функции позволяет автоматически регулировать напряжение на аноде (Авто-кВ). | 1 шт. |
|  |  | 6. | Аппарат для биопсии | Приставка для биопсии с отверстием | 1 шт. |
|  |  | 7. | Дигитайзер | Устройство для считывания и стирания информации с запоминающих пластин. Исполнение - настольное. Контрастное разрешение сбора данных - 20 бит на пиксель Контрастное разрешение вывода на процессор - 16 бит на пиксель Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. Производительность: Для маммографии: 24х30 см - 32 кассета в час; 18х24 см - Геометрическая разрешающая способность - 20 пикселей на мм Геометрическое разрешение для маммографии: 24х30 см - 4710 x 5844 пикселей 4644 пикселей. | 1 шт. |
|  |  | 8. | Рабочая станция с клавиатурой, мышью и кабелями (рабочее место врача) | Аппаратное обеспечение рабочей станции - управляющий блок базы данных медицинских изображений. Процессор, не ниже: Intel Core TM 2 Duo Жесткий диск (HD) - 2 х 500 Гб RAID ОЗУ - 2 Гб. Привод 16X CD - RW и DVD - RW. Встроенная сетевая карта 10/100/1000. Высокоточная видеокарта с высоким разрешением. Лицензионная ОС Windows 7 Монитор LCD - 19". Поддержка разрешения - 1280 х 1024. | 1 шт. |
|  |  | 9. | Программное обеспечение для рабочего место врача | Программное обеспечение для обработки маммографических изображений, функции: Специализированное интегрированное Программное Обеспечение для маммографии Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений Полная совместимость Программного Обеспечения с DICOM 3.0. Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. Настраиваемая фильтрация шумов. Увеличение резкости изображения. Инверсия (негатив/позитив). Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость) Внесение пояснений на изображение Автоматическая нормализация изображения Ручное и автоматическое масштабирование Выделение изменений плотности тканей Возможность хранения на рабочей станции до 20 000 изображений Возможность печати нескольких изображений на 1 листе термографической плёнки. Форматы экспортируемых данных - DICOM 3.0, JPEG, XML. Русскоязычный интерфейс пользователя. Соответствие стандартам: IHE, DICOM 3.0. |  |
|  |  | 10. | Кассеты пластиковые с фосфорными пластинами | Кассеты с запоминающими пластинами Встроенный в каждую кассету микрочип для записи и передачи данных 24х30 см | 4 шт. |
|  |  | 11. | Кассеты пластиковые с фосфорными пластинами | Кассеты с запоминающими пластинами Встроенный в каждую кассету микрочип для записи и передачи данных 18х24 см | 4 шт. |
|  |  | 12. | Цифровой термографический принтер для печати радиологических изображений | Технология печати - прямая термография. Исполнение - настольное. Разрешающая способность - 508 dpi Формат выводимых на печать изображений - DICOM Интерфейсы: Ethernet 10/100, RS232 Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD Производительность: - 8"x10" - 140 листов в час -14"x17" - 75 листов в час Геометрическое разрешение для маммографии: 8"x10" - 3828х4958 пикселей, 10"x12" - 4892x5810 пикселей. Геометрическое разрешение для общей рентгенографии: 8"x10" - 3852х4880 пикселей, 14"x17" - 6992х8368 пикселей. Русскоязычный интерфейс пользователя. 2 лотка по 100 листов двух размеров в прямом доступе Питание: 220 Вольт (50 - 60 Гц) | 1 шт. |
|  |  | Дополнительно |
|  |  | 13. | Свинцовая защита | Свинцовые фартуки | 1 шт. |
|  |  | 14. | Стабилизатор | Устройство для автоматического поддержания стабильного напряжения в сети | 1 шт. |
|  |  | 15. | Источник без перебойного питания | 3000кВт | 1 шт. |
|  |  | 16. | Пистолет биопсийный для многократного использования | Биопсийный пистолет выполнен главным образом из нержавеющей стали, анодного алюминия и тефлоновой ходовой части | 1 шт. |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Маммографиченская пленка | Пленка для термографического принтера не чувствительна к видимому свету, заправка пленки в принтер на свету. Каждая пачка пленки содержит встроенный чип | 1 упаковка (100 шт.) |
|  |  | 2 | Игла биопсийная | калибр (g) -14 длиной (см) - 10, стерильная, однократного применения | 1 упаковка (10шт.) |
|  |  | 3 | Игла биопсийная | калибр (g) -16 длиной (см) - 10, стерильная, однократного применения | 1 упаковка (10 шт.) |

Лот № 8

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ). | Аппарат рентгеновский диагностический переносной в комплекте Система цифровая радиологическая |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности). | Аппарат рентгеновский диагностический переносной предназначен для выполнения рентгеновских снимков внутренних органов нетранспортабельных больных в условиях больничных палат, а также в полевых экспедиционных и других нестационарных условиях. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам). | Аппарат должен быть снабжён тубусом для выполнения дентальных рентгеновских снимков. Аппарат должен легко передвигается на 4-х колесах-роликах. Граница поля облучения должна определяется световым центратором. Конструкция должна обеспечивать перевозку аппарата любым видом транспорта, в том числе легковыми автомобилями . Моноблок вертикального штатива с рентгеновской трубкой должен свободно перемещается вдоль и поперек колонны, вращается вокруг своей оси. Установленное рабочее напряжение на трубке не должно зависеть от колебания напряжения и сопротивления электросети. Управление снимками должно производится микропроцессорным пультом управления с жидкокристаллическим дисплеем, отражающим параметры снимка и сообщения самодиагностики. Аппарат должен быть укомплектован дистанционным беспроводным ИК-включением высокого напряжения на расстоянии до 10 метров. Параметры питающего устройства (не хуже): - мощность питающего устройства, кВт, не менее -3 - частота формирования высокого напряжения, кГц, не менее-100 - диапазон количества электричества, мАс- 1-150 - диапазон изменения напряжения, кВ- 40-120 - время снимка: при большом фокусе, сек.-0.05-3.0 при малом фокусе, сек.-0.02-3.0 - количество программ органавтоматики (базовое / с расширением), не менее-60/760 - время готовности к снимку из транспортного положения, мин, не более-5 Параметры рентгеновской трубки в моноблоке: - размер большого фокуса, мм, не более - 0.5 - размер малого фокусов, мм, не более - 1.5 Способ получения изображения - плёночный Вращение фокусного пятна трубки: - вокруг горизонтальной оси моноблока- ± 180 ° - от наложения окном вниз- + 210 ° Горизонтальное перемещение фокусного пятна трубки от оси колонны- 620 +50 мм Нижнее положение фокусного пятна от пола- 360 -50 мм (окном вверх) Верхнее наложение фокусного пятна- 1750 +50 мм (окном вниз) Условия применения изделия: - напряжение сети, частота; однофазная электрическая сеть, 220(±10%) В, 50(±1) Гц - сопротивление сети, Ом, не более -1 Комплектность: основание, питающее устройство, пульт управления, моноблок с диафрагмой и рентгеновской трубкой, штатив, кнопка снимков, кабели Усилие перемещение: - аппарата по ровной поверхности не более - 100 Н - моноблока на штативе не более - 40 Н Система цифровая радиологическая: Характеристики не хуже: Геометрическая разрешающая способность – 10 пикс./мм. Контрастное разрешение, не менее, бит на пиксель – 12. Совместимость - Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. Производительность, не менее: 35х43 см - 60 кассет в час 24х30 см – 71 кассета в час 18х24 см – 76 кассет в час 15х30 см – 82 кассеты в час Геометрическое разрешение, не хуже: 35х43 см - 3480x4248 пикселей 24х30 см - 2328x2928 пикселей 18х24 см - 1728x2328 пикселей 15x30 см – 1440 x 2928 пикселей. Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений на основе ПК. Система должна обеспечивать следующие функции: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Полная совместимость программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Настраиваемая фильтрация шумов. - Автоматическое подавление решетки. - Увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Возможность просмотра и аналитической обработки рентгенограмм с дополнительной рабочей станции - Возможность печати снимков разных пациентов на одном листе плёнки - Форматы экспортируемых и импортируемых данных - DICOM 3.0, BMP, JPEG. - Русскоязычный интерфейс пользователя. Соответствие стандартам: IHE DICOM 3.0 Аппаратное обеспечение станции обработки изображений, не хуже: - ПК - Intel Core TM 2 Duo Processor E6550 - Жесткий диск (HD) – 2х250 Gb - ОЗУ - 2 Gb. - Привод 16X CD – RW и DVD – RW. - Встроенная сетевая карта 10/100/1000. - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением. - Лицензионная ОС - Монитор LCD - 19”. - Поддержка разрешения - 1280 х 1024. Цифровой настольный термографический принтер для быстрого вывода изображений в формате DICOM: Цифровой настольный принтер для печати радиологических изображений должен обеспечивать характеристики не хуже: - Разрешающая способность - 320 dpi. - Интерфейсы: Ethernet 10/100. - Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD - Производительность: 11”x14” - 80 листов в час 14”x17” – 60 листов в час - Геометрическое разрешение: 11”x14” - 3300х4256 пикселей 14”x17” - 4256х5174 пикселей - Русскоязычный интерфейс пользователя. - Питание: 220 V (50 - 60 Hz) Комплект поставки: - сканирующая система, в комплекте: дигитайзер -1 шт, - рабочая станция - управляющий блок базы данных медицинских изображений в комплекте с монитором 19”, клавиатурой, мышью -1 шт. - комплект кассет с пластинами 35х43 см – 1, шт 24х30 см – 1 шт, 18х24 – 1шт. - настольный термографический принтер -1 шт. - инструкция по эксплуатации на русском языке на все оборудование -1 шт. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1 | Основание | Встроенное питающее, 4 колеса – 2 стопорящихся, частота генерации – 100 кГц. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Колонна | вертикальная, разборная, материал Д16Т, кв. 48х48х4, h суммарная – 1900 мм. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Штанга | Стягивающая штанга, стопорящаяся, материал ст.3 с цинковым покрытием. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Штанга |  | 1 шт. |
|  |  | 5 | Штанга |  | 1 шт. |
|  |  | 6 | Кассетодержатель | под размер кассет 43 см. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Каретка | цельносварная из материала ст.3 лист 3 с подшипниковыми направляющими, механизмом перемещения и стопорения. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Кабель | экранированные кабеля с быстросъемными разъемами. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Кабель |  | 1 шт. |
|  |  | 10 | Кнопка управления | проводная | 1 шт. |
|  |  | 11 | Пульт управления | Управление снимками должно производится микропроцессорным пультом управления с жидкокристаллическим дисплеем, отражающим параметры снимка и сообщения самодиагностики. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Моноблок с диафрагмой | Параметры рентгеновской трубки в моноблоке: - размер большого фокуса, мм, не более - 0.5 - размер малого фокусов, мм, не более - 1.5 | 1 шт. |
|  |  | 13 | Штатив с основанием | Габариты - 1940х870х700 (мм) | 1 шт. |
|  |  | 14 | Комплект запасных частей | Ручка, Колпачок, Шайба уплотнительная, Кольцо, Прокладка, Лампа | 1 комплект. |
|  |  | 15 | Комплект инструмента и принадлежностей | Провод заземления Ключ Евророзетка открытой проводки с заземлением | 1 комплект. |
|  |  | 16 | Инфракрасный дистанционный комплект включения высокого напряжения "ДУ-ИК" | укомплектован дистанционным беспроводным ИК-включением высокого напряжения на расстоянии до 10 метров | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 | Система цифровая радиологическая | Характеристики не хуже: Геометрическая разрешающая способность – 10 пикс./мм. Контрастное разрешение, не менее, бит на пиксель – 12. Совместимость - Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. Производительность, не менее: 35х43 см - 60 кассет в час 24х30 см – 71 кассета в час 18х24 см – 76 кассет в час 15х30 см – 82 кассеты в час Геометрическое разрешение, не хуже: 35х43 см - 3480x4248 пикселей 24х30 см - 2328x2928 пикселей 18х24 см - 1728x2328 пикселей 15x30 см – 1440 x 2928 пикселей. Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений на основе ПК. Система должна обеспечивать следующие функции: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Полная совместимость программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Настраиваемая фильтрация шумов. - Автоматическое подавление решетки. - Увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Возможность просмотра и аналитической обработки рентгенограмм с дополнительной рабочей станции - Возможность печати снимков разных пациентов на одном листе плёнки - Форматы экспортируемых и импортируемых данных - DICOM 3.0, BMP, JPEG. - Русскоязычный интерфейс пользователя. Соответствие стандартам: IHE DICOM 3.0 Аппаратное обеспечение станции обработки изображений, не хуже: - ПК - Intel Core TM 2 Duo Processor E6550 - Жесткий диск (HD) – 2х250 Gb - ОЗУ - 2 Gb. - Привод 16X CD – RW и DVD – RW. - Встроенная сетевая карта 10/100/1000. - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением. - Лицензионная ОС - Монитор LCD - 19”. - Поддержка разрешения - 1280 х 1024. Цифровой настольный термографический принтер для быстрого вывода изображений в формате DICOM: Цифровой настольный принтер для печати радиологических изображений должен обеспечивать характеристики не хуже: - Разрешающая способность - 320 dpi. - Интерфейсы: Ethernet 10/100. - Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD - Производительность: 11”x14” - 80 листов в час 14”x17” – 60 листов в час - Геометрическое разрешение: 11”x14” - 3300х4256 пикселей 14”x17” - 4256х5174 пикселей - Русскоязычный интерфейс пользователя. - Питание: 220 V (50 - 60 Hz) Комплект поставки: Сканирующая система, в комплекте: дигитайзер -1 шт, Рабочая станция - управляющий блок базы данных медицинских изображений в комплекте с монитором 19”, клавиатурой, мышью -1 шт. Комплект кассет с пластинами 35х43 см – 1, шт 24х30 см – 1 шт, 18х24 – 1шт. Настольный термографический принтер -1 шт. Инструкция по эксплуатации на русском языке на все оборудование -1 шт. | 1 шт. |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Пленка термографическая | 20 х 25 см (8 х 10 дюймов) | 1 упаковка (упаковка=100 листов) |
|  |  |  |  | 25 х 30 см (10 х 12 дюймов) | 1 упаковка (упаковка=100 листов) |
|  |  |  |  | 35 х 43 см (14 х 17 дюймов) | 1 упаковка (упаковка=100 листов) |

Лот № 9

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ). | Комплекс рентгеновский диагностический Система цифровая радиологическая |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности). | Назначение: аппарат предназначен для рентгенодиагностики больных в стационарных условиях. Область применения: Предназначен для рентгеноскопии, томографии, Получения прицельных снимков, Получения снимков при проведении общей рентгенографии. Гастроэнтерология, миелография, педиатрия, урология и гинекология, травматология, экстренная медицина. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам). | Питание комплекса от трехфазной сети общего назначения номинальным напряжением 380 В (действующее значение напряжения) с отклонениями напряжения, не связанными с работой комплекса, от плюс 10 % до минус 10 % и частотой (50 ( 1) Гц. Состав комплекса: - Устройство рентгеновское питающее с пультом управления; - Телеуправляемый поворотный стол-штатив; - Излучатель с рентгеновской трубкой; - Усилитель рентгеновского изображения с телевизионной камерой; - Растр отсеивающий; - Диафрагма; - Ширма рентгенозащитная малая; - Комплект кабелей; - Комплект принадлежностей; - Поручни; - Рама для равномерного распределения веса рентгеновского аппарата; - Стол для мониторов и управляющих консолей. Дополнительные комплектующие: - Система цифровая радиологическая; - Стабилизатор напряжения – 100 кВт - Проявочная машина Устройство рентгеновское питающее с пультом управления: Рабочая частота, кГц - не менее 200 Мощность, кВт, не менее – 50 Диапазон напряжения, с шагом 1 кВ: - при рентгенографии, кВ - 40 – 150 - при рентгеноскопии, кВ - 40 – 125 Диапазон силы тока, - графия; мА - 10 – 630 - скопия; мА - 0,5-10 Время экспозиции: - при рентгенографии, мс - 1 – 6300 - при рентгеноскопии, мин. - 0 - 10 Диапазон количества электричества, не хуже мАс - 0,1 – 1000 Программирование анатомических программ управления, шт. – 1024 Режим установки параметров рентгеноскопии - автоматический и ручной Выбор размера фокуса рентгеновской трубки - автоматический и ручной Наличие автоматической самокалибровки при каждой экспозиции Телеуправляемый поворотный стол-штатив: Телеуправляемый поворотный стол–штатив должен обладать техническими характеристиками не хуже: Диапазон наклона стола с изменяемой скоростью движения, град. - +90 / -30 Скорость изменения наклона стола, град. в сек., не менее – 6 Автоматическая остановка стола, град. - в положении «0º» Размеры подвижной деки стола, мм, не менее - 2100x740 Размеры рентгенопрозрачной площади стола, мм, не менее - 1958x556 Вращение рентгеновской трубки, не менее, град.: – 90/+180 Диапазон плавного изменения фокусного расстояния источник-приёмник, мм., не менее - 1000-1500 Расстояние пациент – плёнка, мм, не более. - 75 Расстояние пациент – УРИ, мм. не более – 97 Минимальная высота деки стола, мм, не более - 830 Диапазон поперечного перемещения деки стола с автоцентрированием, не менее, мм – 350, со скоростью 50 мм/сек. Диапазон продольного перемещения колонны с излучателем и ЭСУ, не менее, мм – 1344 Наличие режима плавного старта и остановки движения деки стола, для комфорта пациента Наличие возможности управления всеми перемещениями комплекса непосредственно с консоли управления, расположенной на столе Наличие возможности сохранения в памяти до трех положений стола для различных видов исследований Грузоподъёмность деки стола, не менее, кг., без ограничений передвижений- 200 Угол наклона колонны, (со скоростью градусов/сек - 11,2), град., не менее: ± 40 Наличие возможности получения косых проекций на обоих краях стола Зона охвата пациента без его репозиционирования, не менее, мм - 1774 Компрессия - моторизованная, с регулируемой степенью нагрузки, кг - 3-15 с шагом 0,5 Наличие томографии без механической тяги Проведение томографии в любом положении стола Количество углов/скоростей при томографии - 4 угла; 4 скорости Томографические снимки при углах, градусов - 7, 20, 30, 45 Диапазон плавного изменения томографического слоя, не менее, мм - 0-350 с шагом, не более, 1 Наличие режима автоматического увеличения томографического слоя Фокусное расстояние при томографии, не менее, мм. - 1140 Наличие возможности получения томографического и обычного снимка на одном и том же листе плёнки Тип дисплея пульта управления столом – цветной графический Экранно-снимочное устройство Формат применяемых кассет, см - от 13х18 до 35х43 Продольное и поперечное центрирование и определение формата кассеты – автоматическое Формат деления плёнки - 1 / 2 / 3 / 4 продольно и 4/6 поперек Режим быстрой последовательности снимков, не хуже - 2 изображения за 1 сек. Наличие режима парковки отсеивающей решётки Наличие режима парковки компрессионного устройства Излучатель с рентгеновской трубкой: Рентгеновская трубка с вращающимся анодом, параметры не хуже: Максимальная допустимая мощность, не менее - 20/ 50 кВт Фокусное пятно, мм - 0,6 / 1,2 Теплоёмкость анода, кНu, не менее – 300 Усилитель рентгеновского изображения с телевизионной камерой: ЭОП с номинальным размером входного поля, дюйм, не менее - 9” Диаметр полей УРИ, дюйм, не хуже - 9”/6”/4” Разрядность А/Ц конвертора CCD камеры, бит, не хуже – 10 Функция запоминания последнего кадра - наличие ССD матрица, пикселей, не хуже - 752×582 Диагностический монитор, размер, дюйм, не менее – 17” Тип дисплея монитора - ЖК, монохром Растр отсеивающий: Решетка с отношением 10:1 Диафрагма: Прямоугольная, источник света галогеновая лампа, фильтрация 0.5 mm Al eq @ 100 kV Ширма рентгенозащитная малая: 1000*800 1 мм. Ph h Дополнительные комплектующие: Система цифровая радиологическая: Характеристики не хуже: Геометрическая разрешающая способность – 10 пикс./мм. Контрастное разрешение, не менее, бит на пиксель – 12. Совместимость - Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. Производительность, не менее: 35х43 см - 60 кассет в час 24х30 см – 71 кассета в час 18х24 см – 76 кассет в час 15х30 см – 82 кассеты в час Геометрическое разрешение, не хуже: 35х43 см - 3480x4248 пикселей 24х30 см - 2328x2928 пикселей 18х24 см - 1728x2328 пикселей 15x30 см – 1440 x 2928 пикселей. Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений на основе ПК. Система должна обеспечивать следующие функции: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Полная совместимость программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Настраиваемая фильтрация шумов. - Автоматическое подавление решетки. - Увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Возможность просмотра и аналитической обработки рентгенограмм с дополнительной рабочей станции - Возможность печати снимков разных пациентов на одном листе плёнки - Форматы экспортируемых и импортируемых данных - DICOM 3.0, BMP, JPEG. - Русскоязычный интерфейс пользователя. Соответствие стандартам: IHE DICOM 3.0 Аппаратное обеспечение станции обработки изображений, не хуже: - ПК - Intel Core TM 2 Duo Processor E6550 - Жесткий диск (HD) – 2х250 Gb - ОЗУ - 2 Gb. - Привод 16X CD – RW и DVD – RW. - Встроенная сетевая карта 10/100/1000. - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением. - Лицензионная ОС - Монитор LCD - 19”. - Поддержка разрешения - 1280 х 1024. Цифровой настольный термографический принтер для быстрого вывода изображений в формате DICOM: Цифровой настольный принтер для печати радиологических изображений должен обеспечивать характеристики не хуже: - Разрешающая способность - 320 dpi. - Интерфейсы: Ethernet 10/100. - Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD - Производительность: 11”x14” - 80 листов в час 14”x17” – 60 листов в час - Геометрическое разрешение: 11”x14” - 3300х4256 пикселей 14”x17” - 4256х5174 пикселей - Русскоязычный интерфейс пользователя. - Питание: 220 V (50 - 60 Hz) Комплект поставки: - сканирующая система, в комплекте: дигитайзер -1 шт, - рабочая станция - управляющий блок базы данных медицинских изображений в комплекте с монитором 19”, клавиатурой, мышью -1 шт. - комплект кассет с пластинами 35х43 см – 1, шт 24х30 см – 1 шт, 18х24 – 1шт. - настольный термографический принтер -1 шт. - инструкция по эксплуатации на русском языке на все оборудование -1 шт. Стабилизатор напряжения 100 кВт Проявочная машина Размеры Площадь основания: 65 х 80 см Ширина: 65 см Глубина: 84 + 14 см вводного устройства Высота: 38 см Вес Вес машины без химреактивов: 60 кг С заполненными емкостями: 69 кг Объём рабочих емкостей с готовыми химреактивами Проявитель: 0,9 л Фиксаж: 0,9 л Промывка: 0,9 л Скорость транспортировки плёнки 28,5 см/мин Время обработки до получения готового сухого снимка 3 мин Производительность 60 плёнок в час Время разогрева 7 мин Сушка Инфракрасная сушка Электрическое подключение 50 Гц 230 В 1500 Вт макс. 50 Гц 200-240 В 1500 Вт макс. 50 Гц 120 В 1500 Вт макс. 50 Гц 100-120 В 1500 Вт макс. Стандартная комплектация Проявочная машина Бачки для регенерации раствора (2,5 или 5 литров) Дополнительные принадлежности Штуцер для подключения к водопроводу Светозащитная крышка Переключатель "дополнительной регенерации" Обрабатываемые размеры плёнки Максимальная ширина: 36 см Минимальный размер: 10 х 10 см |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1 | Устройство рентгеновское питающее с пультом управления | Рабочая частота, кГц - не менее 200 Мощность, кВт, не менее – 50 Диапазон напряжения, с шагом 1 кВ: - при рентгенографии, кВ - 40 – 150 - при рентгеноскопии, кВ - 40 – 125 Диапазон силы тока, - графия; мА - 10 – 630 - скопия; мА - 0,5-10 Время экспозиции: - при рентгенографии, мс - 1 – 6300 - при рентгеноскопии, мин. - 0 - 10 Диапазон количества электричества, не хуже мАс - 0,1 – 1000 Программирование анатомических программ управления, шт. – 1024 Режим установки параметров рентгеноскопии - автоматический и ручной Выбор размера фокуса рентгеновской трубки - автоматический и ручной Наличие автоматической самокалибровки при каждой экспозиции | 1 шт. |
|  |  | 2 | Телеуправляемый поворотный стол-штатив | Телеуправляемый поворотный стол–штатив должен обладать техническими характеристиками не хуже: Диапазон наклона стола с изменяемой скоростью движения, град. - +90 / -30 Скорость изменения наклона стола, град. в сек., не менее – 6 Автоматическая остановка стола, град. - в положении «0º» Размеры подвижной деки стола, мм, не менее - 2100x740 Размеры рентгенопрозрачной площади стола, мм, не менее - 1958x556 Вращение рентгеновской трубки, не менее, град.: – 90/+180 Диапазон плавного изменения фокусного расстояния источник-приёмник, мм., не менее - 1000-1500 Расстояние пациент – плёнка, мм, не более. - 75 Расстояние пациент – УРИ, мм. не более – 97 Минимальная высота деки стола, мм, не более - 830 Диапазон поперечного перемещения деки стола с автоцентрированием, не менее, мм – 350, со скоростью 50 мм/сек. Диапазон продольного перемещения колонны с излучателем и ЭСУ, не менее, мм – 1344 Наличие режима плавного старта и остановки движения деки стола, для комфорта пациента Наличие возможности управления всеми перемещениями комплекса непосредственно с консоли управления, расположенной на столе Наличие возможности сохранения в памяти до трех положений стола для различных видов исследований Грузоподъёмность деки стола, не менее, кг., без ограничений передвижений- 200 Угол наклона колонны, (со скоростью градусов/сек - 11,2), град., не менее: ± 40 Наличие возможности получения косых проекций на обоих краях стола Зона охвата пациента без его репозиционирования, не менее, мм - 1774 Компрессия - моторизованная, с регулируемой степенью нагрузки, кг - 3-15 с шагом 0,5 Наличие томографии без механической тяги Проведение томографии в любом положении стола Количество углов/скоростей при томографии - 4 угла; 4 скорости Томографические снимки при углах, градусов - 7, 20, 30, 45 Диапазон плавного изменения томографического слоя, не менее, мм - 0-350 с шагом, не более, 1 Наличие режима автоматического увеличения томографического слоя Фокусное расстояние при томографии, не менее, мм. - 1140 Наличие возможности получения томографического и обычного снимка на одном и том же листе плёнки Тип дисплея пульта управления столом – цветной графический Экранно-снимочное устройство Формат применяемых кассет, см - от 13х18 до 35х43 Продольное и поперечное центрирование и определение формата кассеты – автоматическое Формат деления плёнки - 1 / 2 / 3 / 4 продольно и 4/6 поперек Режим быстрой последовательности снимков, не хуже - 2 изображения за 1 сек. Наличие режима парковки отсеивающей решётки Наличие режима парковки компрессионного устройства | 1 шт. |
|  |  | 3 | Излучатель с рентгеновской трубкой | Рентгеновская трубка с вращающимся анодом, параметры не хуже: Максимальная допустимая мощность, не менее - 20/ 50 кВт Фокусное пятно, мм - 0,6 / 1,2 Теплоёмкость анода, кНu, не менее – 300 | 1 шт. |
|  |  | 4 | Усилитель рентгеновского изображения с телевизионной камерой | ЭОП с номинальным размером входного поля, дюйм, не менее - 9” Диаметр полей УРИ, дюйм, не хуже - 9”/6”/4” Разрядность А/Ц конвертора CCD камеры, бит, не хуже – 10 Функция запоминания последнего кадра - наличие ССD матрица, пикселей, не хуже - 752×582 Диагностический монитор, размер, дюйм, не менее – 17” Тип дисплея монитора - ЖК, монохром | 1 шт. |
|  |  | 5 | Растр отсеивающий | Решетка с отношением 10:1 | 1 шт. |
|  |  | 6 | Диафрагма | Прямоугольная, источник света галогеновая лампа, фильтрация 0.5 mm Al eq @ 100 kV | 1 шт. |
|  |  | 7 | Ширма рентгенозащитная малая | 1000*800 1 мм. Ph h | 1 шт. |
|  |  | 8 | Комплект кабелей |  | 1 комп. |
|  |  | 9 | Комплект принадлежностей |  | 1 комп. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 | Система цифровая радиологическая | Характеристики не хуже: Геометрическая разрешающая способность – 10 пикс./мм. Контрастное разрешение, не менее, бит на пиксель – 12. Совместимость - Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. Производительность, не менее: 35х43 см - 60 кассет в час 24х30 см – 71 кассета в час 18х24 см – 76 кассет в час 15х30 см – 82 кассеты в час Геометрическое разрешение, не хуже: 35х43 см - 3480x4248 пикселей 24х30 см - 2328x2928 пикселей 18х24 см - 1728x2328 пикселей 15x30 см – 1440 x 2928 пикселей. Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений на основе ПК. Система должна обеспечивать следующие функции: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Полная совместимость программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Настраиваемая фильтрация шумов. - Автоматическое подавление решетки. - Увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Возможность просмотра и аналитической обработки рентгенограмм с дополнительной рабочей станции - Возможность печати снимков разных пациентов на одном листе плёнки - Форматы экспортируемых и импортируемых данных - DICOM 3.0, BMP, JPEG. - Русскоязычный интерфейс пользователя. Соответствие стандартам: IHE DICOM 3.0 Аппаратное обеспечение станции обработки изображений, не хуже: - ПК - Intel Core TM 2 Duo Processor E6550 - Жесткий диск (HD) – 2х250 Gb - ОЗУ - 2 Gb. - Привод 16X CD – RW и DVD – RW. - Встроенная сетевая карта 10/100/1000. - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением. - Лицензионная ОС - Монитор LCD - 19”. - Поддержка разрешения - 1280 х 1024. Цифровой настольный термографический принтер для быстрого вывода изображений в формате DICOM: Цифровой настольный принтер для печати радиологических изображений должен обеспечивать характеристики не хуже: - Разрешающая способность - 320 dpi. - Интерфейсы: Ethernet 10/100. - Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD - Производительность: 11”x14” - 80 листов в час 14”x17” – 60 листов в час - Геометрическое разрешение: 11”x14” - 3300х4256 пикселей 14”x17” - 4256х5174 пикселей - Русскоязычный интерфейс пользователя. - Питание: 220 V (50 - 60 Hz) | 1 шт. |
|  |  | 2 | Стабилизатор напряжения | 100 кВт | 1 шт. |
|  |  | 3 | Проявочная машина | Размеры Площадь основания: 65 х 80 см Ширина: 65 см Глубина: 84 + 14 см вводного устройства Высота: 38 см Вес Вес машины без химреактивов: 60 кг С заполненными емкостями: 69 кг Объём рабочих емкостей с готовыми химреактивами Проявитель: 0,9 л Фиксаж: 0,9 л Промывка: 0,9 л Скорость транспортировки плёнки 28,5 см/мин Время обработки до получения готового сухого снимка 3 мин Производительность 60 плёнок в час Время разогрева 7 мин Сушка Инфракрасная сушка Электрическое подключение 50 Гц 230 В 1500 Вт макс. 50 Гц 200-240 В 1500 Вт макс. 50 Гц 120 В 1500 Вт макс. 50 Гц 100-120 В 1500 Вт макс. Стандартная комплектация Проявочная машина Бачки для регенерации раствора (2,5 или 5 литров) Дополнительные принадлежности Штуцер для подключения к водопроводу Светозащитная крышка Переключатель "дополнительной регенерации" Обрабатываемые размеры плёнки Максимальная ширина: 36 см Минимальный размер: 10 х 10 см | 1 шт. |
| 5. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Пленка термографич. | 20 х 25 см (8 х 10 дюймов) | 1 упаковка (упаковка =100 листов) |
|  |  |  |  | 25 х 30 см (10 х 12 дюймов) | 1 упаковка (упаковка =100 листов) |
|  |  |  |  | 35 х 43 см (14 х 17 дюймов) | 1 упаковка (упаковка =100 листов) |

Лот № 10

| № пп | Критерии. | Описание. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ). | Анализатор автоматический гематологический в комплекте |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.). | Количество измеряемых параметров - 22 параметров (включая полную дифференцировку лейкоцитов на 5 субпопуляции, включая эозинофилы и базофилы). Тип насосов: перистальтические насосы (не требуется внешний пневматический модуль). Принцип измерения клеток – импедансный метод измерения. Принцип дифференцировки лейкоцитов – проточная цитометрия на основе запатентованного лазерного модуля дифференцировки лейкоцитов. Производительность: не менее 50 анализов в час. Определяемые параметры (22) + гистограммы: Эритроциты (RBC); Средний объем эритроцита (MCV); Распределение эритроцитов (RDW); Лейкоциты (WBC); Лимфоциты (LYM) -относительное содержание; Тромбоциты (PLT - относительное содержание; Моноциты (MON) - относительное содержание; Нейтрофилы (NEU) - относительное содержание; Эозинофилы (EOS) - относительное содержание; Базофилы (BAS)- относительное содержание; Лимфоциты (LYM) –абсолютное содержание; Моноциты (MON) - абсолютное содержание; Нейтрофилы (NEU) - абсолютное содержание; Эозинофилы (EOS) - абсолютное содержание; Базофилы (BAS) - абсолютное содержание; Гемоглобин (HGB); Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH); Гематокрит (HCT); Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC); Распределение тромбоцитов (PDW); Тромбокрит (PCT); Средний объем тромбоцита (MPV). Гистограммы:гистограммы распределения тромбоцитов/эритроцитов по объему (PLT/RBC Histogram) гистограммы распределения лейкоцитов по объему (WBC Histogram). Дополнительно анализатор выдает следующие диагностические сообщения: Лейкоцитоз; Лейкопения; Нейтрофилия; Нейтропения; Лимфоцитоз; Лимфопения; Моноцитоз; Базофилия; Эозинофилия; Бластные клетки; Незрелый гранулоциты; Сдвиг влево; Атипичные лимфоциты; Анемия; Анизоцитоз; Микроцитоз; Гипохромия; Тромбоцитоз; Тромбопения. Пределы измерения - WBC – не менее 300 тыс/мкл (в автоматическом режиме без предварительного разведения). HGB< 299г/л. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам). | Возможность выбора режима измерения СВС (8 параметров) или СВС+WBC (22 параметра). Готовность к работе в течение одной минуты после включения. Тип реагентов: открытая реагентная система. Объем образца – цельная венозная кровь – 55 мкл. Капиллярный режим образца – 20 мкл. Педиатрический режим - объем образца – 10 мкл. Микро режим – объем образца – 10 мкл. Макро режим – объем образца – 55 мкл. Диаметр апертуры 80 мкм (RBC),100 мкм (WBC). Вывод результатов, гистограмм и контрольных графиков на встроенный жидкокристаллический сенсорный дисплей с тонкопленочной технологией с разрешением 320(240 пикселей. Управление анализатором: с помощью жидкокристаллического дисплея (LCD) 5.5 дюймов, с лампой подсветки и кнопками сенсорного экрана. Флаг эозинофилов - специальное сообщение для повышенных эозинофилов. CV для основных параметров - WBC < 2%, RBC < 1.5%, MCV<1%, PLT < 4%. Изменяемый диапазон физиологических норм для каждого параметра. Результаты выдаются с флагами при выходе за установленные нормы. Возможность установки дополнительных критических значений. Очистка апертуры гидравлическая и электрическая (HV-разряд). Апертура полностью экранирована от внешних воздействий. Встроенная система для контроля состояния апертуры. Автоматическая очистка апертуры после каждого анализа. Калибровка: автоматическая (по калибратору), по факторам (ручная). Контроль качества - 3-уровневый контроль на основе графиков Леви-Дженнингса и программы контроля качества для калибровки WBC, RBC, PLT, HGB, HCT (MCV), RDW и MPV, вычисления среднего значения и коэффициента вариаций, а также контроля качества X-R (норма, высокие и низкие), L & J, XB, XD(CV, X10(CV. Архив результатов - не менее 400 образцов и гистограмм для 50 образцов в памяти прибора. Анализатор удаляет протеины крови или частички пыли из проема крышек для предотвращения затора после каждого подсчета. Даже при возникновении затора, анализатор автоматически удаляет затор и проводит повторный подсчет образца. Компьютерный интерфейс - двухсторонний интерфейс по USB-порту. Встроенный термопринтер. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений). | № пп | Наименование комплектующегок МТ (в соответствии с государственным реестром МТ). | Техническая характеристика комплектующего к МТ. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения). |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Анализатор автоматический гематологический | Основой блок располагает специальным лазерным модулем и встроенным программным алгоритмом,для анализа распределение лейкоцитов по трем параметрам, четко разделяя на пять основных субпопуляций ,встроенный принтер, встроенной системой для контроля состояния апертуры. Шнур питания в комплекте с заземляющим проводом, предохранителем 3.0A с задержкой срабатывания и предохранителем 1.6 A. | 1-комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 | Источник бесперебойного питания со стабилизатором напряжения. | Для предохранения аппарата от перегрузок и скачков напряжения1500VА (со стабилизатором напряжения и фильтром питания). | 1 шт. |
|  |  | 2 | Трубка разбавителя (маркировка голубым цветом). | Силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Трубка детергента (маркировка зеленым цветом). | Силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Трубка для отходов (маркировка красным цветом). | Силиконовая трубка для удаления отходов из анализатора в контейнер слива. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Комплект трубок сборка | Комплект силиконовых трубок для перистальтического насоса в анализатор.(2 шт\комплект). | 1 комплект |
|  |  | 6 | Трубка (маркировка белого цвета). | Комплект силиконовых трубок для проводимости жидкостей в анализаторе. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Контейнер для отходов | Пластиковый контейнер(10л).для сбора отходов силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Комплект трубок (маркировка желтого цвета). | Силиконовая трубка для удаления отходов из анализатора. | 1 комплект. |
|  |  | 9 | Комплект трубок (маркировка черного цвета). | Комплект силиконовых трубок для проводимости жидкостей в анализаторе. | 1 комплект |
|  |  | 10 | Игла для забора крови. | Игла для забора крови из пробирки. | 1 шт. |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам. (с указанием единиц измерения). | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла. (в соответствии с государственным реестром МТ). | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Комплект фильтров | Комплект фильтров предназначен для фильтрации от сгустков крови (1 комплект- 2 шт.). | 1 комплект |
|  |  | 2 | Изотонический раствор красный. | Раствор для разведения клеток крови. Буферный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводности и осмолярности. Канистра - 20л. | 3 кан. |
|  |  | 3 | Промывающий раствор зеленый. | Раствор для промывки жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, насосов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на апертурах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов. 1 бут. - 5л. | 1 бут. |
|  |  | 4 | Лизирующий раствор синий. | Раствор для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина при добавлении в разведение крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. 1 бут. - 5л. | 1 бут. |
|  |  | 5 | Чистящий растворжелтый. | Раствор для жесткой отчистки в случае засора и дезинфекции а также для очистки анализатора адсорбированные на стенках гидравлической системы от белков и других веществ Применяется для очистки счетных апертур. 1 бут. - 1л. | 1 бут. |
|  |  | 6 | Контрольная кровь гематология (высокий, нормальный, низкий). | Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества анализа крови в гематологических анализаторах на 3 субпопуляции. | 1 уп. |
|  |  | 7 | Гемолинак. | Раствор для подсчета субпопуляции лейкоцитов. Флакон - 500мл. | 1 фл. |
|  |  | 8 | Бумага. | Бумага предназначена для распечатки результатов анализа, 10 рулонов/1 уп. | 1 уп. |
|  |  | 9 | Пробирка. | Пробирка ,вакуумная для исследований цельной крови. Объем: 2,0 мл, уменьшенное содержание вакуума для медленного тока крови. Наполнитель: антикоагулянт К2-ЭДТА(3,6mg), нанесен на стенки пробирки путем напыления. Размер: 75*13 мм. Материал пробирки: пластик (полиэтилентерефталат), внутренние стенки пробирки покрыты силиконом для минимизации неспецифической активации клеток Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке (1 коробка- 1000 шт.). | 1кор. |

Лот  № 11

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система ультразвуковая диагностическая медицинская |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая система экспертного класса с возможностью автоматического трехмерного сканирования в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков Области применения акушерство гинекология абдоминальные исследования скелетно-мышечная система ангиология кардиология урология поверхностно расположенные структуры педиатрия неонатология ортопедия неврология |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Интерфейс пользователя: Консоль управления с подсвечиваемой клавиатурой, регулируемая в горизонтальном положении Поворот панели управления не менее, чем на 80º Движение панели управления по высоте не менее, чем 20 см Движение панели управления по глубине не менее, чем 20 см Электронный механизм изменения высоты панели нажатием комбинации клавиш Режимы сканирования: В режим: - Карты серой шкалы не менее 21 - Карты псевдоокрашивания не менее 15 - Максимальная глубина сканирования не менее 36 см М-режим Цветной М-режим Карты псевдоокрашивания не менее 15 PW – импульсно-волновой допплер: - Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени; - PRF От 0,9 до 22 kГц - Диапазон скоростей От 1 см/с до 16 м/с Изменение угла сканирования, макс. +/- 85град - Коррекция угла, шаг, не более 1 град. - Режим HPRF Цветовое допплеровское картирование (ЦДК) по скорости: - Количество карт окрашивания не менее 8 - Изменение угла сканирования, макс. +/- 25град. - PRF от 150Гц до 20,5 kГц - Диапазон скоростей 0.3 см/с до 4.2 м/с - Независимо регулируемое усиление для B и ЦДК режима - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса ЦДК Энергетический допплер (ЭД): - Количество карт окрашивания не менее 8 - Изменение угла сканирования, макс. +/- 25град. - PRF От 150Гц до 20,5 kГц - Независимо регулируемое усиление для B и ЭД режима - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса Направленный энергетический допплер (НЭД): - Количество карт окрашивания не менее 8 - Изменение угла сканирования, макс. +/- 25град. - PRF от 150Гц до 20,5 kГц - Диапазон скоростей 0.3см/с до 2.1 м/с Режим тканевого допплера (ТД) - Количество карт окрашивания Не менее 4-х - PRF от 150Гц до 20,5 kГц - Независимо регулируемое усиление для B и ТД режима - Триплексный режим Триплексный режим: - В+ЦДК+PW B+ЭД+PW B+НЭД+PW - B+ТД+PW Недопплеровский режим отображения кровотока Количество шкал серого не менее 21 Цветной недопплеровский режим отображения кровотока - карт окрашивания не менее 15 Совместимость недопплеровского режима отображения кровотока с 3D/4D Совместимость недопплеровского режима отображения кровотока с программой STIC Панорамное сканирование Режим виртуального конвексного сканирования на линейных и датчиках Режим кодированной тканевой гармоники - Количество базовых частот не менее 3 3D – автоматическое трехмерное сканирование c использованием специализированных датчиков Статическое 3D сканирование в В-режиме Статическое 3D сканирование в режиме CFM Статическое 3D сканирование в режиме PD Статическое 3D сканирование в режиме HD Режим инверсии Автоматическое трехмерное сканирование в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков 4D Скорость объемной реконструкции, объемных изображений в сек., макс. не менее 45 - Кинопетля, объемных изображений не менее 128 Режим объёмного изображения с повышенной контрастностью за счет сканирования в нескольких смежных срезах (суммарная толщина от 3 до 20 мм) с использованием специализированных датчиков для получения объемных изображений Режим ультразвуковой томографии с одновременным просмотром контрольного изображения и 8 срезов в режиме кинопетли и в реальном времени совместимость с режимом подавления артефактов совместимость с STIC Режим многолучевого сложносоставного сканирования (одновременная обработка до 9 лучей, отклоненных к центру изображения методом электронного раскачивания) совместимость с ЦДК совместимость с STIC совместимость с 3D, 4D одновременное отображение с неизменённым изображением в реальном времени Пошаговое изменение степени применения многолучевого сложносоставного сканирования, степеней не менее 7 Адаптивный органоспецифичный алгоритм подавления артефактов/шумов - совместимость с ЦДК совместимость с STIC совместимость с 3D одновременное отображение с неизменённым изображением в реальном времени Пошаговое изменение степени применения адаптивного органоспецифичного режима, степеней не менее 6 Программа для протоколирования этапов сосудистого ультразвукового исследования Автоматический выбор следующего этапа исследования с автоматическим включением необходимых режимов сканирования Программа для протоколирования этапов акушерского ультразвукового исследования Монитор Жидкокристаллический Размер экрана по диагонали, дюймов не менее 19“ Наклон монитора не менее 1300 Поворот в горизонтальной плоскости не менее 2300 Интерфейс пользователя Консоль управления с подсвечиваемой клавиатурой, регулируемая в горизонтальном положении. Цветная сенсорная панель управления не менее 10,4 дюйма Диапазон частот сканирования системы от 1 до 18 МГц Частота кадров в секунду не менее 700 Формирование ультразвукового луча полностью цифровое Количество активных портов для подключения датчиков не менее 3 Динамический диапазон не менее 265 Дб Количество каналов не менее 494500 Характеристики получения изображения - Динамическая аподизация - Динамическая аппертура - Динамическая фокусировка - Одновременное формирование лучей в В режиме не менее 2 - Одновременное формирование лучей в режиме ЦДК не менее 4 - Количество зон фокусировки не менее 5 - Одновременное использование двух различных частот передатчика (низкой для увеличения глубины сканирования и высокой для сохранения высокого разрешения изображения) и двух диапазонов фокусировки Отображаемые градации серого не менее 256 Программируемые режимы работы датчиков не менее 40 на каждый датчик Кинопамять: Мб не менее 512 Изображений не менее 4000 Кинопетля в режиме 4D, длина не менее 128 объемов Одновременное отображение на экране кинопетель, не менее 4 - Регулировка скорости прокрутки кинопетли, позиций не менее 4 Устройство для сохранения и чтения информации: - Встроенный DVD+/-RW/CD-RW-дисковод - Встроенный жёсткий диск не менее 500 Гб Программное обеспечение Возможность проведения биопсии в режиме объемного сканирования в режиме реального времени Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: Автоматическая корректировка базовой линии Автоматическая корректировка PRF Автоматическая корректировка угла Автоматическое инвертирование спектра (при необходимости) Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ к необработанным объемным ультразвуковым данным для дальнейшей обработки и настройки. Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений - Составление архивов пациентов; - Проведение измерений и расчетов - Вывод отчётов об исследованиях - Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD, DVD, USB устройствах - Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах: bmp, tiff, jpg, avi Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии - Протокол отслеживания внутриутробного развития плода - Программы расчетов для многоплодной беременности Программа автоматического расчета толщины воротникового пространства Программа автоматического расчета размера четвертого желудочка Программа автоматического измерения основных фетометрических показателей (БПР, ОГ, ОЖ, ДБ) Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследования органов брюшной полости Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии Датчики Типы датчиков: Многочастотные, широкополосные высокоплотные электронные датчики Конвексный датчик для абдоминальных и сосудистых исследований, акушерства, гинекологии, урологии, педиатрии Диапазон частот 2-5 МГц Угол сканирования не менее 113 град. Количество элементов не менее 192 Радиус кривизны не менее 56 мм Глубина не менее 30 см Линейный датчик для поверхностно расположенных органов и структур и периферических сосудов, педиатрии Диапазон частот 4-10 МГц Контактная поверхность не более 40 мм Количество элементов не менее 192 Отклонение луча, макс, град не менее 25 Глубина не менее 11 Микроконвексный универсальный внутриполостной датчик для акушерства, гинекологии, урологии Диапазон частот 4-9 МГц Количество частот второй гармоники не менее 3 Угол сканирования, 2D, град. не менее 179 Количество элементов не менее 192 Глубина не менее 16 см Конвексный датчик (2D/3D/4D) для акушерско-гинекологических исследований, абдоминальных, педиатрии. Уменьшенные эргономичные габариты и вес. Диапазон частот 2-8 МГц Количество частот второй гармоники не менее 3 Количество допплеровских частот не менее 3 Угол сканирования 2D, град. не менее 90 Количество элементов не менее 192 Угол объемного сканирования, град. не менее 90х85 Глубина не менее 26 см Вес не менее 250 г |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Системный блок | Монитор Жидкокристаллический Размер экрана по диагонали, дюймов не менее 19“ Наклон монитора не менее 1300 Поворот в горизонтальной плоскости не менее 2300 Интерфейс пользователя Консоль управления с подсвечиваемой клавиатурой, регулируемая в горизонтальном положении. Цветная сенсорная панель управления не менее 10,4 дюйма Диапазон частот сканирования системы от 1 до 18 МГц Частота кадров в секунду не менее 700 Формирование ультразвукового луча полностью цифровое Количество активных портов для подключения датчиков не менее 3 Динамический диапазон не менее 265 Дб Количество каналов не менее 494500 Кинопамять: Мб не менее 512 Изображений не менее 4000 Кинопетля в режиме 4D, длина не менее 128 объемов Одновременное отображение на экране кинопетель, не менее 4 Регулировка скорости прокрутки кинопетли, позиций не менее 4 Устройство для сохранения и чтения информации: - Встроенный DVD+/-RW/CD-RW-дисковод - Встроенный жёсткий диск не менее 500 Гб | 1 шт |
|  |  | 2. | Дополнительное программное обеспечение, Advanced 4D | Автоматическое трехмерное сканирование в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков 4D | Интегрированная программа |
|  |  | 3. | Датчик конвексный | Конвексный датчик для абдоминальных и сосудистых исследований, акушерства, гинекологии, урологии, педиатрии Диапазон частот 2-5 МГц Угол сканирования не менее 113 град. Количество элементов не менее 192 Радиус кривизны не менее 56 мм Глубина не менее 30 см | 1 шт. |
|  |  | 4. | Датчик линейный | Линейный датчик для поверхностно расположенных органов и структур и периферических сосудов, педиатрии Диапазон частот 4-10 МГц Контактная поверхность не более 40 мм Количество элементов не менее 192 Отклонение луча, макс, град не менее 25 Глубина не менее 11 | 1 шт |
|  |  | 5. | Датчик микроконвексный внутриполостной | Микроконвексный универсальный внутриполостной датчик для акушерства, гинекологии, урологии Диапазон частот 4-9 МГц Количество частот второй гармоники не менее 3 Угол сканирования, 2D, град. не менее 179 Количество элементов не менее 192 Глубина не менее 16 см | 1 шт |
|  |  | 6. | Датчик 4D | Конвексный датчик (2D/3D/4D) для акушерско-гинекологических исследований, абдоминальных, педиатрии. Уменьшенные эргономичные габариты и вес. Диапазон частот 2-8 МГц Количество частот второй гармоники не менее 3 Количество допплеровских частот не менее 3 Угол сканирования 2D, град. не менее 90 Количество элементов не менее 192 Угол объемного сканирования, град. не менее 90х85 Глубина не менее 26 см Вес не менее 250 г | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения в комплекте с кабелями для подключения | Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения в комплекте с кабелями для подключения | 1 шт |
|  |  | 2. | Источник бесперебойного питания (UPS) | Мощность не менее 2.0 кВт | 1 шт |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  | 1. | Руководство пользователя на русском языке | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
|  |  | 2. | Бумага для устройства печатающее черно-белые ультразвуковые изображения | Бумага для термопринтера | 5 рулонов |
|  |  | 3. | Акустический гель для исследования | Гель для ультразвуковых исследований не менее 250 мл. | 5 флаконов |

Лот № 12

| № пп | Критерии. | Описание. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ). | Анализатор автоматический биохимический в комплекте. |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.). | Типы проводимых анализов: аутоиммунитет: костный профиль, оценка функции печени, специфические протеины, базовый метаболический профиль, комплексный метаболический профиль, маркеры гемолитической анемии, электролиты, маркеры воспаления и инфекции, липидный профиль, неврологические заболевания (СМЖ), статус питания, оценка функции поджелудочной, токсикология, антиоксиданты, общий антиоксидантный статус. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам). | Анализатор автоматический прямого доступа,работающий под управлением специально разработанного программного обеспечения. В анализатореиспользуется абсорбционная фотометрия и ионоселективная электродная потенциометрия. Автоматическое предварительное разведение и автоматический повторный анализ на борту, 63 канала для тестов (60 фотометрических канала, 3 ИСМ). Методы исследования: 1 конечная точка; конечная точка с бланком по реактиву и образцу; кинетика; двухточечная кинетика; дифференциальные методы; бихроматические методы; турбидиметрические методы; расчетные методы (40 методов). ИСМ; Бланк-проба; Бланк-реагент. Производительность -до 560 тестов/час, включая ионоселективные (400 фотометрических тестов/час, 240 ионоселективных тестов/час). Система перемешивания реакционной смеси и реагентов – 5 уровней скорости. Ввод образцов: 72 позиции для нормальных, срочных образцов и образцов контроля качества. Идентификация образцов по штрихкоду. Идентификация реактивов по штриховому коду. Расчет оставшегося объема реактивов и числа тестов. Встроенный ионселективный модуль (ИСМ). Система реактивов - 60 позиций (контейнеры на 20, 50, 70 и 100 мл). Максимальная загрузка реагентов до 60. Охлаждаемый штатив (элементы Пельтье). Максимальная загрузка образцов до 72 позиций (+20 охлаждаемых позиций для калибраторов и контролей). Галогеновая вольфрамовая лампа (воздушное охлаждение, срок службы 16 месяцев). Наличие (двунаправленное соединение, стандарт ASTM (разъем RS-232) Калибровка: По фактору; Линейная; По 2 точкам; Точка-к-точке; Сплайн. Ллогит-лог. Экспоненциальная. До 7 калибраторов на тест. Светофильтры: 340, 380, 415, 450, 510, 546, 570, 600, 660, 700, 750 и 800нм. 90 многоразовых кювет со сроком эксплуатации 5 лет, мин объем 150мкл, макс объем 450 мкл. Восьмиступенчатая система промывки кювет. Хранение свыше 30.000 отчетов, возможность поиска, счетчик тестов. Прямая абсорбция в кювете (моно- и бихроматическое считывание) Дифракционная решетка на12 длин волн: 340, 380, 415, 450, 510, 546, 570, 600, 660, 700, 750 и 800 нм. Минимальный объем пробы 2 мкл. Максимальный объем пробы 150 мкл. Интерактивные графики: Леви-Дженингса; Ежедневный; Ежемесячный; Пакетный КК с архивацией данных; Автоматический КК; Автоматическая калибровка. Отдельный двойной микродозатор для реагентов с датчиком уровня жидкости идетекцией препятствияпузырьков и 4-уровневой системой детекции сгустка. Промывается изнутри и снаружи деионизованной водой. Оснащен микрофильтром с размером с ячейки (рейтингом) 1 мкм или 0,45 мкм.служащими для предотвращения уноса мелких частиц из ионообменного блока, а также датчиком электропроводности, служащим для определения электропроводности фильтрата). Программное обеспечение на базе ОС Windows. Контроль уровня реагентов в реальном времени. Детектор: прямое измерение поглощения (моно- и бихроматическое, метод - диффракционная решетка). Используются первичные пробирки для образцов: (открытые), имеющие размеры в диапазонах по диаметру 12-16 мм.и 55-100 мм. по высоте. Блок питания: Переменный ток 100~ 120В, 9А (макс). 200~240 В, 4,5 А (макс.). Частота- 50-60 Гц. Потребляемая мощность - 900 Вт (макс.). Анализатор комплектуется системой водоочистки. Максимальный расход воды18 л/час. Комплексная система водоочистки: среднего формата для обеспечения водой клинических анализаторов. Вес незаполненной системы-66 кг. Вес готовой к работе системы с заполненным резервуаром-166кг. Электросеть-230 В/50 Гц. Потребляемая мощность-< 0.2 кВт. Окружающая температура-+2 °C – +35 °C. Давление в бар. мин./макс.- 2/6. Размер разъема- R 3/4”. Электропроводность, µS/см- 0.1 – 1. Сопротивление, МΩхсм- 10 – 1. Встроенная ультрафиолетовая лампа. Наличие внешнего умягчителя воды и модуля обратного осмоса. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений). | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ). | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения). |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Анализатор. | Анализатор автоматический прямого доступа, работающий под управлением специально разработанного программного обеспечения. | 1 шт. |
|  |  | 2. | ИОН - селективный блок. | Для концентрации электролитов (прямым потенциометрическим методом). | 1шт. |
|  |  | 3. | Блок автоматическогопробоотбора. | Для забора пробы. | 1шт. |
|  |  | 4. | Блок инкубации. | Для инкубации реакционной смеси. | 1шт. |
|  |  | 5. | Монтажное приспособление для наконечника шприца. | Предназначен для монтажа наконечника дозирующего шприца. | 1шт. |
|  |  | 6. | Пластиковые контейнеры. | Для сбора отходов ионоселективного блока,для высококонцентрированных отходов,биохимия, промывочных растворов 1.2 | 4шт. |
|  |  | 7. | Пластиковая канистра 5л. | Для сбора биохимических отходов,для промывочного раствора | 1шт. |
|  |  | 8. | Галогеновая лампа. | Источник света. | 1шт. |
|  |  | 9. | Предохранительная трубка стеклянная. | В электрической цепи, защита от скачков напряжения. | 9шт. |
|  |  | 10. | Крышка для руки дозатора | Крышка для руки дозатора. | 5шт. |
|  |  | 11. | Поддон. | Для слива в резервуар. | 2шт. |
|  |  | 12. | Крышка. | Крышка. | 2шт. |
|  |  | 13. | Электрод Na,К,CL. | Для измерения концентрацииNa,К,CL. | 3шт. |
|  |  | 14. | Референтный электрод. | Предназначендля сравнения референсных и полученных значении. | 1шт. |
|  |  | 15. | Приспособление для очистки дозатора. | Для очистки дозатора. | 1шт. |
|  |  | 16. | Калибратор. | Калибраторы для ионоселективного блока.(500мл). | 2фл. |
|  |  | 17. | Растворители мочи. | Реактив для разведения мочи.(500мл). | 1фл. |
|  |  | 18. | Промывочный раствор. | Раствор для промывки ионоселективного блока.(500мл). | 1фл |
|  |  | 19. | Промывочные растворы. | Промывочные растворы1,2 для промывки анализатора.1уп(6флх25мл) 1уп(6флх25мл). | 2уп. |
|  |  | 20. | СDс программным обеспечением и параметрами. | Для обеспечения компьютернойпрограммы при работе на анализаторе. | 1шт. |
|  |  | 21. | Трубка | Трубка для соединения.внутренний диаметр 12мм.х18мм.,Внешнийдиаметр 15мм.х22мм. | 2шт. |
|  |  | 22. | Адаптер для трубок | Адаптер для трубок 8,12мм.Приспособление для обеспечения герметичности. | 1шт. |
|  |  | 23. | Быстроразъмный соединитель трубок | Соединитель трубки с контурами гидравлики.8мм-6мм. | 1шт. |
|  |  | 24. | Трубка. | Для соединения гидравлических корпусов.6мм,8мм | 2шт. |
|  |  | 25. | Микропипетка с детектором уровня жидкости. | Пробозаборная игла. | 1шт. |
|  |  | 26. | Многоразовые реакционные кюветы. | Кварцевые реакционные кюветы.Размер кювет: 8х6мм.,23х30мм. Объем: 150мкл.,мин. 450мкл.макс.1набор-(90шт) | 1набор |
|  |  | 27. | Светофильтры | Детектор на 12 длин волн.340,380,415,450,510, 546,570,600,660,700,750, 800нм. | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 | Система водоочистки | Водоочистка с производительностью 18л/час для подачи деионизованной воды. УФ- лампа 1шт; мембрана обратного осмоса 1шт. | 1комплект |
|  |  | 2 | Расходные материалы к системе водоочистки | Картридж предварительного фильтра-1шт., картридж фильтра тонкой отчистки-1шт., ионообменная смола-1шт., стерильный воздушный фильтр-1шт.,корпускулярный фильтр стерильной отчистки-1шт.,соль таблетированная-1мешок (25кг.) | 1комплект |
|  |  | 3 | Компьютер. | Внешний ПК на базе WindowsXP монитор-1шт. клавиатура-1шт., мышь-1шт.UPC-1шт. | 1 комплект |
|  |  | 4 | Принтер. | Лазерный, черно-белый, интерфейс с USB. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Источник бесперебойного питания. | 1,5 кВт.с выпрямителем тока, функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. | 1 шт. |
| 5. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам. (с указанием единиц измерения). | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Глюкоза. | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови.1уп.(4фл.x50мл.). Срок годности 1,5года. | 1уп. |
|  |  | 2. | Аспартаминотранс-фераза. | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови.1уп.(R1 6флx51мл, R2 6флx14мл). Срок годности 1,5года. | 1уп |
|  |  | 3. | Аланинаминатранс-фераза. | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови.1уп.(R1 6фл.x51мл, R2 6фл.x14мл.). Срок годности 1,5года. | 1уп. |
|  |  | 4. | Общий белок. | Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови1уп.(9флx51мл). Срок годности 1,5года. | 1уп. |
|  |  | 5. | Общий билирубин. | Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина.1 уп.(R1 2флx50мл, R2 8флx4мл). Срок годности 1,5года. | 1 уп |
|  |  | 6. | Билирубин прямой. | Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина.1уп.(R1 2флx30мл, R2 8флx4мл). Срок годности 1,5года. | 1уп. |
|  |  | 7. | Мочевина. | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке и плазме крови. 1 уп.(R1 6флx51фл, R2 4флx20мл.). Срок годности 1,5года. | 1 уп. |
|  |  | 8. | Креатинин. | Набор реагентов для определения концентрации креатинин в сыворотке и плазме крови.1уп.(R1 6флx51мл, R2 3флx28мл).Срок годности 1,5года. | 1уп. |
|  |  | 9. | Амилаза | Набор реагентов для определения концентрации амилазы в сыворотке и плазме крови. 1уп.(R1 4флx16мл,R2 4флх5мл). Срок годности 1,5года | 1уп |
|  |  | 10. | Холестерин | Набор реагентов для определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови. 1уп (R19флx51мл) Срок годности 1,5года | 1уп |
|  |  | 11. | Креатинкиназа-NAC | Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-NAC в сыворотке и плазме крови.1уп(R1 4флx20мл, R2 4флx6мл) Срок годности 1,5года. | 1уп |
|  |  | 12. | Креатинкиназа-MB | Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-MB в сыворотке и плазме крови.1уп(R1 4флx20мл, R2 4флx6мл) Срок годности 1,5года. | 1уп |
|  |  | 13. | Альбумин | Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови. 1уп (R1 9флx51мл) Срок годности 1,5года | 1уп |
|  |  | 14. | ГГТП Гаммаглутаминтрансфераза | Набор реагентов для определения активности гаммаглутаминтрансферазы в сыворотке и плазме крови.1уп(R1 6флx20.5мл) Срок годности 1,5года. | 1уп |
|  |  | 15. | Щелочная фосфатаза | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови.1уп(R1 6флx20.5мл) Срок годности 1,5года. | 1уп |
|  |  | 16. | Мочевая кислота | Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке и плазме крови. 1уп (R1 6флx51мл, R2 4флx20мл) Срок годности 1,5года | 1уп |
|  |  | 17. | Общая железосвязывающая способность сыворотки | Набор реагентов для определения концентрации общей железосвязывающейспособноси в сыворотке и плазме крови. 1уп (R1 4флx9мл, R2 4флx4мл) Срок годности 1,5года | 1уп |
|  |  | 18. | ЛДГ | Набор реагентов для определения активности ЛДГ Пируват ->Лактат в сыворотке и плазме крови.1уп.(R1 6флx20мл, R2 3флx11мл) Срок годности 1,5года. | 1уп |
|  |  | 19. | Железо | Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови. 1уп (R1 6упx20мл, R2 3флx11мл) Срок годности 1,5года | 1уп |
|  |  | 20. | Кальций (Монореагент) | Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови. 1уп (R1 9флx51мл) Срок годности 1,5года | 1уп |
|  |  | 21. | Триглицериды | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови. 1уп (R1 6флx51мл) Срок годности 1,5года | 1уп |
|  |  | 22. | Определение хлоридов-автомат | Набор реагентов для определения концентрации хлоридов в сыворотке и плазме крови. 1уп (R1 6флх500мл) Срок годности 1,5года | 1уп |
|  |  | 23. | Калибратор креатинкиназы СК-МВ | Раствор для калибровки.1уп.( 10флх1мл .) | 1уп |
|  |  | 24. | Трехуровневый кардиоконтроль | Раствор для контроля (3флх2мл) | 1уп |
|  |  | 25. | Калибратор уровень 3. | Раствор для калибровки.1уп.(20флx5мл.) | 1уп |
|  |  | 26. | Мультисыворотка человеческая уровень 2. | Лиофилизированная человеческая сыворотка уровень 2.1уп.(20флx5мл). Срок годности 2 года. | 1уп |
|  |  | 27. | Мультисыворотка человеческая уровень 3. | Лиофилизированная человеческая сыворотка, уровень 3.1уп.(20флx5мл). Срок годности 2 года. | 1уп |
|  |  | 28. | Промывочный раствор №1. | Для промывки. 1уп.(6флx25мл). | 1уп |
|  |  | 29. | Промывочный раствор №2. | Для промывки.1уп.(6флx25мл). | 1уп. |
|  |  | 30. | Промывочный раствор C1. | Для промывки.1шт. (2,5л). | 1шт. |
|  |  | 31. | Кислотный раствор. | Для промывки.1уп.(6флx80мл.). | 1уп. |
|  |  | 32. | Солевой разбавитель. | Для промывки.1уп.(10флx100м). | 1уп |
|  |  | 33. | Раствор. | Реагент для контроля точности дозирования реагентов.1уп.(6флx20мл). Срок годности 1 год. | 1уп. |
|  |  | 34. | Раствор. | Реагент для контроля точности дозирования образцов.1уп.(2флx10мл). Срок годности 1 год. | 1уп. |

Лот № 13

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии в комплекте c инструментами для артроскопических операций |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | 1) Позволяет выполнять малоинвазивные артроскопические вмешательства на коленном и плечевом суставах. 2)Есть возможность проводить диагностические и оперативные вмешательства 3)Есть возможность расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт, Центральная или местная подача С02 |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Медицинская передвижная приборная стойка | Стойка мобильная для эндоскопического оборудования должна быть на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 2-мя фиксированными полками, 1 полка с ящиком, оснащенным замком, с одним набором фиксаторов для приборов, с встроенным кабельным каналом в каждой вертикальной балке, одним держателем камеры и одной цокольной полкой с блоком питания с панелью из 12 розеток и из 12 розеток для заземления. | 1шт. |
|  |  | 2 | Блок управления камеры | Электронный блок, управления камеры, 1-чиповая камера (CCU), с режимом флюоресцентной диагностики PDD/AF , c интегрированным блоком централизованного управления и IPM модулем цифровой обработки изображения, цветовая система PAL/NTSC, параметры сети : 100-240 Вольт , 50/60 Гц. Состоящая из : блок камеры, сетевой кабель, BNC-кабель, длина 180 см, S-Video (Y/C) кабель , длина 180 см , RGB-кабель , длина 180 см, 2 кабеля для дистанционного управления видео принтерами,SCB-кабель, длина 180 см, клавиатура с US-английским алфавитом | 1шт. |
|  |  | 3 | Головка камеры | Видеоголовка эндоскопическая, с двумя программируемыми кнопками, цветовая система PAL, с интегрированным парфокальным зумом f = 25 - 50 mm (2x) | 1шт. |
|  |  | 4 | Кронштейн для крепления мониторов | Штатив, для монитора с встроенным кабельным каналом, для использования с 26" HD монитором и 19" HD монитором | 1шт. |
|  |  | 5 | Медицинский жидкокристаллический монитор размером 19 дюймов | Монитор 19", размер диагонали 19", HD, аллюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции, Разрешение: 1280 x 1024 Видео входы: DVI, VGA, S-Video, Composite Video Видео выходы: DVI, S-Video, Composite. Управление сенсорное через круговой слайдер. Включая: Блок питания, DVI-D кабель BNC/BNC кабель | 1шт. |
|  |  | 6 | Медицинский источник света | Источник света эндоскопический, высокомощный источник холодного света светодиодной технологии, питание 100 - 240 VAC, 50/60 Hz Включая: Сетевой кабель, SCB кабель | 1шт. |
|  |  | 7 | Световод | Световод, волоконнооптический, диам. 3.5 мм, длина 230 см | 1шт. |
|  |  | 8 | Медицинские система для отсасывания и промывания | Помпа эндоскопическая, роликовая артроскопическая с модулем централизованного управления , состоит из: медицинской системы для отсасывания и промывания, сетевой кабель, соединительный кабель, 3 набора трубок для промывания, одноразовые, стерильные | 1шт. |
|  |  | 9 | Педаль одноступенчатая | Педаль управления ножная, одноступенчатая, дискретная, одинарная. | 1шт. |
|  |  | 10 | Набор трубок | Трубка пациента, датчик давления - набор трубок для медицинской системы для отсасывания и промывания, многоразовый, стерилизуемый | 1шт. |
|  |  | 11 | Медицинская моторная система | Аппарат универсальный электромеханический хирургический, с цветным сенсорным дисплеем, двумя моторными выходами, с интегрированным модулем, сетевое напряжение 100 - 120/230 - 240 VAC, 50/60 Hz состоит из: медицинская моторная система, Соединительный кабель, длиной 100 см, силовой кабель. | 1шт. |
|  |  | 12 | Педальный переключатель | Педальный переключатель, педаль для шейвера с двумя клавишами, для использования с медицинской моторной системой | 1шт. |
|  |  | 13 | Рукоятка шейверная | Рукоятка шейверная , гибридная, для использования с шейвером, обороты до 7000 об/мин | 1шт. |
|  |  | 14 | Бор | Бор, овальный, многоразовый, стерилизуемый , диаметр 5.5 мм, рабочая длина 120 мм, для использования с шейвером | 1шт. |
|  |  | 15 | Резектор | Насадка рабочая - резектор, особо острый, многоразовый, стерилизуемый, диам. 4,2 мм, рабочая длина 120 мм, | 2шт. |
|  |  | 16 | Оптика | Оптика жесткая со стеклянными линзами, передне-бокового видения 30°, крупноформатная, широкоугольная, диам. 4 мм, длина 18 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. | 2шт. |
|  |  | 17 | Тубус для артроскопов | Тубус, высокопоточный артроскопический, внешний диаметр 6.0 мм, рабочая длина 13.5 см с самофиксирующимся соединительным механизмом, с двумя поворотными кранами, для использования с оптиками 0°, 30°, 45°, 70°, для исспользования с обтураторами | 2шт. |
|  |  | 18 | Обтюратор | Обтуратор, полуострый для тубусов | 2шт. |
|  |  | 19 | Канюля | Канюля, для с острым обтюратором, с краном, длина 7 см, диам. 3.2 мм, с замком LUER | 1шт. |
|  |  | 20 | Канюля | Канюля, для промывания по STROBEL, диам. 5 мм, длина 14.5 см | 1шт. |
|  |  | 21 | Ретрактор | Ретрактор, зонд-крючок, градуированный, длина крючка 4 мм | 1шт. |
|  |  | 22 | Ретрактор | Ретрактор, и зонд-крючок, градуированный, длина крючка 2 мм | 1шт. |
|  |  | 23 | Щипцы | Щипцы, режущие насквозь, загнутые в тубусе вверх | 1шт. |
|  |  | 24 | Щипцы | Щипцы, режущие насквозь, загнутые под углом вверх с коннектором для чистки на рукоятке | 1шт. |
|  |  | 25 | Щипцы | Щипцы, режущие насквозь, загнутые в тубусе влево, с коннектором для чистки на рукоятке | 1шт. |
|  |  | 26 | Щипцы | Щипцы, прокусывающие насквозь, бранши прямые, изогнут вправо, рукоятка с чистящим соединителем | 1шт. |
|  |  | 27 | Зажим | Зажим, агрессивный, с фиксатором, прямой, диаметр тубуса 3.5 мм, рабочая длина 19 см, с коннектором для чистки на рукоятке | 1шт. |
|  |  | 28 | Ножницы | Ножницы, ширина разреза 0,5 мм, прямые, диаметр тубуса 3 мм, рабочая длина 12 см, с коннектором для чистки на рукоятке | 1шт. |
|  |  | 29 | Ретрактор | Ретрактор, мениска, прямой, рабочая длина 13 см с рифлеными браншами и фиксатором | 1шт. |
|  |  | 30 | Кюретка | Кюретка, овальная, средняя, загнутая на 10°, длина 13 см | 1шт. |
|  |  | 31 | Канюля | Канюля, для промывания по STROBEL, диам. 5 мм, длина 14.5 см | 2шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. |  |  |  |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Стерильное покрытие | Покрытия защитные стерильные, одноразовые для видеокамер. Используется со всеми эндоскопическими видеокамерами. Тип сложения реверсивный. Липкая лента для фиксации. Размеры 13хх242 см. Стерильное, 40 шт./уп. | 1шт. |
|  |  | 2. | Набор трубок | Трубка, набор с двумя иглами для использования с медицинской системой для отсасывания и промывания, 10 шт. в упаковке. | 1шт. |

Лот № 14

| № пп | Критерии. | Описание. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ). | Анализатор автоматический биохимический в комплекте. |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.). | Типы проводимых анализов: аутоиммунитет: костный профиль, оценка функции печени, специфические протеины, базовый метаболический профиль, комплексный метаболический профиль, маркеры гемолитической анемии, электролиты, маркеры воспаления и инфекции, липидный профиль, неврологические заболевания (СМЖ), статус питания, оценка функции поджелудочной, токсикология, антиоксиданты, общий антиоксидантный статус. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам). | Анализатор автоматический прямого доступа, работающий под управлением специально разработанного программного обеспечения. В анализаторе используется абсорбционная фотометрия и ионоселективная электродная потенциометрия. Автоматическое предварительное разведение и автоматический повторный анализ на борту, 63 канала для тестов (60 фотометрических канала, 3 ИСМ). Методы исследования: 1 конечная точка; конечная точка с бланком по реактиву и образцу; кинетика; двухточечная кинетика; дифференциальные методы; бихроматические методы; турбидиметрические методы; расчетные методы (40 методов). ИСМ; Бланк-проба; Бланк-реагент. Производительность -до 560 тестов/час, включая ионоселективные (400 фотометрических тестов/час, 240 ионоселективных тестов/час). Система перемешивания реакционной смеси и реагентов – 5 уровней скорости. Ввод образцов: 72 позиции для нормальных, срочных образцов и образцов контроля качества. Идентификация образцов по штрихкоду. Идентификация реактивов по штриховому коду. Расчет оставшегося объема реактивов и числа тестов. Встроенный ионселективный модуль (ИСМ). Система реактивов - 60 позиций (контейнеры на 20, 50, 70 и 100 мл). Максимальная загрузка реагентов до 60. Охлаждаемый штатив (элементы Пельтье). Максимальная загрузка образцов до 72 позиций (+20 охлаждаемых позиций для калибраторов и контролей). Галогеновая вольфрамовая лампа (воздушное охлаждение, срок службы 16 месяцев). Наличие (двунаправленное соединение, стандарт ASTM (разъем RS-232) Калибровка: По фактору; Линейная; По 2 точкам; Точка-к-точке; Сплайн. Ллогит-лог. Экспоненциальная. До 7 калибраторов на тест. Светофильтры: 340, 380, 415, 450, 510, 546, 570, 600, 660, 700, 750 и 800нм. 90 многоразовых кювет со сроком эксплуатации 5 лет, мин объем 150мкл, макс объем 450 мкл. Восьми ступенчатая система промывки кювет. Хранение свыше 30.000 отчетов, возможность поиска, счетчик тестов. Прямая абсорбция в кювете (моно- и бихроматическое считывание) Дифракционная решетка на12 длин волн: 340, 380, 415, 450, 510, 546, 570, 600, 660, 700, 750 и 800 нм. Минимальный объем пробы 2 мкл. Максимальный объем пробы 150 мкл. Интерактивные графики: Леви-Дженингса; Ежедневный; Ежемесячный; Пакетный КК с архивацией данных; Автоматический КК; Автоматическая калибровка. Отдельный двойной микродозатор для реагентов с датчиком уровня жидкости идетекцией препятствия пузырьков и 4-уровневой системой детекции сгустка. Промывается изнутри и снаружи деионизованной водой. Оснащен микрофильтром с размером с ячейки (рейтингом) 1 мкм или 0,45 мкм.служащими для предотвращения уноса мелких частиц из ионообменного блока, а также датчиком электропроводности, служащим для определения электропроводности фильтрата). Программное обеспечение на базе ОС Windows. Контроль уровня реагентов в реальном времени. Детектор: прямое измерение поглощения (моно- и бихроматическое, метод - диффракционная решетка). Используются первичные пробирки для образцов: (открытые), имеющие размеры в диапазонах по диаметру 12-16 мм.и 55-100 мм. по высоте. Блок питания: Переменный ток 100~ 120В, 9А (макс). 200~240 В, 4,5 А (макс.). Частота- 50-60 Гц. Потребляемая мощность - 900 Вт (макс.). Анализатор комплектуется системой водоочистки. Максимальный расход воды18 л/час. Комплексная система водоочистки: среднего формата для обеспечения водой клинических анализаторов. Вес незаполненной системы-66 кг. Вес готовой к работе системы с заполненным резервуаром-166кг. Электросеть-230 В/50 Гц. Потребляемая мощность-< 0.2 кВт. Окружающая температура-+2 °C – +35 °C. Давление в бар. мин./макс.- 2/6. Размер разъема- R 3/4”. Электропроводность, µS/см- 0.1 – 1. Сопротивление, МΩхсм- 10 – 1. Встроенная ультрафиолетовая лампа. Наличие внешнего умягчителя воды и модуля обратного осмоса. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений). | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ). | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения). |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Анализатор. | Анализатор автоматический прямого доступа, работающий под управлением специально разработанного программного обеспечения. | 1 шт. |
|  |  | 2. | ИОН- селективный блок. | Для концентрации электролитов (прямым потенциометрическим методом). | 1шт. |
|  |  | 3. | Блок автоматического пробоотбора. | Для забора пробы. | 1шт. |
|  |  | 4. | Блок инкубации. | Для инкубации реакционной смеси. | 1шт. |
|  |  | 5. | Монтажное приспособление для наконечника шприца. | Предназначен для монтажа наконечника дозирующего шприца. | 1шт. |
|  |  | 6. | Пластиковые контейнеры. | Для сбора отходов ионоселективного блока,для высококонцентрированных отходов,биохимия, промывочных растворов 1.2 | 4шт. |
|  |  | 7. | Пластиковая канистра 5л. | Для сбора биохимических отходов,для промывочного раствора | 1шт. |
|  |  | 8. | Галогеновая лампа. | Источник света. | 1шт. |
|  |  | 9. | Предохранительная трубка стеклянная. | В электрической цепи, защита от скачков напряжения. | 9шт. |
|  |  | 10. | Крышка для руки дозатора | Крышка для руки дозатора. | 5шт. |
|  |  | 11. | Поддон. | Для слива в резервуар. | 2шт. |
|  |  | 12. | Крышка. | Крышка. | 2шт. |
|  |  | 13. | Электрод Na,К,CL. | Для измерения концентрации Na,К,CL. | 3шт. |
|  |  | 14. | Референтный электрод. | Предназначен для сравнения референсных и полученных значении. | 1шт. |
|  |  | 15. | Приспособление для очистки дозатора. | Для очистки дозатора. | 1шт. |
|  |  | 16. | Калибратор. | Калибраторы для ионоселективного блока.(500мл). | 2фл. |
|  |  | 17. | Растворители мочи. | Реактив для разведения мочи.(500мл). | 1фл. |
|  |  | 18. | Промывочный раствор. | Раствор для промывки ионоселективного блока.(500мл). | 1фл |
|  |  | 19. | Промывочные растворы. | Промывочные растворы1,2 для промывки анализатора.1уп(6флх25мл) 1уп(6флх25мл). | 2уп. |
|  |  | 20. | СDс программным обеспечением и параметрами. | Для обеспечения компьютернойпрограммы при работе на анализаторе. | 1шт. |
|  |  | 21. | Трубка | Трубка для соединения. внутренний диаметр 12мм.х18мм.,Внешний диаметр 15мм.х22мм. | 2шт. |
|  |  | 22. | Адаптер для трубок . | Адаптер для трубок 8,12мм.Приспособление для обеспечения герметичности. | 1шт. |
|  |  | 23. | Быстроразъмный соединитель трубок | Соединитель трубки с контурами гидравлики.8мм-6мм. | 1шт. |
|  |  | 24. | Трубка. | Для соединения гидравлических корпусов.6мм,8мм | 2шт. |
|  |  | 25. | Микропипетка с детектором уровня жидкости. | Пробозаборная игла. | 1шт. |
|  |  | 26. | Многоразовые реакционные кюветы. | Кварцевые реакционные кюветы.Размер кювет: 8х6мм.,23х30мм. Объем: 150мкл.,мин. 450мкл.макс.1набор-(90шт) | 1набор |
|  |  | 27. | Светофильтры | Детектор на 12 длин волн.340,380,415,450,510, 546,570,600,660,700,750, 800нм. | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 | Система водоочистки | Водоочистка с производительностью 18л/час для подачи деионизованной воды. УФ- лампа 1шт; мембрана обратного осмоса 1шт. | 1комплект |
|  |  | 2 | Расходные материалы к системе водоочистки | Картридж предварительного фильтра-1шт., картридж фильтра тонкой отчистки-1шт., ионообменная смола-1шт., стерильный воздушный фильтр-1шт.,корпускулярный фильтр стерильной отчистки-1шт.,соль таблетированная-1мешок (25кг.) | 1комплект |
|  |  | 3 | Компьютер. | Внешний ПК на базе WindowsXP монитор-1шт. клавиатура-1шт .мышь-1шт. UPC-1шт. | 1 комплект |
|  |  | 4 | Принтер. | Лазерный, черно-белый, интерфейс с USB. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Источник бесперебойного питания. | 1,5 кВт.с выпрямителем тока, функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. | 1 шт. |
| 5. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам. (с указанием единиц измерения). | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Глюкоза. | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови.1уп.(4фл.x50мл.). Срок годности 1,5года. | 1уп. |
|  |  | 2. | Аспартаминотранс-фераза. | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови.1уп.(R1 6флx51мл, R2 6флx14мл). Срок годности 1,5года. | 1уп |
|  |  | 3. | Аланинаминатранс-фераза. | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови.1уп.(R1 6фл.x51мл, R2 6фл.x14мл.). Срок годности 1,5года. | 1уп. |
|  |  | 4. | Общий белок. | Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови1уп.(9флx51мл). Срок годности 1,5года. | 1уп. |
|  |  | 5. | Общий билирубин. | Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина.1 уп.(R1 2флx50мл, R2 8флx4мл). Срок годности 1,5года. | 1 уп |
|  |  | 6. | Билирубин прямой. | Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина.1уп.(R1 2флx30мл, R2 8флx4мл). Срок годности 1,5года. | 1уп. |
|  |  |  | Магний | Набор реагентов для определения концентрации магний 1 уп(6х20) Срок годности 1,5года | 1 уп |
|  |  | 9. | Мочевина. | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке и плазме крови. 1 уп.(R1 6флx51фл, R2 4флx20мл.). Срок годности 1,5года. | 1 уп. |
|  |  | 10. | Креатинин. | Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке и плазме крови.1уп.(R1 6флx51мл, R2 3флx28мл).Срок годности 1,5года. | 1уп. |
|  |  | 11 | Натрий | Набор реагентов для определения концентрации натрий в сыворотке и плазме крови. 1уп.(R1 3флx20мл,R2 3флх9мл). Срок годности 1,5года | 1уп. |
|  |  | 12 | Калий | Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови. 1уп.(R1 3флx20мл,R2 3флх9мл). Срок годности 1,5года | 1уп. |
|  |  | 13 | Амилаза | Набор реагентов для определения концентрации амилазы в сыворотке и плазме крови. 1уп.(R1 4флx16мл,R2 4флх5мл). Срок годности 1,5года | 1уп |
|  |  | 14 | Промывочный раствор №1. | Для промывки. 1уп.(6флx25мл). | 1уп |
|  |  | 15 | Промывочный раствор №2. | Для промывки.1уп.(6флx25мл). | 1уп. |
|  |  | 16 | Промывочный раствор C1. | Для промывки.1шт. (2,5л). | 1шт. |
|  |  | 17 | Кислотный раствор. | Для промывки.1уп.(6флx80мл.). | 1уп. |
|  |  | 18. | Солевой разбавитель. | Для промывки.1уп.(10флx100м). | 1уп |
|  |  | 19 | Калибратор уровень 3. | Раствор для калибровки.1уп.(20флx5мл.) | 1уп. |
|  |  | 20 | Мультисыворотка человеческая уровень 2. | Лиофилизированная человеческая сыворотка уровень 2.1уп.(20флx5мл). Срок годности 2 года. | 1уп. |
|  |  | 21 | Мультисыворотка человеческая уровень 3. | Лиофилизированная человеческая сыворотка, уровень 3.1уп.(20флx5мл). Срок годности 2 года. | 1уп. |
|  |  | 22 | Раствор. | Реагент для контроля точности дозирования реагентов.1уп.(6флx20мл). Срок годности 1 год. | 1уп. |
|  |  | 23 | Раствор. | Реагент для контроля точности дозирования образцов.1уп.(2флx10мл). Срок годности 1 год. | 1уп. |

Лот № 15

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система видеоэндоскопическая |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Область применения: Гастроскопия |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт Водоснабжение: не требуется Канализация: не требуется Площадь помещения: не менее 10 кв. м. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Видеоцентр | - Электронный блок для подключения видеоэндоскопов: диагностические для взрослых, для детей; терапевтические; широко-канальные; двух-канальные (гастроскопы, колоноскопы с изменяемой жесткостью, дуоденоскопы, бронхоскопы, ультразвуковые эндоскопы, цистоскопы, рино-ларингоскопы, торакоскопы, лапароскопы, а также более 12 разновидностей головок для подключения фиброскопов и оптики различного назначения) - Поддержка стандарта HDTV для вывода изображения на монитор с возможностью подключения HD-эндоскопов (с матрицей сверхвысокого разрешения) - Наличие системы «NBI» - обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки - Наличие двух типов изменения структурной детализации изображения: для крупных и мелких структур (4 уровня для каждого режима) - Наличие функции усиления границ переходов (краевое усиление) – 4 уровня - Наличие функции усиления контраста – 3 уровня - Регулировка баланса белого цвета кнопкой на передней панели - Регулировка экспозиции кнопками на передней панели - Наличие электронного увеличения изображения в 1.2 и 1.5 раза, а также наличие функции увеличения полученной картинки на мониторе - Наличие функции заморозки изображения - Регулировка красного, синего и насыщенности цвета – по 17 положений для каждого - Два режима регулировки освещенности – автоматический и по пиковому значению - Наличие функции автоматического усиления освещенности в случае удаления от исследуемого объекта -Типы видеовыходов: HD/SD SDI, RGBs, YPbPr, Y/C, BNC - Наличие цифрового видеовыхода IEEE 1394 с функцией дистанционного управления записью - Наличие двух видеовходов для получения «картинки-в-картинке» - Наличие слота для карты памяти (xD-PictureCard, SmartMedia) для сохранения изображений в электронном виде (TIFF, JPEG различной компрессии) - Наличие встроенной функции идентификации подключаемого эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета - Наличие памяти для ввода информации о 40 пациентах (код, имя пациента, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, имя доктора) - Отображаемая на экране информация: код пациента, имя, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, нумерация кадров, тип видеозаписи, установки изображения, имя доктора, комментарии - Возможность выбора изображения с помощью кнопки на передней панели от различных источников (Эндоскоп, VCR/DVD, PC, принтер, видеовход) - Наличие кнопки сброса настроек следующих режимов: пользовательские настройки, источник сигнала, настройка цвета, «заморозка», индекс печати, увеличение, специальное освещение, курсор, секундомер, символы на экране, экспозиция, «картинка-в-картинке» - Наличие возможности сопряжения с ультразвуковой системой для использования ультразвуковых видеоэндоскопов и датчиков, а также совместного управления с единой консоли ультразвукового центра - Возможность работы в комплексе эндохирургичекского оборудования с управлением всем комплексом с единой консоли - Наличие в комплекте клавиатуры с мини-джойстиком - Потребление электричества – 150 VA (220-240В) - В комплект поставки входит: - Цветной видеопринтер, Формат А6. - Набор для печати на 240 листов - 4 компл. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Источник света | - Ксеноновый источник света с лампой 300 Вт (более 500 ч непрерывной работы лампы) - Наличие встроенной помпы типа «диафрагма» для подачи воздуха и воды с 4 режимами работы - Подача воды осуществляется за счет нагнетания давления в контейнер с водой - Наличие специального фильтра для системы «NBI» - обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки - Автоматическая регулировка яркости с помощью серво-диафрагмы (17 положений) - Автоматическая и ручная регулировка яркости (17 положений) - Наличие функции транс иллюминации для кратковременной засветки при освещении труднодоступных областей - Наличие функции отключения при простое - Наличие принудительной вентиляции для охлаждения - Наличие специального фильтра для Фото Динамической Диагностики) - Потребление электричества – 500 VA (220-240В) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Гастровидеоскоп | - Формат HDTV (телевидение высокого разрешения) позволяет более детально рассмотреть капиллярную сеть и строение слизистой оболочки. - Короткофокусный объектив для более детального осмотра слизистой без элнектронного увеличения изображения. - Узкая спектральная визуализация в сочетании с форматом HDTV и короткофокусным объективом значительно улучшают визуализацию изменений слизистой оболочки . - Тонкие дистальный конец и вводимая трубка диаметром всего 9.8 мм позволяют легко и беспрепятственно вводить эндоскоп. - Направление обзора 0° (прямой обзор) - Угол поля зрения 140° - Глубина резкости 2-100 мм - Диаметр дистального конца 9,8 мм - Изгиб дистальной части: вверх 210° вниз 90° вправо 100° влево 100° - Наружный диаметр вводимой гибкой трубки 9,8 мм - Длина общая (рабочая) 1 345 мм (1 030 мм) - Инструментальный канал 2,8 мм - Минимально видимое расстояние 3 мм от дист.конца. - В комплекте должно быть: - Щипцы биопсийные , многоразовые– 1шт. - Щётка для чистки канала -1 шт. - Инъекционная трубка-1 шт. - Водонепроницаемый колпачок-1 шт. - Щётка для чистки канала, раскрывающаяся-1 шт. - Адаптеp для очистки канала вода/возд.-1 шт. - Пpомывочная тpубка-1 шт. - Клапан аспиpационный-2 шт. - Клапан вода/воздух -2 шт. - Клапан инструм.канала-10шт. - Заглушка канала-1 шт. - Адаптер очистки канала отсоса-1 шт. - Загубник-2 шт. - Руководство по эксплуатации-1 шт. - Руководство по методикам обеззараживания-1 шт. - Чемодан для транспортировки - 1 шт. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Монитор | Цветной видео ЖК монитор(ЮХ) 1920x1080 (Full HD) Входы S-Video, RGB, композитный BNC, внешн. синхр., подставка - опционально | 1 шт. |
|  |  | 5 | Отсос эндоскопический | - Вес прибора – до 5.1 кг - Габариты: высота 220 мм., ширина 475 мм., длинна 225 мм. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Мобильная рабочая станция | Передвижная рабочая станция - Компактная тележка из высокопрочного пластика - Наличие 4х антистатических колес со стопорами - Наличие трансформатора на 12 розеток 220В с общим тумблером - Максимальная загрузка тележки: 113 кг (без учета веса тележки) - Максимальная нагрузка – 1800 VA - Максимальное потребление – 1900 VA | 1 шт. |
|  |  | 7 | Держатель монитора | Наличие держателя для ЖК монитора | 1 шт. |
|  |  | 8 | Держатель клавиатуры | Наличие выдвижной полки для клавиатуры | 1 шт. |
|  |  | 9 | Держатель для оборудования | Наличие 4х полок для оборудования | 1 шт. |
|  |  | 10 | Течеискатель | Течеискатель | 1 шт. |
|  |  | 11 | Загубник | Загубник | 3 шт. |
|  |  | 12 | Установка моечная для промывки эндоскопов | Автоматический репроцессор на два эндоскопа оборудование должно быть предназначено для автоматической одновременной обработки 2-х гибких эндоскопов и должно обеспечивать окончательную очистку, дезинфекцию высокого уровня, споласкивание и сушку эндоскопов в одном цикле обработки. - Промывка поверхности эндоскопов, внутренних каналов и клапанов проточной жидкостью с обработкой ультразвуком - Функция орошения каналов эндоскопов спиртом - Устанавливаемое время промывки эндоскопов От 1 до 10 мин. - Устанавливаемое время дезинфекции эндоскопов От 0 до 60 мин - Возможность подогрева жидкости От 200С до 300 - Функция принудительного слива жидкости -Встроенная проверка на герметичность эндоскопов - Функция идентификации эндоскопов - Функция идентификации персонала - Встроенный принтер, выдающий распечатку результатов обработки - Система фильтрации воды и воздуха - Возможность дезинфекции высокого уровня и стерилизации с использованием 875 мг картриджей - Требования к поступлению воды 17 л/мин, от 0.1 МПа до 0.5 МПа, максимум 25о - Емкость моечной ванны Около 12л - Емкость бака для дезинфектанта Около 17,5л - Вес машины (без жидкости и эндоскопов) Не более 120 (сто двадцати) кг - Наличие колес для транспортировки | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |
| 5. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Фильтр | фильтр для очистки воды | 12 шт. |
|  |  | 2 | Фильтр | фильтр воздушный | 2 шт. |
|  |  | 3 | Фильтр | Фильтр для очистки газа | 6 шт. |
|  |  | 4 | Дез. средства | Средства для стерилизации и дезинфекции (стартовый пакет) | 1 пакет |
|  |  | 5 | Лампа галогеновая | Наличие запасной галогенной лампы 12В, 35Вт | 1 шт. |

Лот № 16

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Установка анестезии Монитор пациента |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Аппарат должен быть адаптирован для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Аппарат должен быть предназначен для введения в наркоз пациентов всех возрастных групп, путем использования средств для ингаляционного наркоза с возможностью работы при низких потоках. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Тип вентилятора должен быть: электронно управляемый электроприводный поршневой вентилятор, адаптированный к любой группе пациентов без необходимости замены частей вентилятора. Принцип работы должен быть: контроль по времени с постоянным объёмом. Изменение настроек подачи свежего газа не должны влиять на дозировку дыхательного объёма. Должна быть предусмотрена возможность продолжения вентиляции при экстренном отключении подачи сжатого воздуха. При отключении подачи сжатого О2 вентиляция должна продолжаться атмосферным воздухом. Время срабатывания триггера – в пределах 20 миллисекунд. Наличие системы автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре. Принцип управления аппарата должен быть: вращающийся манипулятор, с трехшаговой концепцией управления – «выбор – установка – подтверждение». Наличие электронного контроля работы вентилятора с поддержанием постоянного дыхательного объема, независимо от потока свежего газа. Наличие флоуметров для О2, Air с регулировкой общего потока свежего газа. Наличие следующих режимов вентиляции легких: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV). Проводимая вручную (Man.). Самостоятельное дыхание (Spont.). Аппарат должен производить мониторинг следующих параметров: инспираторный O2, частота дыхания, дыхательный объём, минутный объём, среднее и пиковое давление газа, РЕЕР. Объем вдыхаемого воздуха, давление в дыхательных путях должны отображаться в виде диаграмм. Дополнительно на дисплей должны выводиться графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Функции обеспечения безопасности: наличие трехуровневой система подачи тревоги в зависимости от важности и приоритета: уведомление, предостережение и предупреждение. Наличие возможности отключения звуковой тревоги низкой важности (уведомление, предостережение) на 2 минуты, тревогу высокой важности (предупреждение) выключить нельзя.; При каждом включении аппарат должен автоматически проводить самотестирование и калибровку всех систем.; Контроль концентрации О2 в подаваемом газе, которая должна быть не меньше 25%.; При падении давления подаваемого О2 ниже 1,38 bar на 7 секунд должен включаться звуковой сигнал; Система блокировки должна гарантировать, что в действии находится только один испаритель анестетиков; В случае сбоя внешнего электропитания не должно происходить перебоев в работе аппарата. Автоматически аппарат должен переходить в режим питания от встроенных аккумуляторов. На дисплей должно выводиться уведомление «Сбой питания». При остаточной емкости аккумулятора 20% должно выводиться уведомление «Батарея разряжена!». При остаточной емкости аккумулятора 10% должно появляться предостережение «Батарея разряжена!!», ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет не менее 10 минут.; В случае нарушения подачи электропитания и разряда батарей – наличие возможности ручной вентиляции; При полном отсутствии О2 аппарат должен продолжать вентиляцию воздухом; наличие автоматического переключения на подачу О2 в случае перебоев с подачей сжатого воздуха. Наличие режима постоянной готовности к работе. Контроль состава свежего газа: Наличие манометров давления газов на входе в аппарат из системы централизованного газоснабжения или баллонов.; Регулировка потока должна осуществляться механическими ротаметрами.; Индикация потока газов должна осуществляться стеклянными измерителями потока.; На кислородной линии должна быть предусмотрена тревога низкого давления газа – при падении давления кислорода на входе в аппарат ниже 1,4 бар должен мигать красный светодиод. Тревоги: Наличие регулируемой трехуровневой системы тревог (уведомление, предостережение и предупреждение). Возможность настройки тревог как пользователем, так и автоматически. Должны коонтролироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях (верхняя и нижняя границы), минутный объем, апноэ, концентрация кислорода. Технические характеристики: Диапазон давления в системе не хуже: от 2,8 до 6 бар; Ограничение давления: от 15 до 70 смН2О; Дыхательный объем: от 20 мл до 1400 мл; Частота дыхания: от 4 до 60 в мин.; Соотношение вдох/выдох: от 4:1 до 1:4; Пауза на вдохе: от 0 до 50%; РЕЕР: от 0 до 20 смН2О во всех режимах; Давление на вдохе: от 5 до 65 смН2О; Поток на вдохе: от 10 до 75 л/мин; Ротаметр для общего потока: от 0 до 12 л/мин; Ротаметры: кислород от 0,05 до 10.0 л/мин, сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин.; Чувствительность триггера: от 2 до 15 л/мин; Индикаторы потока свежего газа: от 0 до 12 л/мин; Дисплей: не менее 6,5” (16,5 см); Концентрация кислорода - от 21 до 100 об. %.; При расходе свежего газа ≤250 мл/мин должен доставляться 100 % O2 (S-ORC). Компактная дыхательная система: Наличие специального клапана - байпасс: клапан значительно повышает герметичность дыхательной системы, обеспечивает дополнительную защиту в случае высокого давления в дыхательного путях пациента. Электропитание: От сети: не настраиваемое, не хуже: 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Перезаряжаемые батареи, не хуже: 24 В, 3,5 Ач.; Время работы от полностью заряженных аккумуляторов: не менее 45 минут, минимум, в зависимости от параметров вентиляции – до 90 минут. Другие требования: Аппарат должен располагать 3-мя встроенными выдвижными ящиками для хранения принадлежностей, выдвижной письменной подставкой для удобства работы медицинского персонала, боковыми держателями для удобства перемещения аппарата, встроенными боковыми направляющими вертикальными рельсами для крепления различного дополнительного оборудования с обеих сторон. Объем емкости для заполнения сорбента не менее 1,5 литра. Аппарат должен иметь RS 232 х 1 - коммуникационный интерфейс для передачи данных. Монитор обеспечивает первоклассное наблюдение за пациентами . взрослыми, детьми и новорожденными в условиях клиники. Монитор контролирует следующие показатели: ! ЭКГ и ЧСС (3, 5 и 6 отведений) ! Обнаружение аритмии (полный и основной режим) ! Анализ ST сегмента по двум отведениям (только в режимах Взрослый и Ребенок) ! Дыхание (для импедансного метода пневмографии) ! Пульсоксиметрию (SpO2) (уровень насыщения артериальной крови кислородом) ! Температуру ! Частоту пульса ! ОКРГ (только для мониторинга новорожденных пациентов) ! Неинвазивное измерение кровяного давления ! Инвазивное измерение кровяного давления ! Запоминание трендов ! Запоминание событий ! Запись ! Передачу данных пациента (по сети или через карту памяти) ! Беспроводную работу в сети Диагональ цветного экрана - 8.4". Монитор имеет подзаряжаемый аккумулятор. Подключение к розеткам электросети производится при помощи универсального адаптера переменного тока. Монитор имеет выход синхронизации для внешних устройств (например, дефибрилляторов) и разъем RS232. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Установка анестезии | базовая комплектация: версия на 2 газа - кислород и сжатый воздух. Режимы вентиляции: IPPV, ручной, спонтанный. Тележка, Компактная дыхательная система, Аккумуляторные батареи. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Испаритель анестетиков с креплением | Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Шланг кислородный | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Шланг сжатого воздуха | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Имитатор легких пациента (взрослый) | Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Компрессор медицинского воздуха с тележкой | Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. Энергопотребление 150 Вт. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Вентиляция с контролем по давлению (PCV); | Режим принудительной вентиляции с полным замещением дыхательной функции пациента, характеризуется поддержанием постоянного заданного давления в дыхательных путях на вдохе. | 1 шт. |
|  |  |  | Самостоятельное дыхание с поддержкой по давлению (PS); | Триггерный режим вентиляции с аппаратной поддержкой самостоятельного дыхания пациента по давлению. |  |
|  |  |  | Комбинированный режим: Синхронизированная перемежающая принудительна вентиляция по объему / с поддержкой по давлению (SIMV/ PS). | Сочетание триггерной пациент-индуцированной вентиляции с принудительными аппаратными вдохами (с управлением по объёму) с поддержкой спонтанного дыхания по давлению. |  |
|  |  |  | Монитор для измерения концентрации анестетика | Многофункциональный монитор для измерения концентрации анестетика во вдыхаемом потоке | 1 шт. |
|  |  | 5 | Монитор пациента | Для измерения ЭКГ, ЧСС, Температура, неинвазивное артериальное давление, пульсоксиметрия. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Стыковочное устройство | Аппаратное устройство, обеспечивает питание постоянным током и связь с сетью., а также служит подставкой для установки монитора. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Аккумулятор | Ионно-литиевый | 1 шт. |
|  |  | 8 | Кабель ЭКГ | Кабель со специальным разъемом, обеспечивающий стыковку следующих кабелей: кабелей с электродами для ЭКГ, промежуточного кабеля SpO2 и температурного датчика. |  |
|  |  | 9 | Кабель пациента | Для датчика пульсоксиметрии |  |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  | 1 | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента взрослый (многоразовый) | Шланги гофрированные силиконовые многоразовые. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Датчик потока | Датчик потока термоанемометрический. | комплект из 5 шт. |
|  |  | 3 | Датчик кислородный | Датчик О2. Принцип действия – электрохимический (гальваническая ячейка) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Бактериальный фильтр одноразовый | Бактериальный фильтр одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация 99,999; вирусная фильтрация 99,99. Объём мертвого пространства – 30мл. Макс. время использования – 24часа. | комплект из 50 шт. |
|  |  | 5 | Абсорбер СО2, контейнер 5 л | Натронная известь в гранулах. Гранулы 2-4мм.: Гидроксид кальция Ca(OH)2 – 81%; Вода - 16%; Гидроксид натрия NaOH до 3%; Цветной индикатор - этил фиолетовый. | комплект из 2 шт. |
|  |  | 6 | Маска наркозная | Маски многоразового использования (для взрослых). Для более комфортного и герметичного прилегания к лицу пациента маски имеют надувной контур с возможностью регулирования его жесткости. Размеры: S, M, L. | комплект из 3 шт. |
|  |  | 7 | Влагоуловитель | Влагосборник для осушения проб дыхательной смеси, поступающих в газоанализатор. | комплект из 12 шт. |
|  |  | 8 | Линия для отбора проб дыхательной смеси | Пластиковая тонкая трубка для забора проб дыхательной смеси из контура пациента. | Комплект из 10 шт. |
|  |  | 9 | Электроды ЭКГ | Одноразовые электроды для детей и взрослых комплект 50 шт. | 2 уп. |
|  |  | 10 | Датчик пульсоксиметрии | Датчик измерения частоты сердечного ритма для детей и взрослых. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Пластыри фиксирующие для датчика пульсоксиметрии | Пластыри предназначены для фиксации датчика пульсоксиметрии на теле пациента | 1 шт. |
|  |  | 12 | Манжеты для измерения давления | Манжеты для измерения давления у взрослых пациентов. Размеры: S, M, L. | комплект из 3 шт. |
|  |  | 13 | Манжеты для измерения давления | Манжеты для измерения давления у детей. Размеры: S, M, L. | комплект из 3 шт. |
|  |  | 14 | Датчик температурный | Для измерения температуры тела пациента | 1 шт. |
|  |  | 15 | Фиксирующие пластыри для термодатчиков | Пластыри предназначены для фиксации датчика температуры на теле пациента | Комплект из 50 шт. |

Лот № 17

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте Монитор пациента |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Устройство должно быть предназначено для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом от 50 mL. Аппарат должен работать в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивать мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ должен быть предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии и в перечисленных ниже условиях: В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений; Во время транспортировки пациентов в пределах стационара; При последующей транспортировке из одного медицинского учреждения в другое; Во время перелетов; |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Общие требования: Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до 250 л/мин. и инспираторного давления до 99 мбар; При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции; Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не должно превышать 60 секунд; Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно быть осуществимо без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания ИВЛ; Датчик потока должен быть термоанемометрический без мертвого пространства; наличие интегрированного измерителя температуры дыхательной смеси; Панель управления аппарата и клавиатура должны быть герметизированы с возможностью обработки общепринятыми дезинфектантами; У пациента должна быть возможность дышать самостоятельно в любой момент, при любых режима вентиляции, контролируемых по объёму и по давлению; Подключение пациента к аппарату должно быть возможно как с левой, так и с правой стороны. Наличие следующих режимов и методов ИВЛ: VC-CMV (Volume Control-Continuous Mandatory Ventilation) -Принудительная вентиляция с контролем по объему; VC-AC (Volume Control-Assist Control) – Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; PLV - искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); VC-SIMV (Volume Control-Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation) - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха; VC-SIMV-PS (Volume Control-Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation-Pressure Support) - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха c поддержкой по давлению; SPN-CPAP (Spontaneous-Continuous Positive Airway Pressure) - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления; SPN-CPAP-PS (Spontaneous-Continuous Positive Airway Pressure) - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с поддержкой по давлению; Вентиляция пpи апноэ – наличие автоматического пеpеключения на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемy пpи остановке дыxания пациента; Функция «Вздох» (Sigh,) два последовательных дыхательных цикла должны повторяться каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся PEEP, Наличие возможности спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму. Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до 15 сек. Наличие возможности активации во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха должны соответствовать параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции. Параметры вентиляции: I/E соотношения: от 150:1 до 1:150, частота дыханий: от 2 до 80 в мин, время вдоха: от 0.2 до 10 сек, дыхательный объем: от 50 до 2000 мл, давление на вдохе: от 0 до 99 мбар, PEEP: от 0 до 35 мбар, давление поддержки: от 0 до 35 мбар (выше PEEP), ускорение потока: от 5 до 200 мбар в сек, концентрация кислорода: от 21 до 100 Об. %, чувствительность триггера: от 1 до 15 л/мин, максимальный поток: до 180 л/мин., быстродействие клапана: до 5 мсек., инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох (SIGH), детекция инспираторной попытки. Режим санации трахеобронхиального дерева: аппаpат должен пpоводить искyсственнyю вентиляцию легкиx в yстановленном pежиме (фаза пpедваpительного насыщения легкиx кислоpодом, длящаяся 180 секyнд) с подачей 100% кислоpода. Для пpоведения санации бpонxиального деpева аппаpат должен автоматически пpеpвать пpоцесс искyсственной вентиляции легкиx. Обнаружение разъединения: должно происходить автоматически; На то вpемя, пока пpоводится санация, тpевожная сигнализация должна отключаться, чтобы не мешать пpоцессy санации. По окончании санации бpонxов и автоматического pаспознавания соединения аппаpат должен пpоводить в течение 120 секyнд искyсственнyю вентиляцию легкиx с подачей 100% кислоpода. Наличие следующих отображаемых измеряемых значений: Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления): Pмax Максимальное давление в дыхательных путях; Pплато Давление плато; PEEP Положительное давление в конце выдоха; Pсред. Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон не менее 0 не более 99 mbar; Разрешение: 1 mbar; Измерение O2 (на вдохе) (наличие электрохимического датчика, не требующего сервиса); FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон от 18 до 100 об.%; Разрешение: 1 об.% O2 Измерение потока: Поток пик. Пиковый инспираторный поток; Диапазон не менее 0 не более 196 L/min; Разрешение: 1 L/min Измерения минутного объема: MV Минутный объем; Диапазон от 0 до 99 L/min BTPS; Разрешение 0,1 L/min MV утечка Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме NIV); Диапазон от 0 до 100 %; Разрешение 1 % VTe Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон от 0 до 3999 mL, BTPS; Разрешение: 1 mL VTпац. Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме NIV ); Диапазон от 0 до до 3999 mL, BTPS; Разрешение не менее 1 mL; Измерение частоты дыхания: ЧДспонт. Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте; ЧД Общая частота дыхания: Диапазон от 0 до 150/min; Разрешение не более 1/min; I:E Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон от 1:150 до 150:1; Разрешение: 0,1; Ti Время вдоxа: Диапазон От 0 до 15 s; Разрешение 0,1 s; T плато Время плато: Диапазон от 0 до 10 s; Разрешение 0,1 s; R Resistance, сопротивление: Диапазон от 3 до 100 mbar/L/s; Разрешение 1 mbar/L/s; C Compliance, комплайнс: Диапазон от 3 до 200 mL/mbar; Разрешение не менее 1 mL/mbar; T0C Измерение температуры дыхательной смеси (наличие интегрированного датчика с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон от 18 до 48 °C; Разрешение не менее 1 °C; Отображение кривой: Давление в дыхательных путях Paw (t) – от 5 до 100 mbar; Поток (t) –от 20 до 200 L/min; Дыхательный объем VT от 0 до 2 L. Наличие мониторинга следующих параметров; MV Объем выдыхаемого в минуту газа: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 L/min с интервалом не менее 0,1 L/min Наличие сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 L/min, с интервалом не менее 0,1 L/min; Наличие отключения сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение 2 минут после повторного соединения Paw Давление в дыхательных путях: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 mbar; Нижний предел сигнала тревоги должен быть когда значение «PEEP + 5 mbar (в сочетании с установленным значением PEEP) не превышается, по крайней мере, на 0,1 s в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях должно измеряться без дополнительных линий. T отсоедин. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дых. путях» (режиме работы NIV)должно быть: от не более 0 до не менее 60 s FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); наличие сигнала тревоги, если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; наличие сигнала тревоги, если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд; ЧД Частота дыхания: наличие сигнала при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки от 10 до 120/min Tапноэ время тревоги по апноэ: наличие сигнала при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон от 15 до 60 s; регулируется с шагом не менее 1 s; VTi Дыхательный объем на вдохе: наличие аварийного сигнала если получаемый дыхательный объем VT превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон от 0,06 до 4,0 L Наличие возможности отключения сигнала тревоги: – после включения устройства и в течение следующих 15 s; – при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 s; – при обнаружении отсоединения и в течение 15 s после повторного соединения; Приоритетность тревог: Тревожные сигналы должны классифицироваться по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, должен высвечиваться на дисплее аппарата. Интерфейс: наличие цветного сенсорного дисплея, диагональю не менее 12”. Наличие возможности одновременного отображения трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые должны быть заполнены, что облегчает визуализацию. Наличие одновременного отображения пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Наличие возможности конфигурирования ассортимента параметров. Наличие вращающегося манипулятора управления с функцией настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра должен осуществляться с сенсорного дисплея. Наличие возможности защиты настройки параметров от потенциально опасных изменений. Принцип работы вентилятора должен быть: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления Безопасность: клапан безопасности должен открываться при 120 мбар, клапан экстренного вдоха: должен автоматически открываться при отсутствии О2; наличие автоматического переключения на воздух при отсутствии О2; Наличие выхода для медикаментозного распылителя: должен быть синхронизирован со вдохом. Основной источник питания AC: не хуже 100V-240V, 50/60 Hz, DC: 24 V, потребляемый ток: до 1,3 А; встроенная батарея: автономная работа не менее 45 мин. Встроенная и внешняя батарея вместе обеспечивают до 5 часов автономной работы. Наличие интерфейса: RS232. Подача газов: воздух должен подаваться от турбины, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар. Вес аппарата не более: 26 кг. Монитор обеспечивает первоклассное наблюдение за пациентами . взрослыми, детьми и новорожденными в условиях клиники. Монитор контролирует следующие показатели: ЭКГ и ЧСС (3, 5 и 6 отведений). Обнаружение аритмии (полный и основной режим). Анализ ST сегмента по двум отведениям (только в режимах Взрослый и Ребенок) Дыхание (для импедансного метода пневмографии) Пульсоксиметрию (SpO2) (уровень насыщения артериальной крови кислородом) Частоту пульса Концентрацию CO2 в конце выдоха (поглощение ИК-излучения по двум длинам волн) Mониторинг анестетиков Температуру ОКРГ (только для мониторинга новорожденных пациентов) Инвазивное измерение кровяного давления Неинвазивное измерение кровяного давления ! Запоминание трендов Запоминание событий Запись Передачу данных пациента (по сети или через карту памяти) Беспроводную работу в сети Диагональ цветного экрана у монитора Gamma - 6.5", у монитора Gamma XL - 8.4.. Оба монитора имеют подзаряжаемый аккумулятор. Подключение к розеткам электросети производится при помощи универсального адаптера переменного тока. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Вентилятор для интенсивной терапии (базовый блок) | встроенный цветной дисплей - 12”, Режимы вентиляции, стандартные: VC-CMV; VC-AC; PLV; VC-SIMV; VC-SIMV-PS; SPN-CPAP; SPN-CPAP-PS; Вентиляция пpи апноэ. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Шланги подачи О2 (NIST) под давлением (L= 5 м) | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Клапан вдоха и выдоха | Клапан выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Тележка на колесах | На 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Базовый блок увлажнителя | Энергопотребление 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре 35-40 0 С. Время разогрева – в пределах 30 мин. Звуковая и визуальная тревога при превышении t 0 С в дых. контуре более 43 0 С. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Пневматический распылитель медикаментов | Пневматический, синхронизирован с вдохом. Период работы 30 мин., аппаpат yчитывает поток для pаспылителя и деpжит минyтный объем постоянным. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Внешняя аккумуляторная батарея | Обеспечивает 4 часа автономной работы при типичных режимах вентиляции | 1 шт. |
|  |  | 6 | Капнометрия | В основном потоке, включает в себя кювету капнографическую | 1 шт. |
|  |  | 7 | Тестовое легкое | Для взрослых. Служит для тестирования СРАР функции аппарата | 1 шт. |
|  |  | 8 | NIV - неинвазивная (масочная) вентиляция. | NIV - неинвазивная вентиляция, совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек до 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, компенсирован по утечкам до 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер автоматически адаптируется к измеряемой утечке, что позволяет предотвратить автоматическое срабатывание триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Анадиз ST сегмента по двум отведениям | При активации этой функции монитор производит анализ комплексов и определяет значение отклонений ST сегмента | 1 шт. |
|  |  | 10 | Анализ аритмий | В этом режима аппарат проводит расширенный анализ аритмий т.е. больше аритмий. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Интерфейсная плата | Аппаратное устройство, устанавливаемое в монитор, позволяющее подключить монитор к системе вызова медицинской сестры, к регистратору , дисплею или VGA-дисплею. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Стыковочное устройство | Аппаратное устройство, обеспечивает питание постоянным током и связь с сетью., а также служит подставкой для установки монитора. | 1 шт. |
|  |  | 13 | Крепление для станции | служит подставкой для установки монитора. | 1 шт. |
|  |  | 14 | Монитор пациента | Для измерения ЭКГ, ЧСС, Температура, неинвазивное артериальное давление, пульсоксиметрия. | 1 шт. |
|  |  | 15 | Аккумулятор | Ионно-литиевый | 1 шт. |
|  |  | 16 | Кабель ЭКГ | Кабель со специальным разъемом, обеспечивающий стыковку следующих кабелей: кабелей с электродами для ЭКГ, промежуточного кабеля SpO2 и температурного датчика. | 1 шт. |
|  |  | 17 | Кабель пациента | Для датчика пульсоксиметрии | 1 шт. |
|  |  | 18 | Шланг соединительный | Служит для соединения манжет с монитором и пациентом. | 1 шт. |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  | 1 | Камера увлажнителя (для взрослых пациентов) | Температура в камере лимитирована до 66 0С. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Дыхательный контур для взрослых | Многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Фильтры бумажные для увлажнителя | Используются для фильтрации воды в увлажнителе. | 1 комплект из 100 шт. |
|  |  | 4 | Маски для неинвазивной вентиляции | Маска для неинвазивной вентиляции с гелевым ободком для наиболее комфортного прилегания. Размеры: S, M, L. | 1комплект из 3 шт. |
|  |  | 5 | Бактериальный фильтр | Противомикробный и противовирусный фильтр одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация 99,999; вирусная фильтрация 99,99. Объём мертвого пространства – 30мл. Макс. время использования – 24часа. | 1 комплект из 50 шт. |
|  |  | 6 | Датчик потока | Датчик потока термоанемометрический, многоразовый | 1 комплект из 5 шт. |
|  |  | 7 | Датчик кислорода | Датчик О2. Принцип работы: гальваническая ячейка. | 2 шт. |
|  |  | 8 | Микрофильтр | Применяется для более тонкой ичистки поступающего в аппарат воздуха. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Пылевой фильтр | Применяется для очистки поступающего в аппарат воздуха от пылевых частиц. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Электроды ЭКГ | Одноразовые электроды для детей и взрослых комплект 50 шт. | 2 шт. |
|  |  | 11 | Датчик пульсоксиметрии | Датчик измерения частоты сердечного ритма для детей и взрослых. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Манжеты для измерения давления | Манжеты для измерения давления у взрослых пациентов. Размеры: S, M, L. | 1комплект из 3 шт. |
|  |  | 13 | Датчик температурный | Для измерения температуры тела пациента | 1 шт. |
|  |  | 14 | Фиксирующие пластыри для термодатчиков | Пластыри предназначены для фиксации датчика температуры на теле пациента | Комплект из 50 шт. |

Лот № 18

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Ультразвуковая диагностическая система |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Ультразвуковая диагностическая система должна быть предназначена для получения ультразвуковых исследований в следующих областях: - абдоминальные исследования, - исследования поверхностно-расположенных органов, - педиатрия, - неонатология, - костно-мышечная система, - акушерство, - гинекология, - урология, - кардиология детей и взрослых, - транскраниальнаядоплерография, - ангиология. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Система должна быть смонтирована на стойке-тележке на колесиках со стопорными устройствами. Конфигурация системы должна обеспечивать подключение до 5-ти датчиков (не включая пальчиковых). Режимы сканирования должны быть: - В- режим: Сканирование в В-режиме преобразует амплитудные характеристики в изображение путем использования серошкального конвертера; - М-режим: одномерная яркостная эхограмма с разверткой во времени; - Анатомический М-режим: Активация в реальном времени и из сохраненных кинопетель; - Цветной анатомический M-режим: совмещение М-режима и режима ЦДК, при котором на графике М-режима цветокодированная составляющая изображения отображается в дополнение к серошкальной, что должно заметно упрощать временную оценку регургитации или рефлюкса. Тканевой доплер. Адаптивный доплер: усиление слабых сигналов для улучшения видимости спектра, а также импульсно-волновых звуковых сигналов для более точной оценки кровотока. PW – импульсно-волновой допплер с отклонением угла, с высокой частотой повторения импульсов: Шкала скоростей 0,03 см/с – 21 м/с, PRF 700–26000 Гц. CW – постоянно-волновой допплер с отклонением угла: Шкала скоростей, 0,07 см/с – 110 м/с, PRF 1953–93000 Гц. CFM – цветовое допплеровское картирование по скорости: PRF 75 – 12000 Гц, алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании. PD – Энергетический допплер: Направленный энергетический допплер. Автоматическая трассировка спектральных допплерографических кривых с выведением на дисплее в реальном времени не менее 8 показателей оценки кровотока (в т.ч. показателя объемного кровотока) в реальном времени и режиме «стоп-кадра». Автоматизированный анализ Допплеровских спектров. Режим виртуального конвекса на линейных датчиках. Режим гармонической визуализации с инверсией импульса. Программа адаптивной автоматической оптимизации изображений в В–режиме. Программа автоматической оптимизации изображений в режиме спектрального допплера. Программа автоматической оптимизации изображений в режиме ЦДК. Композитное изображение в В-режиме и режиме гармонической визуализации, получаемое путем пошагового изменения угла отклонения ультразвуковых лучей с не менее 9 положениями луча при формировании композитного изображения на один кадр. Функция латерального усиления. Функция масштабирования не менее 8 крат. Дуплексный режим. Триплексный режим. Функция Freehand 3D (свободные руки 3D). 3D в режиме реального времени. Многоплоскостная реконструкция 3D изображений. Система должна поддерживать: - секторные датчики, - конвексные датчики, - линейные датчики, - импульсно-волновые датчики, - оснащенные технологией кристаллов PureWave. Возможность подключения к системе PACS в формате DICOM. Технические характеристики: Максимальная частота кадров в 2D режиме не менее 785 кадров в секунду, Кинопетля – не менее 1000 кадров. Полностью цифровое формирование луча на прием и передачу. Свободно вращающийся и наклоняющийся монитор с разрешением не хуже 1280х1040 при частоте 60Гц. Вращение панели управления не менее 340 градусов. Регулировки панели по высоте. Формирование 2D-изображения в диапазоне от 1 до 15 МГц, максимальная глубина сканирования не менее 30 см. Интегрированный модуль для стресс-эхографии. Видеоформаты NTSC или PAL. . |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Базовый блок. | Количество цифровых приемо-передающих каналов: не менее 9 216 каналов цифровой обработки данных Динамический диапазон: не менее 232 Дб Пакет визуализации тканевых гармоник. Интеллектуальная тканеспецифичная визуализация для автоматизированной оптимизации датчика к определенному типу исследований. Встроенный жесткий диск объемом не менее 250 Гб. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Монитор плоский жидкокристаллический. | Не менее 17-дюйм. плоский дисплей высокого разрешения на шарнирном кронштейне. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Устройство записи данных. | Встроенный дисковод DVD-R/RW. Поддержка флэш накопителей USB. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Устройство обработки данных. | Составная визуализация в масштабе реального времени с девятью направлениями зрения. Адаптивная обработка изображений для снижения шума и подавления артефактов. Анатомический M-режим и цветной анатомический M-режим. Обзор изображений в режиме кинопетли, обзор эхограмм и спектров Допплера. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Преобразователи электрические. | Для коммуницирования питания энергопотребляющих блоков в УЗИ аппарате | 1 шт. |
|  |  | 6. | Спектральный доплеровский блок. | Энергетический Допплер. Непрерывный/Импульсный. Допплеровская визуализация тканей Допплера и ЦДК. Автоматизированный анализ Допплеровских спектров. Обзор эхограмм и спектров Допплера. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Пакеты клинических программ на электронных носителях. | Программные приложение для Акушерства/Гинекологии. Предустановки эхографии для акушерских, гинекологических, эндовагинальных и фетальных исследований. | 1 комплект. |
|  |  | 8. | Пакеты количественного и качественного анализа данных на электронных носителях. | 1. Составная визуализация в масштабе реального времени с девятью направлениями зрения. 2. Адаптивная обработка изображений для снижения шума и подавления артефактов. 3. Опция интеллектуальной оптимизации с помощью одной кнопки в режимах 2D, Допплера и ЦДК 4. Модуль 2DQ. Усовершенствованный пакет кол. анализа 2D. Включает: вставные модули ROI, IMT, CMQ, Strain (Деформации). Вставной модуль количественного анализа ROI (Region of Interest (ROI) Quantification). | 1 комплект. |
|  |  | 9. | Пакет DICOM. | Стандарт DICOM должен позволять создавать, хранить, передавать и печатать отдельные кадры изображения, серии кадров, информацию о пациенте, исследовании, оборудовании, учреждениях, медицинском персонале, производящем обследование. | 1 шт. |
|  |  | 10. | Датчик широкополосный конвексный. | Эндовагинальный конвексный датчик с возможностями работы в режимах Допплера, цветном и энергетическом режимах, с диапазоном частоты 4- 8МГц. Исследования: Акушерское на раннем сроке, общее акушерское, эхография плода. Гинекологическое: таз, фертильность | 1 шт. |
|  |  | 11. | Датчик широкополосный линейный. | Линейный матричный датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном от 3 до 12 МГц для общей визуализации, визуализации сосудов и поверхностной визуализации. Исследования васкулярные: сонная артерия, артериальное, венозное. Педиатрия: брюшная полость, т/б сустав. Малые органы: поверхностные, щитовидная железа, яичко, молочная железа. Скелетно-мышечные исследования: поверхностное, общее. | 1шт. |
|  |  | 12. | Датчик широкополосный секторный. | Фазированный матричный датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном от 2 до 4 МГц для исследований сердца взрослых. Поддерживает также приложения для контрастных исследований, апробированных для визуализации сердца. | 1 шт. |
|  |  | 13. | Датчик широкополосный конвексный. | Конвексный датчик улучшенного дизайна с расширенной частотной полосой от 2 МГц до 5 для общих, абдоминальных, акушерских и гинекологических исследований | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Источник бесперебойного питания. | Не менее 2000 В/A (900Вт). | 1 шт. |
|  |  | 2. | Термопринтер. | Черно-белый термопринтер медицинского типа с дистанционным управлением и высокой разрешающей способностью для документирования изображений | 1 шт. |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Гель для УЗИ исследований | Гель для УЗИ исследований, 1 флакон- 250 мл. | 5 флаконов |
|  |  | 2. | Бумага для видеопринтера | Бумага для видеопринтера. | 5 рулонов |

Лот № 19

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Установка анестезии |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Аппарат для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Аппарат предназначен для введения в наркоз пациентов всех возрастных групп, путем использования средств для ингаляционного наркоза. Возможна работа при низких потоках. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Вентилятор: электронно управляемый электроприводный поршневой вентилятор. Адаптирован к любой группе пациентов без необходимости замены частей вентилятора. Принцип работы: контроль по времени с постоянным объёмом. Изменение настроек подачи свежего газа не влияют на дозировку дыхательного объёма. Возможность продолжения вентиляции при экстренном отключении подачи сжатого воздуха. При отключении подачи сжатого О2 вентиляция продолжается атмосферным воздухом. Время срабатывания триггера – в пределах 20 миллисекунд. Система автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре. Режимы вентиляции легких: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV). Проводимая вручную (Man.). Самостоятельное дыхание (Spont.). Вентиляция с контролем по давлению и по объему (PCV+PS+SIMV/PS). Аппарат производит мониторинг следующих параметров: инспираторный O2, частота дыхания, дыхательный объём, минутный объём, среднее и пиковое давление газа, РЕЕР, Объем вдыхаемого воздуха, давление в дыхательных путях отображаются в виде диаграмм. Дополнительно на дисплей выводятся графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Функции обеспечения безопасности: Трехуровневая система подачи тревоги в зависимости от важности и приоритета: уведомление, предостережение и предупреждение. Звуковую тревогу низкой важности (уведомление, предостережение) можно выключить на 2 минуты, тревогу высокой важности (предупреждение) выключить нельзя.; При каждом включении аппарат автоматически проводит самотестирование и калибровки всех систем.; Контроль концентрации О2 в подаваемом газе, которая должна быть не меньше 25%.; При падении давления подаваемого О2 ниже 1,38 bar на 7 секунд включается звуковой сигнал; Система блокировки гарантирует, что в действии находится только один испаритель анестетиков; В случае сбоя внешнего электропитания не происходит перебоев в работе аппарата. Автоматически аппарат переходит в режим питания от встроенных аккумуляторов. На дисплей выводится уведомление «Сбой питания». При остаточной емкости аккумулятора 20% выводится уведомление «Батарея разряжена!». При остаточной емкости аккумулятора 10% появляется предостережение «Батарея разряжена!!», ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет около 10 минут.; В случае нарушения подачи электропитания и разряда батарей возможна ручная вентиляция; При полном отсутствии О2 аппарат продолжает вентиляцию воздухом; Наличие режима постоянной готовности к работе. Контроль состава свежего газа: Манометры давления газов на входе в аппарат из системы централизованного газоснабжения или баллонов; Регулировка потока осуществляется механическими ротаметрами; Индикация потока газов осуществляется стеклянными измерителями потока; На кислородной линии предусмотрена тревога низкого давления газа – при падении давления кислорода на входе в аппарат ниже 1,4 бар мигает красный светодиод. Тревоги: трехуровневая система тревог (уведомление, предостережение и предупреждение). Настройка тревог как пользователем, так и автоматически. Контролируются следующие параметры: давление в дыхательных путях (верхняя и нижняя границы), минутный объем, апноэ, концентрация кислорода. Технические характеристики: Диапазон давления в системе: от 2,8 до 6 бар; Ограничение давления: 15-70 смН2О; Дыхательный объем: 20-1400 мл; Частота дыхания: 4-60 в мин.; Соотношение вдох/выдох: от 4:1 до 1:4; Пауза на вдохе: от 0 до 50%; РЕЕР: 0-20 смН2О во всех режимах; Давление на вдохе: 5-65 смН2О; Ramp: В режиме PCV от 0,2 дo 2 секунд; Поток на вдохе: 10-75 л/мин; Ротаметр для общего потока: от 0 до 12 л/мин; Ротаметры: кислород от 0,05 дo 10.0 л/мин, сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин.; Чувствительность триггера: 2-15 л/мин; Индикаторы потока свежего газа: от 0 до 12 л/мин; Дисплей: 6,5” (16,5 см); Концентрация кислорода - от 21 дo 100 об. %.; При расходе свежего газа ≤250 мл/мин доставляется 100 % O2 (S-ORC). Компактная дыхательная система со встроенным обогревом: Наличие специального клапана - байпас: клапан значительно повышает герметичность дыхательной системы, обеспечивает дополнительную защиту в случае высокого давления в дыхательного путях пациента. Электропитание: От сети: не настраиваемое, 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Перезаряжаемые батареи: 24 В, 3,5 А/ч.; Время работы от полностью заряженных аккумуляторов: 45 минут, минимум. В зависимости от параметров вентиляции – до 90 минут. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Шланги: кислородный, сжатого воздуха | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 2 шт (по одному на каждый газ) |
|  |  | 2 | Установка анестезии | базовая комплектация: версия на 2 газа - кислород и сжатый воздух. Режимы вентиляции: IPPV, ручной, спонтанный. Тележка, Компактная дыхательная система, Аккумуляторные батареи. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Испаритель анестетиков с креплением | Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. | 2 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Компрессор | Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. Энергопотребление 150 Вт. | 1шт. |
|  |  | 2 | Вентиляция с контролем по давлению | Режим принудительной вентиляции с полным замещением дыхательной функции пациента, характеризуется поддержанием постоянного заданного давления в дыхательных путях на вдохе. (PCV); | 1шт. |
|  |  | 3 | Самостоятельное дыхание с поддержкой по давлению | Триггерный режим вентиляции с аппаратной поддержкой самостоятельного дыхания пациента по давлению. (PS); | 1шт. |
|  |  | 4 | Комбинированный режим: Синхронизированная перемежающая принудительна вентиляция по объему / с поддержкой по давлению | Сочетание триггерной пациент-индуцированной вентиляции с принудительными аппаратными вдохами (с управлением по объёму) с поддержкой спонтанного дыхания по давлению. (SIMV/ PS). | 1шт. |
|  |  | 5 | Газоанализатор | Для определения концентрации газообразного анестетика | 1шт. |
|  |  | 6 | Тестовое легкое (взрослое,) | Для контроля и калибровки аппарата по объему О2 | 1шт. |
|  |  | 7 | Система удаления отработанного анестетика |  |  |
|  |  | 8 | Монитор пациента | Для измерения ЭКГ, ЧСС, Температура, неинвазивное артериальное давление, пульсоксиметрия. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Стыковочное устройство | Аппаратное устройство, обеспечивает питание постоянным током и связь с сетью., а также служит подставкой для установки монитора. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Аккумулятор | Ионно-литиевый | 1 шт. |
|  |  | 11 | Кабель ЭКГ | Кабель со специальным разъемом, обеспечивающий стыковку следующих кабелей: кабелей с электродами для ЭКГ, промежуточного кабеля SpO2 и температурного датчика. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Кабель пациента | Для датчика пульсоксиметрии | 1 шт. |
|  |  | 13 | Кабель удлинитель | Для датчика SpO2 | 1 шт. |
|  |  | 14 | Многоразовый датчик SpO2 | Датчик для измерения сатурации пациента | 1 шт. |
|  |  | 15 | Шланг соединительный | Для соединения манжет с монитором пациента | 1 шт. |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  | 1 | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента взрослый (многоразовый) | Шланги гофрированные силиконовые многоразовые. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Датчик потока | Датчик потока термоанемометрический. | комплект из 5 шт. |
|  |  | 3 | Датчик кислородный | Датчик О2. Принцип действия – электрохимический (гальваническая ячейка) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Бактериальный фильтр одноразовый | Бактериальный фильтр одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация 99,999; вирусная фильтрация 99,99. Объём мертвого пространства – 30мл. Макс. время использования – 24часа. | комплект из 50 шт. |
|  |  | 5 | Абсорбер СО2, контейнер 5 л | Натронная известь в гранулах. Гранулы 2-4мм.: Гидроксид кальция Ca(OH)2 – 81%; Вода - 16%; Гидроксид натрия NaOH до 3%; Цветной индикатор - этил фиолетовый. | комплект из 2 шт. |
|  |  | 6 | Маска наркозная | Маски многоразового использования (для взрослых). Для более комфортного и герметичного прилегания к лицу пациента маски имеют надувной контур с возможностью регулирования его жесткости. | комплект из 3 шт. |
|  |  | 7 | Влагоуловитель | Влагосборник для осушения проб дыхательной смеси, поступающих в газоанализатор. | комплект из 12 шт. |
|  |  | 8 | Линия для отбора проб дыхательной смеси | Пластиковая тонкая трубка для забора проб дыхательной смеси из контура пациента. | Комплект из 10 шт. |
|  |  | 9 | Электроды ЭКГ | Одноразовые электроды для детей и взрослых комплект 50 шт. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Датчик пульсоксиметрии | Датчик измерения частоты сердечного ритма для детей и взрослых. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Манжеты для измерения давления | Манжеты для измерения давления у взрослых пациентов | 3 шт. |
|  |  | 12 | Датчик температурный | Для измерения температуры тела пациента | 1 шт. |

Лот № 20

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система цифровой рентгенографии/флюорографии |
| 2. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Система цифровой рентгенографии/флюорографии должна состоять из: - Стойки детектора - Колонны р.трубки - Передвижного стола - Системы цифровой обработки изображения с рабочей станцией - Р. Трубки - Генератора Дополнительных комплектующих: - Рентгенозащитного стекла - Лазерного мультиформатного принтера со стартовым картриджем пленки - Рентгенозащитной одежды |
| 3. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующих к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующих к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Стойка детектора | Моторизованное продольное передвижение стойки: 1770 мм, диапазон моторизованного перемещения детектора по вертикали: 400- 1450 мм от пола, моторизованное вращение детектора: ±120º, панель управления стойкой с индикацией фокусного расстояния и угла наклона детектора, автоматический перевод детектора в положение для проведения исследований грудной клетки или исследований на столе, дистанционное управление перемещениями стойкой и детектором | 1 |
|  |  | 2 | Колонна р. трубки | Исполнение колонны – напольное. продольное передвижение колонны: 1420 мм, передвижение рентгентрубки по вертикали: 1230 мм, вращение рентгентрубки: ±180º | 1 |
|  |  | 3 | Передвижной стол | Передвижной стол с плавающей декой, высота стола: 800мм, размер деки: 2000х730 мм, продольное перемещение деки стола: ± 280 мм, поперечное перемещение деки стола: ± 235 мм, электромагнитная фиксация деки стола, грузоподъемность: 200 кг. | 1 |
|  |  | 4 | Система цифровой обработки изображения с рабочей станцией | Детектор: плоская панель на основе тонкопленочных транзисторов из аморфного-кремния, размер: 17х17 дюймов (43х43 см), разрешение: 3072х3072, размер пикселя: 139 микрон, А/Ц конвертор: 14 бит, DICOM интерфейс: Store, Print, Modality Worklist. Рабочая станция врача-лаборанта: емкость жесткого диска – 500Гб, объем оперативной памяти – 2Гб, DVD-RW, ЖК монитор 19”, обработка изображения: настройка яркости и контрастности, инверсия серой шкалы, пространственные фильтры, автоматическая гармонизация тканей, коллимация, мозаика, ЗУМ, экранная лупа, вращение изображения, тексты. Дополнительная рабочая станция врача-рентгенолога в комплекте с ПО для обработки, хранения и передачи цифровых изображений. Емкость жесткого диска 500 Гб. Объем оперативной памяти 2 Гб. Наличие CD-DVD RW. Диагностический монитор, размер по диагонали 19 дюймов. | 1 |
|  |  | 5 | Р. трубка | Рентгеновская трубка с вращающимся анодом, мощность - малый / большой фокус: 27/75 кВт, напряжение на аноде: 150кВ, фокусы: 0,6/1,2 мм, скорость вращения анода: 9700 об/мин, теплоемкость анода: 300 kHU. | 1 |
|  |  | 6 | Генератор | Высокочастотный генератор с пультом управления, мощность: 50 кВт, напряжение: 150 кВ, диапазон силы тока: 10-630 мА, диапазон мАс: 0,1-600 мАс, время экспозиции: 0,001-6 сек (81 шаг), анатомическое программирование: 288 программ, высокоскоростной стартер. | 1 |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 7 | Стекло рентгенозащитное | 60х40 см, 2,8 мм Pb | 1 |
|  |  | 8 | Лазерный мультиформатный принтер (для распечатки цифровых изображений), настольного исполнения. | Фототермографическая технология получения изображения – наличие DICOM интерфейс –наличие Русифицированная панель управления - наличие Разрешение печати не хуже 325 dpi. | 1 |
|  |  | 9 | Рентгенозащитная одежда | юбка | 1 |
|  |  | 10 | Рентгенозащитная одежда | шапочка | 1 |
| 4. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  | 1. | Картридж с пленкой | 35х43 см, 125листов | 1шт. |

Лот № 21

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Анализатор автоматический исследования гемостаза в комплекте с принадлежностями и реагентами |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Измеряемые параметры: РТ (протромбиновое время) • АРТТ (АЧТВ) • Fbg (фибриноген по методу Clauss) • ТТ (тромбиновое время) Факторы свертывания (внешние и внутренние) • AT-III (антитромбин) • PLG (плазминоген) • Protein С (белок С) • Protein S (белок S) • Heparin • волчаночный антикоагулянт • АРС чувствительность • D-Dimer и др. Производительность: - 120 тестов/ час |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Полностью автоматический анализатор для исследования гемостаза. Три метода измерения: клоттинговый (РТ, АРТТ, Fbg, )Хромогенный (AT-III, PLG, a2AP,PC и др.) - Иммунологический (FWb, D-Dimer). Анализатор осуществляет произвольный доступ одновременно по 15 выбранным параметрам с автоматическим построением калибровочных кривых и контрольных исследований. Прибор предоставляет пять позиций для срочных образцов. Автоматическое предварительное разведение образцов (согласно протоколу), автоматическое разведение при превышении пределов измерений. Возможна постановка на борт анализатора до трех флаконов одного реагента, что удобно при больших объемах исследований. Интеллектуальные возможности программного обеспечения позволяют анализатору исследовать патологические образцы по специальному протоколу, согласно которому при определенных результатах анализатор автоматически проводит уточняющие тесты. 20 файлов для контроля качества. Современный метод контроля качества, основанный на правилах Westgard. Полностью автоматизированный протокол для мульти разведений при поддержке графического дисплея, работающего в специальном параллельном режиме, обеспечивает высокую точность результатов для определения факторов и идентификации ингибирующей активности. Работа с обычными пробирками или с вакутейнерами считывание штрих- кодов, получение данных из внешней лабораторной сети. Автоподача: - Рабочий штатив на 10 образцов. Автоматически пополняется из внутреннего бункера. Возможность загрузки 5 штативов подряд. Контроль качества - Графики <х>, Levy-Jennings, Мониторинг многопараметровый (Westgard Rule) - 540 точек х 20 файлов по 25 параметрам Архив результатов - 1000 образцов (15000 тестов) с коагуляционными кривыми. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Базовый блок | Производительность: - 120 тестов/ час. внешний считыватель штрих кодов. | 1шт. |
|  |  | 2. | Программное обеспечение | Встроенная специализированная информационная программа для анализатора. | 1шт. |
|  |  | 3. | Карусель для штативов | Для автоматической подачи штатива с пробирками. | 1шт |
|  |  | 4. | Штатив для образцов | Приспособление для пробирок с образцами плазмы крови . | 1шт |
|  |  | 5. | Монитор | Сенсорный встроенный монитор. | 1шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Источник бесперебойного питания | Для предохранения аппарата от перегрузок и скачков напряжения 1500 VA (со стабилизатором напряжения и фильтром питания) | 1шт. |
|  |  | 2. | Принтер | черно- белый для распечатки результатов. | 1 шт |
|  |  | 3. | Набор сервисных аксессуаров | Для проведения сервисных работ включает: Сетевой шнур, предохранитель 250В, 5А, сборный поплавковый переключатель №17, для промывочного контейнера М20, указательная метка №678, Контейнер М20 (20л), держатели № 93,97,98,99,110 галогеновая лампа JCR/M (6В 10 Вт) Н20-3L, Полиуретановая туба [внутр. диам - 4 мм] х [внешн. диам. 6 мм], Сборный планшет образца №402 (5 шт./упак.)и т.д | 1-комплект. |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Пробирки конические 4.0 мл | Пластиковая чашка для образца коническая на 4мл - 1х100шт. | 1уп. |
|  |  | 2. | Реагент для определения протробинового времени | Thromborel S человеческий тромбопластин содержащий кальций. уп.(10 x 4 мл) | 1уп. |
|  |  | 3. | Реагент для определения АЧТВ | Актин® FS реагент, предназначенный для использования при определении АЧТВ: уп.(10 x 2.0 мл/ 400 тестов) | 1уп. |
|  |  | 4. | Реагент для определения тромбинового времени | Test Thrombin Реагент раствор, представляющий собой лиофилизированный бычий тромбин - уп.(10х5мл/500тестов) | 1уп. |
|  |  | 5. | Реагент для определения антитромбин III | Berichrom AT III антитромбин III является плазматическим ингибитором тромбина и активированного фактора Х, набор(6 x 5 ml тромбин,3 x 3 ml субстрат,1 x 30 ml буфер), уп (170 тестов) | 1уп. |
|  |  | 6. | Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER | D-DIMER набор предназначен для качественного определения деградации перекрестного соединения продуктов фибрина уп. (150 тестов) | 1уп. |
|  |  | 7. | Реагент для определения волчаночного антикоагулянта | Реагент для скрининга LA 1, Скрининговый реагент предназначается для точного выявления Волчаночных Антикоагулянтов (ВК) – разновидности анти-фосфолипидных антител. уп. (10 x 2.0 мл/ 200 тестов) | 1уп. |
|  |  | 8. | Реагент для определения волчаночного антикоагулянта | Реагент подтверждающий для LA 2 , Подтверждающий реагент предназначаются для точного выявления Волчаночных Антикоагулянтов (ВК) – разновидности анти-фосфолипидных антител. уп. (10 x 1.0 мл/ 100 тестов) | 1уп. |
|  |  | 9. | Контроль для LA , низкий | Контроль для LA, Раствор, представляющий собой лиофилизированную человеческую плазму, бедную тромбоцитами, от LA позитивных и нормальных доноров - низкий контроль 6х1мл., уп.( 6 x 1 мл) | 1уп. |
|  |  | 10. | Контроль для LA , высокий | Контроль для LA, Раствор, представляющий собой лиофилизированную человеческую плазму, бедную тромбоцитами, от LA позитивных и нормальных доноров - высокий контроль 6х1мл, уп.( 6 x 1 мл) | 1уп. |
|  |  | 11. | Реагент для определения фибриногена | Мультифибрен "U" (бычий), Раствор предназначен для Количественного определение фибриногена в плазме уп.(10 x 5 мл/500 тестов) | 1уп. |
|  |  | 12. | Плазма дефицитная по Фактору V | Реагент для определения активности фактора свертывания V, в человеческой плазме коагулометрическими методами при диагностике in vitro уп.(8 x 1 мл/ 160 тестов) | 1уп |
|  |  | 13. | Плазма дефицитная по Фактору VII | Реагент для определения активности фактора свертывания VII, в человеческой плазме коагулометрическими методами при диагностике in vitro уп.(3 x 1.0 мл/ 60 тестов) | 1уп. |
|  |  | 14. | Плазма дефицитная по Фактору VIII | Реагент, для определения активности фактора свертывания V III, в человеческой плазме коагулометрическими методами при диагностике in vitro уп. (8 x 1.0 мл/ 160 тестов) | 1уп. |
|  |  | 15. | Плазма дефицитная по Фактору IX | Реагент, для определения активности фактора свертывания IX, в человеческой плазме коагулометрическими методами при диагностике in vitro уп. (8 x 1.0 мл/ 160 тестов) | 1уп. |
|  |  | 16. | Плазма дефицитная по Фактору XII | Реагент, для определения активности фактора свертывания XII в человеческой плазме коагулометрическими методами при диагностике in vitro , уп.(3 x 1.0 мл/ 60 тестов) | 1уп. |
|  |  | 17. | Калибратор для определения протромбинового времени | PT –multi calibrator Набор калибраторов, представляющий собой лиофилизированную человеческую плазму уп.(6 x 1 мл) | 1уп. |
|  |  | 18. | Стандарт для Фибриногена | Раствор, представляющий собой лиофилизированную плазму отобранных здоровых доноров, разбавленную сухим человеческим фибриногеном и стабилизированную раствором гепес буфера уп.(6х1мл) | 1уп. |
|  |  | 19. | Стандартная плазма | Стандартная человеческая плазма для калибровки параметров: ПВ, АЧТВ, фибриноген, факторов II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, батроксомбиновое время, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, плазминоген, фактор Виллебрандауп.(10 x 1.0 мл) | 1уп. |
|  |  | 20. | Контрольная плазма N | Control Plasma N контрольная плазма N (норма) - аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, ТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, волчаночные антикоагулянты, фактор Виллебранда, | 1уп. |
|  |  | 21. | Контрольная плазма P | Control Plasma контрольная плазма P ( патология) (аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, фактор Виллебранда) уп. (10 x 1.0 мл) | 1уп. |
|  |  | 22. | Контроль D-DIMER | Контрольная плазма норма и патология для аттестована по параметру D-DIMERуп(2 x 5 x 1 мл) | 1уп. |
|  |  | 23. | Буфер Оурена вероналовый | Раствор OVB, предназначен для разведений плазмы, представляющий собой смесь барбитала натрия (0.6%), хлорида натрия (0.7%), амилового спирта (10%), гидроксида натрия (11%) в воде, для определения барбитала в моче - 10х15мл | 1уп. |
|  |  | 24. | Хлорид кальция 0,025 моль/л. | Раствор, который инициирует реакцию коагуляции в методиках гемостаза. уп.(10х15мл) | 1уп. |
|  |  | 25. | Раствор чистящий I | CA Clean раствор, представляющий собой гипохлорит натрия в воде - 1х50мл. | 2уп. |
|  |  | 26. | Раствор II | промывочный CA Clean предназначен для промывания иглы пробозаборника аппарата. Фасовка: уп. (1 x 500 мл) | 1уп. |
|  |  | 27. | Кюветы | Реакционные пробирки, представляющие собой одноразовые пластиковые пробирки на 1мл - 1х3000шт. | 1уп. |
|  |  | 28. | Поднос для образцов | Планшет для проведения разведений плазмы в анализаторе | 1уп. |
|  |  | 29. | Реагент для определения фактора Виллебранда | Раствор, представляющий собой жидкую лиофилизированную стабилизированную смесь человеческих тромбоцитов, ристоцетина и ЭДТА, (состав набора 4х5мл Glycin буфера,4 x 2мл датекс реагент,4 x 4 мл разбавитель для реагента латекса), уп.(250 тестов) | 1уп. |

Лот № 22

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте с монитором пациента |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Устройство должно быть предназначено для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом от 50 мл. Аппарат должен работать в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивать мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ должен быть предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии и в перечисленных ниже условиях: В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений; Во время транспортировки пациентов в пределах стационара; При последующей транспортировке из одного медицинского учреждения в другое; Во время перелетов; |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Общие требования: Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до 250 л/мин. и инспираторного давления до 99 мбар; При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции; Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не должно превышать 60 секунд; Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно быть осуществимо без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания ИВЛ; Датчик потока должен быть термоанемометрический без мертвого пространства; наличие интегрированного измерителя температуры дыхательной смеси; Панель управления аппарата и клавиатура должны быть герметизированы с возможностью обработки общепринятыми дезинфектантами; У пациента должна быть возможность дышать самостоятельно в любой момент, при любых режима вентиляции, контролируемых по объёму и по давлению; Подключение пациента к аппарату должно быть возможно как с левой, так и с правой стороны. Наличие следующих режимов и методов ИВЛ: VC-CMV (Volume Control-Continuous Mandatory Ventilation) -Принудительная вентиляция с контролем по объему; VC-AC (Volume Control-Assist Control) – Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; PLV - искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); VC-SIMV (Volume Control-Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation) - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему, с возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха, с возможностью поддержки спонтанного дыхания по давлению. SPN-CPAP (Spontaneous-Continuous Positive Airway Pressure) - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления, с возможностью поддержки спонтанного дыхания по давлению; Вентиляция пpи апноэ – наличие автоматического пеpеключения на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемy пpи остановке дыxания пациента; Функция «Вздох» (Sigh,) два последовательных дыхательных цикла должны повторяться каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся PEEP (ПДКВ), Наличие возможности спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму. Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до 15 сек. Наличие возможности активации во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха должны соответствовать параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции. Параметры вентиляции: I/E соотношения: от 150:1 до 1:150, частота дыханий: от 2 до 80 в мин, время вдоха: от 0.2 до 10 сек, дыхательный объем: от 50 до 2000 мл, давление на вдохе: от 0 до 99 мбар, PEEP: от 0 до 35 мбар, давление поддержки: от 0 до 35 мбар (выше ПДКВ), ускорение потока: от 5 до 200 мбар в сек, концентрация кислорода: от 21 до 100 Об. %, чувствительность триггера: от 1 до 15 л/мин, максимальный поток: 250 л/мин., быстродействие клапана: до 5 мсек., инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох (SIGH), детекция инспираторной попытки. Режим санации трахеобронхиального дерева: аппаpат должен пpоводить искyсственнyю вентиляцию легкиx в yстановленном pежиме (фаза пpедваpительного насыщения легкиx кислоpодом, длящаяся 180 секyнд) с подачей 100% кислоpода. Для пpоведения санации бpонxиального деpева аппаpат должен автоматически пpеpвать пpоцесс искyсственной вентиляции легкиx. Обнаружение разъединения: должно происходить автоматически; На то вpемя, пока пpоводится санация, тpевожная сигнализация должна отключаться, чтобы не мешать пpоцессy санации. По окончании санации бpонxов и автоматического pаспознавания соединения аппаpат должен пpоводить в течение 120 секyнд искyсственнyю вентиляцию легкиx с подачей 100% кислоpода. Наличие следующих отображаемых измеряемых значений: Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления): Pмax Максимальное давление в дыхательных путях; Pплато Давление плато; PEEP (ПДКВ) Положительное давление в конце выдоха; Pсред. Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон: от не более 0 до не менее 99 мбар; Разрешение: не более 1 мбар; Измерение O2 (на вдохе) (наличие электрохимического датчика, не требующего сервиса); FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон: от 18 до 100 об.%; Разрешение: не более 1 об.% O2 Измерение потока: Поток пик. Пиковый инспираторный поток; Диапазон: от 0 до 196 л/мин; Разрешение: не более 1 л/мин. Измерения минутного объема: MV Минутный объем; Диапазон: от 0 до 99 л/мин BTPS; Разрешение: не более 0,1 л/мин; MV утечка Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме NIV- неинвазивная вентиляция); Диапазон: от 0 до 100 %; Разрешение: 1 % VTe Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон: от 0 до 3999 мл, BTPS; Разрешение: не более 1 мл. VTпац.Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме NIV неинвазивная вентиляция); Диапазон: от 0 до 3999 мл, BTPS; Разрешение: не более 1 мл; Измерение частоты дыхания: ЧДспонт. Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте; ЧД Общая частота дыхания: Диапазон: от 0 до 150/мин; Разрешение: не более 1/мин; I:E Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон: от 1:150 до 150:1; Разрешение: не более 0,1; Ti Время вдоxа: Диапазон: от 0 до 15 сек; Разрешение: не более 0,1 сек; T плато Время плато: Диапазон: от 0 до 10 сек; Разрешение: не более 0,1 сек; R Resistance, сопротивление: Диапазон: от 3 до 100 мбар/л/сек; Разрешение: не более 1 мбар/л/сек; C Compliance, комплайнс: Диапазон: от 3 до 200 мл/мбар; Разрешение: не более 1 мл/мбар; T0C Измерение температуры дыхательной смеси (наличие интегрированного датчика с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон: от 18 до 48 °C; Разрешение: не более 1 °C; Отображение кривой: Давление в дыхательных путях Paw (t): от 5 до 100 мбар; Поток (t): от 200 до 200 л/мин; Дыхательный объем VT: от 0 до 2 л. Наличие мониторинга следующих параметров; MV Объем выдыхаемого в минуту газа: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 л/мин с интервалом не более 0,1 л/мин. Наличие сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 л/мин, с интервалом не более 0,1 л/мин; Наличие отключения сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение 2 минут после повторного соединения Paw Давление в дыхательных путях: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 мбар; Нижний предел сигнала тревоги должен быть когда значение «ПДКВ + 5 мбар (в сочетании с установленным значением ПДКВ) не превышается, по крайней мере, на 0,1сек в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях должно измеряться без дополнительных линий. T отсоедин. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дыхательных путях» (режиме работы NIV-неинвазивная вентиляция) должно быть: от 0 до 60 сек. FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); наличие сигнала тревоги, если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; наличие сигнала тревоги, если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд; ЧД Частота дыхания: наличие сигнала при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки: от 10 до 120/мин. Tапноэ время тревоги по апноэ: наличие сигнала при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон: от 15 до 60 сек; регулируется с шагом не более 1 сек.; VTi Дыхательный объем на вдохе: наличие аварийного сигнала, если получаемый дыхательный объем VT превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон: от 0,06 до 4,0 л. Наличие возможности отключения сигнала тревоги: - после включения устройства и в течение следующих 15 сек; – при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 сек; – при обнаружении отсоединения и в течение 15 сек после повторного соединения; Приоритетность тревог: Тревожные сигналы должны классифицироваться по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, должен высвечиваться на дисплее аппарата. Интерфейс: наличие цветного сенсорного дисплея, диагональю не менее 12”. Наличие возможности одновременного отображения трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые должны быть заполнены, что облегчает визуализацию. Наличие одновременного отображения пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Наличие возможности конфигурирования ассортимента параметров. Наличие вращающегося манипулятора управления с функцией настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра должен осуществляться с сенсорного дисплея. Наличие возможности защиты настройки параметров от потенциально опасных изменений. Принцип работы вентилятора должен быть: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления Безопасность: клапан безопасности должен открываться при 120 мбар, клапан экстренного вдоха: должен автоматически открываться при отсутствии О2; наличие автоматического переключения на воздух при отсутствии О2; Наличие выхода для медикаментозного распылителя: должен быть синхронизирован со вдохом. Основной источник питания AC: не хуже 100V-240V, 50/60 Hz, DC: 24 V, потребляемый ток: до 1,3 А; встроенная батарея: автономная работа не менее 45 мин. Встроенная и внешняя батарея вместе обеспечивают не менее 5 часов автономной работы. Наличие интерфейса: RS232. Подача газов: воздух должен подаваться от турбины, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар. Вес аппарата не более: 26 кг. Монитор пациента должен иметь небольшой вес, компактные размеры и предназначаться для проведения основного (базисного) мониторинга. Стандартная конфигурация должна включать 4-х канальный дисплей с выводом наиболее важных жизненных параметров и базовый анализ аритмий. В комплектацию должна быть включена ионно-литиевая батарея с рабочим временем 3 часа (при полной зарядке). Монитор укомплектован аксессуарами для взрослых пациентов. ЭКГ (ECG) Возможное количество отведений: Набор на пять (5) отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Диапазон измерений от 15 до 300 уд. в одну минуту; Точность измерений ± 5 уд. в мин или ± 2% Диапазон частот: от 0,5 до 28 Гц (50 Гц); от 0,5 до 40 Гц (60 Гц) Частотный фильтр от 50 до 60 Гц Комплекс QRS: Тревоги: верхние и нижние пределы устанавливаются пользователем Отведения для детекции ритма: I и II или III; Амплитуда: ± 5 до ± 700 мВ Интервал между ударами: ≥30 мсек; Ширина: от 0.1 до 2.0мсек Аксессуары (принадлежности) к наборам на 5 отведений Контроль дыхания: Сенсорное отведение II; Метод измерения – импедансная пневмография Дополнительный поток ≤10μA для любого активного электрода Пороговая величина детекции в ручном режиме: от 0,20 Ω до 4,0 Ω (устанавливается пользователем); в авто-режиме о т 0,20 Ω до 1,5 Ω (установлено автоматически) Диапазон измерений: от 0 до 155 дых/мин; Точность ± 1 л/мин или ± 2%; Тревоги: верхние и нижние границы частоты дыхания устанавливаются пользователем Пульсоксиметрия (SpO2): Выводимые параметры: - сатурация/насыщение (Saturation) O2: отношение фракции оксигемоглобина к общему количеству гемоглобина; - пульс: частота и кривая Метод измерения - абсорбционная спектрофотометрия; Пульс: от 30 до 250 уд. в мин Точность измерений: при точных установках от 70% до 100% ± 2% Точность измерения пульса: ± 3 уд. в мин или ± 3% Тревоги: верхние и нижние границы SpO2 и частоты пульса устанавливаются пользователем Температура: Выводимые параметры – абсолютная температура Диапазон измерений от 0 до 50°C; Точность зонда: ± 0.1°C; Точность системы: ± 0.2°C Тревоги: верхние и нижние границы устанавливаются пользователем Неинвазивное АД (NBP): Выводимые параметры: систолическое, среднее и диастолическое давление Метод измерения – осциллометрическая пошаговая дефляция (выкачивание) воздуха Режимы работы: Ручное (однократное измерение) или автоматическое с заданным интервалом времени Интервалы времени: Выкл.; 2; 2,5; 3; 5 мин (с приращением в 5мин), 30; 45; 60; 120; 240 мин Диапазон измерений (по умолчанию) Взрослые: (max 270 мм.рт.ст.); ЧСС от 30 до 240 уд. в мин; Систолическое АД: от 30 до 250 мм.рт.ст. Среднее АД: от 20 до 230 мм.рт.ст.; Диастолическое АД: от 10 до 210 мм.рт.ст. Дети: (max 180 мм.рт.ст.); ЧСС от 30 до 240 уд. в мин; Систолическое АД: от 30 до 170 мм.рт.ст.; Среднее АД: от 20 до 150 мм.рт.ст.; Диастолическое АД: от 10 до 130 мм.рт.ст. Сила давления манжеты Давление нагнетания установленное по умолчанию Взрослые: 160 мм.рт.ст. ±10 мм.рт.ст. Дети: 120 мм.рт.ст. ±10 мм.рт.ст.; Давление нагнетания после калибровочного (правильного или истинного) измерения Взрослые: Систолическое +25 мм.рт.ст. ±10 мм.рт.ст. Дети: Систолическое +25 мм.рт.ст. ±10 мм.рт.ст.; Максимальное давление нагнетания: Взрослые: 265 мм.рт.ст. ±5 мм.рт.ст. Дети: 180 мм.рт.ст. ±10 мм.рт.ст.; Минимальное давление нагнетания: Взрослые: 110 мм.рт.ст. ±10 мм.рт.ст. Дети: 90 мм.рт.ст. ±10 мм.рт.ст.; Коннектор (блок соединения) – саморасцепляющийся (,,Quick-release,,) с одинарным воздуховодом Тех. спецификация дисплея: Тип – тонкопленочный жидко-полупроводниково-кристаллический; Активная матрица TFT-LCD; Размер по диагонали: не менее 21 см (8,4 дюйма); Количество каналов: не менее 4 стандартных канала; Площадь обзора: не менее 170,9мм x 129,6мм; Разрешающая способность: не менее 640 x 480 pixels Пользовательский интерфейс: Вращаемая ручка управления – для выбора и подтверждения изменений в меню Удобная для пользователя структура меню и фиксированные кнопки. Три уровня звучания сигналов тревоги: I Угроза для жизни; II Внушающее опасение состояние пациента и III Рекомендательный Технические параметры: Охлаждение – конвекция (без вентилятора) Размеры (В x Ш x Глубина) 196 x 267 x 147 мм (7,7 x 10,5 x 5,8 дюйма); Вес 3,32 кг без батареи Управление потоками информации: Хранение данных: не менее 24 часа; Дискретность (разрешение) данных - 60 секунд Табличные тренды: 1; 5; 15; 30 или 60-ти минутный формат дисплея. Графические тренды 1; 2; 4; 8 или 12-ти часовой формат дисплея. Типы трендов – табличные и графические с возможностью воспроизведения на 10 эпизодов Электрическая спецификация монитора: Входное напряжение от 11 до 14В (постоянный ток) DC, 2,5 A; Потребляемая мощность ≤52 Вт (при полной нагрузке); Утечка потока на пациента ≤10μA; Класс защиты – со встроенным силовым приводом (согласно IEC 60601-1). Адаптер источника питания: Требования к электропитанию: от 100 до 120В AC, 0,8 A; от 200 до 240В AC, 0,4 A Частота от 50 до 60 Гц; Утечка на корпус <500μA при 220В AC и 50 Гц. Соответствие Международным Техническим Стандартам: Монитор полностью соответствует Международным Стандартам IEC 60601-1 и применимым к ним специальным и сопутствующим нормативам, а так же стандартам IEC 60601-1-2. Соответствие электромагнитным параметрам полностью совпадает с требованиями CISPR 11, Класс B. Монитор стандартизован согласно Европейской Директиве разработанной для электрических Медицинских Аппаратов (MDD) 93/42 EEC и имеет маркировку CE |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Вентилятор для интенсивной терапии (базовый блок) | Наличие встроенного цветного дисплея – не менее 12”, Наличие режимов вентиляции, стандартных: VC-CMV; VC-AC; PLV; VC-SIMV; SPN-CPAP; Вентиляция пpи апноэ. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Шланги подачи О2 (NIST) под давлением (L= 5 м) | Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Клапан вдоха и выдоха | Наличие клапана выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Монитор пациента (основной блок) | Измеряемые параметры: ЭКГ, ЧСС, Температура, Неинвазивное артериальное давление, Пульсоксиметрия | 1шт. |
|  |  | 5 | Батарея (ионно-литиевая); | Встроенная литиум-ионная батарея Время автономной работы: не менее 180 минут; Время зарядки: 8 часов при 25°C. Указанное время автономной работы действительно при следующих условиях: NBP (неинвазивное АД) - кратность измерений каждые 15 минут, и при температуре 25°C. При большем количестве выводимых параметров время работы батареи уменьшается. | 1шт. |
|  |  | 6 | Кабель ЭКГ | Предназначен для подсоединения электродов ЭКГ к монитору пациента по 5 отведениям. Все пять ЭКГ электродов должны фиксироваться только на одном монокабеле (вместо пяти), что сокращает количество проводов, ведущих к пациенту, и предотвращает их спутывание. Монокабель ЭКГ электродов должен иметь зеленый цвет для простоты его идентификации, среди других проводов. Клипсы на монокабеле для фиксации ЭКГ электродов должны иметь цветовую кодировку, согласно евростандарту IEC 1, для простоты идентификации ЭКГ отведений. | 1шт. |
|  |  | 7 | кабель-удлинитель SpO2 | Предназначен для подсоединения датчика пульсоксиметрии к монитору пациента. | 1шт. |
|  |  | 8 | Шланг соединительный (для манжет) | Предназначен для подсоединения манжет к монитору пациента. Коннектор (блок соединения) – с одинарным воздуховодом, саморасцепляющийся - для более быстрого соединения-рассоединения. | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Тележка на колесах | На 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Базовый блок увлажнителя | Энергопотребление должно быть в пределах 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре должна быть от 35 до 40 0 С. Время разогрева – до 30 мин. Наличие звуковой и визуальной тревог при превышении t 0 С в дых. контуре более 43 0 С. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Пневматический распылитель медикаментов | Должен быть пневматический, синхронизирован с вдохом. Период работы 30 мин., аппаpат должен yчитывать поток для pаспылителя и деpжать минyтный объем постоянным. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Тестовое легкое (взрослое) | Служит для тестирования СРАР функции аппарата | 1 шт. |
|  |  | 5 | Внешняя аккумуляторная батарея | Должна обеспечивать до 4 часов автономной работы при типичных режимах вентиляции | 1 шт. |
|  |  | 6 | Автоматическая регулировка потока на вдохе. | Аппарат должен обеспечивать вентиляцию с замедляемым потоком во избежание пиковых значений давления. Аппарат должен определять давление, необходимое для поддержания заданного дыхательного объема, учитывая состояние легких (растяжимость, сопротивление) и потребность пациента в самостоятельном дыхании. | 1 шт. |
|  |  | 7 | PC-BIPAP | PC-BIPAP (Pressure Control-Biphasic Positive Airway Pressure, BIPAP, PCV, DuoPAP, BiVent, Bilevel) - Вентиляция с двумя фазами давления в дыхательных путях (высокого и низкого давления), синхронизацией вдоха и выдоха и возможностью самостоятельного дыхания в любой стадии дыхательного цикла; | 1 шт. |
|  |  | 8 | NIV - неинвазивная (масочная) вентиляция. | NIV - неинвазивная вентиляция, должна быть совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек до 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, должен быть компенсирован по утечкам до 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер должен автоматически адаптироваться к измеряемой утечке для предотвращения автоматического срабатывания триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. | 1 шт. |
|  |  | 9 | VC-MMV | VC-MMV - Принудительная вентиляция с контролем минутного объема | 1 шт. |
|  |  | 10 | Капнометрия в основном потоке (должна включать кювету капнографическую, многоразовую, взрослую) | Капнометрия в основном потоке: измерения должны быть доступны в диапазоне от 0 до 100 мм.рт.ст. (или от 0 до 13,2 % по объёму). CO2 Капнометрия в основном потоке: наличие тревожных сообщений при высоком или низком содержании СО2. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Кронштейн монитора | Предназначен для фиксации монитора на верхней панели вентилятора для интенсивной терапии. | 1 шт. |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  | 1 | Камера увлажнителя (для взрослых пациентов) | Должна быть многоразовой. Температура в камере должна быть лимитирована до 66 0С. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Дыхательный контур для взрослых | Должен быть: многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Фильтры бумажные для увлажнителя | Должны быть: одноразовые. Должны предназначаться для фильтрации воды в увлажнителе. | 1 комплект из 100 шт. |
|  |  | 4 | Маски для неинвазивной вентиляции | Должна быть: маска для неинвазивной вентиляции с гелевым ободком для наиболее комфортного прилегания. Многоразовые. | 3 шт. |
|  |  | 5 | Бактериальный фильтр | Противомикробный и противовирусный фильтр должен быть одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация не менее 99,999; вирусная фильтрация не менее 99,99. Объём мертвого пространства не более 30мл. Макс. время использования не менее 24ч. | 1 комплект из 50 шт. |
|  |  | 6 | Датчик потока | Датчик потока должен быть термоанемометрический, многоразовый | 1 комплект из 5 шт. |
|  |  | 7 | Датчик O2 | Датчик О2. должен иметь принцип работы: гальваническая ячейка. Многоразовый. | 2 шт. |
|  |  | 8 | Микрофильтр | Применяется для более тонкой очистки поступающего в аппарат воздуха. Замена – раз в год. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Пылевой фильтр | Применяется для очистки поступающего в аппарат воздуха от пылевых частиц. Замена - раз в год. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Электроды ЭКГ одноразовые | Служат для снятия ЭКГ у детей и взрослых по 5 отведениям, одноразового использования. | комплект из 50 шт. |
|  |  | 11 | Многоразовый датчик SpO2 (для взрослых) | Датчик для снятия параметров пульсоксиметрии, многоразовый, для детей и взрослых. | 1шт. |
|  |  | 12 | Манжеты для измерения давления (для взрослых) | Манжеты многоразовые для взрослых. Гипоаллергенны: не содержат Поливинилхлорида, Силикона, Латекса. | 2шт. |
|  |  | 13 | Датчик для измерения температуры | Датчик накожный, многоразового использования. | 1шт. |

Лот № 23

| № пп | Критерии. | Описание. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ). | Анализатор автоматический газов, электролитов и параметров кооксометрии в комплекте с принадлежностями и реагентами |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.). | Расчетные параметры: pO2, pСO2, pH, tHb, FO2Hb, FHHb, FmetHb, FCOHb, pAtm. Электролиты: Na, K, Cl, Ca. Метаболиты: глюкоза, лактат, билирубин новорожденных. Кислотно-щелочные параметры: HCOact Ион бикарбоната истинный (реальный). HCOstd Ион бикарбоната стандартный. BE(ecf) Избыток основания внеклеточной жидкости. BE(B) Избыток основания в крови. ctCO2 Содержание двуокиси углерода. Параметры по Электролитам: Ca(7.4) Величина ионов кальция приведённая к рН=7.4. AnGapАнионовый интервал (провал). Параметры по Оксигенации (насыщению кислородом): O2SAT Насыщение (сатурация) гемогдобина кислородом (эмпирическая величина) CtO2 Содержание кислорода. pO2(A-a) Артериально-альвеолярная разница кислородного напряжения. рO2(a/A) Артериально-альвеолярное отношение кислородного напряжения. pO2/FIO2 Отношение парциального давления кислорода к концентрации вдыхаемого кислорода. ctHb Содержание гемоглобина. Hct Гематокрит. sO2 Насыщение (сатурация) гемогдобина кислородом. O2CAP Кислородная ёмкость гемоглобина. p50 Половинное насыщение гемоглобина кислородом. Артерио-венозная разница: ctO2(a) Содержание кислорода в артериальной крови. ctO2(v) Содержание кислорода в венозной крови. ctO2(a-v) Артерио-венозная разница по содержанию кислорода. ctO2([a-v]/a) Индекс экстракции артерио-венозной разницы. VO2 Потребление кислорода. DO2 Доставка кислорода. Параметры коррекции по температуре пациента: pH(T) рН. pCO2(T) Парциальное давление углекислого газа. pO2(T) Парциальное давление кислорода. pO2(A-a)(T) Артериально-альвеолярная разница кислородного напряжения. PO2(a/A)(T) Артериально-альвеолярное отношение кислородного напряжения. PO2/FIO2(T) Отношение парциального давления кислорода к концентрации вдыхаемого кислорода. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам). | Все необходимые для работы анализатора реактивы помещены в два модуля, смена в течении 1 минуты. Баллоны с калибровочными газами не используются. Одновременно анализирует из одного образца показатели кислотно-щелочного баланса, электролиты и метаболиты, а использование модуля КО-оксиметрии дополняет перечень исследований общим гемоглобином, включая клинически значимые фракции. Система отбора образца позволяет уменьшить время контакта с биологически опасными образцами крови и предполагает использование как шприцевых, так и капиллярных проб. Управление через интерактивный сенсорный экран и/или систему считывания штрих кодов. Результаты выводятся на экран дисплея, регистрируются с помощью встроенного термопринтера и сохраняются в памяти анализатора. На экране выводится информация о состоянии аппарата. Наличие аудиовизуальной индикации для оповещения оператора о нарушениях в работе. Калибровка и промывка анализатора полностью автоматизирована. Анализатор позволяет проводить контроль точности измеряемых параметров с использованием контрольных жидкостей в ручном и автоматическом режимах. Возможно подключить модуль для автоматического проведения контроля качества. Встроенный компьютер. Интерфейс с возможностью подключения ЛИС. Время до получения результата: 50 секунд результаты высвечиваются на экране дисплея и выводятся на встроенный термопринтер, а также сохраняются в памяти анализатора. Программное обеспечение: Анализатор имеет программное обеспечение на базе Windows. Внешние интерфейсы: RS232 последовательный порт RS232. Доступно три порта Ethernet. Сетевой порт. Порт подключения сканера штрихкодов. Протоколы обработки данных: LIS, HIS. Вводимые параметры: Темп температура пациента. FIO2 показатель по кислороду с аппарата ИК. Flow поток. Resp. Rate респираторный индекс. ctHb содержание гемоглобина. p50 половинное насыщение гемоглобина кислородом. pAtm давление атмосферного воздуха. Данные пациента: ФИО пациента, № Отделение, Пол, Дата рождения,Данные оператора №оператора, № врача. Исследуемые образцы: Описание образца Цельная кровь (артериальная, венозная или смешанная) с рекомендуемым антикоагулянтом (гепарином). Контрольный материал, рекомендуемый компанией Байер Диагностикс. Описание образца: Шприц 175 мкл. Капилляр 175 мкл. Микропроба 100 мкл. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений). | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ). | Техническая характеристика комплектующего к МТ. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения). |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Блок базовый. | Базовый блок анализатора для проведения исследований. Со встроенным монитором, компьютером и модулем для считывания штрих кода. | 1 к-т. |
|  |  | 2. | Модули | Модуль передней панели, модуль оксиметра, модуль приводов CD FDD,модуль, измерительный, модуль крепления полихроматора, модуль источника питания, модуль крепление подстветки | 1к-т. |
|  |  | 3. | Камера пробозаборника | Камера пробозаборника СО-оксиметра | 1шт. |
|  |  | 4. | Термистор | Термистор СО-оксиметра | 1шт. |
|  |  | 5. | Дисплей | Дисплей анализатора для ввода и управления анализатором. | 1шт. |
|  |  | 6 | Принтер | Встроенный термопринтер | 1 шт |
|  |  | 7. | Детектор жидкости | Детектор для определения уровня жидкости | 1шт. |
|  |  | 8 | ЖК панель | Жк панель | 1-шт. |
|  |  | 9 | Платы | Плата оптических датчиков,плата разъемов задняя,плата идентификатора радиочастотной метки,плата неоновой подсетки,платадисплея,платаэлектронная,плата мультиплексора с кабелем. | 1к-т. |
|  |  | 10 | Мотор перистальтического насоса | Мотор перистальтическогонасосаСО-симетра | 1шт. |
|  |  | 11 | Датчики | Датчик давления,датчикотходов,датчик заземления и температуры пробозаборника. | 1 к-т. |
|  |  | 12 | Привод модуля контроля качества | Привод модуля автоматического контроля качества | 1шт. |
|  |  | 13 | Сканер штрих кодов | Сканер для чтения штрих кодов | 1шт. |
|  |  | 14 | Система управления образцами | Система управления образцами | 1шт. |
|  |  | 15 | Программное обеспечение | Программное обеспечение | 1шт. |
|  |  | 16 | Коллектор жидкостной системы | Коллектор жидкостной системы | 1 к-т |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Источник бесперебойного питания. | Источник бесперебойного питания (не менее 1500 вА) для стабилизации напряжения и возможности работать от батареи не менее 15 минут после отключения подачи центрального электроснабжения. | 1 шт. |
| 5. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам. (с указанием единиц измерения). | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла. (в соответствии с государственным реестром МТ). | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Картридж | Картридж AB 1200 | 1шт |
|  |  | 2 | Промывочный картридж | Промывочный картридж. | 2 шт |
|  |  | 3 | Депротеинизирующий раствор | Депротеинизирующий раствор 10фл х2 мл | 1уп |
|  |  | 4 | Раствор-кондиционер | Раствор-кондиционер – 5фл х2 мл | 1уп |
|  |  | 5 | Бутыль для отходов | Бутыль для отходов | 4шт |
|  |  | 6 | Камера пробозаборника СО - оксиметра | Камера пробозаборника СО - оксиметра | 1 комп. |
|  |  | 7 | Электрод pO2 | Электрод pO2 | 1шт |
|  |  | 8 | Электрод pCO2 | Электрод pCO2 | 1шт |
|  |  | 9 | Электрод pH | Электрод pH 1 | 1шт |
|  |  | 10 | Референсный электрод с внутренним электродом | Референсный электрод с внутренним электродом | 1шт |
|  |  | 11 | Электрод Na+ | Электрод Na+ | 1шт |
|  |  | 12 | Электрод K+ | Электрод K+ | 1шт |
|  |  | 12 | Электрод Ca++ | Электрод Ca++ | 1шт |
|  |  | 14 | Электрод Cl- | Электрод Cl- | 1шт |
|  |  | 15 | Электрод, Глюкоза | Электрод, Глюкоза биосенсор | 1шт |
|  |  | 16 | Электрод, Лактат | Электрод, Лактат биосенсор | 1шт |
|  |  | 17 | Раствор для электродов референсный | Раствор для электродов референсный 4моль/л 4фл х5 мл | 1уп. |
|  |  | 18 | Референсный внутренний электрод | Референсный внутренний электрод 1200 | 1шт. |
|  |  |  | Раствор для Na+/K+/Ca++/Cl- | Раствор для Na+/K+/Ca++/Cl- 3 x 3мл. | 1уп |
|  |  | 19 | Раствор для pH электрода | Раствор для pH электрода 3 x 3 мл. | 1уп |
|  |  | 20 | Контроль качества | Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 1 30 амп. x 2,5 мл | 1уп |
|  |  | 21 | Контроль качества | Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 2 30 амп. x 2,5 мл | 1уп |
|  |  | 22 | Контроль качества | Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 3 30 амп. x 2,5 мл | 1уп |
|  |  | 23 | Реагент HIGH G/L | Реагент HIGH G/L | 1уп |
|  |  | 24 | адаптер | Quick адаптер | 1шт |
|  |  | 25 | Бумага для термопринтера | Бумага для термопринтера | 1уп |
|  |  | 26 | Набор для автоматического контроля качества | ( КатриджAutoQC) | 1уп |
|  |  | 27 | Набор капилляров 140 мкл | Капилляры гепаринизированные 500 шт (с крышками) по 140 мкл. | 1 набор |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.