Объявление об осуществлении  закупок  услуг доступа к сети Интернет, способом запроса ценовых предложений для нужд ТОО «СК-Фармация»

Заказчик – ТОО «СК-Фармация», расположенное по адресу: 010000, г. Астана, Кургальжинское шоссе, д. 2А, гостиничный комплекс «Думан», объявляет о проведении закупок  услуг доступа к сети Интернет (далее – Услуги).

Выделенная сумма – 2678571 тенге без учета НДС.

| № лота | Наименование закупаемых услуг | Краткая характеристика | Объем Товаров | Место и условия оказания услуг | Сроки предоставления услуг | Срок и условия оплаты по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуга доступа к сети Интернет | Услуга подключения к сети Интернет должна быть предоставлена по адресу: г. Астана, р-н Сары-Арка, Кургальжинское шоссе, д. 2А, гостиничный комплекс «Думан», скорость подключения на канале: 2048 Kbps, с абонентской платой за канал с неограниченным объемом трафика; поставщик обеспечивает доступ к сети Интернет по протоколу TCP/IP, а также обеспечивает прямой доступ к сети Интернет без использования кэширующих серверов. Средняя загрузка в рабочее время канала Интернет не более 85% от пропускной способности канала. Коэффициент доступности не менее 99,5% в месяц. Должна поддерживать службы DNS, предоставлен пул реальных IP адресов, а также предоставляться письменно по требованию Заказчика информация о трафике запрашиваемого периода. Максимальная задержка сигнала до шлюзового устройства по наземному каналу не должна превышать 0,1 сек. (при проведении тестирования на незагруженных каналах с помощью пакетов стандартного размера утилиты PING протокола ICMP). Сеть Поставщика должна иметь круглосуточную службу поддержки Заказчика. Служба поддержки обеспечивает круглосуточный контроль состояния сети, оперативное устранение неисправностей, время устранения повреждений оборудования – не более 8 часов. Профилактические работы должны проводиться в ночное время. Извещение о проведении работ производится не менее чем за 24 часа. | 1 | 010000, г. Астана, р-н Сары-Арка, Кургальжинское шоссе, д. 2А, гостиничный комплекс «Думан», условия оказания услуг согласно проекту Договора закупок услуг | в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора | Оплата по договору производится ежемесячно не позднее 5 рабочих дней после выполнения Поставщиком своих обязательств по Договору и подписания Сторонами Акта приема – передачи. Договор закупок должен быть заключен в течении 3-х рабочих дней с момента подведения итого закупок способом запроса ценовых предложений. |

Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков направляются в период с 12 января 2010 года по 18 января 2010 года (с 9.00 до 18.00 часов) по адресу: 010000 г. Астана, Кургальжинское шоссе, д. 2А, гостиничный комплекс «Думан», 17 этаж, кабинет 1707. Ответственное лицо Заказчика - Ербатыр Е.Е. тел 8 (7172) 791500 внутренний 1707. Процедура вскрытия конвертов с ценовыми предложениями поставщиков проводится 18 января 2010 года в 18.30 часов в кабинете 1811.

Потенциальный поставщик, представляющий ценовое предложение, должен включить в предлагаемую цену все расходы, связанные с поставкой товаров и услуг.

Договор о закупках заключается в соответствии с требованиями Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления утвержденными Советом директоров АО «Самрук Казына» от 18 ноября 2009 года (протокол №32).

Приложение:  проект договора по закупке услуг доступа к сети Интернет.