Приложение к приказу

и.о. Председателя Правления ТОО «СК-Фармация»

от «12» ноября 2015 года № 09/122

Приложение 1 к приказу

Председателя Правления ТОО «СК-Фармация»

от «26» октября 2015 года № 09/116

Перечень медицинской техники для проведения конкурса по заключению долгосрочных договоров поставки

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Предельная стоимость в разрезе комплектации и стоимость гарантийного сервисного обслуживания (тенге) | Предельная стоимость за единицу (тенге) | Период поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло донорско-диализное | Кресло донорско-диализное Кресло с функцией автоматизированного дистанционного контроля положения секций, что позволяют плавно и безопасно менять положение донора во время и после процедуры. Ложе 3-х секционное. Кресло оснащено центральным пультом управления, который управляет движением электромоторов и помогает донору принять удобное положение. Кресло оснащено тремя электромоторами, ими приводится в действие ножная и спинная секции, а также регулируется высота кресла, что помогает пациенту чувствовать себя комфортно во время процедур. Регулировка высоты ложа и регулировка угла наклона спинки осуществляется при помощи центрального пульта (не менее 0-60 градусов от горизонтального положения). Транспортные колеса диаметром не менее 125 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Подлокотники Модель кресла для донора оборудуется подлокотниками. Подлокотники поддерживают руки донора в устойчивом положении, снимают статическое напряжение и помогают легче перенести флеботомию. Подлокотники выполнены из стального профиля, обтянуты гигиеническим чехлом из винил кожи с прокладкой из пенополиуретана. Пульт управления Пульт управления с кнопками регулировки высоты кресла. | Кресло донорско-диализное 1 шт. 222 000 Подлокотники 2 шт. 16 000 Пульт управления 1 шт. 12 000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания | 7 500 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 7 500 | 265 000 | 7 лет |
| 2 | «Комплекс скорой медицинской помощи передвижной» для реанимационных и кардио-реанимационных бригад | Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций предназначен для использования вентиляции легких в экстренной медицине, первой медицинской помощи в отделениях реанимации, палатах интенсивной терапии. Пневматический привод с электронным управлением; Соотношение системы аппарата: ≤4мл/100Па. Шум, издаваемый аппаратом: ≤65дБ(A).Электрическая безопасность отвечает требованиям к оборудованию Класса II. 4. Мощность: ≤2 A. Внутреннее потребление аппарата: примерно 1.0л/мин. Газоснабжение O2, 0.28-0.6MPa. Электропитание AC110-240V, 50Hz/60Hz, 65VA. Режимы вентиляции: A/C (IPPV＋SIPPV), SIGH, SIMV, SPONT, Ручной режим. Возможности вентиляции: Дыхательный объем: 0 to 1200мл,точность: ±30мл (ниже200мл); ±15% .A/C частота дыхания: 4 –99 вдохов в мин，точность: ±15%; другой±1вдохов в мин. SIMV частота дыхания: 4 –40 вдохов в ми，точность: ±15%.Отношение I:E: 2:1 – 1:4,6 точность: ±15%. Концентрация кислорода: 48 – 100%.Чувствительность триггера: -2 – 0кПа, точность: ±50Па (выше-0.5кПа); ±10% . Система для пациента состоят из дыхательного клапана и 1.1м шланга с резьбовым соединением. Параметры: 10мл/кПа, и сопротивление при выдохе: ≤0.6кПа/л/сек., (для взрослых применить интенсивность потока 60л/мин, для детей 30л/мин) трубка 12мл. Монитор жидкокристаллический. Давление: Максимальное давление в дыхательных путях пациента во время дыхания.(0-60смH2O.точность ±10％). Общая частота дыхания: 4вдоха в мин. – 99вдохов в мин. (Диапазон ≤40вдохов в мин., точность±1вдох в мин, другой r ±5％). Индикация триггера пациента и внешнего питания. Требование окружающей среды эксплуатации: Температура - 0 до 40℃; Относительная влажность -≤ 85% Атмосферное давление 70кПа-110кПа. Кислородный баллон не менее 2л. – 1 шт. Силиконовая трубка – 1 шт. Мешки ручные легочные реанимационные дыхательные неонатальные, детские и педиатрические (мешок типа Амбу). Назначения: неонатальный, детский, взрослый. Диапазон массы тела: до 10 кг; 10-40 кг; –40 кг и больше. Циклы вентиляции, дыханий в минуту от 35-40; 14-20; 12-15; Объем дыхательного мешка / сжатого дыхательного мешка, мл: 280/100, 550/350, 1500/1200; Объем кислородного резервуара, мл: 600,1000, 1000; Диапазон давления подачи, см вод. ст.: -5 – +40, -5 – +40, -10 – +60; Средний срок службы, не менее 12 месяц. Комплектация: мешок дыхательный, 1шт., взрослые-2шт., детские -2шт, неонатальные - 2шт, единичный нереверсивный клапан,1 шт., кислородная трубка, 1шт., резервный мешок, 1шт., руководство по эксплуатации 1шт. Редуктор кислородный Предназначен для понижения и регулирования давления газа - кислорода, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного рабочего давления газа 2-литр(для портативного аппарата искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций). Баллон с вентилем под кислородобъемом не менее 10 л. Редуктор-ингалятор кислородный Устройство предназначено для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии на месте происшествия и (или) при транспортировании в условиях скорой помощи на первом этапе эвакуации. В процессе работы ингалятор кислородный обеспечивает подачу кислорода и регулировку потока с визуальным контролем по шкале индикатора расхода. Ингалятор работоспособен: при давлении кислорода в баллоне от 19,6 до 1,0 МПа (от 200 до 10 кгс/см2); в интервале температур от минус 20 до + 40 ºС; в условиях относительной влажности при температуре плюс 25ºС до 100 %. Регулятор обеспечивает плавное изменение подачи кислорода от 0 до 15 л/мин. Время работы ингалятора - 2,0 л баллон не менее 30 мин. Дефибриллятор Монитор встроенный кардиостимулятор, c режимом синхронизации для кардиоверсии (12-каналов ЭКГ), пульсоксиметрией, неинвазивным измерителем артериального давления, капнография, ручная и полуавтоматический дефибрилляция и кардиостимулятор. Цветной TFT дисплей диагональю не менее 8,4 дюймов, с разрешением 800х600 пикселей. Контроль дефибриллятора и принтера от электродов. Синхронизированная кардиоверсия. Портативный биполярный дефибриллятор (до 360Дж) производит дефибриляционный двухфазный усеченный экспоненциальный импульс в ручном режиме дефибрилляции. Время зарядки: менее 5 сек при 200 Дж, при наличии полной заряда батареи; менее 7 секунд при 360 Дж, при наличии новой батареи Ручной режим. Выходная энергия: 1-10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 и 360 Дж. Режим автоматической внешней дефибрилляции. Выходная энергия: 150, 175, 200, 250, 300 и 360 Дж. ЭКГ Монитор: В режиме наблюдения дефибриллятор проводит сигнал через 4, 5 или 10 отведений кабели пациента или с помощью внешних одноразовых пластин для взрослых или детей или через одноразовые многофункциональные электроды (ЭКГ); Скорость развертки: 25 мм / с для ЭКГ и для SpO2 сигналы; 6,25 или 12,5 мм / с для капнографии. Термопринтер – ширина бумаги не менее 50мм. Скорость: 10, 25 и 50 мм/с с точностью ± 5 %. Режимы работы: ручной режим - сигналы выводятся вместе с их событиями и измерениями с использованием принтера кнопки пуска / остановка на передней панели; Автоматический режим: Затяжной: Сигналы выводятся с задержкой в 8 секунд по отношению к информации. Пульсоксиметрия. ЧСС (частота сердечных сокращений) 25-2400 имп/мин. ±10 %; диапазон: от 0 до 100%; Неинвазивное артериальное давление: диапазон - систолический: 40 - 260 мм рт.ст., диастолический: 20 - 200 мм рт.ст. Частота импульсов: от 30 до 220 имп/мин. Капнография. Диапазон: от 0 до 99 мм рт.ст.; Разрешение: 1 мм рт.ст. (0,1 кПа). Точность: В диапазоне от 0 до 38 мм: ± 2 мм рт.ст. От 39 до 99 мм: ± 5% от показания + 0,08% каждый 1 мм ртутного столба (выше 4 мм ртутного столба). Калибрация: ежегодно или после 4000 часов работы. Хранения данных: Тип памяти - карта памяти; Объем памяти - минимум 16 MB, что равно 4 часам непрерывной записи сигналов ЭКГ и аудиозаписи. Батарея перезаряжаемая, которую можно подзаряжать, и подключается к сети переменного тока или к автомобильному аккумулятору. Не менее двух сменных батареи. Наличие в комплектации: Кабель пациента с 5 отведениями – 3 шт; Кабель пациента с 10-ю отведениями – 3 шт; Многоразовый датчик на палец (10-50 кг) – 1 шт;Переносная сумка – 1 шт;Настенный кронштейн – 1 шт;Манжета для измерения НИАД– 2 шт;Одноразовые электроды для кабеля пациента (50 ед.);Тюбик геля – 2 шт;Рулон бумаги – 2 шт;Одноразовые электроды для детей – 2 шт;Одноразовые электроды для взрослых – 2 шт;Карта памяти – 1 шт. Прибор для индикации эффективности непрямого массажа сердца и координации последовательности действий при выполнении мероприятий сердечно-легочной реанимации устройство контроля качества для проведения непрямого массажа сердца с голосовыми подсказками при проведении сердечно-легочной реанимации. Предназначен для индикации эффективности НМС, координации последовательности действий (алгоритма действий) и темпа компрессионных нажатий при выполнении сердечно-легочной реанимации. Частота задаваемых компрессий не менее 1/мин100. Соотношение НМС / ИВЛ 30 / 2. Диапазоны индикации качества НМС: - участок недостаточной компрессии (4 светодиода) цвет желтый; - участок оптимальной компрессии (3 светодиода), цвет зеленый; - участок чрезмерной компрессии (2 светодиода), цвет красный. Основная абсолютная погрешность индикации: - глубины компрессионных нажатий, не более, 5 мм; - задаваемой частоты компрессий, 1/мин ± 2; Диапазон частот измеряемых компрессий, 1/мин от 40 до 150; Электропитание: - литиевая батарея типа номиналом, 3В; Время непрерывной работы от новой батареи, не менее, 6 часов; Время установления рабочего режима, с 0.2; Время удержания кнопки ВКЛ для выключения, 2с; Комплектация прибора включает в себя: Прибор с установленным элементом питания- 1 шт. Краткое руководство пользователя / паспорт - 1 шт. Полная версия. Тележка - каталка со съемными носилками предназначена для перемещения пациентов к транспортным средствам экстренной медицинской помощи, с прорезиненными ручками, ремнями безопасности для фиксации пациента, регулируемыми колесами. Номинальная нагрузка не менее 181 кг. Приёмное устройство с поперечным и продольным перемещением Устройство приемное предназначено для загрузки-выгрузки, в автомашине. Устройство обеспечивает загрузки-выгрузки тележки в транспортное средство независимо от высоты пола салона. Носилки медицинские бескаркасные для скорой медицинской помощи Наличие 4-х пар ручек из трубки ПВХ. Усиленная конструкция (40 мм ширина стропы); усиленные двойные швы в местах максимальной нагрузки; предусмотрена возможность транспортировки пациента в сидячем положении; предусмотрены стропы для фиксации пациента на носилках; носилки упакованы в прочный и удобный чехол, выполнены из прочной ПВХ ткани. Наличие металлических отверстий (люверсы) для сушки носилок после обработки в вертикальном положении. Номинальная нагрузка не менее 150 кг. Комплект шин транспортных складных шиныпредставляют собой пластины специальной формы для легкого моделирования любого размера шины по конечности. Многофункциональные шины, для левой и правой конечности рук и ног. Комплект включает в себя каркас для верхних конечностей из кожи(37см), каркас для верхних конечностей из кожи(50см), каркас для нижних конечностей из кожи(58см), каркас для нижних конечностей из кожи(66см), каркас для конечностей детский, каркас на талию из кожи, ремень для нижних конечностей из кожи, сумка из ПВХ. Руководства по эксплуатации. Комплект шин полимерных иммобилизационных пневматических для взрослых Шины предназначены для транспортной иммобилизации поврежденных в результате травм конечностей, а также могут использоваться для остановки кровотечения. Наличие в комплектации : Шина полимерная иммобилизационная пневматическая «Декор» «Сапог длинный СПд»;Шина полимерная иммобилизационная пневматическая «Декор» «Сапог короткий СПк»;Шина полимерная иммобилизационная пневматическая «Декор» «Рукав длинный РПд»;Шина полимерная иммобилизационная пневматическая «Декор» «Рукав короткий РПк»;Упаковка-подушка пневматическая «Декор» УП Головка клапана - 5 шт. Штатив разборный для вливаний с кронштейнами. Предназначен для проведения инфузионной терапии в условиях скорой помощи, в полевых условиях и на дому. Материал из алюминиевой трубки. В комплектвходит: стойки, опора, держатель с крючками, струбцина, сумка-чехол. Тонометр Пределы измерения давления воздуха в манжете, мм рт. ст.: 0-300.Пределы допустимой основной абсолютной погрешности измерения давления воздуха в манжете, мм рт. ст.: ±3.Цена деления шкалы манометра, мм рт. ст.: 2.Скорость снижения давления воздуха в пневматической системе, мм рт. ст.: 2-3.Манжеты с одной трубкой и с двумя трубками.: детская малая - размер 6х28, окружность 8-13; детская - размер 10х34, окружность 13-20; взрослая малая - размер 14-53, окружность 20-29; взрослая - размер 14х53, окружность 29-41; для бедра - размер 20-86, окружность 41. Корпусспрессован из двух компонентов термопластика. Регулируемый упор - для праворуких и леворуких, без латекса, микрофильтр, черно-белая шкала большого диаметра-56 мм, большая инсуфляционная груша, верх корпуса сделан из алюминиевого сплава, манжета с одной трубкой и застежкой «липучка», воздухопывускающий клапанрезиновый стопор предотвращающий блокировку клапана. Стетоскоп медицинский Применяется для выслушивания тонов сердца, артерий и вен и других внутренних органов. Термоодеяло покрывало защищает человека от переохлаждения и от перегрева. Размеры не менее 160х210см. Электрокардиограф 12 канальный Электрокардиограф с сенсорным ЖК-дисплеем не менее 8 дюймов, представляет собой 12-канальный электрокардиограф, одновременно принимающий ЭКГ сигналы от 12 отведений и распечатывающий волновые формы ЭКГ на термопринтере. Режимы: запись и отображение волновых форм ЭКГ в автоматическом и в ручном режиме, автоматическое измерение и автоматическая диагностика параметров волновых форм ЭКГ. Сообщения-подсказки об откреплении отведений и отсутствии бумаги, выбор языка меню (Русский, Казахский), питание от переменного или постоянного тока, выбор отведения ритма для своевременного выявления аномальной ЧСС, управление базой данных и т.д. Термочувствительный принтер с высоким разрешением (8 точек /мм), амплитудно-частотная характеристика до 150 Гц. Прибор в реальном времени записывает и получает волновые формы ЭКГ по 12 каналам и непрерывно их анализировать. Анализ включает: знак отведения, чувствительность, скорость бумаги, тип фильтра и т.д. В автоматическом режиме запись завершается нажатием одной кнопки. К источнику питания относятся постоянный и переменный ток. Прибор оснащен встроенной литиевой перезаряжаемой батареей, автоматической цепью защиты, можно установить автоматическое отключение. Распечатка и сохранение осуществляется при помощи одной клавиши. Прибор оснащен функцией регулярного автоматического измерения параметров волновых форм ЭКГ, автоматического анализа и автоматической диагностики, что облегчает труд врача и увеличивает эффективность работы. Прибор получает ЭКГ сигналы от двенадцати отведений одновременно, а затем анализирует запись в режиме 12 х 1, 6 х 2 +1, 6 х 2, ряд кривой 12, ряд 10, ряд 8, ряд 6 и т.д., а также выдает отчет в множестве форматов. Комплект состоит из : Кабель пациента на 12 отведении – 2 шт; Одноразовые электроды (6 шт. в уп.) – 2 уп; Электроды для конечностей (4 шт в уп.) – 2 уп; Термобумага – 5 рулонов; Кабель питания – 1 шт; Кабель для заземления – 1 шт. Прибор для определения уровня глюкозы крови. Наличие автоматического кодирования. Время измерения: 5 секунд. Объем капли крови: 1-2 мкл. Объем памяти: 500 результатов измерений с указанием времени и даты. Напоминание о проведении измерения после еды. Расчет средних значений за 7, 14, 30 и 90 дней до и после приема пищи. Автоматическое кодирование. Передача данных на ПК через микро-USB. Длительность работы батарейки: до 1000 измерений и более. Автоматическое включение и выключение. Предупреждение об истекшем сроке годности тест-полоски. Диапазон измерений: 0,6-33,3 ммоль/л. Рабочая температура системы: от +8°C до +42°C.Дисплей: жидкокристаллический дисплей (ЖКД) c 96 сегментами. Комплектация состоит из: Тест-полоски для контроля уровня сахара в крови - 2 уп.; Ланцеты - 1 упаковка. Компрессорный небулайзер Предназначен для лечения и профилактики острых и хронических заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Технические характеристики. Средний размер микрочастиц лекарства MMAD не менее 2.83 мкм; необходимое количество лекарственного средства 2-12 мл; Уровень шума 52 дБ; Производительность 0,55 мл/мин. Давление рабочего потока 15 л/мин. Потребляемая мощность 150 ВА. Аэрозоль не менее 5 мкм на 75%. Переносной тип, питание от сети 220 В.Комплект состоит: Маска для взрослых - 1шт.; Маска детская- 1 шт. Щит спинальный с фиксатором для головы, крепежными ремнями Имеет повышенную прочность. С возможностью использования при спасении на воде, в горах, в помещении. Комплект поставки состоит из: щит спинальный, 4 ремня крепления с карабинами или петлями, устройство для крепления головы. В комплекте фиксирующий воротник для пострадавших с подозрением на повреждение шейного отдела позвоночника. Номинальная нагрузка не менее 50 кг. Укладка для скорой медицинской помощи. Назначение: для хранения и транспортирования набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделий медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи бригадами скорой медицинской помощи. Технические характеристики: материал - высокопрочный холодо- и теплостойкий пищевой пластик.(без вложении). Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах Носилки складываются в продольно-поперечном направлении в чехол. Каркас носилок изготовлен из сплава алюминия высокой прочности, оборудованы четырьмя опорами, полотно из специальной ткани, для легкой дезинфекции. Номинальная нагрузка не менее 160 кг. Инфузионный насос Предназначен для точного введения жидких препаратов или через эпидуральные пути в лечебных и / или диагностических целях. Потребляемая мощность:< 20 вА ; Тип экрана: ЖК. Питание: Постоянный ток 100 – 240В, 50/60 Гц.в. Внутренняя батарея: Переменный ток 9.6V, аккумуляторные Ni-MH батареи, работает более 5 часов после того, как полностью заряжены (при 25 мл / ч, 20 "C) Внешний источник питания постоянного тока: DC12. Производительность: Точность инфузии (рекомендуемая вливания): ±5% Расход - диапазон настройки: 1,0 мл / ч - 49.9мл / ч за 0,1 мл / ч приращения; 50 мл / ч - 1200 мл / ч в 1 мл / ч приращение Болюсы. - диапазон настройки: 100 - 900 мл / ч, точность ± 5%. Рейтинг KVO: 3мл / ч при OFF или скорость инфузии > 10 м / ч; 1 мл / ч при скорости инфузии <10 мл / ч. Накопление инфузии: 1 мл до 9999 мл (шаг 1 мл / ч). Чувствительность детектора: объем пузыря > 30 х10-3 мл. Шейный воротник Наличие удобного выреза для установки и последующего обслуживания трахеотомии, ортопедический воротник исполнен из против аллергенного материала, фиксирующая липучка застёжка. В изделии можно принимать душ, проходить рентгеновское исследование и магнитно-резонансную томографию. Шейный воротник имеет не менее 3 размеров(S, M, L). Отсасыватель медицинский Отсасыватель медицинский портативный с ЖК дисплеем. Предназначен в использовании в медицинских учреждениях и специализированных транспортных средствах. Максимальный вакуум не менее 0.08 МРа. Производительность не менее 20 л/мин. Накопительная емкость не менее 1000 мл. Шум не более 55дБ (А). Комплектация состоит из: основной блок-1шт.; накопительная емкость 1000 мл-1шт; крышка накопительной емкости-1шт; фильтр - 1шт; трубка для нетоксичных газов не менее 2м - 1шт; сетевой кабель-1шт; предохранитель Ф5х20/2А-2шт; аспирационная трубка-1шт. «Комплекс скорой медицинской помощи передвижной» для реанимационных и кардио-реанимационных бригад Автомобиль с высокой крышей, колесной базой не менее 2900 мм с бензиновым двигателем, объемом не менее 2890 см3 и мощностью не менее 106,5 л.с., грузоподъемностью не менее 1350кг. Автомобиль оснащен 5-ти ступенчатой механической коробкой передач, рулевым управлением с гидроусилителем, в кабине автомобиля (водительском отсеке) наличие мест для двух пассажиров. Максимальный крутящий момент не менее 220,5 Нм при 2500 об/мин. Колесная формула 4Х2. Габариты: длина не менее 5475 мм, ширина не менее 2075 мм, высота не более 2595 мм. Размеры медицинского отсека: длина не менее 3140 мм, ширина не более 1830 мм, высота не менее 1800 мм. Объем медицинского отсека не менее 9 м3. Диаметр разворота автомобиля не более 7,5 (м). Конструкция кузова каркасная, цельнометаллическая, что обеспечивает высокую структурную прочность. Зонд желудочный С делениями 45, 55, 65, 75 см; стерильный, однократного применения, размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,22, длина не менее 85см, диаметр не менее 2,0мм; 2,7мм; 3,3мм; 4,0мм; 4,7мм; 5,3мм; 6,0мм; 6,7мм; 7,3мм. Эластичная трубка с закрытой вводимой частью и двумя боковыми отверстиями изготовленная из поливинилхлорида медицинского назначения. Увеличенные боковые отверстия обеспечивают эффективный пассаж жидкости. Просвет трубки не перекрывается при перекручивании. Каждому размеру зонда соответствует определенный цвет коннектора, что позволяет быстро определить размер зонда. Комплект акушерского белья из нетканого материала одноразовый Комплект состоит из: - впитывающая подстилка 60 х 60см – 1шт. - прокладка – 2 шт. - пеленка 70 х 80см (СМС, 40г)- 2 шт. - сорочка (СМС, 40г) – 1 шт. - бахилы (СМС, 40г) – 1пара - шапочка (СМС, 17г) – 1 шт. - салфетка 16 х 14см (СМС, 40г) – 2 шт. Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой – 2шт. Ножницы для пересечения пуповины горизонтально-изогнутые – 1шт. Скоба для пуповины, однократного применения, стерильная. Зажим пупочный – 1шт. Набор перевязочных средств с антимикробным, обезболивающим и охлаждающим действием для оказания первой помощи при ожогах II- III степени Комплект состоит из: Бинт марлевый стерильный 5м х10см – 3 шт., бинт марлевый стерильный 7м х14см – 3 шт., бинты эластичные трубчатые № 1, 3, 6 – 3 уп., гель противоожоговый 20 гр. – 3 тубы, ножницы для перевязок с «пуговкой» - 1 шт., повязка гелевая противоожоговая 10 см х 10 см – 15 шт., повязка гелевая противоожоговая 20 см х 30 см – 6 шт. Хладоэлемент многоразовый Катетер подключичный стерильный, апирогенный, нетоксичный однократного применения Для длительных внутривенных инфузий, адаптированы к системе ЛУЕР-РЕКОРД. Предназначены для катетеризации подключичной вены, используются для проведения инфузионной, трансфузионной терапии, для введения больших количеств крови, кровезаменителей и других растворов в течении длительного времени в стационарных условиях. Размеры 0,6 мм; 1,0 мм; 1,4 мм. Реанимационный кониотомический набор Позволяет в течение нескольких секунд произвести коникотомию пациентам, находящимся в состоянии асфиксии. Комплект коникотомического устройства состоит из: - пластиковая канюля (внутр. диам. 2,0/4,0 мм, коннектор 15 мм по наружному диаметру) с фиксирующим фланцами шейной лентой; - ограничитель введения иглы; коническая коникотомическая игла из нержавеющей стали; - силиконовая соединительная трубка к дыхательному контуру; - скальпель – 1 шт; - одноразовый шприц – 1 шт. Чемодан-укладка для экстренной медицинской помощи. Комплект состоит из: - ручной аппарат ИВЛ (Амбу) – 1 шт; - стетоскоп – 1 шт; - Неврологический молоток – 1 шт; - Комплект анестезиологических масок (взрослый, детский, неонотальный) – 1 комплект; - Шпатель для языка – 10 шт. - назальный канюль для взрослых – 1 шт. - Ножной механический отсос – 1 шт. - Комплект аспирационных катетеров – 1 комплект. - Роторасширитель – 1 шт. - Лейкопластырь (размер 1,25смх5м ) – 5 шт. - Комплект воздуховодов (размеры: 3,5; 5,0; 5,5; 6,5; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0) – 1 комплект. - Языкодержатель – 1 шт. - Комплект ларингоскопа – 1 комплект. - Комплект эндотрахеальных катеторов – 1 комплект. - Зажим кровоостанавливающий (изогнутый 1шт, прямой 1шт.) – 1 комплект. - Ножницы бытовые– 1 шт. - Фонарик ручка – 1 шт. - Пинцет металлический анатомический – 1 шт. - Жгут кровоостанавливающий – 1 шт. - Термометр медицинский ртутный – 1 шт. - Термоодеяло серебро/золото – 1 шт. - Тонометр – 1 шт. Чемодан-укладка для экстренной медицинской помощи. Комплект состоит из: - Стетоскоп – 1 шт. - Тонометр – 1 шт. - Неврологический молоток – 1 шт. - Лейкопластырь (размер 1,25смх5м ) – 5 шт. - Языкодержатель – 1 шт. - Зажим кровоостанавливающий (изогнутый 1 шт, прямой 1 шт) – 1 комплект. - Ножницы бытовые– 1шт. - Фонарик ручка – 1 шт. - Пинцет металлический анатомический – 1 шт. - Шины полимерные имобилизационные пневматические – 1 шт. - Жгут кровоостанавливающий – 1 шт. - Жгут инъекционный – 1 шт. - Термометр медицинский ртутный – 1 шт. - Термоодеяло серебро/золото – 1 шт. - Пакет гипотермический – 1 шт. Одноэтапный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения сердечного Тропонина I и Миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови человека. Набор реагентов «Одноэтапный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения сердечного тропонина I и миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови человека» не менее 25 тестов. Тест-кассеты в индивидуальной упаковке. Комботест для быстрого бесприборного раздельного определения тропонина I и миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови. Метод - иммунохроматография. Время анализа – не более 15 минут. | Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций 1шт 900 000 Редуктор кислородный с баллоном 2шт 100 000 Баллон с вентилем под кислород объемом 10 л. 2шт 40 000 Редуктор –ингалятор кислородный | 2 шт 122 000 Дефибриллятор Монитор 1шт 2 500 000 Прибор для индикации эффективности непрямого массажа сердца и координации последовательности действий при выполнении мероприятий сердечно-легочной реанимации ПР-01 (Помощник реаниматора-01) 1шт 50 000 Мешки ручные легочные реанимационные типа "Амбу" (мешок Амбу для новорожденных, детей и взрослых) 1шт 24 000 Тележка-каталка со съёмными носилками 1шт 250 000 Приёмное устройство с поперечным и продольным перемещением 1шт 800 000 Носилки медицинские бескаркасные для скорой медицинской помощи 1шт 15 000 Комплект шин транспортных складных 1шт 45 000 Комплект шин полимерных иммобилизационных пневматических Декор для взрослых 1шт 35 000 Штатив разборный для вливаний с кронштейнами 1шт 40 000 Тонометр в комплекте со стетоскопом 1шт 70 000 Стетоскоп медицинский 1шт 1 600 Термоодеяло покрывало спасательное изотермическое. 2 шт 500 Электрокардиограф 6/12 канальный в комплекте 1шт 300 000 Прибор для определения уровня глюкозы крови в комплекте с расходными материалами | 1шт 14 000 Компрессорный небулайзер 1шт 16 000 Щит спинальный с фиксатором для головы, крепежными ремнями 1шт 40 000 Укладка для скорой медицинской помощи. 1шт 35 000 Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах | 1шт 20 000 Инфузионный насос 1шт 250 000 Шейный воротник 1шт 24 000 Отсасыватель медицинский 1шт 150 000 Автомобиль 1шт 4 595 000 Медицинский салон Теплоизоляция медицинского салона 1 шт. 180 000 Армирование кузова для закрепления приборов и медицинского оборудования | 1 шт. 130 515 Отделка боковых панелей и потолка медицинского салона стекло-пластиком (устойчивым к воздействию лекарственных препаратов и моющее- дезинфицирующих средств, имеющим гладкую поверхность, не впитывающим запахи) 1 шт. 458 115 Антикоррозийная обработка всех швов и стыков кузова фургона специальной краской. 1 шт. 60 000 Гидроизоляция всех швов 1 шт. 60 000 Алюминиевые профили и аксессуары 1 шт. 150 000 Покрытие напольное водонепроницаемое, противоскользящее, устойчивое к воздействию моющее дезинфицирующих средств | 1 шт. 50 000 Бордюр по нижней части боковых панелей из алюминия. Гидроизоляция всех швов. 1 шт. 150 000 Перегородка между кабиной и салоном со сдвижным матированным окном. 1 шт. 80 000 Остекление задних дверей | 1 шт. 100 000 Остекление боковой двери салона со сдвижным окном 1 шт. 30 000 Матирование 2/3 высоты стекол дверей салона 1 шт. 10 000 Поручень сдвижной двери 1 шт. 10 000 Поручень задней двери 1 шт. 10 000 Леер-поручень потолочный вдоль приемного устройства с двумя кронштейнами для инфузионной системы | 1 шт. 50 000 Подножка задних дверей 1 шт. 20 000 Подножка боковой двери 1 шт. 20 000 Люк потолочный (используется в качестве аварийного выхода) 1 шт. 60 000 Вентилятор потолочный приточно-вытяжной (активируется потолочным регулятором) | 1 шт. 240 774 Автономный жидкостный отопитель медицинского салона с возможностью запуска с панели управления 1 шт. 142 777 Кондиционер: система кондиционирования сконструирована в одной детали моноблока, монтируется системой каналов для охлаждения, как блока пациента, так и кабины водителя. | 1 шт. 444 939 Мусоросборник - контейнер (для использованных бумажных полотенец) 1 шт. 4 357 Лампы для освещения салона 1 шт. 11 761 Светильник освещения прилегающей территории сдвижной двери | 1 шт. 13 263 Светильник освещения прилегающей территории задних дверей 1 шт. 16 880 Светильник точечный над поверхностью носилок с поворотным механизмом 1 шт. 16 880 Внешнее освещение автомобиля скорой помощи 1 шт. 19 291 Розетка электрическая 12В для питания медицинского оборудования расположена в области центра левого борта | 1 шт. 5 617 Розетка электрическая 220В для питания медицинского оборудования расположена в области центра левого борта (в соответствии европейским стандартом), 1 шт. 5 617 Преобразователь напряжения 220/12В (12/220В) 1 шт. 553 000 Вилка ввода электропитания внешней сети 220В в передней части автомобиля со стороны водителя 1 шт. 13 263 Кабель ввода электропитания внешней сети 220В (15метров) 1 шт. 8 440 Фонарь 12В переносной аккумуляторный | 1 шт. 8 714 Дополнительная аккумуляторная батарея на 12 Вольт (при отсутствии шасси) 1 шт. 55 462 Предохранители 1 шт. 43 404 Панель управления в блоке для пациента 1 шт. 440 774 Кресло доктора расположено на мебельной перегородке автомобиля (снабжается ремнем безопасности) | 1 шт. 170 050 Откидным креслом с ремнем безопасности 1 шт. 272 250 Банкетка правого борта c поясничной и подголовной подушками (снабжается ремнем безопасности) 1 шт. 95 586 Шкаф медицинский левого борта в области перегородки с секциями для медицинских укладок и принадлежностей | 1 шт. 592 381 Отделка торцов мебели салона мебельным кантом травмобезопасным 1 шт. 58 556 Стойка для крепления медицинского оборудования левого борта 1 шт. 408 900 Балка свето-акустическая с системой внешней трансляции речи и пультом управления в кабине | 1 шт. 272 250 Оклейка автомобиля 1 шт. 104 894 Огнетушитель 2л в кабине водителя 1 шт. 13 263 Огнетушитель 2л в салоне 1 шт. 13 263 Интерком (внутренняя связь с водителем) 1 шт. 95 586 GPS навигатор, с разрешением дисплея не менее 480 x 272, внешним питанием и от аккумулятора, загруженными картами Республики Казахстана 1 шт. 192 379 - регистратором DVR, камерой с монитором и системой передачи видеоданных в формате 3G; 1 шт. 122 153 Газовые трубопроводы под обшивкой медицинского салона 1 шт. 192 379 Крепления для кислородных баллонов; 1 шт. 22 908 Кислородные розетки с быстроразъемным соединением (2 шт); 1 шт. 22 908 Регулятор давления кислорода 1 шт. 76 955 Расходомер с увлажнителем кислорода | 1 шт. 95 586 Расходные материалы Зонд желудочный (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный, однократного применения, размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,22, длина 85см, диаметр 2,0мм; 2,7мм; 3,3мм; 4,0мм; 4,7мм; 5,3мм; 6,0мм; 6,7мм; 7,3мм | 1 набор. 2 970 Комплект акушерского белья №2 из нетканого материала одноразовый, стерильный 1 набор. 550 Набор перевязочных средств с антимикробным, обезболивающим и охлаждающим действием для оказания первой помощи при ожогах II- III степени 1 набор. 28 000 Хладоэлемент многоразовый (16,5х3,3х9 см, 0,43 кг, 0,4л) 1 набор. 700 Катетер подключичный стерильный, апирогенный, нетоксичный однократного применения 1 набор. 360 Реанимационный кониотомический набор 1 набор. 40 000 Чемодан-укладка для экстренной медицинской помощи | 1 набор. 600 000 Чемодан-укладка для экстренной медицинской помощи 1 набор. 550 000 Одноэтапный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения сердечного Тропонина I и Миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови человека. В упаковке № 25 1 набор. 18 000 Набор для аппарата ИВЛ 1 набор. Включена в стоимость Набор для аппарата дефибриллятора 1 набор. 824 760 Набор для небулайзера-ингалятор 1 набор. Включена в стоимость Набор для ЭКГ 1 набор. 1 470 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость Второй год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость Третий год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость | 19 000 000 | 7 лет |
| 3 | Электрокардиограф 6/12 канальный | Электрокардиограф с сенсорным ЖК-дисплеем не менее 8.0 дюймов, предназначен для проведения исследований и диагностики в области электрокардиографии. Кабель пациента 12 отведений (10 проводов). Нагрудные электроды Одноразовый электрод длиной не менее 26 мм, материал электрода - непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе, с особо прочным клеем для кратковременного наблюдения и исследований в состоянии покоя), для новорожденных. Электроды для конечностей предназначены для использования в электрокардиографических исследованиях. Регистрация биопотенциалов сердца производится при наложении электродов на конечности и в определенные точки на поверхности грудной клетки пациента. Термобумага не менее 210 мм(Ш)*20 м(Д). Рулон упакован в герметичную непрозрачную упаковку. Кабель питания 210- 240 В, частота 50-60 Гц. Кабель для заземления Медный кабель заземления длиной не менее 2 м. | Электрокардиограф 1 шт. 290 060 Кабель пациента 1 шт. 6 000 Нагрудные электроды 1 уп. 1 000 Электроды для конечностей 1 уп. 1 200 Термобумага 1 шт. 1 500 Кабель питания 1 шт. 120 Кабель для заземления 1 шт. 120 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания | 9 000 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 9 000 | 318 000 | 7 лет |
| 4 | Электрокардиограф 3/6 канальный | Электрокардиограф с сенсорным ЖК-дисплеем, не менее 7.0 дюймов, предназначен для проведения исследований и диагностики в области электрокардиографии. Кабель пациента 12 отведений и (10 проводов). Нагрудные электроды Одноразовый электрод длиной не менее 26 мм, материал электрода - непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе, с особо прочным клеем для кратковременного наблюдения и исследований в состоянии покоя), для новорожденных. Электроды для конечностей предназначены для использования в электрокардиографических исследованиях. Регистрация биопотенциалов сердца производится при наложении электродов на конечности и в определенные точки на поверхности грудной клетки пациента. Термобумага не менее 210 мм(Ш)*20 м(Д). Рулон упакован в герметичную непрозрачную упаковку. Кабель питания 210- 240 В, частота 50-60 Гц. Кабель для заземления Медный кабель заземления длиной не менее 2 м. | Электрокардиограф 1 шт. 190 060 Кабель пациента 1 шт. 6 000 Нагрудные электроды 1 уп. 1 000 Электроды для конечностей 1 уп. 1 200 Термобумага 1 шт. 1 500 Кабель питания 1 шт. 120 Кабель заземления 1 шт. 120 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 6 000 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 6 000 | 212 000 | 7 лет |
| 5 | Электрокардиограф 1/3 канальный | Электрокардиограф с ЖК-дисплеем не менее 3,5 дюймов, предназначен для проведения исследований и диагностики в области электрокардиографии. Кабель пациента 12 отведений (10 проводов). Нагрудные электроды Одноразовый электрод длиной не менее 26 мм, материал электрода -непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе, с особо прочным клеем для кратковременного наблюдения и исследований в состоянии покоя), для новорожденных. Электроды для конечностей предназначены для использования в электрокардиографических исследованиях. Регистрация биопотенциалов сердца производится при наложении электродов на конечности и в определенные точки на поверхности грудной клетки пациента. Термобумага не менее 210 мм(Ш)*20 м(Д). Рулон упакован в герметичную непрозрачную упаковку Кабель питания 210- 240 В, частота 50-60 Гц. Кабель для заземления Медный кабель заземления длиной не менее 2 м. | Электрокардиограф 1 шт. 150 060 Кабель пациента 1 шт. 6 000 Нагрудные электроды 1 уп. 1 000 Электроды для конечностей 1 уп. 1 200 Термобумага 1 шт. 1 500 Кабель питания 1 шт. 120 Кабель для заземления 1 шт. 120 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 4 800 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 4 800 | 169 600 | 7 лет |
| 6 | Монитор пациента | Монитор Размер диагонали экрана не менее 8 дюймов, цветной TFT, не менее 800x480 пикселей. Кабель ЭКГ с 5-отведеничми: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V. Волновая форма не менее 2 каналов. Амплитуда кривой не менее 2.5 мм/мВ, не менее 5.0 мм/мВ, не менее 10 мм/мВ, не менее 20 мм/мВ. Манжета Взрослые: Систолическое (SYS) не менее 40-270 мм рт. ст. Диастолическое (DIA) не менее 10-210 мм рт. ст. Среднее не менее 20-230 мм рт. ст. Электроды одноразовые Комплект одноразовых электродов для проведения процедуры электрокардиограммы, комплект не менее из 20 шт. Датчик СО2 Датчик пульсоксиметрический с сенсором с точностью измерения не менее От 70% до 100 % ±2 , не менее от 0% до 69% в точности. Температурный датчик 2 канальный датчик с диапазоном измерения температуры от -50° до 50° С, с интервалом активизации около 1 секунды. Аккумуляторная литиевая батарея Встроенная, перезаряжаемая 3.7 A/ч 7.4В литиевая. Время работы в нормальных условиях и при полном заряде более 120 минут. | Монитор 1шт 138 900 Кабель ЭКГ 1шт 5 000 Манжета 1шт 1 600 Электроды одноразовые 1 уп. 1 000 Датчик СО2 1шт 21 500 Температурный датчик 1шт 7 000 Аккумуляторная литиевая батарея 1шт 15 000 | Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 5 700 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 5 700 | 201 400 | 7 лет |
| 7 | Монитор пациента, портативный с сенсорным управлением | Монитор регистрирует следующие параметры: 1) сердечную деятельность – электрокардиограмма (ЭКГ), частоты сердечных сокращении (ЧСС); 2) пульсоксиметрия: периферическое кровообращение (ФПГ), оксигенация артериальной крови(SpO2), частота пульса (ЧП); 3) неинвазивное артериальное давление (НИАД); 4) температура (Т): кожная и центральная (2 канала); 5) частоты дыхания (ЧД / Респирограмма); Размер диагонали цветного сенсорного дисплея не менее 7 дюймов. На дисплее отображаются не менее 3 кривых (волновых форм): кривая ЭКГ, кривая SpO2; кривая дыхания. Наличие регулируемой визуальной и звуковой сигнализации. Мониторинг подходит для всех возрастных групп пациентов, как в палате и реанимации и операционной, так и при транспортировке пациентов. Наличие калькулятора расчета доз препаратов, ручки для переноски, анализа аритмии, S-T сегмента по всем отведениям, графических и табличных трендов сохранения. Наличие встроенной памяти или карты памяти Mini SD. Программное обеспечение и инструкция пользователя на русском и казахском языках. Наличие встроенной сетевой возможности для соединения к центральной станции мониторинга и возможность с использованием LAN/W-LAN, встроенного термопринтера, перезаряжаемой батареи. Наличие защиты от электрохирургических аппаратов и дефибрилляторов. Кабель ЭКГ с 5-отведениями: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V. Волновая форма отображает не менее 2-х каналов. Амплитуда кривой не менее 2.5 мм/мВ. Манжета предназначена для взрослых пациентов с размером манжеты не менее 25х35 см. Систолическое (SYS) не менее 40 мм рт.ст. Диастолическое (DIA) не менее 10 мм рт.ст. Среднее не менее 20 мм рт.ст. Электроды Комплект одноразовых электродов предназначен для проведения процедуры электрокардиограммы. Комплект состоит из не менее 20 штук. Датчик SpO2 Датчик пульсоксиметрический с сенсором с точностью измерения не менее 70%. Температурный датчик 2-х канальный датчик с диапазоном измерения температуры не менее -50 градусов и интервалом активизации не более 1 секунды. Аккумуляторная литиевая батарея Батарея встроенная и перезаряжаемая, с электрическим зарядом не менее 3.7 A/ч и напряжением не менее 7.4 В Время автономной работы не менее 120 минут. | Монитор 1шт 143 900 Кабель ЭКГ 1шт 5 000 Манжета 1шт 1 600 Электроды 1 уп. 1 000 Датчик SpО2 1шт 21 500 Температурный датчик | 1шт 7 000 Аккумуляторная литиевая батарея 1шт 15 000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 5 850 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 5 850 | 206 700 | 7 лет |
| 8 | Монитор пациента | Монитор Регистрирует следующие параметры: 1) сердечную деятельность – электрокардиограмма (ЭКГ), частоты сердечных сокращении (ЧСС); 2)пульсоксиметрия: периферическое кровообращение (ФПГ), оксигенация артериальной крови(SpO2), частота пульса (ЧП); 3) неинвазивное артериальное давление (НИАД); 4) температура (Т): кожная и центральная (2 канала); 5) частоты дыхания (ЧД / Респирограмма); Размер диагонали цветного TFT дисплея не менее 12.1 дюймов. На дисплее отображаются не менее 6 кривых (волновых форм): не менее 2 кривых ЭКГ; кривая SpO2; кривая дыхания; измерения НИАД и температуры. Наличие регулируемой визуальной и звуковой сигнализации. Мониторинг подходит для всех возрастных групп пациентов, как в палате и реанимации и операционной, так и при транспортировке пациентов. Наличие калькулятора расчета не менее 20 доз препаратов, ручки для переноски, анализа аритмии, S-T сегмента по всем отведениям, графических и табличных трендов сохранения. Наличие встроенной памяти или карты памяти Mini SD. Программное обеспечение и инструкция пользователя на русском и казахском языках. Наличие встроенной сетевой возможности для соединения к центральной станции мониторинга и возможность с использованием LAN/W-LAN, встроенного термопринтера, перезаряжаемой батареи. Наличие возможности синхронизаций с дефибриллятором (BNC). Кабель ЭКГ с 5-отведениями: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V. Волновая форма отображает не менее 2-х каналов. Амплитуда кривой не менее 2.5 мм/мВ. Манжета Манжета предназначена для взрослых пациентов с размером манжеты не менее 25х35 см.Систолическое (SYS) не менее 40 мм рт.ст. Диастолическое (DIA) не менее 10 мм рт.ст.Среднее не менее 20 мм рт.ст. Электроды Комплект одноразовых электродов предназначен для проведения процедуры электрокардиограммы. Комплект состоит из не менее 20 штук. Датчик SpO2 Датчик пульсоксиметрический с сенсором с точностью измерения не менее 70%. Температурный датчик 2-х канальный датчик с диапазоном измерения температуры не менее -50 градусов и интервалом активизации не более 1 секунды. Аккумуляторная литиевая батарея Батарея встроенная и перезаряжаемая, с электрическим зарядом не менее 3.7 A/ч и напряжением не менее 7.4 В Время автономной работы до 90 минут и более. Термопринтер Встроенный термопринтер имеет 1 рулон бумаги в комплекте. | Монитор 1 шт. 215 900 Кабель ЭКГ 1 шт. 5 000 Манжета 1 шт. 1 600 Электроды 1 уп. 1 000 Датчик SpO2 1 шт. 21 500 Температурный датчик 1 шт. 7 000 Аккумуляторная литиевая батарея 1 шт. 15 000 Термопринтер 1 комп. 13 000 | Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 8 400 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 8 400 | 296 800 | 7 лет |
| 9 | Монитор пациента с сенсорным управлением | Монитор регистрирует следующие параметры: 1) сердечную деятельность – электрокардиограмма (ЭКГ), частоты сердечных сокращении (ЧСС); 2) пульсоксиметрия: периферическое кровообращение (ФПГ), оксигенация артериальной крови(SpO2), частота пульса (ЧП); 3) неинвазивное артериальное давление (НИАД); 4) температура (Т): кожная и центральная (2 канала); 5) частоты дыхания (ЧД / Респирограмма); Размер диагонали цветного сенсорного дисплея не менее 15 дюймов. На дисплее отображаются не менее 6 кривых (волновых форм): не менее 2 кривых ЭКГ; кривая SpO2; кривая дыхания; измерения НИАД и температуры. Наличие регулируемой визуальной и звуковой сигнализации. Мониторинг подходит для всех возрастных групп пациентов, как в палате и реанимации и операционной, так и при транспортировке пациентов. Наличие калькулятора расчета не менее 20 доз препаратов, ручки для переноски, анализа аритмии, S-T сегмента по всем отведениям, графических и табличных трендов сохранения. Наличие встроенной памяти или карты памяти Mini SD. Программное обеспечение и инструкция пользователя на русском и казахском языках. Наличие встроенной сетевой возможности для соединения к центральной станции мониторинга и возможность с использованием LAN/W-LAN, встроенного термопринтера, перезаряжаемой батареи. Возможность синхронизаций с дефибриллятором (BNC). Кабель ЭКГ с 5-отведениями: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V.Волновая форма отображает не менее 2-х каналов.Амплитуда кривой не менее 2.5 мм/мВ. Манжета Манжета предназначена для взрослых пациентов с размером манжеты не менее 25 х 35 см.Систолическое (SYS) не менее 40 мм рт.ст. Диастолическое (DIA) не менее 10 мм рт.ст.Среднее не менее 20 мм рт.ст. Электроды Комплект одноразовых электродов предназначен для проведения процедуры электрокардиограммы. Комплект состоит из не менее 20 штук. Датчик SpO2 Датчик пульсоксиметрический с сенсором с точностью измерения не менее 70%. Температурный датчик 2-х канальный датчик с диапазоном измерения температуры не менее -50 градусов и интервалом активизации не более 1 секунды. Аккумуляторная литиевая батарея Батарея встроенная и перезаряжаемая, с электрическим зарядом не менее 3.7 A/ч и напряжением не менее 7.4 В Время автономной работы не менее 90 минут. Термопринтер Встроенный термопринтер имеет 1 рулон бумаги в комплекте. | Монитор 1 шт. 355 900 Кабель ЭКГ 1 шт. 5 000 Манжета 1 шт. 1 600 Электроды 1 уп. 1 000 Датчик SpO2 1 шт. 21 500 Температурный датчик 1 шт. 7 000 Аккумуляторная литиевая батарея 1 шт. 15 000 Термопринтер 1 комп. 13 000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 12 600 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 12 600 | 445 200 | 7 лет |
| 10 | Электрокардиограф одноканальный | Электрокардиограф одноканальный предназначен для проведения исследовании и диагностики в области электрокардиографии. Размер ЖК-дисплея не менее 2,7 дюймов. Прибор записывает не менее 150 волновых форм ЭКГ и распечатывает не менее 90 минут без перерыва при питании постоянного тока. Прибор распечатывает ЭКГ измерения в автоматическом режиме. Скорость движения бумаги не менее 25 мм/с. Диапазон напряжения регистрируемых входных сигналов не менее 1 мВ. Входной импеданс не менее 50 мОм. Полоса пропускания частот не менее 0,5 Гц. Коэффициент ослабления синфазных сигналов не менее 100 дБ. Возможность питания от сети переменного тока напряжением не менее 100 В и от перезаряжаемой батареи с напряжением не менее 7,4 В. Кабель пациента Кабель пациента на 12 отведении. Электроды Диаметр одноразового электрода не менее 26 мм. Материал электрода непроницаемым для жидкости и выполнен из вспененного полиуретана. Электроды для конечностей предназначены для использования в электрокардиографических исследованиях. Регистрация биопотенциалов сердца производится при наложении электродов на конечности и в определенные точки поверхности грудной клетки пациента. Термобумага Ширина бумаги не менее 210 мм. Кабель питания Кабель питания. Длина не менее 80 мм Кабель заземления Длина медного кабеля заземления не менее 2 м. | Электрокардиограф одноканальный 1 шт. 78 060 Кабель пациента 1 шт. 6 000 Электроды 1 уп. 1 000 Электроды для конечностей 1 уп. 1 200 Термобумага 1 шт. 1 500 Кабель питания 1 шт. 120 Кабель заземления 1 шт. 120 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ | Второй год гарантийного сервисного обслуживания 2 640 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 2 640 | 93 280 | 7 лет |
| 11 | Светильник операционный | Светильник операционный Интенсивность освещенности не менее 60 000люкс.Глубина освещенности не менее 800 мм.Потребляемая мощность лампы не более 150 Вт. Светильник имеет возможность использования бестеневой технологии освещения. Купола светильников Купола светильников выполнены из прочного металлического каркаса диаметром не менее 600 мм. Количество ламп в куполе не менее 1 единицы.Тип лампы металлогалоидный.Мощность лампы не менее 140 Вт. Средний срок службы лампы не менее 6000 часов. Крепежные компоненты Крепежные компоненты светильника крепяться непосредственно к потолку и выполнены из высокопрочной стали. Поворотные кронштейны Кронштейн имеет универсальную пружинную систему с углом поворота не менее 270 градусов. Съемные ручки Съемная ручка выполнена из автоклавируемого пластика. | Светильник операционный 1 шт. 750 000 Купола светильников 2 шт. | 10 000 Крепежные компоненты 1 шт. 4 500 Поворотные кронштейны 1 шт. 32 000 Съемные ручки 1 шт. 3 500 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 24 000 Третий год гарантийного сервисного обслуживания | 24 000 | 848 000 | 7 лет |
| 12 | Светильник операционный | Светильник операционный Освещенность светильника не менее 40 000 люкс. Потребляемая мощность светильника не более 70 Вт. Съемная ручка выполнена из автоклавируемого пластика Купол светильника выполнен из прочного металлического каркаса диаметром не менее 200 мм. Стойка Металлическая мобильная стойка состойт из 2-х частей и крепится на U-образную подножку с самоориентирующимися колесиками. Поворотный кронштейн Кронштейн имеет универсальную пружинную систему. Съемная ручка выполнена из автоклавируемого пластика Световой блок Световой блок имеет бестеневую систему освещения. | Светильник операционный 1шт 70 000 Купола светильника 1шт 10 000 Мобильная стойка 1шт 13 000 Кронштейн | 1шт 15 000 Съемные ручки 1шт 3 500 Световой блок 1 шт 8 500 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 2 100 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания | 2 100 | 124 200 | 7 лет |
| 13 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр Пульсоксиметр (детский) имеет низкое потребление электроэнергии. Цветной жидкокристаллический поворотный экран с заряжаемым аккумуляторным блоком. | Пульсоксиметр 1 шт. 12 000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания % 360 Третий год гарантийного сервисного обслуживания % 360 | 12 720 | 7 лет |
| 14 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр имеет низкое потребление электроэнергии. Жидкокристаллический цветной дисплей с автоматическим поворотом экрана. Заряжаемый аккумуляторный блок. | Пульсоксиметр 1 шт. 19 000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания | Включена в стоимость МТ Третий год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ | 19 000 | 7 лет |
| 15 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр Низкое потребление электроэнергии. Цветной жидкокристаллический поворотный экран. Диапазон измерения ударов в пределах от 30 до 240 уд/мин. Наличие незаряжаемых батареек. | Пульсоксиметр 1 шт. 6 000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 180 Третий год гарантийного сервисного обслуживания | 180 | 6 360 | 7 лет |
| 16 | Светильник операционный | Светильник операционный Интенсивность освещенности не менее 80 000 Люкс. Глубина освещенности не менее 800 мм. Потребляемая мощность не более 350 Вт. Наличие возможности использования бестеневой технологий освещения. Купол светильника Купол светильника выполнен из прочного металлического каркаса диаметром не менее 700 мм. Количество ламп в куполе не менее 1 единицы. Мощность лампы не менее 140 Вт. Тип лампы металлогалоидный. Средний срок службы не менее 6000 часов. Крепежные компоненты Крепежные компоненты светильника крепятся непосредственно к потолку и выполнены из высокопрочной стали. Поворотные кронштейны Кронштейн имеет универсальную пружинную систему с углом поворота не менее 270 градусов. Съемные ручки Съемная ручка выполнена из автоклавируемого пластика. | Светильник операционный 1 шт. 700 000 Купол светильника 1 шт. 10 000 Крепежные компоненты 1 шт. 4 500 Поворотные кронштейны 1 шт. 32 000 Съемные ручки 1 шт. 3 500 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Третий год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ | 750 000 | 7 лет |
| 17 | Светильник операционный | Светильник операционный Интенсивность освещенности не менее, 80 000 -120 000 Люкс Глубина освещенности не менее, 800 мм Потребляемая мощность не менее 350Вт. Бестеневая технология освещения. Купола светильника Купол светильника выполнен из прочного металлического каркаса диаметром не менее 500 мм Крепежные компоненты Крепежные компоненты светильника крепятся непосредственно к потолку и выполнены из высокопрочной стали. Поворотные кронштейны Кронштейн имеет универсальную пружинную систему с углом поворота не менее 270 градусов Съемные ручки Съемная ручка выполнена из автоклавируемого пластика | Светильник операционный 1шт 750 000 Купола светильника 1шт 10 000 Крепежные компоненты 1шт 4 500 Поворотные кронштейны 1шт 32 000 Съемные ручки 1шт 3 500 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания | Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 24 000 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 24 000 | 848 000 | 7 лет |
| 18 | Фетальный монитор комплекте | Фетальный монитор Предназначен для непрерывного отображения сердцебиения плода во время беременности. цветной жидкокристаллический (ЖК) дисплейне менее 8.0 дюймов, с углом поднятия не менее 60° Датчики（ультразвуковой датчик, токодинамометр, ручной маркер) Номинальная частота:не менее 1.0 МГц Частота работы: не менее 1.0 МГц или ±10％Негативное звуковое давление: P＜1 Выходная интенсивностьлуча: не менее Iob＜20 мвт/см2 Максимальное время пика интенсивности не менее: Ispta＜100 Мвт/см2 Среднее время пика интенсивности не менее: Ispta＜10 Мвт/см2 Поясной ремень Поясной ремень выполнен из полиэстера с пластиковыми замками на концах Записывающая бумага Записывающая бумага двойная типа Z Ширина печати не менее 112 мм Применимая ширина печати не менее 104 мм Скорость выхода бумаги не менее 1 см/мин, 2 см/мин, 3 см/мин (используется по выбору) Точность данных не менее 5％ Линия питания Напряжение не менее 100-240 В переменного тока Частота е менее50/60 Гц P＜60 ВА Заземленная линия Кабель заземления длиной не менее 1,0 м | Фетальный монитор 1шт 153 160 Датчики（ультразвуковой датчик, токодинамометр, ручной маркер); 1шт 38 000 Поясной ремень; 1шт 200 Записывающая бумага (5 рулонов); 1 уп 1 000 Линия питания; 1шт 120 Заземленная линия; 1шт 120 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания | Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 5 700 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 5 700 | 204 000 | 7 лет |
| 19 | Фетальный монитор комплекте | Фетальный монитор Предназначен для непрерывного отображения сердцебиения плода во время беременности. 8.0-дюймовый цветной жидкокристаллический (ЖК) дисплей, с углом поднятия до 60° Датчики（ультразвуковой датчик, токодинамометр, ручной маркер) Номинальная частота не менее: 1.0 МГц Частота работы не менее: 1.0 МГц или ±10％Негативное звуковое давление не менее: P＜1 Выходная интенсивность луча не менее: Iob＜20 мвт/см2 Максимальное время пика интенсивности не менее: Ispta＜100 Мвт/см2 Среднее время пика интенсивности не менее: Ispta＜10 Мвт/см2 Поясной ремень Поясной ремень выполнен из полиэстера с пластиковыми замками на концах Записывающая бумага Записывающая бумага двойная типа Z Ширина печати не менее 112 мм Применимая ширина печати не менее: 104 мм Скорость выхода бумаги не менее: 1 см/мин, 2 см/мин, 3 см/мин (используется по выбору) Точность данных не менее 5％ Линия питания Напряжение не менее 100-240 В переменного тока Частота: 50/60 Гц P＜60 ВА Заземленная линия Кабель заземления длиной не менее 1,0 м Датчик SPO2 Датчик пульсоксиметрический с сенсором с точностью измерения от От 70% до 100 % ±2 , от 0% до 69% в точности NIBP- модуль с манжетой(взрослый) Модуль для проведения неинвазивного давления с манжетой для взрослых Кабель пациента с ЭКГ отведением 3 – 5-отведение: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V Волновая форма -2 ch. Амплитуда кривой не менее 2.5 мм/мВ, 5.0 мм/мВ, 10 мм/мВ, 20 мм/мВ Электроды одноразовые (10 шт) Комплект одноразовых электродов для проведения процедуры электрокардиограммы | Фетальный монитор 1шт 318 060 Датчики（ультразвуковой датчик, токодинамометр, ручной маркер); 1шт 38 000 Поясной ремень; 1шт 200 Записывающая бумага (5 рулонов); 1 уп 1 000 Линия питания; 1шт 120 Заземленная линия; 1шт 120 Датчик SPO2 1шт 21 500 NIBP- модуль с манжетой(взрослый) 1шт 15 000 Кабель пациента с ЭКГ отведением | 1шт 5 000 Электроды одноразовые (20 шт) 1 уп 1 000 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 12 000 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания | 12 000 | 424 000 | 7 лет |
| 20 | Отсасыватель медицинский портативный | Отсасыватель медицинский портативный LCD дисплей Максимальный вакуум не менее- 0.08 МРа Шум не более 55 дБ (А) Накопительная емкость Не менее 1000 мл Фильтр Потребляемая мощность – 60 Вт Трубка для нетоксичных газов силиконовая прозрачная трубка Сетевой кабель АС220В ±10% 50Гц±2%, DC12В. Предохранитель Предохранителей не менее 2 шт Аспирационная трубка Силиконовая аспирационная трубка длинной не менее 1,2 м | Отсасыватель медицинский портативный | 1шт 146 700 Накопительная емкость 1шт 1000 Фильтр 1шт 500 Трубка для нетоксичных газов 1шт 200 Сетевой кабель 1шт 500 Предохранитель 1шт 100 Аспирационная трубка 1шт 1000 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания | Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 4 500 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 4 500 | 159 000 | 7 лет |
| 21 | Отсасыватель медицинский передвижной | Отсасыватель медицинский LCD дисплей Максимальный вакуум не менее 0.09 MПа; Шум не более 55 дБ (А) Потребляемая мощность не менее - 60 Основной блок установленный на передвижной стойке с самоориентирующимися колесиками Накопительная емкость Не менее 2000 мл Фильтр Фильтр бактерицидный препятствует попаданию частиц секрета в механизм прибора Защитная пластина Защитная пластина Ножной переключатель Ножной переключатель регулирует работу подачи отрицательного давления Коннектор накопительной емкости Коннектор соединяет аппарат с накопительными емкостями Кабель питания АС220В ±10% 50Гц±2%, DC12В Предохранитель Предохранителей не менее 2 шт Аспирационная трубка Силиконовая аспирационная трубка длинной не менее 1,2 м Трубка соединительная соединительная силиконовая трубка между накопительными емкостями | Отсасыватель медицинский портативный КМП ОМ 200М 1шт 295 150 Накопительная емкость 1шт 1000 Фильтр 1шт 500 Защитная пластина 1шт 200 Ножной переключатель 1шт 1200 Коннектор накопительной емкости 1шт 150 Кабель питания 1шт 500 Аспирационная трубка 1шт 1000 Трубка соединительная 1шт 300 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 9 000 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 9 000 |  | 318 000 | 7 лет |
| 22 | Доплер фетальный | Доплер фетальный Диагональ дисплея не менее 1,77 – дюймов Наличие TFT графического дисплея Характеристики ЧССП Диапазон измерений ЧССП: не менее 50~240 ударов в минуту. Четкость: не менее 1 удара в минуту. Точность: не менее ±2 удара в минуту. | Доплер фетальный 1 шт. 18 000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Третий год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ | 18 000 | 7 лет |
| 23 | Доплер фетальный | Доплер фетальный Наличие цветного ЖК дисплея. Размер дисплея не менее 45 мм х 25 мм. Характеристики ЧССП. Диапазон измерений ЧССП: не менее 50~240 ударов в минуту. Четкость: не менее 1 удара в минуту. Точность: не менее ±2 удара в минуту. | Доплер фетальный 1 шт. 25 000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Третий год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ | 25 000 | 7 лет |
| 24 | Консоль медицинская | Крепежный фланец (одновальный) Элемент крепежного механизма крепится к потолку и выполнен из высокопрочной стали для одновальной консоли. Крепеж подвесной (одновальный) выполнен из высокопрочного алюминия и крепиться к крепежному фланцу. Поворотный кронштейн (1 плечевой) Поворотный кронштейн выполнен из высокопрочного алюминия с номинальной нагрузкой не менее 120кг. Длина плеча составляет не менее 500 мм. Основной корпус Основной корпус выполнен из высокопрочного алюминия и крепиться к поворотному кронштейну. делится на секции с газовыми разъемами и секции розеток. Наличие пневмотормоза. Газовые разъемы Предназначены для различных газов: кислорода, сжатого воздуха, вакуума, закиси азота, углекислого газа. Клапаны имеют защитную конструкцию, позволяющую легко идентифицировать нужный газ, препятствовать ошибочному подключению. Разъемы выполнены из меди. Встроенный защитный клапан предоставляет возможность обслуживания соединительной внешней части без перекрытия потока поступающего газа и обеспечивать легкость монтажа. Эквипотенциальный терминал Терминал для подключения заземляющего кабеля. Электрические розетки стандартные розетки европейского образца. | Крепежный фланец (одновальный) 1шт 215 000 Крепеж подвесной (одновальный) 1шт 176 000 Поворотный кронштейн (1 плечевой) 1шт 222 000 Основной корпус 1шт 803 000 Газовые разъемы O2 (кислород), AIR (воздух), VAC (вакуум)) 3шт 12 000 Эквипотенциальный терминал 1шт 200 Электрические розетки 3шт 3 000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 42 930 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 42 930 | 1 517 060 | 7 лет |
| 25 | Консоль медицинская | Основной корпус Выполнен из высокопрочного алюминия и имеет возможность крепления к стене. Индикатор напряжения предназначен для измерения напряжения не менее 690 В. Газовые разъемы Предназначены для различных газов: кислорода, сжатого воздуха, вакуума, закиси азота. Клапаны имеют защитную конструкцию, позволяющую легко идентифицировать нужный газ и препятствовать ошибочному подключению. Разъем выполнен из меди. Встроенный защитный клапан предоставляет возможность обслуживания соединительной внешней части без перекрытия потока поступающего газа. Электрические розетки Стандартная розетка европейского образца с напряжением. Сетевой интерфейс Автоматический предохранитель на сетевое питание. Эквипотенциальный терминал Терминал предназначен для подключения заземляющего кабеля. | Основной корпус 1 шт. 160 000 Газовые разъемы 1 шт. 18 000 Электрические розетки 4 шт. 6 000 Сетевой интерфейс 1 шт. 6 000 Эквипотенциальный терминал 1 шт. 8 000 Индикатор напряжения 1 шт. 2 000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 6 000 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 6 000 | 212 000 | 7 лет |
| 26 | Стол операционный универсальный | Стол операционный универсальный Обратный Тренделенбург не менее 20 градусов Тренделенбург не менее 15 градусов Поперечный наклон не менее 15 градусов Движения назад и вперед не менее 250 мм Секция для головы, выше горизонтального положения не менее 45 градусов Секция для головы, ниже горизонтального положения не менее 90 градусов Секция для спины, ниже горизонтального положения не менее 75 градусов Секция для спины, выше горизонтального положения не менее 30 градусов Секция для ног, ниже горизонтального положения не менее 90 градусов Секция для ног открытая не менее 90 градусов Подъем спины не менее 80мм Длина предпочтительно 2050 мм Минимальная высота предпочтительно 580 мм Максимальная высота предпочтительно 930 мм Скорость подъема не менее 4 мм/с Безопасная эксплуатационная нагрузка не более 135кг Емкость батареи не менее 14 А/ч Секция для головы Секция для головы имеет размеры не менее 250×500мм Наркозный экран Выполнен из металлической планки Рукодержатель Секция для спины имеет размеры не менее 465×500мм Секция для поясницы имеет размеры не менее 75×500мм Сиденье имеет размеры не менее 550×500мм Боковой опор Боковой упор имеет размеры не менее 85×500 мм Подлокотник (опора для руки) Металлический каркас выполнен из нержавеющей стали с полиуретановыми подкладками под руки Ногодержатель-Вильчатая стойка для коленей Секция для ног имеет размеры не менее 600×240мм Подушка Литая подушка выполнена из полиуретана Ремень для фиксации туловища Ремни выполнены из прочного полиэстера с липучками Подставка для ступней Металлический каркас выполнен из нержавеющей стали с полиуретановыми подкладками под ступни. | Стол операционный универсальный 1шт 2 700 000 Секция для головы 1шт 8 000 Анестезиологический экран 1шт 3 000 Опора для тела (Боковой упор) 2 шт 12 000 Опора для плеч 2 шт 18 000 Подлокотник (опора для руки) 2 шт 14 000 Ногодержатель - вильчатая стойка для коленей | 1шт 15 000 Подушка 1шт 10 000 Ремни, фиксирующие (удерживающие) тело 1шт 8 000 Подставка для ступней 1шт 12 000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Третий год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ | 2 800 000 | 7 лет |
| 27 | Стол операционный универсальный | Стол операционный универсальный Обратное Тренделенбург не менее 20 градусов Тренделенбург не менее 15 градусов Поперечный наклон не менее 15 градусов Движения назад и вперед не менее 250 мм Секция для головы, выше горизонтального положения не менее 45 градусов Секция для головы, ниже горизонтального положения не менее 90 градусов Секция для спины, ниже горизонтального положения не менее 75 градусов Секция для спины, выше горизонтального положения не менее 30 градусов Секция для ног, ниже горизонтального положения не менее 90 градусов Секция для ног открытая не менее 90 градусов Подъем спины не менее 80мм Длина предпочтительно 2100 мм Минимальная высота предпочтительно 580мм Максимальная высота предпочтительно 930мм Скорость подъема не менее 4 мм/с Безопасная эксплуатационная нагрузка не более 135 кг Емкость батареи не менее 14 А/ч Секция для головы Секция для головы не менее 250×500мм Наркозный экран выполнен из металлической планки Опора для тела (Боковой упор) Секция для спины не менее 565×500мм Секция для поясницы не менее 75×500мм Сиденье не менее 450×500мм Боковой опор Боковой упор не менее 85×500 мм Подлокотник (опора для руки) Металлический каркас выполнен из нержавеющей стали с полиуретановыми подкладками под руки Ногодержатель -Вильчатая стойка для коленей Секция для ног не менее 600×240мм Подушка Литая подушка выполнена из полиуретана Ремень для фиксации туловища Ремни выполнены из прочного полиэстера с липучками Подставка для ступней Металлический каркас выполнен из нержавеющей стали с полиуретановыми подкладками под ступни | Стол операционный универсальный 1шт 2 750 000 Секция для головы 1шт 8 000 Анестезиологический экран 1шт 3 000 Опора для тела (Боковой упор) 2 шт 12 000 Опора для плеч 2 шт 18 000 Подлокотник (опора для руки) 2 шт 14 000 Ногодержатель - вильчатая стойка для коленей 1шт 15 000 Подушка 1шт 10 000 Ремни, фиксирующие (удерживающие) тело | 1шт 8 000 Подставка для ступней 1шт 12 000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Третий год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ | 2 850 000 | 7 лет |
| 28 | Стол операционный универсальный | Стол операционный универсальный Обратное Тренделенбургт не менее 20 градусов Тренделенбургне менее 15 градусов Поперечный наклонне менее 15 градусов Движения назад и впередне менее 250 мм Секция для головы, выше горизонтального положенияне менее 45 градусов Секция для головы, ниже горизонтального положенияне менее 90 градусов Секция для спины, ниже горизонтального положенияне менее 75 градусов Секция для спины, выше горизонтального положения не менее 30 градусов Секция для ног, ниже горизонтального положенияне менее 90 градусов Секция для ног открытаяне менее 90 градусов Подъем спины не менее 80мм Длинапредпочтительно 2150мм Ширина предпочтительно 500мм Минимальная высота предпочтительно 580мм Максимальная высота предпочтительно 930мм Регулировка предпочтительно 350мм Скорость подъема не менее 4 мм/с Безопасная эксплуатационная нагрузка не более 135кг Емкость батареине менее 14 А/ч Секция для ног размеры предпочтительно 600×240мм Литая подушка выполнен из полиуретана Металлический каркас подлокотника выполнен из нержавеющей стали с полиуретановыми подкладками под руки Секция для головы не менее 250×500мм Металлический каркас подставки для ступней выполнен из нержавеющей стали с полиуретановыми подкладками под ступни возможность крепления специальных приспособлении предназначенных для ортопедии Наркозный экран выполнен из металлической планки Рукодержатель Секция для спины не менее 565×500мм Секция для поясницы не менее 75×500мм Сиденье не менее 450×500мм Боковой опор Боковой опор не менее 85×500 мм Ремень для фиксации туловища Ремни выполнены из прочного полиэстера с липучками | Стол операционный универсальный 1шт 3 900 000 Секция для головы 1шт 8 000 Анестезиологический экран | 1шт 3 000 Опора для тела (Боковой упор) 2 шт 12 000 Опора для плеч 2 шт 18 000 Подлокотник (опора для руки) 2 шт 14 000 Ногодержатель - вильчатая стойка для коленей 1шт 15 000 Подушка 1шт 10 000 Ремни, фиксирующие (удерживающие) тело 1шт 8 000 | Подставка для ступней 1шт 12 000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 120 000 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 120 000 | 4 240 000 | 7 лет |
| 29 | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии | Медицинская эндоскопическая видеокамера с ЖК экраном. Камера для эндоскопов с разрешающей способностью не менее 1920х1080 точек с цифровым оптическим 2-х кратным зумом увеличение изображения. Температура подогрева эндоскопа не более 45°С. Медицинский источник света Светодиодный источник холодного света с освещенностью не менее 110 000 лк., цветовая температура не менее 5600 К Инсуффлятор Инсуффлятор с автоматическим режимом поддержания заданного давления во внутренних полостях пациента с регулируемой подачей газа CO2 , индикация объема израсходованного воздуха от 10-30 л. Ирригатор Ирригатор для промывания полостей пациента, с диапазоном давления 18-600 мм. рт. ст., со скоростью потока 0,1-1,0 л/мин, потребляемая мощность не более 100Вт. Аспиратор Скорость вращения аспиратора в пределах 1000-4000 об/мин. Производительность отсасывателя не менее 20 л/мин. Высокочастотный хирургический аппарат Высокочастотный хирургический аппарат для моно и биполярных режимов коагуляции, монополярного резания. Опциональные принадлежности двух педальные ножные, переключательные. одноразовый электрод ручной настройки, набор электродов ножной настройки, электрод ножного контроля одноразовый, адаптер соединения электрода ножного контроля с электрохирургическим блоком, электрод для рассечения - черенок, держатель лезвия и скальпеля нестерильный, многократного использования. Лезвие скальпеля нестерильное, одноразовое. Стальной вращающийся электрод для взрослого пациента (твердый) без кабеля. Вращающийся электрод для взрослого пациента (раздробленный) без кабеля. Уголковые биполярные хирургические щипцы (TIP 1mm / Size не менее 200mm) многократного пользования. Длина кабеля для вращающегося электрода (твердый) не менее 3 м. Длина кабеля для возвратного электрода (раздельный) не менее 3 м. Длина кабеля для биполярных хирургических щипцов не менее 3 м. многократного пользования. Кабель питания переменного тока не менее 220 VAC. Передвижная стойка для приборов Передвижная стойка для оборудования выполнена из прочного и легкого металла с регулируемыми полками по высоте с дополнительным выдвижным ящиком. Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор не менее 19 и не более 26 дюймов, включая соединительный кабели DVI, S-Video, VGA, BNC, RGB. | Медицинская эндоскопическая видеокамера с ЖК экраном 1 шт. 2 500 000 Медицинский источник света 1 шт. 1 800 000 Инсуффлятор 1 шт. 1 160 000 Ирригатор 1 шт. 1 170 000 Аспиратор 1 шт. 320 000 Высокочастотный хирургический аппарат 1 шт. 960 000 Передвижная стойка для приборов 1 шт. 210 000 Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор 1 шт. 880 000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания | 270 000 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 270 000 | 9 540 000 | 7 лет |
| 30 | Ультразвуковой диагностический аппарат экспертного класса | Основная консоль Консоль имеет сенсорную панель управления не менее 8,4 дюйма Наличие: Встроенного Жесткого диска Встроенный DVD-RW Не менее 2 USB портов Не менее 4 портов для подключения датчиков Выдвижная компьютерная клавиатура с подсветкой Не менее 8-сегментная TGC регулировка Возможность увеличения изображения - не менее от 1 до 8 раз. Наличие встроенных портов: - VideoOut; - Порт для подключения принтера; - RJ-45 NIC; - VGA; -FootSwitch; - S-VideoOut; - Встроенный Wi-FI модем. Наличиережимовсканирования: B, 2B, 4B, M, B/M, Zoom B, ColourFlow, PW, PowerDoppler, DirPowerDoppler, B+C, B+PW, B+CFM+PW, B+CPA+PW, B+CFM+CW, B+CPA+CW, 4D. Наличие пакетов программного обеспечения: - Брюшная полость; - Акушерство; - Гинекология; - Периферические сосуды; - Урология; - Близко расположенные органы; -Нейросонография у новорожденных; - Кардиология; - Педиатрия; - Ортопедия; -Интраоперационные исследования. Монитор (LCD 17 дюймов) Жидкокристаллический монитор с антибликовым экраном высокого разрешения не менее 17 дюймов Конвексный датчик (2.0/2./3.3/4.2/5.0 MHz) конвексный датчик для диагностики абдоминальной зоны (брюшная полость: печень, почки, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) и органов малого таза (мочевой пузырь, матка), плода на поздних стадиях беременности. Линейный датчик (5.0/6.6/7.5/10.0/12.0 MHz) линейный датчик для диагностики молочной и щитовидной железы. программное обеспечение анализов и расчетов Дополнение к основному программному обеспечению «Составное изображение». программное обеспечение анализов и расчетов Дополнение к основному программному обеспечению «Панорамное сканирование» термопринтер наличие метода формирования изображения - термальная печать. Максимальное разрешение печати не менее 325 точек/дюйм. Передача полутонов не менее 256 градаций серого. Формат отпечатков не менее 71x94 - 96x127 мм (предусмотрен режим 2x - с удвоением указанных размеров). Время вывода не менее 2 сек. на отпечаток. Буферная память не менее 10 кадров. гель для ультразвуковых исседований во флаконе Гель для ультразвуковой диагностики, флакон не менее 5 литров. Термобумага для принера 110мм×20м Глянцевая термобумага шириной не менее 110 мм, длиной не менее20 м. В упаковке не менее 5 рулонов. | Основная консоль 1шт. 10 000 000 Монитор (LCD 17 дюймов) 1 шт. 25 000 Конвексный датчик (2.0/2./3.3/4.2/5.0 MHz) 1 шт. 370 000 Линейный датчик (5.0/6.6/7.5/10.0/12.0 MHz) | 1 шт. 370 000 программное обеспечение анализов и расчетов 1 шт. 64 500 программное обеспечение анализов и расчетов 1 шт. 64 500 термопринтер 1 шт. 100 000 гель для ультразвуковых исседований во флаконе 1 шт. 3 700 Термобумага 1уп=5 рул | 1 уп. 9 500 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 311 820 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 311 820 | 11 630 840 | 7 лет |
| 31 | Ультразвуковой диагностический аппарат | Основная консоль Портативный ультразвуковой аппарат с жидкокристаллическим монитором не менее 15 дюймов высокого разрешения. Наличие: Жесткого диска Не менее 2 USB портов Не менее 2 портов для подключения датчиков увеличения изображения не менее от 1 до 8 крат Возможность применения биопсийных насадок. Наличие встроенных портов: - Порт для подключения принтера; - VGA; - FootSwitch; - S-VideoOut. Наличие режимов сканирования: B, 2B, 4B, M, B/M, CPA, DPA. 8-сегментная TGC регулировка, CFM, THI, B/C, PWD. Кинопетля в В-режиме не менее 1000 кадров. Форматы сохранения изображений BMP,JPG, GIF,PNG. Форматы сохранения кинопетли в AVI. Наличие пакетов программного обеспечения: - - Брюшная полость, - Акушерство; - Гинекология; - Периферические сосуды; - Урология; - близко расположенные органы; - Нейросонография у новорожденных; - Кардиология; - Педиатрия; - Ортопедия; - Интраоперационные исследования. Конвексный датчик (2.0/2./3.3/4.2/5.0 MHz) конвексный датчик для диагностики абдоминальной зоны (брюшная полость: печень, почки, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) и органов малого таза (мочевой пузырь, матка), плода на поздних стадиях беременности Линейный датчик (5.0/6.6/7.5/10.0/12.0 MHz) линейый датчик для диагностики молочной и щитовидной железы программное обеспечение анализов и расчетов Дополнение к основному программному обеспечению «Составное изображение». программное обеспечение анализов и расчетов Дополнение к основному программному обеспечению» Панорамное сканирование». термопринтер наличие метода формирования изображения - термальная печать. Максимальное разрешение печати не менее 325 точек/дюйм. Передача полутонов не менее 256 градаций серого Формат отпечатков не менее 71x94 - 96x127 мм (предусмотрен режим 2x - с удвоением указанных размеров) Время вывода не менее 2 сек на отпечаток Буферная память не менее 10 кадров гель для ультразвуковых исседований во флаконе Гель для ультразвуковой диагностики, флакон не менее 5 литров Термобумага для принера 110мм×20м Глянцевая термобумага шириной не менее 110 мм длиной 20 м. В упаковке не менее 5 рулонов | Основная консоль 1шт. 6 216 360 Конвексный датчик (2.0/2./3.3/4.2/5.0 MHz) 1 шт. 370 000 Линейный датчик (5.0/6.6/7.5/10.0/12.0 MHz) 1 шт. 370 000 программное обеспечение анализов и расчетов | 1 шт. 64 500 программное обеспечение анализов и расчетов 1 шт. 64 500 термопринтер 1 шт. 100 000 гель для ультразвуковых исседований во флаконе 1 шт. 3 700 Термобумага 1уп=5 рул 1 уп. 9 500 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания | Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 215 560,8 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 215 560,8 | 7 629 681 | 7 лет |
| 32 | Светильник операционный двухкупольный | Световой купол Яркость первого купола не менее 140 000 люкс, второго купола светильника не менее 160 000 люкс. Диаметр куполов светильника не менее 700 мм. Светильник имеет технологию бестеневого освещения. Цветовая температура не менее (Кельвин) 4200 К. Световой диаметр поля не менее120 мм. Глубина фокусировки не менее 600 мм. Индекс цветопередачи не менее(Ra) 90. Диапазон фокусировки не менее550 мм. Номинальная мощность не менее 200 Вт. Мощность лампы не менее 24В. Крепежные компоненты светильника крепится непосредственно к потолку и выполнены из высокопрочной стали. Кронштейн имеет универсальную пружинную систему с углом поворота не менее 270 градусов. Съемная ручка выполнена из автоклавируемого пластика. | Световой купол 1 шт. 1 000 000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Третий год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ | 1 000 000 | 7 лет |
| 33 | Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций | Основной блок Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций. ЖК ч/б монитор с показателями режима вентиляции не менее 19 дюймов. Кислородный баллон Металлический цилиндр объемом не менее 2 л, давление в пределах от 0.3 до 0.5MПа Дыхательный контур многоразовый комплект дыхательных шлангов образуюет дыхательный контур. Производительность дыхательного объема не менее 1500 мл (регулируемые) (15%. Частота дыхания (Режим A/C) в пределах 4~99 раза/мин (регулируемые). Концентрация кислорода не менее 48%~100%. Давление всасывания не менее-25 кПа.Диапазон показаний манометра дыхательных путей не менее 2~10 кПа. Шум не менее ≤65Дб(A). Обеспечивающие режимы вентиляции: A/C, Sigh, SIMV, SPONT, ручной. | Основной блок 1 шт. 698 000 Кислородный баллон 1 шт. 125 000 Дыхательный контур многоразовый 1 комп. 117 000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ | Второй год гарантийного сервисного обслуживания 28 200 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 28 200 | 996 400 | 7 лет |
| 34 | Моечно-дезинфекционная машина | Моечно-дезинфекционная машина Внутренние размеры камеры не менее 530*554*630. Температура дезинфекции в пределах 80°~ 93℃. Температура ополаскивания не менее 50°. Время дезинфекции до 99минут (по регулировке). Цикл работы (программа стандартных инструментов) не более 41мин; Температура сушки в пределах 70°~110°. Стандартное время сушки не менее 20мин. Стандартный поднос для инструментов не менее 480×250×50 и выполнен из нержавеющей стали. Чаша средних размеров не менее 16х36 см. (специальная стойка). Поднос почечный среднего размера не менее 48 см.(специальная стойка). Емкость не менее 320 литров. Давление чистой воды не менее 0.2~0.5 MPa. Расход воды не более 1000кг/ч; Динамическая мощность (электрическое нагревание) не менее 22.5кВт. Насыщенный пар (для парового нагревания) не менее 8кг/цикл. Чистая вода не менее 100л/цикл. Воздушный фильтр Воздушный фильтр для очистки потоков воздуха в системе дезинфекционной машины Дверная прокладка Мягкая дверная прокладка для более улучшенной герметизации внутренней камеры Силиконовая трубка для горячего воздуха Силиконовая трубка для подачи горячего воздуха длиной не менее 150 мм. | Моечно-дезинфекционная машина 1 шт. 8 450 000 Воздушный фильтр 1 шт. 35 000 Дверная прокладка 1 шт. 10 000 Силиконовая трубка для горячего воздуха 1 шт. 5 000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 255 000 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 255 000 | 9 010 000 | 7 лет |
| 35 | Светильник операционный | Светильник операционный Освещенность светильника не менее 40 000 люкс. Потребляемая мощность светильника не менее 70 вт. Параметры питания светильника не менее 220В, 50Гц. Светильник использует бестеневую технологию освещения. Купол светильника выполнен из прочного металлического каркаса диаметром не менее 600 мм. Стойка Металлическая мобильная стойка состоит из 2-х частей и крепится на U-образную подножку с 4-мя самоориентирующимися колесиками. Поворотный кронштейн Кронштейн имеет универсальную пружинную систему. Съемная ручка выполнена из автоклавируемого пластика. Световой блок Световой блок имеет бестеневую систему освещения с галогеновыми лампочками | Светильник операционный 1 шт. 813 500 Стойка 1 шт. 13 000 Поворотный кронштейн 1 шт. 15 000 Световой блок 1 шт. 8 500 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 25 500 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 25 500 | 901 000 | 7 лет |
| 36 | Высокочастотный электрохирургический коагулятор | Основной блок Основной блок с технологией мгновенного реагирования, а также с функцией рассечения, десиккации и фульгурации ткани во время биполярной и монополярной хирургии. Основной блок включает в себя: - Три биполярных режима: прецизионный (низковольтный), стандартный (средний) и макро (макробиполярный); - Аутобиполярный режим - Три монополярных режима рассечения (резания): Низковольтный, Чистого резания и Смешанный; - Три монополярных режима коагуляции: десиккация (низкий уровень мощности), фульгурация (средний уровень мощности) и спрей- коагуляция (высокий уровень мощности); - Поддержка одновременной коагуляции. Активация режимов коагуляции от ручного или ножного переключателя, повторный вызов последних установок режима и мощности Совместимость с аргоной системой. Монополярные режимы: - Монополярное чистое рассечение (Pure Cut) – не менее 400Вт/500 Ом; - монополярное смешанное рассечение (Blend) не менее 300Вт/500Ом; - мягкая монополярная коагуляция (Soft) – не менее 120Вт/500Ом; - бесконтактная монополярная коагуляция (Spray) не менее120Вт/500Ом; - биполярная резка (BipoCut не менее 70Вт/200Ом; - биполярная коагуляция (BipoCoag) не менее 70Вт/500Ом; Клавиши предустановленной мощности на фронтальной панели и автоматическая регулировка напряжения и дугового разряда. Выходная максимальная мощность блока при резке не менее 400 Вт. Максимальная мощность коагуляции не более 200 Ватт. Максимальная частота не менее 512 кГц. Стандартный кабель питания напряжением не менее 220 В и частотой не менее 50 Гц. Кабель питания длиной не менее 1,5 м. Электрохирургическая ручка ручной настройки (многоразовый) Зонд-коагулятор ручка подключается к основному блоку, к ней прикрепляются разного рода насадки для проведения моно - полярной резки и коагуляции (многоразовая). Ножной переключатель Ножной переключатель двух- педальный, для применения в моно-, би- полярной коагуляции и резки Электрохирургическая ручка ножной настройки (одноразовый) Электрохирургическая ручка одноразовая и подключается к основному блоку. К ней подключены разного рода насадки для проведения моно - полярной резки и коагуляции. Регулировка ручки от ножного переключателя Электрохирургическая ручка ручной настройки (одноразовый) Электрохирургическая ручка одноразовой и подключается к основному блоку. К ней подключены разного рода насадки для проведения моно - полярной резки и коагуляции.. На ручке кнопки для регулировки режимов коагуляции и резки Стальной электрод типа "скальпель" Стальной электрод типа "скальпель" длиной не менее 70 мм, насадка для электрохирургической ручки, Стальной электрод типа "игла" Стальной электрод типа "игла" длиной не менее 70мм, насадка для электрохирургической ручки Электрод пациента возвратный, цельный, без кабеля (для взрослых) Электрод пациента многоразовый нейтральный, выполнен из металлической пластины силиконовой окантовкой, кабель для электрода крепится отдельно. Длина кабеля не менее 3 м Электрохирургические биполярные щипцы Биполярные щипцы выполнены из высокопрочной стали с прорезиновыми изолированными ручками Кабель на биполярные щипцы Кабель для биполярных щипцов длиной не менее 3 м, с разъемом | Основной блок 1 шт. 621 000 Электрохирургическая ручка ручной настройки (многоразовый) 1 шт. 6 000 Ножной переключатель 1 шт. 5 000 Электрохирургическая ручка ножной настройки (одноразовый) 1 шт. 19 000 Электрохирургическая ручка ручной настройки (одноразовый) 1 шт. 10 000 Стальной электрод типа "скальпель" 1 шт. 10 000 Стальной электрод типа "игла" 1 шт. 8 000 Электрод пациента возвратный, цельный, без кабеля (для взрослых) 1 шт. 15 000 Электрохирургические биполярные щипцы | 1 шт. 4 500 Кабель на биполярные щипцы 1 шт. 1 500 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Третий год гарантийного сервисного обслуживания | Включена в стоимость МТ | 700 000 | 7 лет |
| 37 | Аргоноплазменный коагулятор | Основной блок Основной блок имеет функцию контроля подачи давления. Фильтрация газа не менее 0.3 мкм (внутренний) и не менее 5 мкм (внешний). Основной блок работает при низком расходе аргона не менее 4 см3/мин и при высоком расходе аргона не менее 12 см3/мин. Аргоноплазменный катетер Катетер для проведения бесконтактной моно- полярной аргоноплазменной коагуляции. Адаптер-регулятор давления газа Адаптер регулятор давления газа (редуктор) подключается к баллону, заправленного аргоном. Кабель для соединения основного блока и эндоскопа Кабель монополярным для соединения основного блока с эндохирургическими инструментами. Длина кабеля не менее 2 м Кабель соединения аргонной системы с основным блоком Кабель соединения аргоноплазменного коагулятора с электрохирургическим коагулятором. Длина кабеля не менее 1 м. | Основной блок 1 шт. 890 000 Аргоноплазменный катетер 1 шт. 25 000 Адаптер-регулятор давления газа 1 шт. 55 000 Кабель для соединения основного блока и эндоскопа 1 шт. 15 000 Кабель соединения аргонной системы с основным блоком 1 шт. 15 000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 30 000 | Третий год гарантийного сервисного обслуживания 30 000 | 1 060 000 | 7 лет |
| 38 | Дефибриллятор-монитор | Основной корпус Дефибриллятор монитор в режиме наблюдения показывает не менее 3 кривых ЭКГ (только для оборудования с этой функцией), проводит сигнал через 4, 5 или 10 отведений кабеля пациента с помощью внешних одноразовых пластин для взрослых или детей через одноразовые многофункциональные электроды. Дополнительно в этом режиме возможно наблюдать параметры модуля оксиметрии (SpO2, SpMet, SpCO, PVI, SpHb или SpOC), неинвазивное артериальное давление (НИАД) и параметры режима капнографии (etCO2 и AwRR), на экране изменяет параметры лимитов для разных наблюдаемых параметров, а также получает и передает сигналы 12 отведений ЭКГ и показывать отчет по работе и графики наблюдаемых жизненно-важных параметров. LCD дисплей не менее 8,4-дюймов с разрешением не менее 800 x 600 пикселей. Скорость развертки не менее 25 мм/сек. Максимальная энергия на выходе пластин: внешние пластины не менее 360 Дж; внутренние пластины не менее 50 Дж. Время набора энергии при дефибрилляции менее 5 сек при мощности 200 Дж. ЭКГ кабель Кабель с ЭКГ модулем передает данные ЭКГ по 5 отведениям на LCD дисплей. Длина кабеля не менее 800 мм. Источник питания переменного тока Источник питания переменного тока со стандартным разъемом IEC Кардиостимулятор Модуль кардиостимулятора (комплект одноразовых электродов). Ширина пульса кардиостимулятора составляет не менее 40 мсек. Амплитуда не менее 150 мA с шагом не менее 5 мA. Скорость составляет в пределах от 30 до 180 уд/мин с шагом не менее 5 уд/мин. Принтер Ширина распечатки бумаги не менее 50 мм. Скорость распечатки не менее 10,25 и 50 мм/сек ± 5 %. В комплекте 1 рулон бумаги. Автоматическая дефибрилляция Максимальная дефибрилляция не менее 360 Дж ±15 %. Карта памяти составляет не менее 256 МБ, что равно 32 часам непрерывной записи сигналов ЭКГ плюс аудио+ комплект одноразовых электродов + гель Многоразовые внешние (наружные) электроды (взрослые, детские) Пластины многократного применения для взрослых и детей. Утюжки выполнены из пластикового корпуса со съемными металлическими пластинами для дефибрилляции взрослого человека и не съемными для дефибрилляции детей. Сумка для транспортировки выполнена из прочного полиэстера. Кабель отведения Кабель передает данные ЭКГ по 5 отведениям на LCD дисплей. Для проведения автоматической дефибрилляции. Пульсоксиметрия Модуль пульсоксиметра включает датчик для взрослых и кабель для датчика. Диапазон частоты пульса не менее 25 и не более 240 уд/мин. Наполняемость SpO2 и его уровень точности не менее 1%. Наполняемость SpO2 в условиях неподвижности пациента: для взрослых и детей не менее 70% - 100 % ± 2 цифры; для новорожденных 70% - 100 % ± 3 цифры. Перезаряжаемая батарея Не менее 130 разрядов при мощности в 200 Дж; Не менее 150 минут мониторинга ЭКГ; Не менее 120 минут мониторинга плюс кардиостимулятор не менее 60 мA и не менее 60 уд/мин; Время зарядки не менее 3 часов. | Дефибриллятор-Монитор 1шт 510 000 Модуль ЭКГ(включает кабель пациента с 5 отведениями) 1шт 250 000 Источник питания переменного тока 1шт 151 704 Модуль кардиостимулятора(комплект одноразовых электродов) 1шт 200 000 Принтер (1 рулон бумаги с шириной 50 мм) 1шт 37 000 Модуль Автоматической дефибрилляции (включает карту памяти CompactFlash + комплект одноразовых электродов + гель) | 1шт 400 000 Модуль ручной дефибрилляции (многоразовые внешние электроды для взрослых и детей) 1шт 318 835 Сумка для аксессуаров 1шт 3 912 Кабель пациента с 5 отведениями 1шт 53 096 Моуль пульсоксиметра (включает датчик для взрослых + кабель для датчика) | 1шт 379 260 Перезаряжаемая батарея 1шт 106 193 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 72 300 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания | 72 300 | 2 554 600 | 7 лет |
| 39 | Дефибриллятор-монитор | Основной корпус система с монитором и дефибриллятором, которая обеспечивает расширенные функции мониторинга и процедур во время острого сердечного приступа с использованием 4 модулей для работы: монитор с оксиметрией пульса (SpO2), ручной дефибриллятор, полуавтоматический дефибриллятор и кардиостимулятор. Дефибриллятор имеет LCD дисплей не менее 120 x 89 мм и с разрешением не менее 320 x 240 пикселей. Скорость развертки не менее 25 мм/сек. Максимальная энергия на выходе пластин: внешние пластины не менее 200 Дж; внутренние пластины не менее 50 Дж. Многоразовые внешние(наружные) электроды (взрослые, детские) Пластины многократного применения для взрослых и детей. Утюжки выполнены из пластикового корпуса со съемными металлическими пластинами для дефибрилляции взрослого человека и не съемными для дефибрилляции детей. Кабель для пациента Кабель передает данные ЭКГ по 5 отведениям на LCD дисплей. Длина кабеля не менее 800 мм. Принтер Ширина распечатки бумаги не менее 50 мм. Скорость распечатки не менее 10,25 и 50 мм/сек ± 5 %. В комплекте 1 рулон бумаги. Перезаряжаемая батарея Батарея заряжаемая. Не менее 100 разрядов при мощности в 200 Дж; не менее 115 минут мониторинга ЭКГ; не менее 100 минут мониторинга плюс кардиостимулятор не менее 60 мA и не менее 60 уд/мин; время зарядки не менее 3 часов. Автоматическая дефибрилляция Максимальная дефибрилляция не менее 200 Дж ±15 %. Карта памяти составляет не менее 256 МБ, что равно 32 часам непрерывной записи сигналов ЭКГ плюс аудио. Кардиостимулятор Ширина пульса кардиостимулятора составляет не менее 40 мсек. Амплитуда не менее 150 мA с шагом не менее 5 мA. Скорость составляет в пределах от 30 до 180 уд/мин с шагом не менее 5 уд/мин. Пульсоксиметрия Диапазон частоты пульса не менее 25 и не более 240 уд/мин. Наполняемость SpO2 и его уровень точности не менее 1%. Наполняемость SpO2 в условиях неподвижности пациента: для взрослых и детей не менее 70% - 100 % ± 2 цифры; для новорожденных 70% - 100 % ± 3 цифры. Перезаряжаемая батарея Батарея заряжаемая. Не менее 130 разрядов при мощности в 200 Дж; не менее 150 минут мониторинга ЭКГ; не менее 120 минут мониторинга плюс кардиостимулятор не менее 60 мA и не менее 60 уд/мин; время зарядки не менее 3 часов. Сумка для транспортировки выполнена из прочного полиэстера | Основной корпус 1 шт. 195 000 Многоразовые внешние(наружные) электроды (взрослые, детские) 1 шт. 118 835 Кабель для пациента 1 шт. 53 096 Принтер 1 шт. 37 000 | Перезаряжаемая батарея 1 шт. 100 000 Автоматическая дефибрилляция 1 комп. 251 704 Кардиостимулятор 1 комп. 100 000 Пульсоксиметрия 1 комп. 279 260 Перезаряжаемая батарея 1 шт. 106 193 Сумка для транспортировки 1 шт. 3 912 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 37 350 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 37 350 | 1 319 700 | 7 лет |
| 40 | Автоматический дефибриллятор | Основной корпус В дефибрилляторе функция автоматической и ручной дефибрилляции, также возможность использования на детях в возрасте до 8 лет, с массой тела менее 25 кг с специальными детскими электродами для дефибрилляции. LCD дисплей с размерами не менее 5,7 дюймов и разрешением не менее 640 x 480 пикселей. Скорость развертки составляет не менее 25 мм/сек. Электроды для дефибрилляции (одноразовые) для взрослых не менее 150 и не более 360 Дж, и для детей не менее 40 и не более 90 Дж. Наличие: - Модуль ЭКГ; - USB разъем. ЭКГ кабель Встроенный Модуль ЭКГ (включает в себя кабель с 3 отведениями) предназначен для проведения электрокардиографии Аккумуляторная батарея Литий-ионный аккумулятор имеет возможность выполнять не менее 270 зарядов в режиме 360 Дж. Полный заряд батареи выполняется не более 3-х часов. Внешнее зарядное устройство длиной не менее 1500 мм, для подключения к сети. Набор одноразовых электродов Пластинки однократного применения выполнены из фольги покрытой пенистым материалом | Дефибриллятор 1 шт 250 000 Модуль ЭКГ (включает кабель с 3 отведениями) | 1 шт 144 381 Перезаряжаемая батарея 1 шт 64 000 Внешнее зарядное устройство 1 шт 30 000 Одноразовые электроды для взрослых 1 шт 10 619 USB разъем 1 шт 1 000 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 15 000 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 15 000 | 530 000 | 7 лет |
| 41 | Ультразвуковой диагностический аппарат экспертного класса | Основная консоль Консоль имеет сенсорную панель управления диаметром не менее 8,4 дюйма Наличие: Встроенного Жесткого дика, Встроенного DVD-RW, Не менее 2 USB портов, Не менее 4 портов для подключения датчиков. Наличие выдвижной компьютерной клавиатуры с подсветкой. Не менее 8-сегментной TGC регулировки. Увеличение изображение не менее от 1 до 8 раз. Наличие встроенных портов: -VideoOut, - порт для подключения принтера, - RJ-45 NIC, - VGA, - FootSwitch, - S-VideoOut, - встроенный Wi-FI модем. Наличие режимов сканирования: B, 2B, 4B, M, B/M, Zoom B, ColourFlow, PW, PowerDoppler, DirPowerDoppler, B+C, B+PW, B+CFM+PW, B+CPA+PW, B+CFM+CW, B+CPA+CW. Наличие программного обеспечения: - Брюшная полость, - Акушерство, - Гинекология, - Периферические сосуды, - Урология, - Близко расположенные органы, - -Нейросонография у новорожденных, - Кардиология, - Педиатрия, - Ортопедия, -Интраоперационные исследования. Монитор (LCD 17 дюймов) жидкокристаллический монитор с антибликовым экраном высокого разрешения не менее 17 дюймов. Конвексный датчик (2.0/2./3.3/4.2/5.0 MHz) конвексный датчик, для диагностики абдоминальной зоны (брюшная полость: печень, почки, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) и органов малого таза (мочевой пузырь, матка), плода на поздних стадиях беременности. Линейный датчик (5.0/6.6/7.5/10.0/12.0 MHz) линейный датчик, для диагностики молочной и щитовидной железы. программное обеспечение анализов и расчетов Дополнение к основному программному обеспечению «Составное изображение». программное обеспечение анализов и расчетов Дополнение к основному программному обеспечению «Панорамное сканирование». термопринтер Метод формирования изображения - термальная печать. Максимальное разрешение печати не менее 325 точек/дюйм. Передача полутонов не менее 256 градаций серого. Формат отпечатков не менее 71x94 - 96x127 мм (предусмотрен режим 2x - с удвоением указанных размеров). Время вывода не менее 2 сек на отпечаток. Буферная память не менее 10 кадров. гель для ультразвуковых исседований во флаконе Гель для ультразвуковой диагностики в флаконе не менее 5 литров. Термобумага для принтера 110мм×20м Глянцевая термобумага шириной не менее 110 мм длиной 20 м. В упаковке не менее 5 рулонов. | Основная консоль 1шт 9 036 360 Монитор (LCD 17 дюймов) 1 шт 25 000 Конвексный датчик (2.0/2./3.3/4.2/5.0 MHz) 1 шт 370 000 | Линейный датчик (5.0/6.6/7.5/10.0/12.0 MHz) 1 шт 370 000 программное обеспечение анализов и расчетов 1 шт 64 500 программное обеспечение анализов и расчетов 1 шт 64 500 термопринтер 1 шт 100 000 гель для ультразвуковых исседований во флаконе 1 шт 3 700 | Термобумага 1уп=5 рул 1 уп 9 500 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 300 910,8 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 300 910,8 |  | 10 645 381 | 7 лет |
| 42 | Паровой стерилизатор | Стерилизатор Расчетное давление не менее 0.28 МПа.Расчетная температура не менее 150℃. Номинальное рабочее давление не менее - 0.22 МПа. Выбор температуры стерилизации в пределах 121℃~134℃. Температура равномерности в камере ≤±0.5℃. чистая или дистиллированная вода. 2 полки из нержавеющей стали. Размер камеры не менееΦ310×583 (мм). Емкость не менее 45 литров. | Стерилизатор 1 шт. 200 000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания | 6 000 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 6 000 | 212 000 | 7 лет |
| 43 | Паровой стерилизатор | Стерилизатор Расчетное давление не менее0.28 МПа.Расчетная температура не менее 150℃. Номинальное рабочее давление не менее0.22 МПa. Выбор температуры стерилизации в пределах 121℃~134℃. Температура равномерности в камере в пределах≤±0.5℃, чистая или дистиллированная вода, 2 полки из нержавеющей стали. Емкость не менее 80 л. Термопринтер встроенный термопринтер, предназначенный для печати итогов проведения стерилизации. Бумага для принтера Термобумага для встроенного термопринтера в рулонах | Стерилизатор 1 шт. 227 000 Термопринтер 1 шт. 12 000 Бумага для принтера 1 шт. 1 000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Третий год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ | 240 000 | 7 лет |
| 44 | Аппарат рентгеновский передвижной с принадлежностями | Аппарат рентгеновский передвижной Анатомических программ не менее 72. Мощность генератора не менее 12,5 кВт. Система передвижения аппарата не моторизированная. Высота колонны при транспортировке не менее1930 мм. Минимальная высота колонны не менее 600 мм, максимальная высота колонны не менее 2010 мм; Минимальная длина стрелы не менее 635 мм, максимальная длина стрелы не менее 1200 мм. Диапазон вращения колонны не менее 270 градусов. Вращение трубки вокруг оси +90/-20 градусов. Вращение коллиматора не менее 410 градусов. Аккумулятор Напряжение в аккумуляторе не менее 12 В. Емкость аккумулятора не менее 9,0 А*ч. Рентгеновская трубка Диапазон максимального напряжения трубки не менее 125 кВ. Максимальная сила не более 160 мА. Фокальный размер трубки не менее 0,7 мм. Коллиматор Максимальный размер поля не менее 430х430 мм. Минимальная присущая фильтрация рентгеновской трубки не менее 1,5 мм; Минимальная присущая фильтрация коллиматора не менее 1,0 мм. | Аппарат рентгеновский передвижной 1 шт. 2 000 000 | Аккумулятор 1 шт. 200 000 Рентгеновская трубка 1 шт. 3 000 000 Коллиматор 1 шт. 1 300 000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 195 000 Третий год гарантийного сервисного обслуживания | 195 000 | 6 890 000 | 7 лет |
| 45 | Кровать медицинская функциональная 3-х секционная | Кровать функциональная Кровать состоит из двух регулируемых секций. Механическая регулировка ножной части выполняется при помощи ручки, круговыми движениями. Угол наклона изголовья регулируется механической фиксацией. Наличие металлических боковых ограждений с жесткой фиксацией. Наличие спинки, съемные, металлические. Штатив для инфузионных вливаний. Самоориентирующиеся колеса, два из которых снабжены индивидуальными тормозами. Ложе, выполнено из металлического листа толщенной 1,5 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. | Кровать медицинская функциональная 3-х секционная (с винтовым подъемником) | 1 шт 80 000 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 2 400 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 2 400 | 84 800 | 7 лет |
| 46 | Инфузионный насос | Основной блок Инфузионный насос имеет двойную систему контроля безопасности и точности проведения инфузии. Антивозвратный механизм, блокирующий повторное попадания жидкости в приемную камеру капельницы. Система записи событий и двух режимов инфузии, а именно капельный и волюметрический. Также функция передовой контроли над отклонением инфузии: - при капельном режиме не менее 1,5% ; - при волюметрическом режиме не менее 3%(после калибровки). Наличие режима «вес препарата» и программируемого болюсного режима. TFT экран не менее 3,5 дюйма. Применимые инфузионные системы не менее 10/15/20/60 капель/мл. Архив параметров препаратов: - не менее 54 видов препаратов. Также имеет соединение с главным компьютером для мониторинга | Инфузионный насос 1 шт 250 000 | Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 7 500 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 7 500 | 265 000 | 7 лет |
| 47 | Кровать медицинская функциональная 2-х секционная | Кровать медицинская функциональная 2-х секционная Кровать состоит из двух секций. Ножная секция не регулируется. Изголовье кровати имеет механическую фиксацию. Спинки съемные металлические. Штатив для инфузионных вливаний. Два колеса снабжены индивидуальными тормозами. Ложе выполнено из металлического листа толщенной 1,5 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. | Кровать медицинская функциональная 2-х секционная (без боковых ограждений) | 1 шт 60 000 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 2 000 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 2 000 | 64 000 | 7 лет |
| 48 | Кровать медицинская функциональная кардио-реанимационная с электромеханической регулировкой высоты | Кровать медицинская функциональная кардио-реанимационная с электромеханической регулировкой высоты Кровать состоит из четырех секции, из них три регулируемые. Наличие: Двух металлических спинок; Четыре самоориентирующихся колеса диаметром не менее 125 мм. Два из которых снабжены индивидуальными тормозами. Ложе выполнено из металлического листа толщенной 1,5 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Корзина для судна выполнена из нержавеющей стали Комплект фурнитуры имеет крепежные элементы для закрепления спинок и подколенников. Пластиковые боковые ограждения Боковые ограждения (левое, правое) выполнены из ABS пластика. Пульт управления Пульт управления регулирует высоту ложа и регулирует угол наклона спинки, бедра и голени. Матрац Матрац выполнен из поролона помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки. | Кровать медицинская функциональная кардио-реанимационная с электромеханической регулировкой высоты 1 шт 321 500 Корзина для судна 1 шт 2 500 Боковые ограждения (левое, правое) 1 шт 5 000 Пульт управления 1 шт 12 000 Комплект фурнитуры для крепления спинок | 1 шт 8 000 Матрац, помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки 1 шт 21 000 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания | 11 100 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 11 100 | 392 200 | 7 лет |
| 49 | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная травматологическая с электромеханической регулировкой высоты | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная травматологическая Кровать состоит из 4 секций, 3 из которых регулируются. Металлическая рама Балканского. Регулировка высоты, угла наклона, спинной секции осуществляется электромеханическим подъемником (0-45 градусов от горизонтального положения). Встроенная аккумуляторная батарея позволяет управлять с пульта даже при отключении электроэнергии не менее 6 часов. Регулировка высоты кровати осуществляется при помощи электромотора. Две спинки из пластика ABS. Четыре боковых ограждения из пластика ABS. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром не менее 125 мм, 2 из которых снабжены индивидуальными тормозами. Ложе, выполнен из металлического листа толщенной 2 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Матрац Матрац выполнен из пенополеуретана помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки. | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная травматологическая с электромеханической регулировкой высоты | 1 шт 486 000 Матрац 1 шт 14 000 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 15 000 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 15 000 | 530 000 | 7 лет |
| 50 | Кровать медицинская функциональная кардио-реанимационная с электромеханической регулировкой высоты | Кровать медицинская функциональная кардио-реанимационная с электромеханической регулировкой высоты Кровать состоит из четырех секции, из них 3 регулируемые. Регулировка угла наклона секций спины, бедра и голени осуществляется при помощи электромотора. Кровать имеет функцию латерантного наклона Тренделенбург и антитренделенбург 0—30. Боковые ограждения откидные, выполнены из ABS-пластика. Боковые ограждения снабжены механизмом для опускания под ложе кровати и фиксации верхнего положения, регулируемые по высоте. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром не менее 150 мм. Кровать имеет центральную тормозную систему. Ложе выполнено из металлического листа толщенной 1,5 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Пульт управления регулирует высоту ложа и регулирует угол наклона спинки, а также продольные наклоны ложа тренделенбург и антитренделенбург Комплект фурнитуры имеет крепежные элементы для закрепления спинок и подколенников Корзина для судна Корзина для судна выполнена из нержавеющей стали. Спинка Выполнены из ABS пластика. Пластиковые боковые ограждения Пластиковые боковые ограждения (левое, правое) выполнены из ABS пластика. Матрац Матрац выполнен из пенополеуретана помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки. | Кровать функциональная кардио-реанимационная с электромеханической регулировкой высоты | 1шт 401 500 Корзина для судна 1шт 2 500 Спинка 1шт 25 000 Боковые ограждения (левое, правое) 2шт 10 000 Пульт управления 1шт 12 000 Комплект фурнитуры для крепления спинок 1шт 8 000 Матрац, помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки | 1шт 21 000 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 14 400 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания | 14 400 | 508 800 | 7 лет |
| 51 | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная с электромеханической регулировкой высоты | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная с электромеханической регулировкой высоты Кровать состоит из трех регулируемых секций. Регулировка высоты угла наклона спинной секции осуществляется электроподъемником (0-45 градусов от горизонтального положения). Углы наклона секции бедра и голени регулируется при помощи ручки, установленной у подножия (круговыми движениями). Пульт управления, для регулировки высоты спинной секции; наличие встроенной аккумуляторной батареи для автономной работы кровати не менее 6 часов; Два боковых ограждения (складные). Две спинки из пластика ABS. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром не менее125 мм. два из них снабжены индивидуальными тормозами. Ложе, выполнено из металлического листа толщенной не менее 1,5 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Матрац выполнен из пенополеуретана помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, из резинотканевой клеенки. Штатив Штатив выполнен из никелированной трубы с 2-мя крючками для инфузионных растворов. | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная с электромеханической регулировкой высоты | 1шт 307 000 Матрац 1шт 14 000 Штатив для инфузионных вливаний 1шт 3 000 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания | 9 720 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 9 720 | 343 440 | 7 лет |
| 52 | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная с электромеханической регулировкой высоты | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная с электромеханической регулировкой высоты Кровать состоит из трех регулируемых секций. Регулировка кровати по высоте осуществляется электромеханическим подъемным механизмом. Регулировка высоты угла наклона спинной секции осуществляется электроподъемником (0-45 градусов от горизонтального положения). Углы наклона секции бедра и голени, регулируется при помощи пневмопружин. Боковые ограждения металлические с жесткой фиксацией. Две металлические спинки. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром не менее125 мм. два из них снабжены индивидуальными тормозами. Ложе выполнено из металлического листа толщенной не менее 1,5 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Матрац выполнен из пенополеуретана помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, из резинотканевой клеенки. | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная с электромеханической регулировкой высоты 1 шт 308 000 Матрац 1 шт 14 000 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания | Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 9 660 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 9 660 | 341 320 | 7 лет |
| 53 | Кровать медицинская функциональная с электромеханической регулировкой высоты | Кровать медицинская функциональная с электромеханической регулировкой высоты Кровать состоит из 4 секций три из них регулируемые по высоте при помощи электромотора. Регулировка угла наклона секций спины, бедра и голени, выполняется при помощи электромотора. Две съемные спинки из ABS пластика. Рентген прозрачные тазовая и спинная секции кровати и система двух колонн в основании обеспечивает свободный доступ рентгеновского аппарата («С» -дуги). Четыре самоориентирующихся колеса диаметром не менее 125 мм, два из них 2 снабжены индивидуальными тормозами. Штатив для инфузионных вливаний. Ложе выполнено из металлического листа толщенной 1,5 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Корзина для судна выполнена из нержавеющей стали. Комплект фурнитуры имеет крепежные элементы для закрепления спинок и подколенников. Пластиковые боковые ограждения Пластиковые боковые ограждения (левое, правое) выполнены из ABS пластика. Пульт управления Пульт управления регулирует высоту ложа и регулирует угол наклона спинки, а также продольные наклоны ложа тренделенбург и антитренделенбург. Матрац Матрац выполнен из поролона помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки. | Кровать медицинская функциональная с электромеханической регулировкой высоты 1шт 275 500 Корзина для судна 1шт 2 500 Боковые ограждения (левое, правое) 2шт 5 000 Пульт управления 1шт 12 000 Комплект фурнитуры для крепления спинок 1шт 8 000 Матрац, помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки | 1шт 21 000 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 9 720 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания | 9 720 | 343 440 | 7 лет |
| 54 | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная, травматологическая | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная, травматологическая Кровать состоит из 4 регулируемых секций. Ортопедическая рама. Ложе 3-х секционное, с регулировкой угла наклона спинной секции. Регулировка угла наклона секции бедра и голени раздельно, левая или правая, при помощи трех ручек, установленных у подножия, круговыми движениями. Металлические спинки. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром не менее 125 мм. Все четыре колеса снабжены индивидуальными тормозами. Ложе выполнено из металлического листа толщенной 1,5 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Матрац Матрац выполнен из пенополеуретана, помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки. | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная, травматологическая 1шт 91 000 Матрац 1шт 14 000 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 3 150 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания | 3 150 | 111 300 | 7 лет |
| 55 | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная Кровать состоит из трех регулируемых секций. Регулировка угла наклона секций спины, бедра и голени выполняется при помощи двух ручек, установленных у подножия, круговыми движениями (не менее 0-45 градусов от горизонтального положения). Боковые ограждения металлические дугообразной формы с жесткой фиксацией. Две металлические спинки, четыре самоориентирующихся колеса диаметром не предпочтительно 125 мм. Два колеса снабжены индивидуальными тормозами. Ложе выполнено из металлического листа толщиной не менее 1,5 мм с перфорацией не менее 18 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Матрац Матрац выполнен из поролона помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки Штатив для инфузионных вливаний Штатив выполнен из никелированной трубы не менее чем с 2-мя крючками для инфузионных растворов | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная 1шт 73 000 Матрац 1шт 14 000 Штатив для инфузионных вливаний 1шт 3 500 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 2 715 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 2 715 | 95 930 | 7 лет |
| 56 | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная Кровать состоит из трех регулируемых секций. Регулировка угла наклона секций спины, бедра и голени выполняется при помощи двух ручек, установленных у подножия, круговыми движениями (0-45 градусов от горизонтального положения). Дополнительно регулировка ножной секции при помощи механических фиксаторов. Два боковых ограждения (складные). Две спинки из пластика ABS. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром не менее 125 мм, два из них снабжены индивидуальными тормозами. Ложе выполнен из металлического листа толщенной не менее 1,5 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Штатив выполнен из никелированной трубы с 2-мя крючками для инфузионных растворов. Матрац Матрац выполнен из пенополеуретана помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, из резинотканевой клеенки. | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная 1 шт 140 000 Матрац 1 шт 14 000 Штатив для инфузионных вливаний 1 шт 1 800 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания | 4 674 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 4 674 | 165 148 | 7 лет |
| 57 | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная | Кровать функциональная 4-х секционная Кровать состоит из 3 регулируемых секций. Регулировка угла наклона спинки имеет особенный механический фиксатор, который имеет возвратный механизм с любого положения. Регулировка высоты угла наклона секции таза и голени осуществляется механическим винтовым подъемником (0-45 градусов от горизонтального положения). Две спинки из пластика ABS. Два боковых ограждения пластиковые складные.Четыре самоориентирующихся колеса диаметром не менее 125 мм снабженные индивидуальными тормозами. Ложе выполнено из металлического листа толщенной 2 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Матрац Матрац выполнен из пенополеуретана (поролона) помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки. | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная 1шт 123 000 Матрац 1шт 14 000 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 4 110 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 4 110 |  | 145 220 | 7 лет |
| 58 | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная | Кровать функциональная 4-х секционная Кровать состоит из 4 регулируемых секций. Регулировка высоты угла наклона спинной секции осуществляется механическим винтовым подъемником (0-45 градусов от горизонтального положения). Регулировка ножной секции дополнительно регулируется по высоте механическим фиксатором. Две спинки из пластика ABS с дополнительно установленными бамперами. Два боковых ограждения пластиковые складные. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром не менее 125 мм снабженные индивидуальными тормозами. Ложе выполнено из металлического листа толщенной 2 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Матрац Матрац выполнен из пенополеуретана помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки. | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная 1шт 123 000 Матрац 1шт 14 000 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 4 110 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 4 110 | 145 220 | 7 лет |
| 59 | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная Кровать состоит из трех регулируемых секции. Регулировка угла наклона секций спины, бедра и голени, выполняется при помощи пневмопружин. Боковые ограждения металлические с жесткой фиксацией. Две металлические спинки. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром не менее 125 мм. два из них снабжены индивидуальными тормозами. Ложе выполнен из металлического листа толщенной не менее 1,5 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Матрац Матрац выполнен из пенополеуретана помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, из резинотканевой клеенки | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная 1шт 146 000 Матрац 1шт 14 000 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания | Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 4 800 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 4 800 | 169 600 | 7 лет |
| 60 | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная Кровать состоит из трех регулируемых секции. Регулировка угла наклона секций спины, бедра и голени выполняется при помощи пневмопружин. Боковые ограждения металлические с жесткой фиксацией. Две спинки выполнены из пластика ABS. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром не менее125 мм. два из них снабжены индивидуальными тормозами. Ложе выполнено из металлического листа толщенной не менее 1,5 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Штатив выполнен из никелированной трубы с 2-мя крючками для инфузионных растворов Матрац Матрац выполнен из поролона помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная | 1шт 142 500 Матрац 1шт 14 000 Штатив 1шт 3 500 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 4 800 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания | 4 800 | 169 600 | 7 лет |
| 61 | Кровать медицинская функциональная кардио-реанимационная с электромеханической регулировкой высоты | Кровать медицинская функциональная кардио-реанимационная с электромеханической регулировкой высоты Кровать состоит из четырех секции, из них три регулируемые. Наличие: Двух металлических спинок; Четыре самоориентирующихся колеса диаметром не менее 125 мм. Два из которых снабжены индивидуальными тормозами. Ложе выполнено из металлического листа толщенной 1,5 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Корзина для судна выполнена из нержавеющей стали Комплект фурнитуры имеет крепежные элементы для закрепления спинок и подколенников. Пластиковые боковые ограждение Боковые ограждения (левое, правое) выполнены из ABS пластика. Пульт управления Пульт управления регулирует высоту ложа и регулирует угол наклона спинки, бедра и голени. Матрац Матрац выполнен из поролона помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки. | Кровать медицинская функциональная кардио -реанимационная детская (с электромеханической регулировкой высоты) 1шт 322 500 Матрац 1шт 14 000 Штатив 1шт 3 500 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания | Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 10 200 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 10 200 | 360 400 | 7 лет |
| 62 | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная с латерантным наклоном | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная с латерантным наклоном Кровать имеет 4 секции, из них 3-секции регулируемые. Рама кровати выполнена из стали, покрыта ударопрочной эпоксидной эмалью теплого оттенка. Электрические приводы телескопических колонн (регулируемая высота ложа, и наклона секции спины и бедра, тренделенбург, антитренделенбург (0-45 градусов от горизонтального положения) и в латеральном (боковом) направлении (+300). Спинки быстросъемные, специальной формы, из АВС пластика. Четыре боковых ограждения выполненных из АВС пластика. Колеса регулируемые центральной тормозной системой. Кровать оснащена угловыми ABS-бамперами. Встроенная аккумуляторная батарея. Штатив выполнен из некилированной трубы с 2-мя крючками для инфузионных растворов. Матрац Матрац выполнен из пенополеуретана (поролона) помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки. | Кровать медицинская многофункциональная 4-х секционная с латерантным наклоном 1шт 582 500 Матрац 1шт 14 000 Штатив | 1шт 3 500 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 18 000 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 18 000 | 636 000 | 7 лет |
| 63 | Редуктор-ингалятор кислородный | Редуктор ингалятор Устройство предназначено для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии на месте происшествия и (или) при транспортировании в условиях скорой помощи на первом этапе эвакуации. В процессе работы ингалятор кислородный обеспечивает подачу кислорода и регулировку потока с визуальным контролем по шкале индикатора расхода. Ингалятор работоспособен: при давлении кислорода в баллоне не менее 19,6 до 1,0 МПа (не менее 200 до 10 кгс/см2); Регулятор обеспечивает плавное изменение подачи кислорода не менее 0 до 15 л/мин. Время работы ингалятора не менее 30 мин для баллона объемом не менее 2 л. Шланг кислородный Силиконовый шланг длиной не менее 1 м. Баллон с вентилем Металлический баллон с вентилем объемом не менее 2 литров. Кислородная маска переменной концентрации кислорода Кислородная маска выполнена из ПВХ, соединяется с кислородной трубкой. Маска Маска выполнена из ПВХ с манжетой, обеспечивающее герметичное прилегание маски. Распылитель Выполнен из прозрачного пластика, крепится к лицевой маске. | Редуктор-ингалятор кислородный 1шт 26 000 Шланг кислородный 1шт 3 000 Баллон с вентилей 1шт 25 000 Кислородная маска переменной концентрации кислорода. 1шт 1 000 Маска 1шт 1 000 Распылитель 1шт 5 000 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 1 830 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 1 830 | 64 660 | 7 лет |
| 64 | Кресло гинекологическое с электромеханической регулировкой высоты | Кресло гинекологическое с электромеханической регулировкой высоты Возможность применения кресла в гинекологии, урологии и проктологии. Наклон спинной секции осуществляется электрическим подъемником при помощи ручного пульта управления. Наличие специализированных дуговых упоров для рук, прикрепленных к спинной секции и штатива для инфузионных вливаний. Колеса снабжены индивидуальными тормозами, диаметром предпочтительно 125 мм. Спинка и сидения обиты поролоном толщиной 60 мм, сверху обтянуты искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Лоток Лоток выполнен из никелированной стали Пластиковые боковые ограждения Выполнены из ABS пластика Пульт управления Пульт управления регулирует высоту ложа и регулирует угол наклона спинки, а также продольные наклоны ложа тренделенбург и антитренделенбург Подколенники Подколенники выполнены из стального профиля и обтянутыми гигиеническими чехлами из искусственной кожи с прокладкой из поролона. | Кресло гинекологическое с электромеханической регулировкой высоты 1шт 368 500 Подколенники 2шт 11 000 Боковые ограждения (левое, правое) 2шт 6 000 Пульт управления 1шт 12 000 Лоток 1шт 2 500 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания | Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 12 300 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 12 300 | 424 600 | 7 лет |
| 65 | Кресло-кровать для родов и родовспоможения | Кресло-кровать для родов и родовспоможения Ложе трех секционное. Кресло имеет не менее трех электромоторов. Секция ног выдвижная. Возможность регулировки высоты ложа и регулировки угла наклона спинки. Продольные наклоны ложа тренделенбург и антитренделенбург осуществляется электромеханическим подъемником при помощи центрального пульта (предпочтительно 0-45 градусов от горизонтального положения). Наличие нержавеющего лотка, стойки для инфузии, подколенников, упоров для рук и упоров для стоп. Не менее четырех самоориентирующихся колеса диаметром предпочтительно 125 мм. Колеса снабжены индивидуальными тормозами, встроенная аккумуляторная батарея, позволяющая управлять с пульта даже при отключении электроэнергии не менее 6 часов. Ложе выполнено из металлического листа толщиной не менее 1,5 мм с 18 мм перфорацией. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Комплект фурнитуры имеет крепежные элементы для закрепления спинок и подколенников. Корзина для судна выполнена из нержавеющей стали Спинка Выполнены из ABS пластика Пластиковые боковые ограждения Выполнены из ABS пластика Пульт управления пульт управления регулирует высоту ложа и регулирует угол наклона спинки, а также продольные наклоны ложа тренделенбург и антитренделенбург Матрац Матрац выполнен из поролона помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки | Кресло-кровать для родов и родовспоможения 1шт 651 500 Корзина для судна 1шт 2 500 Спинка 1шт 25 000 Боковые ограждения (левое, правое) 2шт 10 000 | Пульт управления 1шт 12 000 Комплект фурнитуры для крепления спинок 1шт 8 000 Матрац, помещенный во влагонепроницаемый съемный чехол, изготовленный из резинотканевой клеенки 1шт 21 000 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ | Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 21 900 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 21 900 | 773 800 | 7 лет |
| 66 | Кресло-кровать для родов и родовспоможения | Кресло-кровать для родов и родовспоможения Регулировка высоты производится механически; Угол наклона спинки регулируется с помощью механических фиксаторов; Кресло фиксируется по высоте. Наличие выдвижной ступени, которая компенсирует невозможность регулировки высоты кресла; Каркас кресла металлический с нанесением полимерно -порошкового покрытия. Упоры для рук изготовлены из стальной трубы круглого сечения с нанесением полимерно-порошкового покрытия. Подколенники и упоры для рук установлены в направляющих втулках на каркасе сиденья и регулироваться по высоте с последующей фиксацией при помощи зажимов. Подколенники Подколенники выполнены из стального профиля и обтянутыми гигиеническими чехлами из искусственной кожи с прокладкой из поролона. Лоток Лоток выполнен из никелированной стали Штатив Штатив для инфузионных растворов | Кресло-кровать для родов и родовспоможения 1шт 735 060 Подколенники 2шт 7 000 Лоток 2шт 4 440 Штатив 1шт 3 500 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания | 22 500 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 22 500 | 795 000 | 7 лет |
| 67 | Кресло гинекологическое | Кресло гинекологическое Угол наклона спинки кресла фиксированный. Кресло имеет фиксированную высоту. Наличие упора для рук, упор для стоп, нержавеющего поддона и ножной секции. Упорные ножки регулируемые. Спинка и сидение обиты поролоном толщиной не менее 30 мм, сверху обтянутого искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Подколенники Подколенники выполнены из стального профиля и обтянуты гигиеническими чехлами из искусственной кожи с прокладкой из поролона. Выдвижная ступень Выдвижная ступень выполнена из металлического профиля покрытая полимерно- порошковым покрытием Лоток Лоток выполнен из никелированной стали | Кресло гинекологическое 1шт 66 780 Подколенники 2шт 7 000 Выдвижная ступень 1шт 4 000 Лоток 1шт 2 220 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания | 2 400 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 2 400 | 84 800 | 7 лет |
| 68 | Кресло гинекологическое | Кресло гинекологическое Угол наклона спинки кресла регулируется с помощью механических фиксаторов. Кресло с фиксированной высотой. Наличие упора для рук, нержавеющего поддона и ножной секции. Упорные ножки регулируемые. Спинка и сидения обита поролоном толщиной не менее 60 мм, сверху обтянутого искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием Подколенники Подколенники выполнены из стального профиля и обтянутыми гигиеническими чехлами из искусственной кожи с прокладкой из поролона Выдвижная ступень Выдвижная ступень выполнена из металлического профиля покрытая полимерно- порошковым покрытием Лоток Лоток выполнен из никелированной стали | Кресло гинекологическое 1 шт 57 560 Подколенники 2 шт 7 000 Выдвижная ступень 1шт 4 000 Лоток 2шт 4 440 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания | Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 2 190 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 2 190 | 77 380 | 7 лет |
| 69 | Кресло гинекологическое с электромеханической регулировкой высоты | Кресло гинекологическое с электромеханической регулировкой высоты Углы наклона спинной секции осуществляется электрическим подъемником при помощи ножного пульта управления. Наличие упора для рук, подколенников, ножного пульта, нержавеющего поддона. Колеса снабжены индивидуальными тормозами. Наличие 4-х самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм. Спинка и сидения обиты поролоном толщиной 60 мм, сверху обтянуты искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием Штатив Штатив выполнен из никелированной трубы не менее чем с 2-мя крючками для инфузионных растворов Подколенники Подколенники выполнены из стального профиля и обтянутыми гигиеническими чехлами из искусственной кожи с прокладкой из поролона Лоток Лоток выполнен из никелированной стали | Кресло гинекологическое с электромеханической регулировкой высоты 1шт 326 500 Подколенники 2шт 16 000 Штатив 1шт 3 500 Лоток 2шт 4 000 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания | 10 500 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 10 500 | 371 000 | 7 лет |
| 70 | Кресло гинекологическое с механическим винтовым подъемником без колес | Кресло гинекологическое Угол наклона спинки кресла регулируется с помощью механических фиксаторов. Наличие упора для рук, нержавеющего поддона и ножной секций. Упорные ножки регулируемые. Спинка и сидения обиты поролоном толщиной не менее 60 мм, сверху обтянута искусственной кожей. Высота кресла регулируется винтовым механическим подъемником. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием Штатив Штатив выполнен из никелированной трубы не менее чем с 2-мя крючками для инфузионных растворов Подколенники Подколенники выполнены из стального профиля и обтянуты гигиеническими чехлами из искусственной кожи с прокладкой из поролона Лоток Лоток выполнен из никелированной стали | Кресло гинекологическое с механическим винтовым подъемником без колес 1шт 118 980 Подколенники 2шт 7 000 Штатив 1шт 1 800 Лоток 1шт 2 220 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 3 900 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 3 900 |  | 137 800 | 7 лет |
| 71 | Кресло гинекологическое универсальное | Кресло гинекологическое универсальное Угол наклона спинки кресла регулируется с помощью механических фиксаторов. Наличие упора для рук, нержавеющего поддона и ножной секцией. Ножки упорные регулируемые. Спинка и сидения обиты поролоном толщиной не менее 60 мм, сверху обтянуты искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытый полимерно-порошковым покрытием Подколенники Подколенники выполнены из стального профиля и обтянуты гигиеническими чехлами из искусственной кожи с прокладкой из поролона Выдвижная ступень Выдвижная ступень соединена с основным сидением кресла. Выдвижная ступень обита поролоном толщиной не менее 30 мм. Выдвижная ступень выполнена из металлического профиля, покрытого полимерно- порошковым покрытием | Кресло гинекологическое универсальное 1шт 68 000 Подколенники 2шт 7 000 Выдвижная ступень 1шт 4 000 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания | 2 370 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 2 370 | 83 740 | 7 лет |
| 72 | Кресло гинекологическое | Кресло гинекологическое Угол наклона спинки кресла регулируется с помощью механических фиксаторов. Кресло имеет фиксированную высоту. Наличие упора для рук, специальных выдвижных подлокотников для инъекций, упор для стоп, нержавеющего поддона и ножной секции. Упорные ножки регулируемые. Спинка и сидение обиты поролоном толщиной не менее 60 мм, сверху обтянуты искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля Подколенники Подколенники выполнены из стального профиля и обтянуты гигиеническими чехлами из искусственной кожи с прокладкой из поролона Выдвижная ступень Выдвижная ступень выполнена из металлического профиля покрытая полимерно- порошковым покрытием Лоток Лоток выполнен из никелированной стали | Кресло гинекологическое 1шт 58 780 Подколенники 2шт 7 000 Выдвижная ступень 1шт 4 000 Лоток 1шт 2 220 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания | Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 2 160 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 2 160 | 76 320 | 7 лет |
| 73 | Кресло гинекологическое с механическим винтовым подъемником на колесах | Кресло гинекологическое с механическим винтовым подъемником на колесах Угол наклона спинки регулируется с помощью механических фиксаторов. Высота кресла регулируется с помощью механического винтового подъемника. Наличие упора для рук и нержавеющего поддона. Колеса с индивидуальными тормозами. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром не менее 125 мм. Спинка и сидения обиты поролоном толщиной не менее 60 мм, сверху обтянуты искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивое к различным дезинфицирующим растворам. . Подколенники Подколенники выполнены из стального профиля, обтянуты гигиеническим чехлом из винилискожи с прокладкой из пенополиуретана. Лоток Лоток выполнен из никелированной стали | Кресло гинекологическое с механическим винтовым подъемником на колесах 1 шт 152 560 Подколенники 2шт 7 000 Лоток 1шт 2 220 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания | 4 853 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 4 853 | 171 486 | 7 лет |
| 74 | Кресло-кровать для родов и родовспоможения с приставкой | Кресло-кровать для родов и родовспоможения с приставкой Ложе кресла 3-х секционное. Ножная секция убирается. Кресло оснащается двумя электромоторами. Изменение высоты ложа кресла осуществляется одним электромотором. Регулировка высоты приставки сидения осуществляется одним электромотором. Изменение наклона секции спинки осуществляется механически. Наличие упора для рук и транспортных колес диаметром не менее 125 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием. Подколенники Подколенники выполнены из стального профиля и обтянутыми гигиеническими чехлами из искусственной кожи с прокладкой из поролона. Лоток Лоток выполнен из никелированной стали | Кресло-кровать для родов и родовспоможения с приставкой 1 шт 392 560 Подколенники 2шт 7 000 Лоток 1шт 2 220 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 12 053 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 12 053 | 425 886 | 7 лет |
| 75 | Кресло гинекологическое с электромеханической регулировкой высоты | Кресло гинекологическое с электромеханической регулировкой высоты Регулировка высоты спинки, а также тазовая секция регулируется электромеханически. Возможность применения низкого опускания кресла за счет универсального электромеханического подъемника; Угол наклона спинной секции осуществляется электрическим подъемником при помощи центрального пульта управления. Кресло оснащено подлокотниками, с регулировкой по высоте. Колеса снабжены индивидуальными тормозами. Наличие 4-х самоориентирующихся колеса диаметром предпочтительно 125 мм. Подколенники Подколенники выполнены из стального профиля и обтянутыми гигиеническими чехлами из искусственной кожи с прокладкой из поролона. Лоток Лоток выполнен из никелированной стали Подлокотники Подлокотники выполнены из стального профиля и обтянуты гигиеническими чехлами из искусственной кожи с прокладкой из поролона. Ножной переключатель регулирует высоту кресла с помощью электромеханического мотора | Кресло гинекологическое с электромеханической регулировкой высоты 1шт 703 780 Подколенники | 2шт 7 000 Лоток 1шт 2 220 Подлокотники 2шт 5 000 Ножной переключатель 1шт 16 000 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 22 020 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания | 22 020 | 778 040 | 7 лет |
| 76 | Облучатель бактерицидный мобильный (передвижной) открытого типа 4-х ламповый с микропроцессором | Облучатель Металлический каркас облучателя с отбойниками покрыт полимерно - порошковым покрытием, устойчивый к дезинфицирующим веществам. Микропроцессор регулирует время работы облучателя и имеет функцию автоматического отключения. Лампы бактерицидные газоразрядные низкого давления Мощность лампы не менее 30Вт | Облучатель 1 шт. 32 040 Лампы бактерицидные газоразрядные низкого давления | 1 шт. 7 960 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 1 200 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 1 200 | 42 400 | 7 лет |
| 77 | Облучатель бактерицидный мобильный (передвижной) открытого типа 2-х ламповый | Облучатель Металлический каркас облучателя с отбойниками покрыт полимерно- порошковым покрытием, устойчивый к дезинфицирующим веществам. Лампы Мощность лампы не менее 30Вт | Облучатель бактерицидный мобильный (передвижной) открытого типа 2-х ламповый 1шт 7 020 Лампа 2шт 3 980 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 330 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания | 330 | 11 660 | 7 лет |
| 78 | Комплекс рентгенодиагностический медицинский с принадлежностями | Стол-штатив Длина столешницы не менее 235 см.Допускаемая нагрузка не более 200 кг.Вертикальный диапазон не менее 47 см.Продольный диапазон не менее 25 см.Продольная скорость составляет не менее 5 см/сек. Угол наклона (положение Тренделенбурга) не менее 90°, вертикальное положение не менее 90°.Скорость наклона не менее 6 градусов/сек.Расстояние между рентгеновским фокусом и поверхностью (плоскопанельный детектор) не менее 110 см.Расстояние между полом и центром радиационного поля (Вертикальное) не менее - 59,5 см; положение Тренделенбурга не менее 46,5 см.УРИ не менее 12 дюймов. Входной диаметр УРИ не менее 300 мм. Наличие не менее 3-х рабочих полей с размерами не менее 120 мм.Наличие автоматической калибровки фокусировки и чувствительности для всех полей УРИ. Генератор высоковольтный рентгеновский трехфазная система с пропускной способностью не менее 75 кВА и мощностью не менее 80 кВ. При рентгенографии напряжение трубки не менее 40 кВ; время составляет не менее 1 сек. При рентгеноскопии напряжение трубки не менее 50 кВ; ток трубки не менее 0,3 мА. Время рентгеноскопии составляет не менее 10 мин. Напряжение и ток трубки для максимального электрического выхода не менее 125 кВ и силы тока не менее 7,6 мА. Коллиматор автоматический Максимальное напряжение применимое на рентгеновскую трубку не менее 150 кВ. Форма поля прямоугольным. Продолжительность иллюминации поля освещения непрерывным и составлять не менее 30 сек. Расстояние между фитингом и фокусом не менее 60 мм. не менее 4 ВН фильтра и моторный привод регулировки стола. Кабель высоковольтный Длина высоковольтного кабеля составляет не менее 18 м. Монитор телевизионный Диагональ монитора составляет не менее 17 дюймов. Матрица дисплея составляет не менее 1024х1024. Блок цифровой обработки изображения программное обеспечение. Жесткий диск с объемом не менее 500 Гб. Детектор плоскопанельный Аналого-цифровое преобразование не менее 16 бит (65 536 градиентов). Размер области изображения не менее 348,95x425,25 мм (1994x2430 пикселей). Проводное соединение стандарта Ethernet и беспроводная локальная сеть. Количество экспонируемых изображений не менее 146 изображений /4,0 ч. Блок передачи для приема и передачи информации Программное обеспечение для передачи медицинской информации от медицинского оборудования в систему архивирования и передачи изображения и для связи между системами. Протокол трёхуровневый нижний. Трубка рентгеновская Охлаждение излучателя осуществляется воздушным путем. Скорость высокоскоростного анода не менее 9000 об/с. Теплоемкость анода не менее 400 кТЕ. Напряжение на трубке не более 150 кВ. Размер фокусных пятен не менее 0,6 мм. Фильтр мягкого излучения | Стол-штатив 1 шт. 14 200 000 Генератор высоковольтный рентгеновский 1 шт. 11 000 000 Коллиматор автоматический 1 шт. 8 500 000 Кабель высоковольтный 1 шт. 800 000 Монитор телевизионный 1 шт. 200 000 Блок цифровой обработки изображения 1 комп. 800 000 Детектор плоскопанельный 1 шт. 10 000 000 Блок передачи для приема и передачи информации 1 шт. 500 000 Трубка рентгеновская 1 шт. 10 000 000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания | 2 800 000 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 2 800 000 | 61 600 000 | 7 лет |
| 79 | Комплекс рентгенодиагностический медицинский с принадлежностями | Стол Тип привода - наклона стола и перемещения электромеханический. Наклон стола составляет не менее 30 градусов. Диапазон перемещения в продольном направлении не менее 90 см. Скорость перемещения в продольном направлении составляет не менее 5 см/сек. Поперечное перемещение деки не менее 22 см. Размеры деки стола не менее 65х210 см. Высота деки стола (от пола) не более 89см. Регулировка высоты подъема деки стола составляет не менее 69 см. Максимальная грузоподъемность стола не более 150 кг. Деление пленки не менее 2-х кратное. Размер отсеивающей решетки фиксированный не менее 38,8х46,4 см. Высоковольтный рентгеновский генератор Тип преобразования инверторный. Мощность не менее 50 кВт. Одно- и трехфазная система электроснабжения, с пропускной способностью не менее 30 кВА. При использовании защитного отключения применяется УЗО инверторного типа для предотвращения сбоя в высокочастотных цепях. Время проведения рентгеноскопии составляет не менее 10 мин, а время рентгенографии не более 10 с. При рентгенографии напряжение трубки составляет не менее 40 кВ, а при рентгеноскопии не менее 50 кВ. Усилитель рентгеновского изображения УРИ не менее 9 дюймов. Входной диаметр УРИ не менее 300 мм. Рентгеновская трубка Охлаждение излучателя проводится воздушным путем. Скорость высокоскоростного анода не менее 9000 об/с. Теплоемкость анода составляет не менее 400 кТЕ. Напряжение на трубке составляет не более 150 кВ. Размер фокусных пятен не менее 0,6 мм. Фильтр мягкого излучения. Автоматический коллиматор Коллиматор прямоугольной формы с максимальным размером поля не менее 430х430 мм. Минимальный размер поля составляет не менее 0х0 мм. Поворот поля экспозиции составляет не менее 180 градусов. Средняя интенсивность освещения составляет не менее 160 Люкс. Собственная фильтрация составляет не менее 1,0 мм Al. Дополнительная фильтрация не менее 0,5 мм Al. Рассеивающая решетка алюминиевая. Высоковольтный кабель Длина высоковольтного кабеля составляет не менее 18 м. Консоль местного управления Память жесткого не менее 80 Гб. Размер экрана монитора не менее 15 дюймов. Матрица дисплея не менее 1280х1024 пикселей. Сохранение изображений на жесткий диск не менее 15 000 кадров. Матрица изображения не менее 1024х1024 на 12 бит. Цифровая рентгеноскопия не менее 30 кадров/сек. Импульсная рентгеноскопия не менее 3,75 кадров/сек. Серийная цифровая рентгенография не менее 3 кадров/сек. Масштабирование изображения не менее 4-х кратное. Вывод изображения на печать производится в формате DICOM. Запись изображений производится в формате DICOM. Поворот изображения не менее 180 градусов. Баланс белого автоматический. Программное обеспечение Программное обеспечение для передачи медицинской информации от медицинского оборудования в систему архивирования и передачи изображения и для связи между системами, а также протокол трёхуровневый — нижний. | Стол 1 шт. 7 400 000 Высоковольтный рентгеновский генератор 1 шт. 4 000 000 Усилитель рентгеновского изображения 1 шт. 2 000 000 Рентгеновская трубка 1 шт. 4 000 000 Автоматический коллиматор 1 шт. 3 000 000 Высоковольтный кабель 1 шт. 120 000 Консоль местного управления 1 комп. 800 000 Программное обеспечение 1 шт. 500 000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 872 800 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 872 800 |  | 23 565 600 | 7 лет |
| 80 | Комплекс скорой медицинской помощи передвижной» для линейных бригад | Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций Пневматический привод с электронным управлением; Соотношение системы аппарата: ≤4мл/100Па. Шум, издаваемый аппаратом: ≤65дБ(A). Электрическая безопасность: Отвечает требованиям к оборудованию класса II. 4. Мощность: ≤2 A. Внутреннее потребление аппарата: до 1.0л/мин. и более Газоснабжение O2, 0.28-0.6MPa. Электропитание AC110-240V, 50Hz/60Hz, 65VA. Режимы вентиляции: A/C (IPPV＋SIPPV), SIGH, SIMV, SPONT, Ручной режим. Возможности вентиляции: Дыхательный объем: 0 to 1200мл, точность: ±30мл (ниже200мл); ±15% .A/C частота дыхания: 4 –99вдохов в мин，точность: ±15%; другой±1вдохов в мин. SIMV частота дыхания: 4 –40 вдохов в мин., точность: ±15%.Отношение I:E: 2:1 – 1:4,6 точность: ±15%. Концентрация кислорода: 48 – 100%.Чувствительность триггера: -2 – 0кПа, точность: ±50Па (выше-0.5кПа); ±10% . Система для пациента состоит из дыхательного клапана и 1.1м шланга с резьбовым соединением. Параметры: 10мл/кПа, и сопротивление при выдохе: ≤0.6кПа/л/сек., (Для взрослых применить интенсивность потока 60л/мин, для детей 30л/мин) трубка 12мл. Монитор жидкокристаллический. Давление: Максимальное давление в дыхательных путях пациента во время дыхания. (0-60смH2O.точность ±10％). Общая частота дыхания: 4вдоха в мин. – 99вдохов в мин. (Диапазон ≤40вдохов в мин., точность±1вдох в мин, другой r ±5％). Индикация триггера пациента и внешнего питания. Требование окружающей среды эксплуатации: Температура - 0 до 40℃; Относительная влажность -≤ 85% Атмосферное давление 70кПа-110кПа. Кислородный баллон 2л. – 1 шт. Силиконовая трубка – 1 шт. Редуктор кислородный с 2-х литровым баллоном предназначен для понижения и регулирования давления газа - кислорода, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного рабочего давления газа 2-литр (для портативного аппарата искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций). Баллон с вентилем под кислород. Баллон с вентилем под кислород объемом не менее 10 л. Дефибриллятор Монитор Прибор предназначен для использования в больницах и внебольничной обстановке медицинским персоналом со специальной квалификацией. Аппарат производит дефибриляционный разряд с помощью двухфазного усеченного экспоненты импульса пульса. Цветной жидкокристаллический дисплей с диагональю не менее 115 х 86 мм, с разрешением 320х240 пиксель (1/4 VGA). Контроль дефибриллятора и принтера от электродов. Встроенные педиатрические утюжки. Синхронизированная кардиоверсия. В режиме наблюдения дефибриллятор проводит сигнал через 4, 5 или 10 отведений кабели пациента или с помощью внешних одноразовых пластин для взрослых или детей или через одноразовые многофункциональные электроды (ЭКГ); Скорость ЭКГ на дисплее 25 мм/сек; ЧСС (частота сердечных сокращений) 30-300 имп/мин. ± 10 % показано на дисплее прибора; Сигналы тревоги: максимальная и минимальная ЧСС - VT/VF тревога для полуавтоматической дефибрилляции; Дефибриллятор: Фаза сигнала - двухфазный усеченный экспоненциальный, с компенсацией энергии согласно сопротивлению пациента . Ручной режим: выходная энергия внутренних пластин не менее 50Дж., и энергия внешних пластин - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50 - 70 - 100 - 125 - 150 - 200 Дж. Время зарядки: менее 5 сек при 200 J с новой и полностью заряженной батареей NiMH при 25 0C.; менее 10 сек без батареи, подключено к энергии вольтажу при 90-100 % от номинального значения; менее 10 сек с новой и полностью заряженной NiMH батареей, с проведенными 15 разрядами на 200 Дж при 25 0C. Полуавтоматическая дефибрилляция: CPR время 2 - 120 сек. Последовательные разряды -1. Время детектора асистолии.-5 мин. Аудиозапись. Уровни энергии - 200-200-200 Дж.; Кардиостимулятор: Фаза сигнала - непрерывная прямолинейная форма; Частота -70 удар./мин Амплитуда - от 0 до 150 mA с шагом в 5 mA; Скорость - от 30 до 180 удар/мин. с шагом в 5 удар/мин. Режимы работы – фиксированный и по необходимости; Хранения данных: Тип памяти - карта памяти; Объем памяти - минимум 16 MB, что равно 4 часам непрерывной записи сигналов ЭКГ и аудиозаписи. У прибора есть рекордер высокого разрешения, который конфигурирует пользователь, можно распечатывать формы волн и режимы работы. Батарея перезаряжаемая NiMH, которую можно подзаряжать и подключать к сети переменного тока или к автомобильному аккумулятору, не менее двух сменных батареи. Комплект состоит из: - Кабель пациента с 5 отведениями – 3 шт. - Кабель пациента с 10-ю отведениями – 3 шт. - Многоразовый датчик на палец(10-50 кг) – 1 шт. - Переносная сумка – 1 шт. - Настенный кронштейн – 1 шт. - Одноразовые электроды для кабеля пациента(50 ед.) - Тюбик геля – 2 шт. - Рулон бумаги – 2 шт. - Одноразовые электроды для детей – 2 шт. - Одноразовые электроды для взрослых – 2 шт. - Карта памяти – 1 шт. Прибор для индикации эффективности непрямого массажа сердца и координации последовательности действий при выполнении мероприятий сердечно-легочной реанимации Прибор - устройство контроля качества проведения непрямого массажа сердца с голосовыми подсказками при проведении сердечно-легочной реанимации. Предназначен для индикации эффективности НМС, координации последовательности действий (алгоритма действий) и темпа компрессионных нажатий при выполнении сердечно-легочной реанимации. Частота задаваемых компрессий не менее 1/мин100. Соотношение НМС / ИВЛ 30 / 2. Диапазоны индикации качества НМС: - участок недостаточной компрессии (4 светодиода) цвет желтый; - участок оптимальной компрессии (3 светодиода), цвет зеленый; - участок чрезмерной компрессии (2 светодиода), цвет красный. Основная абсолютная погрешность индикации: глубина компрессионных нажатий, не более 5 мм; - задаваемой частоты компрессий, 1/мин ± 2; Диапазон частот измеряемых компрессий, 1/мин от 40 до 150; Электропитание: - литиевая батарея типа номиналом, 3В; Время непрерывной работы от новой батареи, не менее, 6 часов; Время установления рабочего режима, с 0.2; Время удержания кнопки ВКЛ для выключения, 2с; Комплектация прибора включает в себя: Прибор с установленным элементом питания- 1 шт. Краткое руководство пользователя / паспорт - 1 шт. Мешки ручные легочные реанимационные типа "Амбу" Мешки ручные легочные реанимационные дыхательные неонатальные, детские и педиатрические (мешок типа Амбу). Диапазон массы тела: до 10 кг; 10-40 кг; –40 кг и больше. Циклы вентиляции, дыханий в минуту от 35-40; 14-20; 12-15; Объем дыхательного мешка / сжатого дыхательного мешка, мл: 280/100, 550/350, 1500/1200; Объем кислородного резервуара, мл: 600,1000, 1000; Диапазон давления подачи, см вод. ст.: -5 – +40, -5 – +40, -10 – +60; Средний срок службы не менее 12 месяцев. Комплект состоит из: мешок дыхательный 1шт., взрослые-2шт., детские -2шт, неонатальные - 2шт., единичный нереверсивный клапан1 шт., кислородная трубка 1шт., резервный мешок 1шт., руководство по эксплуатации 1шт. Тележка-каталка со съёмными носилками Тележка - каталка со съемными носилками предназначена для перемещения пациентов к транспортным средствам экстренной медицинской помощи. В условиях чрезвычайных ситуаций тележка используется в качестве кровати, перевязочного стола с установкой носилок с необходимой высотой и наклонами панели, с возможностью закрепления стойки для капельницы. В комплекте: прорезиненные ручки, ремни безопасности для фиксации пациента, регулируемые колеса. Номинальная нагрузка не менее 181 кг. Приёмное устройство с поперечным и продольным перемещением Устройство приемное предназначено для загрузки-выгрузки в автомашине. Устройство обеспечивает загрузки-выгрузки тележки в транспортное средство независимо от высоты пола салона. Носилки медицинские бескаркасные для скорой медицинской помощи Бескаркасные носилки используются для транспортировки пациента при работе в тесном помещении и ограниченном пространстве. Комплектация состоит из : 4 пары ручек из трубки ПВХ. Усиленная конструкция (ширина стропы не менее 40 мм, усиленные двойные швы в местах максимальной нагрузки; предусмотрена возможность транспортировки пациента в сидячем положении; предусмотрены стропы для фиксации пациента на носилках; носилки упакованы в прочный и удобный чехол, выполнены из прочной ПВХ ткани). Имеют металлические отверстия (люверсы) для сушки носилок после обработки в вертикальном положении. Номинальная нагрузка не менее 150 кг. Комплект шин транспортных складных Для иммобилизации и транспортировки пострадавших с травмами верхних / нижних конечностей или шейного отдела позвоночника. Шины представляют собой пластины специальной формы для легкого моделирования любого размера шины по конечности. Многофункциональные шины, для левой и правой конечности рук и ног. Комплект включает в себя каркас для верхних конечностей из кожи (37см), каркас для верхних конечностей из кожи (50см), каркас для нижних конечностей из кожи (58см), каркас для нижних конечностей из кожи (66см), каркас для конечностей детский, каркас на талию из кожи, ремень для нижних конечностей из кожи, сумка из ПВХ. Руководство по эксплуатации Комплект шин полимерных иммобилизационных пневматических для взрослых Шины предназначены для транспортной иммобилизации поврежденных в результате травм конечностей, а также могут использоваться для остановки кровотечения. Комплектация состоит из: -Шина полимерная иммобилизационная пневматическая «Декор» «Сапог длинный СПд»; -Шина полимерная иммобилизационная пневматическая «Декор» «Сапог короткий СПк»; -Шина полимерная иммобилизационная пневматическая «Декор» «Рукав длинный РПд»; -Шина полимерная иммобилизационная пневматическая «Декор» «Рукав короткий РПк»; - Упаковка-подушка пневматическая «Декор» УП. - Головка клапана – не менее 5 шт. Штатив разборный для вливаний с кронштейнами. Штатив разборный для вливаний, для проведения инфузионной терапии в условиях скорой помощи, в полевых условиях и на дому. Выполнен из алюминиевой трубки. В комплекте: стойки, опора, держатель с крючками, струбцина, сумка-чехол. Тонометр Рабочая температура: 10-40°С. Влажность: менее чем 80%. Пределы измерения давления воздуха в манжете в пределах 0-300 мм. рт. ст. Пределы допустимой основной абсолютной погрешности измерения давления воздуха в манжете ±3 мм. рт. ст. Цена деления шкалы манометра не менее 2 мм. рт. ст. Скорость снижения давления воздуха в пневматической системе 2-3 мм. рт. ст. Манжеты с одной и с двумя трубками.: детская малая - размер 6х28, окружность 8-13; детская - размер 10х34, окружность 13-20; взрослая малая - размер 14-53, окружность 20-29; взрослая - размер 14х53, окружность 29-41; для бедра - размер 20-86, окружность не менее 41. Корпус спрессован из двух компонентов термопластика. Регулируемый упор - для праворуких и леворуких, без латекса, микрофильтр, черно-белая шкала большого диаметра не менее56 мм, большая инсуфляционная груша, верх корпуса сделан из алюминиевого сплава, манжета с одной трубкой и застежкой «липучка», воздуховыпускающий клапан имеет резиновый стопор предотвращающий блокировку клапана. Стетоскоп медицинский Применяется для выслушивания тонов сердца, артерий и вен и других внутренних органов. Термоодеяло Термоодеяло покрывало защищает человека и от переохлаждения и от перегрева. Электрокардиограф 6 канальный Электрокардиограф представляет собой шестиканальный электрокардиограф, одновременно принимает ЭКГ сигналы от 12 отведений и распечатывает волновые формы ЭКГ на термопринтере. В функции электрокардиографа входит: запись; отображение волновых форм ЭКГ в автоматическом/ручном режиме; автоматическое измерение; автоматическая диагностика параметров волновых форм ЭКГ; сигнал об откреплении отведений; сигнал отсутствии бумаги, выбор языка меню и управление базой данных. Техническая спецификация. Дисплей по диагонали не менее 7 дюймов; Разрешение дисплея не менее 800х480; сенсорное и клавишное управления; Скорость регистрации: Автоматическая - не менее 25 мм/с, 50 мм/с; Ручная – не менее 5 мм/с, 6.25 мм/с, 10 мм/с, 12.5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с; термальный принтер с высоким разрешением не менее 8 точек/мм; Отведения ЭКГ не более 12 стандартных отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6; автоматический и ручной режим регистрации; USB порт; автовыключение – не менее 1мин/3мин/5мин/10мин/15мин/30мин; /60мин; режим демонстрации; Питание AC 100~ 240 В, 50/60 Гц; Батарея DC: 7.4V, 3700 мАч, перезаряжаемая литиевая батарея с емкостью – не менее 3700 мАч; встроенной памяти с хранением данных не менее 1000 пациентов; SD карта; Интерфейс: ввод данных ID, возраст, имя пациента, и т.д.; Версии языков: Английский, Русский, Казахский; Чувствительность - не менее 5, 10, 20мм/мВ; Частота не более 150 Гц ~ 0.05Гц; Постоянное напряжение поляризации не более 300 мВ; Цифровой фильтр не менее 35 Гц; Калибровка не менее 1 мВ; Преобразование А/D не менее 12 бит; Входное сопротивление ≥ 50мОм; Ток утечки на землю, проходящий через пациента <10 мкА; Класс безопасности I, тип CF, Наличие цепи защиты при дефибрилляции и кардиостимуляции. В комплекте: - Кабель пациента на 12 отведении – 2 шт. - Одноразовые электроды (6 шт. в уп.) – 2 уп. - Электроды для конечностей (4 шт в уп.) – 2 уп. - Термобумага 210 мм(Ш)*20 м(Д) – 5 рулонов. - Кабель питания – 1 шт. - Кабель для заземления – 1 шт. Прибор Прибор для определения уровня глюкозы крови. Автоматическое кодирование. Время измерения: 5 секунд. Объем капли крови: 1-2 мкл. Объем памяти: 500 результатов измерений с указанием времени и даты. Напоминание о проведении измерения после еды. Расчет средних значений за 7, 14, 30 и 90 дней до и после приема пищи. Автоматическое кодирование. Передача данных на ПК через микро-USB. Длительность работы батарейки: до 1000 измерений и более. Автоматическое включение и выключение. Предупреждение об истекшем сроке годности тест-полоски. Диапазон измерений: 0,6-33,3 ммоль/л. Рабочая температура системы: от +8°C до +42°C. Жидкокристаллический дисплей (ЖКД) c 96 сегментами не менее 97,8 x 46,8 x 19,1 мм. Тест-полоски для контроля уровня сахара в крови – не менее 2 упаковок. Ланцеты – не менее 1 упаковки. Компрессорный небулайзер Средний размер микрочастиц лекарства MMAD 2.83 мкм; необходимое количество лекарственного средства от 2-12 мл; Уровень шума не более 52 дБ; Производительность не менее 0,55 мл/мин. Давление рабочего потока до 15 л/мин. Потребляемая мощность 150 ВА. Аэрозоль не менее 5 мкм на 75%. Переносной, от сети 220 В. Маска для взрослых – не менее 1шт. Маска детская- не менее 1 шт. Щит спинальный с фиксатором для головы, крепежными ремнями Имеет повышенную прочность с возможностью использования при спасении на воде, в горах, в помещении. Комплект состоит: щит спинальный, 4 ремня крепления с карабинами или петлями, устройство для крепления головы. В комплекте фиксирующий воротник для пострадавших с подозрением на повреждение шейного отдела позвоночника. Укладка для скорой медицинской помощи. предназначен для хранения и транспортирования набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделий медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи бригадами скорой медицинской помощи. выполнен из высокопрочного холодо- и теплостойкого пищевого пластика. Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах Носилки складываются в продольно-поперечном направлении в чехол. Каркас носилок изготовлен из сплава алюминия высокой прочности. Оборудованы четырьмя опорами, полотно из специальной ткани, для легкой дезинфекции. Номинальная нагрузка не более 160 кг. Пульсоксиметр предназначен для неинвазивного непрерывного определения насыщения (сатурации) кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO2) и частоты пульса (PR). Формат дисплея цифровой. Измерение SpO2: диапазон: 0%-100％. Точность: ±2% в диапазоне 70-100% SpO2. Измерение частоты пульса в диапазоне 30-250 ударов в мин. Точность: ±2 удара в мин (большая величина). Рабочее напряжение: 3.6 -4.2 В, перезаряжаемая литиевая батарейка. Светочувствительный датчик. Красный свет (длина волны – 660 нм，6.65 МВт). Инфракрасный луч (длина волны – 880 нм, 6.75 МВт). Регулируемый диапазон звукового сигнала тревоги: SpO2:0%-100%. Частота пульса: вмин0- 254 удар в мин. Пульсовое насыщение кислородом（SpO2). Шейный воротник Шейный воротник для взрослых, удобный вырез для установки и последующей обслуживания трахеотомии, ортопедический воротник исполнен из против аллергенного материала, фиксирующая липучка-застёжка. В изделии можно принимать душ, проходить рентгеновское исследование и магнитно-резонансную томографию. Шейный воротник имеет не менее 3 размеров S, M, L. Отсасыватель медицинский Отсасыватель медицинский портативный с ЖК дисплеем. Предназначен в использовании в медицинских учреждениях и специализированных транспортных средствах. Технические характеристики: напряжение АС220В ±10% 50Гц±2%, DC12В. Максимальный вакуум не менее 0.08 МРа. Производительность не менее 20 л/мин. Накопительная емкость не менее 1000 мл. Шум не более 55дБ (А). В комплектации: основной блок-не менее 1шт.; накопительная емкость 1000 мл- не менее 1шт; крышка накопительной емкости-не менее 1шт. Фильтр – не менее 1шт. Трубка для нетоксичных газов 2м – не менее 1шт. Сетевой кабель-не менее 1шт. Предохранитель Ф5х20/2А- не менее 2шт. Аспирационная трубка-не менее 1шт. Комплекс скорой медицинской помощи передвижной» для линейных бригад Автомобиль с высокой крышей, колесной базой не менее 2900 мм с бензиновым двигателем, объемом не менее 2890 см3 и мощностью не менее 106,5 л.с., грузоподъемностью не менее 1350кг. Автомобиль оснащен 5-ти ступенчатой механической коробкой передач, рулевым управлением с гидроусилителем, в кабине автомобиля (водительском отсеке) места для двух пассажиров. Максимальный крутящий момент не менее 220,5 Нм при 2500 об/мин. Колесная формула 4Х2. Габариты: длина не менее 5475 мм, ширина не менее 2075 мм, высота не более 2595 мм. Размеры медицинского отсека: длина не менее 3140 мм, ширина не более 1830 мм, высота не менее 1800 мм. Объем медицинского отсека не менее 9 м3. Диаметр разворота автомобиля не более 7,5 (м). Конструкция кузова каркасная, цельнометаллическая, что обеспечивает высокую структурную прочность. Зонд желудочный (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный, однократного применения, размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,22, длина 85см, диаметр 2,0мм; 2,7мм; 3,3мм; 4,0мм; 4,7мм; 5,3мм; 6,0мм; 6,7мм; 7,3мм. В комплекте акушерское белье №2 из нетканого SMS материала одноразовый, стерильный. Набор перевязочных средств с антимикробным, обезболивающим и охлаждающим действием для оказания первой помощи при ожогах II- III степени В комплекте: Бинт марлевый стерильный 5м х10см – не менее 3 шт., бинт марлевый стерильный 7м х14см – не менее 3 шт., бинты эластичные трубчатые № 1, 3, 6 – не менее 3 уп., гель противоожоговый 20 гр. – не менее 3 тубы, ножницы для перевязок с «пуговкой» - не менее 1 шт., повязка гелевая противоожоговая 10 см х 10 см – не менее 15 шт., повязка гелевая противоожоговая 20 см х 30 см – не менее 6 шт. Хладоэлемент многоразовый Реанимационный кониотомический набор Позволяет в течение нескольких секунд произвести коникотомию пациентам, находящимся в состоянии асфиксии.1. Готовое коникотомическое устройство: пластиковая канюля (внутр.диам. 2,0/4,0 мм, коннектор 15 мм по наружному диаметру) с фиксирующим фланцами шейной лентой); ограничитель введения иглы; коническая коникотомическая игла из нержавеющей стали. Силиконовая соединительная трубка к дыхательному контуру. Скальпель – 1 шт. Одноразовый шприц – 1 шт. Чемодан-укладка для экстренной медицинской помощи Чемодан-укладка для экстренной медицинской помощи. Комплект состоит из: - ручной аппарат ИВЛ (Амбу) – не менее 1 шт; - стетоскоп – не менее 1 шт. - Неврологический молоток – не менее 1 шт. - Комплект анестезиологических масок (взрослый, детский, неонотальный) – не менее 1 комплекта. - Шпатель для языка – не менее 10 шт. - назальный канюль для взрослых – не менее 1 шт. - Ножной механический отсос – не менее 1 шт. - Комплект аспирационных катетеров – не менее 1 комплект. - Роторасширитель – не менее 1 шт. - Лейкопластырь (размер 1,25смх5м ) – не менее 5 шт. - Комплект воздуховодов (размеры: 3,5; 5,0; 5,5; 6,5; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0) – не менее 1 комплекта. - Языкодержатель – 1 шт. - Комплект ларингоскопа – не менее 1 комплект. - Комплект эндотрахеальных катеторов – не менее 1 комплекта. - Зажим кровоостанавливающий (изогнутый 1шт, прямой 1шт.) – не менее 1 комплекта. - Ножницы бытовые– не менее 1 шт. - Фонарик ручка – не менее 1 шт. - Пинцет металлический анатомический – не менее 1 шт. - Жгут кровоостанавливающий – не менее 1 шт. - Термометр медицинский ртутный – не менее 1 шт. - Термоодеяло серебро/золото – не менее 1 шт. - Тонометр – не менее 1 шт. Одноэтапный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения сердечного Тропонина I и Миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови человека. Набор реагентов «Одноэтапный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения сердечного тропонина I и миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови человека» не менее 25 тестов. Комботест для быстрого бесприборного раздельного определения тропонина I и миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови. Метод - иммунохроматография. Время анализа – не более 15 минут. | Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций | 1 900 000 Редуктор кислородный с баллоном 2 100 000 Баллон с вентилем под кислород объемом 10 л. 2 40 000 Дефибриллятор Монитор 1 1 400 000 Прибор для индикации эффективности непрямого массажа сердца и координации последовательности действий при выполнении мероприятий сердечно-легочной реанимации (Помощник реаниматора-01) 1 50 000 Мешки ручные легочные реанимационные типа "Амбу" (мешок Амбу для новорожденных, детей и взрослых) 1 24 000 Тележка-каталка со съёмными носилками 1 250 000 | Приёмное устройство с поперечным и продольным перемещением 1 800 000 Носилки медицинские бескаркасные для скорой медицинской помощи 1 15 000 Комплект шин транспортных складных 1 45 000 Комплект шин полимерных иммобилизационных пневматических Декор для взрослых | 1 35 000 Штатив разборный для вливаний с кронштейнами 1 40 000 Тонометр в комплекте со стетоскопом 1 70 000 Стетоскоп медицинский 1 1 600 Термоодеяло покрывало спасательное изотермическое. 2 500 Электрокардиограф 3/6 канальный в комплекте 1 200 000 Прибор для определения уровня глюкозы крови в комплекте с расходными материалами 1 14 000 Компрессорный небулайзер 1 16 000 Щит спинальный с фиксатором для головы, крепежными ремнями 1 40 000 Укладка для скорой медицинской помощи. 1 35 000 | Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах 1 20 000 Пульсоксиметр, типа 1 6 000 Шейный воротник размеры S, M, L 1 24 000 Отсасыватель медицинский 1 150 000 Автомобиль ГАЗ 4 595 000 1 4 595 000 Медицинский салон Теплоизоляция медицинского салона | 1 шт. 180 000 Армирование кузова для закрепления приборов и медицинского оборудования 1 шт. 99 243 Отделка боковых панелей и потолка медицинского салона стекло-пластиком (устойчивым к воздействию лекарственных препаратов и моющее- дезинфицирующих средств, имеющим гладкую поверхность, не впитывающим запахи) | 1 шт. 158 115 Антикоррозийная обработка всех швов и стыков кузова фургона специальной краской. 1 шт. 60 000 Гидроизоляция всех швов 1 шт. 60 000 Алюминиевые профили и аксессуары 1 шт. 30 000 | Покрытие напольное водонепроницаемое, противоскользящее, устойчивое к воздействию моющее дезинфицирующих средств 1 шт. 50 000 Бордюр по нижней части боковых панелей из алюминия. Гидроизоляция всех швов. 1 шт. 50 000 Перегородка между кабиной и салоном со сдвижным матированным окном. | 1 шт. 80 000 Остекление задних дверей 1 шт. 100 000 Остекление боковой двери салона со сдвижным окном 1 шт. 30 000 Матирование 2/3 высоты стекол дверей салона 1 шт. 10 000 Поручень сдвижной двери 1 шт. 10 000 Поручень задней двери | 1 шт. 10 000 Леер-поручень потолочный вдоль приемного устройства с двумя кронштейнами для инфузионной системы 1 шт. 50 000 Подножка задних дверей 1 шт. 20 000 Подножка боковой двери 1 шт. 20 000 Люк потолочный (используется в качестве аварийного выхода), | 1 шт. 60 000 Вентилятор потолочный приточно-вытяжной (активируется потолочным регулятором) 1 шт. 140 774 автономным жидкостным отопителем медицинского салона с возможностью запуска с панели управления 1 шт. 142 777 Кондиционер: система кондиционирования сконструирована в одной детали моноблока, монтируется системой каналов для охлаждения, как блока пациента, так и кабины водителя. | 1 шт. 364 939 Мусоросборник - контейнер (для использованных бумажных полотенец) 1 шт. 4 357 Лампы для освещения салона | 1 шт. 11 761 Светильник освещения прилегающей территории сдвижной двери 1 шт. 13 263 Светильник освещения прилегающей территории задних дверей 1 шт. 16 880 Светильник точечный над поверхностью носилок с поворотным механизмом 1 шт. 16 880 | Внешнее освещение автомобиля скорой помощи 1 шт. 19 291 Розетка электрическая 12В для питания медицинского оборудования расположена в области центра левого борта 1 шт. 3 617 Розетка электрическая 220В для питания медицинского оборудования расположена в области центра левого борта (в соответствии европейским стандартом), | 1 шт. 3 617 Преобразователь напряжения 220/12В (12/220В) 1 шт. 142 777 Вилка ввода электропитания внешней сети 220В в передней части автомобиля со стороны водителя 1 шт. 13 263 Кабель ввода электропитания внешней сети 220В (15метров) | 1 шт. 8 440 Фонарь 12В переносной аккумуляторный 1 шт. 8 714 Дополнительная аккумуляторная батарея на 12 Вольт (при отсутствии шасси) 1 шт. 55 462 Предохранители 1 шт. 43 404 Панель управления в блоке для пациента | 1 шт. 130 774 Кресло доктора расположено на мебельной перегородке автомобиля (снабжается ремнем безопасности) 1 шт. 76 952 Откидным креслом с ремнем безопасности 1 шт. 72 250 Банкетка правого борта c поясничной и подголовной подушками (снабжается ремнем безопасности) | 1 шт. 55 586 Шкаф медицинский левого борта в области перегородки с секциями для медицинских укладок и принадлежностей 1 шт. 92 381 Отделка торцов мебели салона мебельным кантом травмобезопасным 1 шт. 28 556 Стойка для крепления медицинского оборудования левого борта | 1 шт. 88 900 Балка свето-акустическая с системой внешней трансляции речи и пультом управления в кабине 1 шт. 272 250 Оклейка автомобиля 1 шт. 104 894 Огнетушитель 2л в кабине водителя 1 шт. 13 263 Огнетушитель 2л в салоне | 1 шт. 13 263 Интерком (внутренняя связь с водителем) 1 шт. 95 586 GPS навигатор, с разрешением дисплея не менее 480 x 272, внешним питанием и от аккумулятора, загруженными картами Республики Казахстана 1 шт. 192 379 - регистратором DVR, камерой с монитором и системой передачи видеоданных в формате 3G; | 1 шт. 141 956 Газовые трубопроводы под обшивкой медицинского салона 1 шт. 92 379 Крепления для кислородных баллонов; 1 шт. 22 908 Кислородные розетки с быстроразъемным соединением (2 шт); 1 шт. 22 908 Регулятор давления кислорода 1 шт. 76 955 Расходомер с увлажнителем кислорода 1 шт. 95 586 Расходные материалы Зонд желудочный (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный, однократного применения, размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,22, длина 85см, диаметр 2,0мм; 2,7мм; 3,3мм; 4,0мм; 4,7мм; 5,3мм; 6,0мм; 6,7мм; 7,3мм 1 ком 2 970 Комплект акушерского белья №2 из нетканого материала одноразовый, стерильный 1 ком 550 Набор перевязочных средств с антимикробным, обезболивающим и охлаждающим действием для оказания первой помощи при ожогах II- III степени | 1 ком 28 000 Хладоэлемент многоразовый (16,5х3,3х9 см, 0,43 кг, 0,4л) 1 ком 700 Реанимационный кониотомический набор 1 ком 40 000 Чемодан-укладка для экстренной медицинской помощи 1 ком 600 000 Одноэтапный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения сердечного Тропонина I и Миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови человека. В упаковке № 25 1 ком 18 000 Набор для аппарата ИВЛ 1 ком Включена в стоимость Набор для аппарата дефибриллятора 1 ком 659 910 Набор для небулайзера- ингалятор 1 ком Включена в стоимость Набор для ЭКГ 1 ком 1470 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость Второй год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость Третий год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость | 14 000 000 | 7 лет |
| 81 | Комплекс рентгеновский диагностический снимочный с принадлежностями | Рентгеновский генератор Тип инверторный, трехфазный. Мощность генератора не менее 32 кВт. Частота 50/60 кГц. Диапазон рентгенографии: 40 – 150 кВ; 10 – 500 мА; 0,5 – 500 мАс. Автоматический контроль экспозиции. Максимальное количество зарегистрированных программ не менее 250 программ. Пароль для Функции безопасности (аутентификация пароля) для несанкционированных изменении параметров. Рентгеновская трубка с фокусом Вращающийся анод. Скорость вращения анода не менее 9000 об/мин. Максимальная теплоемкость анода не менее 400 кДж. Максимальная скорость диссипация анода не менее 2000 Дж/с. Фокус в пределах 0,6 - 1,2 мм. Диаметр цели не более 100 мм. Максимальное выходное напряжение не менее. 150 кВ Стартер рентгеновской трубки Цветовая кодировка индикации дисплея не менее 5 цветов. Звуковое уведомление о статусе экспозиции. Колонна трубки Напольный тип расположения . Продольное перемещение не менее 1800 мм. Поперечное перемещение не менее 250 мм. Вертикальное перемещение в пределах 500 – 1800 мм. Электромагнитный замок по горизонтальной оси - +/-140 град, по вертикальной оси - +/-180 град, вверх вниз - +90/-10 град. Коллиматор Форма поля прямоугольная. Максимальный размер поля не менее 430х430 мм. Минимальный размер поля не менее 430х430 мм. Поворот поля экспозиции не менее +/-160 град. Средняя интенсивность освещения не менее 160 Люкс. Собственная фильтрация - 1,0 мм Al экв. Дополнительная фильтрация - 0,5 мм Al л.с. Рассеивающая решетка из алюминия. Стол Буки Столешница плоская плавающая. Длина не менее 2350 мм. Ширина не менее 810 мм. Продольное перемещение в пределах +/-550 мм. Поперечное перемещение в пределах +/-125 мм. Фиксируемая высота не менее 700 мм. Электромагнитный замок. Соотношение сетки 10:1. Плотность сетки не более 40 линий/см. Фокусное расстояние не менее 100 см. Кассетный лоток для кассет не более 14х17 дюймов. Стойка Буки Расстояние центр буки - пол от 38 до 190 см. Отсеивающая решётка не менее 40 лин/см. Формат кассет от 18х24 до 35х43. В системе 3-х-польные камеры экспонометра, а также автоматическое распознавание размера кассет. | Рентгеновский генератор 1 шт. 4 000 000 Рентгеновская трубка с фокусом 1 шт. 4 000 000 Стартер рентгеновской трубки 1 шт. 2 000 000 Колонна трубки 1 шт. 1 500 000 Коллиматор 1 шт. 1 200 000 Стол Буки 1 шт. 1 000 000 Стойка Буки 1 шт. 1 300 000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Третий год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ | 15 000 000 | 7 лет |
| 82 | Аппарат рентгеновский передвижной с принадлежностями | Аппарат рентгеновский передвижной Не менее 72 анатомических программ. Мощность генератора не менее 12,5 кВт. Моторинизированная система передвижения аппарата. Высота колонны при транспортировке не менее 1930 мм. Минимальная высота колонны не менее 600 мм, максимальная высота колонны не менее 2010 мм; Минимальная длина стрелы не менее 635 мм, максимальная длина стрелы не менее 1200 мм. Диапазон вращения колонны не менее 270 градусов. Вращение трубки вокруг оси +90/-20 градусов. Вращение коллиматора не менее 410 градусов. Аккумулятор Напряжение в аккумуляторе не менее 12 В. Емкость аккумулятора не менее 9,0 А*ч. Рентгеновская трубка Диапазон максимального напряжения трубки не менее 125 кВ. Максимальная сила трубки не более 160 мА. Фокальный размер трубки не менее 0,7 мм. Коллиматор Максимальный размер поля не менее 430х430 мм. Минимальная присущая фильтрация рентгеновской трубки не менее 1,5 мм; Минимальная присущая фильтрация коллиматора не менее 1,0 мм. | Аппарат рентгеновский передвижной 1 шт. 2 500 000 Аккумулятор 1 блок 200 000 Рентгеновская трубка 1 шт. 3 000 000 Коллиматор 1 шт. 1 300 000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Третий год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ | 7 000 000 | 7 лет |
| 83 | Облучатель бактерицидный мобильный (передвижной) открытого типа 4-х ламповый | Облучатель Металлический каркас облучателя с отбойниками покрыт полимерно - порошковым покрытием Лампы низкого давления Мощность не менее 30Вт | Облучатель 1 шт. 12 040 Лампы низкого давления 4 шт. 7 960 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 600 Третий год гарантийного сервисного обслуживания | 600 | 21 200 | 7 лет |
| 84 | Консоль медицинская реанимационно-палатная | Консольный блок Изделие представляет собой сборную конструкцию, выполненную в подвесном варианте с поворотными полками для размещения необходимых приборов возле койки пациента, устанавливается на потолочном перекрытии над койкой, обеспечивая полный доступ к больному со всех сторон. Газовый разъем быстрого соединения обеспечивает доступ к магистрали кислорода. Газовый разъем быстрого соединения обеспечивает доступ к вакуумо проводу. Газовый разъем быстрого соединения обеспечивает доступ к магистрали сжатого воздуха. Газовый разъем быстрого соединения обеспечивает доступ к магистрали углекислого газа. Штуцер быстрого соединения Для подключения к газовому разъему быстрого соединения (кислород). Штуцер быстрого соединения Для подключения к газовому разъему быстрого соединения (вакуум). Штуцер быстрого соединения Для подключения к газовому разъему быстрого соединения (сжатый воздух). Штуцер быстрого соединения Для подключения к газовому разъему быстрого соединения (углекислый газ). Светильник ночного освещения обеспечивает освещение. Розетка выравнивания потенциалов Для соединения с контуром заземления. Электрические розетки обеспечивает доступ к электроэнергии. Передвижная и поворотная система обеспечивает возможность манипулирования положением изделия. Полки для оборудования Для расположения навесных устройств/оборудования. Выдвижные полки Для расположения навесных устройств/оборудования. Подвеска для инфузий Для крепления капельницы. Увлажнитель кислорода Увлажнитель кислорода предназначен для регулирования расхода и увлажнения газообразного кислорода при подаче потребителю. Редукционный клапан вакуума Регулятор вакуума предназначен для плавного регулирования степени разрежения (вакуума) в контейнер-сборниках, подключенных к вакуумной магистрали. Емкость для сбора аспирированной жидкости используется при аспирации в операционных и палатах интенсивной терапии при условии наличия централизованной подачи вакуума. Пульт вызова для связи сестра-пациент Для связи с медсестрой. | Основной блок Консольный блок 1 шт 1 400 000 Газовый разъем быстрого соединения 1 шт Газовый разъем быстрого соединения 1 шт Газовый разъем быстрого соединения 1 шт Газовый разъем быстрого соединения 1 шт Штуцер быстрого соединения 1 шт Штуцер быстрого соединения 1 шт Штуцер быстрого соединения 1 шт Штуцер быстрого соединения 1 шт Светильник ночного освещения 1 шт Розетка выравнивания потенциалов 2 ш Электрические розетки 2 шт Передвижная и поворотная система 1 комп Полки для оборудования 2 шт Выдвижные полки 2 шт Подвеска для инфузий 1 шт Дополнительные комплектующие Увлажнитель кислорода 1 шт Редукционный клапан вакуума 1 шт Емкость для сбора аспирированной жидкости 1 шт Пульт вызова для связи сестра-пациент 1 шт Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Третий год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ | 1 400 000 | 7 лет |
| 85 | Консоль медицинская реанимационно-палатная | Консольный блок Изделие представляет собой сборную конструкцию, выполненную в подвесном варианте с поворотными полками для размещения необходимых приборов возле койки пациента, устанавливается на потолочном перекрытии над койкой, обеспечивая полный доступ к больному со всех сторон. Газовый разъем быстрого соединения обеспечивает доступ к магистрали кислорода. Газовый разъем быстрого соединения обеспечивает доступ к вакуумо проводу. Газовый разъем быстрого соединения обеспечивает доступ к магистрали сжатого воздуха. Штуцер быстрого соединения Для подключения к газовому разъему быстрого соединения (кислород). Штуцер быстрого соединения Для подключения к газовому разъему быстрого соединения (вакуум). Штуцер быстрого соединения Для подключения к газовому разъему быстрого соединения (сжатый воздух). Светильник ночного освещения обеспечивает освещение. Розетка выравнивания потенциалов Для соединения с контуром заземления. Электрические розетки обеспечивает доступ к электроэнергии. Передвижная и поворотная система обеспечивает возможность манипулирования положением изделия. Полки для оборудования Для расположения навесных устройств/оборудования. Выдвижные полки Для расположения навесных устройств/оборудования. Подвеска для инфузий Для крепления капельницы. Увлажнитель кислорода Увлажнитель кислорода предназначен для регулирования расхода и увлажнения газообразного кислорода при подаче потребителю. Редукционный клапан вакуума Регулятор вакуума предназначен для плавного регулирования степени разрежения (вакуума) в контейнер-сборниках, подключенных к вакуумной магистрали. Емкость для сбора аспирированной жидкости используется при аспирации в операционных и палатах интенсивной терапии при условии наличия централизованной подачи вакуума. Пульт вызова для связи сестра-пациент Для связи с медсестрой. | Основной блок Консольный блок 1 шт 1 400 000 Газовый разъем быстрого соединения 1 шт Газовый разъем быстрого соединения 1 шт Газовый разъем быстрого соединения 1 шт Штуцер быстрого соединения 1 шт Штуцер быстрого соединения 1 шт Штуцер быстрого соединения 1 шт Светильник ночного освещения 1 шт Розетка выравнивания потенциалов 2шт Электрические розетки 2шт Передвижная и поворотная система 1 комп Полки для оборудования 2шт Выдвижные полки 3 шт Подвеска для инфузий 1 шт Дополнительные комплектующие Увлажнитель кислорода 1 шт Редукционный клапан вакуума 1 шт Емкость для сбора аспирированной жидкости 1 шт Пульт вызова для связи сестра-пациент 1 шт Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Третий год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ | 1 400 000 | 7 лет |
| 86 | Консоль медицинская реанимационно-палатная | Консольный блок Изделие представляет собой сборную конструкцию, выполненную в подвесном варианте с поворотными полками для размещения необходимых приборов возле койки пациента, устанавливается на потолочном перекрытии над койкой, обеспечивая полный доступ к больному со всех сторон. Газовый разъем быстрого соединения обеспечивает доступ к магистрали кислорода Газовый разъем быстрого соединения обеспечивает доступ к вакуумопроводу Газовый разъем быстрого соединения обеспечивает доступ к магистрали сжатого воздуха Газовый разъем быстрого соединения обеспечивает доступ к магистрали углекислого газа Штуцер быстрого соединения служит для подключения к газовому разъему быстрого соединения (кислород) Штуцер быстрого соединения служит для подключения к газовому разъему быстрого соединения (вакуум) Штуцер быстрого соединения служит для подключения к газовому разъему быстрого соединения (сжатый воздух) Штуцер быстрого соединения служит для подключения к газовому разъему быстрого соединения (углекислый газ) Светильник ночного освещения обеспечивает освещение Розетка выравнивания потенциалов служит для соединения с контуром заземления Электрические розетки обеспечивает доступ к электроэнергии Передвижная и поворотная система обеспечивает возможность манипулирования положением изделия Полки для оборудования служит для расположения навесных устройств/оборудования Выдвижные полки служит для расположения навесных устройств/оборудования Подвеска для инфузий служит для крепления капельницы Увлажнитель кислорода Увлажнитель кислорода предназначен для регулирования расхода и увлажнения газообразного кислорода при подаче потребителю Редукционный клапан вакуума Регулятор вакуума предназначен для плавного регулирования степени разрежения (вакуума) в контейнер-сборниках, подключенных к вакуумной магистрали. Емкость для сбора аспирированной жидкости используется при аспирации в операционных и палатах интенсивной терапии при условии наличия централизованной подачи вакуума. Пульт вызова для связи сестра-пациент служит для связи с медсестрой | Основной блок Консольный блок 1 шт 1 400 000 Газовый разъем быстрого соединения 1 шт Газовый разъем быстрого соединения 1 шт Газовый разъем быстрого соединения 1 шт Газовый разъем быстрого соединения 1 шт Штуцер быстрого соединения 1 шт Штуцер быстрого соединения 1 шт Штуцер быстрого соединения 1 шт Штуцер быстрого соединения 2шт Светильник ночного освещения 2шт Розетка выравнивания потенциалов 2шт Электрические розетки 2шт Передвижная и поворотная система 1 комп Полки для оборудования 4шт Выдвижные полки 1 шт Подвеска для инфузий 1 шт Дополнительные комплектующие Увлажнитель кислорода 1 шт Редукционный клапан вакуума 1 шт Емкость для сбора аспирированной жидкости 1 шт Пульт вызова для связи сестра-пациент 1 шт Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Третий год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ | 1 400 000 | 7 лет |
| 87 | Светильник медицинский передвижной многорефлекторный | Балансирный механизм служит для изменения положения блока освещения относительно опорной стойки Блок освещения предназначен для освещения рабочего поля при проведении осмотров, операций малой сложности и перевязок. Величина освещенности и размер рабочего поля регулируется. Диапазон изменения рабочего расстояния 800-1000 мм. Диапазон изменения рабочего поля 100-200 мм Диапазон изменения освещенности в центре рабочего поля 20-40 клк Цветовая температура 3500-5000 К Количество ламп блока освещения не менее 4 штук Тип лампы предпочтительно галогенная лампа накаливания Мощность лампы не менее 25 Вт Средняя наработка на отказ не менее 4000 ч Средний срок службы не менее 7 лет Средний срок сохраняемости не менее 5 лет Среднее время восстановления работоспособности с применением запасных частей, инструментов и принадлежностей после сбоя не более 25 мин. Потребляемая мощность не более 120 ВА Опорная стойка крепится к основанию, служит опорой для блока освещения Основание на колесах служит основанием и позволяет перемещать светильник | Балансирный механизм 1 шт 115 000 Блок освещения 1 шт Опорная стойка 1 шт Основание на колесах 1 шт Руководство по эксплуатации паспорт 1 шт Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Третий год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ | 115 000 | 7 лет |
| 88 | Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные, передвижные открытого типа | Стойка облучателя Масса не более - 9кг Лампа бактерицидная Производительность - не менее 75 м3/ч Мощность - не менее 30Вт Сила тока лампы - не менее 0,365А Бактерицидная облученность - не менее 9Вт Рабочий срок службы лампы – не менее 8000часов | Стойка облучателя 1 шт 25 800 Лампа бактерицидная F15T8 или F30T8 6 шт 9000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Третий год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ | 34 800 | 7 лет |
| 89 | Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные, передвижные открытого типа | Стоика облучателя Масса не более – 8,5кг Лампа бактерицидная Производительность – не менее 75 м3/ч Мощность – не менее 30Вт Сила тока лампы - не менее 0,365А Бактерицидная облученность – не менее 9Вт Рабочий срок службы лампы – не менее 8000часов | Стоика облучателя 1 шт 20 300 Лампа бактерицидная F15T8 или F30T8 4 шт 6000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Третий год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ | 26 300 | 7 лет |
| 90 | Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные, передвижные открытого типа | Стоика облучателя Масса не более – 7,5 кг Лампа бактерицидная Производительность, не менее - не менее 75 м3/ч Мощность предпочтительно - не менее 30Вт Сила тока лампы предпочтительно - не менее 0,365А Бактерицидная облученность предпочтительно- не менее 9Вт Рабочий срок службы лампы не менее – 8000часов | Стоика облучателя 1 шт 13 200 Лампа бактерицидная 2шт 3000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Третий год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ | 16 200 | 7 лет |
| 91 | Аппарат искусственного дыхания ручной с отсасывателем в комплекте | Мешок дыхательный обеспечивает искусственную вентиляцию легких с активным вдохом и пассивным выдохом или кислородно-воздушной смесью. Отсасыватель ножной портативный предназначен для отсасывания секретов из дыхательных путей человека. Маска лицевая с оголовьем применяется как лицевая маска. Воздуховод предназначен для присоединения трахеотомических или инкубационных трубок. Роторасширитель предназначен для присоединения трахеотомических или инкубационных трубок. Сумка для укладки изделия применяется для укладки аппарата. Мешок контрольный объемом 1,5 л моделирует легкие при настройке и проверке параметров аппарата, выполнен из эластичного материала. Штуцер присоединительный в комплекте с принадлежностями. Штуцер в комплекте с принадлежностями . Шланг – трубка силиконовая медицинская Шланг – трубка силиконовая медицинская, внутренний диаметр не менее 4,0 мм., длина не менее 2 м. Узел мембраны в комплекте с принадлежностями . Клапан в комплекте с принадлежностями . Паспорт в комплекте с эксплуатационной документацией | Мешок дыхательный 1 шт. 32 665 Отсасыватель ножной портативный 1 шт. Маска лицевая с оголовьем 1 шт. Воздуховод 1 шт. Роторасширитель 1 шт. Сумка для укладки изделия 1 шт. Мешок контрольный объемом 1,5 л 1 шт. Штуцер присоединительный 1 шт. Штуцер 2 шт. Шланг – трубка силиконовая медицинская 1 шт. Узел мембраны 1 шт. Клапан 1 шт. Паспорт 1 шт. Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 0 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 0 | 32 665 | 7 лет |
| 92 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Ящик приборный предназначен для укладки аппарата. Баллон в сборе содержит запас кислорода для автоматического питания аппарата. Блок питания осуществляет управление циклом «вдох-выдох». Увлажнитель предназначен для присоединения трахеотомических или инкубационных трубок. Ниппель предназначен для присоединения трахеотомических или инкубационных трубок. Клапан дыхательный нереверсивного типа, пропускающего газ к пациенту во время входа и препятствующего возращению выдыхаемого газа в легкие пациента Воздуховод предназначен для присоединения трахеотомических или инкубационных трубок. Воздуховод предназначен для присоединения трахеотомических или инкубационных трубок. Роторасширитель предназначен для присоединения трахеотомических или инкубационных трубок. Языкодержатель, предназначен для присоединения трахеотомических или инкубационных трубок. Маски лицевые полимерные с оголовьем большого и малого размера. Мешок контрольный Мешок объемом не менее 1,5 л. Моделирует легкие при настройке и проверке параметров аппарата, выполнен из эластичного материала Комплект В комплект входят запасные части согласно ведомости, необходимые для ремонта аппарата. Ведомость содержится в эксплуатационной документации. Паспорт содержится в эксплуатационной документации . Паспорт на манометр содержится в эксплуатационной документации. | Ящик приборный 1 шт. 122 690 Баллон в сборе 1 шт. Блок питания 1 шт. Увлажнитель 1 шт. Ниппель 2 шт. Клапан дыхательный 1 шт. Воздуховод 1 шт. Воздуховод 1 шт. Роторасширитель 1 шт. Языкодержатель, 1 шт. Маски лицевые полимерные с оголовьем 2 шт. Мешок контрольный 1 шт. Комплект 1 шт. Ведомость 1 шт. Паспорт 1 шт. Паспорт на манометр 1 шт. Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 0 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 0 | 122 690 | 7 лет |
| 93 | Отсасыватель ножной портативный | Отсасыватель ножной портативный состоит из следующих узлов и деталей: резиновый мех, двух пружин, растягивающий мех, банки-сборника, в который скапливается отсасывающая жидкость, двух шариковых клапанов, соединительной трубки, соединяющей банку-сборник через шариковый клапан с мехом, трубка с наконечником. Наконечник представлен в виде трубки с наконечником, через которую отсасывается жидкость Паспорт содержится в эксплуатационной документации | Отсасыватель ножной портативный 1 шт. 18 860 Наконечник 1 шт. Паспорт 1 шт. Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 0 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 0 | 18 860 | 7 лет |
| 94 | Ингалятор аэрозолей переносной | Нагреватель состоит из корпуса, внутри которого расположен нагревательный элемент. Распылитель состоит из корпуса, к которому присоединяются: наконечник, стакан, крышка Шланг служит для соединения нагревателя с панелью регулировки температуры. Шланг служит для соединения панели регулировки температуры со стаканом для сбора конденсата. Стакан Для лекарственного вещества объемом не менее 30 см³. Наконечник служит в качестве сменной, запасной части и принадлежности. Вставка плавкая служит в качестве сменной, запасной части и принадлежности. Мембрана служит в качестве сменной, запасной части и принадлежности. Контейнер служит для установки нагревателя, распылителя и сборника конденсата. Паспорт содержится в эксплуатационной документации | Нагреватель 1 шт. 135 730 Распылитель 1 шт. Шланг 2 шт. Шланг 1 шт. Стакан 1 шт. Наконечник 16 шт. Вставка плавкая 2 шт. Мембрана 2 шт. Контейнер 2 шт. Паспорт 1 шт. Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 0 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 0 | 135 730 | 7 лет |
| 95 | Установка ингаляционная стационарная | Блок управления состоит из электрической и пневматической систем управления и регулятора температуры. Стол Стол представляет собой конструкцию, выполненную из алюминиевых труб и листового алюминия с полимерным покрытием. Компрессорный блок состоит из основания, на котором установлены электродвигатель и компрессор, платформы и кожуха. Распылитель состоит из корпуса, к которому присоединяются: наконечник, стакан, крышка. Штатив служит для крепления распылителя на рабочем столе ингалятора. Нагреватель Нагреватель состоит из корпуса, внутри которого расположен нагревательный элемент. Шланг, длиной 0,5м Шланг представляет собой гибкую пластифицированную прозрачную трубку с наконечниками. Шланг служит для подвода сжатого воздуха от гнезда. Шланг, длиной 0,5м Шланг представляет собой гибкую пластифицированную прозрачную трубку с наконечниками. Шланг служит для подачи пара от регулятора температуры к распылителю. Шланг, длиной 0,6м Шланг представляет собой гибкую пластифицированную прозрачную трубку с наконечниками. Наконечник служит в качестве сменной, запасной части и принадлежности. Вставка плавкая служит в качестве сменной, запасной части и принадлежности. Трубка медицинская пластифицированная служит в качестве сменной, запасной части и принадлежности. Мембрана служит в качестве сменной, запасной части и принадлежности. Шланг, длиной 2м служит в качестве сменной, запасной части и принадлежности. Провод заземления служит в качестве сменной, запасной части и принадлежности. Контейнер с мандренами служит в качестве сменной, запасной части и принадлежности. Руководство по эксплуатации содержится в эксплуатационной документации. | Блок управления 1 шт. 205 880 Стол 1 шт. Компрессорный блок 1 шт. Распылитель 1 шт. Штатив 1 шт. Нагреватель 1 шт. Шланг, длиной 0,5м 1 шт. Шланг, длиной 0,5м 1 шт. Шланг, длиной 0,6м 1 шт. Наконечник 16 шт. Вставка плавкая 2 шт. Трубка медицинская пластифицированная 1,5 м. Мембрана 1 шт. Шланг, длиной 2м 1 шт. Провод заземления 1 шт. Контейнер с мандренами 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт. Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 0 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 0 | 205 880 | 7 лет |
| 96 | Аппарат для получения кислородной пены | Ящик приборный предназначен для укладки узлов аппарата. Блок питания выполнен со встроенным редукционным клапаном, предназначенным для снижения сжатого кислорода, поступающего из баллона. Крышка в сборе выполнена в составе с форсункой, мундштуком, трубками. Одна трубка служит для подачи кислорода к форсунке, через вторую трубку кислородная пена поступает в емкость для сбора пены. Змеевик служит в качестве запасной части и принадлежности, предназначен для зарядки баллонов аппарата кислородом от транспортного баллона. Редуктор кислородный служит в качестве запасной части и принадлежности, предназначен для понижения давления кислорода, подаваемого от транспортного баллона к аппарату. Шланг служит в качестве запасной части и принадлежности. Шланг соединительный предназначен для подсоединения аппарата к внешнему источнику питания через кислородный редуктор. Крышка служит в качестве запасной части и принадлежности. Прокладка служит в качестве запасной части и принадлежности. Ключ служит в качестве запасной части и принадлежности, предназначен для подсоединения кислородного редуктора и змеевика к транспортному баллону. Ключ служит в качестве запасной части и принадлежности, предназначен для отсоединения от аппарата баллона с вентилем. Руководство по эксплуатации содержится в эксплуатационной документации. Паспорт на манометр содержится в эксплуатационной документации. | Ящик приборный 1 шт. 83 000 Блок питания 1 шт. Крышка в сборе 1 шт. Змеевик 1 шт. Редуктор кислородный 1 шт. Шланг 1 шт. Крышка 1 шт. Прокладка 12 шт. Ключ 1 шт. Ключ 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт. Паспорт на манометр 1 шт. Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 0 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 0 | 83 000 | 7 лет |
| 97 | Аппарат искусственной вентиляции легких и кислородной ингаляции портативный | Блок питания осуществляет управление циклом «вдох-выдох». Баллон с вентилем содержит запас кислорода для автоматического питания аппарата. Ящик приборный предназначен для укладки аппарата. Клапан дыхательный нереверсивного типа, пропускающего газ к пациенту во время входа и препятствующего возращению выдыхаемого газа в легкие пациента. Автомат дыхательный нереверсивного типа, пропускающий газ пациенту во время вдоха и препятствующего возвращению выдыхаемого газа в легкие пациента. Увлажнитель предназначается для увлажнения газа, поступающего в легкие пациента. Мешок контрольный моделирует легкие при настройке и проверке параметров аппарата, выполнен из эластичного материала. Воздуховод предназначен для присоединения трахеотомических или инкубационных трубок. Воздуховод предназначен для присоединения трахеотомических или инкубационных трубок. Роторасширитель предназначен для присоединения трахеотомических или инкубационных трубок. Языкодержатель предназначен для присоединения трахеотомических или инкубационных трубок. Ниппель предназначен для присоединения трахеотомических или инкубационных трубок. Ниппель предназначен для присоединения трахеотомических или инкубационных трубок. Маски лицевые полимерные с оголовьем большого и малого размера Комплект В комплект входят запасные части согласно ведомости, необходимые для ремонта аппарата. Патрубок. Руководство по эксплуатации содержит эксплуатационную документацию. Ведомость содержит эксплуатационную документацию. Паспорт на манометр содержит эксплуатационную документацию. Паспорт на мановакуумметр содержит эксплуатационную документацию. | Блок питания 1 шт. 312 000 Баллон с вентилем 1 шт. Ящик приборный 1 шт. Клапан дыхательный 1 шт. Автомат дыхательный 1 шт. Увлажнитель 1 шт. Мешок контрольный 1 шт. Воздуховод 1 шт. Воздуховод 1 шт. Роторасширитель 1 шт. Языкодержатель 1 шт. Ниппель 1 шт. Ниппель 1 шт. Маски лицевые полимерные с оголовьем 2 шт. Комплект 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт. Ведомость 1 шт. Паспорт на манометр 1 шт. Паспорт на мановакуумметр 1 шт. Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 0 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 0 | 312 000 | 7 лет |
| 98 | Облучатель бактерицидный передвижной открытого типа 4-х ламповый | Лампы ртутные бактерицидные газоразрядные низкого давления Полезный срок службы не менее 8000 час. Спад бактерицидного потока не менее 5000 час. – 15 % Цветовая температура излучения не менее 30000 К. Бактерицидные лампы низкого давления, не образующие озон при работе соответствуют требованиям безопасности. Интенсивность бактерицидного потока лампы 9 Вт/м2. Колеса Колеса диаметром не менее 50 мм, грузоподъемностью не более 50 кг, бесшумные. Эксплуатационная документация Паспорт | Лампы ртутные бактерицидные газоразрядные низкого давления 4 шт. 20 000 Колеса 4 шт. Эксплуатационная документация 1 шт. Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 0 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 0 | 20 000 | 7 лет |
| 99 | Облучатель бактерицидный передвижной открытого типа 2-х ламповый | Лампы ртутные бактерицидные газоразрядные низкого давления Полезный срок службы не менее 8000 час. Спад бактерицидного потока не менее 5000 час. – 15 %. Цветовая температура излучения не менее 30000 К. Бактерицидные лампы низкого давления не образующие озон при работе соответствуют требованиям безопасности. Интенсивность бактерицидного потока лампы 9 Вт/м2. Колеса Колеса диаметром не менее 50 мм, грузоподъемностью не более 50 кг, бесшумные. Эксплуатационная документация паспорт | Лампы ртутные бактерицидные газоразрядные низкого давления 2 шт. 13 000 Колеса 4 шт. Эксплуатационная документация 1 шт. Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 0 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 0 | 13 000 | 7 лет |
| 100 | Кровать медицинская функциональная четырех секционная | Стойка для инфузионных вливаний Стойка из хромированной трубы диаметром не менее 16 мм, с двумя корзинами для растворов, крепится к стенке рамы кровати. Не регулируется по высоте. Корзина для судна пластиковая Спинки Пластиковые или из металла по желанию заказчика. Колеса с тормозами или без Колеса диаметром не менее 150 мм. Грузоподъемностью не более 200 кг, на бесшумном ходу, два колеса с тормозами. Боковые ограждения Пластиковые или из металла по желанию заказчика. Эксплуатационная документация паспорт | Стойка для инфузионных вливаний 1 шт. 117 000 Корзина для судна 1 шт. Спинки 2 шт. Колеса с тормозами или без 4 шт. Боковые ограждения 2 шт. Эксплуатационная документация 1 шт. Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 0 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 0 | 117 000 | 7 лет |
| 101 | Установка инфразвуковая терапевтическая | Головка излучателя Излучатель (озвучатель) – применяется в закрытой системе высшей группы сложности. Номинальное электрическое сопротивление не менее 4 Ом. Предельная шумовая мощность не менее 75 Вт. Предельная долговременная мощность не менее 100 Вт. Уровень чувствительности не менее 85,5 дБ. Генератор сигналов низкой частоты Диапазон излучаемых частот от 13 до 30 Гц. Допускаемое отклонение частоты от установленного значения не превышает +5%. Амплитуда переменного давления плавно регулируется в диапазоне от 0 до максимального значения (от 35 до 45) мм. вод. ст. на частоте 15 Гц. Мощность, потребляемая установкой не более 160 Вт Стойка Мобильная (передвижная) стойка. Позволяет свободно перемещать установку в сборе по любым поверхностям. А также перемещать Головку излучателя по вертикали и горизонтали. Кабель соединения. Позволяет соединить генератор низких сигналов с головкой озвучателя. Сечение не менее 0,25. Длина не менее 2 м. Паспорт, руководство по эксплуатации Паспорт на установку на государственном и русском языках. Руководство по эксплуатации на государственном и русском языках. В цветном качестве. С приложение видео уроков. | Головка излучателя 1 шт. 2 000 000 Генератор сигналов низкой частоты 1 шт. 3 500 000 Стойка 1 шт. 449 000 Паспорт, руководство по эксплуатации 1 шт. 1 000 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 178 500 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 178 500 | 6 307 000 | 7 лет |
| 102 | Комплекс медицинский мобильный универсальный на шасси транспортного средства | Шасси Грузоподъемность, не менее, кг – 14 000; Тип двигателя дизельный с турбонадувом; Мощность двигателя, не менее, кВт (л.с.) - 180 (245); Расположение и число цилиндров V – образное – 8; Рабочий объем (л.), не менее - 10,85 л; КПП - механическая, десятиступенчатая; Сцепление фрикционное, сухое, двухдисковое; Топливный бак (л.), дизельный, не менее – 210; Тормозная система – пневматическая Колесная формула 6х4 Разрешенная максимальная скорость в снаряженном состоянии – 60 км/ч. В кабине автомобиля установлена система навигации GPS Прицеп Трехосная платформа; Подвеска: Передняя – рессорная, Задняя рессорная балансирная Погрузочная высота 1300 мм Рама Сварная, с двумя лонжеронами из двутавров переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали Разрешенная максимальная скорость в снаряженном состоянии, не более, км/ч – 60. Кузов-фургон (ведущий) Медицинское оборудование мобильного комплекса смонтировано в 2-х герметичных изотермических кузовах-фургонах. Габаритные размеры (Д х Ш х В) каждого кузова фургона не более 7950х2550х2500мм; Кузов-фургон термо-шумоизолирован. Напольное покрытие – антистатический противоскользящий линолеум с гидроизоляцией швов Окна - изготовлены из безосколочного автомобильного стекла, тонированные, открывающиеся, размер проема окна не менее 450х600мм, установлены в каждом из рабочих отсеков и коридоре, одновременно служат аварийными выходами при возникновении пожара. Все окна оборудуются светозащитными шторками. Двери - распашные, оснащены замками и защелками. Над входными дверями во время работы устанавливаются козырьки, выполненные из тентовой ткани, обеспечивающие защиту входящих/выходящих людей от атмосферных осадков. Внешнее освещение - соответствует правилам безопасности дорожного движения и мировым стандартам, обеспечивает безопасную эксплуатацию мобильного комплекса на дорогах общественного пользования. Над входными дверями (внутри фургона) установлены плафоны освещения боковых дверей. Металлическая мебель сейфового типа с порошковым покрытием, устойчивая к воздействию моющих средств и дезинфекторов. Все элементы мебели надежно крепятся к полу и к стенам кузовов – фургонов. Внутреннее пространство кузова-фургона поделено перегородками на 4 отсека. Все отсеки мобильного комплекса, соединены между собой посредством дверей. Кузов-фургон (ведомый) Состав помещений кузова-фургона на базе автомобильного шасси следующий: - Тамбур; - Кабинет стоматолога; - Кабинет лабораторной диагностики; - Кабинет рентгенографии; Состав помещений кузова – фургона на базе прицепа следующий: - Тамбур; - Кабинет гинеколога; - Кабинет общего приема и функциональной диагностики; - Кабинет хирурга (офтальмолога, оториноларинголога). Анализатор автоматический гематологический Характеристики не хуже: - Количество измеряемых параметров - не менее 18 параметров (включая частичную дифференцировку лейкоцитов на 3 субпопуляции) - Тип насосов - перистальтические насосы (не требуется внешний пневматический модуль) - Принцип измерения клеток - импедансный метод измерения - Принцип измерения гемоглобина - фотометрический метод CV <1.5 % - Производительность - не менее 61 анализа в час - Готовность к работе не более одной минуты после включения - Тип реагентов - открытая реагентная система - Объем образца - цельная кровь – 30 мкл - Педиатрический режим - объем образца – 10 мкл - Микро режим - объем образца – 5 мкл - Макро режим - объем образца – 50 мкл - Диаметр апертуры 80 мкм (RBC), 100 мкм (WBC) - Вывод результатов, гистограмм и контрольных графиков на встроенный цветной жидкокристаллический сенсорный дисплей с тонкопленочной технологией с разрешением 240х320 пикселей - Управление анализатором - с помощью цветного сенсорного дисплея (типа тач-скрин) - Контроль за состоянием реагентов - автоматический с помощью сенсоров, вывод на экран пиктограмм состояния - CV для основных параметров - WBC <2%, RBC <1.5%, MCV <1%, PLT <4% - Изменяемый диапазон физиологических норм для каждого параметра. - Результаты выдаются с флагами при выходе за установленные нормы. - Пределы измерения - WBC – до 600 тыс./мкл (в автоматическом режиме без предварительного разведения) HGB <30 г/л - Очистка апертуры гидравлическая и электрическая (HV-разряд). - Апертура полностью экранирована от внешних воздействий - Встроенная система для контроля состояния апертуры - Автоматическая очистка апертуры после каждого анализа - Калибровка - автоматическая (по калибратору), по факторам (ручная) - Контроль качества - 3-уровневый контроль на основе графиков Леви-Дженнингса и программы контроля качества для калибровки WBC, RBC, PLT, HGB, HCT (MCV), RDW и MPV, вычисления среднего значения и коэффициента вариаций, а также контроля качества X -R, L & J, XB, XD⋅CV - Архив результатов - не менее 400 образцов и гистограмм для 50 образцов в памяти прибора - Рабочее меню на русском языке - Компьютерный интерфейс - двухсторонний интерфейс по USB-порту - Питание - до 240 Вольт ± 10% переменный ток, 50/60 Гц - Потребляемая мощность - до 120 Вт - Рабочая температура от 15 до 30 С - Рабочая влажность от 30 до 85% (не конденсированная) - Размеры – 40 х 25 х 45 см. Анализатор биохимический полуавтоматический Характеристики не хуже: Диапазон длин волн:330-800 нм Стандартные фильтры:340, 405, 500, 510, 546, 578, 630 и 670 нм (2 свободные позиции для фильтров любой длины волны) Источник света: галогеновая лампа 20 Вт Стабильность: менее 0,005 OD/час Линейность: (0,5%) Фотометрическая точность<0,3 % Измеренияадсорбция (ABS), концентрация (CONC), кинетика (KIN), двухточечная кинетика (FxT), соотношение (COC), дифференцировка (DIF) и мультистандарты (MSTD) (конечная точка, мульти-стандарт, двойная длина волны, 2 точки, кинетика, стандарт по ферменту, абсорбция, бланк образца) Емкость памяти не менее 100 анализов, 1000 результатов тестов) Дисплей буквенно-цифровой, жидкокристаллический, сенсорный, жидкокристаллический. Диапазон измерений: 0-3000 OD Полностью программируемый с сенсорного дисплея Объём реагента (200мкл минимум ,1 мл мах). Принтер: встроенный термопринтер Питание: (150-260 В 50 Гц Габариты не более:50*34*14 см Вес не более: 7кг Список тестов, которые позволяет проводить анализатор не хуже: Ферменты: - Холинестераза - липаза - кислая фосфатаза - щелочная фосфатаза - альфа-амилаза - альфа-амилаза панкреатическая - креатинкиназа, креатинкиназа (MB-фракция) - аланинаминотрансфераза (АлАТ) - аспартатаминотрансфераза (АсАТ) - лактатдегидрогеназа (ЛДГ) - глутаматдегидрогеназа - гамма-глутамилтрансфераза Субстраты: - альбумин - билирубин общий - билирубин прямой - общий белок - мочевина - мочевая кислота - креатинин - глюкоза - лактат - холестерин - триглицериды - фосфолипиды Электролиты и микроэлементы: - Хлор - Кальций - Магний - Железо - Фосфор Экспресс-анализатор биохимический Характеристики не хуже: - Принцип измерений основан на изменении цвета тест-полос - Время получения результата не более: 2-3 минуты - Количество тестов в минуту не менее - 18-30 - Диапазон измерений: от 2.5 % до 90% изменения отражательной способности стрипов - Температура измерений: 37.0°C, 25°C, 30°C; - Условия окружающей среды: Температура: от +15°C до +34°C, относительная влажность макс. 95% - Электропитание: 230 V AC (± 20%), от 47 Гц до 63 Гц, опционально – использование автомобильных аккумуляторов 10-30 В. - Размеры не более: 300 х350 x 210 мм. - Вес не более: 5.3 кг - Дисплей: Буквенно-цифровой: 2 линии, 24 знака в каждой - Интерфейс:разъем для соединения с клавиатурой, серийныйпорт, разъем для передачи данных на внешний компьютер - Встроенный принтер:наличие; - Хранение данных о пациенте: До 60 результатов анализов с датой, временем проведения анализа, данными о пациенте и образце, энергонезависимое хранение - Программное обеспечение: Расчет опасности инфаркта, расчет LDL, соотношение CHOL/HDL, расчет креатинина. Анализатор мочи Характеристики не хуже: - Исследуемые параметры: Уробилиноген, Билирубин, Кетоновые тела, Кровь, Белок, Нитрите, Лейкоциты, Глюкоза, Удельный вес, аскорбиновая кислота, рН - Длина монохроматического света: 557 нм, 620нм, 656нм - Принцип измерения: фотометрический - Тестовые полоски: 10 параметров, 11 параметров - Производительность: 120 образцов/час или 60 образцов/час - Экран: ЖК — дисплей, распределительная способность 240х128 - Память, не менее: 1000 результатов - Принтер: встроенный термопринтер, ширина бумаги 57 мм. - Интерфейс: стандартный RS232 порт - Окружающая среда: Температура 5°С~40°С Влажность 30%~85% - Источник питания: AC 220V÷10%; 50Гц AC 110V÷10%; 50Гц - Мощность: 40 ВА - Размеры не более: 100мм х 360мм х 300мм (Д×Ш×В) - Вес не более: 3,8 кг. Бинокулярный микроскоп Технические характеристики не хуже: - Бинокулярный стереоскопический микроскоп - Револьверный тип увеличителя - Объектив 1х и 1.6х - Окуляры 10х и 16х - Регулировка увеличения: 10-х, 16-х, 25,6-х* - Поля зрения 18, 14.5, 11.25, 9 - Регулировка межзрачкового расстояния от 55 до 75 мм - Диоптрийная компенсация от -5D до +3D Глюкометр Характеристики не хуже: - не менее 10 тест-полосок, не менее 10 стерильных ланцетов, и автоматическая ручка для прокалывания в комплекте. - Память не менее 350 результатов с регистрацией даты и времени. - Автоматический подсчет среднего результата за 7, 14 и 30 дней. - реализована возможность выбора места прокола - палец, предплечье, плечо, ладонь в области большого пальца, бедра или икры. - в наличии инфракрасный порт для связи с компьютером. - Крупный дисплей. - Ёмкость батарейки не менее1000 измерений. - футляр для хранения и переноски глюкометра. Стерилизатор суховоздушный Для стерилизации инструментов Холодильник для реагентов Для хранения реагентов при низкой температуре Шпатель одноразовый Для взятия проб Центрифуга лабораторная медицинская настольная с ротором на 10 пробирок Технические характеристики не хуже: - Номинальный объем центрифугата, см3 (не менее): 100; - Количество мест в роторе: не менее 10; - Скорость вращения ротора центрифуги от 500 до 2700 об/мин с шагом 100 об мин.; - Точность поддержания скорости вращения ротора центрифуги, об/мин 100; - Диапазон установки задатчика интервала времени работы от 1 до 99 минут с шагом 1 минута; - Применяемые пробирки стандартные, цилиндрические и конические диаметром до 17мм, высотой до 150 мм; - Питание от сети переменного тока (50±0,5) Гц; (220±22) В; - Потребляемая мощность, не более, Вт200; - Масса центрифуги с комплектом запасных частей и принадлежностей, не более, кг 11; - Габаритные размеры центрифуги, не более, мм 462х407х271; Термометр цифровой Для измерения температуры Электрокардиограф 12-ти канальный Характеристики не хуже: - 12-канальный ЭКГ с цветным сенсорным экраном для одновременной записи и печати по 12 отведениям - Цветной сенсорный экран 8.4 дюимов показывающий 3, 4, 6 или 12 отведений - Резолюция экрана (точки), не менее: 640x480 - комбинированная буквенно-цифровая и функциональная клавиатура и кнопки сенсорного экрана - реализована индикация контакта каждого электрода - Ширина бумаги: 210мм / A4 - Вид бумаги: рулон, факсовая или пачка термальной A5 бумаги - Вид печати: тепловое / внешний лазер или чернильный принтер - Прямое соединение ЭКГ с компьютером (через USB, без использования компьютера, печать на бумаге А4) - Чувствительность: 2.5, 5, 10, 20мм/мВ - Скорость подачи бумаги: 5, 10, 25, 50мм/с - Адаптивный, сетевой фильтр: 50-60Гц - Фильтр мышечных артефактов (тремора): 25, 35Гц - Фильтры базовой линии: 0.05 (3.2с), 0.11 (1.5с), 0.25 (0.6с), 0.50 (0.3с), 1.50 (0.1с), сплайны - Автоматические фильтры: авто выбор - Количество отведений: 3, 4, 6, 12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2 - сохраняет не менее 100 записей ЭКГ (10-секундный интервал) - реализована настройка всех параметров под каждого пользователя - реализован ручной и автоматический режим работы - Длинные записи ЭКГ - Синхронная передача в реальном времени в автоматическом режиме работы - Настраиваемая синхронизация ЭКГ записи - Защита от дефибрилляции - Определение кардиостимулятора - Встроенный аккумулятор - Питание от сети или аккумулятора - Включает: набор электродов, кабель пациента для эргометрии, кабель, гель, рулон бумаги 210мм / 25м и пачка бумаги А5 333 шт, чехол, диагностический модуль - Гель ЭКГ, не менее 0,33 л - Программное обеспечение от производителя - Тележка для ЭКГ. Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический на плече Для измерения артериального давления и частоты пульса Кресло гинекологическое Комплектация не хуже: гинекологическое кресло упоры для рук держатель для санитарной бумаги для сиденья санитарная бумага ёмкость для промывных вод из нержавеющей стали пульт управления держатели для ног отделяемая ступенька Технические характеристики не хуже: Высота 80 см Стандартная ширина 60 см Длина спинки 90 см Длина сиденья 40 см Стандартный угол спинки 30° Стандартный угол сиденья 0° Нагрузочная способность не хуже 180кг Вес 70кг Сеть питания - 230V/50-60Гц. Набор инструментов для экстренной акушерско-гинекологической помощи Комплектация каждого набора следующяя: - Кипятильник дезинфекционный П-40-1 – не менее 2 шт. - Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый прямой №2, – не менее 10 шт. - Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1, – не менее 12 шт - Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №2, – не менее 10 шт - Зажим с кремальерой для операционного белья, – не менее 4 шт - Зажим с кремальерой для прикрепления белья к брюшине, – не менее 10 шт - Зажим кишечныйэластичныйдлявзрослых изогнутый 235 мм – не менее 2 шт. - Зажим кишечныйэластичныйдлявзрослых прямой 240 мм – не менее 2 шт. - Катетер уретральный металлический изогнутый женский № 14, № 17 – по не менее 1 шт. - Корнцанг изогнутый – не менее 5 шт - Корнцанг прямой – не менее 4 шт - Ножницы для пересечения пуповины горизонтально-изогнутые 150 мм – 1 не менее шт. - Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально-изогнутые 240 – не менее 1 шт. - Ножницы для рассечения плода вертикально-изогнутые 240 мм – не менее 1 шт. - Ножницы с узкими закругленными лезвиями вертикально-изогнутые, 175 мм – не менее 2 шт. - Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые – не менее 1 шт. - Ножницы тупоконечные прямые 170 мм – не менее 1 шт. - Штопор для захватывания фибромиом – не менее 1 шт. - Щипцы маточные 2-х зубые прямые №1 (малые) и №2 (большие) – не менее по 1 шт. - Щипцы однозубые для оттягивания матки (пулевые) – не менее 2 шт. - Щипцы 2-х зубые острые– не менее 2 шт. - Щипцы для удаления плодного яйца прямые с шириной губок 14 мм – не менее 1 шт. - Зонд хирургический желобоватый170 мм – не менее 1 шт. - Зонд хирургический пуговчатый с ушком – не менее 1 шт. - Иглы инъекционные многократного применения размерами: 0,6х30 – не менее 1шт., 0,8х40– не менее 2шт., 1,0х60– не менее 1шт. - Игла лигатурная тупая левая № 3 и правая №3 – по 1шт. - Игла хирургическая 4В1(0,6х20), 4В1(1,0х45), 4В1(1,2х55) по 10шт. - Иглодержатели сосудистые 160 мм – не менее 2 шт. и 200 мм – не менее 4 шт. - Игольник – не менее 1 шт. - Крючок хирургический 4-х зубыйострый № 2 и тупой № 4 – по 2 шт. - Перфоратор копьевидный– не менее 1 шт - Пинцет анатомический общего назначения Па 250х2,5,– не менее 4 шт. - Пинцет для наложения и снятия скобок металлических– не менее 1 шт - Пинцеты хирургические - не менее 4 шт, ПХ 200х2,5 – не менее 4 шт, ПХ 250х2,5 – не менее 4 шт - Пластина для оттеснения внутренностей, – не менее 1 шт - Шпатель для языка двухсторонний прямой по 1 шт. - Кюретка гинекологическая острая – не менее 1 шт. - Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки острая №2, №6 – по 1 шт. - Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани №2, №4, №6 – по 1 шт. - Зеркала влагалищные по Симсу, – не менее 1 комплект. - Зеркало-подъемник влагалищное желобоватое №1, №3 – по 1 шт. - Зеркало-подъемник влагалищное по Отто №2 – не менее 1шт. - рефлектор лобный - не менее 1 шт; - скальпель брюшистый средний Сб 150x40 - не менее 2 шт; - скальпель остроконечный средний Со 150x40 - не менее 1 шт; - шприц А-10 и А-2 - по 1 шт.; - щетка гигиеническая - не менее 4 шт; - зеркало влагалищное по Дуайэну– не менее 1 комплект; - зеркало для брюшной стенки 60 мм и 100 мм - по 1 шт; - краниокласт - не менее 1 шт; - крючок декапитационный – не менее 2 шт; - тазик почкообразный - не менее 2 шт; - ранорасширитель с кремальерой 3-х створчатый - не менее 1 шт; - щипцы акушерские изогнутые по Симсу-Брауну - не менее 1 шт; - зонд маточный с делениями, прямой и изогнутый - по 1 шт.; - ложка гинекологическая двухсторонняя - не менее 1 шт. Ширма для гинекологического кабинета Предназначена для использования при осмотре и проведении процедур. Система диагностическая ультразвуковая Технические и потребительские характеристики не хуже: - LCD жидкокристаллический монитор не менее 15 дюимов; - Тип устройства: Многофункциональный переносной ультразвуковой сканер; - Режимы работы: 2D, M, PW (импульсно-волновой доплер), CW (постоянно-волновой доплер), HPRF (доплер на высоких скоростях потока), Color (цветовое доплеровское картирование), Power (энергетический доплер), DirPower (направленный доплер); - Наличие технологии формирования тканевой гармоники - Наличие автоматической оптимизации изображения - реализован режим расширения апертуры - Возможность подключения двух датчиков одновременно; - Встроенный аккумулятор, не менее двух портов USB; - Мультиязыковая поддержка (8 языков) с интерфейсом на русском языке; - Мультичастотные датчики, диапазон частот не хуже: 2-12 МГц - Встроенная батарея для продолжительной работы; - Возможность подключения ЭКГ модуля - DICOM 3.0 - Электорпитание:100~240V AC, 50/60 Hz - Размеры, не более: 75мм х 361мм х 357мм - Вес, не более: 6кг В комплект поставки входят 4 датчика: - Конвексный датчик (2.5/3.5/5.0/H5.0/H6.0MHz) - для абдомиальных, гинекологических/урологических исследований, исследований почек. - Линейный датчик (5.0/7.5/10.0MHz) - для исследования малых органов, и кардио исследований. - Интравагинальный датчик (5.0/6.5/8.0MHz) - для гинекологических/урологических исследований - Фазированный датчик (2.0/2.5/3.0/H3.5/H4.0MHz) - для абдомиальных, кардио исследований. Кольпоскоп Технические характеристики не хуже: - Штатив Напольный на колесах с консольным расположением видеокамеры - Рабочее расстояние 300 мм - Эффективная разрешающая прибора 640х480 при скорости обновления изображения не менее , чем 30 fps - Изменение увеличения Плавное изменение увеличения. Диапазон изменения увеличения не менее 4 - Интерфейс передачи данных - Наличие выхода подключения для компьютера - Наличие возможности записи цифровой фотографии на съемный носитель без подключения к компьютеру - Осветитель встроенный в корпус головки кольпоскопа светодиодный - Источник света - ультра - белый светодиодный свет - Тип освещения - Направленный - Освещенность не менее 2200 люкс - Фильтр для проведения хромоскопии - встроенный электронный зеленый фильтр для хромоскопии - Видеокамера встроенная в корпус головки кольпоскопа цветная цифровая оптикоэлектронная - Наличие встроенного устройства видеозахвата - Наличие функции «Стоп» кадр («заморозка» изображения) - Возможность подключения к компьютеру по USB интерфейсу - Возможность подключения к внешнему монитору по аналоговому интерфейсу (BNC, SVHS или аналогу) - Время непрерывной работы не менее 8 ч - Возможность автономного питания прибора - Номинальное рабочее напряжение питания 220 В, 50 Гц Программное обеспечение – наличие следующих параметров не хуже: - Ключ защиты (USB) - Упаковка данных в ZIP архив - Экспорт и импорт изображений (отдельные файлы и обследования) - Запись на CD - Трансформации изображения - Измерения (расстояния, углы, площади) - Режим сравнения изображений (синхронная лупа, синхронные измерения) - Создание индексного изображения по видеофрагменту - Создание серии изображений из видеофрагмента - Добавление метаданных на изображение (логотип, произвольный текст, данные о пациенте) - Захват видео без сжатия - Захват видео со сжатием - Поддержка устройств ввода VRMagic - Сжатие клипов - Аннотация данных - Ввод изображений со сканера - Ввод изображений с ЦФК - Печать текстовых отчётов - Печать изображений - Автоматизация составления протоколов (шаблоны) - Встроенный справочник МКБ - 10 - Отображение файлов в формате DICOM 3.0 - Импорт DICOMDIR - Запись видео со звуком - Запись звуковых комментариев к обследованиям - Создание справочной библиотеки изображений (локальной) - Стойка медицинская приборная: - Стойка приборная, передвижная 3 полки, 4 колеса Фетальный монитор Предназначен для слежения за состоянием плода. Набор инструментов поликлинический Набор состоит из: - зажим кровоостанавливающий 1х2 зубчатый прямой №2 – 4 шт; - зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1 – 16 шт; - зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1 – 6 шт; - зажим кровоостанавливающий типа «Москит», изогнутый по плоскости – 2 шт; - зажим с кремальерой для операционного белья – 10 шт; - зеркало влагалищное двухстворчатое по Куско №1– 1 шт; - зеркало ректальное двухстворчатое операционное – 1шт; - зонд хирургический желобоватый-170 мм– 2 шт; - зонд хирургический односторонний желобоватый с пуговкой (проктологический), 215 мм– 2шт; - зонд хирургический пуговчатый двухсторонний – 2 шт; - иглы хирургические: 3В1 (0,6x20), ЗВ1 (0,7x28), 3В1 (1,1x50), 3В1 (1,2x55); 4В1 (0,6x20), 4В1(1,0х45), 4В1 (1,2x55) – по 10 шт; - иглодержатели сосудистые 160 мм и 200 мм– по 5 шт; - катетеры уретральные металлические мужские изогнутые № 14 и № 17– по 1 шт; - корнцанги изогнутый и прямой – по 1 шт; - крючок трахеотомический острый – 2 шт; - крючок хирургический острый двухзубый № 2 – 2 шт; - крючки хирургические трехзубые острые № 1 и № 2 – по 1 шт; - крючок пластинчатый по Фарабефу – 1 комплект из 3-х шт; - кусачки костные для операций на позвоночнике типа Листона с удлиненными ручками – 1 шт; - ложка костная двухсторонняя острая – 2 шт; - ножницы для перевязочного материала или ножницы санитарные прямые – 1 шт; - ножницы для разрезания гипсовых повязок – 1 шт; - ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально-изогнутые, 185 мм– 2 шт; - ножницы с одним острым концом, прямые, 140 мм, или те же армированные твердым сплавом – 5 шт; - ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, 140 мм– 4 шт; - ножницы тупоконечные прямые, 140 мм, или те же армированные твердым сплавом – 5 шт; - пила для разрезания гипсовых повязок – 1 шт; - пила проволочная витая – 20 шт; - ручки к проволочным пилам – 2 шт; - пинцет анатомический общего назначения ПА 150x2,5 – 10 шт; - пинцет анатомический общего назначения ПА 200x2,5 – 4 шт; - пинцет зубчатолапчатый ПХ 200x18 – 1 шт; - пинцет хирургический общего назначения ПХ 150x2,5 – 10 шт; - распатор изогнутый малый – 1 шт; - расширитель трахеотомический – 1 шт; - роторасширитель с кремальерой большой, 190мм – 1 шт; - скальпель брюшистый средний Сб 150x40 – 2 шт; - скальпель остроконечный средний Со 150х40 – 6 шт; - тазик почкообразный – 3 шт; - троакары медицинские – 1 комплект; - трубки трахеотомические № 1, 3, 5 из пластмассы, или те же титановые для взрослых 1 комплект; - шпатель для языка прямой плоский – 2 шт; - щипцы-кусачки костные с круглыми губками изогнутые – 2 шт; - языкодержатель для взрослых – 1 шт. Тонометр бесконтактный Технические характеристики не хуже: - Диапазон измерения: 0 - 30 мм.рт.ст 0 - 60 мм.рт.ст - Время измерения - 3 мсек, - Рабочее расстояние - 11 мм - Распечатка данных - Встроенный термопринтер - Режим измерения - Ручной / автоматический - Фокусировка - с помощью встроенного экрана - Электропитание и потребляемая мощность - 220В, 80Вт - Размеры и вес - 272х505х430 мм, 18 кг. Офтальмоскоп прямой Характеристики не хуже: Корректирующие линзы от -36 до +35 Диоптрий Запасная лампочка в стандартном комплекте поставки. Индикатор силы – наличие Встроенные поляризационные светофильтры – наличие Кушетка Предназначен для просмотра пациента в горизонтальном положении Набор пробных очковых линз Предназначен для определения остроты зрения Набор оториноларингологический большой выездной в комплекте имеет следующий состав инструментов: - аденотомы № 1, 3, 5 - по 1 шт; - воронки ушные никелированные № 1,2,3,4 - по 1 шт; - долото с рифленой ручкой желобоватое4 мм - 1 шт; - долото с рифленой ручкой желобоватое6 мм - 2 шт; - долото с рифленой ручкой плоское 4 мм - 1 шт; - долото с рифленой ручкой плоское 6 мм - 1 шт; - зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 2 длиной 198 ммЗКп-«МИЗ-В» - 2 шт; - зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1 - 2 шт; - зеркала гортанные диаметром 15 мм с ручкой и диаметром 22 мм с ручкой - по 2 шт; - зеркало носоглоточное диаметром 8 мм с ручкой - 1 шт; - зеркало носовое с длиной губок 40 мм - 1 шт; - зонд носовой Воячека пуговчатый -3 шт; - зонд ушной Воячека пуговчатый - 3 шт; - зонд с навивкой диаметром 2мм - 3 шт; - игла Куликовского для прокола гайморовой полости - 1 шт; - катетеры ушные металлические КУ-2 и КУ-3 - по 1 шт; - конхотом с щелевидным отверстием № 1 или № 2 - 1 шт; - ложка ушная острая большая жесткая - 1 шт; - ложка ушная острая малая жесткая - 1 шт; - крючок трахеотомический острый -1 шт; - молоток хирургический деревянный – 1шт. - ножницы хирургические тупоконечные прямые, длиной 140 мм, Нхтп/140 «МИЗ-В» - 1 шт; - ножницы для резекции носовых раковин, горизонтально-изогнутые, 160 мм - 1 шт; - петли полипные ушные - 1 комплект; - петли полипные носовые - 1 комплект; - пинцет анатомический общего назначения Па 150x2,5- 2 шт; - плоскогубцы технические никелированные - 1 шт; - проволока для петель ушных и носовых – по 3 мотка; - ранорасширитель трахеотомический - 1 шт; - тонзиллэктом – 1 комплект; - трубки трахеотомические пластмассовые № 1, 3, 5- по 2 шт; - шпатель для языка двухсторонний прямой - 5 шт; - щипцы гортанные для извлечения инородных тел - 1 шт; - щипцы для операций на носовой перегородке - 1 шт; - щипцы тампонные носовые - 1 шт; - щипцы тампонные ушные № 2 - 1 шт; - щипцы-кусачки костные прямые - 1 шт; - щипцы-кусачки костные изогнутые - 1 шт; - щипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые - 1 шт; - элеватор для миндалин - 1 шт; - элеватор односторонний для отделения надхрящницы и надкостницы носовой перегородки - 1 шт; - крючок хирургический трехзубый №1 острый - 2 шт; - крючок для оттягивания крыльев носа – 2 шт. - крючки для удаления инородных тел из носа и уха – по 1 шт; - рефлектор лобный - 1 шт; - скальпель брюшистый средний СБ 150х40 – 1 шт; - скальпель остроконечный средний Со 150х40 – 1 шт; - нож (игла) парацентезныйштыкообразный НК 175х 4 – 1 шт; - шприц для промывания полостей с двойной шкалой – 1 шт; - шприц для внутригортанных вливаний и промывания миндалин объемом 2 см3 - 2 комплекта. Настольная лампа Для освещения рабочего места Хирургический светильник Для бестеневого освещения рабочего места Осветитель медицинский узконаправленного света налобный Для направленного освещения при обследовании Стол электроподъемный для тонометра Основание прибора: - Диапазон продольного перемещения, не менее, мм – 80 - Диапазон поперечного перемещения, не менее, мм – 100 - Диапазон точного перемещения, не менее, мм – 12 - Диапазон вертикального перемещения, не менее, мм – 30 Подбородник: - Диапазон вертикального перемещения, не менее, мм – 80 Размер и вес, не более: - 560х350 мм, 18 кг. Стул с подъемом по вертикали Для работы врача в сидячем положении Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения Для определения остроты зрения Щелевая лампа офтальмологическая Щелевое освещение: - Увеличение проекции щели до 1.23-х - Ширина щели плавно изменяется от 0 до 14 мм - Длина щели: до 14, 10, 8, 5, 3, 2, 1 мм - Диаметр апертуры: до 14, 10, 8, 5, 3, 2, 1 мм - Угол поворота щели плавно меняется от 00 до 900 - Фильтры: кобальто-синий, бескрасный Электрические параметры: - Электросеть: переменное напряжение 100, 120, 220 или 240 V, 50/60Hz - Тип источника света: галогеновая лампа 6 Вольт, 20 Ватт - Входное напряжение переменное 5.5 и 6.3 - Потребляемая мощность не более 30Вт. Весы-ростомер для взрослых Для измерения роста Укладка неотложной медицинской помощи Для оказания экстренной медицинской помощи. Ректоскоп с волоконнымсветоводом Для осмотра прямой кишки Установка стоматологическая Установка состоит из следующих составных частей: - Блок плевательницы с возможность установки стекляннойили керамической чашки плевательницы; - Бестеневой светильник; - Cтолик врача со шлангами и наконечниками; - Кресло пациента; - Стул врача; - Компрессор; - Турбинный наконечник со скоростью вращения не менее 350 000 об. /мин; - Микромотор электрический, скорость вращения не менее 40 000 об. /мин регулируемый в любых диапазонах с угловым наконечником, с прямым наконечником - Пистолет вода/воздух; Установка имеет возможность оснащения столика врача до пяти инструментов одновременно с нижней подачей шлангов, с возможностью подключения до четырех микромоторов, из которых два могут быть бесколлекторными и стериализуемыми. Управление инструментами осуществляется посредством мембранной или стеклянной сенсорной клавиатурой. Существует возможность дополнения дальнейшего инструмента, например, полимеризационной лампы, стоматологического шприца ассистента или внутриротовой камеры. Стоматологическая установка: - Технические характеристики - Номинальное напряжение/частота: 230В(10%/50Гц(2%; - Входное давление воздуха 0,45(0,6 МПА; - Входное давление воды: 0,35(0,6 МПА; - Вес установки не более: 74 kg ± 5 kg; - Тип защиты от поражения эл.током: Прибор класса 1; - Температура воды для стакана 36(5( С; - Максимальная загруженность столика для откладывания инструментов не менее: 3 кг; - Окружающая среда: Соответственно стандарту STN EN 60 601- 1; - Диапазон температуры окружающей среды не хуже с+10(С по +40(С; - Диапазон относительной влажности не хуже с 40% по 75%; - Диапазон атмосферного давления с 700 hPa по 1060 hPa. Кресло стоматологическое: - Технические характеристики - Номинальное напряжение/частота 230В(10%/50Гц(2%; - Максимальная потребляемая мощность 800 Вт. - Вес не более: 150 кг. Стул стоматолога: - Технические характеристики: - Допустимая нагрузка в середине сиденья массой не менее 120кг; - Масса стула не более 11 кг; - Минимальная высота сиденья стула не менее: 560(5 мм; - Подъем стула не менее: 190 мм; - Высота спинки в отношении сиденья изменятся в пределах 0-240 мм. Компрессор: - Технические характеристики: - Номинальное напряжение/частота: 230 В+6%/-10%/50 Гц/ 60Гц; - Ток: 3,4 А (230 В, 50 Гц); - 4,3 А (230В, 60 Гц); - 8,6 А (110В, 60 Гц); - Рабочее давление компрессора: не хуже 0,45-0,6 МПа +/-10%; - Предохр. клапан – открыв.давл: 0,8 МПа; - Объем ресивера не менее: 5 л; - Вес компрессора не более: 44 кг; - Габаритные размеры не более: 420*525*620. Турбина: - Технические характеристики: - Турбина с непосредственным присоединением; - Скорость вращения не менее 350 000 об. /мин; - Наличие стальных подшипников; - Канальный распылитель с отдельным выходом для воздуха/воды; - Наличие кнопочного зажима. Угловой наконечник: - Технические характеристики: - Наличие непосредственного привода; - Скорость вращения не менее 1:1; - Наличие 3-х отдельных распылителей для воздуха/воды; - Наличие обратного клапана для воды; - Наличие кнопочного зажима; - Хвостовик О2,35 мм. Прямой наконечник: - Технические характеристики: - Наличие непосредственного привода; - Скорость вращения 1:1; - Без подсветки; - Наличие зажима поворотным кольцом; - Хвостовик О2,35 мм; - Подшипники с предварительным натягом. Микромотор: -Технические характеристики: - Электромотор с нормальным моментом вращения; - Соединение типа Е в соответствии с нормами ISO 3964; - Внутренний подвод охлаждающей среды; - Электрические контакты встроены в мотор; - Диапазон скорости вращения не уже 60 - 40 000 об/мин. Камера для хранения стерильных изделий Предназначена для хранения стерильных инструментов. Набор хирургических инструментов для удаления зубов Комплект набора не хуже: - Зеркало стоматологическое с ручкой. - Зонд зубной изогнутый. - Пинцет зубной, изогнутый с насечкой. - Штопфер- гладилка №1 - Штопфер- гладилка №2 - Экскаватор №1 - Экскаватор №2 - Шпатель для цемента - Гладилка серповидная - Гладилка шаровидная - Бокс для хранения инструментов. Воротник защитный легкий Накидка защитная (пелерина) Передник для защиты гонад легкий Фартук защитный односторонний легкий Фартук защитный стоматологический Предназначены для защиты от рентгеновского излучения при проведении рентгеновского снимка. Негатоскоп на 2 снимка Предназначен для просмотра пленочных рентгеновских снимков. Портативный ноутбук Предназначен для ведения карточки пациента и просмотра цифровых рентгеновских снимков Аппарат рентгеновский диагностический переносной Аппарат рентгеновский диагностический переносной предназначен для выполнения рентгеновских снимков внутренних органов нетранспортабельных больных в условиях больничных палат, а также в полевых экспедиционных и других нестационарных условиях Аппарат снабжён тубусом для выполнения дентальных рентгеновских снимков. Аппарат легко передвигается на 4-х колесах-роликах. Граница поля облучения определяется световымцентратором. Конструкция обеспечивает перевозку аппарата любым видом транспорта, в том числе легковыми автомобилями. Моноблок вертикального штатива с рентгеновской трубкой свободно перемещается вдоль и поперек колонны, вращаться вокруг своей оси. Установленное рабочее напряжение на трубке не зависит от колебания напряжения и сопротивления электросети. Управление снимками производится микропроцессорным пультом управления с жидкокристаллическим дисплеем, отражающим параметры снимка и сообщения самодиагностики. Аппарат укомплектован дистанционным беспроводным ИК-включением высокого напряжения на расстоянии до 10 метров. Параметры питающего устройства (не хуже): - мощность питающего устройства, кВт, не менее -3 - частота формирования высокого напряжения, кГц, не менее-100 - диапазон количества электричества, мАс- 0.15-150 - диапазон изменения напряжения, кВ- 40-120 - время снимка: при большом фокусе, сек.-0.05-3.0 при малом фокусе, сек.-0.02-3.0 - количество программ органавтоматики (базовое / с расширением), не менее-60/760 - время готовности к снимку из транспортного положения, мин, не более-5 Параметры рентгеновской трубки в моноблоке: - размер большого фокуса, мм, не более - 1.5 - размер малого фокусов, мм, не более - 0.5 Способ получения изображения - плёночный Вращение фокусного пятна трубки: - вокруг горизонтальной оси моноблока- ± 180 ° - от наложения окном вниз- + 210 ° Горизонтальное перемещение фокусного пятна трубки от оси колонны- 670 +50 мм Нижнее положение фокусного пятна от пола- 320 -50 мм (окном вверх) Верхнее наложение фокусного пятна- 1750 +50 мм (окном вниз) Условия применения изделия: - напряжение сети, частота; однофазная электрическая сеть, 220(±10%) В, 50(±1) Гц - сопротивление сети, Ом, не более -1 Габаритные размеры аппарата в собранном состоянии, не более, мм: 1970х931х710 Комплектность: основание, питающее устройство, пульт управления, моноблок с диафрагмой и рентгеновской трубкой, штатив, кнопка снимков, кабели Усилие перемещение: - аппарата по ровной поверхности не более - 100 Н - моноблока на штативе не более - 40 Н Вес аппарата, нетто, кг, не более-50. Система цифровая для получения обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических изображений Дигитайзер Настольный дигитайзер с горизонтальным кассетоприёмником Геометрическая разрешающая способность – 20 пикселей на мм. Контрастное разрешение при сборе данных– 20 бит на пиксель Контрастное разрешение при выводе изображения на процессор– 16 бит на пиксель Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. Производительность: 35х43 см - 60 кассет в час 24х30 см - 71 кассета в час 18х24 см - 76 кассет в час Геометрическое разрешение: 35х43 см - 3480x4248 пикселей 24х30 см - 2328x2928 пикселей 18х24 см - 1728x2328 пикселей Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений: Функции: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Полная совместимость Программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Настраиваемая фильтрация шумов. - Автоматическое подавление решетки. - Увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Форматы экспортируемых и импортируемых данных - DICOM 3.0, JPEG, XML. - Русскоязычный интерфейс пользователя. Соответствие стандартам: IHE DICOM 3.0 Аппаратное обеспечение станции обработки изображений: - Персональный Компьютер с процессором IntelCore i3 Processor или выше - Жесткий диск (HD) – 2 х 500 Gb или более - ОЗУ - 2 Gb. или более - Привод 16X CD – RW и DVD – RW. - Встроенная сетевая карта 10/100/1000. - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением. - Лицензионная ОС Windows - Монитор LCD – 19 дюимов. - Поддержка разрешения - 1280 х 1024. Прочее - Лампа бактерицидная – 12 шт.; - Сигнально-говорящее устройство – 1 шт.; - Стабилизатор напряжения – 1 шт.; - Источник бесперебойного питания – 2 шт.; - Электрогенератор однофазный – 1 шт.; - Цифровой термографический принтер– 1 шт.; - Кассета рентгенографическая 18*24 см. – 2 шт.; - Кассета рентгенографическая 24*30 см. – 2 шт.; - Кассета рентгенографическая 35*43 см. – 2 шт.; - Пленка термографическая. Размер 11*14» (28*35 см.) – 1 шт.; - Пленка термографическая. Размер 14*17» (35*43 см.) – 1 шт; - Сумка для ноутбука – 3 шт. | Шасси 1 шт. 11 033 816 Прицеп 1 шт. 3 907 816 Кузов-фургон (ведущий) 1 шт. 9 334 515 Кузов-фургон (ведомый) 1 шт. 9 334 515 Анализатор автоматический гематологический 1 шт. 3 749 600 Анализатор биохимический полуавтоматический 1 шт. 918 898 Экспресс-анализатор биохимический 1 шт. 909 518 Анализатор мочи 1 шт. 206 016 Бинокулярный микроскоп 1 шт. 279 188 Глюкометр 1 шт. 12 774 Стерилизатор суховоздушный 1 шт. 1 080 000 Холодильник для реагентов 1 шт. 173 293 Шпатель одноразовый 1 шт. 18 408 Центрифуга лабораторная медицинская настольная с ротором на 10 пробирок 1 шт. 129 970 Термометр цифровой 5 шт. 24 070 Электрокардиограф 12-ти канальный 1 шт. 1 073 800 Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический на плече 1 шт. 16 447 Кресло гинекологическое 1 шт. 818 918 Набор инструментов для экстренной акушерско-гинекологической помощи 1 комп. 409 436 Ширма для гинекологического кабинета 1 шт. 9 403 Система диагностическая ультразвуковая 1 шт. 5 842 200 Кольпоскоп 1 шт. 1 334 116 Фетальный монитор 1 шт. 459 288 Набор инструментов поликлинический 1 комп 269 743 Тонометр бесконтактный 1 шт. 2 461 242 Офтальмоскоп прямой 1 шт. 172 168 Кушетка 1 шт. 27 612 Набор пробных очковых линз 1 комп 218 595 Набор оториноларингологический большой выездной в комплекте 1 комп 216 147 Настольная лампа 6 шт. 111 936 Хирургический светильник 2 шт. 757 796 Осветитель медицинский узконаправленного света налобный 1 шт. 406 784 Стол электроподъемный для тонометра 1 шт. 233 970 Стул с подъемом по вертикали 2 шт. 9 304 Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения 1 комп 38 350 Щелевая лампа офтальмологическая 1 шт. 1 106 241 Весы-ростомер для взрослых 1 шт. 273 929 Укладка неотложной медицинской помощи 1 шт. 288 052 Ректоскоп с волоконнымсветоводом 1 шт. 357 189 Установка стоматологическая 1 шт. 6 310 725 Камера для хранения стерильных изделий 1 шт. 148 848 Набор хирургических инструментов для удаления зубов 1 комп 147 865 Воротник защитный легкий 1 шт. 4 259 Накидка защитная (пелерина) 1 шт. 17 201 Передник для защиты гонад легкий 2 шт. 23 972 Фартук защитный односторонний легкий 1 шт. 68 783 Фартук защитный стоматологический 1 шт. 23 094 Негатоскоп на 2 снимка 1 шт. 184 525 Портативный ноутбук 3 шт. 558 813 Аппарат рентгеновский диагностический переносной 1 шт. 3 147 844 Система цифровая для получения обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических изображений 1 шт. 4 093 471 Прочее 5 255 856 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 4 680 619 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 4 680 619 | 87 371 556 | 7 лет |
| 103 | Комплекс рентгеновский стоматологический передвижной универсальный на шасси транспортного средства | Транспортное средство (Шасси) - двигатель – Евро-4; - грузоподъемность, не менее, кг -5300; - тип двигателя дизельный с турбонадувом; - мощность двигателя, не менее, кВт (л.с.) -114(155); - топливный бак (л.), дизельный, не менее – 130; - тормозная система – пневматическая. Кузов-фургон Состоит из: Рундук-кушетка Рундук-сидение Шкаф для одежды Стол-тумба Стол рабочий Умывальник с электронагревателем Вешалка Огнетушитель Отопитель Воздухообогреватель Завес воздушный тепловой Светильник Кондиционер Щиток сетевой Электровентилятор Электровентилятор вытяжной Дозатор жидкого мыла Держатель бумажных полотенец Стержень заземления Молот Провод заземления Кабель Назначение: Кузов – фургон, устанавливаемый на шасси грузовых автомобилей, предназначенный для размещения медицинского и другого вида оборудования Кузов имеет дверь одностворчатую оснащенную рычажным замком и расположенную на задней панели кузова. Замки и запоры дверей самопроизвольно не открываться во время движения кузова Окна кузова изготовлены из безосколочного стекла. В кузове вентиляция естественная, приточно-вытяжная. Кузов сохраняет целостность после воздействия транспортной тряски при транспортировке его по дорогам с неусовершенствованным покрытием или без покрытия. Наличие откидной лестничной площадки, для удобства пациентов, размером, не менее, мм, 1000х1000 Габаритные размеры кузова: - высота, мм, не более - 2550; - ширина, мм, не более - 2500; - длина, мм, не более - 6000. Масса кузова, кг, не более - 3800 Масса перевозимого груза, кг, не более - 2000. Аппарат рентгеновский дентальный (стоматологический) Технические характеристики не хуже: Имеется возможность выбора рабочего напряжения (50, 52, 55, 57, 60, 63, 66, и70кВ) Диапазон анодного тока, мА, не уже - от 2 до 8 мА Фокусное пятно, мм., не более - 0.7 x 0.7 Высокочастотный генератор с рабочей частотой, кГц, не менее - 66 Время экспозиции в диапазоне, сек., не уже 0,01 – 3,2 (шагов не менее 11) Пульт дистанционного управления Программируемые параметры съемки Визуально контролируемое время экспозиции Аппарат адаптирован для использования совместно с радиовизиографом Автоматическая стабилизация напряжения Самодиагностика и вывод кода неисправности на дисплей Аппарат имеет настенное крепление Управление аппаратом микропроцессорное Технические характеристики: Тип датчика КМОП со сцинтиллятором Материал Csl толщина сцинтиллятора 0,7 мм Размер датчика, мм., не менее - 39,7 х 25,05 мм Размер активной области, мм.не менее - 31,5 х 20,7 мм Толщина датчика, мм, не более – 6,4 Число пикселей, не менее - 1050 х 690. Система компьютерной радиовизиографии в комплекте с компьютером и цветным принтером Физический размер пикселя, мкм, не более - 15 Размер пикселя, мкм, не более - 30 Реальное разрешение, линий / мм.не менее - 16 Наличие в комплекте компьютера и принтера. Стоматологическая установка в комплекте с креслом, стойкой с полкой для инструментов, светильником и компрессором. Установка имеет традиционную мембранную клавиатуру с основным блоком, инструментами и возможностью дезинфекции. Клавиатура доступна для кронштейн пыле - и слюноотсоса для обеспечения простого и эргономичного использования. Расположение инструментов имеет возможность меняться, благодаря системе быстрого соединения шлангов инструментов. Опорная стойка: Позволяет надёжно устанавливать кронштейн подачи инструментального блока, лампу рабочего освещения. Опорная стойка и различные монтажные кронштейны имеет возможность поворачиваться одновременно в соответствии с предпочтениями пользователя. Кронштейн с верхней подачей инструментов: Доступен с длиной 520 мм Пружинная балансировка позволяет легко выполнять регулировку по высоте, с регулируемым давлением. Наличие широкого угла поворота (более 380 градусов) для очистки инструментов или входа/выхода пациента ассистентом. Поворот имеет способность выполняться постепенно, не менее, чем по 8° за один раз. Наличие гладкой гигиеничной конструкции без швов на основе цельной металлической отливки. Наличие гигиеничной мембраны для консоли, допускающей стерилизацию в автоклаве. Для столов с лотками доступны силиконовые подкладки лотков, допускающие стерилизацию в автоклаве. Стол с лотками имеет возможность быть легко присоединенным к кронштейну лотка с любой стороны, благодаря магнитному соединителю. Монтажный кронштейн стола лотков вращается в пределах не хуже 360°. Выбор инструментов: Наличие 5 гнёзд инструментов (4 + шприц вода-воздух). Наличие возможности выбора инструментов с расширением до числа, превышающего пять, благодаря системе быстрого присоединения шлангов инструментов, и хранится до 8 предварительно запрограммированных установок инструментов. Блок ножного управления: Электрический блок ножного управления с рукояткой приводит в действие все функции кресла, установки и инструментов: Частота вращения/мощность инструмента, пропорциональная регулировка. Включение/выключение опрыскивания. Приведение в действие выдувания фрагментов в сухие полости. Выбор мощности инструмента Светильник Интенсивность света до 35 000 Люкс Освещение поля на расстоянии 700 мм (ISO 9680) 85 x 210 mm Стоматологическое кресло: Кресло пациента не имеет своего основания и встроено в гидравлический блок посредством бокового подъёмного механизма. Разработано для стоматологического обслуживания как взрослых, так и детей. Широкая, устойчивая опора для спины и рук - наличие. Тонкая верхняя спинка для лучшего доступа - наличие Боковой подъёмный механизм вместе с тонкой спинкой обеспечивает отличный доступ для оператора и ассистента - наличие Расстояние между подголовником и гидроблоком 750…620 мм (в зависимости от положения салазок подголовника). Компенсирующее движение спинки обеспечивает идеальный комфорт для пациента. Точка поворота спинки расположена на уровне высоты бедра, что позволяет наклонять её без перемещения между спиной человека и сиденьем. Поверхность спинки следует поверхности тела при движении. Подголовник протезирования с двойным сочленением - наличие. Анатомический угол расположения сиденья - наличие. Встроенная опора колена - наличие. Возможность приведения кресла в горизонтальное положение. Микропроцессорное управление - наличие. Предварительно запрограммированные рабочие позиции с памятью, четырьмя позициями и позицией плевательницы - наличие. Положение Тренделенбурга - наличие Автоматическое и ручное управление функциями кресла, как с клавиатуры, так и с блока ножного управления. Автоматическое/ручное управление функциями, разделённое задержкой по времени. Кресло оборудовано двумя малошумящими электродвигателям – один для сиденья, другой для спинки. Допустимая нагрузка 210 кг (463 фунта). Габариты не менее: длина сиденья 112 см (44-1/10 дюйма), ширина сиденья 55 см (21-1/2 дюйма). Высота сиденья не уже: минимум 350 мм (13-3/4 дюйма), максимум 810 мм (32 дюйма). Высота спинки не менее 57 см (22-1/2 дюйма), ширина спинки не менее 62 см (24-2/5 дюйма). Отливка спинки 20 мм/0,80 дюйма, и общая толщина спинки с обивкой 50 мм/2 дюйма Установка спинки сиденья до 65°. Диапазон с кольжения подголовника не менее 130 мм (5 дюймов). Отделка с использованием порошковой краски устойчива к царапинам и сколам, а также к воздействию средств дезинфекции поверхности. Сплошная литая алюминиевая конструкция и окрашенные внутренние поверхности гарантируют прочную конструкцию, устойчивую к коррозии; винты изготовлены из нержавеющей стали. Стальные детали, оцинкованные электролитическим или горячим способом. Цвет – белый RAL 9016. Частота сетевого питания - 50 или 60 Гц, независимо от установки сетевого напряжения; Потребляемая мощность - Потребляемая мощность в режиме холостого хода не более: 300 ВА. Максимальная потребляемая мощность не более: 1200 ВА. Давление на входе воды - От 3 бар до 9 бар (от 43 фунтов/кв. дюйм до 130 фунтов/кв. дюйм) Давление на входе воздуха - От 5,5 бар до 9 бар (от 80 фунтов/кв. дюйм до 130 фунтов/кв. дюйм) Труба линии пыле- и слюноотсоса - Минимальный диаметр 50 мм (2 дюйма) Труба линии слива - Минимальный диаметр 50 мм (2 дюйма) Масса – Не более 135 кг. Стул стоматологический Стул для врача-стоматолога с колесной опорой, круглой подножкой и пневматической регулировкой высоты. Большая защитная ширма Предназначена для защиты пациента и медицинского персонала от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгеновских исследований; используется в рентгеновских кабинетах, радиологических лабораториях. Свинцовый эквивалент 1 мм. Фартук защитный односторонний легкий Фартук предназначен для защиты от рентгеновского излучения персонала при проведении рентгеноскопии, рентгенографии. Свинцовый эквивалент 0,35 мм. Фартук защитный стоматологический Фартук предназначен для защиты внутренних органов от рентгеновского излучения при проведении черепных и стоматологических исследований. Свинцовый эквивалент 0,25 мм. Накидка защитная (пелерина) Предназначена для защиты от рентгеновского излучения щитовидной железы и внутренних органов, верхней части туловища (спины и плеч) персонала или пациентов при проведении черепных и стоматологических исследованиях. Воротник защитный легкий Воротник предназначен для защиты от рентгеновского излучения щитовидной железы персонала или пациентов при проведении рентгеноскопии, рентгенографии легких, при черепных или стоматологических исследованиях. Свинцовый эквивалент 0,35 мм. Передник для защиты гонад легкий Передник предназначен для защиты от рентгеновского излучения внутренних органов (гонад, таза, бедер) врача-рентгенолога или пациентов при проведении рентгеноскопии и рентгенографии черепа, легких и конечностей. Свинцовый эквивалент 0,35 мм. Стерилизатор воздушный сухожаровой настольный Объем камеры (дм³), не менее 20 Стерилизатор имеет следующие возможности и/или свойства: Автоматическое обеспечение параметров режима работы Микропроцессорное управление Камера выполнена из нержавеющей стали Питание от сети однофазного переменного тока 220±22 В, частотой 50±1 Гц Лампа бактерицидная потолочная Производительность обеззараживания при эффективности 95% (м³/час) - 115; Номинальное напряжение (В) 220±22; Частота (Гц) 50; Класс электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0-751; Габаритные размеры ВхШхГ (мм) не более 162х942х54; Масса, не более (кг.) 2,8 Камера бактерицидная УФ Принцип работы камеры основан на бактерицидном действии ультрафиолетового света длиной волны. Лампа не продуцирует озон; Средний срок службы лампы – не менее 8000 часов (под средним сроком службы лампы понимается суммарное время работы, за которое мощность излучения лампы уменьшится не более чем на 20%); Расположение инструментов внутри камеры позволяет видеть рабочие поверхности; Вместимость достаточна для проведения смешанного приема непрерывно на протяжении 24 часов; Обеспечение сохранения стерильности невостребованного инструмента до семи суток; Крышка камеры в положении "Закрыто" не препятствует прохождению прямых УФ-лучей к инструменту; Крышка камеры в положении "Открыто" обеспечивает безопасный для персонала доступ к стерильному инструменту; Крышка камеры устроена так, что при ее открытии или закрытии не происходит перемешивания стерильного воздуха, находящегося внутри камеры, и нестерильного, находящегося снаружи. Набор стоматологических инструментов Предназначен для лечения и удаления зубов и использования в стоматологической установке. Емкость для воды на 50 - 80 л. Предназначена для запаса чистой воды для использования в стоматологической установке и рукомойнике. Емкость для сбора использованной воды на 30 л. Предназначена для хранения отработанной воды с последующим сливом в установленном месте. Лампа бактерицидная Предназначена для обеззараживания помещения ультрафиолетовым излучением. Лампа полимеризационная Для работы с композитными пломбами и осуществления их отвердевания. Стабилизатор однофазный Предназначен для стабилизации напряжения входной сети. Прочее - Защитное устройство – 1 шт.; - Ноутбук – 1 шт.; - Принтер лазерный – 1 шт.; - Узлы - 1 комп. | Транспортное средство (Шасси) 1 шт. 10 556 416 Кузов-фургон 1 шт. 9 719 858 Аппарат рентгеновский дентальный (стоматологический) 1 шт. 1 436 344 Система компьютернойрадиовизиографии в комплекте с компьютером и цветным принтером 1 шт. 2 861 756 Стоматологическая установка в комплекте с креслом, стойкой с полкой для инструментов, светильником и компрессором 1 шт. 6 310 725 Стул стоматологический 1 шт. 199 500 Большая защитная ширма 1 шт. 385 452 Фартук защитный односторонний легкий 1 шт. 120 377 Фартук защитный стоматологический 1 шт. 23 094 Накидка защитная (пелерина) 1 шт. 17 201 Воротник защитный легкий 1 шт. 4 259 Передник для защиты гонад легкий 1 шт. 11 986 Стерилизатор воздушный сухожаровой настольный 1 шт. 1 080 000 Камера бактерицидная УФ 1 шт. 148 848 Набор стоматологических инструментов 1 шт. 147 865 Емкость для воды на 50 - 80 л. 1 шт. 21 116 Емкость для сбора использованной воды на 30 л. 1 шт. 5 705 Лампа бактерицидная 1 шт. 19 449 Лампа полимеризационная 1 шт. 518 742 Стабилизатор однофазный 1 шт. 210 189 Кабель 1 шт. 57 270 Прочее 784 073 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 1 732 011 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 1 732 011 | 38 104 247 | 7 лет |
| 104 | Аппарат рентгеновский диагностический переносной | Основание Основание штатива аппарата на четырех самоориентирующихся колесах служит для укрепления на нем колонны и моноблока c вилкой. Два задних колеса основания имеют тормоз. Кроме того, в основании аппарата на панели размещена большая часть электрической схемы аппарата. К основанию с помощью разъемов подключаются кабель питания моноблока и кабель пульта управления. Сетевой автомат также укреплен на основании. Параметры питающего устройства (не хуже): - мощность питающего устройства, кВт, не менее -3 - частота формирования высокого напряжения, кГц, не менее-100 - диапазон количества электричества, мАс- 0.15-150 - диапазон изменения напряжения, кВ- 40-120 - время снимка: при большом фокусе, сек.-0.05-3.0 при малом фокусе, сек.-0.02-3.0 - количество программ органавтоматики (базовое / с расширением), не менее-60/760 - время готовности к снимку из транспортного положения, мин, не более-5. Штанга (3 шт) Колонна штатива представляет собой квадратную трубу, на одной из боковых поверхностей которой укреплена зубчатая рейка. Зубчатая рейка на колонне служит для перемещения по ней каретки моноблока. Нижняя часть трубы вставляется в специальное отверстие в основании и закрепляется болтом. Для удобства транспортирования в аппарате труба сделана разъемной. Она состоит из трех штанг, свободно сочлененных между собой. Когда все три трубы сочленены друг с другом, их стягивают вместе длинным складным анкерным болтом. Кассетодержатель Предназначен для перевозки рентгенографических кассет Каретка Обеспечивает горизонтальное перемещение фокуса трубки относительно колонны при направлении выходного окна моноблока вниз в пределах от 400 до 620 мм. В передней поперечине горизонтальной каретки имеется гнездо и болт фиксатор для закрепления держателя моноблока. Самоторможение от произвольного перемещения горизонтальной каретки осуществляется с помощью тормозных накладок, которые через скобу крепятся к литой каретке. Для удобства передвижения собранного аппарата по палатам предусмотрен специальный фиксатор горизонтальной каретки. Кабель Служит для управления аппаратом с пульта управления. Кабель Служит для подачи напряжения на моноблок. Кнопка управления Инфракрасный дистанционный комплект включения высокого напряжения «ДУ-ИК» Включение высокого напряжения, собственно снимок, производиться как от проводной кнопки включения снимка двумя нажатиями, так и от беспроводной кнопки снимка «ДУ-ИК». При нажатии кнопки снимка (проводной или ИДК-кнопки) с пульта выдается команда на включение рабочего накала и производится проверка накала; в случае какой-либо неисправности в цепи накала выводится сообщение: «нет накала». Пульт управления Конструктивно пульт управления представляет собой пластмассовый корпус, состоящий из двух частей. На верхней части корпуса расположена лицевая панель управления. На пульте управления так же расположен - приемник дистанционного управления «ДУ-ИК» (или включения снимка), индикатор состояния (зеленый) «ДУ-ИК» -кнопки, горит зеленый, когда нажата кнопка снимка «ДУ-ИК» или нажата проводная (с одним нажатием) кнопка снимка. И рядом красный индикатор (горит: включено), указывающий на включение высокого напряжения. Моноблок с диафрагмой Моноблок имеет возможность поворота в держателена 30º к колонне, на 210º от колонны и вокруг оси держателя на 180º от положения для снимков при направлении пучка лучей вниз. Во всех рабочих положениях моноблок фиксируется самотормозящими устройствами. Диафрагма со световымцентратором поля облучения обеспечивает любые прямоугольные поля облучения, имеющиеся внутри поля, освещаемого центратором. Наибольший размер освещаемого поля 350 х 350 мм при фокусном расстоянии 80 см. Комплект запасных частей - ручка; - колпачок; - шайба уплотнительная; - прокладка. Комплект инструмента и принадлежностей - провод заземления; - наконечник; - ключ. | Основание 1 шт. 1 279 109 Штанга 1 шт. 46 216 Штанга 1 шт. 48 057 Штанга 1 шт. 58 160 Кассетодержатель 1 шт. 14 915 Каретка 1 шт. 83 113 Кабель 1 шт. 54 400 Кабель 1 шт. 75 624 Кнопка управления 1 шт. 19 299 Инфракрасный дистанционный комплект включения высокого напряжения «ДУ-ИК» 1 шт. 515 754 Пульт управления 1 шт. 900 392 Моноблок с диафрагмой 1 шт. 2 068 Комплект запасных частей 1 комп. 4 448 Комплект инструмента и принадлежностей 1 комп. 46 288 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 94 435 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 94 435 | 3 336 713 | 7 лет |
| 105 | Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой | Кабина рентгенозащитная Кабина является защитой обслуживающего персонала от рассеянного рентгеновского излучения. Кабина имеет одну дверь раздвижного типа. Перемещение двери производится с помощью электропривода. Открывание двери возможно вручную при любом состоянии привода. Дверь имеет электрическую блокировку, которая не позволяет производить рентгеновские снимки при открытой двери. Панель приборная Служит для управления работой механизмов кабины и РПУ. Блок стыковки Предназначен для стыковки компьютера оператора с РПУ. Излучатель с рентгеновской трубкой В аппарате используется излучатель с рентгеновской трубкой с вращающимся анодом. Допустимая длительность работы рентгеновской трубки и перерывы между включениями для каждого из фокусов указаны в паспорте трубки. - величина фокусного пятна, мм, не более – 0.6; - скорость вращения анода, об/мин – 3000. Кронштейн гонадной и щитовидной защиты Служит для закрепления гонадной и щитовидной защиты. Устройство рентгеновское питающее - способ формирования высокого напряжения – высоко частотный; - частота генерации - 100кГц; - коэффициент пульсаций, %, не более -5; - точность выполнения уставок: по анодному напряжению, %, не более -5; по анодному току, %, не более -2. Приемник рентгеновского изображения Приемно-визуализирующее устройство выполнено в виде отдельного тубуса, объединяющего рентгеновский экран, объектив и цифровую камеру. - размер входного поля, мм, не менее - 400х400 - пространственное разрешение, пар линий на мм, не менее 4,0; - контрастная чувствительность, % - 1.0 при дозе в плоскости приемника 1мР - эффективная доза на пациента при обследовании легких, не более 80 мкЗв; - динамический диапазон, крат, не менее - 400; - градационная разрешающая способность (уровней серого) - 16 бит. Провод заземления Служит для заземления аппарата Обзорная камера с монитором не менее 7 дюймов Предназначена для наблюдения за пациентом во время подготовки к снимку. АРМ врача - системный блок; - HDD не менее 1000Gb; -программное обеспечение ,предустановленное; - руководство пользователя; - операционная система – лицензионная - монитор цветной, не менее 19 дюймов; - блок бесперебойного питания, не менее - 600W; - принтер офисный; - сетевой фильтр (не менее 6 розеток). К АРМ врача подключается монитор повышенного разрешения и специальный принтер для получения твердой копии снимка на бумаге или пленке. Компьютер оснащен программой обработки изображения, включающей следующее: - формирование виртуальной карточки пациента; - расчет эффективной дозы облучения пациента с внесением данных в карточку пациента; - индикации величин анодного напряжения, анодного тока и времени экспозиции; - визуализации рентгеновского снимка; - масштабирование снимка; - изменения диапазона интегральной характеристики интенсивности свечения; - перевода изображения в “позитив” - “негатив”; - архивации снимка. АРМ оператора - системный блок; - программное обеспечение, предустановленное; - руководство пользователя; - операционная система – лицензионная - монитор цветной, не менее 19 дюймов; - блок бесперебойного питания не менее 440W - стол компьютерный Компьютер оснащен программой обработки изображения, включающей следующее: - формирование виртуальной карточки пациента; - расчет эффективной дозы облучения пациента с внесением данных в карточку пациента; - индикации величин анодного напряжения, анодного тока и времени экспозиции; - визуализации рентгеновского снимка; - масштабирование снимка; - изменения диапазона интегральной характеристики интенсивности свечения; - перевода изображения в “позитив” - “негатив”; - архивации снимка. Диафрагма Для уменьшения лучевой нагрузки пациента в аппарате применена регулируемая диафрагма с электрическим приводом шторок. Управление диафрагмой производится посредством пульта управления. В диафрагму встроен фильтр с алюминиевым эквивалентом 2 мм. Внутри кожуха диафрагмы смонтирован световой центратор. Нить лампы накаливания центратора расположена так, что пучок света, выходящий из диафрагмы, совпадает с пучком рентгеновского излучения, поэтому можно заранее определить границы облучаемого участка. Центр облучаемого поля обозначен перекрестием. Выключатель автоматический 3ф 25А + 1ф 10А Служит для защиты аппарата от сетевых бросков тока. Фартук верхний Предназначен для защиты щитовидной железы пациента. Фартук нижний Предназначен для защиты гонад пациента Кабель силовой Предназначен для подключения аппарата к сети 380V, 50 Гц. Комплект кабелей Предназначен для соединения устройств аппарата. Комплект подъемных колонн: - колонна, - блок управления Позиционирование снимка производится путем синхронного перемещения моноблока и приемно-визуализирующего устройства относительно пациента подъемными колоннами с электрическим приводом. Управление подъемом колонн производится посредством пульта управления. Комплект упаковки Служит для упаковки на время транспортировки и хранения. Материал: фанера, дерево. Пульт управления Служит для управления колоннами и диафрагмой. Прочее: Устройство защитное – 1 шт.; Узлы - 1 комп. | Кабина рентгенозащитная 1 шт. 2 907 706 Панель приборная 1 шт. 811 236 Блок стыковки 1 шт. 187 368 Излучатель с рентгеновской трубкой 1 шт. 1 892 999 Кронштейн гонадной и щитовидной защиты 1 шт. 61 674 Устройство рентгеновское питающее 1 шт. 2 224 487 Приемник рентгеновского изображения 1 шт. 7 428 919 Провод заземления 1 шт. 19 009 Обзорная камера с монитором 7” 1 шт. 33 135 АРМ врача 1 шт. 620 252 АРМ оператора 1 шт. 1 744 008 Диафрагма 1 шт. 2 006 424 Выключатель автоматический 3ф 25А + 1ф 10А 1 шт. 8 267 Фартук верхний 1 шт. 23 345 Фартук нижний 1 шт. 31 246 Кабель силовой 1 комп 393 879 Комплект кабелей 1 комп 27 763 Комплект подъемных колонн: - колонна, - блок управления 1 комп 1 398 600 Комплект упаковки 1 шт. 381 336 Пульт управления 1 шт. 158 199 Прочее: 1 комп 313 195 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 680 191 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 680 191 | 24 033 429 | 7 лет |
| 106 | Аппарат рентгеновский маммографический | Рентгеновское устройство с рентгеновской трубкой Предназначен для рентгенографических исследований молочной железы с целью выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. Для получения двумерного рентгеновского изображения используется цифровая технология (цифровая система для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических маммографических изображений) или пленочная технология. Технические условия экспозиции определяются средней плотностью тканей, а также размером и толщиной ткани молочной железы под компрессией Питание осуществляется от однофазной электрической сети общего назначения c номинальным напряжением (220(22) В и частотой (50(1) Гц. Максимальная область изображения, мм, не менее 240 × 300 Фокусное пятно, мм 0,1/0,3 Анодное напряжение, кВ 20 - 35 УставкимА·с 5 - 720 Потребляемая мощность из сети, максимальная (кратковременно), кВ(А, не более 4,0 Гентриизоцентрическое Угол поворота гентри (С-arm) от -135º до +180º (привод моторизованный) Вертикальное движение гентри (С-arm), мм от 750 до 1350 Время подготовки к нормальному режиму после включения напряжения питания, мин, не более 15. Баки 18*24 см, с компрессионной лопаткой, 18*24 см - легкая и простая в обращении автозагрузочная решетка Баки; - автоматизированные загрузка и извлечение кассет; - закругленные углы улучшают гигиену и комфорт пациента; - специально разработанная решетка для лучшего контраста и разрешения; - точные движения благодаря микропроцессору; - 36 линий на сантиметр, соотношение сторон решетки – 5:1. Баки 24*30 см, с компрессионной лопаткой, 24*30 см - легкая и простая в обращении автозагрузочная решетка Баки; - автоматизированные загрузка и извлечение кассет; - закругленные углы улучшают гигиену и комфорт пациента; - специально разработанная решетка для лучшего контраста и разрешения; - точные движения благодаря микропроцессору; - 36 линий на сантиметр, соотношение сторон решетки – 5:1. Правая и левая педали ножного управления Служат для перемещения компрессионной плиты вверх или вниз. Педали ножного управления можно выдвигать и позиционировать по отдельности. Длительное нажатие на внутреннюю кнопку любой педали ножного управления поднимет компрессионную плиту вверх, длительное нажатие на внешнюю кнопку любой педали опустит ее вниз. Движение поворотного кронштейна в положение для съемки остановливается нажатием на любую кнопку педали ножного управления. Педали ножного управления могут также использоваться для остановки маммографа во время его перемещения в или из положения транспортировки. Переключатель экспозиции с кабелем Предназначен для дистанционного проведения снимка. CR-адаптер Адаптер компьютеризованной рентгенографии используется в случае, когда маммограммы выполняются с применением дисков компьютеризованной рентгенографии вместо стандартных кассет с пленкой. Параметры экспозиции, применяемые при съемке, передаются на терминал компьютеризованной рентгенографии через адаптер компьютеризованной рентгенографии. Штатив Рентгеновское штативное устройство, в составе: - основание с педалями ножного управления; - телескопическая колонна, которая обеспечивает перемещение по вертикали. По обеим сторонам верхней части колонны располагаются панели управления; - поворотный кронштейн с панелью управления, который для производства снимков в различных позициях имеет в своем составе: рентгеновскую трубку с блоком генератора (рентгеновское питающее устройство) в моноблоке (рентгеновский излучатель) с комплектом сменных фильтров, решетку Баки для установки кассеты с пленкой), компрессионное устройство с компрессионной плитой для сжатия молочной железы, щиток для подбородка. Пластиковый кожух с ручкой и щитком Выполняет декоративно-защитные функции механизмов штатива. Защитная ширма от излучения 0,3 Pb Предназначена для защиты персонала от рассеянного рентгеновского излучения. Устройство защитное Предназначен для защиты от бросков напряжения и внезапного обрыва фаз электропитания. Проявочная машина Водоснабжение - автономно от центрального водоснабжения; Дренаж отработанных растворов - автономно от централизованной канализации; Скорость движения стандартной пленки - 28,5 см/мин.; Ёмкость расходных баков для химических реактивов и воды - 5 литров; Производительность обработки снимков 24х30 см - 70 шт / час; Максимальная ширина обрабатываемой пленки - до 36 см; Минимальный размер листовой пленки -10х10 см; Стол оператора Материал: ЛДСП Цвет: светло-серый Стабилизатор напряжения Тип стабилизатора: однофазный Мощность: 5 кВт. Жилет Жилет предназначен для защиты спереди и сзади органов грудной клетки от плеч до поясницы при проведении рентгенодиагностических исследований. Свинцовый эквивалент 0,35 мм. Фартук Фартук предназначен для защиты от рентгеновского излучения персонала при проведении рентгеноскопии, рентгенографии. Свинцовый эквивалент 0,35 мм. Юбка Юбка предназначена для защиты от рентгеновского излучения персонала или пациентов при проведении рентгеноскопии и рентгенографии черепа, легких и конечностей. Свинцовый эквивалент 0,35 мм. Воротник Воротник предназначен для защиты от рентгеновского излучения щитовидной железы персонала или пациентов при проведении рентгеноскопии, рентгенографии легких, при черепных или стоматологических исследованиях. Свинцовый эквивалент 0,35 мм. Перчатки Перчатки предназначены для защиты кистей и запястий рук от рентгеновского излучения персонала при проведении рентгенодиагностических исследований. Свинцовый эквивалент 0,25 мм. Шапочка Шапочка предназначена для защиты от СВЧ излучений медицинского персонала в физиотерапевтических кабинетах, других помещениях, в которых генерируются СВЧ излучения. Свинцовый эквивалент 0,25 мм. Очки защитные Рентгенозащитные очки предназначены для фронтальной и боковой защиты хрусталика глаза персонала и пациентов от воздействия рентгеновского излучения при рентгеновских исследованиях и лучевой терапии. Свинцовый эквивалент 0,5 мм. Передник для защиты гонад Передник предназначен для защиты от рентгеновского излучения внутренних органов (гонад, таза, бедер) врача-рентгенолога или пациентов при проведении рентгеноскопии и рентгенографии черепа, легких и конечностей. Свинцовый эквивалент 0,35 мм. | Рентгеновское устройство с рентгеновской трубкой 1 шт. 13 036 793 Баки 18*24 см, с компрессионной лопаткой, 18*24 см 1 шт. 2 459 273 Баки 24*30 см, с компрессионной лопаткой, 24*30 см 1 шт. 2 829 487 Правая и левая педали ножного управления 1 шт. 475 988 Переключатель экспозиции с кабелем 1 шт. 182 462 CR-адаптер 1 шт. 587 052 Штатив 1 шт. 1 713 558 Пластиковый кожух с ручкой и щитком 1 шт. 108 420 Защитная ширма от излучения 0,3 Pb 1 шт. 769 463 Устройство защитное 1 шт. 135 365 Проявочная машина 1 шт. 1 336 436 Стол оператора 1 шт. 31 441 Стабилизатор напряжения 1 шт. 76 360 Жилет 1 шт. 19 327 Фартук 1 шт. 22 171 Юбка 1 шт. 16 490 Воротник 1 шт. 4 259 Перчатки 1 шт. 23 252 Шапочка 1 шт. 7 187 Очки защитные 1 шт. 27 912 Передник для защиты гонад 1 шт. 11 986 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 716 240 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 716 240 | 25 307 162 | 7 лет |
| 107 | Комплекс первичной медицинской помощи передвижной на шасси транспортного средства | Транспортное средство (Шасси) колесная формула – 6х6; ЕВРО-4 Весовые параметры и нагрузки: допустимая масса надстройки с грузом, кг не менее. - 5050; полная масса а/м с надстройкой, кг, не более – 15400; Двигатель: тип двигателя дизельный с турбонадувом с промежуточным охлаждением надувочного воздуха; мощность двигателя, нетто, не менее кВт (л.с.) – 165 (225); брутто, не менее, кВт (л.с.) - 176 (240); Система питания: топливный бак (л.), дизельный, не менее – 210; Электрооборудование: напряжение, В – 24; Аккумуляторы, В/А час - 2х12/190; генератор, В/Вт – 28/2000; Сцепление: сцепление фрикционное, сухое, двухдисковое; привод гидравлический с пневмоусилителем; Коробка передач: КПП - механическая, десятиступенчатая; управление – механическое, дистанционное; Раздаточная коробка: механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом; управление – пневматическое; Тип колес: тип колес – дисковые; тип шин – пневматические, с регулированием давления; Кабина: расположенная над двигателем; максимальная скорость движения, км/час – 90; тормозная система – пневматическая. Кузов-фургон Назначение: Кузов – фургон, устанавливаемый на шасси грузовых автомобилей, предназначенный для размещения медицинского и другого вида оборудованию Кузов имеет дверь одностворчатую оснащенную рычажным замком и расположенную на задней панели кузова. Замки и запоры дверей самопроизвольно не открываться во время движения кузова Окна кузова изготовлены из безосколочного стекла, безоткидные. В кузове вентиляция естественная, приточно-вытяжная. Кузов сохраняет целостность после воздействия транспортной тряски при транспортировке его по дорогам с неусовершенствованным покрытием или без покрытия. Наличие приставной лестницы. Габаритные размеры кузова: - высота, мм, не более - 2550; - ширина, мм, не более - 2500; - длина, мм, не более - 6000. Масса кузова, кг, не более - 3800 Масса перевозимого груза, кг, не более - 5000. Светильник операционный бестеневой Светильники операционные предназначены для освещения операционного поля при хирургических операциях и диагностических исследованиях. Светильник операционный имеет высокий уровень освещенности и равномерное распределение света. Бестеневой эффект за счет применения нескольких светооптических элементов в каждом блоке освещения. Отсасыватель медицинский Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из операционных ран и других полостей во время операций, для отсасывания секрета из дыхательных путей при наркозе, дыхательных параличах и при отсутствии кашлевого рефлекса. Дефибриллятор – монитор импульсный Предназначен для купирования нарушений ритма сердца с помощью электрического импульса, а также для регистрации и индикации на мониторе биоэлектрических потенциалов сердца. Аппарат искусственной вентиляции легких и кислородной ингаляции портативный Предназначен для проведения искусственной вентиляции легких кислородно-воздушной смесью и кислородной ингаляции чистым кислородом. Коробка стерилизационная круглая с фильтром Предназначена для размещения перевязочных материалов, хирургического белья, инструментов и других изделий медицинского назначения с целью их стерилизации в паровых стерилизаторах, хранения после стерилизации и доставки изделий к месту использования в стерильном виде. Столик инструментальный для медсестры Предназначен для размещения на нем инструментов, материалов и медикаментов. Стол рабочий откидной для перевязочных материалов Предназначен для временного размещения перевязочных материалов. Стол рабочий откидной для регистратора Предназначен для регистрации пациентов. Шкаф для медикаментов Предназначены для хранения медикаментов. Планшет регистратора Предназначен для фиксации документов. Мешок резиново-тканевый для шин Предназначен для хранения хирургических шин. Стеллаж для приборов Предназначен для размещения дезинфекционного и другого медицинского оборудования, и приборов. Подставка для таза медицинская Предназначена для размещения нержавеющих емкостей, используемых для предоперационной дезинфекции рук медицинского персонала, либо для временного размещения отходов. Комплект хозяйственно-бытовой - таз эмалированный; - ведро пластмассовое. Прочее - светосигнальная громкоговорящая установка – 1 шт.; - бензогенератор – 1 шт.; - канистра металлическая – 1 шт.; - стол операционный – 1 шт.; - облучатель бактерицидный настенный – 1 шт.; - шкаф для перевязочных средств и стерилизационных материалов – 1 шт.; - узлы и детали - 1 комп. | Транспортное средство (Шасси) 1 шт. 13 635 816 Кузов-фургон 1 шт. 9 718 000 Светильник операционный бестеневой 1 шт. 3 470 466 Отсасыватель медицинский 1 шт. 365 887 Дефибриллятор – монитор импульсный 1 шт. 2 016 008 Аппарат искусственной вентиляции легких и кислородной ингаляции портативный 1 шт. 1 260 572 Коробка стерилизационная круглая с фильтром 1 шт. 88 825 Столик инструментальный для медсестры 1 шт. 51 815 Стол рабочий откидной для перевязочных материалов 1 шт. 24 674 Стол рабочий откидной для регистратора 1 шт. 25 845 Шкаф для медикаментов 1 шт. 161 921 Планшет регистратора 1 шт. 4 112 Мешок резиново-тканевый для шин 1 шт. 215 894 Стеллаж для приборов 1 шт. 28 431 Подставка для таза медицинская 1 шт. 25 418 Комплект хозяйственно-бытовой 1 шт. 9 986 Прочее 6 258 262 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 1 868 097 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 1 868 097 | 41 098 126 | 7 лет |
| 108 | Комплекс рентгеновский диагностический | Излучатель с рентгеновской трубкой: Параметры не хуже: - максимальная допустимая мощность, не менее - 20/ 50 кВт - фокусное пятно, мм –не более 0,6 / 1,2 - теплоёмкость анода, кНu, не менее – 300 Стол томографический: Технические характеристики не хуже: - размер деки стола, не менее 2180х750 мм. - максимальная масса пациента, не менее 200 кг; - поперечное перемещение деки с пациентом, не менее 230 мм; - продольное перемещение деки с пациентом, не менее 870 мм; - горизонтальное перемещение колоны с излучателем электроприводом, не менее 1710 мм; - вертикальное перемещение излучателя, не менее 1470 мм; - вращение колонны вокруг своей оси - ручное, от плюс 90 до минус 90 градусов; - вращение излучателя с рентгеновской трубкой вокруг своей оси – ручное, от плюс 180 до минус 180 градусов; - материал деки стола – пластиковый ламинат; - фокусное расстояние до пленки, не менее, от 405 до 1235 мм; - фокусное расстояние до пола, не менее, от 430 до 1900 мм; - фокусное расстояние при томографии 1200 мм; - диапазон изменения высоты томографического слоя, не менее от 0 до 250 мм. - проведение томографии при четырех углах (5°, 20°, 30°, 45°) и трех скоростях, проводимой за разное время экспозиции: от 0,15 до 2,4 секунды. Кассетодержатель технические характеристики не хуже: - размер кассет от 13х18 до 35х43; - продольное перемещение 540 мм с электромагнитной блокировкой; - центрирование кассет – полуавтоматическое; - отсеивающий растр с отношением 10:1; 34 лин/см. Стойка для снимков вертикальная: Технические характеристики не хуже: - размер кассеты от 13×18 до 35×43 см; - диапазон вертикального перемещения кассетоприемника, не менее 1500 мм. - расстояние пациент-пленка, не более - 42,5 мм; - отсеивающий растр с отношением 10:1; 34 лин/см. Устройство рентгеновское питающее с пультом: Технические характеристики: при номинальном напряжении питания с сопротивлением сети не более 0,17 Ом, - мощность питающего устройства, не менее 50 кВт; - частота формирования высокого напряжения 400 кГц; - установки анодного напряжения в режиме рентгенографии: 40-150 кВ с шагом 1 кВ; - установки анодного тока в режиме рентгенографии: 10 ÷ 630 мА, 19 шагов; - диапазон мАс, не хуже 0.5 ÷ 1000 мАс 34 шага; - отключение анодного напряжения в случае обрыва в цепях накала, а также в цепях разгона анода рентгеновской трубки; - возможность выполнение рентгенографии с органоавтоматикой на всех рабочих местах; - возможность установки параметров снимка с пульта управления при следующих системах уставок: - кВ + мАс; - кВ + мА + с; - автоматическая экспозиция; - органавтоматика; Индикация: - фактической длительности снимка; - фактического значения кВ; - фактического значения количества. Растр отсеивающий: Растр отсеивающий с отношением 10:1 Проявочная машина: Назначение – проявка, закрепление и сушка рентгенограмм на рентгеновской плёнке. Водоснабжение - автономно от центрального водоснабжения; Дренаж отработанных растворов - автономно от централизованной канализации; Скорость движения стандартной пленки - 28,5 см/мин.; Ёмкость расходных баков для химических реактивов и воды - 5 литров; Производительность обработки снимков 24х30 см –не менее 70 шт / час; Максимальная ширина обрабатываемой пленки - до 36 см; Минимальный размер листовой пленки - 10х10 см; Стекло рентгенозащитное: Размер стекла предпочтительно 1000*800 мм; Свинцовый эквивалент не менее 3.2 мм., 110 кВ (толщина 10-12 мм) Рама для рентгенозащитного стекла: Нержавеющая сталь со свинцовым промежуточным слоем Устойчиво к воздействию воды, к водяному пару, влажному воздуху, слабым органическим и неорганическим кислотам Стабилизатор напряжения: Стабилизатор напряжения для стабилизации питания подаваемого на весь комплекс. Тип стабилизатора: трехфазный Мощность: не менее 100 кВА. Стол оператора: Материал: предпочтительно ЛДСП Ширма рентгенозащитная большая: Предназначена для защиты пациента и медицинского персонала от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгеновских исследований; используется в рентгеновских кабинетах, радиологических лабораториях. Свинцовый эквивалент не менее 1 мм. Устройство защитное: Предназначен для защиты от бросков напряжения и внезапного обрыва фаз электропитания Жилет: Жилет предназначен для защиты спереди и сзади органов грудной клетки от плеч до поясницы при проведении рентгенодиагностических исследований. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм. Фартук: Фартук предназначен для защиты от рентгеновского излучения персонала при проведении рентгеноскопии, рентгенографии. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм. Юбка: Юбка предназначена для защиты от рентгеновского излучения персонала или пациентов при проведении рентгеноскопии и рентгенографии черепа, легких и конечностей. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм. Воротник: Воротник предназначен для защиты от рентгеновского излучения щитовидной железы персонала или пациентов при проведении рентгеноскопии, рентгенографии легких, при черепных или стоматологических исследованиях. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм. Перчатки: Перчатки предназначены для защиты кистей и запястий рук от рентгеновского излучения персонала при проведении рентгенодиагностических исследований. Свинцовый эквивалент не менее 0,25 мм. Шапочка: Шапочка предназначена для защиты от СВЧ излучений медицинского персонала в физиотерапевтических кабинетах, других помещениях, в которых генерируются СВЧ излучения. Свинцовый эквивалент не менее 0,25 мм. Очки защитные: Рентгенозащитные очки предназначены для фронтальной и боковой защиты хрусталика глаза персонала и пациентов от воздействия рентгеновского излучения при рентгеновских исследованиях и лучевой терапии. Свинцовый эквивалент не менее 0,5 мм. Передник для защиты гонад: Передник предназначен для защиты от рентгеновского излучения внутренних органов (гонад, таза, бедер) врача-рентгенолога или пациентов при проведении рентгеноскопии и рентгенографии черепа, легких и конечностей. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм. Набор защитных пластин: Изделие предназначено для защиты отдельных органов и частей тела пациента от рентгеновского излучения при проведении рентгеноскопии и рентгенографии. Свинцовый эквивалент не менее 0,5 мм. Тележка гидравлическая ручная: Предназначена для транспортировки грузов вручную. Грузоподъемность не менее 2,5 т. Комплект ЗИП (или комплект принадлежностей): Потенциометр многооборотный; Галогенная лампа; Ключи рожковые, набор; Отвертка фигурно-крестовая; Отвертка фигурно-крестовая, малая. Прочее: Автоматический выключатель – 1 шт.; Автоматический выключатель – 1 шт.; Автоматический выключатель – 1 шт.; Коробка-щиток под автомат. выкл. (наружн.) – 1 шт.; Комплект кабелей – 1 комп. | Излучатель с Р трубкой 3 273 239 Стол томографический 4 899 852 Стойка для снимков вертикальная 1 913 604 Устройство рентгеновское питающее 4 025 700 Растр отсеивающий 622 159 Стекло рентгенозащитное 665 863 Рама для рентгенозащитного стекла 254 297 Стол оператора 31 441 Стабилизатор напряжения, 100 кВА 1 713 798 Прочее Выключатели, щиток, комплект кабелей 131 626 Проявочная машина 1 336 436 Ширма рентгенозащитная 127 293 Устройство защитное 135 365 Жилет 19 327 Фартук 22 171 Юбка 16 490 Воротник 4 259 Перчатки 23 252 Шапочка 7 187 Очки 27 912 Передник 11 986 Набор защитных пластин 15 449 Тележка гидравлическая, 2 шт. 79 056 Комплект ЗИП 60 616 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 582 551 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 582 551 | 20 583 480 | 7 лет |
| 109 | Комплекс рентгеновский диагностический с системой цифровой радиологической | Излучатель с рентгеновской трубкой Параметры не хуже: - максимальная допустимая мощность, не менее - 20/ 50 кВт - фокусное пятно, мм –не более 0,6 / 1,2 - теплоёмкость анода, кНu, не менее – 300 Стол томографический Технические характеристики не хуже: - размер деки стола, не менее 2180х750 мм. - максимальная масса пациента, не менее 200 кг; - поперечное перемещение деки с пациентом, не менее 230 мм; - продольное перемещение деки с пациентом, не менее 870 мм; - горизонтальное перемещение колоны с излучателем электроприводом, не менее 1710 мм; - вертикальное перемещение излучателя, не менее 1470 мм; - вращение колонны вокруг своей оси - ручное, от плюс 90 до минус 90 градусов; - вращение излучателя с рентгеновской трубкой вокруг своей оси – ручное, от плюс 180 до минус 180 градусов; - материал деки стола – пластиковый ламинат; - фокусное расстояние до пленки, не менее, от 405 до 1235 мм; - фокусное расстояние до пола, не менее, от 430 до 1900 мм; - фокусное расстояние при томографии 1200 мм; - диапазон изменения высоты томографического слоя, не менее от 0 до 250 мм. - проведение томографии при четырех углах (5°, 20°, 30°, 45°) и трех скоростях, проводимой за разное время экспозиции: от 0,15 до 2,4 секунды. Кассетодержатель технические характеристики не хуже: - размер кассет от 13х18 до 35х43; - продольное перемещение 540 мм с электромагнитной блокировкой; - центрирование кассет – полуавтоматическое; - отсеивающий растр с отношением 10:1; 34 лин/см. Стойка для снимков вертикальная Технические характеристики не хуже: - размер кассеты от 13×18 до 35×43 см; - диапазон вертикального перемещения кассетоприемника, не менее 1500 мм. - расстояние пациент-пленка, не более - 42,5 мм; - отсеивающий растр с отношением 10:1; 34 лин/см. Устройство рентгеновское питающее с пультом Технические характеристики: при номинальном напряжении питания с сопротивлением сети не более 0,17 Ом, - мощность питающего устройства, не менее 50 кВт; - частота формирования высокого напряжения не менее 400 кГц; - установки анодного напряжения в режиме рентгенографии: 40-150 кВ с шагом 1 кВ; - установки анодного тока в режиме рентгенографии: 10 ÷ 630 мА, 19 шагов; - диапазон мАс, не хуже 0.5 ÷ 1000 мАс 34 шага; - отключение анодного напряжения в случае обрыва в цепях накала, а также в цепях разгона анода рентгеновской трубки; - возможность выполнение рентгенографии с органоавтоматикой на всех рабочих местах; - возможность установки параметров снимка с пульта управления при следующих системах уставок: - кВ + мАс; - кВ + мА + с; - автоматическая экспозиция; - органавтоматика; Индикация: - фактической длительности снимка; - фактического значения кВ; - фактического значения количества. Растр отсеивающий Растр отсеивающий с отношением 10:1 Система цифровой обработки изображения Дигитайзер Настольный дигитайзер с горизонтальным кассетоприёмником Геометрическая разрешающая способность – 20 пикселей на мм. Контрастное разрешение при сборе данных– 20 бит на пиксель Контрастное разрешение при выводе изображения на процессор– 16 бит на пиксель Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. Производительность не хуже: 35х43 см - 60 кассет в час 24х30 см - 71 кассета в час 18х24 см - 76 кассет в час Геометрическое разрешение не хуже: 35х43 см - 3480x4248 пикселей 24х30 см - 2328x2928 пикселей 18х24 см - 1728x2328 пикселей Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений: Функции: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Полная совместимость Программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Настраиваемая фильтрация шумов. - Автоматическое подавление решетки. - Увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Форматы экспортируемых и импортируемых данных - DICOM 3.0, JPEG, XML. - Русскоязычный интерфейс пользователя. Соответствие стандартам: IHE DICOM 3.0 Аппаратное обеспечение станции обработки изображений: - Персональный Компьютер с процессором IntelCore i3 Processor или выше - Жесткий диск (HD) – 2 х не менее 500 Gb или более - ОЗУ – не менее 2 Gb. или более - Привод 16X CD – RW и DVD – RW. - Встроенная сетевая карта 10/100/1000. - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением. - Лицензионная ОС Windows - Монитор LCD –не менее 19 дюймов. - Поддержка разрешения –не менее 1280 х 1024. Принтер Принтер цифровой термографический Цифровой настольный принтер с технологией прямой термопечати. - Два формат плёнки онлайн - Разрешающая способность - 320 dpi. - Интерфейсы: Ethernet 10/100, - Сетевые протоколы: (TCP/IP), HTTP - Производительность не хуже: 11”x14” - 86 листов в час 14”x17” - 75 листов в час - Геометрическое разрешение не хуже: 11”x14” - 3348х4358 пикселей 14”x17” - 4358х5323пикселей - Русскоязычный интерфейс пользователя. - Питание: 220 V (50 - 60 Hz) Кассета рентгенографическая Кассета 18*24 см Специальные кассеты с сигнальными пластинами на основе запоминающих люминофоров; Совместимость со всеми рентгеновскими столами и стойками (в т.ч. баки-стойками); - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI: Eu (люминофор); - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения; - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения Кассета рентгенографическая Кассета 24*30 см Специальные кассеты с сигнальными пластинами на основе запоминающих люминофоров; Совместимость со всеми рентгеновскими столами и стойками (в т.ч. баки-стойками); - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI: Eu (люминофор); - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения; - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения Кассета рентгенографическая Кассета 35*43 см Специальные кассеты с сигнальными пластинами на основе запоминающих люминофоров; Совместимость со всеми рентгеновскими столами и стойками (в т.ч. баки-стойками); - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI: Eu (люминофор); - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения; - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения Пленка термографическая Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер 11*14” (28*35 см.) Количество листов в упаковке – 100 листов Пленка термографическая Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер 14*17” (35*43 см.) Количество листов в упаковке – 100 листов Коммутатор сетевой Для соединения между собой системы цифровой обработки изображения и термопринтера Фильтр сетевой Для подключения системы цифровой обработки изображения и термопринтера Источник бесперебойного питания Предназначенное для бесперебойного кратковременного снабжения электрической энергией компьютера и его компонентов с целью корректного завершения работы и сохранения данных в случае резкого падения или отсутствия входного питающего напряжения системы. Мощность: не менее 2000 VA. Стекло рентгенозащитное Размер стекла предпочтительно 1000*800 мм; Свинцовый эквивалент не менее 3.2 мм., 110 кВ (толщина 10-12 мм) Рама для рентгенозащитного стекла Нержавеющая сталь со свинцовым промежуточным слоем Устойчиво к воздействию воды, к водяному пару, влажному воздуху, слабым органическим и неорганическим кислотам Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения для стабилизации питания подаваемого на весь комплекс. Тип стабилизатора: трехфазный Мощность: не менее 100 кВА. Стол оператора Материал: предпочтительно ЛДСП Стол для системы цифровой обработки изображения Материал: предпочтительно ЛДСП Стеллаж под принтер термографический Предназначен для установки термопринтера Ширма рентгенозащитная большая Предназначена для защиты пациента и медицинского персонала от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгеновских исследований; используется в рентгеновских кабинетах, радиологических лабораториях. Свинцовый эквивалент не менее 1 мм. Устройство защитное Предназначен для защиты от бросков напряжения и внезапного обрыва фаз электропитания Жилет Жилет предназначен для защиты спереди и сзади органов грудной клетки от плеч до поясницы при проведении рентгенодиагностических исследований. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм. Фартук Фартук предназначен для защиты от рентгеновского излучения персонала при проведении рентгеноскопии, рентгенографии. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм. Юбка Юбка предназначена для защиты от рентгеновского излучения персонала или пациентов при проведении рентгеноскопии и рентгенографии черепа, легких и конечностей. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм. Воротник Воротник предназначен для защиты от рентгеновского излучения щитовидной железы персонала или пациентов при проведении рентгеноскопии, рентгенографии легких, при черепных или стоматологических исследованиях. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм. Перчатки Перчатки предназначены для защиты кистей и запястий рук от рентгеновского излучения персонала при проведении рентгенодиагностических исследований. Свинцовый эквивалент не менее 0,25 мм. Шапочка Шапочка предназначена для защиты от СВЧ излучений медицинского персонала в физиотерапевтических кабинетах, других помещениях, в которых генерируются СВЧ излучения. Свинцовый эквивалент не менее 0,25 мм. Очки защитные Рентгенозащитные очки предназначены для фронтальной и боковой защиты хрусталика глаза персонала и пациентов от воздействия рентгеновского излучения при рентгеновских исследованиях и лучевой терапии. Свинцовый эквивалент не менее 0,5 мм. Передник для защиты гонад Передник предназначен для защиты от рентгеновского излучения внутренних органов (гонад, таза, бедер) врача-рентгенолога или пациентов при проведении рентгеноскопии и рентгенографии черепа, легких и конечностей. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм. Набор защитных пластин Изделие предназначено для защиты отдельных органов и частей тела пациента от рентгеновского излучения при проведении рентгеноскопии и рентгенографии. Свинцовый эквивалент не менее 0,5 мм. Тележка гидравлическая ручная Предназначена для транспортировки грузов вручную. Грузоподъемность не менее 2,5 т. Комплект ЗИП (или комплект принадлежностей) Потенциометр многооборотный; Галогенная лампа; Ключи рожковые, набор; Отвертка фигурно-крестовая; Отвертка фигурно-крестовая, малая. Прочее Автоматический выключатель – 1 шт.; Автоматический выключатель – 1 шт.; Автоматический выключатель – 1 шт.; Коробка-щиток под автомат. выкл. (наружн.) – 1 шт.; Комплект кабелей – 1 комп.; | Излучатель с Р трубкой 3 273 239 Стол томографический 4 899 852 Стойка для снимков вертикальная 1 913 604 Устройство рентгеновское питающее 4 025 700 Растр отсеивающий 622 159 Система цифровой обработки изображения 4 093 471 Принтер цифровой термографический 2 468 670 Стекло рентгенозащитное 665 863 Рама для рентгенозащитного стекла 254 297 Стабилизатор напряжения, 100 кВА 1 713 798 Стол для системы цифровой обработки изображения 51 497 Прочее Выключатели, щиток, комплект кабелей 131 626 Кассета 17х24, 2 шт. Кассета 24х30, 2 шт. Кассета 35х43, 2 шт. 270 298 327 808 437 076 Пленка 28х35 см. 44 645 Пленка 35х43 см. 52 121 Коммутатор сетевой 9 071 Фильтр сетевой 2 191 ИБП 254 033 Стол оператора 31 441 Стеллаж под принтер 20 821 Ширма рентгенозащитная 127 293 Устройство защитное 135 365 Жилет 19 327 Фартук 22 171 Юбка 16 490 Воротник 4 259 Перчатки 23 252 Шапочка 7 187 Очки 27 912 Передник 11 986 Набор защитных пластин 15 449 Тележка гидравлическая, 2 шт. 79 056 Комплект ЗИП 60 616 Стоимость 1-го года ГСО Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 1 044 546 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 1 044 546 | 28 202 736 | 7 лет |
| 110 | Аппарат рентгеновский диагностический передвижной | Питающее устройство - мощность питающего устройства, кВт- не менее 32; - частота формирования высокого напряжения, кГц-не менее 100; - диапазон количества электричества, мАс-0.2-200 - диапазон изменения напряжения, кВ-40-125; - максимальный ток трубки, мА- не менее 425; - время снимка, сек.-0.3-1.5; - количество программ органавтоматики-не менее 240 Моноблок c трубкой - размер выходного поля, мм-430х430; - количество фокусов-не менее 2; - величина фокуса, не более мм-0.6х0.6 МФ; 1.3х1.3, БФ; - скорость вращения анода, об/мин- не менее 3000; - угол наклона анода, град.- не менее 15; - номинальная мощность анода, кВт- МФ-11; БФ-32; - максимальная мощность рассеивания анода, Вт-не менее 300; - теплоёмкость анода, кДж- не менее 80; - максимальная мощность рассеивания моноблока, Вт- не менее 40; - теплоёмкость моноблока, кДж- не менее 600; - фильтр в моноблоке, мм- не менее 2.7 Диафрагма Диафрагма со световым центратором поля облучения обеспечивает любые прямоугольные поля облучения, имеющиеся внутри поля, освещаемого центратором. Максимальный размер освещаемого поля 430 х 430 мм при фокусном расстоянии 1 м. Основание Основание снабжено двумя самоориентирующимися колесами для перемещения и двумя боковыми колесами с тормозами от самопроизвольного смещения аппарата во время снимка Для перемещения аппарата необходимо нажать ручку тормоза, для разблокирования боковых колёс. Кроме того, в основании аппарата на панели размещена большая часть электрической схемы аппарата. Пульт управления Пульт управления работает в двух режимах: - режим ручного управления; - режим органавтоматики. Режим органавтоматики имеет не менее 240 подпрограмм уставок с возможностью их ручной корректировки с сохранением в постоянной памяти пульта управления Дисплей сенсорный Кассетодержатель Максимальный размер кассеты предпочтительно 45х45 Кнопка снимков Двойного нажатия Кабель Не менее 5 метров | Питающее устройство 32 кВт 4 033 128 Моноблок с Р трубкой 2 689 627 Диафрагма 326 860 Основание 293 194 Пульт управления 320 980 Кассетодержатель 36 366 Кнопка снимков 37 961 Кабель 43 285 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 233 442 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 233 442 | 8 248 285 | 7 лет |
| 111 | Комплекс рентгеновский маммографический передвижной универсальный на шасси транспортного средства | Автомобиль (Шасси) - двигатель – Евро-4; - грузоподъемность, не менее, кг -5300; - тип двигателя дизельный с турбонадувом; - мощность двигателя, не менее, кВт (л.с.) -114(155); - топливный бак (л.), дизельный, не менее – 130; - тормозная система – пневматическая Кузов-фургон состоит из: Стул (кресло) Рундук-сидение Рундук-кушетка Шкаф для одежды Кабель Стол-тумба Стол рабочий Умывальник Вешалка Огнетушитель Отопитель Воздухообогреватель Завес воздушный тепловой Светильник Кондиционер Щиток сетевой Электровентилятор вытяжной Стержень заземления Молот Провод заземления Назначение: Кузов – фургон, устанавливаемый на шасси грузовых автомобилей, предназначенный для размещения медицинского и другого вида оборудования Кузов имеет дверь одностворчатую оснащенную рычажным замком и расположенную на задней панели кузова. Замки и запоры дверей самопроизвольно не открываются во время движения кузова Окна кузова изготовлены из безосколочного стекла. В кузове вентиляция естественная, приточно-вытяжная. Кузов сохраняет целостность после воздействия транспортной тряски при транспортировке его по дорогам с неусовершенствованным покрытием или без покрытия. Наличие откидной лестничной площадки, для удобства пациентов, размером, не менее, мм, 1000х1000 Габаритные размеры кузова: - высота, мм, не более - 2550; - ширина, мм, не более - 2500; - длина, мм, не более - 6000. Масса кузова, кг, не более – 3800, Масса перевозимого груза, кг, не более - 2000. Аппарат рентгеновский маммографический Маммограф предназначен для рентгенографических исследований молочной железы с целью выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. Для получения двумерного рентгеновского изображения в маммографе используется цифровая технология (цифровая система для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических маммографических изображений) или пленочная технология. Технические условия экспозиции определяются средней плотностью тканей, а также размером и толщиной ткани молочной железы под компрессией Питание маммографа осуществляется от однофазной электрической сети общего назначения c номинальным напряжением (220(22) В и частотой (50(1) Гц. Габаритные размеры (с учетом поворота и подъема механизма сканирования), не более: длина х ширина х высота, мм, не более 900х755х985 Масса маммографа, кг, не более 160 Максимальная область изображения, мм, не менее 240 × 300 Фокусное пятно, мм 0,1/0,3 Анодное напряжение, кВ 20 - 35 УставкимА·с 5 - 720 Потребляемая мощность из сети, максимальная (кратковременно), кВ(А, не более 4,0 Гентриизоцентрическое Угол поворота гентри (С-arm) от -135º до +180º (привод моторизованный) Вертикальное движение гентри (С-arm), мм от 750 до 1350 Время подготовки маммографа к нормальному режиму после включения напряжения питания, мин, не более 15 Комплектность: - Рентгеновское устройство; - Молибден/Алюминиевый фильтр; - Механизм сжатия без стопора; - Баки, размер 18 х 24 см, 24 х 30 см, - Компрессионная лопатка, размер 18 х 24 см; 24 х 30 см, - Педали ножного управления; - Щиток; - Переключатель экспозиции без кабеля; - Паспорт; - Руководство по эксплуатации; - CR интерфейс. Дигитайзер Устройство для считывания и стирания информации с запоминающих пластин. Исполнение – настольное. Эргономика – горизонтальный кассетоприёмник. Габариты, не более: ширина 693мм х глубина 701мм х высота 546 мм Вес, не более: 72 кг Контрастное разрешение сбора данных – 20 бит на пиксель Контрастное разрешение вывода на процессор – 16 бит на пиксель Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. Производительность: Для маммографии: 24х30 см – 32 кассета в час; 18х24 см – 38 кассет в час. Геометрическая разрешающая способность – 20 пикселей на мм Геометрическое разрешение для маммографии: 24х30 см - 4710 x 5844 пикселей, 18х24 см - 3510 x4644 пикселей. Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений: Функции: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Полная совместимость Программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Настраиваемая фильтрация шумов. - Увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Форматы экспортируемых данных – DICOM, JPEG, XML (nativeDICOM) - Форматы импортируемых данных – XML (nativeDICOM). - Русскоязычный интерфейс пользователя. Соответствие стандартам: IHE DICOM 3.0 Аппаратное обеспечение станции обработки изображений: - Персональный Компьютер с процессором IntelCore i3 Processor или выше - Жесткий диск (HD) – не менее 1ТБ или 2х не менее 500ГБ - ОЗУ – не менее 2 Gb. или более - Привод 16X CD – RW и DVD – RW. - Встроенная сетевая карта не хуже 10/100/1000. - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением. - Лицензионная ОС Windows - Монитор LCD –не менее 19 дюймов. - Поддержка разрешения – не хуже 1280 х 1024. Цифровой настольный принтер с технологией прямой термопечати. - Два формата плёнки онлайн, емкость лотков – по 100 листов. - Разрешающая способность - 508 dpi. - Интерфейсы: Ethernet 10/100. - Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP - Геометрическое разрешение не хуже: - 8”x10” - 3828х4958 пикселей - 10”x12” - 4892х5810 пикселей - Русскоязычный интерфейс пользователя. - Питание: 220 V (50 - 60 Hz) Производительность не хуже: - 8”x10” - 140 листов в час - 14”x17” – 75 листов в час Геометрическое разрешение для маммографии: 8”x10” - 3828х4958 пикселей, 10”x12” - 4892x5810 пикселей. Геометрическое разрешение для общей рентгенографии: 8”x10” - 3852х4880 пикселей, 14”x17” - 6992х8368 пикселей. 2 лотка по 100 листов двух размеров в прямом доступе. Кассета 18*24 см (4 шт.) Специальные кассеты с сигнальными пластинами на основе запоминающих люминофоров; - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI: Eu (люминофор); - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения; - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения Кассета 24*30 см (4 шт.) Специальные кассеты с сигнальными пластинами на основе запоминающих люминофоров; - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI: Eu (люминофор); - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения; - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения Медицинская термографическая пленка для маммографии. Размер 8*10” (20,3 см*25,4 см.) Количество листов в упаковке – 100 листов Медицинская термографическая пленка для маммографии. Размер 10*12” (25,4 см*30,5 см.) Количество листов в упаковке – 100 листов Медицинская термографическая пленка для маммографии. Размер 11*14” (28 см*35 см.) Количество листов в упаковке – 100 листов Прочее - Стеллаж под принтер термографический - 1 шт.; - Источник бесперебойного питания – 1 шт.; - Стабилизатор напряжения – 1 шт. | Автомобиль 10 556 416 Кузов фургон Стул; Рундук-сидение; Рундук-кушетка; Шкаф для одежды; Кабель; Стол-тумба; Стол рабочий; Умывальник; Вешалка; Огнетушитель; Отопитель; Воздухообогреватель; Завыес воздушный тепловой; Светильник; Кондиционер; Щиток сетевой; Электровентилятор; Стержень заземления; Молот; Провод заземления 8 933 646 Аппарат рентгеновский маммографический 33 967 165 Дигитайзер ПО для обработки рентгенологических изображений Кассета 18х24 см. 4 шт. Кассета 24х30 см. 4 шт. Термопленка 20х25 см. 100 листов Термопленка 25х30 см. 100 листов Аппаратное обеспечение станции обработки изображений Цифровой настольный принтер с технологией прямой печати Прочее Стеллаж под принтер ИБП Стабилизатор напряжения 341 124 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 3 765 885 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 3 765 885 | 61 330 121 | 7 лет |
| 112 | Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой | Рентгенозащитная кабина с просмотровым окном, подъёмником и дверью с электроприводом, диафрагмой со световым центратором - размер входного поля, мм, не менее - 390х390 - диапазон изменения анодного напряжения аппарата, с шагом 1 кВ, не уже - 40-125 - диапазон изменения уставок экспозиции, с целью снижения дозовой нагрузки, не шире, мАс – 1- 30 - пространственное разрешение, пар линий на мм, не менее: в центре-2.0 по краю-1.8 - контрастная чувствительность, не более, % - 1,5 при дозе в плоскости приемника рентгеновского излучения не более, мкГр - 8,7 - динамический диапазон, крат, не менее - 400 - дисторсия, %, не более - 2 - производительность снимков в час, не менее - 60 - подъемник аппарата обеспечивает перемещение пациента массой не более 120 кг по вертикали не менее 420 мм. - цифровая система визуализации рентгеновского изображения на основе ПЗС матрицы - масса аппарата рентгеновского флюорографического, нетто, не более, кг. – 600 - полный средний срок службы аппарата рентгеновского флюорографического, не менее, лет – 12 Цифровая рентгенодиагностическая система визуализации с ПЗС-матрицей 2048х2048 пикселей (4Мп), а также рентгеновский гадолиниевый экран - комплекс аппаратно-программный регистрации, обработки, хранения и передачи медицинских изображений для управления работой флюорографа, получения изображений (флюорограмм): - цифровая технология получения изображений (флюорограмм) органов грудной клетки пациентов при вертикальном положении обследуемого, в прямой и боковой проекциях, в реальном масштабе времени. - электронное формирование медицинских документов, содержащих полученные флюорограммы и сопровождающую их текстовую информацию (данные о пациенте, заключение и пр.) - хранение сформированных документов в базе данных, а также их передача по каналам электросвязи для проведения телемедицинских консультаций и контроля. - измерение линейных размеров (ширина, высота прямоугольной области и длина незамкнутого контура); - площади прямоугольной области; - статистика: среднее, среднеквадратичное отклонение, минимум и максимум по области или контуру; - измерение по гистограмме для области; - программа управления флюорографом Операционная система– лицензионная. Устройство рентгеновское питающее частотное - способ формирования высокого напряжения - частотная схема преобразования. Рентгеновский излучатель с размером фокуса трубки 1,5 мм х 1,5 мм - величины фокусов, мм, не более - 1,5 / 1,5 Количество снимков в архиве компьютера, не менее, шт. - 80 000 (с возможностью расширения) Радиационная защита персонала: Свинцовый эквивалент рентгенозащитной кабины, не менее, мм. - 1,3 Условия применения изделия: - напряжение сети, частота – трёхфазная электрическая сеть 380 (±10%)В, 50(±1) Гц Рабочая станция (АРМ 1 / рабочее место рентген-лаборанта) / Просмотровая рабочая станция (АРМ 2 / рабочее место врача-рентгенолога) Автоматизированное рабочее место лаборанта (рабочее место рентген – лаборанта) имеет следующие характеристики, не хуже: - ОЗУ – не менее 1 Гб; - HDD – не менее 144 GB; - Видеокарта – не хуже 128 Мб; - CD-ROMRW; - Оптическая «мышь»; - Сетевая карта; - Цветной монитор не менее 19 дюймов; Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога имеет следующие характеристики, не хуже: Системный блок с предустановленным программным обеспечением; - ОЗУ-не менее 1 Гб; - HDD – не менее 144 GB; - Видеокарта – не хуже 128 Мб - CD-RW с формулой не менее 24-10-40; - Оптическая «мышь», - клавиатура; - Сетевая карта не хуже 10/100 MB; - Монитор цветной не менее 19 дюймов; Программное обеспечение, предустановленное; - + CD/DVD диск; - Программа базы данных: - Ввод и хранение данных о пациентах: ФИО, дата рождения, пол, адрес, серия и № страхового полиса, страховая компания, вид, дата, время и параметры обследования; формирование данных обследования с сохранением изображений, даты и названия обследования, автоматически определяемой эффективной дозы, причины обращения, диагноза и рентгенологического заключения; возможность архивирования данных обследований; возможность передачи данных обследований с использованием средств телекоммуникаций; печать изображений и сопровождающей информации; просмотр изображений из архива, в т.ч. за определенный период; формирование данных обследования пациента. Принтер Принтер термографический рулонной печати - Используемый метод формирования изображения -прямая термопечать - Максимальное разрешение печати –не менее 325 dpi - Ширина рулона бумаги – не менее 110 мм - Передача градаций серого – не менее 110 мм - Размеры изображения: Цифровое (макс.) –не менее 320 x 100 мм - Минимальное время вывода изображения на печать –не более 1,9 сек. - Интерфейсы входных сигналов: Цифровой - высокоскоростной USB (USB 2.0) (x1) Запоминание изображения - На съемный флэш-накопитель, с цифрового и аналогового входов Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения для стабилизации питания подаваемого на весь комплекс. Тип стабилизатора: трехфазный Мощность: не менее 30 кВА. Бумага Термобумага обеспечивает возможность распечатки изображения, полученных на цифровом флюорографе. Глянцевая рулонная термобумага высокого разрешения, ширина 110 мм, длина не менее 18 м. Тип печати – термальная печать. | Рентгенозащитная кабина 4 550 856 Цифровая рентгенодиагностическая система визуализации 9 529 102 Устройство рентгеновское питающее 1 449 120 Р излучатель 1 164 017 Рабочая станция АРМ1/АРМ2 1 259 604 Стабилизатор напряжения 30 кВА 169 064 Рулонный цифровой принтер 184 896 Термобумага, 5 шт. 19 365 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 549 199 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 549 199 | 19 424 422 | 7 лет |
| 113 | Комплекс рентгеновский флюорографический передвижной цифровой | Автомобиль (Шасси) - двигатель – не хуже Евро-4; - грузоподъемность, не менее, кг -5300; - тип двигателя дизельный с турбонадувом; - мощность двигателя, не менее, кВт (л.с.) -114(155); - топливный бак (л.), дизельный, не менее – 130; - тормозная система – пневматическая Кузов-фургон состоит из: Стол-тумба Стол Рундук-сидение Рундук-кушетка Шкаф Кабель Вешалка Щиток сетевой Стул Огнетушитель Воздухообогреватель Завес воздушный тепловой Электровентилятор вытяжной Электровентилятор настольный Умывальник Кондиционер Стержень заземления Молот Провод заземления Канистра с маслом Назначение: Кузов – фургон, устанавливаемый на шасси грузовых автомобилей, предназначенный для размещения медицинского и другого вида оборудования. Кузов состоит из: Рентгеновская комната (процедурная); Тамбур; Подсобное помещение для персонала. Кузов имеет дверь, одностворчатую оснащенную замком и расположенную на задней панели кузова. Замки и запоры дверей самопроизвольно не открываются во время движения кузова Окна кузова изготовлены из безосколочного стекла. В кузове вентиляция естественная, приточно-вытяжная. Кузов сохраняет целостность после воздействия транспортной тряски при транспортировке его по дорогам с неусовершенствованным покрытием или без покрытия. Наличие откидной лестничной площадки, для удобства пациентов, размером, не менее, мм, 1000х1000 Габаритные размеры кузова: - высота, мм, не более - 2550; - ширина, мм, не более - 2500; - длина, мм, не более - 6000. Масса кузова, кг, не более - 3800 Масса перевозимого груза, кг, не более - 2000 Аппарат рентгеновский флюорографический цифровой (частотный) Аппарат рентгеновский флюорографический Технические характеристики: - размер входного поля, мм, не менее - 390х390 - диапазон изменения анодного напряжения аппарата, с шагом 1 кВ, не уже - 40-125 - диапазон изменения уставок экспозиции, с целью снижения дозовой нагрузки, не шире, мАс – 1- 30 - пространственное разрешение, пар линий на мм, не менее: в центре - 2,0 по краям - 1.8 - контрастная чувствительность, не более, % - 1,5 при дозе в плоскости приемника рентгеновского излучения не более, мкГр - 8,7 - динамический диапазон, крат, не менее - 400 - дисторсия, %, не более - 2 - производительность снимков в час, не менее - 60 - подъемник аппарата обеспечивает перемещение пациента массой не более 120 кг по вертикали не менее 420 мм. - цифровая система визуализации рентгеновского изображения на основе ПЗС матрицы - масса аппарата рентгеновского флюорографического, нетто, не более, кг. – 600 - полный средний срок службы аппарата рентгеновского флюорографического, не менее, лет – 12 Параметры питающего устройства: - способ формирования высокого напряжения - частотная схема преобразования. - наличие накопителя энергии для работы от однофазной сети. Параметры рентгеновского излучателя: - величины фокусов, мм, не более - 1,5 / 1,5 Количество снимков в архиве компьютера, не менее, шт. - 80 000 (с возможностью расширения) Радиационная защита персонала: Свинцовый эквивалент рентгенозащитной кабины, не менее, мм. - 1,3 Условия применения изделия: - напряжение сети, частота - однофазная электрическая сеть 220 Автоматизированное рабочее место лаборанта (рабочее место рентген – лаборанта) имеет характеристики не хуже: Ноутбук: - ОЗУ – не менее 1 Гб; - HDD – не менее 144 GB; - Видеокарта – не менее 128 Мб; - CD-ROMRW; - Оптическая «мышь»; - Сетевая карта; - Цветной монитор не менее 15 дюймов; Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога имеет характеристики не хуже: Системный блок с предустановленным программным обеспечением; - ОЗУ- не менее 1 Гб; - HDD – не менее 144 GB; - Видеокарта – не менее 128 Мб - CD-RW с формулой не менее 24-10-40; - Оптическая «мышь», - клавиатура; - Сетевая карта не хуже 10/100 MB; - Монитор цветной не менее 19 дюймов; - Модем ADSL; Программное обеспечение, предустановленное; - + CD/DVD диск; - Программа базы данных: - Ввод и хранение данных о пациентах: ФИО, дата рождения, пол, адрес, серия и № страхового полиса, страховая компания, профессия: вид, дата, время и параметры обследования; Формирование данных обследования с сохранением изображений, даты и названия обследования, автоматически определяемой эффективной дозы, причины обращения, диагноза и рентгенологического заключения; Возможность архивирования данных обследований; Возможность передачи данных обследований с использованием средств телекоммуникаций; Печать изображений и сопровождающей информации; Просмотр изображений из архива, в т.ч. за определенный период; Цифровая рентгенодиагностическая система имеет следующие состав и функции: - комплекс аппаратно-программный регистрации, обработки, хранения и передачи медицинских изображений для управления работой флюорографа, получения изображений (флюорограмм): - цифровая технология получения изображений (флюорограмм) органов грудной клетки пациентов при вертикальном положении обследуемого, в прямой и боковой проекциях, в реальном масштабе времени. - электронное формирование медицинских документов, содержащих полученные флюорограммы и сопровождающую их текстовую информацию (данные о пациенте, заключение и пр.) - хранение сформированных документов в базе данных, а также их передача по каналам электросвязи для проведения телемедицинских консультаций и контроля. - измерение линейных размеров (ширина, высота прямоугольной области и длина незамкнутого контура); - площади прямоугольной области; - статистика: среднее, среднеквадратичное отклонение, минимум и максимум по области или контуру; - измерение по гистограмме для области; - программа управления флюорографом Операционная система- лицензионная Принтер Принтер термографический рулонной печати - Используемый метод формирования изображения -прямая термопечать - Максимальное разрешение печати –не менее 325 dpi - Ширина рулона бумаги –не менее 110 мм - Передача градаций серого –не менее 110 мм - Размеры изображения: Цифровое (макс.) –не менее 320 x 100 мм - Минимальное время вывода изображения на печать –не более 1,9 сек. - Интерфейсы входных сигналов: Цифровой - высокоскоростной USB (USB 2.0) (x1) Запоминание изображения - На съемный флэш-накопитель, с цифрового и аналогового входов Бумага Термобумага обеспечивает возможность распечатки изображения, полученных на цифровом флюорографе. Глянцевая рулонная термобумага высокого разрешения, ширина 110 мм, длина не менее 18 м. Тип печати – термальная печать. | Автомобиль 10 556 416 Кузов-фургон состоит из: Рентгеновская комната (процедурная) Стол-тумба Стол Рундук-сидение Рундук-кушетка Шкаф Кабель Вешалка Щиток сетевой Стул Огнетушитель Воздухообогреватель Завес воздушный тепловой Электровентилятор вытяжной Электровентилятор настольный Умывальник Кондиционер Стержень заземления Молот Провод заземления Канистра с маслом 8 658 791 Аппарат рентгеновский флюорографический 19 729 765 Принтер 230 000 Термобумага, 5 шт. 27 500 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 1 958 749 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 1 958 749 | 43 119 970 | 7 лет |
| 114 | Комплекс рентгеновский диагностический | Устройство рентгеновское питающее с пультом управления Рабочая частота, кГц - не менее 400 Мощность, кВт, не менее – 50 Диапазон напряжения, с шагом 1 кВ: - при рентгенографии, кВ - 40 – 150 - при рентгеноскопии, кВ - 40 – 125 Диапазон силы тока, - графия; мА - 10 – 630 - скопия; мА - 0,5-10 Время экспозиции: - при рентгенографии, мс - 1 – 6300 - при рентгеноскопии, мин. - 0 - 10 Диапазон количества электричества, не хуже мАс - 0,1 – 1000, не менее 38 шагов Программирование анатомических программ управления, шт. – не менее 1024 Техника выбора параметров экспозиции: - по 3-м точкам (кВ, мА, сек); - по 2-м точкам (кВ, мАс); - по 1-ой точке (кВ); - по 0-ой точке. Режим установки параметров рентгеноскопии - автоматический и ручной Выбор размера фокуса рентгеновской трубки - автоматический и ручной Наличие автоматической самокалибровки при каждой экспозиции Телеуправляемый поворотный стол-штатив Телеуправляемый поворотный стол–штатив обладает техническими характеристиками не хуже: Диапазон наклона стола с изменяемой скоростью движения, град. - +90 / -30 Скорость изменения наклона стола, град. в сек., не менее – 6 Автоматическая остановка стола, град. - в положении «0º» Размеры подвижной деки стола, мм, не менее - 2100x740 Размеры рентгенопрозрачной площади стола, мм, не менее - 1958x556 Вращение рентгеновской трубки, не менее, град.: – 90/+180 Диапазон плавного изменения фокусного расстояния источник-приёмник, мм. не менее - 1000-1500 Расстояние пациент – плёнка, мм, не более. - 75 Расстояние пациент – УРИ, мм. не более – 97 Высота деки стола над полом, мм, не более - 830 Диапазон поперечного перемещения деки стола с автоцентрированием, не менее, мм – 350, со скоростью 50 мм/сек. Диапазон продольного перемещения колонны с излучателем и ЭСУ, не менее, мм – 1344 Наличие режима плавного старта и остановки движения деки стола, для комфорта пациента Наличие возможности управления всеми перемещениями комплекса непосредственно с консоли управления, расположенной на столе Наличие возможности сохранения в памяти до трех положений стола для различных видов исследований Грузоподъёмность деки стола, не менее, кг., без ограничений передвижений- 200 Угол наклона колонны, (со скоростью градусов/сек - 11,2), град., не менее: ± 40 Наличие возможности получения косых проекций на обоих краях стола Зона охвата пациента без его репозиционирования, не менее, мм - 1774 Компрессия - моторизованная, с регулируемой степенью нагрузки, кг - 3-15 с шагом 0,5 Наличие томографии без механической тяги Проведение томографии в любом положении стола Количество углов/скоростей при томографии - 4 угла; 4 скорости Томографические снимки при углах, градусов - 7, 20, 30, 45 Диапазон плавного изменения томографического слоя, не менее, мм - 0-350 с шагом, не более, 1 Наличие режима автоматического увеличения томографического слоя Фокусное расстояние при томографии, не менее, мм. - 1140 Наличие возможности получения томографического и обычного снимка на одном и том же листе плёнки Тип дисплея пульта управления столом – цветной графический сенсорный не менее 12 дюймов (типа «тач скрин») с дополнительными пятью джойстиками. Экранно-снимочное устройство: Формат применяемых кассет, см - от 13х18 до 35х43 Загрузка, продольное и поперечное центрирование кассет – автоматическое Формат деления плёнки - 1 / 2 / 3 / 4 продольно Режим быстрой последовательности снимков, не хуже - 2 изображения за 1 сек. Наличие режима автоматической парковки отсеивающей решётки для педиатрических исследований Излучатель с рентгеновской трубкой Рентгеновская трубка с вращающимся анодом, параметры не хуже: Максимальная допустимая мощность, не менее - 20/ 50 кВт Фокусное пятно, мм - 0,6 / 1,2 Теплоёмкость анода, кНu, не менее – 300 Усилитель рентгеновского изображения с телевизионной камерой ЭОП с номинальным размером входного поля, дюйм, не менее - 9” Диаметр полей УРИ, дюйм, не хуже - 9”/6”/4” Разрядность А/Ц конвертора CCDкамеры, бит, не хуже – 10 Функция запоминания последнего кадра - наличие ССD матрица, пикселей, не хуже - 752×582 Диагностический монитор, размер, дюйм, не менее – 17 Тип дисплея монитора – жидкокристаллический, медицинский, монохромный Растр отсеивающий Растр отсеивающий с отношением 10:1 Диафрагма Диафрагма квадратная и прямоугольная с автоматической компенсацией фокусного расстояния, микроконтроллерное управление. Проявочная машина Назначение – проявка, закрепление и сушка рентгенограмм на рентгеновской плёнке. Водоснабжение - автономно от центрального водоснабжения; Дренаж отработанных растворов - автономно от централизованной канализации; Скорость движения стандартной пленки - 28,5 см/мин.; Ёмкость расходных баков для химических реактивов и воды - 5 литров; Производительность обработки снимков 24х30 см –не менее 70 шт / час; Максимальная ширина обрабатываемой пленки - до 36 см; Минимальный размер листовой пленки - 10х10 см; Стекло рентгенозащитное Размер стекла предпочтительно 1000*800 мм; Свинцовый эквивалент не менее 3.2 мм., 110 кВ (толщина 10-12 мм) Рама для рентгенозащитного стекла Нержавеющая сталь со свинцовым промежуточным слоем Устойчиво к воздействию воды, к водяному пару, влажному воздуху, слабым органическим и неорганическим кислотам Стол оператора Материал: предпочтительно ЛДСП Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения для стабилизации питания подаваемого на весь комплекс. Тип стабилизатора: трехфазный Мощность: не менее 100 кВА. Ширма рентгенозащитная малая Предназначена для защиты пациента и медицинского персонала от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгеновских исследований; используется в рентгеновских кабинетах, радиологических лабораториях. Свинцовый эквивалент не менее 1 мм. Устройство защитное Предназначен для защиты от бросков напряжения и внезапного обрыва фаз электропитания Рама Для равномерного распределения веса Сталь листовая, гнутая швеллером, сварная. Предназначена для крепления ПСШ к полу и для равномерного распределения веса Жилет Жилет предназначен для защиты спереди и сзади органов грудной клетки от плеч до поясницы при проведении рентгенодиагностических исследований. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм. Фартук Фартук предназначен для защиты от рентгеновского излучения персонала при проведении рентгеноскопии, рентгенографии. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм. Юбка Юбка предназначена для защиты от рентгеновского излучения персонала или пациентов при проведении рентгеноскопии и рентгенографии черепа, легких и конечностей. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм. Воротник Воротник предназначен для защиты от рентгеновского излучения щитовидной железы персонала или пациентов при проведении рентгеноскопии, рентгенографии легких, при черепных или стоматологических исследованиях. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм. Перчатки Перчатки предназначены для защиты кистей и запястий рук от рентгеновского излучения персонала при проведении рентгенодиагностических исследований. Свинцовый эквивалент не менее 0,25 мм. Шапочка Шапочка предназначена для защиты от СВЧ излучений медицинского персонала в физиотерапевтических кабинетах, других помещениях, в которых генерируются СВЧ излучения. Свинцовый эквивалент не менее 0,25 мм. Очки защитные Рентгенозащитные очки предназначены для фронтальной и боковой защиты хрусталика глаза персонала и пациентов от воздействия рентгеновского излучения при рентгеновских исследованиях и лучевой терапии. Свинцовый эквивалент не менее 0,5 мм. Передник для защиты гонад Передник предназначен для защиты от рентгеновского излучения внутренних органов (гонад, таза, бедер) врача-рентгенолога или пациентов при проведении рентгеноскопии и рентгенографии черепа, легких и конечностей. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм. Комплект запасных частей Потенциометр многооборотный; Галогенная лампа; Ключи рожковые, набор; Отвертка фигурно-крестовая; Отвертка фигурно-крестовая, малая. Прочее Болт анкерный – 1 шт.; Болт М12*40 – 1 шт.; Шайба 12 – 1 шт.; Деталь Шайба 12.01.3пс.016 ГОСТ 11371-78 (8дп 950 932-07) – 8 шт.; Деталь Планка (8дп 645 304) – 10 шт.; Деталь Планка (8дп 645 304-01 – 10 шт.; Деталь Планка (8дп 645 304-02 – 10 шт.; Деталь Планка (8дп 645 304-03 – 10 шт.; Деталь Планка (8дп 645 304-04 – 10 шт.; Рохля – 2 шт.; Автоматический выключатель – 1 шт.; Автоматический выключатель – 1 шт.; Автоматический выключатель – 1 шт.; Коробка-щиток под автомат. выкл. (наружн.) – 1 шт.; Комплект кабелей – 1 комп.; | Устройство рентгеновское 5 091 705 Стол 11 335 106 Излучатель с Р трубкой 3 273 239 УРИ 4 267 084 Растр отсеивающий 622 159 Диафрагма 1 515 389 Стекло рентгенозащитное Рама для стекла 665 863 254 297 Стабилизатор напряжения 100 кВА 1 713 798 Стол 31 441 Ширма рентгенозащитная 70 324 Прочее Болты, детали, выключатели, комплект кабелей 573 462 Устройство защитное 135 365 Рама для равномерного распределения веса 47 617 Жилет 19 327 Фартук 22 171 Юбка 16 490 Воротник 4 259 Перчатки 23 252 Шапочка 7 187 Очки 27 912 Передник 11 986 Комплект запчастей 60 616 Проявочная машина 1 336 436 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 1 245 059 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 1 245 059 | 33 616 603 | 7 лет |
| 115 | Комплекс рентгеновский диагностический с системой цифровой радиологической | Устройство рентгеновское питающее с пультом управления Рабочая частота, кГц - не менее 400 Мощность, кВт, не менее – 50 Диапазон напряжения, с шагом 1 кВ: - при рентгенографии, кВ - 40 – 150 - при рентгеноскопии, кВ - 40 – 125 Диапазон силы тока, - графия; мА - 10 – 630 - скопия; мА - 0,5-10 Время экспозиции: - при рентгенографии, мс - 1 – 6300 - при рентгеноскопии, мин. - 0 - 10 Диапазон количества электричества, не хуже мАс - 0,1 – 1000, 38 шагов Программирование анатомических программ управления, шт. – 1024 Техника выбора параметров экспозиции: - по 3-м точкам (кВ, мА, сек); - по 2-м точкам (кВ, мАс); - по 1-ой точке (кВ); - по 0-ой точке. Режим установки параметров рентгеноскопии - автоматический и ручной Выбор размера фокуса рентгеновской трубки - автоматический и ручной Наличие автоматической самокалибровки при каждой экспозиции Телеуправляемый поворотный стол-штатив Телеуправляемый поворотный стол–штатив обладает техническими характеристиками не хуже: Диапазон наклона стола с изменяемой скоростью движения, град. - +90 / -30 Скорость изменения наклона стола, град. в сек., не менее – 6 Автоматическая остановка стола, град. - в положении «0º» Размеры подвижной деки стола, мм, не менее - 2100x740 Размеры рентгенопрозрачной площади стола, мм, не менее - 1958x556 Вращение рентгеновской трубки, не менее, град.: – 90/+180 Диапазон плавного изменения фокусного расстояния источник-приёмник, мм. не менее - 1000-1500 Расстояние пациент – плёнка, мм, не более. - 75 Расстояние пациент – УРИ, мм. не более – 97 Высота деки стола над полом, мм, не более - 830 Диапазон поперечного перемещения деки стола с автоцентрированием, не менее, мм – 350, со скоростью 50 мм/сек. Диапазон продольного перемещения колонны с излучателем и ЭСУ, не менее, мм – 1344 Наличие режима плавного старта и остановки движения деки стола, для комфорта пациента Наличие возможности управления всеми перемещениями комплекса непосредственно с консоли управления, расположенной на столе Наличие возможности сохранения в памяти до трех положений стола для различных видов исследований Грузоподъёмность деки стола, не менее, кг., без ограничений передвижений- 200 Угол наклона колонны, (со скоростью градусов/сек - 11,2), град., не менее: ± 40 Наличие возможности получения косых проекций на обоих краях стола Зона охвата пациента без его репозиционирования, не менее, мм - 1774 Компрессия - моторизованная, с регулируемой степенью нагрузки, кг - 3-15 с шагом 0,5 Наличие томографии без механической тяги Проведение томографии в любом положении стола Количество углов/скоростей при томографии – не менее 4 угла; 4 скорости Томографические снимки при углах, градусов –предпочтительно 7, 20, 30, 45 Диапазон плавного изменения томографического слоя, не менее, мм - 0-350 с шагом, не более, 1 Наличие режима автоматического увеличения томографического слоя Фокусное расстояние при томографии, не менее, мм. - 1140 Наличие возможности получения томографического и обычного снимка на одном и том же листе плёнки Тип дисплея пульта управления столом – цветной графический сенсорный не менее12 дюймов (типа «тач скрин») с дополнительными пятью джойстиками. Экранно-снимочное устройство: Формат применяемых кассет, см - от 13х18 до 35х43 Загрузка, продольное и поперечное центрирование кассет – автоматическое Формат деления плёнки –предпочтительно 1 / 2 / 3 / 4 продольно Режим быстрой последовательности снимков, не хуже - 2 изображения за 1 сек. Наличие режима автоматической парковки отсеивающей решётки для педиатрических исследований Излучатель с рентгеновской трубкой Рентгеновская трубка с вращающимся анодом, параметры не хуже: Максимальная допустимая мощность, не менее - 20/ 50 кВт Фокусное пятно, мм – не более 0,6 / 1,2 Теплоёмкость анода, кНu, не менее – 300 Усилитель рентгеновского изображения с телевизионной камерой ЭОП с номинальным размером входного поля, дюйм, не менее - 9” Диаметр полей УРИ, дюйм, не хуже - 9”/6”/4” Разрядность А/Ц конвертора CCD камеры, бит, не хуже – 10 Функция запоминания последнего кадра - наличие ССD матрица, пикселей, не хуже - 752×582 Диагностический монитор, размер, дюйм, не менее – 17” Тип дисплея монитора – жидкокристаллический, медицинский, монохромный Растр отсеивающий Растр отсеивающий с отношением 10:1 Диафрагма Диафрагма квадратная и прямоугольная с автоматической компенсацией фокусного расстояния, микроконтроллерное управление. Система цифровой обработки изображения Дигитайзер Настольный дигитайзер с горизонтальным кассетоприёмником Геометрическая разрешающая способность – не менее 20 пикселей на мм. Контрастное разрешение при сборе данных– не менее 20 бит на пиксель Контрастное разрешение при выводе изображения на процессор– не менее 16 бит на пиксель Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. Производительность не хуже: 35х43 см - 60 кассет в час 24х30 см - 71 кассета в час 18х24 см - 76 кассет в час Геометрическое разрешение не хуже: 35х43 см - 3480x4248 пикселей 24х30 см - 2328x2928 пикселей 18х24 см - 1728x2328 пикселей Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений: Функции: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Полная совместимость Программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Настраиваемая фильтрация шумов. - Автоматическое подавление решетки. - Увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Форматы экспортируемых и импортируемых данных - DICOM 3.0, JPEG, XML. - Русскоязычный интерфейс пользователя. Соответствие стандартам: IHE DICOM 3.0 Аппаратное обеспечение станции обработки изображений: - Персональный Компьютер с процессором IntelCore i3 Processor или выше - Жесткий диск (HD) – 2 х не менее 500 Gb или более - ОЗУ – не менее 2 Gb. или более - Привод 16X CD – RW и DVD – RW. - Встроенная сетевая карта не хуже 10/100/1000. - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением. - Лицензионная ОС Windows - Монитор LCD –не менее 19 дюймов. - Поддержка разрешения – не хуже 1280 х 1024. Принтер Принтер цифровой термографический Цифровой настольный принтер с технологией прямой термопечати. - Два формат плёнки онлайн - Разрешающая способность – не хуже320 dpi. - Интерфейсы: Ethernet не хуже 10/100, - Сетевые протоколы: (TCP/IP), HTTP - Производительность не хуже: 11”x14” - 86 листов в час 14”x17” - 75 листов в час - Геометрическое разрешение не хуже: 11”x14” - 3348х4358 пикселей 14”x17” - 4358х5323пикселей - Русскоязычный интерфейс пользователя. - Питание: 220 V (50 - 60 Hz) Кассета рентгенографическая Кассета 18*24 см Специальные кассеты с сигнальными пластинами на основе запоминающих люминофоров; Совместимость со всеми рентгеновскими столами и стойками (в т.ч. баки-стойками); - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI: Eu (люминофор); - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения; - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения Кассета рентгенографическая Кассета 24*30 см Специальные кассеты с сигнальными пластинами на основе запоминающих люминофоров; Совместимость со всеми рентгеновскими столами и стойками (в т.ч. баки-стойками); - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI: Eu (люминофор); - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения; - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения Кассета рентгенографическая Кассета 35*43 см Специальные кассеты с сигнальными пластинами на основе запоминающих люминофоров; Совместимость со всеми рентгеновскими столами и стойками (в т.ч. баки-стойками); - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI: Eu (люминофор); - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения; - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения Пленка термографическая. Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер 11*14” (28*35 см.) Количество листов в упаковке – 100 листов Пленка термографическая. Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер 14*17” (35*43 см.) Количество листов в упаковке – 100 листов Коммутатор сетевой Для соединения между собой системы цифровой обработки изображения и термопринтера Фильтр сетевой Для подключения системы цифровой обработки изображения и термопринтера Стекло рентгенозащитное Размер стекла предпочтительно 1000*800 мм; Свинцовый эквивалент не менее 3.2 мм., 110 кВ (толщина 10-12 мм) Рама для рентгенозащитного стекла Нержавеющая сталь со свинцовым промежуточным слоем Устойчиво к воздействию воды, к водяному пару, влажному воздуху, слабым органическим и неорганическим кислотам Стол оператора Материал: предпочтительно ЛДСП Стол для системы цифровой обработки изображения Материал: предпочтительно ЛДСП Стеллаж под принтер термографический Предназначен для установки термопринтера Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения для стабилизации питания подаваемого на весь комплекс. Тип стабилизатора: трехфазный Мощность: не менее 100 кВА. Ширма рентгенозащитная малая предназначена для защиты пациента и медицинского персонала от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгеновских исследований; используется в рентгеновских кабинетах, радиологических лабораториях. Свинцовый эквивалент не менее 1 мм. Устройство защитное Предназначен для защиты от бросков напряжения и внезапного обрыва фаз электропитания Рама Для равномерного распределения веса Сталь листовая, гнутая швеллером, сварная. Предназначена для крепления ПСШ к полу и для равномерного распределения веса Жилет Жилет предназначен для защиты спереди и сзади органов грудной клетки от плеч до поясницы при проведении рентгенодиагностических исследований. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм. Фартук Фартук предназначен для защиты от рентгеновского излучения персонала при проведении рентгеноскопии, рентгенографии. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм. Юбка Юбка предназначена для защиты от рентгеновского излучения персонала или пациентов при проведении рентгеноскопии и рентгенографии черепа, легких и конечностей. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм. Воротник Воротник предназначен для защиты от рентгеновского излучения щитовидной железы персонала или пациентов при проведении рентгеноскопии, рентгенографии легких, при черепных или стоматологических исследованиях. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм. Перчатки Перчатки предназначены для защиты кистей и запястий рук от рентгеновского излучения персонала при проведении рентгенодиагностических исследований. Свинцовый эквивалент не менее 0,25 мм. Шапочка Шапочка предназначена для защиты от СВЧ излучений медицинского персонала в физиотерапевтических кабинетах, других помещениях, в которых генерируются СВЧ излучения. Свинцовый эквивалент не менее 0,25 мм. Очки защитные Рентгенозащитные очки предназначены для фронтальной и боковой защиты хрусталика глаза персонала и пациентов от воздействия рентгеновского излучения при рентгеновских исследованиях и лучевой терапии. Свинцовый эквивалент не менее 0,5 мм. Передник для защиты гонад Передник предназначен для защиты от рентгеновского излучения внутренних органов (гонад, таза, бедер) врача-рентгенолога или пациентов при проведении рентгеноскопии и рентгенографии черепа, легких и конечностей. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм. Комплект запасных частей Потенциометр многооборотный; Галогенная лампа; Ключи рожковые, набор; Отвертка фигурно-крестовая; Отвертка фигурно-крестовая, малая. Прочее Источник бесперебойного питания – 1 шт.; Болт анкерный – 1 шт.; Болт М12*40 – 1 шт.; Шайба 12 – 1 шт.; Деталь Шайба 12.01.3пс.016 ГОСТ 11371-78 (8дп 950 932-07) – 8 шт.; Деталь Планка (8дп 645 304) – 10 шт.; Деталь Планка (8дп 645 304-01 – 10 шт.; Деталь Планка (8дп 645 304-02 – 10 шт.; Деталь Планка (8дп 645 304-03 – 10 шт.; Деталь Планка (8дп 645 304-04 – 10 шт.; Рохля – 2 шт.; Автоматический выключатель – 1 шт.; Автоматический выключатель – 1 шт.; Автоматический выключатель – 1 шт.; Коробка-щиток под автомат. выкл. (наружн.) – 1 шт.; Комплект кабелей – 1 комп.; | Устройство рентгеновское питающее с пультом управления 5 091 705 Телеуправляемый поворотный стол-штатив 11 335 106 Излучатель с Р трубкой 3 273 239 УРИ с телевизионной камерой 4 267 084 Растр отсеивающий 622 159 Диафрагма 1 515 389 Стекло рентгенозащитное Рама для стекла 665 863 254 297 Принтер цифровой термографический 2 468 670 Стол оператора 31 441 Стол для системы цифровой обработки изображения 51 497 Стабилизатор напряжения 100 кВА 1 713 798 Ширма рентгенозащитная 70 324 Прочее ИБП, болты, детали, выключатели, комплект кабелей 827 495 Кассета 18х24, 2 шт. 270 298 Кассета 24х30, 2 шт. 327 808 Кассета, 35х43, 2 шт. 437 076 Термопленка 28х35 44 645 Термопленка 35х43 52 121 Система цифровой обработки изображения 4 093 471 Аппаратное обеспечение станции обработки изображении Фильтр сетевой 2 191 Коммутатор сетевой 9 071 Стеллаж под принтер 20 821 Устройство защитное 135 365 Рама для равномерного распределения веса 47 617 Жилет 19 327 Фартук 22 171 Юбка 16 490 Воротник 4 259 Перчатки 23 252 Шапочка 7 187 Очки 27 912 Передник 11 986 Комплект запчастей 60 616 Стоимость 1-го года гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Стоимость 2-го года гарантийного сервисного обслуживания 1 891 088 Стоимость 3-го года гарантийного сервисного обслуживания 1 891 088 | 41 603 927 | 7 лет |
| 116 | Аппарат виброакустический | Аппарат виброакустический Передвижной модуль аппарата имеет рабочий столик с подсветкой, в котором имеются гнезда для виброакустических излучателей. Электронная схема выполнена на двух основных микропроцессорах, один микропроцессор обеспечивает работу интерфейса управления, второй работу генераторного модуля. Исполнительные программы хранятся на съемной флэш-карте. Аппарат имеет два независимых параллельных канала, обеспечивающих возможность вывода сигнала с различной фазой сдвига или полностью разнотипных. Основные характеристики: - стационарно-передвижной аппарат; - фиксация колес с тормозным механизмом; - управление осуществляется цветным сенсорным жидкокристаллическим экраном; - язык интерфейса русский; - форма несущего сигнала синусоида; - модуляция несущей частоты: частотная, амплитудная; - форма огибающей модуляции сложная; - основной частотный диапазон в пределах 20 – 300 Гц; - активный частотный диапазон в пределах 20 – 150 Гц; - синтез сигнала цифровой; - стабилизация частоты кварцевая; - количество независимых каналов не менее 2; - синхронная подача независимых сигналов; - наложение дополнительного музыкального сигнала; - регулировка выходной мощности шаговая, не менее 5 позиций; - защита выходного тракта: тепловая, токовая, по постоянной составляющей; - количество профилей не менее 2-х; - количество программ в каждом профиле не менее 5; - эффекты вибрации: перкуссия, низкочастотная вибрация, "плавающая частота", "зубчатая" модуляция на убывание и на возрастание, амплитудная модуляция, фазовые сдвиги и другие; - самотестирование при старте; - 3 программы быстрого старта любого профиля; - количество излучателей не менее 2 шт.; - максимальная амплитуда колебаний мембраны излучателя на холостом ходу не более 20 мм; - контроли качества прилегания излучателей во время процедуры; - защита холостого хода излучателя, оптическая; - кабель излучателя витой с двойной изоляцией длиной не менее 3-х метров. Сетевой кабель Сетевой кабель предназначен для подключения аппарата к электрической сети. Кабель трехжильный, имеет стандартные разъемы европейского стандарта с контактом заземления. Кабель защитного заземления Кабель защитного заземления предназначен для заземления корпуса аппарата. Плавкий предохранитель 250Вх2А Защитный плавкий предохранитель предназначен для защиты электрической схемы аппарата в случае скачков напряжения в электрической сети. Излучатель виброакустический для взрослого пациента Излучатель оснащен оптической системой, которая обеспечивает автоматическое отключение излучателя при плохом контакте с поверхностью тела пациента или при его полном отсутствии. Виброакустические излучатели подключаются к аппарату с помощью витого кабеля и разъемов с надежной резьбовой фиксацией. Чехол хлопчатобумажный многократного применения к излучателю виброакустическому для взрослого пациента Чехол предназначен для дополнительной защиты рабочих поверхностей виброакустических излучателей от загрязнения. Упаковка состоит из 20 шт. | Аппарат виброакустический 1 шт. 6 312 000 Сетевой кабель 1 шт. 1 900 Кабель защитного заземления 1 шт. 2 750 Плавкий предохранитель 250Вх2А 2 шт. 320 Излучатель виброакустический для взрослого пациента 2 шт. 1 438 600 Чехол хлопчатобумажный многократного применения к излучателю виброакустическому для взрослого пациента 2 шт. 7 360 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 189 500 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 189 500 | 8 141 930 | 7 лет |
| 117 | Аппарат искусственной вентиляции лёгких | Аппарат ИВЛ Основной электронный блок. Кабель питания предназначен для подключения аппарата к сети 220В 50Гц. Тележка транспортная на колесах предназначена для установки и транспортировки электронного блока. Шланг кислородный предназначен для подключения аппарата к баллону или распределительной системе сжатого кислорода медицинского учреждения. Увлажнитель дыхательных смесей для аппаратов ИВЛ в комплекте с принадлежностями предназначен для увлажнения дыхательной смеси, поступающей к пациенту Камера увлажнителя предназначена для увлажнения дыхательной смеси, поступающей к пациенту Удлинитель инфузионных насосов Служит магистралью (для капнографа бокового потока) Модуль газоанализа дыхательной смеси (без отбора пробы) Модуль для определения концентрации углекислоты в выдыхаемой дыхательной смеси Маска для неинвазивной вентиляции (многоразовые) Для проведения неинвазивной вентиляции легких Пневматический распылитель медикаментов (небулайзер) Для распыления ингаляционных растворов Мешок дыхательный Для проверки работоспособности аппарата перед подключением к пациенту Держатель дыхательного контура Для оптимального расположения контура Предохранитель Предохранитель защищать от скачков напряжения сети; Влаго-теплообменный фильтр Предотвращает потерю влаги и тепла пациентом Дыхательный контур пациента многоразовый, взрослый/детский Для поступления кислородно-воздушной смеси от аппарата ИВЛ к пациенту Дыхательный фильтр Для защиты от инфицирования пациента и персонала Микрофильтр Для очистки входящего кислорода; Мембрана для замены клапана выдоха Расходный элемент экспираторного клапана; Фильтр пылевой Расходный элемент для систем вентиляции и забора свежего газа. | Аппарат ИВЛ 1 шт. 3 077 250 Тележка транспортная на колесах 1 шт. 141 200 Шланг кислородный 1 шт. 5 000 Увлажнитель дыхательных смесей для аппаратов ИВЛ в комплекте с принадлежностями 1 шт. 300 000 Камера увлажнителя 1 шт. 241 100 Удлинитель инфузионных насосов 1 шт. 23 500 Модуль газоанализа дыхательной смеси (без отбора пробы) 1 шт. 955 000 Маска для неинвазивной вентиляции (многоразовые) 1 шт. 158 000 Пневматический распылитель медикаментов (небулайзер) 1 шт. 214 000 Мешок дыхательный 1 шт. 1 000 Держатель дыхательного контура 1 шт. 75 200 Предохранитель 2шт. 1 500 Влаго-теплообменный фильтр 1шт. 1 000 Дыхательный контур пациента многоразовый, взрослый/детский 1шт. 100 000 Дыхательный фильтр 2шт. 1 000 Микрофильтр 2шт. 750 Мембрана для замены клапана выдоха 2шт. 3 000 Фильтр пылевой 2шт. 1 500 Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 50 000 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 50 000 | 5 400 000 | 7 лет |
| 118 | Экспресс-анализатор концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови | Экспресс-анализатор Диапазон измерений: Электроды глюкозы – показания в пределах не менее 10 - не более 600мг/дл (не менее 0,6 - не более 33,3ммоль/л). Холестерин – показания в пределах не менее 130 – не более 400 мг/дл (не менее 3,3 – не более 10,2ммоль/л). Триглицериды – показания в пределах не менее 50 – не более 500 мг/дл (не менее 0,56 – не более 5,6ммоль/л). 2 х 3В кнопочные литиевые батареи питания, тип - CR 2032. Источник питания: Батарею питания можно использовать в течение одного года при условии проведения 3 измерений в день (около 1000 измерений). Дисплей: жидкокристаллический дисплей, размеры не более 35х35 мм. Температурные границы: Требуемая температура для получения достоверных результатов не менее 10°C и не более 40°C (не менее 50°F не более 86°F). Границы влажности: Относительная влажность для получения достоверных результатов - от 0% до 90% (без конденсации). Объем памяти: не более 500 показаний измерений с указанием даты и времени измерения. Проверку работы прибора рекомендуется проводить через три года эксплуатации. Тест-полоски глюкозы Используемый образец свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем не менее 1 мкл. Гематокрит в диапазоне не менее 35- не более 50%. Диапазон измерения – показания в пределах не менее 100 – не более 600 мг/дл (не менее 0,6 – не более 33,3 ммоль/л). Чувствительность: минимальный измеряемый объем не менее 130 мг/дл. Точность: средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%. Воспроизводимость. Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8%. Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5%. Среднее время для считывания не более 5 секунд. Температурный диапазон для использования тест-полоски: требуемая температура для получения достоверных результатов не менее 10 – не более 40 °C. Тест-полоски глюкозы Используемый образец свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем не менее 1 мкл. Гематокрит в диапазоне не менее 35 – не более 50%. Диапазон измерения: показания в пределах не менее 100 – не более 600 мг/дл (не менее 0,6 – не более 33,3 ммоль/л). Чувствительность: минимальный измеряемый объем не менее 130 мг/дл. Точность: средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость. Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8%. Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5%. Среднее время для считывания не более 5 секунд. Температурный диапазон для использования тест-полоски: требуемая температура для получения достоверных результатов не менее 10 – не более 40 °C. Тест-полоски холестерина Используемый образец свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем не менее 1 мкл. Гематокрит в диапазоне не менее 35 – не более 50%. Диапазон измерения: показания в пределах не менее 130 – не более 400 мг/дл (не менее 3,3 – не более 10,3 ммоль/л). Чувствительность. Минимальный измеряемый объем не менее 130 мг/дл. Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом CHOD-PAP составляет < 10%. Воспроизводимость. Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 2,14%. Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,95%. Среднее время для считывания около 30 секунд. Температурный диапазон для использования тест-полоски: требуемая температура для получения достоверных результатов не менее 10 – не более 40 °C. Тест-полоски триглицеридов Используемый образец свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем не менее 1 мкл. Гематокрит в диапазоне не менее 35 – не более 50%. Диапазон измерения: показания в пределах не менее 50 – не более 500 мг/дл (не менее 0,56 – не более 5,6 ммоль/л). Чувствительность: Минимальный измеряемый объем не менее 50 мг/дл. Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом GPO составляет < 10%. Воспроизводимость. Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,66%. Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,62%. Среднее время для считывания: около 30 секунд. Температурный диапазон для использования тест-полоски: требуемая температура для получения достоверных результатов не менее 10 – не более 40 °C. Контрольный раствор глюкозы Контрольный раствор предназначен для проверки работы прибора вместе с тест-полоской как единой системы (для контроля точности результатов. Контрольный раствор холестерина Контрольный раствор предназначен для проверки работы прибора вместе с тест-полоской как единой системы (для контроля точности результатов). Контрольный раствор триглицеридов Контрольный раствор предназначен для проверки работы прибора вместе с тест-полоской как единой системы (для контроля точности результатов). Автоланцет Регулировка уровня прокола: 11 позиций глубины прокола. Диапазон глубины прокола: не менее 0,7 мм - не более 2,2 мм. Взведение прибора: с помощью кнопки и индикатора Стерильный одноразовый ланцет Диаметр иглы не более 0,3 мм. Острие иглы трехгранное. | Экспресс-анализатор 1 шт. 29 800 Тест-полоски глюкозы 1 шт. Тест-полоски глюкозы 1 шт. Тест-полоски холестерина 1 шт. Тест-полоски триглицеридов 1 шт. Контрольный раствор глюкозы 1 шт. Контрольный раствор холестерина 1 шт. Контрольный раствор триглицеридов 1 шт. Автоланцет 1 шт. Стерильный одноразовый ланцет 1 шт. Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 0 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 0 | 29 800 | 7 лет |
| 119 | Экспресс-анализатор концентрации глюкозы в капиллярной крови | Экспресс-анализатор Диапазон измерений: Электроды глюкозы – показания в пределах не менее 10 - не более 600мг/дл (не менее 0,6 - не более 33,3ммоль/л). Источник питания: 2 х 3В кнопочные литиевые батареи питания, тип - CR 2032. Батарею питания можно использовать в течение одного года при условии проведения 3 измерений в день (около 1000 измерений). Дисплей: жидкокристаллический дисплей, размеры не более 35х35 мм. Температурные границы: Требуемая температура для получения достоверных результатов не менее 10°C и не более 40°C (не менее 50°F не более 86°F) Границы влажности: Относительная влажность для получения достоверных результатов - от 0% до 90% (без конденсации) Объем памяти: не более 300 показаний измерений с указанием даты и времени измерения. Тест-полоски глюкозы Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем: не менее 1 мкл Гематокрит в диапазоне не менее 35 – не более 50% Диапазон измерения: показания в пределах не менее 20 – не более 600 мг/дл (не менее 1,1 – не более 33,3 ммоль/л) Чувствительность Минимальный измеряемый объем: не менее 130 мг/дл Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8%. Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания не более 5 секунд. Температурный диапазон для использования тест-полоски: Требуемая температура для получения достоверных результатов не менее 10 – не более 40 °C. Тест-полоски глюкозы Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем: не менее 1 мкл Гематокрит в диапазоне не менее 35 – не более 50% Диапазон измерения: показания в пределах не менее 20 – не более 600 мг/дл (не менее 1,1 – не более 33,3 ммоль/л) Чувствительность Минимальный измеряемый объем: не менее 130 мг/дл Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8%. Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания не более 5 секунд. Температурный диапазон для использования тест-полоски: Требуемая температура для получения достоверных результатов не менее 10 – не более 40 °C. Контрольный раствор глюкозы Контрольный раствор предназначен для проверки работы прибора вместе с тест-полоской как единой системы (для контроля точности результатов). Автоланцет регулировка уровня прокола: 11 позиций глубины прокола - диапазон глубины прокола: не менее 0,7 мм до не более 2,2 мм - взведение прибора: с помощью кнопки и индикатора Стерильный одноразовый ланцет №100 диаметр иглы не более 0,3 мм - острие иглы трехгранное. | Экспресс-анализатор 1 шт 5 000 Тест-полоски глюкозы 1 шт Тест-полоски глюкозы 1 шт Контрольный раствор глюкозы 1 шт Автоланцет 1 шт Стерильный одноразовый ланцет №100 1 шт Первый год гарантийного сервисного обслуживания Включена в стоимость МТ Второй год гарантийного сервисного обслуживания 0 Третий год гарантийного сервисного обслуживания 0 | 5 000 | 7 лет |