| Утвержден приказом и.о. Председателя Правления ТОО «СК-Фармация» от «___» сентября 2011 года № ___ Сводный список медицинской техники на 2011 год, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" |
| --- |
| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тыс.тенге) | Сумма плановая (тыс.тенге) | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки |
| 1 | Анализатор кислотно-основного состояния для детских организаций | 2 | 3 505 | 7 010 | Детская больница г.Караганды Карагандинской области, Детская больница г.Темиртау Карагандинской области | DDP пункт назначения | 45 дней |
| 2 | Аппарат искусственной вентиляции легких переносной для оказания медицинской помощи в экстренных ситуациях для детских организаций | 1 | 306 | 306 | "Акмолинская областная детская больница" Акмолинской области | DDP пункт назначения | До 20 декабря 2011 года |
| 3 | Анализатор кислотно-основного состояния и газового состава крови для детских организаций | 1 | 37 395 | 37 395 | "Акмолинская областная детская больница" Акмолинской области | DDP пункт назначения | До 20 декабря 2011 года |
| 4 | Анализатор кислотно-основного состояния и газового состава крови для родовспомогательный организаций | 2 | 37 395 | 74 790 | родильное отделение при ЦРБ Талгарского района Алматинской области; Областной перинатальный центр № 1 г.Шымкент Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | До 20 декабря 2011 года |
| 5 | Аппарат УЗИ с комплектом датчиков для родовспомогательных организаций | 1 | 20 000 | 20 000 | Областной перинатальный центр Северо-Казахстанской области | DDP пункт назначения | До 20 декабря 2011 года |
| 6 | Цифровая рентгеновская система для городских и областных больниц | 1 | 20 300 | 20 300 | Городская инфекционная больница г.Астана | DDP пункт назначения | До 20 декабря 2011 года |
| 7 | Компьютерный томограф с опцией исследования для кардиохирургии и нейрохирургии | 1 | 180 000 | 180 000 | Жанаозенская центральная городская больница Мангистауской области | DDP пункт назначения | До 20 декабря 2011 года |
| 8 | Аппарат жидкостной цитологии | 4 | 30 000 | 120 000 | Областной онкологический диспансер Акмолинской области; областной онкологический диспансер г. Тараз Жамбылской области; областной онкологический диспансер Павлодарской области; областной онкологический диспансер Костанайской области | DDP пункт назначения | До 20 декабря 2011 года |
| 9 | Ретинальный томограф для городских поликлиник | 1 | 32 000 | 32 000 | Поликлиника №2 смешанного типа г.Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | До 20 декабря 2011 года |
| 10 | Ретинальный томограф для глаукомных кабинетов | 2 | 32 000 | 64 000 | городская поликлиника №2 г. Актау Мангистауской области ; городская поликлиника №1 г.Шымкент Южно-Казахстанской области; | DDP пункт назначения | До 20 декабря 2011 года |
| 11 | Ретинальный томограф для глаукомных кабинетов | 2 | 32 000 | 64 000 | Поликлиника №2 г. Атырау Атырауской области; городская поликлиника №4 г.Уральск Западно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | До 20 декабря 2011 года |
| 12 | Передвижной медицинский комплекс | 5 | 86 000 | 430 000 | поликлиника при КГКП Медицинское объединение №1 Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области, поликлиническое отделение Мангистауской ЦРБ Мангистауской области, Бейнеуская районная поликлиника Мангистауской области, поликлиника при ЦРБ района Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области, поликлиника при Тайыншыйской ЦРБ Северо-Казахстанской области | DDP пункт назначения | До 20 декабря 2011 года |

| № лота | Наименование | Параметры технических характеристик (технические спецификации) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор кислотно-основного состояния для детских организаций | Автоматический анализатор газов крови, электролитов, и оксиметрии с набором реагентов для определения кислотно-щелочного баланса (газы) и электролитов. Необходимые показатели: рН, рО2, рСО2, Na+, K+, Ca2+, Cl-, оксиметрия, общий гемоглобин (tHb), сатурация кислорода (sO2), гематокрит (Hct),. Необходимые расчетные показатели: H+ , cHCO3– , ctCO2 (P), ctCO2 (B), BE, BEact, BEecf, BB, ctO2, pHst, cHCO3–st, PAO2, RI, nCa2+, Qs/Qt, Qt, P50 (c), sO2 (c), AaDO2, a/AO2, avDO2, AG, MCHC, Osm, OER, Hct (c), P/F Index, PAO2t , RIt, pHt, PCO2t, PO2t, H+t – всего 33 параметра. Время измерения: не более 120 секунд. Объем образца: не более 60 мкл; Исследуемый материал: цельная кровь, сыворотка, плазма, диализные растворы и водные контрольные материалы. Реагенты должны поставляться в контейнерах, устанавливаемых в реагентную камеру анализатора. Контейнеры с реагентами должны заменятся не более двух раз в месяц. Пустые контейнеры из-под промывающего раствора используются как контейнеры для слива отработанной жидкости. Наличие модуля контроля качества для контроля за состоянием систем анализатора и точностью получаемых результатов; Сенсорный экран не менее 5,7 дюйма по диагонали с графическим интерфейсом пользователя. Использование любых устройств без адаптеров: капилляры и пробирки (вакутейнеры) для введения образца в анализатор. Возможность аспирационного введения образцов крови из шприца в анализатор. Результаты отображаются на экране менее чем через одну минуту после ввода пробы и автоматически сохраняются в базе данных прибора. Долгоживущие электроды, не требующие обслуживания. Автоматическое распознавание уровня реагента и каждую смены емкости кодированным радиочастотным транспондером. Введение данных о пациенте во время измерений. Централизованный мониторинг прибора и дистанционное управление. Обеспечение секретности данных. Автоматическая очистка и кондиционирование. Калибровка автоматическая без использования газов, газовые баллоны не требуются. Сканер штрихового кода для введения данных. Встроенный тепловой принтер с резаком для бумаги и устройством для забора рулонов бумаги должен автоматически распечатывать данные, результаты проверки контроля качества и калибровки и может использоваться для печати данных из базы прибора. Наличие 2 COM портов, порты для опциональной клавиатуры и сканера штрихового кода, порт для подключения сервисных устройств, LAN-порт для подключения к сети или лабораторной (госпитальной) информационной сети, а также USB порт. Стабильность реагентов на борту прибора в контейнерах при внешней температуре от 15 до 31°C должна составлять не менее 4 недель, стабильность реагентов при хранении в холодильнике или другом помещении с температурой воздуха от +2 до 25°C должна составлять не менее 18 месяцев для контейнера. Наличие стартового набора реагентов |
| 2 | Аппарат искусственной вентиляции легких переносной для оказания медицинской помощи в экстренных ситуациях для детских организаций | Предназначен для проведения искусственной вентиляции легких с активным вдохом и пассивным выдохом. Применяется в транспортных средствах скорой помощи, а также в амбулаторных и стационарных лечебных заведениях. Имеет 4 фиксированные частоты дыхания и плавно изменяющийся дыхательный объем. Минутная вентиляция при частоте дыхания: 17 мин -1 и 22 мин -1 11,5 л/мин; 30 мин -1 7 л/мин; 50 мин -1 4 л/мин; Дыхательные акты осуществляются по времени, отношение продолжительности вдоха и выдоха 1 : 1,5. Имеет автономное питание от встроенного кислородного баллона и может работать от внешних источников питания. К аппарату прикладывается комплект запасных частей и инструмента, уложенный в отдельный ящик. |
| 3 | Анализатор кислотно-основного состояния и газового состава крови для детских организаций | Измерение следующих параметров: pH, pO2, pCO2, cK+, cNa+, cCa2+, cCl-, cGlu, сLac, ctBil, sO2, ctHb, FO2Hb, FHHb, FCOHb, FMetHb, FHbF. Дополнительный расчет следующих показателей: cНСО3¯(Р), cHCО3¯(P,st), cBase(B), cBase(B,ox), cBase(Ecf), cBase(Ecf,ox), сН+, ctCО2(P), ctCО2(B), рCО2(Т) , pH(st), pH(T), рО2(Т), рО2(А), рО2(А,Т), р50, р50(Т), p50(st), рО2(А-а), рО2(А-а,Т), рО2(а/А), рО2(а/А,Т), pО2(a)/FО2(I), pО2(a,T)/FО2(I), сСа2+(рН=7.40), Anion Gap(K+), Anion Gap, D▪O2, V▪O2, Hct, рО2(х), рО2(х,Т), ctО2(B), ctО2(a-v-), ВО2, ctО2(x), FShunt, FShunt(T), RI, RI(T), mOsm, Qx, Q▪t, V(В), VО2/V. сНСО3¯(Р) Концентрация бикарбоната в плазме (актуальный бикарбонат) cHCО3¯(P,st) Концентрация бикарбоната в плазме стандартизированной крови (стандартный бикарбонат) cBase(B) Концентрация титруемых оснований в крови (актуальный избыток оснований) cBase(B,ox) Актуальный избыток оснований при 100% насыщении кислородом cBase(Ecf) Концентрация титруемых оснований во внеклеточной жидкости (стандартный избыток оснований) cBase(Ecf,ох) Стандартный избыток оснований при 100% насыщении кислородом сН+ Концентрация ионов водорода в крови ctCО2(P) Общая концентрация двуокиси углерода в плазме ctCО2(B) Общая концентрация двуокиси углерода в цельной крови (содержание СО2) рCО2(Т) Напряжение двуокиси углерода в крови при температуре пациента ctО2(B) Общая концентрация кислорода крови (содержание О2) ctО2(x) Количество кислорода, которое может быть экстрагировано из литра артериальной крови ctO2(a - v¯) Разница в общей концентрации кислорода между артериальной и общей венозной кровью pH(Т) рН при температуре пациента pH(st) рН стандартизованной крови (рС02 = 40 mmHg) р50 Напряжение кислорода при 50% насыщении крови р50(Т) Напряжение кислорода при 50% насыщении крови при температуре пациента p50(st) Напряжение кислорода при 50% насыщении крови при стандартных условиях для рН, pC02, FCOHb, FMetHb, FHbF при 37 °С рО2(Т) Напряжение кислорода при температуре пациента рО2(А) Напряжение кислорода в альвеолярном воздухе рО2(А,Т) Напряжение кислорода в альвеолярном воздухе при температуре пациента рО2(А-а) Разница напряжений кислорода в альвеолярном воздухе и артериальной крови рО2(А-а,Т) Разница напряжений кислорода в альвеолярном воздухе и артериальной крови при температуре пациента рО2(а/А) Отношение напряжений кислорода в артериальной крови и альвеолярном воздухе рО2(а/А,Т) Отношение напряжений кислорода в артериальной крови и альвеолярном воздухе при температуре пациента pО2(a)/FО2(I) Отношение напряжения кислорода в артериальной крови и фракции кислорода во вдыхаемом воздухе pО2(a,T)/FО2(I) Отношение напряжения кислорода в артериальной крови при температуре пациента и фракции кислорода во вдыхаемом воздухе рО2(х) Напряжение кислорода в артериальной крови после экстракции 2.3 mmol/L кислорода рО2(х,Т) Напряжение кислорода в артериальной крови после экстракции 2.3 mmol/L кислорода при температуре пациента сСа2+(рН = 7.40) Концентрация ионизированного кальция в плазме при рН 7.40 Anion Gap(K+) Анионный промежуток (К+): разница концентраций К++ Na+ и Сl- + НС03 - Anion Gap Анионный промежуток: разница концентраций К+ и Na+ + НС03 - D˙О2 Доставка кислорода Hct Гематокрит (отношение объема эритроцитов к общему объему крови) ВО2 Кислородная емкость гемоглобина. Максимальная концентрация кислорода, связанного с гемоглобином крови, при условии, что весь дезоксигемоглобин превратился в оксигемоглобин Fshunt Объемная фракция венозной крови в артериальной крови FShunt(T) Объемная фракция венозной крови в артериальной крови при температуре пациента RI Респираторный индекс RI (Т) Респираторный индекс при температуре пациента V˙О2 Потребление кислорода mOsm Осмолярность плазмы Qx Сердечный фактор компенсации недостатка кислорода в артериальной крови Q˙t Сердечный выброс V(B) Объем крови VО2/V Артериальная разница по кислороду Диапазоны параметров: pH 6,300-8,000 Газы крови pCO2 ммHg 5,0-250 pO2 ммHg 0,0-800 Электролиты cCl– ммоль/л 7-350 cCa2+ ммоль/л 0,20-9,99 cK+ ммоль/л 0,5-25,0 cNa+ ммоль/л 7-350 Метаболиты cGlu ммоль/л 0,0-60 cLac ммоль/л 0,0-30 cCrea мкмоль/л 10-1800 ctBil мкмоль/л 0-1000 Оксиметрия ctHb г% 0,00-27,7 ctHb ммоль/л 0,00-17,2 sO2 % 0,0-100,0 FO2Hb % 0,0-100,0 FCOHb % 0,0-100,0 FMetHb % 0,0-100,0 FHHb % 0,0-100,0 FHbF % 0,0-100,0 Ко-оксиметр не требующий обслуживания, проводящий измерение по не менее 128 длинам волн с шагом 1,5 нм в диапазоне от 470 до 680 нм. Характеристика ко-оксиметра: гемолиз ультразвуком в измерительной камере без добавления гемолизирующих растворов; самоочистка камеры при гемолизе. Встроенная программа детекции пузырьков воздуха при заборе крови и ловушка для микротромбов, Автоматический забор образца Количество растворов и газов, необходимых для анализа (все параметры): 7 - в анализаторе 6 - вне анализатора 1 Количество калибровочных растворов и газов (все параметры) – 4 Стабильность калибровочных растворов и газов Забор образца – автоматический, шприцы и капилляры должны использоваться без адаптеров. Выборочное измерение параметров из пробы любого объема. Минимальный объем образца для измерения всех параметров из шприца или капилляра - 95 мкл. – Наличие возможности измерения приоритетных параметров из пробы 35 мкл (микропроба). Время анализа - 60 сек. Результаты анализа на экране менее чем через одну минуту после ввода пробы и автоматическое сохранение в базе данных прибора. Наличие возможности введения данных о пациенте во время измерений. Наличие встроенного в анализатор блока автоматического контроля качества. Функция автоматического распознавания уровня реагента и каждую смену емкости кодированным радиочастотным транспондером. Встроенный в анализатор сканер штрихового кода для введения данных. Встроенный термопринтер автоматически производящий распечатку полученных данных, результатов проверки контроля качества и калибровки, который может использоваться для печати данных из базы прибора. База данных: пациентов – 2000, калибровок - 1000, контролей качества – 1500, системных сообщений – 5000. Стабильность калибровочных растворов и газов – не менее 25 месяцев при комнатной температуре. Чистящий раствор для предотвращения тромбирования измерительной камеры. Пустые контейнеры из-под промывающего раствора используются как контейнеры для слива отработанной жидкости. Компьютерное обеспечение: Полноценный РС WindowsXP, процессор 733 МНz, операционная система не менее 128 МВ RAM; RW-CD-ROM; жесткий диск не менее 40 GB; Интерфейс RJ45; 2 USB порта, серийный порт RS232, Ethernet порт Экран: цветной, сенсорный, подвижный VGA TFT 10,4". Интерфейс соединения с сетью RJ45, возможность передачи протокола данных. Последовательный порт COM2 - 9 используется для соединения с сетью больницы/лаборатории или для подсоединения внешнего штрихового сканера. Порт мыши - коннектор PS/2 используется для подсоединения стандартной мыши (пользователя). Порт внешней клавиатуры - коннектор PS/2 используется для подсоединения внешней клавиатуры (пользователя). Параллельный порт соединения с внешним принтером. Порт внешнего монитора VGA - соединение для внешнего монитора. Два USB порта. Программное обеспечение (SW) на русском языке. Наличие видео подсказок по обслуживанию анализатора с текстовым сопровождением на русском языке; встроенная программа помощи для устранения неполадок - русскоязычная. Наличие возможности дальнейшей модернизации анализатора с увеличением количества измеряемых параметров. Встроенный в анализатор блок автоматического контроля качества Встроенный в анализатор сканнер штрихкода Чистящий раствор для предотвращения тромбирования измерительной камеры. Расходное кол-во реагентов - на 1 000 исследований. Расходные материалы: Ключи оксиметрии 10 (SO2, tHb)20 (MetHb, COHb, O2Hb, HHb) 30 (ctBil, Hbf) Ключ на 4 электролита Ключи для лактата, глюкозы, газов крови. 1 Дополнительные комплектующие Трубка для слива, Трубка для растворов, Трубка для насоса, Пластиковая прокладка, Фильтр вентилятора поролон, Референтный электрод, pCO2 – электрод, pO2 – электрод, pH – электрод, K – электрод, Cl – электрод, Na – электрод, Глюкозный электрод, Лактатный электрод, Мембраны для референтного электрод, Мембраны, Мембраны для Са-электрода, Мембраны для Cl-электрода, Мембраны для Na-электрода, Мембраны для pCO2-электрода, Мембраны для pO2-электрода, Мембраны для глюкозного электрода, Мембраны для лактатного электрода, tHb калибровочный раствор, Раствор для контроля качества 1, Раствор для контроля качества 2, Раствор для контроля качества 3, Раствор для контроля качества 4, Очистной раствор, Калибровочный раствор 1, Калибровочный раствор 2, Промывочный раствор, Одноразовый пластиковый контейнер, Ловушка сгустков для капилляров, Капилляры пластиковые с принадлежностями, Самозаполняющийся шприц с сухим гепарином, Шприц с сухим гепарином, для аспирации проб из катетера, Баллон с калибровочным газом 1, Баллон с калибровочным газом 2, Термо бумага в рулонах, Магнит для передвижения проволоки в капиллярах, Раствор для удаления белков и дезинфекции |
| 4 | Анализатор кислотно-основного состояния и газового состава крови для родовспомогательный организаций | Измерение следующих параметров: pH, pO2, pCO2, cK+, cNa+, cCa2+, cCl-, cGlu, сLac, ctBil, sO2, ctHb, FO2Hb, FHHb, FCOHb, FMetHb, FHbF. Дополнительный расчет следующих показателей: cНСО3¯(Р), cHCО3¯(P,st), cBase(B), cBase(B,ox), cBase(Ecf), cBase(Ecf,ox), сН+, ctCО2(P), ctCО2(B), рCО2(Т) , pH(st), pH(T), рО2(Т), рО2(А), рО2(А,Т), р50, р50(Т), p50(st), рО2(А-а), рО2(А-а,Т), рО2(а/А), рО2(а/А,Т), pО2(a)/FО2(I), pО2(a,T)/FО2(I), сСа2+(рН=7.40), Anion Gap(K+), Anion Gap, D▪O2, V▪O2, Hct, рО2(х), рО2(х,Т), ctО2(B), ctО2(a-v-), ВО2, ctО2(x), FShunt, FShunt(T), RI, RI(T), mOsm, Qx, Q▪t, V(В), VО2/V. сНСО3¯(Р) Концентрация бикарбоната в плазме (актуальный бикарбонат) cHCО3¯(P,st) Концентрация бикарбоната в плазме стандартизированной крови (стандартный бикарбонат) cBase(B) Концентрация титруемых оснований в крови (актуальный избыток оснований) cBase(B,ox) Актуальный избыток оснований при 100% насыщении кислородом cBase(Ecf) Концентрация титруемых оснований во внеклеточной жидкости (стандартный избыток оснований) cBase(Ecf,ох) Стандартный избыток оснований при 100% насыщении кислородом сН+ Концентрация ионов водорода в крови ctCО2(P) Общая концентрация двуокиси углерода в плазме ctCО2(B) Общая концентрация двуокиси углерода в цельной крови (содержание СО2) рCО2(Т) Напряжение двуокиси углерода в крови при температуре пациента ctО2(B) Общая концентрация кислорода крови (содержание О2) ctО2(x) Количество кислорода, которое может быть экстрагировано из литра артериальной крови ctO2(a - v¯) Разница в общей концентрации кислорода между артериальной и общей венозной кровью pH(Т) рН при температуре пациента pH(st) рН стандартизованной крови (рС02 = 40 mmHg) р50 Напряжение кислорода при 50% насыщении крови р50(Т) Напряжение кислорода при 50% насыщении крови при температуре пациента p50(st) Напряжение кислорода при 50% насыщении крови при стандартных условиях для рН, pC02, FCOHb, FMetHb, FHbF при 37 °С рО2(Т) Напряжение кислорода при температуре пациента рО2(А) Напряжение кислорода в альвеолярном воздухе рО2(А,Т) Напряжение кислорода в альвеолярном воздухе при температуре пациента рО2(А-а) Разница напряжений кислорода в альвеолярном воздухе и артериальной крови рО2(А-а,Т) Разница напряжений кислорода в альвеолярном воздухе и артериальной крови при температуре пациента рО2(а/А) Отношение напряжений кислорода в артериальной крови и альвеолярном воздухе рО2(а/А,Т) Отношение напряжений кислорода в артериальной крови и альвеолярном воздухе при температуре пациента pО2(a)/FО2(I) Отношение напряжения кислорода в артериальной крови и фракции кислорода во вдыхаемом воздухе pО2(a,T)/FО2(I) Отношение напряжения кислорода в артериальной крови при температуре пациента и фракции кислорода во вдыхаемом воздухе рО2(х) Напряжение кислорода в артериальной крови после экстракции 2.3 mmol/L кислорода рО2(х,Т) Напряжение кислорода в артериальной крови после экстракции 2.3 mmol/L кислорода при температуре пациента сСа2+(рН = 7.40) Концентрация ионизированного кальция в плазме при рН 7.40 Anion Gap(K+) Анионный промежуток (К+): разница концентраций К++ Na+ и Сl- + НС03 - Anion Gap Анионный промежуток: разница концентраций К+ и Na+ + НС03 - D˙О2 Доставка кислорода Hct Гематокрит (отношение объема эритроцитов к общему объему крови) ВО2 Кислородная емкость гемоглобина. Максимальная концентрация кислорода, связанного с гемоглобином крови, при условии, что весь дезоксигемоглобин превратился в оксигемоглобин Fshunt Объемная фракция венозной крови в артериальной крови FShunt(T) Объемная фракция венозной крови в артериальной крови при температуре пациента RI Респираторный индекс RI (Т) Респираторный индекс при температуре пациента V˙О2 Потребление кислорода mOsm Осмолярность плазмы Qx Сердечный фактор компенсации недостатка кислорода в артериальной крови Q˙t Сердечный выброс V(B) Объем крови VО2/V Артериальная разница по кислороду Диапазоны параметров: pH 6,300-8,000 Газы крови pCO2 ммHg 5,0-250 pO2 ммHg 0,0-800 Электролиты cCl– ммоль/л 7-350 cCa2+ ммоль/л 0,20-9,99 cK+ ммоль/л 0,5-25,0 cNa+ ммоль/л 7-350 Метаболиты cGlu ммоль/л 0,0-60 cLac ммоль/л 0,0-30 cCrea мкмоль/л 10-1800 ctBil мкмоль/л 0-1000 Оксиметрия ctHb г% 0,00-27,7 ctHb ммоль/л 0,00-17,2 sO2 % 0,0-100,0 FO2Hb % 0,0-100,0 FCOHb % 0,0-100,0 FMetHb % 0,0-100,0 FHHb % 0,0-100,0 FHbF % 0,0-100,0 Ко-оксиметр не требующий обслуживания, проводящий измерение по не менее 128 длинам волн с шагом 1,5 нм в диапазоне от 470 до 680 нм. Характеристика ко-оксиметра: гемолиз ультразвуком в измерительной камере без добавления гемолизирующих растворов; самоочистка камеры при гемолизе. Встроенная программа детекции пузырьков воздуха при заборе крови и ловушка для микротромбов, Автоматический забор образца Количество растворов и газов, необходимых для анализа (все параметры): 7 - в анализаторе 6 - вне анализатора 1 Количество калибровочных растворов и газов (все параметры) – 4 Стабильность калибровочных растворов и газов Забор образца – автоматический, шприцы и капилляры должны использоваться без адаптеров. Выборочное измерение параметров из пробы любого объема. Минимальный объем образца для измерения всех параметров из шприца или капилляра - 95 мкл. – Наличие возможности измерения приоритетных параметров из пробы 35 мкл (микропроба). Время анализа - 60 сек. Результаты анализа на экране менее чем через одну минуту после ввода пробы и автоматическое сохранение в базе данных прибора. Наличие возможности введения данных о пациенте во время измерений. Наличие встроенного в анализатор блока автоматического контроля качества. Функция автоматического распознавания уровня реагента и каждую смену емкости кодированным радиочастотным транспондером. Встроенный в анализатор сканер штрихового кода для введения данных. Встроенный термопринтер автоматически производящий распечатку полученных данных, результатов проверки контроля качества и калибровки, который может использоваться для печати данных из базы прибора. База данных: пациентов – 2000, калибровок - 1000, контролей качества – 1500, системных сообщений – 5000. Стабильность калибровочных растворов и газов – не менее 25 месяцев при комнатной температуре. Чистящий раствор для предотвращения тромбирования измерительной камеры. Пустые контейнеры из-под промывающего раствора используются как контейнеры для слива отработанной жидкости. Компьютерное обеспечение: Полноценный РС WindowsXP, процессор 733 МНz, операционная система не менее 128 МВ RAM; RW-CD-ROM; жесткий диск не менее 40 GB; Интерфейс RJ45; 2 USB порта, серийный порт RS232, Ethernet порт Экран: цветной, сенсорный, подвижный VGA TFT 10,4". Интерфейс соединения с сетью RJ45, возможность передачи протокола данных. Последовательный порт COM2 - 9 используется для соединения с сетью больницы/лаборатории или для подсоединения внешнего штрихового сканера. Порт мыши - коннектор PS/2 используется для подсоединения стандартной мыши (пользователя). Порт внешней клавиатуры - коннектор PS/2 используется для подсоединения внешней клавиатуры (пользователя). Параллельный порт соединения с внешним принтером. Порт внешнего монитора VGA - соединение для внешнего монитора. Два USB порта. Программное обеспечение (SW) на русском языке. Наличие видео подсказок по обслуживанию анализатора с текстовым сопровождением на русском языке; встроенная программа помощи для устранения неполадок - русскоязычная. Наличие возможности дальнейшей модернизации анализатора с увеличением количества измеряемых параметров. Встроенный в анализатор блок автоматического контроля качества Встроенный в анализатор сканнер штрихкода Чистящий раствор для предотвращения тромбирования измерительной камеры. Расходное кол-во реагентов - на 1 000 исследований. Расходные материалы: Ключи оксиметрии 10 (SO2, tHb)20 (MetHb, COHb, O2Hb, HHb) 30 (ctBil, Hbf) Ключ на 4 электролита Ключи для лактата, глюкозы, газов крови. 1 Дополнительные комплектующие Трубка для слива, Трубка для растворов, Трубка для насоса, Пластиковая прокладка, Фильтр вентилятора поролон, Референтный электрод, pCO2 – электрод, pO2 – электрод, pH – электрод, K – электрод, Cl – электрод, Na – электрод, Глюкозный электрод, Лактатный электрод, Мембраны для референтного электрод, Мембраны, Мембраны для Са-электрода, Мембраны для Cl-электрода, Мембраны для Na-электрода, Мембраны для pCO2-электрода, Мембраны для pO2-электрода, Мембраны для глюкозного электрода, Мембраны для лактатного электрода, tHb калибровочный раствор, Раствор для контроля качества 1, Раствор для контроля качества 2, Раствор для контроля качества 3, Раствор для контроля качества 4, Очистной раствор, Калибровочный раствор 1, Калибровочный раствор 2, Промывочный раствор, Одноразовый пластиковый контейнер, Ловушка сгустков для капилляров, Капилляры пластиковые с принадлежностями, Самозаполняющийся шприц с сухим гепарином, Шприц с сухим гепарином, для аспирации проб из катетера, Баллон с калибровочным газом 1, Баллон с калибровочным газом 2, Термо бумага в рулонах, Магнит для передвижения проволоки в капиллярах, Раствор для удаления белков и дезинфекции |
| 5 | Аппарат УЗИ с комплектом датчиков для родовспомогательных организаций | Ультразвуковой сканер высокого класса с цветным, двунаправленным энергетическим, тканевым, импульсным и непрерывноволновым допплером, трехмерное УЗИ в реальном времени (3D обычными и 4D объемными датчиками). Высочайшая разрешающая способность, новые технологии формирования трехмерного изображения, мультислайсинг – рекомендация применения в современных диагностических центрах и медицинских исследовательских институтах. Область применения сканера - это акушерство и гинекология, транскраниальная допплерография в педиатрии и неонатология, абдоминальные исследования и маммология, урология и кардиология, поверхностно расположенные органы и исследования сосудов, мускуло-скелетные исследования. Базовая комплектация: Монитор 15"; встроенные модули: цветного, энергетического, направленного энергетического и импульсного допплера, 2-я гармоника, кинопамять; встроенный дисковод DVD-RW; 5 USB-портов, панель управления и встроенная клавиатура с трекболом, флакон геля 250 мл и руководство оператора, датчики. Наличие: 3D/4D; Real Time 4D, STIC, VCI, программа объемных измерений, визуализация кровотока в В-режиме (B-Flow), режим топографического ультразвука (TUI), программа исследования сердца плода в режиме 4D, поддержка стандарта DICOM. Основные характеристики сканера: Стационарный ультразвуковой сканер экспертного класса. Имеет в оснащении встроенный дисковод DVD-RW, 5 USB-портов (для цифрового подключения периферических устройств и внешних дисковых накопителей), разъемы для одновременного подключения до 4 датчиков (3+1 CW), LCD монитор - 15". Режимы визуализации: B(2D) – двухмерное сканирование в оттенках серой шкалы; М – одномерный режим для исследования сердца; CD – цветное допплеровское картирование; PD – энергетический допплер (в том числе); DPD – направленный энергетический допплер; PW – импульсный допплер; HPRF – высокочастотный импульсный допплер; CW – непрерывноволновой допплер (опция); 3D – трехмерное сканирование в статическом режиме; 4D – трехмерное сканирование в реальном масштабе времени; Двойной режим; Режим четырех изображений (Quadrand View); Смешанные режимы (В/М, B/PWD, B/C, B/PD, B/PD/PWD, B/C/PWD); Одновременный режим (Dual Live Mode) – одновременное отображение на мониторе двух изображений в режимах B/C, B/PD в реальном масштабе времени; Трапециевидный режим (для линейных датчиков); Масштабирование. Особенности сканирования: Тканевая гармоника (в том числе пульс-инверсная); Автоматический анализ допплеровских кривых; Анатомический М-режим (опция); Тканевой допплер (опция). Наличие 3D/4D: 3D/4D; Real Time 4D, STIC, VCI, программа объемных измерений, визуализация кровотока в В-режиме (B-Flow), режим топографического ультразвука (TUI), программа исследования сердца плода в режиме 4D, поддержка стандарта DICOM. Основные измерения: В-режим: расстояние, периметр, угол, площадь, эллипс, окружность, объем. D-режим: скорость, давление, ускорение, замедление. М-режим: время, расстояние, уклон. Пакеты расчетов (измерения и отчеты): Гинекология: матка, левый и правый яичники, левый и правый фолликулы, левая и правая яичниковые артерии, левая и правая маточные артерии, эндометрий, киста, опухоль, объемное образование и др. Акушерство: биометрия плода (плодное яйцо (GS), теменно-копчиковая длина (CRL), бипариетальный размер головки (BPD), лобно-затылочное расстояние (OFD), окружность головы (НС), передне-задний размер живота(APD), поперечный размер живота (ТАD), окружность живота (АС), длина бедра (FL) и др.), длинные кости плода (плечевая - Humerus, локтевая – Ulna, лучевая – Rad, большеберцовая – Tibia, малая берцовая, ключица (Clav) и позвоночник (LV)), краниологическое исследование плода (мозжечок (CEREB), внешнее (OOD) и внутреннее (IOD) межглазничные расстояния, большая цистерна, шейная складка, боковые желудочки, носовая кость), другие показатели плода (ступня, ухо, средняя фаланга, почки, таз), индекс околоплодных вод (AFI), допплерометрия (пупочная артерия, средняя мозговая артерия, маточные артерии, плацентарная артерия, сонные артерии, аорта плода, венозный проток, ЧСС плода); уравнения для оценки веса плода (Хелдок (Hadlock) 1-4, Хансман (Hansmann) и Мерц (Merz)); таблицы, определяемые пользователем. Сонные артерии: автоматическая, полуавтоматическая, ручная трассировка допплеровского спектра; ПСС, КДС, %СтПлощ, %СтДиам, площадь сосуда, диаметр сосуда, средняя толщина интимы, объемный кровоток. Кардиология: в В-режиме вычисляют объем левого желудочка (по Симпсону), по площади и длине, по Буллет, масса левого желудочка и др.; в М-режиме вычисляются значения параметров для левого желудочка, аорты, левого предсердия, митрального клапана и др.; в режиме ЦДК – радиус ПФСМР; в режиме спектрального допплера – выносящий тракт левого желудочка (максимальная скорость, временной интеграл линейной скорости кровотока, время ускорения, время выброса), аортальный клапан (время изоволюметрического расслабления), митральный клапан (E-DT-A, пик Е, пик А, время полуспада градиента давления, время замедления, длительность волны А), трикуспидальный клапан (Q-ТV откр.), легочный клапан (Q-РV закр.), индекс Tei, легочная вена, печеночная вена; оценка кинетики стенок сердца в режиме тканевого допплера, соотношение системного и легочного кровотока. Урология: объем мочевого пузыря, остаточный объем, объем предстательной железы по WG, объем Т-зон, объем почки (методы измерения объема: три расстояния, три расстояния и коэффициент, эллипсоид). Сердце плода: измерения в В-режиме (отношение площади сердца и грудной клетки), измерения в М-режиме (толщина межжелудочковой перегородки в диастолу, конечнодиастолический размер левого желудочка, толщина задней стенки левого желудочка в диастолу, толщина межжелудочковой перегородки в систолу, размер левого желудочка в систолу, толщина задней стенки левого желудочка в систолу, внутренний размер правого желудочка в диастолу), измерения в режиме спектрального допплера (легочный ствол, артериальный проток, нижняя полая вена, венозный проток, восходящая аорта, нисходящая аорта, трансмитральный кровоток, митральная регургитация, трикуспидальный кровоток, трикуспидальная регургитация, индекс преднагрузки, ЧСС). Артерии нижних конечностей: автоматическая, полуавтоматическая, ручная трассировка доплеровского спектра; ПСС, КДС, %СтПлощ, %СтДиам, площадь сосуда, диаметр сосуда, объемный кровоток. Артерии верхних конечностей: автоматическая, полуавтоматическая, ручная трассировка доплеровского спектра; ПСС, КДС, %СтПлощ, %СтДиам, площадь сосуда, диаметр сосуда, объемный кровоток. Вены нижних конечностей: автоматическая, полуавтоматическая, ручная трассировка доплеровского спектра; максимальная скорость, диаметр сосуда. Сосуды брюшной полости: автоматическая, полуавтоматическая, ручная трассировка доплеровского спектра; ПСС, КДС, %СтПлощ, %СтДиам, площадь сосуда, диаметр сосуда, Набор датчиков: Объемный датчик 3D 2-6 МГц – трехмерные абдоминальные исследования, акушерство и гинекология. Объемный датчик 3D 5-9 МГц (ректально-вагинальный) – трехмерные исследования в акушерстве (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология (предстательная железа). Фазированный датчик 5 МГц – транскраниальные исследования у детей. |
| 6 | Цифровая рентгеновская система для городских и областных больниц | Рентгеновский стол Растровый стол с низким поглощением излучения, не более 0,7 мм Al при 100 кВ. Высота стола, не более 70 см. Доступ к столу с четырех сторон. Педали управления движением с электромагнитной блокировкой. Размеры деки стола, не менее 210 x 85cм. Плавающая в 4х направлениях дека стола с электромагнитными тормозами. Возможность дальнейшей модернизации рентгеновского аппарата цифровым детектором типа «плоская панель». Возможность использования рентгеновских кассет от 18 х 24 до 35 х 43 см. Автоматическая центровка кассеты при загрузке. Отсеивающая решетка с параметрами, не хуже 75л/см, фокус 100см. Автотрекинг между излучателем и кассето – приемником. Максимальный вес пациента, не менее 180кг. Расстояние от верхней поверхности деки стола до кассеты, не более 55мм. Рентгеновский излучатель Напольное крепление рентгеновского излучателя. Диапазон продольного перемещения излучателя, не хуже 170см. Возможность наклона рентгеновской трубки. Ротация излучателя, не менее +/- 120 град. Вращение колонны с трубкой вокруг вертикальной оси, не менее +/- 180 град. Автоматический контроль экспозиции (АКЭ) Камера АКЭ для стола снимков. Камера АКЭ для стойки снимков. Работа режима АКЭ в диапазоне комбинаций экран пленка, не хуже 100 – 800. Максимальное значение параметра мАс в режиме АКЭ за одну экспозицию, не более 600 мАс. Консоль управления ЖК-монитор с сенсорным управлением. Включение и выключение системы с консоли управления. Программируемые анатомические протоколы. Работа в режиме автоматического управления экспозицией. Выбор оптической плотности. Выбор телосложения пациента и фокусного пятна. Выбор приемника изображения и проекции. Отображение предыдущих параметров экспозиции. Отображение технических параметров съемки (кВ, мАс, мА, мс) и кнопок для их изменения. Индикаторы «экспозиция», «система готова», «прогрев трубки», «блокировка», «питание». Управление подготовкой к съемке и экспозицией с помощью ручного переключателя или кнопки. Стойка для установки консоли. Коллиматор Ручное управление створками прямоугольной диафрагмы. Световая центрация. Высокочастотное питающее устройство Мощность генератора, кВт, не менее 50 кВт. Диапазон плавного изменения анодного напряжения, кВ, не хуже от 40 до 150 кВ. Диапазон силы тока, мА, не хуже от 10 до 630 мА. Диапазон мАс, не менее 0,5 до 630 мАс. Время экспозиции, не хуже от 0,002 до 6,3 сек. Возможность управления размером фокального пятна. Расположение генератора и электроники внутри стола. Рентгеновская трубка Двухфокусная рентгеновская трубка. Размер фокусных пятен, не более 0,6/1,2 мм. Угол анодной мишени, не более 12 градусов. Стойка для снимков Возможность использования рентгеновских кассет от 18 х 24 до 35 х 43 см. Отсеивающая решетка с параметрами, не хуже 75л/см, фокус 180 см. Средства рентгеновской защиты Рентгенозащитное просвинцованное прозрачное стекло с эквивалентом свинца 2 мм, размером не менее, см, 120 х 80. Рама для рентгенозащитного стекла. Фартук для взрослых для защиты яичников и гонад - 1 шт. Закрытый фартук для защиты от рентгеновского излучения при общих исследованиях. Длина: 110см, Ширина: 66см - 1 шт. Комплектация: Оцифровщик рентгеновских снимков – 1шт, принтер – 1 шт, проявочная машина – 1 шт |
| 7 | Компьютерный томограф с опцией исследования для кардиохирургии и нейрохирургии | Детектор Прямое преобразование сигнала в цифровую форму. Материал детектора – твердотельный. Максимальное количество одновременно получаемых срезов - не менее 16. Ширина детектора по оси Z не менее 20мм. Количество активных элементов линейки детектора не менее 700. Максимальная пространственная разрешающая способность не менее 15 п.л./см. Низкоконтрастная разрешающая способность с 0,3% при 120кВ, 250 мА: не более 5мм. Гентри Диаметр туннеля не менее 70 см. Наклон гентри: от -30 до +30 град. Максимальное поле обзора сканирования не менее 500 мм. Минимальное поле обзора сканирования не более 250 мм. Максимальная коллимация среза не менее 5 мм. Минимальная коллимация среза не более 0,625 мм. Сканирование с полным или частичным углом. Минимальная продолжительность сканирования с полным оборотом 360 градусов не более 0,5 сек. Возможность выбора произвольного значения питча оператором. Максимальное время непрерывного сканирования не менее 120 сек. Стол для пациента Сканируемый диапазон не менее 170см. Точность позиционирования не более 0,25мм. Диапазон вертикального перемещения не менее 50см. Максимальная грузоподъемность стола при максимальной точности позиционирования не менее 200 кг. Комплект аксессуаров для позиционирования пациента. Рентгеновский генератор Высокочастотный, с микропроцессорным управлением. Максимальная мощность не менее 60 кВт. Минимальное значение анодного напряжения не более 85 кВ. Максимальное значение анодного напряжения не менее 135 кВ. Максимальное значение тока не менее 400 мА. Рентгеновская трубка Количество фокусных пятен - не менее 2. Теплоемкость анода - не менее 6 млн. ТЕ. Размер малого фокального пятна, ШхД, мм - не более 0,8 x 0,8. Размер большого фокального пятна, мм - не более 1,1 x 1,1. Протоколы оптимизации дозовой нагрузки. Параметры сканирования Аксиальное сканирование: - Режимы объединения для реконструкции толстых срезов из данных тонких срезов без искажений, вносимых за счет частичного объема. Спиральное сканирование: - Сбор данных одновременно во множественных смежных срезах при непрерывном перемещении стола между сканами; - Сбор данных во множестве срезов в двух направлениях; - Максимальное поле обзора реконструкции не менее 500мм. Обзорное сканирование: - Длина скана не менее 1600мм. Питч спирального сканирования: - Минимальный спиральный питч (Минимальный шаг сканирования) - не более 0,6:1. Цифровая система хранения и обработки изображений Максимальная матрица реконструкции: не менее 512 * 512 пикс. Скорость реконструкции (матрица не менее 512 * 512) - не менее 16 изображений/сек. Объем оперативной памяти - не менее 8 Гб. Количество сохраняемых на жестком диске несжатых изображений (не менее 512 * 512) - не менее 200 000. Устройство записи изображений DVD-RAM. Количество физической памяти для сохранения результатов исследований не менее 500 Гб. Полная функциональность коммуникаций DICOM. Поддержка сети Ethernet 10/100/1000. Цветной ЖК монитор: - Количество не менее 2; - Размер дисплея по диагонали не менее 18 ''. Консоль оператора Программно-аппаратное обеспечение консоли оператора. Алгоритм трехмерной реконструкции конусовидного пучка: - Многоплоскостное реформатирование; - Многоплоскостное реформатирование с криволинейными секущими; - Сопоставление аксиального изображения с реконструированным объемом; - Проекции максимальной и минимальной интенсивности; - Объемная реконструкция с одновременным отображением различных тканей; - Управление прозрачностью в реальном времени при объемной реконструкции; - Автоматическое управление усилением/сглаживанием изображения одновременно для нескольких плотностных диапазонов; - Визуализация с усилением структур мягких тканей в областях неоднородной плотности; - Мониторинг уровня контрастного усиления в области интереса. Количественный анализ изображений (расстояния, углы, плотность и т.д.); текстовые аннотации на изображениях: - Специализированные режимы (протоколы) обследования детей; - Анализ интенсивности пикселей для оценки перфузии или захвата контраста во времени. Независимая рабочая станция Аппаратное обеспечение: - 2-процессорная архитектура; - Объем оперативной памяти - не менее 4 Гб; - Объем жесткого диска - не менее 140 Гб; - Устройство записи на CD; - Цветной ЖК монитор с диагональю не менее 18 '' - не менее 2; - Полная функциональность коммуникаций DICOM; - Устройство архивации на DVD. Поддержка сети Ethernet 10/100/1000. Программное обеспечение: - Многоплоскостное реформатирование; - Многоплоскостное реформатирование с криволинейными секущими; - Проекции максимальной и минимальной интенсивности; - Количественный анализ изображений (расстояния, углы, плотность и т.д.); текстовые аннотации на изображениях; - Программное обеспечение для сопоставления аксиального изображения с реконструированным объемом; - Объемная реконструкция с одновременным отображением различных тканей; - Количественный анализ малых объемов (узелков, опухолей) и оценка скорости их роста в трехмерных приложениях; - Количественный анализ анатомических и патологических структур кровеносных сосудов. Принадлежности Автоматический инъектор контрастных препаратов с набором сопряжения со сканером. Комплект одноразовых шприцев для инъектора - не менее 50 шт. Окно радиационной защиты: - Ориентировочные размеры: не менее 100 * 80 см; - Pb эквивалент - не менее 2 мм. Источник бесперебойного питания для консоли оператора. Портативный ультразвуковой модуль для сосудистого и кардиологического скрининга. Принтер сухой печати. |
| 8 | Аппарат жидкостной цитологии | Аппарат для проведения жидкостной цитологической диагностики для выявления наличия раковых клеток на самой ранней стадии развития. Основное назначение: исследование предопухолевых и опухолевых заболеваний шейки матки и молочной железы. Комплектация и технические характеристики: система автоматизированного приготовления тонкослойных цитологических препаратов для микроскопического анализа. инструмент для взятия материала – пластиковая щеточка-кисточка, позволяет за один раз получить клетки с эктоцервикса и Т-зоны шейки матки. фотометрическое измерение с помощью нефелометра позволяет стандартизировать каждую пробу клеточной суспензии. на последнем этапе центрифугирование позволяет получить клеточный материал в виде монослоя, удобного для микроскопирования. возможность в день получить результаты 800 анализов. стартовых комплект расходных материалов. |
| 9 | Ретинальный томограф для городских поликлиник | Оптический ретинальный когерентный томограф с высоким разрешением для получения кросс-секционного изображения структур заднего и переднего отрезка глаза, с программным обеспечением. Источник светового сигнала: суперлюминесцентный диод, 840 нм. Ширина спектра сканирующего луча, 50 нм. Оптическая мощность на роговице < 725 мкВт. Линейное разрешение сканирования (в ткани не менее): продольное (аксиальное) 5 мкм, поперечное 15 мкм. Диапазон цифрового разрешения сканирования: от 1024 пикселей продольно на 128 пикселей поперечно до 1024 пикселей продольно на 768 пикселей поперечнорегулируемое. Скорость сканирования, А-сканов 27 000 в сек. Глубина А- сканирования в ткани, 2 мм. Количество информационных точек на А-скане 1024. Максимальное число А-сканов в 1 В-скане 4096. Формат трёхмерного скана, пикселей : 200х200х1024 ; 512х128х1024. Возможность автоматической регулировки плоскости поляризации диагностического луча. Угловой размер изображения не менее, град: 36 х 22. Внутренняя светодиодная метка для контроля положения изменения точки взора в момент обследования. Наружная фиксационная метка - мигающая диодная лампа. Компенсация аметропии, (диапазон настройки фокуса), Д : От – 20 до + 20. Минимальный диаметр зрачка, мм, не более 2,0. Время получения В-скана, сек, не более 0,15. Время получения 3Д-скана, сек, не более 2,2. Возможность построения виртуальных С-сканов с регулировкой плоскости сечения по толщине сетчатки. Устройство визуализации глазного дна и радужной оболочки: Поперечное разрешение в ткани, мкм, не менее 25. Частота кадров, Гц, не менее > 20. Источник светового сигнала: суперлюминесцентный диод, 750 нм. Оптическая мощность на роговице, мВт: < 1,5. Возможность передачи «живого» изображения радужной оболочки. Устройство наведения на центр зрачка с помощью кнопки мыши. Автоматическое распознавание правого и левого глаза. Автоматическое позиционирование глаза по центру зрачка. Программы анализа оптических когерентных томограмм: Программа анализа толщины сетчатки и сопоставление с нормативной базой данных. Программа построения трёхмерного изображения слоёв сетчатки. Программа наложения последовательных изображений глазного дна и томограмм. Программа анализа толщины слоя нервных волокон и сопоставление с нормативной базой данных. Возможность наложения карт толщины сетчатки, толщины внутренних и наружных слоев сетчатки на фундус изображение сетчатки. Компьютерное и программное обеспечение: компьютер и монитор, интегрированные в едином корпусе с томографическим устройством. Процессор: Intel Pentium Core 2 Duo высокомощный многоядерный процессор (3,6 ГГц). Оперативная память: 2 ГБ. Операционная система: Windows XP. Память, кол-во сканов: 120 000. Емкость жесткого диска: 750 ГБ. Хранение и экспорт данных: CD/DVD, USB-флеш, сеть. Встроенный плоский экран 15”. Дополнительная комплектация: приборный стол асимметричный, с электроприводом. |
| 10 | Ретинальный томограф для глаукомных кабинетов | Оптический ретинальный когерентный томограф с высоким разрешением для получения кросс-секционного изображения структур заднего и переднего отрезка глаза, с программным обеспечением. Источник светового сигнала: суперлюминесцентный диод, 840 нм. Ширина спектра сканирующего луча, 50 нм. Оптическая мощность на роговице < 725 мкВт. Линейное разрешение сканирования (в ткани не менее): продольное (аксиальное) 5 мкм, поперечное 15 мкм. Диапазон цифрового разрешения сканирования: от 1024 пикселей продольно на 128 пикселей поперечно до 1024 пикселей продольно на 768 пикселей поперечнорегулируемое. Скорость сканирования, А-сканов 27 000 в сек. Глубина А- сканирования в ткани, 2 мм. Количество информационных точек на А-скане 1024. Максимальное число А-сканов в 1 В-скане 4096. Формат трёхмерного скана, пикселей : 200х200х1024 ; 512х128х1024. Возможность автоматической регулировки плоскости поляризации диагностического луча. Угловой размер изображения не менее, град: 36 х 22. Внутренняя светодиодная метка для контроля положения изменения точки взора в момент обследования. Наружная фиксационная метка - мигающая диодная лампа. Компенсация аметропии, (диапазон настройки фокуса), Д : От – 20 до + 20. Минимальный диаметр зрачка, мм, не более 2,0. Время получения В-скана, сек, не более 0,15. Время получения 3Д-скана, сек, не более 2,2. Возможность построения виртуальных С-сканов с регулировкой плоскости сечения по толщине сетчатки. Устройство визуализации глазного дна и радужной оболочки: Поперечное разрешение в ткани, мкм, не менее 25. Частота кадров, Гц, не менее > 20. Источник светового сигнала: суперлюминесцентный диод, 750 нм. Оптическая мощность на роговице, мВт: < 1,5. Возможность передачи «живого» изображения радужной оболочки. Устройство наведения на центр зрачка с помощью кнопки мыши. Автоматическое распознавание правого и левого глаза. Автоматическое позиционирование глаза по центру зрачка. Программы анализа оптических когерентных томограмм: Программа анализа толщины сетчатки и сопоставление с нормативной базой данных. Программа построения трёхмерного изображения слоёв сетчатки. Программа наложения последовательных изображений глазного дна и томограмм. Программа анализа толщины слоя нервных волокон и сопоставление с нормативной базой данных. Возможность наложения карт толщины сетчатки, толщины внутренних и наружных слоев сетчатки на фундус изображение сетчатки. Компьютерное и программное обеспечение: компьютер и монитор, интегрированные в едином корпусе с томографическим устройством. Процессор: Intel Pentium Core 2 Duo высокомощный многоядерный процессор (3,6 ГГц). Оперативная память: 2 ГБ. Операционная система: Windows XP. Память, кол-во сканов: 120 000. Емкость жесткого диска: 750 ГБ. Хранение и экспорт данных: CD/DVD, USB-флеш, сеть. Встроенный плоский экран 15”. Дополнительная комплектация: приборный стол асимметричный, с электроприводом. |
| 11 | Ретинальный томограф для глаукомных кабинетов | Лазерный сканирующий ретинальный томограф для исследования зрительного нерва, макулярной области сетчатки и роговицы. Используемый метод измерения: Конфокальное лазерное сканирование. Источником света - диодный лазер с длиной волны 670 нм. Область сканирования: 15х15 град. Количество измеряемых точек в области сканирования (в одном ряду оптического сечения) – до 64. Глубина сканирования 1.0 – 4.0 мм (автоматически). Точность измерения 10 микрон. Возможность трехмерного представления формы диска глазного нерва и макулярной области. Возможность автоматического анализа формы диска глазного нерва с целью автоматической диагностики глаукомы, также в зависимости от этнических особенностей строения глаз. Точность совмещения последовательных трехмерных изображений не хуже 10 микрон. Возможность измерений индекса отечности макулярной области. Минимальный размер зрачка 1 мм. Наличие корригирующих астигматических линз. Возможность интерактивных измерений. Количество параметров по диску зрительного нерва: не менее 22 стереометрических параметров. Наличие диагностического отчета, включая анализ динамики измерения. Функция коррекции движения глаза во время сканирования. Диапазон регулировки фокуса: -12 - + 12 D. Размер изображения: 3х-мерное: от 384 x 384 x 16 до 384 x 384 x 64 пикселей. Компьютерное обеспечение: Процессор: Intel Pentium Core 2 Duo высокомощный многоядерный процессор (3,6 ГГц). Оперативная память: 2 ГБ. Операционная система: Windows . Емкость жесткого диска: 750 ГБ. Плоский экран 17”. Возможность хранения и передачи данных пациента на различных магнитных носителях CD/DVD, USB-флеш, сеть. Комплектация офтальмологическим приборным столом с электроподъемником. Исследование роговицы. Метод: Послойное конфокальное лазерное сканирование. Количество срезов роговицы не менее 32. Возможность наблюдения каждого отдельного среза роговицы от эпителия до эндотелия. Функция полуавтоматического подсчета плотности эндотелиальных клеток. Функция точной пахиметрии. Гистология «in vivo». Глубина сканирования до 1500 микрон. Размер изображения 400х400 микрон. Точность измерения ~1 микрон/пиксель. Цифровое разрешение 384х384 пикселя. Нацеливающий луч - диодный лазер, 670 нм, класс лазера – I. Время съемки 0,024 сек. Разрешение CD-камеры 640х480 пикселей. Электрические характеристики ~110-230 В, 50-60 Гц. Установка на базе ретинального томографа. Лицензионное прогаммное обеспечение. Наличие не менее 3-х программ: для исследования зрительного нерва, макулярной области, Роговица. Возможность интеграции в информационные системы (экспортирование результатов в стандарте DICOM-изображений). |
| 12 | Передвижной медицинский комплекс | Мобильный медицинский комплекс предназначен для автономной работы во всех климатических зонах в любое время года и суток. Оборудование и инвентарь внутри фургона фиксируется и жестко крепится в транспортном положении. Внешний вид Кабина тягача – белая, с высокой крышей со спальным местом Кузов фургона - белый По бокам надпись и логотип (прототип прилагается) Спереди и сзади фургона – красный крест размерами 50х50 см Автомобильное шасси (тягач) - колесная формула 6х6; - нагрузка на седельно-сцепное устройство, не более 10 500 кг; - допустимая полная масса полуприцепа 23 000 кг; - полная масса автопоезда, не более 32 000 кг; - двигатель - дизельный (Евро-2); - мощность двигателя, 260 л. с; - разрешенная максимальная скорость в снаряженном состоянии – 60 км/ч. - устанавливается система навигации GPS Технические характеристики полуприцепа: - пневматическая подвеска платформы не менее двух осей; - внутренние размеры платформы не менее14360х2400мм; - тип колес – дисковый; Кузов специального фургона Специальный фургон изготовлен из сэндвич-панелей с пенополиуретановым заполнением и установлен на шасси полуприцепа. Габариты кузова-фургона не менее Д х Ш х В - 14750х2800х2350 мм; Кузов фургона - белый. Внутренняя и внешняя отделка изготовлена из специального пластика и стекловолокна, методом сплавления их между собой. Толщина панелей не менее 50мм, пенополиуретана – не менее 30 мм. Напольное покрытие – антистатический противоскользящий линолеум с гидроизоляцией швов; Основание – сварной стальной каркас пола; Внутреннее пространство кузова-фургона разделено перегородками, изготовленными из сэндвич панелей на 9 отсеков: Кабинет №1(кабинет маммографии) Кабинет №2 (кабинет врача маммолога) Кабинет №3 (общего приема) Кабинет №4 (лаборатория) Кабинет №5 (стоматология) Кабинет №6 (репродуктивного здоровья) Кабинет №7 (хирурга, окулиста, ларинголога) Модуль жизнеобеспечения Коридор Все отсеки специального фургона, кроме модуля жизнеобеспечения, соединены с коридором, двери фиксируются на защелки. 4.1. Внешнее освещение кузова-фургона, соответствует правилам безопасности дорожного движения и мировым стандартам, обеспечивает безопасную эксплуатацию мобильного комплекса на дорогах общего пользования. 4.2. Окна – двойной вакуумный пакет, изготовленный из безосколочного автомобильного пластика, тонированные, открывающиеся наружу, размером не менее 500х600мм, установлены в каждом из рабочих отсеков и коридоре, одновременно служат аварийными выходами при возникновении пожара. Все окна оборудуются светозащитными шторками и москитными сетками. 4.3. Двери – Двери - наружные выполнены из сэндвич панелей, распашные, имеют двойной контур уплотнения, оснащены запорами, внутренними и наружными замками, исключающими возможность самопроизвольного открытия во время движения. Внутренние межкомнатные двери выполнены из сэндвич панелей, исполняются распашными, оснащены замками. В нижней части дверей установлены решетки для осуществления естественной вентиляции. 4.4. Модуль жизнеобеспечения. Модуль жизнеобеспечения располагается в задней части фургона, по размерам повторяющий габариты фургона, утепленный, изготовлен из сэндвичей панелей. Состоит не менее чем из двух отсеков, закрывающихся двухстворчатой дверью. В одной из частей модуля расположена емкость для воды, объемом не менее 400л, которая оснащена водяным насосом с автоматической регулировкой давления. Емкость изготовлена из нержавеющего материала, и оснащена заливным отверстием с пробкой (пробка должна герметично прилегать к баку во избежание расплескивания воды на марше). В составе модуля располагается отсек с трехфазным генератором для выработки электроэнергии, мощностью не менее 10 кВт. Модуль жизнеобеспечения оборудован системой подогрева емкости для воды, предотвращающей ее замерзание. 4.5. Трапы и опоры. Мобильный медицинский комплекс оборудуется комплектом трапов и лестниц: На передней торцевой панели кузова-фургона для доступа на крышу; Трап с поручнями для входа в коридор - 1 шт., Трап для подъема в модуль жизнеобеспечения - в транспортном положении комплекса демонтируются и закрепляются в нижней части прицепа. Все ступени трапов и площадка крыльца выполнены из рифленого металла с перфорацией. Для установки кузова-фургона во время работы в горизонтальное положение и исключения качания при входе/выходе персонала и пациентов, а так же при перемещении людей внутри фургона, прицеп комплектуется 4-мя механическими опорами (башмаки опор должны быть прочными, с большей площадью для предотвращения проседания). 5. Техническое описание систем жизнеобеспечения мобильного медицинского комплекса. 5.1. Система энергоснабжения в составе: 1. Генератор - предназначен для питания электрооборудования мобильного комплекса, установлен в специальный модуль жизнеобеспечения с изоляцией шума и вибрационной защитой. Корпус генератора имеет защитное заземление. Технические характеристики: Мощность - не менее 10 кВт, 3 фазы, 380В; Время работы при полном баке - не менее 10 ч; 2. Щит питания, предназначен для включения/выключения электропитания медицинского салона; 3. Щит автоматической защиты - комплекс устройств защитного отключения при перегрузке электропроводки или замыкания в цепи; 4. Дополнительные аккумуляторные батареи (2 шт.) емкостью 190 Ампер/ч, для питания оборудования и освещения салона; 5. Прибор учета для контроля потребления электроэнергии от внешнего источника. 5.2. Система энергоснабжения мобильного комплекса обеспечивает: - распределение равномерной нагрузки на 3 фазы - электропитание специального оборудования от автономного источника электроэнергии, входящего в состав комплекса, или от внешних стационарных сетей (напряжение переменного тока 380 В, частота 50 Гц); - защиту медицинского оборудования при изменении входного напряжения за пределы (+10% ;-15%) от номинального; - защиту персонала от поражения электрическим током, за счет установки розеток с контактным заземлением; Вся система энергоснабжения комплекса разделена на составные части: - распределительная система электропитания переменным током напряжением 220В; - распределительная система электропитания постоянным током напряжением 24В - система защитного заземления; - розетки; - система аварийного электропитания; - система освещения. Распределительная система переменного тока напряжением 220В включает в себя вводной щит, щит питания и автоматической защиты, который обеспечивает прием электроэнергии от внешнего источника, распределение по потребителям, защиту отходящих линий, защиту от поражения электрическим током. В щите питания и автоматической защиты устанавливается комплекс устройств защитного отключения от проявлений воздействия статического напряжения, аппараты защиты отходящих линий, от поражения людей электрическим током, аппараты защиты розеточных групп. 5.3. Распределительная система электропитания потребителей трех проводная, представляет собой кабельную сеть с двойной изоляцией, с отдельной жилой заземления. Питающие кабели - многожильные силовые кабели, с медной токопроводящей жилой, устойчивые к повышенным вибрационным нагрузкам. Кабельные линии проложены в пожаробезопасных кабельных каналах и гофротрубах из самозатухающего пластика. Разделение проводников начинается на разъеме для подключения питающего кабеля. 5.4. Система электропитания 24В предназначена для электроснабжения потребителей постоянным током 24В, устройством аварийного отключения "Выключатель массы". 5.5. Защитное заземление обеспечивает защиту людей от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции. Защитное заземление выполнить преднамеренным электрическим соединением металлических частей электроустановок с землей (заземляющим устройством). Заземление осуществляется однопроводным многожильным кабелем суммарным поперечным сечением не менее 6мм2, закрепляемым с одной стороны к металлической конструкции кузова закладным болтом, и подсоединенным с другой стороны к Т-образному колышку длиной от 800 до 1200 мм диаметром не менее 12 мм (длина кабеля заземления от конструкции кузова до колышка не менее 5м). 5.6. Розетки предназначенные для питания технологического оборудования и бытовые розетки (~220В) оборудованы заземляющими контактами, получают питание от щита питания и автоматической защиты через комплекс защитных автоматов. 5.7. Система освещения состоит из: - Светильников дневного света 220В; - Светильником дежурного освещения 24В; - Бактерицидных облучателей, для обеззараживания воздуха медицинского салона. В каждом из отсеков мобильного комплекса предусмотрено искусственное освещение с помощью дежурных светильников 24В, в количестве от 1-го до 2-х в зависимости от объема отсека. Так же люминесцентное освещение 220В светильниками в коридоре, в лабораторном отсеке, кабинете общего приема, кабинете репродуктивного здоровья, кабинете хирурга, кабинете стоматолога. Помимо искусственного освещения в салоне мобильного комплекса предусмотрено естественное освещение через окна. 5.8. Система водоснабжения. Система водоснабжения – предназначена для обеспечения автономной работы мобильного медицинского комплекса, и состоит из следующих частей: Емкость для запаса чистой воды из нержавеющего материала оборудована заливной горловиной, закрывающаяся герметичной пробкой. Вместимость не менее 400 л. Система подогрева воды – электрический водонагреватель проточного типа, мощностью не менее 1 кВт. Электрические водонагреватели оборудованы встроенными термостатами, предотвращающими их перегрев, внутренние емкости водонагревателей изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает их устойчивость к вибрациям во время перемещений комплекса и долговечность работы. Система подачи воды - имеет в составе – электрический насос, с питанием 220В – 1 шт. Насос обеспечивает создание необходимого давления в системе водоснабжения, оборудован реле давления, обеспечивающим автоматическое включение и выключение насоса в начале и окончании разбора воды. Система водопроводной арматуры комплекса - имеет в составе трубопроводы, фитинги, фильтры грубой очистки воды, вентили, раковины и смесители. Система канализации – в кабинетах имеющих водопроводную систему, предусмотрена система слива воды во внутреннюю емкость, объемом не менее 200л. Сливные трубы должны проходить внутри фургона. Емкость расположена в нижней части прицепа, оборудована люком для очистки и системой подогрева. Во избежание замерзания системы водопровода, трубы должны проходить внутри фургона, иметь контур наклона. Система водоснабжения должна иметь оборотное циркуляционную систему, для циркуляции воды в зимнее время, что предотвратит замерзание системы, когда прекращается отбор воды через краники. 5.9. Система вентиляции, отопления и кондиционирования. Вентиляция мобильного комплекса осуществляется естественным способом и системой принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Естественная вентиляция обеспечивается при открытии дверей и окон. Принудительная вентиляция осуществляется с помощью приточной системы кондиционирования с подачей очищенного через фильтр наружного воздуха с соответствующей температурой и вытяжкой его через систему вытяжной вентиляции (желательно использовать оборудование 220В, так как в районах не всегда есть доступ к сети 380В). Система кондиционирования с различной температурой воздуха предназначена для создания комфортных условий работы персонала, как в условиях жаркого климата, так и в холодное время. 5.10. Система отопления. Автономное отопление мобильного комплекса осуществляется с помощью дизельного нагревателя и тепловентиляторов. Автономный дизельный нагреватель обеспечивает прогрев теплоносителя (антифриз). Горячий теплоноситель по системе трубопроводов разносится по радиаторам тепловентиляторов, установленных в каждом из отсеков. Отбор топлива для дизельного нагревателя независимый, из дополнительного бака объемом не менее 40 л или штатного топливного бака автомобиля, выхлоп отработанных газов под кузов фургона. Электронная система управления обеспечивает защиту системы от перегрева. Автономный дизельный нагреватель позволяет прогревать отсеки мобильного комплекса, как на стоянке, так и во время движения на марше. В целях экономии топлива в каждом из отсеков дополнительно установлены электрические нагревательные панели настенного крепления, панели не занимают полезной площади отсеков, оборудованы системами поддержания постоянной температуры и защиты от перегрева, мощность потребления каждой обогревательной панели – не более 1кВт. (предусмотреть размещение обогревателей так, чтобы при открывании дверей они не мешали) Центральный вход комплекса оборудован тепловой завесой, мощностью не менее 3кВт, что обеспечивает сохранение тепла внутри помещений комплекса при работе в холодное время года. 5.11. Система противопожарной защиты. Во всех помещениях мобильного комплекса установлены пожарные дымовые датчики, сигналы которых принимаются центральным пультом. При возникновении пожароопасной ситуации происходит срабатывание сигнала оповещения. Для тушения очагов возгорания в каждом отсеке устанавливается огнетушитель объемом не менее 3л. Эвакуация производится через двери и окна, створки которых открываются наружу и служат одновременно аварийными выходами. 5.12 Медицинская мебель. Мебель, установленная в кабинетах мобильного комплекса металлическая, сейфового типа с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к воздействию моющих средств и дезинфектантов. Все элементы мебели надежно закреплены к полу и стенам кузова-фургона. В местах крепления мебели в стенах проложены металлические закладные, обеспечивающие прочное крепление. Двери мебели имеют замки и механизмы фиксации, препятствующие их самопроизвольному открытию во время движения мобильного комплекса. Внутри тумб, предназначенных для перевозки медицинского оборудования и имущества, оборудованы места фиксации и крепления, обеспечивающие сохранность имущества при перевозке. В отсеках для размещения медицинского оборудования предусмотрены кронштейны и крепления для их эргономичного размещения во время работы. НАДПИСЬ и ЛОГОТИП на бортах мобильного медицинского комплекса 6. Медицинское оборудование 6.1 Лаборатория 1) Автоматический гематологический анализатор Гематологический анализатор крови — определяет содержание гемоглобина в системе красной крови, количество эритроцитов, цветовой показатель, количество лейкоцитов, тромбоцитов. Клинический анализ крови позволяет рассмотреть лейкоцитарную формулу и скорость оседания эритроцитов (СОЭ). С помощью данного анализа можно выявить анемии (снижение гемоглобина — лейкоцитарная формула), воспалительные процессы (лейкоциты, лейкоцитарная формула), состояние сосудистой стенки (тромбоциты), подозрение на глистные инвазии (лейкоцитарная формула), подозрения на злокачественные процессы в организме (лейкоцитарная формула+СОЭ). Определяемые параметры (20 параметров + 3 гистограммы): эритроциты (RBC), гемоглобин (HGB), гематокрит (HCT), лейкоциты (WBC), средний объем эритроцитов (MCV), среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), абсолютное и процентное содержание эритроцитов, (RDW%, RDW abs), гранулоцитов (GRA abs, GRA%), средних лейкоцитов (MID abs, MID%), лимфоцитов (LYM abs, LYM%), тромбоциты (PLT), средний объем тромбоцитов (MPV), тромбокрит (PCT), ширина распределения тромбоцитов (PDW), большие тромбоциты (LPCT) и 3 гистограммы распределения эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов по объему. Особенности автоматического гематологического анализатора: удобный для пользователя большой цветной сенсорный дисплей, компактный и простой в работе, идеально подходит для небольших и средних лабораторий. Производительность 67 исследований в час Распределение клеток по размерам: PLT, RBC, WBC Наличие Принцип подсчета RBC, PLT, WBC кондуктометрический Принцип измерения HGB фотометрический бесцианидный метод Режимы работы пробирка с цельной (венозной или капиллярной) кровью стаканчик с предварительно разведенной кровью Объем крови 20 мкл – в режиме предилюции (предварительно разведенная кровь); 90 мкл – при работе с пробирками с цельной кровью Система дозирования поворотный клапан в бесшприцевой гидравлической системе Количество каналов счета 2 Количество реагентов 2 Встроенная программа контроля качества Наличие Встроенный дилютер изотонического разбавителя Наличие Дисплей сенсорный, 240х320 Память 800 проб 800 контрольных проб Язык меню русский, английский Автоматическое отслеживание текущей даты Наличие Задание границ норм по возрастным и половым критериям пациентов 9 программ Возможность идентификации проб по:  персональному номеру;  текущему номеру;  дате анализа;  возрастному и половому критерию Программы калибровки по отдельным параметрам и режимам  автоматический режим  ручной режим Автоматический контроль состояния узлов и агрегатов прибора Наличие «Спящий» режим Наличие Возможность (по PLT) автоматического вычитания фона реагентов Наличие Автоматическая промывка после каждой пробы Наличие Встроенный контроль качества Наличие Диапазон измерений: WBC 0 – 99,9х109/l RBC 0 – 14х1012/l MCV 15 – 250 fl PLT 0 – 1999 x 109/l HGB 0 – 99,9 g/dl Воспроизводимость WBC < 1.8 % RBC < 1.1 % MCV < 0.3 % PLT < 3.3 % HGB < 1.0 % Вывод результатов измерения, гистограмм распределения и комментариев по результатам измерения на принтер Наличие Вывод результатов на дисплей Наличие Вывод гистограмм распределения клеток на дисплей Наличие Голосовое сообщение о критических ошибках и неисправностях Наличие Система флагирования параметров счета Наличие Принтер внешний, формата IBM, матричный, монохромный, формат бумаги A4, скорость печати– 337 знаков в секунду, бумага рулонная, листовая, картридж ленточный Последовательный порт Наличие Параллельный порт Наличие Сканер штрих-кодов (опция) Наличие Автоматическое бланкирование HGB при каждой пробе Наличие Автоматическая установка дискриминаторов клеток («плавающий дискриминатор») Наличие Автоматическая ультразвуковая очистка и промывка апертур Наличие Автоматическое определение и индикация засорения апертуры Наличие Автоматическая индикация низкого уровня реагентов в емкостях Наличие Коррекция HGB (гемоглобин) при высоких значениях WBC (концентрации лейкоцитов) Наличие Представление и обработка контрольных данных графики Леви-Дженнингса Комплект поставки: Поз.№ Описание Кол-во 1 Автоматический гематологический анализатор 1 2 Изотонический разбавитель, 20 л/ канистра 1 3 Лизирующий реагент, 5 л/ канистра 1 4 Контрольная кровь 3х4.5 ml 1 5 Чистящий набор, 3*450мл 1 Реагенты и расходные материалы для гематологического анализатора на 1000 тестов. Поз.№ Описание Кол-во 1 Изотонический разбавитель, 20 л/ канистра 1 2 Лизирующий реагент, 5 л/ канистра 1 3 Контрольная кровь 3х4.5 ml: набор 4 Чистящий набор, 3*450мл 1 2) Биохимический анализатор Биохимический анализатор крови - предназначен для того чтобы получить полное представление о работе того или иного органа тела человека. Это один из способов лабораторной диагностики, который очень информативен для врача и отличается высокой степенью достоверности. Биохимический анализ крови не только раскроет полную картину функционирования того или иного органа, но и расскажет, испытывает ли человек недостаток в том или ином микроэлементе или витамине. Области медицины, которые используют результаты биохимического анализа крови в своей практике, это — гастроэнтерология, урология, терапия, кардиология, гинекология и другие. Высококачественный точный фотометр для исследований субстратов, ферментов, электролитов и иммунотурбидиметрических тестов, включая серологические параметры и специфические белки Прост в использовании Полностью программируемый: -- возможно перепрограммирование Минимальный объем реагентов – 500 мкл Диапазон длин волн – 320-680 нм Считывание по адсорбции (ABS), концентрации (CONC), кинетике (KIN), двухточечной кинетике (FxT), соотношению (COC), дифференцировке (DIF) и мультистандартам (MSTD) Позволяет измерять образцы и проводить обработку в соответствии с параметрами, указанными пользователями. Программирование проводится с помощью клавиатуры. Результаты даны в измерительных единицах, выбранных во время фазы программирования, и напечатаны на термочувствительной бумаге. Печать такого рода дает возможность избежать всех проблем, связанных с обслуживанием, характерных для струйных принтеров. Так же можно проводить многостандартные испытания, которые проводятся благодаря соответствующей калибровочной кривой. Технические характеристики: Диапазон длин волн 320-680 нм Стандартные фильтры 340, 405, 500, 546, 578, 630 Спектральный шаг 8 нм Источник света галогеновая лампа 20 Вт Стабильность менее 0,005 OD/час Линейность 1% Фотометрическая точность ±2% Измер ния адсорбция (ABS), концентрация (CONC), кинетика (KIN), двухточечная кинетика (FxT), соотношение (COC), дифференцировка (DIF) и мультистандарты (MSTD) Емкость памяти 100 измерений по всем параметрам Дисплей буквенно-цифровой, жидкокристаллический (LCD) Диапазон измерений 0 – 2500 OD Полностью программируемый напрямую с клавиатуры Интерфейс RS-232 С Объём реагента (max) 1 мл (минимум 500 мкл) Принтер встроенный термопринтер Методики 1Аланинаминотрансфераза (GPT) / ALAT (GPT) 2Аспартатаминотрансфераза (GOT) / ASAT (GOT) 3 Альбумин /Albumin 4 Щелочная фосфатаза / ALP DGKC 5 Аполипопротеин IFCC /ALP IFCC 6 Амилаза / Amylase 7 Билирубин прямой / Bilirubin Direct 8 Билирубин общий /Bilirubin Total 9 Кальций AS / Calcium AS 10 Кальций CPC / Calcium CPC 11 Хлорид / Chloride 12 Холестерин / Cholesterol 13 Креатинкиназа МВ / CK-MB 14 Креатинкиназа NAC /CK-NAC 15 Креатинин / Creatinine 16 Гаммаглутамилтранс-фераза / GGT Szasz 17 Гаммаглютамилтрансфераза IFCC /GGT IFCC 18 Глюкоза GOT / Glucose GOT 19 Глюкоза гексокиназа / Glucose Hexokinase 20 Холестерин высокой плотности-С/ HDL-C 21 Железо по Ферену /Iron Ferene 22 Лактатдегидрогеназа/ LDH 23 Магний / Magnesium 24 Фосфор / Phosphorus 25 Белок общий / Total Protein 26 Триглицериды / Triglycerides 27 Мочевина / Urea 28 Мочевая кислота /Uric Acid TBHBA 29 Мочевая кислота (TOOS)/ Uric Acid (TOOS) Набор реагентов для биохимического анализатора № Наименование Объем рабочего раствора/фасовка К л-во 1 Аланинаминотрансфераза 125 мл (520 мл+125 мл) 1 2 Аспартатаминотрансфераза 125 мл (520 мл+125 мл) 1 3 Холестерин 125 мл (5х20 мл+1х25 мл) 1 4 Глюкоза 125 мл (5х25 мл+1х3 мл ст.) 1 5 Общий белок 100 мл (4х20мл+1х20мл+1х3мл ст.) 1 6 Билирубин общий 125 мл (520 мл+125 мл) 1 7 Контрольная человеческая сыворотка, норма 6х5 мл 1 8 Контрольная человеческая сыворотка, патология 6х5 мл 1 9 Мультикалибратор 6х3 мл 1 3) Глюкометр Предназначен для определения содержания глюкозы в крови. Технические данные: Принцип измерения электроды – энзиматический, амперометрический ферментативный чип-сенсор; Измеряемый диапазон 0.5-33 mmol/l (9-600 mg/dl); Коэффициент вариаций ≤4% @ 12mmol/l; Проба 5 µl цельной крови; С набором тестов на 5 000 пациентов. 4) Анализатор иммуноферментный со стартовым набором реагентов: Микропланшетный ридер Автономный микропланшетный ридер для диагностики аутоиммунных заболеваний, инфекционной серологии. Встроенная система сжатия данных превосходит многие пакеты программного обеспечения с развернутым вычерчиванием эмпирической кривой, вычислением сокращения, переводом данных и подтверждения правильности. Снабжен программным обеспечением анализа данных для большей гибкости в анализе данных и их вывода.Открытая система Открытая система. Режимы измерения: Метод определения - Абсорбция, Метод считывания - Конечная точка, кинетика, сканирование области ячеек..Качественные анализы по конечной точке с вводом формул.Количественные анализы по конечной точке с 7 вариантами построения кривой.Множественный выбор построения кривых с хранением данных и возможностью повторного использования Количество одновременно считываемых тестов, не менее: считывание от 6 до 96 микролунок. Количество каналов: 1 канальный. Свободное формирование планшета: наличие Встроенный встряхиватель: нет Источник света: Вольфрамовая галогенная лампа Колесо фильтров на 5 позиций: Выбор длины волны -5 фильтров, Волновой диапазон 400 -750 нм. Скорость считывания: 30 сек по одиночной длине волны Погрешность OП: <1% при 2.0 OП Воспроизводимость OП: <0,5% при 2.0 OП Линейность OП: <1% при 2.0 OП, <3% при 3.0 OП Дисплей: 2 строчечный ЖКД с клавиатурой Ввод данных: Встроенное П.О -55 программируемых пользователем протоколов.Легко программируемый, через клавиши возможен доступ к Меню, Буквенно-цифровая клавиатура, Клавиши Stop и Start. Клавиши подсказок. Время выхода в рабочий режим: 1 мин. Принтер: Выход для подключения внешнего принтера. Подключение к компьютеру: выход для принтера и компьютера Память: 55 пользовательских протоколов. Множественный выбор построения кривых с хранением данных и возможностью повторного использования .Сохраняет до 25 стандартных кривых . Множественный выбор построения кривых с хранением данных и возможностью повторного использования Термостат-шейкер для микропланшет Общая характеристика: • высокоточный цифровой контроллер температуры, скорости вращения и времени; • оптимальная амплитуда вращения платформы, обеспечивающая интенсивное перемешивание в ИФА планшетах; • строенная память для сохранения настроек пользователя; • специально разработанная антивибрационная система Виды используемых планшетов: 96тилуночный планшет с плоским, круглым и V-образным дном Количество позиций для 96тилуночных планшет: Количество планшет на платформе 2 шт Диапазон устанавливаемых температур, 15-60 С Точность регулировки температуры: Шаг установки температуры (дискретность), 0,1-С Равномерность распределения температуры на платформе: 0,2С Радиус вращения платформы, 1,5-мм Скорость вращения платформы, 1мин. -100-1000 орбитальное вращение Точность регулировки скорости: Шаг 10 об/мин Время разогрева термоблока до 37С: около 15 минут Таймер: От 1 до 9 часов со звуковым сигналом. Дисплей: ЖК дисплей Размеры применяемых планшет,86х128х20 мм Автоматическое промывочное устройство Тип прибора: Автоматический стриповый промыватель. Простое в использовании программное обеспечение гарантирует предельную гибкость для различных применений.Шприцевой привод для высокоточной подачи рабочих жидкостей.Запатентованная распределительная система буфера двойного действия точно моет 96-ти луночные планшеты. Уникальный заправляющийся лоток встроен внутри сменного держателя микропланшета для лёгкого заправления и обслуживания. Режимы промывки: По стрипам, по планшетам Виды используемых планшетов: 96-луночные планшеты. Все 384-луночные планшеты (16 каналов) Все 96-луночные планшеты, 1x8 Границы диспенсирования: От 25 до 3000 мкл на лунку Точность диспенсирования: 5%CV с 350мл дистиллированной воды Остаточный объем : < 0,5 мкл на лунку (16 канальный) < 1 мкл на лунку (8 и 12 канальный) Двойная аспирация: наличие Промывочная гребёнка: 16-канальная система двойного действия с независимой очисткой (16 каналов) 12-канальная система очистки (12 каналов) 8-канальная система очистки (8 каналов) Количество промывочных циклов для одного стрипа, не менее: 3 Промывка игл: автоматическая Датчики уровня жидкости: Встроенная легкозаменяемая шприцевая помпа Способ крепления промывочной гребёнки: 2 строчечный ЖКД с клавиатурой Механизм передачи промывочной гребёнки: Шприцевой привод Ввод данных: Встроенная буквенно-цифровая клавиатура Дисплей: ЖК дисплей Подключение к компьютеру: Порт RS232 Память: 75 программ, включая Первичный, Аспирационный, Замачивание и Распределение.Защита от переполнения и перелива. Комплект поставки: Наименование Кол-во Микропланшетный ридер (400-750 нм, 6 - 96 - лун.) 1 Программное обеспечение 1 Микропланшетный промыватель (для 96 - лун. микропланшет) 1 Термостат-шейкер 1 Компьютер, принтер 1 Стероид ИФА-ДГЭА-сульфат 1 СтероидИФА-прогестерон 1 СтероидИФА-тестостерон-01 1 ИФА-пролактин-01 ГонадотропинИФА-ЛГ 1 Гонадотропин ИФА-ХГч-1 1 ТироидИФА-трийодтиронин-01 1 ТироидИФА-свободный Т4 1 ТироидИФА-ТТГ-1 1 ТироидИФА-атТГ-1 1 ТироидИФА-АФП-1 1 5) Портативный анализатор мочи Оптимально базовая модель анализатора для малых и средних лабораторий. Метод измерения – рефлекторная фотометрия. Пригодный для анализа мочи с помощью 8 различных типов тест-полосок. Возможность одновременного анализа 4-11 показателей мочи (белок, глюкоза, рН, удельный вес, кетоны, билирубин, уробилиноген, нитрити, кровь, аскорбиновая кислота, лейкоцити). Высокочувствительная анализирующая система. Термопечать (8 точек/мм). Встроенный микропроцессор. Связь с внешним компьютером – интерфейс RS 232C для двустороннего обмена данными между прибором и компьютером Объем памяти – 1000 анализов. Не требует дополнительных реактивов (промывка, лизис, разведение и т.д.). Русскоязычное меню. Пропускная способность: 36 тестов в час, в быстром режиме до 300 тестов в час. Память: более 1000 тест результатов. Интерфейс: RS232C port тест полоски на 5000 анализов 6) Стерилизатор суховоздушный Технические характеристики Наименование параметра Объем рабочей камеры, л 20 Режимы работы стерилизатора: Дезинфекция: температура, °С 120 время, мин 45 Стерилизация I: температура, °С 180 время, мин 60 Стерилизация II: температура, °С 160 время, мин 150 Дополнительный режим: температура, °С время, мин 50…200 1…999 Наличие системы принудительного охлаждения есть Предельное отклонение температуры в загруженной стерилизационной камере, °С, не более ±3 Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры 180°С, мин, не более 55 Время охлаждения загруженного стерилизатора до температуры 60°С, мин, не более 40 Размеры рабочей камеры, мм, не менее: 329х219х275 ширина х глубина х высота 7) Центрифуга Переносная лабораторно-клиническая центрифуга периодического действия с частотой вращения до 3000 -1 предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2g/см2 в поле центробежных сил. Центрифуга предназначена для использования в практике клинической лабораторной диагностики и проведения исследований в области медицины и других областях. Центрифуга обеспечивает установку частоты вращения пробиркодержателя ступенями, 1000, 1500, 3000 min-1 со световой сигнализацией устанавливаемой ступени частоты вращения. Имеет электронную блокировку кожуха центрифуги, что обеспечивает безопасность при работе. Центрифуга оснащена 10-местным пробиркодержателем. Технические характеристики центрифуги Максимальный фактор разделения 1670 Максимальный объем центрифугата, ml 150 Время достижения устанавившегося режима работы, min, не более 5 Время непрерывной работы центрифуги min, не более 180 Неуравновешенность масс в диаметрально противоположных пробирках, g, не более 2 8) Облучатель бактерицидный-1 шт. 9) Дозаторы 5-50 мкл- 1 шт., 100-1000мкл – 1 шт., с наконечниками (1000шт). 10) Набор лабораторной посуды – 1комплект 6.2 Кабинет общего приема 1) Электрокардиограф Предназначен для регистрации ЭКГ пациентов. Кардиограф оснащен встроенным цветным жидкокристаллическим дисплеем, позволяющим оценить качество волн, а также проводить мониторинг 12-ти регистрируемых отведений длительный промежуток времени, экономя бумагу. Интерфейс полностью русифицирован. Кардиограф оснащен полноценной буквенно-цифровой клавиатурой. Аппарат автоматически оценивает состояние электродов. Термопринтер может выводить на печать от 3 до 12 отведений. Принтер сам печатает миллиметровую решетку, что позволяет использовать простую бумагу. При записи кардиограф генерирует звук пишущего пера, который позволяет оценить качество записи на расстоянии. Кардиограф может сохранять в памяти до 40 зарегистрированных ЭКГ по 12 отведениям и до 3000 ЭКГ при подключении дополнительной карты памяти (опция). Кардиограф также может передавать данные через встроенный USB порт на РС или другие кардиографы. Батарейное питание обес ечивает автономную работу кардиографа до 30 минут. Технические характеристики - Регистрируемые отведения ЭКГ: 12 стандартных отведений + отведение Кабрера - Цветной жидкокристаллический дисплей с диагональю 5,7”, с разрешением 320 х 240 точек - Отображаемая информация: 12 отведений ЭКГ, информация о больном (ФИО, пол, возраст, номер амбулаторной/стационарной карты), настройки записи, режим работы, ЧСС, сообщения об ошибках, отсоединении электродов, наводках. - Термопринтер: - - разрешение 8 точек/мм - - регистрация 3, 4, 6, 12 каналов, скорость записи 5, 10, 12,5, 25, 50 мм/с - Режим записи: автоматический, ручной, периодический - Термобумага шириной 210 мм В комплекте лента диаграммная – 2 рулона. 2) Весы электронные для новорожденного Техническая характеристика: Предел взвешивания, кг 15 Дискретность показаний(в интервале взвешивания) 1 г. (от 0,04 до 3,0 кг) 2 г. (от 3,0 до 6,0 кг) 5 г. (от 6,0 до 15,0 кг) Время измерения, не более 2 сек. 3) Весы для взрослых с ростомером электронные Наибольший предел взвешивания, кг 250 Дискретность, г 50 Функции тарирования, удержание, вычисление индекса массы тела BMI, переключение кг/фунт Ролики для перемещения весов есть Ростомер: Диапазон измерения, мм 110 - 200 Дискретность, мм 1 4) Стерилизатор суховоздушный Технические характеристики Наименование параметра Объем рабочей камеры, л 20 Режимы работы стерилизатора: Дезинфекция: температура, °С 120 время, мин 45 Стерилизация I: температура, °С 180 время, мин 60 Стерилизация II: температура, °С 160 время, мин 150 Дополнительный режим: температура, °С время, мин 50…200 1…999 Наличие системы принудительного охлаждения есть Предельное отклонение температуры в загруженной стерилизационной камере, °С, не более ±3 Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры 180°С, мин, не более 55 Время охлаждения загруженного стерилизатора до температуры 60°С, мин, не более 40 Размеры рабочей камеры, мм, не менее: 329х219х275 ширина х глубина х высота 5) Чемодан первой медицинской помощи Предназначен для оказания первой медицинской помощи пациентам, 6) Тонометр – 2 шт.; 7) Фонендоскоп – 1 шт.; 8) Электротермометр – 5 шт.; 9) Шпатель одноразовый – 1000 шт.; 10) Кушетка. 11) Фиброгастроскоп Предназначен для осмотра, а также обеспечивает доступ к верхним отделам желудочно-кишечного тракта. Технические характеристки: Наименование Угол поля зрения, грд. 100 Глубина резкости, мм 3-100 Диоптрии +2/-8 Изгиб дистального конца, грд. вверх/вниз/вправо/влево 210-120/120-120 Диаметр дистального конца, мм 9,8 Диаметр вводимой трубки, мм 9,8 Диаметр рабочего канала, мм 2,8 Рабочая длина вводимой трубки, мм 1 050 Общая длина, мм 1 395 6.3 Кабинет репродуктивного здоровья (акушера-гинеколога, уролога) 1) Кресло гинекологическое электромеханическое Кресло предназначено для размещения на нем пациента во время гинекологических, урологических осмотров и обследований, проведения лечебных процедур, различных манипуляций и хирургических вмешательств. Конструкция позволяющая врачу превращать кресло в кушетку для общего осмотра, в стол для УЗ исследований или малых операций. Кресло снабжено 2-мя электродвигателями, обеспечивающими подъем от 55 до 95 см и регулировку наклона ложа от -5 до 30 градусов. Комплектуется регулируемым по высоте и повороту подлокотником. Технические характеристики: Основание: сталь, полимерно-порошковое покрытие. Лежак: поролон, кожзаменитель. Поставляется в собранном виде. 2) Стерилизатор суховоздушный Технические характеристики Наименование параметра Объем рабочей камеры, л 20 Режимы работы стерилизатора: Дезинфекция: температура, °С 120 время, мин 45 Стерилизация I: температура, °С 180 время, мин 60 Стерилизация II: температура, °С 160 время, мин 150 Дополнительный режим: температура, °С, время, мин 50…200 1…999 Наличие системы принудительного охлаждения есть Предельное отклонение температуры в загруженной стерилизационной камере, °С, не более ±3 Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры 180°С, мин, не более 55 Время охлаждения загруженного стерилизатора до температуры 60°С, мин, не более 40 Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина х глубина х высота 329х219х275 3) Набор врача акушера-гинеколога (инструментарий) Комплектация: № Наименование изделия Кол-во 1 Кипятильник дезинфекционный 1 2 Зеркало-подъёмник влагалищное желобоватое №1 1 3 Зеркало влагалищное по Симсу 1 4 Зеркало-подъемник влагалищное по Отто № 2 1 5 Зонд маточный с делениями прямой 1 6 Зонд маточный с делениями изогнутый 1 7 Катетер уретральный металлический изогнутый женский № 14 1 8 Катетер уретральный металлический изогнутый женский № 17 1 9 Корнцанг изогнутый 1 10 Корнцанг прямой 1 11 Тазик почкообразный 1 12 Ложка гинекологическая двухсторонняя 1 13 Ножницы тупоконечные прямые 170 мм 1 14 Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые 170мм 1 15 Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1 1 16 Пинцет анатомический общего назначения 250х2,5 1 17 Шпатель для языка двухсторонний прямой 1 18 Пинцет хирургический общего назначения 200х2,5 1 19 Пинцет хирургический общего назначения 150х2,5 1 20 Стекло предметное 76х26 100 21 Скальпель брюшистый средний 150х40 1 22 Щипцы маточные 2-х зубые прямые №2 (большые) 1 23 Щипцы однозубые для оттягивания матки (пулевые) 1 4) Видеокольпоскоп  Видеосистема с возможностью замораживание на 4 кадра.  Естественная цветопередача  Современная оптроника – объектив с большим фокусным расстоянием и боковой бестеневой источник освещения.  Простота управления фокусным расстоянием объектива (zoom): увеличение изображения в диапазоне Х30 ~ х80 Спецификация Характеристика Описание ПЗС-матрица камеры 1/3” Разрешающая способность 410000 пикселей Эффективное поле зрения 752 x 582 Стандарт видео NTSC/PAL Разрешение фотоснимков 768(в) х 434(г) (NTSC) / 752(в) х 582(г) (PAL) Обработка сигнала Цифровая (DSP) Горизонтальное разрешение на выходе 480 ТВ-линий Баланс белого AWB Автоматическая Цветные фильтры Зеленый фильтр Мин.освещенность 2 люкс Лампа Галогенная лампа 100Вт/12В Цветовая температура 3400° К Уровень освещенности Регулируемый (0-100Вт) Выходной сигнал Композитный-1 S-Video-1 Кабель камеры Электропровод Оптоволоконный (2 м) Оптическое увеличение 10х-30х Комплект поставки Видеопроцессор со встроенным источником освещения – 1шт. Камера-зонд со встроенным оптико-волоконным кабелем с держателем – 1шт. Насадка кольпоскопическая 1.Зеленый фильтр – 1шт. 2.Насадка-2шт Мобильная стойка -1шт Ж/К монитор-1шт Источник бесперебойного питания-1шт 5) Портативная цифровая цветная ультразвуковая система с 4-мя датчиками и принтером Новая портативная цифровая цветная ультразвуковая система с высоким качеством изображения, современными технологиями и диагностическими возможности для использования в любой области медицины. Легок в работе, легок на подъем имеет ряд преимуществ: малый вес, два встроенных порта для подключения датчиков, ЖК монитор - 15", расширенный динамический диапазон (180 дБ), автоматическую оптимизацию изображения (нажатием одной кнопки), 3 USB порта, технологию FSI. Область применения сканера - акушерство и гинекология, абдоминальные исследования и урология, кардиология и поверхностно расположенные органы, исследования сосудов, а также нефрология, неонатология. Базовая комплектация: сканер (ЖК-монитор; допплеры: цветной энергетический и импульсно-волновой, высокочастотный импульсный; 2-я гармоника; FreeHand 3D; SonoView; 3 USB-порта. Основные характеристики сканера Переносной ультразвуковой сканер. ЖК-монитор. Кардиопакет Режимы сканирования: B, 2B, M, B+M, 4B; - CFM - цветное допплеровское картирование; - PD - энергетический допплер; - PW - импульсный допплер; - HPRF - высокочастотный импульсный допплер. Особенности сканирования: - дуплексный и триплексный режим; - трапециевидный режим сканирования для линейных датчиков; - тканевая гармоника (регистрация 2-й гармоники эхосигнала, в том числе с помощью инверсивной технологии); - увеличение в реальном масштабе времени; - автоматический анализ допплеровских кривых; - steering - возможность изменения допплеровского угла в режимах CFM и PD; - дуплексный и триплексный режим. Разъемы для одновременного подключения 2-х датчиков. USB 2.0 (3 порта). Кинопамять, эргономичная клавиатура, мультичастотные датчики. Система FreeHand 3D - восстановление объемной структуры поверхностей тканей (функции увеличения, вращения и т.д.) при работе с обычными датчиками. Система SonoView™ - система архивации и дальнейшего просмотра статических и динамических изображений (база данных изображений). Программы для кардиологических, акушерских, гинекологических, урологических, ангиологических исследований, оценки сердца плода). Комплект поставки: 1.Базовый модуль (консоль)-1шт 2. Конвексный датчик 2-8 МГц-1шт Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. 3. Конвексный датчик 4-9 МГц (ректо-вагинальный)-1шт Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология (предстательная железа), исследования прямой кишки. 4. Линейный датчик 5-12/60 МГц-1шт Поверхностные структуры (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды. 5. Конвексный датчик 2-4 МГц (микроконвексный)- 1шт Кардиология, абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. 6..Видеопринтер(черно-белый)-1шт 7.Гель для УЗИ- 5 л-1фл. 8. Источник бесперебойного питания со встроенным стабилизатором -1шт 9.Термобумага для видеопринтера-1уп. 10. Тележка приборная – 1шт. 6) Стетоскоп; 7) Облучатель бактерицидный - 1шт; 8) Осветитель бестеневой передвижной; 9) Инструментальный столик. 6.4 Кабинет стоматолога 1) Стоматологическая установка на 3 инструмента (с возможностью подключения 4-го) Базовая комплектация стоматологической установки: Кресло пациента стоматологической установки: Джойстик управления на основании кресла Управление сенсорное с модуля врача и ассистента Подголовник Откидной подлокотник Антибактериальное бесшовное покрытие Модуль врача стоматологической установки: Водо-воздушный спрей Верхняя/нижняя подача инструментов Гидроблок стоматологической установки: Поворотный на 900 Керамическая плевательница Кран наполнения стакана и смыва плевательницы Система чистой воды Водонагреватель Модуль ассистента стоматологической установки : Пылесос Слюноотсос Светильник бестеневой - 2 положения 7000/15000 Люкс Система гибкого позиционирования Напряжение/мощность 12V/75W Стул врача 2) Инструментальный столик; 3) Стерилизатор суховоздушный Технические характеристики Наименование параметра Объем рабочей камеры, л 20 Режимы работы стерилизатора: Дезинфекция: температура, °С 120 время, мин 45 Стерилизация I: температура, °С 180 время, мин 60 Стерилизация II: температура, °С 160 время, мин 150 Дополнительный режим: температура, °С, время, мин 50…200 1…999 Наличие системы принудительного охлаждения есть Предельное отклонение температуры в загруженной стерилизационной камере, °С, не более ±3 Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры 180°С, мин, не более 55 Время охлаждения загруженного стерилизатора до температуры 60°С, мин, не более 40 Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина х глубина х высота 329х219х275 4) Стерильная камера для инструментов Предназначена для хранения предварительно простерилизованных стоматологических инструментов с целью предотвращения их вторичного обсеменения микроорганизмами. Принцип работы камеры должен быть основан на бактерицидном действии ультрафиолетового света длиной волны 253,7 нм. Лампа не должна продуцировать озон. Средний срок службы лампы – не менее 8000 часов (под средним сроком службы лампы понимается суммарное время работы, за которое мощность излучения лампы уменьшится не более чем на 20%). Расположение инструментов внутри камеры должно позволять видеть рабочие поверхности. Вместимость должна быть достаточна для проведения смешанного приема непрерывно на протяжении 24 часов. Обеспечение сохранения стерильности невостребованного инструмента до семи суток. Крышка камеры в положении "Закрыто" не препятствует прохождению прямых УФ-лучей к инструменту. Крышка камеры в положении "Открыто" обеспечивает безопасный для персонала доступ к стерильному инструменту. Крышка камеры устроена так, что при ее открытии или закрытии не происходит перемешивания стерильного воздуха, находящегося внутри камеры, и нестерильного, находящегося снаружи. 5) Облучатель бактерицидный; 6) Набор стоматологических инструментов В количестве 5 комплектов: № Наименование Кол-во, шт. 1 Экскаватор №1 1 2 Экскаватор №2 1 3 Штопфер-гладилка №1 1 4 Штопфер-гладилка №2 1 5 Гладилка серповидная 1 6 Гладилка шаровидная 1 7 Шпатель для цемента 1 8 Пинцет зубной, изогнутый с насечкой 1 9 Зонд зубной, изогнутый 1=15 мм 1 10 Зеркало стоматологическое, с ручкой 1 11 Бокс для хранения инструментов 1 7) Негатоскоп 6.5 Кабинет хирурга (ларинголога, офтальмолога) 1) Набор хирургической амбулаторной помощи Состав набора № Наименование изделия Кол-во 1 Кипятильник дезинфекционный 1 2 Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1 7 3 Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубчатый прямой №2 5 4 Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1 7 5 Тазик почкообразный 1 6 Зажим кровоостанавливающий типа "Москит" изогнутый по плоскости 7 7 Языкодержатель для взрослых 1 8 Роторасширитель с кремальерой большой, 190мм 1 9 Зажим с кремальерой для операционного белья 12 10 Зонд хирургический желобоватый-170 мм 2 11 Иглодержатель сосудистый 200 мм 4 12 Иглы хирургические 100 13 Иглодержатель сосудистый 160 мм 4 14 Катетеры уретральные металлические мужские изогнутые №14 12 15 Катетеры уретральные металлические мужские изогнутые №17 6 16 Корнцанг изогнутый 2 17 Корнцанг прямой 2 18 Крючок хирургический острый двухзубый №2 2 19 Крючок хирургический трёхзубый острый №2 2 20 Ложка костная двухсторонняя острая 1 21 Ножницы с одним острым концом, прямые, 140 мм 4 22 Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, 140 мм 3 23 Ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально-изогнутые, 185 мм 2 24 Ножницы тупоконечные прямые, 140мм 4 25 Пинцет анатомический общего назначения 150х2,5 3 26 Пинцет анатомический общего назначения 200х2,5 3 27 Пинцет хирургический общего назначения 150х2,5 3 28 Пинцет зубчатолапчатый 200х18 1 29 Распатор изогнутый малый 3 30 Скальпель брюшистый средний 150х40 2 31 Скальпель остроконечный средний 150х40 3 2) Набор врача оториноларинголога № Наименование изделия Кол-во 1 Аденотом №1 1 2 Аденотом №3 1 3 Аденотом №5 1 4 Воронка ушная никелированная № 2 2 5 Воронка ушная никелированная № 3 2 6 Конхотом с щелевидным отверстием №1 1 7 Зонд ушной Воячека пуговчатый 3 8 Зонд носовой Воячека пуговчатый 3 9 Зонд с навивкой диаметром 2 мм 6 10 Игла Куликовского для прокола гайморовой полости 5 11 Ложка ушная острая малая жесткая 2 12 Ложка ушная острая большая жесткая 1 13 Элеватор односторонний для отделения надхрящницы и надкостницы носовой перегородки 1 14 Нож (игла) парацентезный штыкообразный 175*4 1 15 Ножницы для резекции носовых раковин, горизонтально-изогнутые, 160 мм 1 16 Петля полипная ушная 1 17 Петля полипная носовая 1 18 Пинцет анатомический общего назначения 150х2,5 2 19 Долото с рифлёной ручкой желобоватое 6 мм 1 20 Долото с рифлёной ручкой плоское 6 мм 1 21 Скальпель брюшистый средний 150х40 1 22 Скальпель остроконечный средний 150х40 1 23 Шприц для внутригортанных вливаний и промывания миндалин 2 24 Шпатель для языка двухсторонний прямой 1 25 Проволока для петель ушных и носовых 2 26 Шприц для промывания полостей с двойной шкалой 1 27 Зеркало носовое с длиной губок 40 мм 1 28 Щипцы для операций на носовой перегородке 1 29 Щипцы гортанные для извлечения инородных тел 1 30 Кипятильник дезинфекционный 1 3) Рефлектор лобный; 4) Столик инструментальный; 5) Осветитель бестеневой передвижной; 6) Набор пробных очковых линз; 7) Прямой офтальмоскоп № п/п Технические характеристики 1 Уникальная асферическая оптика 2 Выделение корнеального рефлекса и рефлекса радужки 3 Гарантия полного обзора даже при узком зрачке 4 Ксенон-галогеновая лампа 5 Яркий, белый свет 6 Пыленепроницаемый корпус 7 Диоптрии – 30D до + 40D. 8 Способ крепления головки инструмента к рукоятке - байонет Рукоятка 9 Питание от рукоятки (металлический хромированный корпус с регулировкой яркости) перезаряжаемой 3,5 В 10 Применение в медицинских учреждениях любого профиля 11 Применение с диагностическими приборами на 3,5 В 12 Металлический корпус рукоятки 13 Матовая поверхность рукоятки 14 Насечки на рукоятке (защита от скольжения) 15 Универсальный зажим для всех инструментов 16 Светодиодный индикатор зарядки на трансформаторе 8) Таблицы для исследования остроты зрения 9) Щелевая лампа Щелевая лампа предназначена для ежедневной практической работы и обладает отличными функциональными характеристиками. Тип микроскопа: бинукулярный стереоскопический Объектив: 1х и 1,6х Окуляры: 10х, 16х (опция) Увеличение: 10х и 16х или 16х и 25,6х Поле зрения: 18, 14,5, 11,25, 9 мм Смена увеличения: 2-ступенчатый револьверный Межзрачковое расстояние: 55-75 мм Ширина щели: 0-14 мм плавное увеличение Длина щели: 14, 10, 8, 5, 3, 2, 1 мм Диаметр апертуры: 14, 10, 8, 5, 3, 2, 1 мм Вращение щели: 0-1800 Светофильтры: синий, бескрасный Лампа: 6V/20W галогеновая Тип осветителя: нижнего типа Перемещение: - вперед-назад 80 мм - влево – вправо 100 мм Вертикальное: 30 мм Точное горизонтальное: 12 мм (джойстик) Лицевой упор: перемещение по вертикали 10) Негатоскоп 11) Бесконтактный тонометр Особенности, Бесконтактного тонометра Мягкий поток воздуха - комфорт для пациента Новый алгоритм обработки данных - быстрота и точность Бесконтактное измерение внутриглазного давления в сидячем положении пациента. Границы нормы и патологии для положения пациента СИДЯ. Технические характеристики Диапазон измерений 0-60 мм рт. ст. (0.0 - 8.0 кПа) Шаг измерений 1 мм рт. ст. (01 кПа) Рабочее расстояние 11.4 мм Диапазон перемещения вперед/назад +22 мм; влево/вправо +43 мм; вверх/вниз +43 мм Монитор цветной LCD 5.6" Принтер Встроенный термопринтер с автоматическим отрезанием бумаги 6.6 Кабинет маммографии 1) Маммографическая система Маммограф - разработан с учетом новейших технологических особенностей. Панель управления содержит полный набор клавиш: индикатор угла наклона штатива, цифровой индикатор высоты, а также толщины тканей. Перемещение во всех направлениях моторизованы и не требуют усилий, а управление чрезвычайно удобно. Современная маммографическая система предназначенная для исследования молочных желез у женщин в стандартных и косых проекциях, с функцией увеличения изображения и возможностью проведения биопсии. Обеспечивает непревзойденное качество изображения и имеет легкие в управлении функции. • Микропроцессорный автоматический контроль экспозиции (АЕС) • Стандартная автоматическая система позиционирования (ASP) • Система контроля компрессии MICOM • Автоматическое снятие компрессии после экспозиции • Высокое качество двухфокусной системы • 19 ступеней плотности • Микропроцессорный автоматический контроль экспозиции (АЕС) Характеристики: • Высоковольтный генератор рентгеновских лучей, оснащенный высокочастотной инверторной системой, обеспечивает высокий уровень выходного сигнала, высокую производительность системы и наилучшее качество излучения. • В увеличительной рентгенографии (1,5 Х) используется микрофокусная рентгеновская трубка, способствующая повышенной точности диагностирования. • Система автоматической установки экспозиции (АЕС) обеспечивает постоянную плотность пленки при проведении маммографического исследования. • Определяются толщина и плотность сдавленной молочной (грудной) железы, автоматически устанавливается оптимальное напряжение рентгеновской трубки. • Можно отрегулировать положение датчика системы автоматической установки экспозиции. (3 различных положения). Это позволяет избрать оптимальную позицию для датчика системы автоматической установки экспозиции соответственно направлению проекции. • Существует возможность выбора между большим и маленьким размером датчика системы автоматической установки экспозиции в соответствии с величиной молочной (грудной) железы. В частности, данная функция обеспечивает постоянную рентгенографию с использованием системы автоматической установки экспозиции при незначительной величине молочных (грудных) желез. • Наличие возможности автоматического регулирования позиции датчика системы автоматической установки экспозиции в соответствии с углом вращения рычага-С (направление проекции). ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Радиографические данные Большая фокусная точка 22-39 кВ, 85 мА, 1-600 mAs Малая фокусная точка 22-35 кВ, 15 мА, 1-100 mAs Генератор Тип Высокочастотный инвертер Радиографические данные Большая фокусная точка 22-35кВ, 1-600 mAs Малая фокусная точка 22-35кВ, 1-100 mAs Контроллер Тип Микропроцессорный контроль Цифровой дисплей Транзисторный детектор Режимы Ручной и микропроцессорный автоматический контроль экспозиции (АЕС) Установка вольтажа 22-35 кВ Детектор Диодный Плотность 19 ступеней Рентген трубка Тип Берилиевый корпус Молибденовая трубка с вращающимся анодом Размер фокусного пятна 0,3/0,1 мм Вращающийся анод 300 KHU Угол прицеливания 16 градусов Фильтрация Берилиевый корпус толщиной 0,63 мм Дополнительный фильтр Типы фильтров 30 u м Молибденовый фильтр 0,5 мм Алюминиевый фильтр Метод включения Автоматическое включение при установке вольтажа Опциональный фильтр Радиографический стенд С-дуга Вертикально 560-1340 мм Поворот вправо 180˚, влево 160˚ Компрессия Ручной и электрический (Micom контролируемая компрессия Автоматическое или ручное освобождение SID 600 мм фиксированная дистанция Вертикальный стенд Размер кассеты 18х24 см Модулятор Совершающий возвратно-поступательное движение 4:1 91 линий Электричество Ток 1 фаза, 200-230 В, 50/60 Гц Мощность 6 кВа Описание Количество Маммографическая система 1 Рентгеновский генератор 1 Рентгеновская трубка 1 Радиографический стенд 1 Микропроцессорный автоматический контроль экспозиции (АЕС) 1 Руководство пользователя 1 2) Система цифровая для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических изображений для исследований в маммографии Напольный дигитайзер с вертикальным кассетоприёмником Сканирующая система – дигитайзер Геометрическая разрешающая способность – 20 пикселей на мм. Контрастное разрешение – 12 бит на пиксель. Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. Комплекс соответствует требованиям HIPAA. Производительность: - 24х30 см – 36 кассета в час - 18х24 см – 40 кассет в час Геометрическое разрешение: - 24х30 см - 4760 x 5840 пикселей - 18х24 см - 3560 x 4640 пикселей Программное обеспечение для обработки маммографических изображений: Функции: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений - Специализированное интегрированное Программное Обеспечение для маммографии. - Полная совместимость Программного Обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Настраиваемая фильтрация шумов. - Увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Возможность хранения локального архива до 30 000 цифровых изображений на жёстком диске - Возможность печати 4 снимков одного пациента на одном листе плёнки - Форматы экспортируемых данных - DICOM 3.0, JPEG, XML. - Русскоязычный интерфейс пользователя. Аппаратное обеспечение рабочей станции - управляющий блок базы данных медицинских изображений: - ПК - Intel Core TM 2 Duo - Жесткий диск (HD) – 2 х 500 Gb RAID - ОЗУ - 2 Gb. - Привод 16X CD – RW и DVD – RW. - Встроенная сетевая карта 10/100/1000. - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением. - Лицензионная ОС Windows XP - Монитор LCD - 19” с аппаратной калибровкой. - Поддержка разрешения - 1280 х 1024. Цифровой настольный термографический принтер для быстрого вывода изображений на плёнке в формате DICOM: Цифровой настольный принтер с технологией прямой термопечати: - Разрешающая способность - 508 dpi. - Интерфейсы: Ethernet 10/100, RS232. - Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD - Производительность: 8”x10” - 140 листов в час 14”x17” – 75 листов в час - для маммографии 8”x10” - 3828х4958 пикселей 10”x12” - 4892x5810 пикселей -для общей рентгенографии 8”x10” - 3852х4880 пикселей 14”x17” - 6992х8368 пикселей - Русскоязычный интерфейс пользователя. - 2 лотка по 100 листов двух размеров в прямом доступе Комплект поставки: 1. Сканирующая система, в комплекте: дигитайзер -1 шт, 2. Рабочая станция -управляющий блок базы данных медицинских изображений в комплекте с монитором 19”, клавиатурой, мышью -1 шт. 3. Устройство ввода данных пациента -1 шт 4. Программное обеспечение – согласно перечня выше 5. Комплект кассет с пластинами, 18х24 – 4 шт. 6. Термографический настольный принтер -1 шт. 1. Ведомость-комплектация № Наименование Ед. изм. Кол-во 1. Шасси, а/м шт. 1 2. Полуприцеп шт. 1 3. Кузов-фургон шт. 1 Системы жизнеобеспечения Электроснабжение 4. Электрогенератор не менее 10 кВт, бензин шт. 1 5. Зарядное устройство для аккумуляторов шт. 1 6. Кабель для подключения внешнего электропитания герметичный 25м шт. 1 7. Электросеть 24В шт. 1 8. Аккумулятор 190 Ач шт. 2 9. Электросеть 220В шт. 1 10. Щит электропитания и автоматической защиты к-т 1 11. Система заземления к-т 1 12. Комплект розеток и выключателей к-т 1 Система вентиляции, отопления, кондиционирования 13. Система отопления к-т 1 14. Система кондиционирования к-т 1 15. Емкость для воды не менее 400л (нержавеющая сталь) шт. 1 16. Тумба – мойка с раковиной шт. 6 17. Насос для подачи воды шт. 1 18. Система слива к-т 1 19. Электроводонагреватель накопительный 3,5л, нержавеющая сталь шт. 5 20. Система трубопроводов, краны, фитинги, фильтры для воды, система слива к-т 2 Освещение 21. Светильники дневного света 220В к-т 1 22. Светильники дежурного освещения 24В к-т 1 Мебель 23 Шкаф для одежды персонала шт 1 24. Шкаф навесной шт. 5 25. Стол-тумба шт. 2 26. Стол рабочий шт. 5 27. Стол-тумба для электрооборудования шт. 1 28. Кресло врача на колесах с газлифтом шт. 6 29. Стул пациента складной шт. 5 30. Сидение для ожидания откидное шт. 4 31. Диван-рундук 4-х местный шт. 1 Дополнительное оборудование 32. Трап входной с поручнями к-т 1 33. Опоры винтовые механические шт. 4 34. Огнетушители с кронштейном шт. 9 35. Знак аварийной остановки к-т 1 36. Аптечка автомобильная шт. 1 37. Комплект эксплуатационной документации к-т 1 38. Комплект документов для регистрации в органах Дорожной полиции Республики Казахстан к-т 1 Основное оборудование Лаборатория 39. Гематологический анализатор шт. 1 40. Биохимический анализатор шт. 1 41. Анализатор мочи (с комплектом реагентов на 5 000 исследований) шт. 1 42. Глюкометр (с комплектом реагентов на 5 000 исследований) шт. 1 43. Анализатор иммуноферментный со стартовым набором реагентов шт. 1 44. Суховоздушный стерилизатор (объем рабочей камеры – не менее 20 л) шт. 1 45. Центрифуга лабораторная шт. 1 46. Облучатель бактерицидный шт. 1 47. Дозаторы 5-50 мкл – 1 шт, 100-1000мкл – 1 шт, с наконечниками (1000шт) компл. 1 48. Набор лабораторной посуды шт. 1 49. Скарификаторы №1000 шт. 1 50. Перчатки нестерильные одноразовые пар 100 Кабинет общего приема (терапевта, педиатра, эндокринолога, невролога) 51. ЭКГ 12 канальный шт. 1 52. Весы электронные для новорожденного шт. 1 53. Весы для взрослых с ростомером электронные шт. 1 54. Укладка неотложной медицинской помощи шт. 1 55. Суховоздушный стерилизатор (объем рабочей камеры – не менее 20 л) шт. 1 56. Тонометр шт. 2 57. Фонендоскоп шт. 1 58. Электротермометр шт. 5 59. Шпатель одноразовый шт. 1000 60. Облучатель бактерицидный шт. 1 61. Кушетка шт. 1 62. Фиброгастроскоп шт. 1 Кабинет репродуктивного здоровья 63. Гинекологическое кресло шт. 1 64. Набор врача акушера – гинеколога (инструментарий) шт. 2 65. Видеокольпоскоп шт. 1 66. УЗИ-сканер с 4-мя датчиками и принтером шт. 1 67. Суховоздушный стерилизатор (объем рабочей камеры – не менее 20 л) шт. 1 68. Стетофонендоскоп шт. 1 69. Облучатель бактерицидный шт. 1 70. Осветитель бестеневой передвижной шт. 1 71. Инструментальный столик шт. 1 Кабинет стоматолога 72. Стоматологическая установка шт. 1 73. Инструментальный столик шт. 1 74. Суховоздушный стерилизатор (объем рабочей камеры – не менее 20 л) шт. 1 75. Стерильная камера для инструментов шт. 1 76. Облучатель бактерицидный шт. 1 77. Набор стоматологических инструментов компл. 5 78. Негатоскоп шт. 1 Кабинет хирурга (ларинголога, офтальмолога) 79. Набор хирургической амбулаторной помощи шт. 2 80. Прямой офтальмоскоп шт. 1 81. Таблицы для исследования остроты зрения шт. 1 82. Щелевая лампа шт. 1 83. Набор врача оториноларинголога шт. 1 84. Рефлектор лобный шт. 1 85. Столик инструментальный шт. 1 86. Негатоскоп шт. 1 87. Суховоздушный стерилизатор (объем рабочей камеры – не менее 20 л) шт. 1 88. Облучатель бактерицидный шт. 1 89. Бесконтактный тонометр шт. 1 Кабинет маммографии и врача маммолога 90. Система цифровая для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических изображений шт. 1 91. Маммографическая система шт. 1 92. Термопринтер шт. 1 |