Приложение 1

к приказу Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от « 24 » июля  2014 года № 09/86

Сводный список медицинской техники (10 лотов), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация"

| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат высокочастотной электрохирургии с холодно-плазменной коагуляцией | 1 | 10 071 892 | 10 071 892 | ГКП на ПХВ «Жанаозенская центральная городская больница» Управления здравоохранения Мангистауской области, акимата Мангистауской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 2 | Система офтальмологическая | 1 | 24 344 433 | 24 344 433 | КГП «Рудненская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области | DDP пункт назначения | 60 календарных дней |
| 3 | Система ультразвуковая | 1 | 25 906 984 | 25 906 984 | КГП на ПХВ «Центральная районная больница Уланского района» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 4 | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций и инструментами для внутрипросветной хирургии | 1 | 47 316 423 | 47 316 423 | КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 5 | Установка анестезии. Монитор пациента. | 1 | 12 440 666 | 12 440 666 | ГКП на ПХВ «Есильская центральная районная больница» Управления здравоохранения акимата Акмолинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 6 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная в комплекте | 1 | 18 985 276 | 18 985 276 | КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 7 | Система для поддержки функции сердца и легких | 1 | 20 942 400 | 20 942 400 | РГП на ПХВ «Региональный кардиохирургический центр в г.Павлодар» Министерство здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 30 календарных дней |
| 8 | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций и с инструментами для внутрипросветной хирургии | 1 | 35 202 454 | 35 202 454 | ГКП на ПХВ «Центральная районная больница Зайсанского района» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 9 | Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции. Ультразвуковой диссектор в комплекте с принадлежностями | 1 | 28 102 455 | 28 102 455 | ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» Управления здавоохранения акимата Западно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 10 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 1 | 7 816 281 | 7 816 281 | КГП на ПХВ «Областная больница им.Г.Султанова» Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | DDP пункт назначения | 75 календарных дней |

Лот № 1

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат высокочастотной электрохирургии с холодно-плазменной коагуляцией |
| 2. | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке(наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | не подлежит внесению в Реестр ГСИ РК. |
| 3. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Используется в абдоминальной и торакальной хирургии, в нейрохирургии, лапароскопической хирургии, урологии, онкологии, гинекологии. Аппарат не рекомендуется для использования в офтальмологии. |
| 4. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Все функции аппарата должны управляться микропроцессором. Требование к программированию значений на фронтальной панели: На каждую функцию должно быть запрограммированы не менее 5 ступеней, но на отдельные операции необходима возможность индивидуальной установки параметров. При этом имеется возможность программирования 10 индивидуальных программ. Необходимо наличие следующих тест-программы для технического сервиса: -для функционального теста -для точной настройки -для высвечивания на дисплее электрических параметров -для проверки акустических и оптических сигналов -для обозначения внутренних рабочих напряжений на дисплее фронтальной панели. -для обозначения версии Soft программы на дисплее фронтальной панели. Аппарат должен быть обеспечен системой безопасности Подключение нейтрального электрода согласно нормам CF Автоматическое наблюдение за подключением нейтрального электрода к аппарату Автоматическое наблюдение за прилежанием нейтрального электрода на пациенте, световое (система светофора) и акустическое сопровождение наблюдения Устанавливаемое ограничение мощности во всех рабочих режимах Автоматическая установка основных параметров при длительном выключении напряжения в сети. Автоматическое наблюдение за ошибочной дозировкой параметров Автоматическое функциональное самотестирование при включении аппарата Автоматическое установление параметров при подключении зондов для холодноплазменной коагуляции. Автоматическое наблюдение за наличием газа, акустическое и оптическое сопровождение наблюдения Автоматическое наблюдение за газовым проводником в подключенных инструментах, оптическое и акустическое сопровождение наблюдения. Автоматическое определение функциональной ошибки в аппарате и определение кода ошибки для быстрой проверки Автоматическое наблюдение за подключением нейтрального электрода к аппарату Автоматическое наблюдение за положением раздельного нейтрального электрода на пациенте Автоматическое наблюдение за сопротивлением между нейтральным электродом и пациентом в зависимости от ВЧ тока Автоматическое наблюдение за ошибочной дозировкой Автоматическая установка мощности Автоматическое самотестирование аппарата при включении Автоматическое определение параметров при подключение холодно- плазменных инструментов (3 типа инструментов) Автоматическое наблюдение за количеством газа, оптическое и акустическое Автоматическое наблюдение за проходимостью газа Автоматическое определение ошибки Обозначение ошибки на дисплее для быстрого устранения Требование к монополярной коагуляция Soft: Максимальная мощность 100 Ватт/200 Ω Устанавливаемое ограничение мощности Автоматическая регулировка напряжения ВЧ напряжение до 680VP Работа через педаль и инструмент Наличие AutoStop Требования к монополярному сечению: Мощность максимум 350Watt Устанавливаемое ограничение мощности Автоматическая регулировка напряжения Автоматическая регулировка дугового разряда ВЧ напяржение максимум 660 VP Автоматическое управление напряжением Включение в работу, как через педаль, так и через инструмент Сечение в обычном режиме (электронож) мощность 320 W Сечение TUR для урологии (Трансуретральные сечения) и ортопедии (артроскопии) максимально 350W/200Ω Сечение Blend (Blend+Power Blend) максимально 320W/200Ω Резка с одновременной коагуляцией с установкой 9 эффектов гемостаза. Сечение Pulse для (полипектомии) максимально 40W/200Ω Установка глубины гемостаза в 9 режимах Ceчение TUR-Pulse максимально 50W/200Ω 1320 VPр Требования к монополярной коагуляции Forcе: Максимальная мощность 120 Ватт/200 Ω Устанавливаемое ограничение мощности ВЧ напряжение до 1320 VPр Функция «HI» - коагуляция «под водой» Возможность установки режима резки при коагуляции в 5 режимах Автоматическая регулировка напряжения Работа через педаль и инструмент Наличие AutoStop Требования к биполярной коагуляции: Максимальная мощность 100 Ватт/100 Ω Устанавливаемое ограничение мощности ВЧ напряжение до 460VP Автоматическая регулировка напряжения Работа через педаль Включение через AutoStart Деактивация через AutoStop Требования к биполярному сечениею: Мощность 130Watt/ 200Ω Устанавливаемое ограничение мощности Автоматическая регулировка напряжения ВЧ напряжение максимум 760VP Требование к коагулируемому сечению BipoPulse: Автоматическое управление мощности Работа через педаль Активация через AutoStart AutoStart с отсрочкой включения Деактивация через Auto-Stop Требования к холодно-плазменной коагуляции: При холодно-плазменной коагуляции плазма, которая образуется из ионизированного луча гелия, передается из инструмента на биологическую ткань на расстоянии на менее 5 мм. При этом НЕ ТРЕБУЕТСЯ нейтрального электрода. Максимальная мощность коагуляции составляет 100 Ватт. Активация инструмента производится через педаль. Возможна деактивация через функцию „Autostop“. Обязательное программирование: Минимум 5 ступеней переключения мощности на фронтальной панели, а также возможна индивидуальная установка параметров. Холодно-плазменная коагуляция с использованием инертного газа гелия Требование к мощности 100Ватт и мощность 25 Ватт Устанавливаемое ограничение мощности Автоматическая установка напряжения Нейтрального электрода для использования режима газовой коагуляции не нужно Активация через педаль Деактивация через „AutoStop“ Автоматическое определение мощности и потока газа при подключении инструмента Минимум два различных устанавливаемых параметра – 25 и 100 Ватт Контролируемая подача газа от 0,5 до 5 л / мин Возможность мануального подбора необходимого потока газа при выбранной мощности, но в пределах ограниченных величин Требование к холодно-плазменной коагуляции: Наличие двух запрограммированных на мощность инструментов 25 и 100 Ватт Наличие инструментов для нейрохирургии Наличие зондов для открытой хирургии Наличие зондов для микрохирургии Наличие зондов для лапароскопической хирургии Все инструменты и зонды автоклавируемые Обязательные требования к техническим характеристикам: Сетевое напряжение 230V ±15% Частота сети 50Гц ±5% Наличие кабеля заземления |
| 5. |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1 | Аппарат высокачастотной электрохирургии с холодно-плазменной коагуляции | напряжение сети 230 В, 50гЦ, потребляемая мощность 700 ВА, выходная мощность 1-130 Вт, номинальная частота 360кГц, используемый газ - гелий, давление в баллоне макс.200 бар, давление на выходе в аппарат 5-8 бар, расход газа макс. 0,5-5,5 л/мин. | 1 к-т |
|  |  | 2. | Педаль | Переключатель ножной для активации холодно-плазменной коагуляции Длина кабеля не менее 5м., тип штекера 3-контактный. | 1шт. |
|  |  | 3 | Педаль | Переключатель ножной двойной для активации биполярных функций Длина кабеля не менее 5м., тип штекера 4-контактный | 1шт. |
|  |  | 4 | Кабель сетевой | Сетевой кабель .Длина кабеля не менее 3м. | 1шт |
|  |  | 5 | Кабель заземления | Кабель заземления .Длина кабеля не менее 5м. | 1шт. |
|  |  | 6 | Кабель для нейтрального электрода | Кабель для многоразового нейтрального электрода Длина кабеля не менее 5м., электрическая прочность 3,0кВпик | 1шт. |
|  |  | 7 | Электрод нейтральный детский | Нейтральный электрод многоразового пользования детский. Площадь 120см², площадь электропроводной поверхности 120см², многоразовый, материал-электропроводящий силикон. | 1шт. |
|  |  | 8 | Ремень для фиксации нейтрального электрода с пуговицей | Фиксатор для нейтрального электрода многоразового пользования. Длина кабеля не менее 1м., с кнопкой для фиксации резиновых электродов | 1шт. |
|  |  | 9 | Кабель для нейтрального электрода | Кабель для одноразовых нейтральных электродов Длина кабеля не менее 5м., электрическая прочность 3,0кВпик, скоба-фиксатор, 2-контактное соединение для нейтрального электрода. | 2шт. |
|  |  | 10 | Инструменты –ручки вариабельный | Максимальная мощность-100Ватт, крепление 5мм.,материал- ПЭЭК, активация-ножная педаль. | 1шт. |
|  |  | 11 | Инструменты –ручки вариабельные | Максимальная мощность-25Ватт, крепление 3мм.,материал- ПЭЭК, активация-ножная педаль. Вариабельный инструмент СРС для микро- и нейрохирургии. | 1шт. |
|  |  | 12 | Инструменты-ручки с ручным переключением с кабелем | Ручная активация 2 кнопки, 3-контактный штекер, электрическая прочность 5,5кВпик ВЧ инструмент с активацией на инструменте | 3шт. |
|  |  | 13 | Электродные удлинители | 150 мм., D=4мм. | 1шт. |
|  |  | 14 | Электрод игла | Длина 65мм, крепление 4мм, размер 23-0,8 мм, электрическая прочность-4,0кВпик, с анипригарным покрытием | 5шт. |
|  |  | 15 | Электрод шарик | Длина 65мм, крепление 4мм, электрическая прочность-4,0кВпик, | 5шт. |
|  |  | 16 | Электрод нож | Длина 65мм, крепление 4мм, размер 3,3-24 мм, электрическая прочность-4,0кВпик, с анипригарным покрытием | 5шт. |
|  |  | 17 | Электрод нож изогнутый | Длина 65мм, крепление 4мм, размер 1,5-17 мм, электрическая прочность-4,0кВпик, с анипригарным покрытием | 5шт. |
|  |  | 18 | Кабель для биполярного инструмента | Длина кабеля 5,0м.,электрическа прочность 0,80кВпик, 2-контактный биполярный штекер Биполярный кабель | 1шт. |
|  |  | 19 | Биполярный пинцет | Биполярный пинцет Non-Stick .Длина 200мм., форма наконечника- прямой, электрическая прочность 0,5кВпик, с антипригарным покрытием | 1шт. |
|  |  | 20 | Кабель для биполярного инструмента | Биполярный кабель стандартный Длина кабеля 5,0 м., электрическая прочность 0,80кВпик, международный плоский штекер безопасный, 2-контактный штекер. | 3шт. |
|  |  | 21 | Биполярный пинцет | Биполярный пинцет Non-Stick .Длина 180мм., форма наконечника- прямой, размер наконечника -0,3мм., электрическая прочность 0,5кВпик, с антипригарным покрытием | 1шт. |
|  |  | 22 | Биполярный пинцет | Биполярный пинцет Non-Stick Длина 220мм., форма наконечника- прямой, размер наконечника -1,0мм., электрическая прочность 0,5кВпик, с антипригарным покрытием | 1шт. |
|  |  | 23 | Игла чистящая для зондов | L=400мм. | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 | Тележка с стенкой-держателем для газового баллона | Размеры 600-875-690мм., держатель для газовых баллонов 5 лит. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Газовые баллоны | Баллон для гелия 5л - Тип газа- Гелий чистоты 99,998%- | 2 шт. |
|  |  | 4 | Редуктор для газового баллона | Клапан сброса давления | 1шт. |
| 6. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт Площадь помещения: не менее 10 кв. м. |
| 7. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Электрод нейтральный детский | Количество в 1 упаковке-50 шт., площадь 124 см, площадь электропроводной поверхности 71 см, одноразовый, материал-ПЭ пеноматериал | 10 уп. |
|  |  | 2. | Зонды-удлинители для вариабельных инструментов-ручек для открытой хирургии | Насадка для использования в открытой хирургии, гибкая, одноразовая 5мм., L=70мм., УП=10шт. | 1уп. |
|  |  | 3. | Зонды-удлинители для вариабельных инструментов-ручек для открытой хирургии | Насадка для использования в открытой хирургии, гибкая, одноразовая 5мм., L=160мм., УП=10шт. | 1уп. |
|  |  | 4. | Зонды удлинители для вариабельных инструментов-ручек для лапароскопической хирургии | Насадка для использования в открытой хирургии, гибкая, одноразовая 5мм., L=330мм., УП=10шт. | 1уп. |
|  |  | 5. | Зонды для вариабельных инструментов-ручек для микрохирургии | Насадка для использования в микрохирургии, гибкая, одноразовая 3мм., L=80мм., УП=10шт. | 1уп. |
|  |  | 6. | Зонды для вариабельных инструментов-ручек для микрохирургии | Насадка для использования в микрохирургии, гибкая, одноразовая 3мм., L=100мм., УП=10шт. | 1уп. |
|  |  | 7. | Зонды-удлинители для вариабельных инструментов-ручек для открытой хирургии | Насадка для использования в открытой хирургии, гибкая, одноразовая 3мм., L=120мм., УП=10шт. | 1уп. |

Лот № 2

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система офтальмологическая |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Не относится к средствам измерений |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Система предназначена для использования в хирургических процедурах экстракции катарактального хрусталика с малым разрезом. Эта система позволяет хирургу эмульсифицировать и аспирировать хрусталик в глазу с замещением аспирированных хрусталиковых масс сбалансированным солевым раствором. Этот процесс сопровождается поддержанием стабильного объема передней камеры глаза. Хирургом используется система управления мощностью, подаваемой на зонд рукоятки, скоростью аспирации, вакуумом и потоком ирригационного раствора. Система управления включает в себя ножную педаль, посредством которой хирург управляет ирригационным потоком, скоростью аспирации, мощностью факоэмульсификации, скоростью сечения витректомии и мощностью коагулятора. Система разработана для проведения хирургических операций на переднем отрезке глаза, которые требуют одновременного проведения фрагментации хрусталика, аспирации и ирригации, так же как и сопутствующие процедуры, такие как витректомия и коагуляция |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Возможность подключения рукоятки для гидромоторной факофрагментации. Технология с применением сверхтонкой высокоскоростной струи жидкости для разрушения хрусталика с минимальным риском осложнений. Отсутствие механического воздействия - атравматичный метод удаления хрусталика и полировки капсулы. Полимерный наконечник распыляет жидкость, обеспечивая безопасность операции. Минимальный риск осложнений: термоожогов, повреждения капсулы, эндотелия роговицы, радужки. Усовершенствованная комбинированная ультразвуковая рукоятка, сочетающая высокоскоростное механическое воздействие соосное с рукояткой, с частотой не менее 43 кГц и качательные “торсионные” колебания, с частотой не менее 32 кГц. Технология «Интеллектуальной факоэмульсификации», позволяющая автоматическое мгновенное подключение комбинированных колебаний наконечника. Необходимые технические параметры: Несколько подрежимов управления мощностью ультразвука - непрерывный, импульсный и “взрывной” ("burst"), а также управление коэффициентом заполнения импульсов. Автоматическое понижение мощности ультразвука при уменьшении жидкостного потока. Автоматизированный независимый штатив, управляемый с лицевой панели, ножным переключателем или пультом ДУ. Линейное управление ножным переключателем мощностью ультразвука в режиме Ультразвук. Линейное управление ножным переключателем скоростью аспирационного потока в режимах ирригации/аспирации, витректомии и режимах удаления хрусталика. Линейное управление ножным переключателем уровнем вакуума в режимах ирригации/аспирации, витректомии и режимах удаления хрусталика. Непрерывная ирригация (по запросу). Программируемый, герметизированный жидкостный рефлюкс, управляемый ножным переключателем. Возможность устанавливать уровень вакуума и скорость аспирационного потока в процессе режимов ирригации/аспирации, витректомии и ультразвука. Возможность переключения между режимами хирургии посредством сенсорного экрана, ножного переключателя или пульта дистанционного управления Генерация различных звуковых сигналов для подтверждения рабочего состояния системы. Речевое подтверждение в процессе хирургии или при изменении режима. Плоский поворачиваемый экран, активный матричный цветной LCD дисплей с сенсорным наклоняемым экраном. Высокотехнологичный пользовательский графический интерфейс. Многоканальное беспроводное дистанционное управление. Полностью программируемый микропроцессорный контроль. Усовершенствованная струйная автоматика с быстрым и плавным регулированием и безопасная перистальтическая аспирация. Модульного типа коннекторы струйной автоматики в форме конструктива одноразовой кассеты. Эмуляция вентури-подобных характеристик жидкостного обмена. Возможность применения высокопроизводительного гильотинного ножа витректомии со скоростью до 2500 резов в минуту. Возможность применения биполярной коагуляции. Пульт дистанционного управления: метод – Инфракрасный, кол-во Каналов – не менее 4 Режимы работы: Факоэмульсификация: Подрежимы: Linear (линейный), Burst (взрывной), Fixed (фиксированный), Pulsed (Пульсирующий) Амплитуда движения наконечника (100%): 88,9 +/- 27,0 мкм Резонансная частота: не менее 43 кГц (соосно рукоятке), не менее 32 кГц (торсионные колебания) Интеллектульная факоэмульсификация: Распознание и автоматическое переключение ультразвуковых режимов для предотвращения окклюзии Частота пульсации: 0-100 пульсов в секунду Длинна вспышек: 5-500 мсек. Передняя витректомия: подрежимы: Cut I/A, I/A Cut; зонд: 10-2500 резов в минуту Диатермия: не более 25 Ватт (макс.) при нагрузке 75 Ом. Вакуум (при 0 метров над уровнем моря): факоэмульсификация: 0-650 мм/рт.ст., витректомия: 0-650 мм/рт. ст., Ирригация/Аспирация: 0-650 мм/рт. ст. Аспирационный поток: до 60 см3/мин с возможностью увеличения до 100 см3/мин Штанга подвеса раствора: от 13 до 110 сантиметров с возможностью увеличения до 142 см |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Основной блок | Содержит все органы управления, соединительные разъемы и коммуникационное оборудование, необходимое для проведения хирургических операций экстракции катаракты. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Педаль | Ножной переключатель для управления системой. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Пульт дистанционного управления | Метод – инфракрасный, кол-во каналов – 4. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Рукоятка торсионная | Наконечник T – этот наконечник совмещает все функции ультразвукового наконечника и, дополнительно, обеспечивает ультразвуковые колебания кручения. Этот наконечник использует много зондов, идентичных применяемым с наконечником зондов, для максимальной производительности наконечника | 1 шт. |
|  |  | 5. | Рукоятка ирригации/аспирации | Многоразовая рукоятка для удаления мягких остатков кортикальных масс хрусталика без воздействия ультразвука. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Биполярный кабель | Кабель двойной полярности. | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: Высота над уровнем моря: от 125 до 2000 метров Температура: от 10° C до 35° C Относительная влажность: от 10% до 95% ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКРОПИТАНИЮ: 220-240 В, 50/60 Гц, 6 A максимум. Площадь операционной не менее 20 м2 |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Системы (блоки) управления потоками | Модульного типа коннекторы струйной автоматики в форме конструктива одноразовой кассеты. | 1 коробка (в коробке 6 шт.) |
|  |  | 2. | Зонд для передней витриктамии с инфузионной канюлей | Ультразвуковые зонды из медицинского сплава титана. Они присоединяются к наконечникам для передачи механической энергии к хрусталику и аспирации продуктов дробления. В зависимости от предпочтений и техники хирурга, могут применяться различные типы зондов с разнообразными скосами их кончика. | 1 коробка (в коробке 6 шт.) |
|  |  | 3. | Наконечники Ирригации/Аспирации | Наконечник использует тепловую, высокую энергию импульсов впрыска жидкости для выполнения разжижения ткани хрусталика, с одновременной ирригацией передней камеры и аспирацией продуктов разжижения из глаза. | 1 коробка (в коробке 4 шт.) |
|  |  | 4. | Пинцет для коагуляции | Биполярные коагуляционные пинцеты - облегченной конструкции и с эргономическим дизайном для снижения чувства усталости хирурга и, кроме того, для обеспечения точного управления и безопасной работы. Пинцеты выполняются с разнообразными типами браншей. | 1 коробка (в коробке 10 шт.) |

Лот № 3

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система ультразвуковая |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения) | Система ультразвуковая |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Области применения: Брюшная полость, сосуды брюшной полости, сосуды периферические/транскраниальные, Акушерство/ Гинекология, Кардиология, Эхокардиография, Нефрология/ Урология, Поверхностные органы и системы, Травматология/ ортопедия, Интраоперационные исследования, Акушерские исследования новорожденных в формате 3D и 4D. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Технические данные: Режимы должны быть: В, 2D, М-режимы. Импульсно-волновой допплеровской режим, непрерывно-волновой CW / спектральной допплеровской режим, цветной допплеровский и энергетической допплеровской режимы. Тканевая гармоника, Триплексные режимы. Четырехмерная визуализация. Диапазон частот сканирования - 1,0 -13,0 МГц; Интегрированная рабочая станция: - СD дисковод с возможностью записи изображений на компакт-диски. Монитордолжен быть цветной не менее 17-дюймов; Шкала серого: не менее 256 уровней; Технология датчиков: Диапазон частоты: 1,0 - 13,0 МГц. Широкополосная многочастотная визуализация; Технология датчика с линзами. Видеовыходы: композитный Ч/Б (BNC), композитный цветной (BNC), S-Video Y/C (видеостандарт PAL), RGB (15-контактный), VGA (15-контактный). |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Базовый блок ультразвуковой системы | Технологии цифрового формирования УЗ-изображения на основании информации об амплитуде и фазе сигнала Число приемо-передающих каналов не менее 22 560. Динамический диапазон системы не менее 205 дБ. Максимальная частота кадров в В-режиме не менее 1172 кадров в сек. Одновременное использование не менее 4 фокусных зон. Увеличение изображения в режиме стоп-кадра не менее 10 раз. Увеличение изображения в реальном времени не менее 10 раз Количество выбираемых цветовых шкал изображения в B-режиме не менее 16. . Поддержка доплеровских режимов визуализации: импульсно-волнового; непрерывно-волнового; цветового доплеровского картирования (ЦДК); энергетического; направленного энергетического тканевая доплерография. Импульcно-волновой спектральный доплеровский режим (PW) должен поддерживаться всеми датчиками. Наличие постоянно-волнового доплеровского режима: Энергетический доплеровский режим должен поддерживаться всеми датчиками Представление информации на экране в В-режиме, M-режиме, D-режиме, комбинированных режимах В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D Варианты отображения в цветовом и энергетическом доплеровских режимах: 2 D/C; разделенный 2D-2D/C; двойной 2D/C; 2D/C/D (триплекс), 2D/C/М Глубина сканирования в В-режиме не менее 300 мм Триплексный режим в реальном масштабе времени: - В+CFM+PW/CW, - B+PD+PW/CW. Формат сканирования – «виртуальный конвексный» на линейном датчике. Цифровая динамическая фокусировка сигнала на приеме. Программно-аппаратное обеспечение для кардиологической визуализации . Анатомический М-режим, с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах. Количество выбираемых карт псевдоокрашивания при работе в М-режиме - не менее 16. Количество выбираемых пользователем частот сканирования на одном датчике в режиме энергетического и ЦДК не менее 4. Диапазон частот сканирования должен быть 1,0 – 13,0 МГц. Интегрированная рабочая станция для хранения и дополнительной обработки ультразвуковых изображений Наличие автоматической трассировки доплеровского спектра с отображением не менее 6 параметров спектральной кривой. Технология тканевого гармонического изображения с инверсией фазы (на всех типах датчиков). Наличие комплекта кабелей для снятия сигнала ЭКГ. Технология автоматической оптимизации параметров серошкального изображения нажатием одной клавиши. Технология адаптивной динамической коррекции контрастности изображения. Режим тканевой доплерографии. Режим многолучевого компаудинга. Программное обеспечение для кардиологии, Спектральный тканевой допплер. Анатомический М-режим с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах. Одновременное отображение сохраненных ультразвуковых изображений в формате 1, 4, 9, 16, 25 кадров на экране монитора. Кинопамять не менее 2729 кадров. Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения. Датчики: Одновременное подключение не менее 3 датчиков (не считая порта для карандашного датчика) Типы поддерживаемых датчиков: конвексные; линейные; фазированные; внутриполостные электронные; объемные. карандашные. Характеристики монитора: Цветной монитор высокого разрешения на шарнирном плече крепления. ЖК-матрица с антибликовым покрытием изготовлена по технологии TFT IPS, диагональ не менее 17 дюймов. Режим энергосбережения Разрешение монитора, не менее, пикселей 1024 х 768. Свободная регулировка положения монитора относительно базового блока. Регулировка высоты контрольной панели Архивация изображений: Черно-белый видеопринтер. Встроенный привод DVD/R-RW, CD-R/RW для записи сохраненных данных Максимальная стандартная память кинопетли не менее 2 729 кадров. Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель Объем жесткого диска встроенной рабочей станции, не менее 160 Гб. Создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных, Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Совместимость DICOM | 1 шт. |
|  |  | 2 | Программное обеспечение | Программное обеспечение многолучевого сложносоставного сканирования (компаундинг) | 1шт. |
|  |  | 3 | Программное обеспечение | Пакет рассчетов и измерений для эхо-кг: поддержка кардиодатчиков, CW-допплер, цветовой м-режим, тканевой спектральный допплер) | 1шт. |
|  |  | 4 | Программное обеспечение | Пакет технологий для общей радиологии: Тканевой доплер. Динамическая стабилизация изображения. Автоматизация 2D изображения. | 1шт. |
|  |  | 5 | Программное обеспечение | ПО для 3Dреконструкции в режиме «свободной руки» и 4D визуализации в реальном масштабе времени | 1шт. |
|  |  | 6 | Фазированный датчик | Для кардиологических, транскраниальных и радиологических исследований у взрослых. Частотный диапазон 1,0 – 5,0 МГц. Апертура 15,4 мм. Угол обзора 90 ° | 1 шт. |
|  |  | 7 | Линейный датчик | Высокочастотный датчик для исследования сосудов, поверхностно расположенных органов и структур. Поддержка «виртуального конвексного» формата сканирования. Частотный диапазон 5,0 – 13,0 МГц. Апертура 38,4 мм | 1 шт. |
|  |  | 8 | Конвексный датчик | Для абдоминальных и акушерско-гинекологических исследований, урологических исследований Диапазон частот 2.0-6.0 МГц, Апертура 73 мм, Количество пьезоэлементов не менее 192 | 1 шт |
|  |  | 9 | Конвексный датчик | объемный датчик для акушерско- гинекологических исследований в режимах 2D,3D и 4D Диапазон частот 2.0-7.0 МГц | 1 шт |
|  |  | 10 | Внутриполостной датчик | Для акушерско-гинекологических и урологических исследований; Диапазон частот 4,0-9,0 МГц, Апертура 26,2 мм; Угол обзора 126 °. | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |
|  |  | 1 | Принтер | Цифровой, черно-белый для печати ультразвуковых изображений | 1шт. |
|  |  | 2 | Источник питания | Выходная мощность не менее 2200 ВА | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требуемые условия Площадь - не менее 10 кв.метров Электроснабжение – напряжение 100-230 В Вентиляция- проветриваемое помещение с окнами, наличие кондиционера Водоснабжение- наличие раковины |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № п/п | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Бумага для принтера | 110х2000 мм рулонная | 1 шт. |
|  |  | 2. | Контактный гель | Пластиковая канистра по 5 л | 1 шт. |
|  |  | 3. | ЭКГ-электроды | Одноразовые (50 шт. в упаковке) | 1 упаковка |

Лот 4

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций и инструментами для внутрипросветной хирургии |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения) | Не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | ЛПУ (эндоскопия, хирургия, пульмонология, проктология, торакальная хирургия, онкология, урология). 1) Должна позволять выполнять малоинвазивные вмешательства в лапароскопии и внутри просветной хирургии, включая реконструктивно-восстановительные операции 2) Возможность проводить диагностические и оперативные вмешательства 3) Возможность расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт Водоснабжение: не требуется Канализация: не требуется Площадь помещения: не менее 10 кв. м. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующих к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующих МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Блок управления камеры | Видеокамера эндоскопическая должна быть с блоком управления камеры для использования с стандартными 1- и 3-чиповой головками камер, максимальное разрешение 1920 x 1080 пкс, с интегрированным модулем обработки изображения, цветовая система PAL/NTSC, сеть : 100-240 VAC, 50/60 Hz, должна состоять из : блока камеры , сетевого кабеля, BNC-видеокабеля длиной не менее 180 cм, S-Video (Y/C) видеокабеля длиной не менее 180 cм, специального RGB-видеокабеля длиной не менее 180cм, соединительного кабеля для дистанционного управления видео принтером, DVI соединительного кабеля длиной не менее 300 cм | 1 |
|  |  | 2 | Головка камеры | Видеоголовка эндоскопическая эндовидеокамеры должна быть 3-чиповая , стандарт изображения fullHD, max разрешение не менее 1920 x 1080 пкс, прогрессивное сканирование частота предпочтительно 50 Гц, с двумя свободно программируемыми кнопками, с встроенным оптическим Zoom объективом, фокусное расстояние предпочтительно f = 15 - 31 мм (2x) Для использования с цветовой системой PAL и NTSC | 1 |
|  |  | 3 | Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор | Монитор должен быть не менее 26 дюйм. Full HD Монитор медицинский, алюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции, Разрешение: не менее 1920 x 1080 необходимые входы: DVI, VGA, S-Video, Composite необходимые видео выходы: DVI, S-Video, Composite Включая: Питание, DVI-D Кабель, BNC/BNC видео кабель. монитор, блок питания, DVI-D соединительный кабель, BNC/BNC Video кабель | 1 |
|  |  | 4 | Медицинская передвижная приборная стойка | Стойка мобильная, для эндоскопического оборудования, должна быть на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 2-мя фиксированными полками, 1 полка с ящиком, оснащенным замком, с одним набором фиксаторов для приборов, с встроенным кабельным каналом в каждой вертикальной балке, одним держателем камеры и одной цокольной полкой с блоком питания с панелью из не менее 12 розеток и из не менее 12 розеток для заземления. Габариты стойки: не менее 730 x 1450 x 660 мм (шхвхг), полки не менее 630 x 480 мм (шхг), диаметр роликов не менее 125 мм. В комплекте базовая стойка, блок питания | 1 |
|  |  | 5 | Подставка | Штатив, для монитора с встроенным кабельным каналом, для использования с 26 дюйм. HD монитором | 1 |
|  |  | 6 | Медицинский источник света | Источник света эндоскопический должен быть высокомощным источник холодного света LED светодиодной технологии, питание 100 - 240 VAC, 50/60 Hz. Должен включать сетевой кабель | 1 |
|  |  | 7 | Световод | Световод должен быть волоконнооптический, диам. 3.5 мм, длиной не менее 230 см | 1 |
|  |  | 8 | Световод | Световод должен быть волоконнооптический диаметр 4.8 мм., длиной не менее 250 см. | 1 |
|  |  | 9 | Медицинский инсуффлятор | Насос эндоскопический должен быть рабочим напряжением: 100-240 В, 50/60 Гц, в комплект должны входить: Насос эндоскопический Нагревательный элемент Сетевой шнур Набор силиконовых трубок, стерилизуемые Универсальный ключ Стерильный фильтр, не менее 10 шт./уп. | 1 |
|  |  | 10 | Шланг высокого давления | Шланг высокого давления должен быть с соединением по американскому стандарту и соединением по немецкому стандарту, длина не менее 55 см | 1 |
|  |  | 11 | Троакар | Троакар, размер предпочтительно 13 мм, должен состоять из: троакара пирамидального канюли без клапана, с соединением для инсуффляции, длиной 11.5 см многофункционального клапана, размером 13 мм переходника 13/10 мм | 1 |
|  |  | 12 | Медицинская система для отсасывания и промывания | Помпа эндоскопическая должна быть предназначена для отсасывания и промывания, рабочее напряжение: 100/120/230/240 В, 50/60 Гц, в комплект должны входить: Помпа эндоскопическая Сетевой кабель Сейф-пакет для отсасывания | 1 |
|  |  | 13 | Банка отсоса | Бутыль аспирационная, банка отсоса, 1.5 л | 1 |
|  |  | 14 | Крышка банки отсоса | Крышка бутыли аспирационной/ирригационной, для банки отсоса, 1,5 и 5 литровой, стерилизуемая | 1 |
|  |  | 15 | Банка для промывания | Бутыль ирригационная, для промывающего раствора, 1 л, стерилизуемая | 1 |
|  |  | 16 | Крышка бутыли | Крышка бутыли аспирационной/ирригационной, ирригационной, стерилизуемая, для бутыли, 1 л, стерилизуемая, и бутылей со стерильным раствором 1 л / 1.5 л, стерильных (круглого и квадратного сечения) | 1 |
|  |  | 17 | Держатель бутыли | Держатель для бутыли, 1.5 л | 2 |
|  |  | 18 | Набор трубок | Трубка соединит. от помпы к аспирационной бутыли, набор силиконовых трубок, отсасывающих, стерилизуемых. Две трубки -для соединения аспирационной бутыли объемом 5 л и помпы и аспирационного инструмента с бутылью. | 2 |
|  |  | 19 | Набор трубок | Трубка соединительная от помпы к эндоинструменту, набор силиконовых трубок, ирригационных, стерилизуемых. Для подсоединения ирригационной бутыли объемом 1 литр и помпы | 2 |
|  |  | 20 | Трубка для отсасывания и промывания | Канюля, для ирригации/аспирации, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой, диаметр 5 мм, длина 36 см | 1 |
|  |  | 21 | Медицинская система для отсасывания и промывания | Помпа эндоскопическая, аспирационная, рабочее напряжение 230 В пер. тока, 50/60 Гц, должна состоять из: Помпы эндоскопической бактериального фильтра бутыли, 2л крышки бутыли с ручкой соединительных шлангов, коротких шланги к пациенту обратного клапана сетевого кабеля | 1 |
|  |  | 22 | Крепления для аспирационного насоса | Держатель помпы, для крепления помпы эндоскопической на мобильную приборную стойку или для крепления к направляющим рельсам | 1 |
|  |  | 23 | Медицинский высокочастотный хирургический аппарат | Электрокоагулятор - прибор для электро хирургии, напряжение 200-240 VAC, 50/60 Гц, должна состоять из: Электрокоагулятора и сетевого кабеля | 1 |
|  |  | 24 | Соединительный кабель | Кабель соединительный, для соединения нейтральных электродов, длина не менее 300 см | 1 |
|  |  | 25 | Нейтральный электрод | Электрод нейтральный, из силикона, с фиксирующей резиновой лентой, A=187 см2 | 1 |
|  |  | 26 | Биполярный ВЧ кабель | Шнур высокочастотный, биполярный, для коагуляторов, длина не менее 300 см | 1 |
|  |  | 27 | Монополярный ВЧ кабель | Шнур высокочастотный, монополярный, с штекером 5 мм для коагуляторов, длина не менее 300 см | 1 |
|  |  | 28 | Двухпедальный переключатель | Педаль управления ножная, двойная педаль для коагуляторов | 1 |
|  |  | 29 | Однопедальный переключатель | Педаль управления ножная, одинарная для коагуляторов синяя | 1 |
|  |  | 30 | Оптика | Оптика жесткая со стеклянными линзами, прямого видения 0°, крупноформатная, диаметр 10 мм, длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. | 1 |
|  |  | 31 | Троакар | Троакар, размер 11 мм, должен состоять из: - стилета с тупым коническим концом - канюли троакара, без клапана, с краном для инсуффляции, длиной 10,5 см - многофункционального клапана, размером 11 мм | 2 |
|  |  | 32 | Троакар | Троакар, диаметр 6 мм, должен состоять из: стилета троакара тупоконечного, конического, канюли без клапана, с инсуффляционным краном, длиной 10,5 см, мультифункционального клапана, размером 6 мм | 2 |
|  |  | 33 | Троакар | Троакар, диаметр 6 мм, должен состоять из: троакара пирамидального канюли с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, длиной 10.5 см силиконового лепесткового клапана | 2 |
|  |  | 34 | Троакар | Троакар, диаметр 11 мм, должен состоять из: стилета троакара, конического, канюли с краном для инсуффляции и резьбой, длиной 10.5 см, силиконового клапана | 2 |
|  |  | 35 | Переходник | Адаптер, переходник накидной с креплением к клапану трокара, 11/5 мм | 1 |
|  |  | 36 | Инструмент биполярный | Щипцы, по KELLY для захвата, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, для диссекции, диаметром 5 мм, длиной 36 см. Должны состоять из: рукоятки, без кремальеры, с большей площадью контактной поверхности для колец, внешнего тубуса вставки-щипцов | 1 |
|  |  | 37 | Инструмент монополярный | Щипцы, разборные по KELLY для диссекции и захвата, поворотные, разборные, с соединением для монополярной коагуляции, с соединением LUER для чистки, обе бранши должны быть подвижными, удлиненнными, диаметром 5 мм, длиной 36 см, состоящей из: пластмассовой рукоятки, без кремальеры внешнего тубуса, изолированного рабочей вставки-щипцов | 1 |
|  |  | 38 | Инструмент монополярный | Щипцы, разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размером 5 мм, длиной 36 см, атравматические, должны быть с одной подвижной браншей и состоящие из: пластмассовой рукоятки, с фиксатором внешней трубки, изолированной рабочей вставки-щипцов | 1 |
|  |  | 39 | Инструмент монополярный | Щипцы, разборные захватывающие, поворотные, должны быть с соединением для монополярной коагуляции, размером 5 мм, длиной 36 см, с зубцами 2 х 4, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовой рукоятки, с фиксатором внешней трубки, изолированной рабочей вставки-щипцов | 1 |
|  |  | 40 | Инструмент монополярный | Щипцы, захватывающие, поворотные должны быть с соединением для монополярной коагуляции, размером 5 мм, длиной 36 см, атравматические, окончатые, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовой рукоятки, с фиксатором внешней трубки, изолированной рабочей вставки-щипцов | 1 |
|  |  | 41 | Инструмент монополярный | Ножницы, разборные, поворотные должны быть с соединением для монополярной коагуляции, диаметром 5 мм, длиной 36 см, зубчатые, ложкообразные, длина бранш 17 мм, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовой рукоятки, без фиксатора внешнего тубуса, изолированного рабочей вставки-ножниц | 1 |
|  |  | 42 | Инструмент монополярный | Ножницы, разборные крючкообразные, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-ножницы | 1 |
|  |  | 43 | Электрод | Электрод, для диссекции и коагуляции, L-образный, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции | 1 |
|  |  | 44 | Электрод | Электрод, для диссекции и коагуляции, тупой шпатель, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, рабочая длина 36 см | 1 |
|  |  | 45 | Макроиглодержатель | Иглодержатель, макро по КОН, с эргономичной аксиальной рукояткой с отключаемым фиксатором, фиксатор должен включаться сверху, прямые бранши, с вольфрамо-карбиднами вставками, для использования с шовным материалом 0/0-7/0, размер. 5 мм, длина 33 cм | 1 |
|  |  | 46 | Толкатель узлов | Узлопроталкиватель, для экстракорпорального вязания узлов, диаметр предпочтительно 5 мм, длина 36 см | 1 |
|  |  | 47 | Шовный инструмент | Эндоигла, инструмент шовный, по BERCI, для закрытия троакарных ран и выполнения лигатуры подкожно, диаметр предпочтительно 2,8 мм, длина 17 см | 1 |
|  |  | 48 | Троакар | Троакар, диаметр предпочтительно 3.5 мм, цветовой код: зеленый должен состоять из: троакара пирамидального канюли с силиконовым лепестковым клапаном, длиной 5 см силиконового леписткового клапана | 3 |
|  |  | 49 | Инструмент монополярный | Щипцы, разборные захватывающие по KELLY, поворотные, должны быть диаметром 3 мм, длиной 20 см, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, должен состоять из: пластмассовой рукоятки, без фиксатора внешнего тубуса, с рабочей вставкой. изолированной | 1 |
|  |  | 50 | Инструмент монополярный | Щипцы, разборные захватывающие по REDDICK-OLSEN, должны быть поворотными, диаметром 3 мм, длиной 20 см, усиленные, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, должен состоять из: пластмассовой рукоятки с фиксатором внешнего тубуса, с рабочей вставкой, изолирован. | 1 |
|  |  | 51 | Инструмент монополярный | Щипцы, разборные захватывающие, поворотные должны быть размером 3 мм, длиной 20 см, с особо тонкими атравматическими зубчиками, с соединением для монополярной коагуляции, с одной подвижной браншей, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, должен состоять из: пластмассовой рукоятки с фиксатором внешней трубки с рабочей вставкой, изолированная | 1 |
|  |  | 52 | Инструмент монополярный | Ножницы, разборные, поворотные, диаметр 3 мм, длина 20 см, лезвия зубчатые, загнутые, конические, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, должен состоять из: пластиковой рукоятки, без кремальеры, внешнего тубуса с рабочей вставкой, изолированного | 1 |
|  |  | 53 | Инструмент монополярный | Ножницы, разборные крючкообразные, микро, поворотные, размер 3 мм, длина 20 см, с соединением для монополярной коагуляции, с одной подвижной браншей, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, должен состоять из: пластмассовой рукоятки, без фиксатора внешней трубки с рабочей вставкой, изолированной | 1 |
|  |  | 54 | Электрод | Электрод, диссекционный-крючок, L-образный, для монополярной коагуляции, размер 3 мм, длина 20 см | 1 |
|  |  | 55 | Инструмент биполярный | Щипцы, разборные поворотные биполярные коагуляционные по MAHNES, диаметр 3 мм, длина 20 см, ширина браншей 1 мм, должен состоять из: кольцевой рукоятки внешнего тубуса рабочей вставки-щипцов | 1 |
|  |  | 56 | Двухходовой кран | Насадка, двух-ходовой кран для ирригации и аспирации, для использования с канюлями | 1 |
|  |  | 57 | Ультрамикроиглодержатель | Иглодержатель, ультрамикро по KOH, с прямой рукояткой с фиксатором, бранши с карбидной вставкой, бранши слегка загнуты влево, диаметр 3 мм, длина 20 см. Для работы с шовным материалом 7/0, 8/0 и иглой размера BV 175-6 | 1 |
|  |  | 58 | Толкатель узлов | Узлопроталкиватель, для экстракорпорального узловязания, размер предпочтительно 3 мм, длина 20 см | 1 |
|  |  | 59 | Трубка для отсасывания и промывания | Канюля, для аспирации и ирригации, диаметр предпочтительно 3 мм, длина 20 см, для использования с двух-ходовым краном или рукоятками для ирригации/аспирации | 1 |
|  |  | 60 | Инструмент биполярный | Щипцы, захватывающие, модель по CLERMONT-FERRAND, ротационные, разборные, с соеинением для биполярной коагуляции, одна бранша активна, узкие бранши, для диссекции, захвата и биполярной коагуляции тонких структур, диаметр 5 мм, длина 36 см. должен состоять из: рукоятки, без кремальеры, с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев, внешнего тубуса, вставки-щипцов | 1 |
|  |  | 61 | Инструмент биполярный | Щипцы, захватывающие, поворотные, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, обе бранши подвижны, окончатые бранши с тонким атравматичным сечением, диаметр 5 мм, длина 36 см. должен состоять из: рукоятки с кремальерой, с увиличенной контактной поверхностью колец, внешнего тубуса, вставки-щипцов | 1 |
|  |  | 62 | Ретрактор | Ретрактор, по CUSCHIERI для печени, размер 5 мм, длина 36 см | 1 |
|  |  | 63 | Оптика | Оптика жесткая со стеклянными линзами, 30°, крупноформатная, диаметр 10 мм, длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом. | 1 |
|  |  | 64 | Оптика | Оптика жесткая со стеклянными линзами, прямого видения 0°, диам. 1.9/2.1 мм, длина 18 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. | 1 |
|  |  | 65 | Оптика | Оптика жесткая со стеклянными линзами, передне-бокового видения 30°, диам. 1.9/2.1 мм, длина 18 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. | 1 |
|  |  | 66 | Световод | Световод , волоконнооптический, диам. 2.5 мм, длина 230 см | 1 |
|  |  | 67 | Тубус | Тубус, цисто-уретроскопа 9.5 Шр., с инструментальным каналом 4 Шр., обрюратором и 2-мя переходниками с замками LUER | 1 |
|  |  | 68 | Уплотнительный колпачок | Колпачок уплотняющий, резиновый, с отверстием диаметра 0,8 мм | 1 |
|  |  | 69 | Вводный адаптер | Адаптер, набор конусов LUER, должен состоять из адаптера с замком LUER адаптера с замком LUER контейнера с крышкой | 1 |
|  |  | 70 | Тубус | Тубус, цистоуретроскопа, 11 Шарр., с инструментальным каналом 5 Шарр., с обтюратором и 2-мя конусами с замком LUER | 1 |
|  |  | 71 | Щипцы | Щипцы, для удаления инородных тел, должен быть с 2-мя подвижными браншами, гибкие, 3 Шр., длина 28 см | 1 |
|  |  | 72 | Выкусыватель | Выкусыватель биопсийный, должен быть с 2-мя подвижными браншами, гибкий, 3 Шр., длина 28 см | 1 |
|  |  | 73 | Электрод монополярный | Электрод, коагуляционный, 3 Шр., монополярный, длина 53 см | 1 |
|  |  | 74 | Электрод монополярный | Электрод, игольчатый, 3 Шр., монополярный, длина 53 см. | 1 |
|  |  | 75 | Монополярный ВЧ кабель | Шнур высокочастотный, монополярный, с штекером 5 мм для коагуляторов, длина не менее 300 см | 1 |
|  |  | 76 | Шприц | Эндошприцы, по TOOMEY, 50 мл | 1 |
|  |  | 77 | Вводный адаптер | Адаптер, для соединения шприца с миниатюрными тубусами цисто-уретроскопа | 1 |
|  |  | 78 | Рабочий элемент | Рабочий элемент, комплект, состоит из: 1 рабочий элемент ножа | 1 |
|  |  | 79 | Тубус | Тубус, уретротома с краном с замком LUER, 10 Шр., с обтюратором и 2-мя переходниками с замком LUER | 1 |
|  |  | 80 | Переходник | Адаптер, переходник с замком LUER | 1 |
|  |  | 81 | Переходник | Адаптер, с замком LUER, с разборным краном | 1 |
|  |  | 82 | Телескопический мостик | Переходной мостик, телескопический с 1 инструментальным каналом | 1 |
|  |  | 83 | Нож | Нож, круглый. Поставляется только упаковками по 6 штук. Цена указана за 1 нож. | 6 |
|  |  | 84 | Оптика | Оптика жесткая со стеклянными линзами, передне-бокового видения 30°, диам.2.7 мм, длина 18 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. | 1 |
|  |  | 85 | Нож | Нож, серповидный. | 6 |
|  |  | 86 | Нож | Нож, крючкообразный. | 6 |
|  |  | 87 | Оптика | Оптика жесткая со стеклянными линзами, бокового видения предпочтительно 70°, диам.2.7 мм, длина 18 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. | 1 |
|  |  | 88 | Тубус | Тубус, цистоуретроскопа, предпочтительно 11 Шарр., с инструментальным каналом 3 Шарр., с обтюратором и 2-мя конусами с замком ЛЮЕР | 1 |
|  |  | 89 | Тубус | Тубус, цистоуретроскопа, предпочтительно 13 Шарр., с инструментальным каналом 4 Шарр., с обтюратором и 2-мя конусами с замком ЛЮЕР | 1 |
|  |  | 90 | Тубус | Тубус, цистоуретроскопа, предпочтительно 14.5 Шарр., с обтюратором и 2-мя переходниками с замком LUER, инструментальный канал 5 Шр. инструментальный канал 3 Шр | 1 |
|  |  | 91 | Рабочая вставка | Рабочая вставка, механизм отклоняющий, для инструмента 3 Fr., для использования с тубусом цистоуретроскопа и оптикой передне-бокового видения | 1 |
|  |  | 92 | Телескопический мостик | Переходной мостик, телескопический | 1 |
|  |  | 93 | Щипцы | Щипцы, для удаления инородных тел, с 2-мя подвижными браншами, гибкие, предпочтительно 3 Шр., длина 28 см | 1 |
|  |  | 94 | Выкусыватель | Выкусыватель биопсийный, с 2-мя подвижными браншами, гибкий, предпочтительно 3 Шр., длиной 28 см | 1 |
|  |  | 95 | Электрод крючкообразный | Электрод, коагуляционный, крючкообразный, предпочтительно 3 Шр., для одноразового использования | 1 |
|  |  | 96 | Монополярный ВЧ кабель | Шнур высокочастотный, монополярный с переходником предпочтительно 5 мм для коагуляторов, длиной 500 см | 1 |
|  |  | 97 | Инструмент монополярный | Ножницы по METZENBAUM, ротационные, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, с замком LUER для чистки, две бранши активны, изогнутые лезвия, длина лезвий 15 мм, диаметр 5 мм, длина 36 см. должны состоять из: пластиковой рукоятки, изолированной, без кремальеры, металлической, внешнего тубуса, изолированного, вставки-ножниц, для использования с троакарами, диаметром 6 мм. | 1 |
|  |  | 98 | Инструмент монополярный | Щипцы, разборные захватывающие, поворотные, когтевые, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, с зубцами 2 х 3, с одной подвижной браншей, должны состоять из: пластмассовой рукоятки, с фиксатором по MAHNES внешнего тубуса, изолированного рабочей вставки-щипцов | 1 |
|  |  | 99 | Инструмент монополярный | Щипцы, захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с 2-мя подвижными браншами, должны состоять из: пластмассовой рукоятки, с фиксатором по MAHNES внешней трубки, изолированной рабочей вставки-щипцов | 1 |
|  |  | 100 | Контейнер | Контейнер, проволочный, для чистки стерилизации и хранения одного жесткого эндоскопа, включая держатель для адаптеров, силиконовые держатели эндоскопов и мат. Внешние размеры (ш x г x в): предпочтительно 290 x 80 x 52 мм. Для жестких эндоскопов до 10 мм диаметром и 20 см рабочей длины. | 1 |
|  |  | 101 | Инструмент монополярный | Щипцы, разборные по KELLY, для препарирования и захватывания, поворотные, размер 3 мм, длина 20 см, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, должны состоять из: пластмассовой рукоятки, без фиксатора внешней трубки с рабочей вставкой, изолированной | 1 |
|  |  | 102 | Корзина | Корзинка, для чистки, стерилизации и хранения одного жесткого эндоскопа, включая силиконовый держатель эндоскопа и крышку. Внешний размер (w x d x h): предпочтительно 430 x 65 x 52 мм. Для жестких эндоскопов до 10 мм в диаметре и 34 cм рабочей длины.. | 1 |
|  |  | 103 | Корзина | Корзинка, решето, средняя, для чистки, стерилизации и хранения двух эндоскопов и одного световодного кабеля. 487х125х54 мм для жестких эндоскопов до 10 мм диаметра и до 32 см рабочей длины. | 1 |
|  |  | 104 | Корзина | Держатель, инструментальный с корзиной для ящика и проволочной корзиной. Для хранения 12 инструментов диаметром от 2,5 до 10 мм . включая 2 стойки с силиконовыми держателями . Внешние размеры (w x d x h) предпочтительно: 463 x 238 x 125 мм | 1 |
|  |  | 105 | Инструмент монополярный | Щипцы, разборные захватывающие по MANHES, поворотные, размер 3 мм, длина 20 см, "зев тигра", с зубцами 2 х 4, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, должны состоять из: пластмассовой рукоятки, без фиксатора внешней трубки с рабочей вставкой, изолированной | 1 |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт. Водоснабжение: не требуется. Канализация: не требуется. Площадь помещения: не менее 10 кв. м. Наличие приточно-вытяжной вентиляции. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № п/п | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Газовый фильтр | Фильтр, CO2\N2O газовый, одноразовый, для использования с инсуффляционными приборами со скоростью потока газа не менее 30 л\мин., стерильно, не менее 25 шт в упаковке. | 1уп |
|  |  | 2 | Бактериальный фильтр | Фильтр, антибактериальный, для использования с помпой эндоскопической, одноразовый, нестерильный, не менее 10 шт. в упаковке. | 1уп |

Лот № 5

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Установка анестезии. Монитор пациента. |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Установка анестезии Монитор пациента. |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Аппарат должен быть адаптирован для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Аппарат должен быть предназначен для введения в наркоз пациентов всех возрастных групп, путем использования средств для ингаляционного наркоза с возможностью работы при низких потоках. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Тип вентилятора должен быть: электронно-управляемый, электро-приводный поршневой вентилятор, адаптированный к любой группе пациентов без необходимости замены частей вентилятора. Принцип работы должен быть: контроль по времени с постоянным объёмом. Изменение настроек подачи свежего газа не должны влиять на дозировку дыхательного объёма. Должна быть предусмотрена возможность продолжения вентиляции при экстренном отключении подачи сжатого воздуха. При отключении подачи сжатого О2 вентиляция должна продолжаться атмосферным воздухом. Время срабатывания триггера – в пределах 20 миллисекунд. Наличие системы автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре. Принцип управления аппарата должен быть: вращающийся манипулятор, с трехшаговой концепцией управления – «выбор – установка – подтверждение». Наличие электронного контроля работы вентилятора с поддержанием постоянного дыхательного объема, независимо от потока свежего газа. Наличие флоуметров для О2, Air с регулировкой общего потока свежего газа. Наличие следующих режимов вентиляции легких: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV). Проводимая вручную (Man.). Самостоятельное дыхание (Spont.). Аппарат должен производить мониторинг следующих параметров: инспираторный O2, частота дыхания, дыхательный объём, минутный объём, среднее и пиковое давление газа, РЕЕР. Объем вдыхаемого воздуха, давление в дыхательных путях должны отображаться в виде диаграмм. Дополнительно на дисплей должны выводиться графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Функции обеспечения безопасности: наличие трехуровневой система подачи тревоги в зависимости от важности и приоритета: уведомление, предостережение и предупреждение. Наличие возможности отключения звуковой тревоги низкой важности (уведомление, предостережение) на 2 минуты, тревогу высокой важности (предупреждение) выключить нельзя.; При каждом включении аппарат должен автоматически проводить самотестирование и калибровку всех систем.; Контроль концентрации О2 в подаваемом газе, которая должна быть не меньше 25%.; При падении давления подаваемого О2 ниже 1,38 bar на 7 секунд должен включаться звуковой сигнал; Система блокировки должна гарантировать, что в действии находится только один испаритель анестетиков; В случае сбоя внешнего электропитания не должно происходить перебоев в работе аппарата. Автоматически аппарат должен переходить в режим питания от встроенных аккумуляторов. На дисплей должно выводиться уведомление «Сбой питания». При остаточной емкости аккумулятора 20% должно выводиться уведомление «Батарея разряжена!». При остаточной емкости аккумулятора 10% должно появляться предостережение «Батарея разряжена!!», ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет не менее 10 минут.; В случае нарушения подачи электропитания и разряда батарей – наличие возможности ручной вентиляции; При полном отсутствии О2 аппарат должен продолжать вентиляцию воздухом; наличие автоматического переключения на подачу О2 в случае перебоев с подачей сжатого воздуха. Наличие режима постоянной готовности к работе. Контроль состава свежего газа: Наличие манометров давления газов на входе в аппарат из системы централизованного газоснабжения или баллонов.; Регулировка потока должна осуществляться механическими ротаметрами.; Индикация потока газов должна осуществляться стеклянными измерителями потока.; На кислородной линии должна быть предусмотрена тревога низкого давления газа – при падении давления кислорода на входе в аппарат ниже 1,4 бар должен мигать красный светодиод. Тревоги: Наличие регулируемой трехуровневой системы тревог (уведомление, предостережение и предупреждение). Возможность настройки тревог как пользователем, так и автоматически. Должны контролироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях (верхняя и нижняя границы), минутный объем, апноэ, концентрация кислорода. Технические характеристики: Диапазон давления в системе не хуже: от 2,8 до 6 бар; Ограничение давления: от 15 до 70 смН2О; Дыхательный объем: от 20 мл до 1400 мл; Частота дыхания: от 4 до 60 в мин.; Соотношение вдох/выдох: от 4:1 до 1:4; Пауза на вдохе: от 0 до 50%; РЕЕР: от 0 до 20 смН2О во всех режимах; Давление на вдохе: от 5 до 65 смН2О; Поток на вдохе: от 10 до 75 л/мин; Ротаметр для общего потока: от 0 до 12 л/мин; Ротаметры: кислород от 0,05 до 10.0 л/мин, сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин.; Чувствительность триггера: от 2 до 15 л/мин; Индикаторы потока свежего газа: от 0 до 12 л/мин; Дисплей: не менее 6,5” (16,5 см); Концентрация кислорода - от 21 до 100 об. %.; При расходе свежего газа ≤250 мл/мин должен доставляться 100 % O2 (S-ORC). Компактная дыхательная система: Наличие специального клапана - байпасс: клапан значительно повышает герметичность дыхательной системы, обеспечивает дополнительную защиту в случае высокого давления в дыхательного путях пациента. Электропитание: От сети: не настраиваемое, не хуже: 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Перезаряжаемые батареи, не хуже: 24 В, 3,5 Ач.; Время работы от полностью заряженных аккумуляторов: не менее 45 минут, минимум, в зависимости от параметров вентиляции – до 90 минут. Другие требования: Аппарат должен располагать 3-мя встроенными выдвижными ящиками для хранения принадлежностей, выдвижной письменной подставкой для удобства работы медицинского персонала, боковыми держателями для удобства перемещения аппарата, встроенными боковыми направляющими вертикальными рельсами для крепления различного дополнительного оборудования с обеих сторон. Объем емкости для заполнения сорбента не менее 1,5 литра. Аппарат должен иметь RS 232 х 1 - коммуникационный интерфейс для передачи данных. Монитор пациента должен обеспечивать контроль стандартных параметров жизнедеятельности: ЭКГ, ЧДД, SpO2, НИАД, температура. Монитор должен быть адаптирован для любых групп пациентов: взрослых, детей, новорожденных, и может применяться во всех отделениях лечебного учреждения, в т.ч. во время транспортировки внутри лечебного учреждения. Монитор должен быть укомплектован 15” сенсорным 8-канальным цветным дисплеем и вращаемым манипулятором, обеспечивающим удобство управления и визуализации данных. Для распечатки данных должен быть предусмотрен встроенный термопринтер. В предлагаемой комплектации монитор должен содержать аксессуары для взрослых и детей. Параметры мониторинга: ЭКГ: Режим отведения Кабель на 3 электрода: I, II, III Кабель на 5 электродов: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Графики Кабель на 3 электрода: 1-канальный график Кабель на 5 электродов: 2-канальный график, макс. 7 отображаемых отведений Чувствительность дисплея: 1,25 мм/мВ (×0,125), 2,5 мм/мВ (×0,25), 5 мм/мВ (×0,5), 10 мм/мВ (×1), 20 мм/мВ (×2), автоматический режим. Скорость развертки: 12,5, 25, 50 мм/с; Аналоговый выход ЭКГ: Встроенный Ширина полосы (–3 дБ) доступна в трех режимах: Диагностика: от 0,05 до 150 Гц; Монитор: от 0,5 до 40 Гц; Хирургия: от 1 до 20 Гц; Коэффициент ослабления синфазного сигнала: Диагностика:> 95 дБ (узкополосный режекторный фильтр выключен); Монитор: > 105 дБ (узкополосный режекторный фильтр включен); Хирургия: > 105 дБ (узкополосный режекторный фильтр включен). Узкополосный режекторный фильтр: 50 Гц/60 Гц (узкополосный режекторный фильтр выбирается вручную); Сопротивление дифференциального входа: > 5 MОм; Допустимый потенциал напряжения смещения электрода: ±500 мВ Вспомогательный ток (Обнаружение отсутствия контакта): Активный электрод: < 100 нА Контрольный (референтный) электрод: < 900 нА Входной ток смещения: ≤ 0,1 мкА; Время восстановления после дефибрилляции: < 5 сек; Ток утечки пациента: < 10 мкA; Защита от электрохирургических аппаратов (ЭХА): Режим разреза: 300 Вт; Режим коагуляции: 100 Вт; Время восстановления: ≤ 10 с. При использовании монитора в условиях операционной фильтр позволяет уменьшить артефакты и помехи от высокочастотного электрохирургического оборудования. Импульс водителя ритма: Индикатор импульса: Импульсы отмечаются в случае удовлетворения стандартным требованиям: Амплитуда: от ±2 до ±700 мВ; Ширина: от 0,1 до 2 мс; Время нарастания: от 10 до 100 мкс. Частота пульса: Диапазон (взрослые): от 15 до 300 уд./мин; дети / новорожденные : от 15 до 350 уд./мин Точность (погрешность): ±1% или ±1 уд./мин - действительно большее значение; Разрешение: 1 уд./мин; Экстрасистолия: Диапазон (взрослые): от 0 до 300 экстрасистол/мин. Дети / новорожденные: от 0 до 350 экстрасистол/мин. Разрешение: 1 экстрасистол/мин. Значение ST (у новорожденных не применяется): Возможен анализ ST сегмента по всем мониторируемым отведениям. Возможно отображение значений ST сегмента вместе с кривыми ЭКГ. Диапазон: от –2,0 до 2,0 мВ Точность (погрешность): Максимум ±0,02 мВ или 10 % (от –0,8 до 0,8 мВ); Разрешение: 0,01 мВ Тревоги по сегменту ST могут настраиваться пользователем. Метод усреднения сердечного ритма (ЧСС): Метод 1: Обычно сердечный ритм вычисляется усреднением 12 последних кардиоинтервалов. Метод 2: Если длительность каждого из трех последовательных RR интервалов превышают значение 1200 мс, то сердечный ритм вычисляется усреднением последних четырех кардиоинтервалов. Диапазон синусового или наджелудочкового (супервентрикулярного) ритма Тахикардия (взрослые): от 120 до 300 уд./мин; дети / новорожденные : от 160 до 350 уд./мин Нормальный (взрослые): от 41 до 119 уд./мин; дети / новорожденные : от 61 до 159 уд./мин Брадикардия (взрослые): от 15 до 40 уд./мин; дети / новорожденные : от 15 до 60 уд./мин Диапазон желудочкового (вентрикулярного) ритма: Желудочковая тахикардия: Длительность каждого из 5 последовательных желудочковых комплексов менее 600 мс; Вентрикулярный ритм: Длительность каждого из 5 последовательных желудочковых комплексов находится в диапазоне 600—1000 мс; Желудочковая брадикардия: Длительность каждого из 5 последовательных желудочковых комплексов более 1000 мс Время до сигнала тревоги по тахикардии: Желудочковая тахикардия 1 мВ 206 уд./мин: Усиление 1,0: 3с; Усиление 0,5: 6с; Усиление 2,0: 3с Желудочковая тахикардия 2 мВ 195 уд./мин: Усиление 1,0: 3с; Усиление 0,5: 6с; Усиление 2,0: 3с Время реакции измерителя ЧСС на изменение величины ЧСС: Диапазон значений сердечного ритма: от 80 до 120 уд./мин; Диапазон: от 7 до 8 сек, среднее 7,5 сек Диапазон значений сердечного ритма: от 80 до 40 уд./мин; Диапазон: от 7 до 8 сек, среднее 7,5 сек Подавление высокого зубца T: Превышает минимальную рекомендуемую амплитуду зубца Т 1,2мВ Точность измерителя ЧСС и отклик на нерегулярный ритм: Значения сердечного ритма по прошествии 20 сек: Желудочковая бигеминия: 80 уд./мин ±1 уд./мин Медленная альтернирующая желудочковая бигеминия: 60 уд./мин ±1 уд./мин Быстрая альтернирующая желудочковая бигеминия: 120 уд./мин Двунаправленные систолы: 90 дых/мин ±1 уд./мин Анализ 16 различных аритмий: Пациент без кардиостимулятора: Асистолия; Желудочковая фибрилляция / Желудочковая тахикардия; Парная желудочковая экстрасистола; ЖТ>2 (3 ≤ число ЖЭ группы < 5); Бигимения, Тригимения, Нерегулярный ритм, R на T (следующий зубец R наползает на предыдущий зубец T); Желудочковая экстрасистола, Тахикардия, Брадикардия, Пропущенное сокращение, Желудочковый ритм, Желудочковая брадикардия; Пациент с кардиостимулятором: Асистолия; Тахикардия; Брадикардия; нет кардиостимулятора; кардиостимулятор не эффективен. Дыхание (Респирация): Метод: Импеданс между RA-LL, RA-LA Диапазон импеданса изолинии: от 200 до 2500 Ом (сопротивление кабеля = 0 kОм); от 2200 до 4500 Ом (сопротивление кабеля = 1 kОм); Чувствительность измерения: 0,3 Ом (исходное сопротивление = 1 kОм) Шум < 0,1 Ом (мониторинг по кабелю с 3/5 электродами); Макс. динамический диапазон: 500 Ом сопротивление, 3 Ом переменное сопротивление, без ограничения; Ширина полосы кривой (графика): от 0,2 до 2,5 Гц (-3 дБ) Диапазон измерения ЧД (RR): Взрослые: от 0 до 120 вд/мин; Новорожденные / Дети: от 0 до 150 вд/мин Разрешение: 1 вд/мин; Точность (погрешность): ±2 вд/мин. Выбор усиления: ×0,25, ×0,5, ×1, ×2, ×3, ×4, ×5 Неинвазивное кровяное давление (NIBP), нАД: Метод: Осциллометрический; Режим: Ручной, Автоматический, Непрерывный Интервал измерений в автоматическом режиме: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240 и 480 мин Непрерывный 5 мин, интервал 5 с; Тип измерения: Систолическое (СИС), диастолическое (ДИА), среднее (СРД) Тип сигнализации: СИС (SYS), ДИА (DIA), СРД (MAP) Диапазон измерения и срабатывания тревоги Режим взрослого пациента: (СИС): от 40 до 270 мм рт.ст.; (ДИА): от 10 до 215 мм рт.ст.; (СРД): от 20 до 235 мм рт.ст. Педиатрический режим: (СИС): от 40 до 200 мм рт.ст.; (ДИА): от 10 до 150 мм рт.ст.; (СРД): от 20 до 165 мм рт.ст. Неонатальный режим: (СИС): от 40 до 135 мм рт.ст.; (ДИА): от 10 до 100 мм рт.ст.; (СРД): от 20 до 110 мм рт.ст. Диапазон измерения давления в манжете: от 0 до 300 мм рт.ст. Разрешение давления Максимальное: 1 мм рт.ст.; Стандартное отклонение: 8 мм рт.ст. Максимальный период измерения: Взрослые/Дети 120 с; новорожденные: 90с. Типичный период измерения: от 30 до 45 сек (в зависимости от ЧСС/помех от движений пациента) Защита от превышения давления: Взрослые 297 ±3 мм рт.ст; Дети 240 ±3 мм рт.ст; Новорожденные: 147 ±3 мм рт.ст. Частота пульса: Диапазон измерения от 40 до 240 уд./мин Точность (погрешность): ±3 уд/мин или 3,5 %, действительно большее значение SpO2: Диапазон измерения: от 0 до 100 % Диапазон активизации тревоги: от 0 до 100 % Разрешение: 1 %; Точность (погрешность): Взрослые (а также дети): ±2 % (от 70 до 100 % SpO2); новорожденные: ±3 % (от 70 до 100 % SpO2); Частота пульса: Диапазон измерения частоты пульса: от 25 до 300 уд./мин; Диапазон активизации тревоги: от 30 до 300 уд./мин; Точность (погрешность): ± 2 дых/мин; Период обновления данных: 1 с. Темпеpатypа: Каналы: 2; Диапазон измерения и срабатывания тревоги: от 0 до 50 °C; Диапазон активизации тревоги: от 0 до 50 °C; Разрешение: ±0,1 °C; Точность (без датчика): ±0,1 °C; Интервал обновления: от 1 до 2 сек Расчеты доз препаратов: возможен расчет доз до 15 препаратов. 5 из них могут быть определены пользователем. Анализ динамики (трендов): Кратковременный: 1 час, разрешение 1 сек; Долговременный: 120 часов (отображение мониторируемых параметров в табличном и графическом формате), разрешение 1 мин; Возможность сохранения до 1200 результатов измерения NIBP; Возможность сохранения до 60 событий, включая кривые и параметры. Пользователь может «заморозить» то или иное приложение просмотра трендов и одновременно иметь доступ к текущей мониторируемой информации. Печатающее устройства (термопринтер): Ширина записи: ±48 mm (1,9 дюйма); Скорость бумаги: 25, 50 мм/с. Запись (печатать): до 3 графиков; Типы записи (печати): 8-секундная запись в режиме реального времени; 8-секундная автоматическая запись; запись по тревоге параметра; запись динамики (печать трендов); запись расчетов медикаментов и таблицы титрования; запись общего обзора. Запись может быть запущена вручную, по тревоге или в заданный временной интервал. Пользовательский интерфейс: Экран дисплея (диагональ): 380 мм (15 дюймов) цветной TFT Разрешение: 1024 × 768; Максимальное количество графиков: 11; Светодиодные индикаторы: 1 питание, 2 тревоги, 1 зарядка; Цвет и позиционирование кривых или параметров могут настраиваться пользователем; Возможен быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. Электрические характеристики: Электропитание 100 В-240 В~, 50 Гц/60 Гц; Pmax 110 ВА; предохранитель T 1,6 AL, 250 В Классификация: Степень защиты от поражения электрическим током: Оборудование класса I, оборудование со встроенный блоком питания; Тип электромагнитной совместимости: группа I, класс А Степень защиты от поражения электрическим током CF: ЭКГ (ДЫХАНИЕ), ТЕМПЕРАТУРА, ИД (IBP); BF: SpO2, нАД (NIBP), CO2. Класс защиты от проникновения жидкости: IPX1 Система работы: непрерывно работающее оборудование |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1 | Установка анестезии | базовая комплектация: версия на 2 газа - кислород и сжатый воздух. Режимы вентиляции: IPPV, ручной, спонтанный. Тележка, Компактная дыхательная система, Аккумуляторные батареи. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Испаритель анестетиков с креплением | Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Шланг кислородный | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Шланг сжатого воздуха | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 5 | Монитор пациента (основной блок) | Измеряемые параметры: ЭКГ, ЧСС, Температура, Неинвазивное артериальное давление, Пульсоксиметрия. Анализ 16 аритмий, анализ ST-сегмента, сенсорный дисплей 15", термопринтер. | 1шт. |
|  |  | 6 | Батарея аккумуляторная литий-ионная для монитора пациента | Тип: аккумуляторная литий-ионная; Емкость: 4,2 Ач; Время работы: 120 мин (при 25 °C , при постоянном измерении SpO2 и в режиме автоматического измерения NIBP); Время зарядки: 320 мин (при включенном мониторе) | 1шт. |
|  |  | 7 | Магистральный кабель для ЭКГ на 5 электродов, с защитой от дефибрилляции | Предназначен для подсоединения соединяющих проводов от электродов ЭКГ к монитору пациента по 5 отведениям. Многоразового использования. | 1шт. |
|  |  | 8 | Магистральный кабель на 3 электрода, с защитой от дефибрилляции | Предназначен для подсоединения соединяющих проводов от электродов ЭКГ к монитору пациента по 3 отведениям. Многоразового использования. | 1шт. |
|  |  | 9 | Провода на 5 электродов ЭКГ с защелкой / зажимом | Обеспечивают подсоединение электродов ЭКГ к монитору пациента через магистральный кабель по 5 отведениям. Многоразового использования. | 1шт. |
|  |  | 10 | Провода на 3 электрода ЭКГ с зажимом | Обеспечивают подсоединение электродов ЭКГ к монитору пациента через магистральный кабель по 3 отведениям. Многоразового использования. | 1шт. |
|  |  | 11 | Удлинительный кабель для датчика SpO2 | Предназначен для подсоединения датчика пульсоксиметрии к монитору пациента | 1шт. |
|  |  | 12 | Трубка (шланг) для измерения нАД у детей и взрослых | Предназначен для подсоединения манжет для неинвазивного измерения АД к монитору пациента. | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Компрессор медицинского воздуха с тележкой | Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. Энергопотребление 150 Вт. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Имитатор легких пациента (взрослый) | Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. (СРАР – постоянное положительное давление в дыхательных путях) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Имитатор легких пациента (педиатрический) | Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. (СРАР – постоянное положительное давление в дыхательных путях) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Вентиляция поддержкой по давлениют (PCV); | Режим принудительной вентиляции с полным замещением дыхательной функции пациента, характеризуется поддержанием постоянного заданного давления в дыхательных путях на вдохе. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Режим с поддержкой по давлению | Триггерный режим вентиляции с аппаратной поддержкой самостоятельного дыхания пациента по давлению. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Синхронизированная перемежающая принудительна вентиляция по объему с поддержкой по давлению (SIMV/ PS). | Сочетание триггерной пациент-индуцированной вентиляции с принудительными аппаратными вдохами (с управлением по объёму) с поддержкой спонтанного дыхания по давлению. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Система удаления отработанного анестетика | Блок утилизации отработанных газов: Предназначена для удаления излишков анестетика и выдыхаемого газа, а также для снижения концентрации анестетика в помещении вокруг наркозно-дыхательного аппарата. (Примечание: для работы необходимо наличие системы удаления отработанных газов в больничной системе). Компоненты системы: Система транспортировки газа: гофрированные шланги, соединяющие выпускное отверстие на наркозно-дыхательном аппарате с приемным устройством. Приемное устройство: состоит из базового верхнего элемента и буферного контейнера, а также встроенного индикатора потока. Данная система функционирует по принципу открытой системы. Излишки анестетика и выдыхаемого газа смешиваются внутри буферного контейнера приемного устройства, откуда они удаляются непрерывным потоком в систему сброса. Открытое функционирование приемного устройства предотвращает возрастание давления на выдохе или негативное давление в дыхательной системе. Технические характеристики: Возрастание сопротивления на выдохе - < 0.5 мбар при 30 л/мин. Создаваемый вакуум - < 1 Па (0,01 мбар). Создаваемый поток - < 50 мл/мин. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Комплект обогрева дыхательного модуля | Комплект для уменьшения влажности и подогрева дыхательной смеси в дыхательном контуре в дыхательном контуре | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к окружающей среде: температура: от 10 до 350С Влажность: от 20 до 80% относительной влажности без конденсации. Атмосферное давление 700 – 1060 гПа Довление подачи О2, воздуха на входе – 2,8-6 бар. Электропитание: 100 - 240 В, 50/60 Гц, Энергопотребление (с компрессором) ≈ 600 Вт. Качество энергии сети должно соответствовать типичным коммерческим или больничным условиям. Электромагнитная среда: Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. В случае пола, покрытого синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента взрослый (многоразовый) | Шланги гофрированные силиконовые многоразовые. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента детский (многоразовый) | Шланги гофрированные силиконовые многоразовые. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Датчик потока | Датчик потока термоанемометрический. 5 шт в 1 комплекте. | 1 комплект |
|  |  | 4 | Датчик кислородный | Датчик О2. Принцип действия – электрохимический (гальваническая ячейка) | 1 шт. |
|  |  | 5 | Бактериальный фильтр одноразовый | Бактериальный фильтр одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация 99,999; вирусная фильтрация 99,99. Объём мертвого пространства – 30мл. Макс. время использования – 24часа. 50 шт в 1 комплекте. | 1 комплект |
|  |  | 6 | Абсорбер СО2, контейнер 5 л | Натронная известь в гранулах. Гранулы 2-4мм.: Гидроксид кальция Ca(OH)2 – 81%; Вода - 16%; Гидроксид натрия NaOH до 3%; Цветной индикатор - этил фиолетовый. 2 шт в 1 комплекте. | 1 комплект |
|  |  | 7 | Маска наркозная | Маски многоразового использования (для взрослых). Для более комфортного и герметичного прилегания к лицу пациента маски имеют надувной контур с возможностью регулирования его жесткости. 3 шт в 1 комплекте. | 1 комплект |
|  |  | 8 | Маска наркозная | Маски для детей младших возрастных групп. Маски одноразового использования. 90 шт в 1 комплекте. | 1 комплект |
|  |  | 9 | Влагоуловитель | Влагосборник для осушения проб дыхательной смеси, поступающих в газоанализатор. Замена – раз в месяц. 12 шт в 1 комплекте. | 1 комплект |
|  |  | 10 | Линия для отбора проб дыхательной смеси | Пластиковая тонкая трубка для забора проб дыхательной смеси из контура пациента. Замена – раз в месяц. 10 шт в 1 комплекте. | 1 комплект |
|  |  | 11 | Электроды для ЭКГ, для взрослых, одноразовые: | Служат для снятия ЭКГ у взрослых по 3-5 отведениям, одноразового использования. 100 шт в 1 комплекте | 1 комплект |
|  |  | 12 | Электроды для ЭКГ, для детей и новорожденных, одноразовые | Служат для снятия ЭКГ у детей и новорожденных по 3-5 отведениям, одноразового использования. 50 шт в 1 комплекте. | 1 комплект |
|  |  | 13 | Датчик SpO2 на палец, для взрослых | Датчик для снятия параметров пульсоксиметрии, многоразовый, для взрослых | 1шт |
|  |  | 14 | Силиконовый датчик SpO2 с мягким наконечником, для взрослых и для детей | Для снятия параметров пульсоксиметрии, многоразовый, для взрослых и детей | 1шт. |
|  |  | 15 | Датчик SpO2, для грудных детей (младенцев), одноразовый | Датчик для снятия параметров пульсоксиметрии, одноразовый, для грудных детей. 25 шт в 1 комплекте. | 1 комплект |
|  |  | 16 | Манжета для измерения нАД, для взрослых крупного телосложения, многоразовая | Манжета многоразовая для взрослых крупного телосложения, 33 -47 см | 1шт. |
|  |  | 17 | Манжета для измерения нАД, для взрослых, многоразовая | Манжета многоразовая для взрослых, 25 -35 см | 1шт. |
|  |  | 18 | Манжета для измерения нАД, для детей, многоразовая | Манжета многоразовая для детей, 18- 26 см, | 1шт. |
|  |  | 19 | Манжета для измерения нАД, для грудных детей, многоразовая | Манжета многоразовая для грудных детей, 10-19 см | 1шт. |
|  |  | 20 | Датчик температуры накожный, для взрослых, многоразовый | Датчик накожный, многоразового использования | 1шт. |
|  |  | 21 | Датчик температуры, ректальный/ эзофагальный, многоразовый | Датчик полостной, многоразового использования | 1шт. |
|  |  | 22 | Бумага для самописца (термопринтера) монитора пациента | термобумага для встроенного термопринтера в рулонах. 4 шт в 1 комплекте. | 1 комплект |

Лот № 6

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная в комплекте |
| 2. | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная в комплекте |
| 3. | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Области применения: Кардиология; Урология; Ангиология; Педиатрия; Неонатология; Абдоминальные и транскраниальные исследования; Акушерство и гинекология. |
| 4. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Универсальная цветовая ультразвуковая диагностическая система должна быть с полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностями работы с высокой частотой кадров для проведения ультразвуковых исследований сердца, сосудов и внутренних органов взрослых и детей с экспертной диагностической точностью. Основной блок должен быть: Характеристики получения изображения Операционная система WidowsXP Программное обеспечение на русском языке Формирование ультразвукового луча Технология широкополосного формирования ультразвукового луча 12-бит A/D конвертеры на физический канал Количество приемо-передающих каналов не менее 49 000 Параллельная обработка данных по 4 каналам Динамический диапазон: не менее 260 Дб Многочастотное сканирование с возможностью выбора центральной частоты от 1.5 до 13.3 МГц Независимое переключение частот между режимами: 2D, цветового допплера и спектрального допплера Динамическая аподизация Динамическая апертура Динамическая фокусировка Количество зон фокусировки, зависит от датчика и режима работы не менее 8 Многолучевое сложносоставное сканирование (лучевой компаундинг) Интеллектуальные тканеспецифичные программы Отображаемые градации серого не менее 256 Технология кодированного излучения Динамическая автоматическая оптимизация изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения. Технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники - Количество базовых частот: не менее 4 - Количество гармонических частот: не менее 5 Режимы сканирования должны быть: В-режим: - Возможность углового смещения изображения - Количество зон фокусировки: не менее 8 - Максимальная глубина сканирования: до 30 см - Максимальная частота кадров: не менее 750/ с. - Композитное изображение - Функция улучшения пространственного разрешения изображения в регионе Zoom - Технология "пересекающихся лучей" - Технология автоматического подавления артефактов - Технология двойного фокуса на секторных датчиках - Технология автоматической оптимизации 2D-изображения Технология «виртуальной верхушки», расширение ближнего поля визуализации на секторном датчике - Технология непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани М-режим - Цветовой М-режим - Анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени - Анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени - Активация анатомического М-режимов на сохраненных кинопетлях - Совмещение с режимами цветового допплера, тканевого цветового допплера и стресс-эхо (при наличии этих опций) Импульсно-волновой допплер: - Коррекция угла, диапазон, не менее +/- 80 гр. - Коррекция угла, шаг, не более 1 гр. - Размер контрольного объема 1 – 15 мм - Режим HPRFPW - PRF: 250 Гц – 26 кГц - Минимальная регистрируемая скорость PW: 0.01 м/с - Максимальная регистрируемая скорость PW: более 31 м/с - Максимальная глубина расположения контрольного объема: не менее 30 см - Возможность независимой коррекции частоты допплера - Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме последующей обработки Постоянно-волновой допплер - Возможность независимой коррекции частоты допплера - Минимальная регистрируемая скорость CW: 0.01 м/с - Максимальная регистрируемая скорость CW: более 74 м/с Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: - Автоматическая корректировка шкалы - Автоматическая корректировка базовой линии CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости: -Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера -Независимое от В-режима изменение частоты сканирования - Максимальная частота кадров: не менее 300/ с. Цветовое допплеровское картирование по энергии: - Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера Триплексный режим в реальном масштабе времени: - В+CFM+PW - B+PD+PW Выведение до пяти физиологических кривых на экран монитора Спектральный тканевой допплер Панорамное сканирование Технология виртуального конвекса, конусовидное расширение дистального поля при работе с линейным датчиком Совместимость со стандартом DICOM 3 Запись данных на CD/DVD в формате DICOM 3 Подключение к сети через ETHERNET Технология экспорта исследований на USB Должна быть интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель: - Создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных - Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве, без потерь пространственного и временного разрешения, «сырые» данные - Опция поиска пациента/ов по нескольким (до пяти) заданным критериям Создание групп пациентов, отвечающих определенным критериям - Экспорт исследований на сменные носители CD-R, DVD-R в формате DICOM «сырые» данные - Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: - В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс - PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания - Режим кинопетли: активация анатомического М-режима Автоматическое создание отчетов Включение в отчеты изображений Редактор отчетов Измерения и анализ должны иметь: Проведение измерений и расчетов, сохранение результатов анализа в общую структурированную редактируемую таблицу Сохранение изображений и кинопетель в стандартных РС форматах: jpg, avi, mpeg Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии, взрослой и детской Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата Кинопамять должна быть: - Стандартная: не менее 300 с. - Режим выведения на экран монитора информации о настройках прибора, иконок сохраненных изображений и кинопетель - Регулировка скорости прокрутки кинопетли: не менее 8 позиций Устройства для сохранения и чтения информации должны быть: Внешний DVD-RW-дисковод Встроенный HDD: не менее 160 Гб Сохранение на USB Flash Card USB-2.0 порты Видео выход: DVI/VGA Интерфейс пользователя Панель управления должен иметь: - Интерактивная подсветка клавиатуры - Встроенная акустическая система - Полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура - Возможность программирования пользователем настроек датчиков и приложений - Программируемые пользователем часто используемые клавиши быстрого доступа Профессиональный монитор должен быть жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения: не менее 15” - Отображение цвета (Кол-во цветов) (M): не менее 16.7 - Диапазон угла наклона: не менее 0–180 гр - Разрешение: не менее 1600 x 1200 пик. - Возможность подключения внешнего монитора, SVGA Продолжительность работы на энергии аккумулятора без подзарядки: не менее 1 часа |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Системный блок | Внешний DVD-RW-дисковод. Встроенный HDD не менее 160 Гб. Сохранение на USB Flash Card. USB не менее 2 портов. Количество приемо-передающих каналов не менее 49 000 Параллельная обработка данных по 4 каналам. Динамический диапазон не менее 232 Дб. Многочастотное сканирование с возможностью выбора центральной частоты от 1 до 15 МГц. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Датчик секторный фазированный мультичастотный для исследования сердца, сосудов, внутренних органов | Секторный фазированный датчик для кардиологии и транскраниальных исследований - Диапазон частот: 1.3-4.0 МГц - Число элементов: не менее 96 - Угол сканирования: не менее 90 гр. - Контактная поверхность: 18 х 24 мм | 1 шт. |
|  |  | 3. | Датчик секторный фазированный мультичастотный для исследования сердца, сосудов, внутренних органов | Секторный фазированный датчик для детской кардиологии - Диапазон частот: 2.7-8.0 МГц - Число элементов: не менее 96 - Угол сканирования: не менее 90 гр. - Контактная поверхность: 15 х 21 мм | 1 шт. |
|  |  | 4. | Датчик конвексный мультичастотный для исследования сердца, сосудов, внутренних органов. | Конвексный датчик для абдоминальных исследований - Диапазон частот: 1.8-6.0 МГц - Число элементов: не менее 128 - Угол обзора: 58 гр - Размер линзы: 17 х 65 мм | 1шт. |
|  |  | 5. | Датчик конвексный мультичастотный для исследования сердца, сосудов, внутренних органов. | Конвексный датчик для абдоминальных, неонатальных исследований - Диапазон частот: 4.0–11.0 МГц - Число элементов: не менее 128 - Угол обзора: 133 гр. - Размер линзы: 17 х 21 мм | 1 шт. |
|  |  | 6. | Датчик линейный мультичастотный для исследования сердца, сосудов, внутренних органов. | Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур, и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии - Диапазон частот: 6.0-13.0 МГц - Число элементов: не менее 192 - Область визуализации: 38 мм - Контактная поверхность: 14 х 47 мм | 1 шт. |
|  |  | 7. | Устройство системного блока для проведения сосудистых исследований | Пакеты расчетов и суммарные заключения по ангиологии | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Тележка. | Специализированная тележкадля перемещения ультразвуковой системы с источником питания. | 1шт. |
|  |  | 2 | Чемодан на колесах. | Сумка-рюкзак на колесах с амортизирующей внутренней отделкой для безопасной перевозки прибора и датчиков. | 1шт. |
|  |  | 3 | Термопринтер. | Формата А6. Размер печати: макс. 320х100 мм, мин. 94x71мм. Композитный видеовход (BNC). Термоголовка 1280 точек, 256 градаций. Время печати: приблизительно 3,3с. | 1шт. |
|  |  | 4. | Источник бесперебойного питания | Не менее 2.0 кВт с выпрямителем тока и с функцией стабилизации напряжения, фильтрация помех аварийного питания. | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Напряжение 220В/50 Гц Максимально потребляемая мощность 130 ВА |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № п/п | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Гель для ультразвуковых исследования. | Пластиковые флакон объемом 250 мл. | 1 флакон |
|  |  | 2. | Бумага для принтеров. | 110х2000мм, рулонный. 1упаковка=5 рулонов. | 1упаковка |

Лот № 7

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система для поддержки функции сердца и лёгких |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Возможность проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) до 14 суток или экстракорпорального циркуляторного жизнеобеспечения (ЭЦЖ) в качестве подготовки для восстановления вспомогательной желудочковой системы или для поддержания функции сердца и легких; Возможность быстрой стабилизации природного кровообращении пациента для минимизации смертности, вызванной недостаточностью рецептора, связанной с малперфузией при кардиогенном шоке; Возможность использования аппарата для стабилизации кровообращения пациента и обеспечение достаточного газообмена при острой массивной тромбоэмболии легочной артерии, приводящей к опасной для жизни недостаточностью кровообращения; Возможность использования для лечения пациентов с легочной недостаточностью с терминальной стадией заболевания легких в качестве подготовки к трансплантации; Использование аппарата в качестве поэтапной терапии с последующей имплантацией вспомогательного устройства (LVAD (искусственный левый желудочек); RVAD (искусственный правый желудочек); BiVAD (бивентрикулярная вспомогательная система)) в случае восстановление миокарда или если конечной целью является трансплантация органов при инфаркте миокарда; Возможность использования аппарата при острой послетрансплантационной органной недостаточности, чтобы дать время для принятия решений в сложных ситуациях; Требования к функциональности аппарата ЭКМО: Пост-перфузионная сердечная недостаточность; Пост-перфузионная сердечная недостаточность при врожденном пороке сердца; Сердечно-легочная реанимация; Острая легочная эмболия; Охлаждение пациента после остановки сердца; Кардиогенный шок; Стратегии мостикообразования; Послетрансплантационное острое отторжение; |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Привод насоса должен быть: Привод - магнитный бесподшипниковый ротор, совместимый с головкой диагонального типа объемом не менее 16 мл; Обеспечиваемая скорость кровотока - 0-8 л/мин; Скорость вращения привода насоса - 0-10000 об. /мин; Наличие возможности работы в пульсирующем режиме; Частота пульсирующего режима - 40-90 импульсов в мин; Блок сенсоров должен быть: Каналы измерения давления - не менее 4; Диапазон измерения давления - от -400 до +400 мм.рт.ст; Каналы измерения температуры - не менее 2; Диапазон измерения температуры - от +5ºС до +42ºС; Наличие ультразвукового датчика объемной скорости, направления потока, пузырьков воздуха; Диапазон измерения скорости потока - от -2 до +8 л/мин; Наличие датчика уровня; Панель управления должен быть: Дисплей - не менее 10 дюймов, цветной сенсорный; Наличие русифицированного меню; Наличие возможности независимого размещения дисплея относительно блока управления; Наличие функции отображения цифровых значений мониторинга; Наличие графика трендов; Наличие возможности блокировки кнопок управления и экрана; Параметры управления - Скорость насоса, объемная скорость потока, границы тревоги, автоматический контроль скорости, тип кровообращения; Автоматическое изменение скорости насоса для поддержки заданной скорости потока; Наличие режима "нулевого потока"; Информационные интерфейсы - USB, Ethernet; Аккумуляторная батарея должна быть: Индикатор подключения к внешнему источнику питания; Встроенный индикатор заряда батарей в ручку для переноски системы; длительность работы в автономном режиме, не менее – 180 мин; Головка насоса Скорость кровотока - 0-8 л/мин; Скорость вращения насоса - 0-10000 об./мин; Перепад давления - 0-600 мм рт.ст. (0-79950 Н/мл); Объем заполнения – не более 16 мл; Диапазон рабочих температур - 18-40 °; Кабель питания консоли управления поддержка питания – 90-250 В; Устройство для терморегуляции должна быть: Диапазон рабочих температур - 15ºС - 39ºС; Предохранительная точка отключения - 42.1°C – 42.5°C; Диапазон измерения - 9ºС - 50ºС; Ошибка измерения – не менее ≤ ±0,1 °C (дисплей температуры); Коррекция - 0,5ºС (температура воды – дисплей температуры); Датчики контроля температуры - не менее 2; Производительность насоса - не менее 5,5 л/мин; Давление - не более 0,21 бар; Тип охлаждающего элемента – электронный; Потребляемая мощность на согревание - не более 750 Вт (при темп. +27ºС); Потребляемая мощность на охлаждение - не более 500 Вт (при темп. +27ºС); Время нагрева - не более 5 минут (20ºС-37ºС); Время охлаждения - не болеее 5 минут (25ºС-20ºС); Шумность - не более 50 дБ на расстоянии 1 м; Тележка должна быть: Тележка для размещения оборудования из нержавеющей стали; Возможность размещения газовых баллонов; |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Консоль для вспомогательного кровообращения | Представляет собой основной блок, должен иметь привод - магнитный бесподшипниковый ротор, совместимый с головкой диагонального типа объемом не менее 16 мл | 1 шт |
|  |  | 2. | Привод насоса | Привод (детский) - магнитный бесподшипниковый ротор, совместимый с головкой диагонального типа объемом не менее 16 мл. | 1 шт |
|  |  | 3. | Блок сенсоров | - Каналы измерения давления - не менее 4 - Диапазон измерения давления - от -400 до +400 мм.рт.ст. - Каналы измерения температуры - не менее 2 - Диапазон измерения температуры - от +5ºС до +42ºС | 1 шт |
|  |  | 4. | Панель управления | - Дисплей - не менее 10 дюймов, цветной сенсорный - Русифицированное меню – Наличие - Возможность независимого размещения дисплея относительно блока управления – Наличие | 1 шт |
|  |  | 5. | Аккумуляторная батарея | длительность работы в автономном режиме, не менее – 180 мин | 2 шт |
|  |  | 6. | Кабель питания консоли управления | поддержка питания – 90-250 В | 2 шт |
|  |  | 7. | Соединительный кабель датчика давления | Соединительный кабель | 2 шт |
|  |  | 8. | Кабель заземления | Кабель заземления | 1 шт |
|  |  | 9. | Кронштейн насоса | Держатель для привода | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Устройство для терморегуляции | - Диапазон рабочих температур - 15ºС - 39ºС - Производительность насоса - не менее 5,5 л/мин., - Тип охлаждающего элемента – электронный | 1 шт |
|  |  | 2. | Тележка | Тележка для размещения оборудования из нержавеющей стали | шт |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Электропитание 200-240 В, частота не более -50-60 Гц. Электропитание систем жизнеобеспечения в медицинских учреждениях должно производиться от заземленных розеток |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Оксигенаторы | Оксигенаторы для ЭКМО – продолжительность перфузии – не менее 14 суток. Покрытие – Реопарин. | 1 шт |
|  |  | 2. | Канюли артериальные армированная | Канюли артериальные армированная, неармированная, с проволокой, прямые или изогнутые, стерильные, однократного применения, размерами (Fr): 4,5 – 24,0 | 1 шт |
|  |  | 3. | Одноступенчатые венозные канюли армированная | Одноступенчатые венозные канюли армированная, (Fr): 10,0 – 50,0 | 1 шт |

Лот № 8

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций и с инструментами для внутрипросветной хирургии |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Должен позволять выполнять малоинвазивные вмешательства в лапароскопии и внутри просветной хирургии, включая реконструктивно-восстановительные операции Наличие возможности проводить диагностические и оперативные вмешательства Наличие возможности расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт Водоснабжение: не требуется Канализация: не требуется Площадь помещения: не менее 10 кв. м. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Головка камеры | Видеоголовка эндоскопическая должна быть с двумя программируемыми кнопками, цветовая система PAL, с интегрированным парфокальным зумом f = 25 - 50 mm (2x) | 1 |
|  |  | 2 | Блок управления камеры | Видеокамера эндоскопическая должна иметь цветовую систему PAL/NTSC, рабочее напряжение 100-240 В, 50/60 Гц, со встроенным модулем обработки изображения - блок управления камерой - сетевой кабель - соединительный кабель BNC, длина 180 см - соединительный кабель S-VHS (Y/C), длина 180 см - 2 соединительных кабеля для подключения видеопринтеров | 1 |
|  |  | 3 | Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор | Монитор не мене 19" жидкокристаллический медицинский, настольная версия с подставкой, цветовая система PAL/NTSC, разрешение max. 1280 x 1024, входы SDI / HD-SDI, композит, S-видео, RGB, DVI-D и VGA, освещенность: 300 cd/m2, контраст: 600:1 , время реакции 10-16 мс, сетевое напряжение: 100-240 VAC, 50/60 Гц, состоит из: - 19" плоский монитор, - блок питания, - сетевой кабель, - подставка | 1 |
|  |  | 4 | Медицинский источник света | Источник света, тип лампы: 175 W XENON, рабочее напряжение: 100-125/220-240 В, 50/60 Гц, включая: - сетевой шнур | 1 |
|  |  | 5 | Световод | Световод , волоконнооптический диаметр 4.8 мм., длина 250 см. | 1 |
|  |  | 6 | Медицинский инсуффлятор | Насос эндоскопический с SCB, рабочее напряжение 100-240 В пер.тока, 50/60 Гц, в комплект входит: - электронный эндофлятор с интегрированным модулем SCB - сетевой кабель - набор силиконовых трубок, стерилизуемые - универсальный ключ - соединительный кабель SCB - стерильный фильтр, 10 шт,/уп. | 1 |
|  |  | 7 | Шланг высокого давления | Шланг высокого давления, с соединением по американскому стандарту и соединением по немецкому стандарту, длина 55 см | 1 |
|  |  | 8 | Медицинский высокочастотный хирургический аппарат | Электрокоагулятор, с дополнительным модулем резекции, напряжение : 230VAC, 50/60 Гц HF-соединительные разъемы: биполярная комбинация мультифункциональная монополярная 3-Pin комбинация нейтрального электрода 6,3 мм разъем и 2-pin в комплекте : - электрокоагулятор - сетевой кабель - SCB кабель, длина 100 см | 1 |
|  |  | 9 | Двухпедальный переключатель | Педаль управления ножная, двойная педаль для ВЧ генераторов | 1 |
|  |  | 10 | Монополярный ВЧ кабель | Шнур высокочастотный, монополярный, с штекером 5 мм, длина 300 см | 2 |
|  |  | 11 | Биполярный ВЧ кабель | Шнур высокочастотный, биполярный, для коагуляторов, длина 300 см | 2 |
|  |  | 12 | Соединительный кабель | Кабель соединительный, для соединения нейтральных электродов, длина 300 см | 1 |
|  |  | 13 | Нейтральный электрод | Электрод нейтральный, из силикона, с 2-мя резиновыми полосками для фиксации, A= 500 cm² площадь, для соединения необходим соединительный шнур | 1 |
|  |  | 14 | Трубка для отсасывания и промывания | Канюля, для ирригации/аспирации, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой, диаметр 5 мм, длина 36 см | 1 |
|  |  | 15 | Медицинская передвижная приборная стойка | Стойка мобильная , для эндоскопического оборудования, на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 2-мя фиксированными полками, 1 полка с ящиком, оснащенным замком, с одним набором фиксаторов для приборов, с встроенным кабельным каналом в каждой вертикальной балке, одним держателем камеры и одной цокольной полкой с блоком питания с панелью из 12 розеток и из 12 розеток для заземления. | 1 |
|  |  | 16 | Оптика | Оптика жесткая со стеклянными линзами 30°, крупноформатная, диаметр 10 мм, длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом. | 1 |
|  |  | 17 | Игла ВЕРЕША | Эндоигла, по VERESS, для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, длина 13 см | 1 |
|  |  | 18 | Троакар | Троакар, диаметр 11 мм. Состоит из: - стилет троакара пирамидальный, - канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см, - многофункциональный клапан, диаметр 11 мм | 2 |
|  |  | 19 | Троакар | Троакар, диаметр 6 мм. Состоит из: - стилет троакара, пирамидальный, - канюля троакара, без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10,5 см, - мультифункциональный клапан | 3 |
|  |  | 20 | Троакар | Троакар, диаметр 6 мм, цветовой код: черный, состоящий из: - троакар пирамидальный - канюля с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, длина 10.5 см - силиконовый лепестковый клапан | 1 |
|  |  | 21 | Редукционная гильза | Гильза, редукционная, многоразовая, диаметр инструментов 5 мм, внешний диаметр троакарной гильзы 11 мм | 1 |
|  |  | 22 | Переходник | Адаптер, переходник накидной с креплением к клапану трокара, 11/5 мм | 1 |
|  |  | 23 | Инструмент монополярный | Щипцы, разборные по KELLY для диссекции и захвата, поворотные, разборные, с соединением для монополярной коагуляции, с соединением LUER для чистки, обе бранши подвижны, удлиненнные, диаметр 5 мм, длина 36 см, состоящие из: - пластмассовая рукоятка, без кремальеры - внешний тубус, изолированный, - рабочая вставка-щипцы | 1 |
|  |  | 24 | Инструмент монополярный | Щипцы захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: - пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES - внешняя трубка, изолированная - рабочая вставка-щипцы | 1 |
|  |  | 25 | Инструмент монополярный | Щипцы разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с одной подвижной браншей, состоящие из: - пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES - внешняя трубка, изолированная - рабочая вставка-щипцы | 1 |
|  |  | 26 | Инструмент монополярный | Щипцы разборные захватывающие по CROCE-OLMI, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с окончатыми браншами, загнутые, с одной подвижной браншей, состоящие из: - пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES - внешняя трубка, изолированная - рабочая вставка-щипцы | 1 |
|  |  | 27 | Инструмент монополярный | Щипцы разборные для препарирования и захватывания по REDDICK-OLSEN, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: - пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES - внешняя трубка, изолированная - рабочая вставка-щипцы | 1 |
|  |  | 28 | Инструмент монополярный | Щипцы разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с зубцами 2 х 4, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: - пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES - внешняя трубка, изолированная - рабочая вставка-щипцы | 1 |
|  |  | 29 | Инструмент монополярный | Щипцы захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, окончатые, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: - пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MANHES - внешняя трубка, изолированная - рабочая вставка-щипцы | 1 |
|  |  | 30 | Щипцы | Щипцы разборные захватывающие, поворотные, когтевой, с зубцами 2 х 3, размер 10 мм, длина 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из: - металлическая рукоятка, c фиксатором по MAHNES - внешняя трубка, изолированная - рабочая вставка-щипцы | 1 |
|  |  | 31 | Инструмент монополярный | Ножницы разборные, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, зубчатые, ложкообразные, длина бранш 17 мм, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: - пластмассовая рукоятка, без фиксатора - внешний тубус, изолированный - рабочая вставка-ножницы | 1 |
|  |  | 32 | Инструмент монополярный | Ножницы по METZENBAUM, ротационные, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, с замком LUER для чистки, две бранши активны, изогнутые лезвия, длина лезвий 15 мм, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: - пластиковая рукоятка, изолированная, без кремальеры - металлический, внешний тубус, изолированный - вставка-ножницы, для использования с троакарами, диаметром 6 мм. | 1 |
|  |  | 33 | Рабочая вставка - ножницы | Ножницы, рабочая вставка | 1 |
|  |  | 34 | Инструмент биполярный | Щипцы по KELLY для захвата, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: - рукоятка без кремальеры - внешний тубус, - рабочая вставка-щипцы | 1 |
|  |  | 35 | Коагуляционный диссекционный электрод | Электрод, для диссекции и коагуляции, L-образный, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции | 1 |
|  |  | 36 | Коагуляционный диссекционный электрод | Электрод, для диссекции и коагуляции, тупой шпатель, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, рабочая длина 36 см | 1 |
|  |  | 37 | Аппликатор клипс разборный | Аппликатор, для использования с титановыми клипсам, разборный, ротационный, с кремальерой для фиксации бранш при удержании клипсы, диаметр 10 мм, длина 36 см. Состоит из: - металлическая рукоятка, с кремальерой, - металлический внешний тубус | 1 |
|  |  | 38 | Макроиглодержатель | Иглодержатель, макро по КОН, эргономичная аксиальная рукоятка с фиксатором, фиксатор открывается справа, прямые бранши, карбид-волфрамовая вставка, 5 мм, длина 33 см | 1 |
|  |  | 39 | Толкатель узлов | Узлопроталкиватель, для экстракорпорального вязания узлов, диаметр 5 мм, длина 36 см | 1 |
|  |  | 40 | Ретрактор веерообразный | Ретрактор, разборный веерообразный, расширяющийся, пятилепестковый, диаметр 5 мм, длина 36 см | 1 |
|  |  | 41 | Пункционная игла | Эндоигла, пункционная, с замком ЛЮЕР, диаметр 1.6 мм, размер 5 мм, длина 36 см | 1 |
|  |  | 42 | Шовный инструмент по BERCI | Эндоигла, инструмент шовный, для закрытия троакарных ран и выполнения лигатуры подкожно, диаметр 2,8 мм, длина 17 см | 1 |
|  |  | 43 | Редукционная гильза | Гильза, редукционная, многоразовая, диаметр инструмента 3 мм, канюля троакара диаметром 6 мм | 1 |
|  |  | 44 | Масленка | Масленка, | 1 |
|  |  | 45 | Масло для смазки инструментов | Масленка, с маслом для смазки инструментов, бутылочка 50 мл | 3 |
|  |  | 46 | Специальное средство смазочное для кранов | Специальное средство смазочное для кранов | 10 |
|  |  | 47 | Устройство промывное | Устройство промывное, чистящий пистолет, набор для промывки и просушки инструментов, подключается к стандартному больничному водопроводному или воздушному крану ¾", с гибким шлангом и промывающими насадками | 1 |
|  |  | 48 | Щетка | Щетка, чистящая, длина 50 см, внешний диам. 11 мм | 5 |
|  |  | 49 | Щетка | Щетка, чистящая, длина 50 см, внешний диам. 7 мм | 5 |
|  |  | 50 | Щетка | Щетка, чистящая, длина 50 см, внешний диам. 2.5 мм | 5 |
|  |  | 51 | Щетка | Щетка, чистящая, для трубок лапароинструмента, рабочая длина 50 см, диаметр 2.5 мм | 5 |
|  |  | 52 | Щетка | Щетка, чистящая для острых браншей | 5 |
|  |  | 53 | Контейнер | Контейнер, для замачивания инструментов: 1. Емкость пластмассовая 2. Перфорированный лоток 3. Крышка Внутренние размеры: 705 x 220 x 95 мм | 1 |
|  |  | 54 | Медицинская система для отсасывания и промывания | Помпа эндоскопическая для отсасывания и промывания, рабочее напряжение: 100/120/230/240 В, 50/60 Гц, в комплект входит: - помпа эндоскопическая - сетевой кабель | 1 |
|  |  | 55 | Банка отсоса | Бутыль аспирационная, банка отсоса, 1.5 л | 1 |
|  |  | 56 | Крышка для банки отсоса | Крышка бутыли аспирационной/ирригационной, для банки отсоса, 1,5 и 5 литровой, стерилизуемая | 1 |
|  |  | 57 | Бутыль для промывающего раствора | Бутыль ирригационная, для промывающего раствора, 1 л, стерилизуемая | 1 |
|  |  | 58 | Крышка бутыли | Крышка бутыли аспирационной/ирригационной, стерилизуемая, для бутыли 1 л, | 1 |
|  |  | 59 | Подставка для банки отсоса | Держатель для бутыли, 1.5 л | 2 |
|  |  | 60 | Набор силиконовых трубок | Трубка соединит. от помпы к аспирационной бутыли, набор силиконовых трубок, отсасывающих, стерилизуемых. Две трубки -для соединения аспирационной бутыли объемом 5 л и помпы, аспирационного инструмента с бутылью. | 2 |
|  |  | 61 | Набор силиконовых трубок | Трубка соединительная от помпы к эндоинструменту, набор силиконовых трубок, ирригационных, стерилизуемых. Для подсоединения ирригационной бутыли объемом 1 литр и помпы | 2 |
|  |  | 62 | Оптика | Оптика жесткая со стеклянными линзами, передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диаметр 4 мм, длина 30см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. | 1 |
|  |  | 63 | Оптика | Оптика жесткая со стеклянными линзами, бокового видения 70°, крупноформатная, диаметр 4 мм, длина 30 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. | 1 |
|  |  | 64 | Тубус цистоуретроскопа | Тубус, для цисто-уретроскопа 22 Шр., с вырезом и обтюратором, с 2-мя переходниками с замками LUER | 1 |
|  |  | 65 | Обтуратор оптический | Обтуратор, оптический для тубусов цисто-уретроскопов 22 Шр. | 1 |
|  |  | 66 | Тубус цистоуретроскопа | Тубус, для цисто-уретроскопа 20 Шр., с вырезом и обтюратором, 2-мя переходниками с замками LUER, | 1 |
|  |  | 67 | Обтуратор оптический | Обтуратор, оптический для тубусов цисто-уретроскопов 20 Шр. | 1 |
|  |  | 68 | Тубус цистоуретроскопа | Тубус, для цисто-уретроскопа 17 Шр., с обтюратором и 2-мя переходниками с замками LUER | 1 |
|  |  | 69 | Телескопический мостик | Переходной мостик, с 1 закрываемым инструментальным каналом | 1 |
|  |  | 70 | Рабочая вставка | Отклоняющий механизм с управляющим рычагом с ускоренным регулированием с 2-мя инструментальными каналами. | 1 |
|  |  | 71 | Щипцы захватывающие | Щипцы, захватывающие для удаления инородных тел, с 2-мя подвижными браншами, гибкие, 7 Шр., длина 40 см | 1 |
|  |  | 72 | Выкусыватель | Выкусыватель биопсийный, с 2-мя подвижными браншами, гибкий, 7 Шр., длина 40 см | 1 |
|  |  | 73 | Ножницы | Ножницы, с одним подвижным лезвием, гибкие, 7 Шр., длина 40 см | 1 |
|  |  | 74 | Инъекционная канюля | Канюля, инъекционная, гибкая, 6 Шр., длина 50 см | 1 |
|  |  | 75 | Переходник | Адаптер, переходник для уретроскопии у женщин по NICKELL, используется с тубусами и оптиками | 1 |
|  |  | 76 | Коагуляционный электрод | Электрод, коагуляционный, 5 Шр., монополярный, длина 53 см | 1 |
|  |  | 77 | Коагуляционный электрод | Электрод, игольчатый, 7 Шр., монополярный, длина 53 см | 1 |
|  |  | 78 | Корзинчатый захват для камней | Зажим, корзинчатый захват для камней, размер 5 Шр., длина 60 cм, включает: - трех-кольцевая рукоятка - корзинка - спираль | 1 |
|  |  | 79 | Шприц | Эндошприцы, по REINER-ALEXANDER, 150 мл с адаптером для катетера | 1 |
|  |  | 80 | Запасная колба | Колба | 1 |
|  |  | 81 | Тубус резектоскопа | Тубус, для резектоскопа, включая соединительную трубку для постоянного орошения, 26 Шр., со скошенным наконечником, внутренний тубус с керамической изоляцией, с быстросъемным замком, для использования с рабочим элементом резектоскопа. | 1 |
|  |  | 82 | Обтуратор стандартный | Обтуратор, стандартный, для тубусов резектоскопа 24/26 Шр. | 1 |
|  |  | 83 | Обтуратор оптический | Обтуратор оптический для тубусов резектоскопа. | 1 |
|  |  | 84 | Рабочий элемент биполярный | Рабочий элемент, биполярный (комплект) состоит из: - рабочий элемент, биполярный - режущая петля, биполярная - коагуляционный электрод, биполярный - ВЧ-кабель. - защитный тубус Двигается с помощью пружины. В нерабочем положении электрод находится внутри тубуса. | 1 |
|  |  | 85 | Оптика | Оптика жесткая со стеклянными линзами 12°, крупноформатная, диаметр 4 мм, длина 30 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. | 1 |
|  |  | 86 | Режущая петля | Петля, режущая, биполярная, большая, для использования с оптикой. | 6 |
|  |  | 87 | Режущая петля | Петля, режущая, биполярная, малая, для использования с оптикой. | 6 |
|  |  | 88 | Электрод | Электрод, биполярный, вапоризационный шарик для использования с оптикой | 6 |
|  |  | 89 | Расширитель меатуса | Расширитель, меатуса, ступенчатый, конический, размер 15 - 30 Шр. | 1 |
|  |  | 90 | Мандрен | Обтуратор, мандрен для введения катетеров | 1 |
|  |  | 91 | Вводный адаптер | Адаптер, для использования шприца с внешним тубусом резектоскопа | 1 |
|  |  | 92 | Световод | Световод , волоконнооптический, диам. 3.5 мм, длина 230 см | 1 |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) |  |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Газовый фильтр | Фильтр, CO2\N2O газовый, одноразовый, для использования с инсуффляционными приборами со коростью потока газа 30 л\мин., стерильно, 25 шт в упаковке. | 1 |
|  |  | 2 | Титановые клипсы | Клипсы, титановые, средне-большие, стерильные, 16 картриджей по 10 клипс, для использования с аппликатором | 1 |
|  |  | 3 | Лигатурная петля по ROEDER | Петля одноразовая, с рассасывающейся синтетической нитью, в стерильной упак., 12 шт., USP 0, длина 33 см | 1 |
|  |  | 4 | Бактериальный фильтр | Фильтр, антибактериальный, для использования с помпой эндоскопической, одноразовый, нестерильный, 10 шт. в упаковке. | 1 |

Лот № 9

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции. Ультразвуковой диссектор в комплекте с принадлежностями. |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке(наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Не подлежит внесению в Реестр ГСИ РК. |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Предназначены для использования в абдоминальной ,торакальной, висцеральной хирургии, в хирургии печени, лапароскопической хирургии, урологии, онкологии, гинекологии, эндоскопии, общая хирургия. Для очистки раневой поверхности трудно заживающих ран , выполнение сечения коагуляции с помощью ультразвука. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | ВЧ аппарат для монополярных и биполярных сечений и коагуляции с интегрированной функцией аргоноплазменной коагуляции,монтированный на тележке. Программирование значений на фронтальной панели. На каждую функцию должно быть запрограммированы не менее 5 ступеней, но на отдельные операции возможна индивидуальная установка параметров. При этом имеется возможность программирования 10 индивидуальных программ. Наличие тест-программы для технического сервиса - для функционального теста; -для точной настройки; -для высвечивания на дисплее электрических параметров; -для проверки акустических и оптических сигналов; -для обозначения внутренних рабочих напряжений на дисплее фронтальной панели; -для обозначения версии Soft программы на дисплее фронтальной панели. Система безопасности: Аппарат должен быть обеспечен системой безопасности Подключение нейтрального электрода согласно нормам CF. Автоматическое наблюдение за подключением нейтрального электрода к аппарату. Автоматическое наблюдение за прилежанием нейтрального электрода на пациенте, световое (система светофора) и акустическое сопровождение наблюдения. Устанавливаемое ограничение мощности во всех рабочих режимах. Автоматическая установка основных параметров при длительном выключении напряжения в сети. Автоматическое наблюдение за ошибочной дозировкой параметров. Автоматическое функциональное самотестирование при включении аппарата. Автоматическое установление параметров при подключении зондов для аргоноплазменной коагуляции. Автоматическое наблюдение за наличием газа, акустическое и оптическое сопровождение наблюдения. Автоматическое наблюдение за газовым проводником в подключенных инструментах, оптическое и акустическое сопровождение наблюдения. Автоматическое определение функциональной ошибки в аппарате и определение кода ошибки для быстрой проверки. Автоматическое наблюдение за подключением нейтрального электрода к аппарату. Автоматическое наблюдение за положением раздельного нейтрального электрода на пациенте. Автоматическое наблюдение за сопротивлением между нейтральным электродом и пациентом в зависимости от ВЧ тока. Автоматическое наблюдение за ошибочной дозировкой. Автоматическая установка мощности. Автоматическое самотестирование аппарата при включении. Автоматическое определение параметров при подключении зондов. Автоматическое наблюдение за количеством газа, оптическое и акустическое. Автоматическое наблюдение за проходимостью газа. Автоматическое определение ошибки. Обозначение ошибки на дисплее для быстрого устранения. Монополярная коагуляция Soft: Максимальная мощность 100 Ватт/200 Ω. Устанавливаемое ограничение мощности. Автоматическая регулировка напряжения. ВЧ напряжение до 680VP. Работа через педаль и инструмент. Наличие Auto Stop. Монополярные сечения: Мощность максимум 350Watt. Устанавливаемое ограничение мощности. Автоматическая регулировка напряжения. Автоматическая регулировка дугового разряда. ВЧ напряжение максимум 660 VP. Автоматическое управление напряжением. Включение в работу, как через педаль, так и через инструмент. Сечение в обычном режиме (электронож) мощность 320 W. Сечение TUR для урологии (трансуретральные сечения) и ортопедии (артроскопии) максимально 350W/200Ω. Сечение Blend (Blend+Power Blend) максимально 320W/200Ω. Резка с одновременной коагуляцией с установкой 9 эффектов гемостаза. Сечение Pulse для (полипектомии) максимально 40W/200Ω . Установка глубины гемостаза в 9 режимах. Ceчение TUR-Pulse максимально 50W/200Ω. 320 VPр. Монополярная коагуляция, Forcе: Максимальная мощность 120 Ватт/200 Ω. Устанавливаемое ограничение мощности. ВЧ напряжение до 1320 VPр. Функция «HI»- коагуляция «под водой». Возможность установки режима резки при коагуляции в 5 режимах. Автоматическая регулировка напряжения. Работа через педаль и инструмент. Наличие Auto Stop. Монополярная коагуляция, Spray: Максимальная мощность 120 Ватт/200Ω. Устанавливаемое ограничение мощности. ВЧ напряжение до 9000 VPр /5800 VPр. Автоматическая регулировка напряжения. Работа через педаль и инструмент. Наличие Auto Stop. Биполярная коагуляция: Максимальная мощность 100 Ватт/100 Ω. Устанавливаемое ограничение мощности. ВЧ напряжение до 460VP. Автоматическая регулировка напряжения. Работа через педаль. Включение через AutoStart. Деактивация через AutoStop. Биполярное сечение: Мощность 130Watt/ 200Ω. Устанавливаемое ограничение мощности. Автоматическая регулировка напряжения. ВЧ напряжение максимум 760VP. Коагулируемое сечение BipoPulse. Автоматическое управление мощности. Работа через педаль. Активация через AutoStart. AutoStart с отсрочкой включения. Деактивация через Auto-Stop. Аргоновая коагуляция: Максимальная мощность 120Ватт при 200 Ω и 9000 VPр /5800 VPр. Установленное необходимое напряжение импульса 9000 V. Устанавливаемое ограничение мощности. Автоматическая регулировка напряжения. Активация функции через педаль и инструмент. Деактивация через функцию AutoStop. Автоматическая установка параметров: мощности и потока газа при подсоединении зондов к инструменту. Контролируемое количество газа для открытой хирургии от 1 до 7 л/мин. Контролируемое количество газа для эндоскопии от 0,1 до 1 л/мин. Контролируемое количество газа для лапароскопии от 0,2 до 2,5 л/мин. Рабочая частота 280-360кГц, макс мощность 350Вт, Сетевое напряжение 230В, разьемы-1 аргоновый, 1 монополярный (международный 3-контактный), 1 биполярный(международный 2-контактный), количество программ-10. 2.Ультразвуковой генератор: Рабочая частота 25 кГц. Рабочая частота 35 кГц. Рабочая частота 55 кГц. Автоматическое распознавание подключенных инструментов. Автоматическая установка последних рабочих параметров. Самотестирование аппарата при включении аппарата. Аспирация: Встроенный в аппарат вакуумный насос с интенсивностью аспирации от 0 до 0,9 (бар). Регулирование интенсивности аспирации регулируется на аппарате Ирригация: Ирригационный насос встроен в аппарат. Интенсивность ирригации: от 0 до 150 (мл/мин.) Интенсивность регулируется на аппарате. Рабочая частота 25-35-55кГц, встроенная система аспирации и ирригации. Сетевое напряжение 230В, Частота сети 50-60Гц. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1 | Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции | Рабочая частота 280-360кГц, макс мощность 350Вт, Сетевое напряжение 230В, разьемы-1 аргоновый,1монополярный (международный 3-контактный), 1 биполярный (международный 2-контактный), количество программ-10. | 1комп. |
|  |  | 2. | Ультразвуковой диссектор | Рабочая частота 25-35-55кГц, встроенная система аспирации и ирригации, Сетевое напряжение 230В, Частота сети 50-60Гц. | 1комп. |
|  |  | 3 | Сетевой кабель | Сетевой кабель | 2шт. |
|  |  | 4 | Кабель заземления | Кабель заземления, 5м. | 2шт. |
|  |  | 5 | Кабель для нейтрального электрода одноразового пользования | Одноразовый длина 5м., скоба-фиксатор, 2-х контактное соединение для нейтральных электродов | 2шт. |
|  |  | 6 | Вакуумный шланг | Силикон и коррозионно-стойкая сталь, с защитой от перелива, допускается автоматическая мойка при 93 С | 1шт. |
|  |  | 7 | Пластиковая стерилизуемая емкость с крышкой | Емкость 2 литра. материал полисульфон, четко читаемая шкала, 2000 мл., допускается автоматическая мойка при 93 С, стерилизация паром при 134 С. Крышка материал полиамид, с сантопреновым покрытием, встроенная защита от перелива допускается автоматическая мойка при 93 С, стерилизация паром при 134 С. | 1шт. |
|  |  | 8 | Держатель для емкостей | Для подвешивания емкостей, высота 250 мм. | 1шт. |
|  |  | 9 | Кабели для ультразвуковых инструментов с прямым штекером | Штекер прямой, длина 5м. | 2 шт. |
|  |  | 10 | Кабель для ультразвуковых инструментов микро-Pen инструментов с прямым штекером | Штекер прямой, длина 5м. | 2 шт. |
|  |  | 11 | Педаль двойная | Ножной переключатель с 2 педалями (красно-черный), длина кабеля 5м., 3-х контактный штекер | 1шт. |
|  |  | 12 | Ножной переключатель двойной | Педаль с двумя переключателями и джойстиком (желто-синяя), с функцией переключения режимов, длина кабеля 5м., 4х контактный штекер, | 1шт. |
|  |  | 13 | Педаль одиночная | Педаль с одним переключателем, длина кабеля 5м., 3х контактный штекер. | 1шт. |
|  |  | 14 | Тележка для аппаратов | Верхняя-нижняя консоль, размеры 640-1149-640мм, два встроенных сетевых кабеля, 2 держателя для газовых баллонов (5л.) | 1 шт. |
|  |  | 15 | Газовый баллон | Баллон для аргона 5л. Тип газа- аргон чистоты 99,998%- | 2 шт. |
|  |  | 16 | Редуктор давления | Клапан сброса давления | 1шт. |
|  |  | 17 | Биполярный кабель | Длина кабеля 5м, совместимость с ножницами биполярными. | 2 шт. |
|  |  | 18 | Биполярный кабель | Длина кабеля 5м, 2х контактный биполярный штекер. | 2 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 | Ультразвуковой макро-инструмент | УЗ макро-инструмент, изогнутый, рабочая длина -49,5мм., общая длин-255,5мм., внешняя ирригация, аспирация, метал сонотрода титан, | 1шт. |
|  |  | 2 | Ультразвуковые ножницы | Рабочая длина 190 мм., общая длина 340мм., метал сонотрода титан, вращение на 360 | 1шт. |
|  |  | 3 | Ультразвуковые крючки | Рабочая длина 250 мм., общая длина 391мм., метал сонотрода титан, | 1шт. |
|  |  | 4 | Мультифункциональный инструмент | Длина кабеля 3,5м., максимальная мощность 120 Ватт, с ручной активацией | 1шт. |
|  |  | 5 | Удлинитель электродов | Длина 70мм., прямая форма. | 1шт. |
|  |  | 6 | Аппликатор с ножным управлением | Длина кабеля 3,5м., максимальная мощность 120Ватт, для работы от педали. | 1шт. |
|  |  | 7 | Аппликатор с ручным управлением | Длина кабеля 3,5м., максимальная мощность 120Ватт, с ручной активацией. | 1шт. |
|  |  | 8 | Гибкая насадка | Длина 120мм., прямая форма, диаметр 5мм, с прямым отверстием для выхода газа | 1шт. |
|  |  | 9 | Гибкая насадка | Длина 120мм., изогнут под углом 30 , диаметр 5мм, с прямым отверстием для выхода газа | 1шт. |
|  |  | 10 | ВЧ-инструмент с активацией на инструменте | Длина кабеля 5м, ручная активация, 2 кнопки, 3-контактный штекер, максимальное кол-во циклов обработки-300 многоразовая. | 1шт. |
|  |  | 11 | Удлинитель электродов | Крепление с 4мм электродом, длина 150 мм. | 2 шт. |
|  |  | 12 | Электрод монополярный | Электрод-шарик, прямой, 6мм, крепление 4мм, длина 65мм., с антипригарным покрытием многоразовые. | 5 шт. |
|  |  | 13 | Электрод монополярный | Электрод-игла, прямой, крепление 4мм, длина 65мм., с антипригарным покрытием многоразовые. | 5 шт. |
|  |  | 14 | Электрод монополярный | Электрод-нож, прямой, крепление 4мм, длина 65мм., с антипригарным покрытием многоразовые. | 5 шт. |
|  |  | 15 | Электрод монополярный | Электрод-нож, изогнутый, крепление 4мм, длина 65мм., с антипригарным покрытием многоразовые. | 5 шт. |
|  |  | 16 | Биполярные ножницы | Ножницы биполярные, длина 210мм, форма изогнутая. | 1 шт. |
|  |  | 17 | Биполярный пинцет | Атипригарный, прямой формы, длина 200мм. | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт Площадь помещения: не менее 10 кв. м. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Нейтральный электрод без фиксатора. | Одноразовый электрод, материал- ПЭ пеноматериал. 1 упак=50 шт. | 1упак. |
|  |  | 2. | Бактериальный фильтр | Бактериальный фильтр 1 упак=5шт. | 5 упак. |
|  |  | 3. | Система шлангов | Система из двух шлангов в сборе для ирригации и аспирации, 5м, одноразовый продукт, с компенсатором давления, встроенным в ирригационный шланг и обеспечивающим постоянную ирригацию.1упак=12шт. | 1упак. |
|  |  | 4. | Оболочка на инструменты | Одноразовый продукт, стерильный. 1упак=50шт. | 1упак. |

Лот № 10

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат искусственной вентиляции лёгких |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа (Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Аппарат искусственной вентиляции лёгких |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Предназначен для проведения искусственной вентиляции легких у следующих категорий пациентов: взрослые, дети. Область применения Анестезиология, реаниматология |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Описание аппарата и комплектность должны быть: В аппарате должна быть встроенная турбина, обеспечивающая стабильную подачу воздуха под необходимым рабочим давлением, без необходимости подключения аппарата к дополнительному компрессору или центральному источнику медицинского воздуха. Возможность работы аппарата как от источника высокого, так и низкого давления кислорода (поток). Аппарат должен крепиться на устойчивой мобильной транспортной тележке с надежной блокировкой колес. Возможность применения аппарата для транспортной вентиляции внутри больницы. Встроенная самозаряжающаяся аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу вентилятора не менее 3 часов. Проксимально к пациенту расположенный датчик потока/давления. Наличие в аппарате сенсорного цветного дисплея размером не менее 10 дюймов по диагонали, совмещенного с блоком управления. Возможность введения после включения аппарата антропометрических данных пациента (пол, рост, либо вес), с автоматическим расчетом идеального веса. Возможность после включения аппарата выбора одного из нескольких заранее предустановленных режимов. Режимы вентиляции SCMV+ (A/C, SIPPV) – синхронизированная принудительная (объемная) вентиляция. PCV+ (P-CMV, PCV, SPCV) – вентиляция с управляемым давлением. SIMV+ (SIMV-VC, SIMV) – синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция с контролем по объему. P-SIMV+ (SIMV-PC) – синхронизированная перемежающая вентиляция с контролем по давлению. DuoPAP (BIPAP, SPAP, BiVent, BiLevel) – вентиляция с двухфазным положительным давлением в дыхательных путях. APRV – вентиляция с «высвобождением» давления. SPONT (CPAP+Ps) – режим спонтанного дыхания с поддержкой давлением (на фоне СРАР). ASV – режим автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции, основанного на учете динамики состояния легочной механики (податливость, сопротивление) и параметров собственного дыхания педиатрических и взрослых пациентов. APV (AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+) – режим автоматического поддержания заданного дыхательного объема с минимально возможным пиковым давлением в дыхательных путях, реализованные не менее двумя алгоритмами (CMV, SIMV). NIV – неинвазивная вентиляция с поддерживающим давлением. NIV-ST – неинвазивная вентиляция с управляемым давлением. Функция PS (ASB) – вентиляции с поддержкой давлением, комбинируемой с режимами SIMV, P-SIMV, BIPAP (DuoPAP) и Spont. Apnoe vent (Back up vent) – автоматический переход на управляемую вентиляцию при развитии апное во время спонтанного дыхания с обратным автоматическим возвратом в режим спонтанного дыхания при восстановлении самостоятельного дыхания пациента. Функция TRC (ATC) - автоматическая компенсация сопротивления эндотрахеальной или трахеостомической трубки. Устанавливаемые управляемые параметры должны быть: Время вдоха в пределах не менее 0.1 – 10 сек. Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 5 – 80/мин. Соотношение вдох к выдоху ( I:E), не менее – от 1:9 до 4:1. Концентрация кислорода на вдохе 21 – 100%. Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1 – 240 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически). Управляемое давление (Pcontrol) в пределах не менее 5 – 60 mbar сверх РЕЕР. Инспираторное давление (Phigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 1 - 60 mbar. Инспираторное время (Thigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 0.1 - 40 секунд. Дыхательный объем в режимах с контролем по объему в пределах не менее 20 – 2000 мл. Возможность предустановки величины дыхательного объема в мл/кг идеального веса. ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах не менее 0 – 35 mbar. Чувствительность потокового триггера в пределах не менее 1 – 20 л/мин. Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее 5 - 80% от пикового инспираторного потока. Поддерживающее давление в пределах не менее 0 – 60 mbar сверх РЕЕР. Возможность регулировки скорости нарастания давления (Pramp, Flow Acceleration, Rise Time). Экстренная подача 100% кислорода. Время апное в пределах не менее 15– 60 сек. Ручное управление аппаратным дыханием (“Manual”). Возможность управления параметрами вентиляции как с помощью вращающегося регулятора (энкодер), так и с помощью сенсорного экрана (система touch screen). Возможность регулировки яркости экрана в зависимости от дневного/ночного времени суток. Функция ожидания "Stand by", с сохранением предыдущих параметров вентиляции. Функция «блокировки экрана» для предотвращения случайных (непреднамеренных) изменений параметров. Возможность одновременного отображения на экране не менее двух волн. Волновые формы в реальном времени: давление в дыхательных путях, поток, дыхательный объем. 3 вида дыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток. Мониторируемые параметры должны быть: Реальное давление в дыхательных путях: пиковое, среднее, плато, РЕЕР/СРАР. Реальный объем выдоха (VTE). Объем вдоха (VTI). Реальный минутный объем вентиляции (MV). Минутный объем спонтанного дыхания (MVspont). Объем (процент) утечки из дыхательного контура. Время вдоха. Время выдоха. Соотношение времени вдоха к выдоху (реальное). Общая частота дыхания. Частота спонтанного дыхания. Минутный объем спонтанного дыхания. Пиковый инспираторный поток. Пиковый экспираторный поток. Статическая податливость (комплайнс) легких. Инспираторное сопротивление дыхательных путей. Ауто-ПДКВ (autoPEEP). Временная константа выдоха. Окклюзионное давление Р0.1. Индекс частого поверхностного дыхания (RSB, f/VTE). Процент спонтанных дыханий в общем количестве дыхательных циклов (%spont). Реальная концентрация кислорода на вдохе. Тренды всех параметров дыхательного мониторинга с периодом отображения за последние 1, 6, 12, 24 часа вентиляции. Визуальное (в виде специального экрана) отображение параметров в графическом виде, характеризующих степень респираторной поддержки пациента и его готовность к «отучению» от ИВЛ. В данном экране должна быть возможность мониторинга следующих показателей: концентрация кислорода, РЕЕР, инспираторное давление, реальный минутный объем, индекс частого поверхностного дыхания, процент спонтанных вдохов в общем количестве дыхательных циклов. Визуальное отображение состояния легочной механики в виде изображения картины легких у педиатрических и взрослых пациентов. Изображение (форма) легких должна меняться при изменении податливости легочной ткани или сопротивления дыхательных путей в реальном времени, а также при появлении у пациента спонтанных вдохов. Параметры легочной механики должны измеряться и мониторироваться автоматически, непрерывно, во всех режимах вентиляции, без применения инспираторной или экспираторной паузы. Тревожная звуковая и визуальная сигнализация должны быть: Высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях. Высокий/низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания, апное. Утрата централизованного электропитания. Низкое давление (подача) кислорода. Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Низкий уровень зарядки батарей (во время работы аппарата от аккумуляторных батарей). Неисправность аппарата с указанием кода технической ошибки. Необходимость калибровки потокового датчика. Выход из строя кислородного датчика. Необходимость калибровки кислородного датчика. Высокое сопротивление (обструкция) выдоху. Разгерметизация контура. Высокая утечка. Снижение уровня РЕЕР/СРАР. Возможность регулировки громкости звуковой тревоги. Мониторинг уровня (степени) зарядки батарей. Память не менее чем на 1000 событий вентиляции (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.). |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Базовый блок аппарата ИВЛ с управляющим и мониторирующим экраном | Режимы вентиляции: SCMV+ (A/C, SIPPV); PCV+ (P-CMV, PCV, SPCV); SIMV+ (SIMV-VC, SIMV); P-SIMV+ (SIMV-PC); DuoPAP (BIPAP, SPAP, BiVent, BiLevel); APRV; SPONT (CPAP+Ps); APV (AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+); NIV ; NIV-ST ; Функция PS (ASB); Apnoe vent (Back up vent) | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Мобильная тележка | Тележка с блокировкой колес | 1шт. |
|  |  | 2. | Увлажнитель | предназначен для подогрева и увлажнения газов, поступающих к пациентам во время ИВЛ. Увлажнитель MR850 | 1шт. |
|  |  | 3. | Шланг для подачи кислорода | Длина 4м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1шт. |
|  |  | 4. | Электрический кабель | Для подключения аппарата к электричеству | 1шт |
|  |  | 5. | Держатель дыхательного контура |  | 1шт. |
|  |  | 6. | Соединительный коннектор | Для подключения к кислороду | 1шт. |
|  |  | 7. | Тестовое легкое с эндотрахеальной трубкой для взрослых | Для взрослых. Служит для тестирования СРАР функции аппарата | 1шт. |
|  |  | 8. | Адаптер | Адаптер для подачи газов DISS для гелиево-кислородной смеси | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Входное напряжение 100 – 240 V~ ± 10%, 50/60 Hz переменный ток или 12-24V постоянный ток Потребление энергии Обычно 50 W, 170 W максимально Время запасной батареи 3 ч – 1 батарея, возможность установки 2 ух батарей Подача кислорода 280 – 600 КПа (41 87 psi) 120 л/мин Низкое давление кислорода ≤ 15 л/ мин, макс. 600 ГПа для низкого давления Подача воздуха Встроенная бесшумная турбина (30 дБ при 30 мбар) Среда Температура 5 - 40˚ С (рабочая) – 20 – 60 ˚ С (хранение) Влажность 10 – 95 % неконденсирующийся (рабочая и хранение) Высота До приблизительно 4000 м (13,120 фут) 1013 – 600 ГПа Интерфейсные соединения USB, RS-232 |
| 7. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Дыхательные контуры пациента для взрослых | Многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагосборником. Стерилизуемый. | 1шт |
|  |  | 2. | Потоковый датчик для взрослых и детей | Датчик потока термоанемометрический. Многоразовый. многоразовый 10 шт в упаковке | 1уп. |
|  |  | 3. | Кислородный датчик | Датчик для мониторирования концентрации кислорода | 1шт. |
|  |  | 4. | Фильтры: инспираторный, многоразовый | Многоразовый инспираторный бактериальный фильтр 5 шт в 1 упаковке | 1 уп. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.