Приложение 1

к приказу И.о. председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от « 12 » сентября  2014 года № 09/121

Сводный список медицинской техники на 2014 год (1 лота), организатором закупа которой выступает ТОО «СК-Фармация»

| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Срок поставки | Место поставки | Условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Навигационная система с принадлежностями | 1 | 199 000 000 | 199 000 000 | Не позднее 1 декабря 2014 года. | КГП на ПХВ «Городская больница № 1» г. Астаны - 1 ед. | DDP до места поставки |

Лот № 1

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Навигационная система с принадлежностями |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Нейрохирургия, вертебрология, онкология, травматология, ортопедия, ЛОР хирургия, для работы на голове и спине. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Входное напряжение 220-240В, с частотой 50-60Гц Водоснабжедние: не требуется Канализация: не требуется Площадь помещения: не менее 8 кв.м. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований и количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Мобильная оцифровывающая установка в комплекте для оптической локализации и навигации | Двухстоечная компоновка состоящая из: мобильной стойки поддерживающей хирургический жидкокристалический сенсорный монитор со встроенными громкоговорителями диагональ не менее 24 дюйма с разрешением не менее 1920х1200; тележка персонала с жидкокристаллическим монитором диагональ не менее 15,4 с разрешением не менее 1440х900. Наличие встроенной камеры (локализатор) излучающей инфракрасный свет, лазерная система наведения (расположенная между линзами камеры) для точного наведения камеры. Камера должна быть закреплена на тележке персонала посредством штанги для уравновешивания камеры. Тележка персонала должна быть укомплектована клавиатурой, мышкой и высококачественной стереосистемой для вопсроизведения музыки. Установка также оснащается беспроводной хирургической мышью для работы из стерильного операционного поля. На тележке также расположена системная панель ввода/вывода со следующими разъемами: для оптических активных инструментов, для референционной рамки, для педали ножного переключения, для подключения к хирургическому микроскопу, для подключения к локальной сети, модему, USB, Video in/out, S-Video. CD/DVD привод. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Мобильная оцифровывающая установка для электромагнитной локализации и навигации с аксессуарами | Блок переносной для электромагнитной локализации, 220В, Излучатель (локализатор) для создания низкоэнергетического магнитного поля с держателем, сочлененный рычаг, адаптер. Дает возможность навигирования гибкого инструмента без необходимой жесткой фиксации головы в скобе Мейфилда. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Модули интеграции с микроскопом и С-дугой (ЭОП) | Модуль для интеграции и навигации операционных микроскопов в комплекте с програмным обеспечением и асессуарами для использования с микроскопами. | 1 шт. |
|  |  |  |  | Модуль для интеграции с электронно-оптическими преобразователями (ЭОП) с програмным обеспечением и аксессуарами (калибровочная мишень, крепежное кольцо, беспроводной флюоротрекер) | 1 шт. |
|  |  | 4. | Программное обеспечение | Программное обеспечение на компакт дисках для хирургичесих вмешательствах на головном мозге под контролем оптической и/или электромагнитной системы локализации и для хирургических вмешательствах на позвоночнике. Позволяет совмещать мультимодальные изображения (КТ, МРТ, флюоро-) | 4 шт. |
|  |  | 5. | Набор для биопсии | Набор пассивных инструментов (трубка направитель размерами (мм) 1.9, 2.2 или 2.6, сочлененный рычаг, зонд– адаптер на Мэйфилд | 1 комплект |
|  |  |  |  | Игла для биопсии, пассивная | 5 шт. |
|  |  |  |  | Направитель для биопсии | 5 шт. |
|  |  | 6. | Набор инструментов и аксессуаров для вмешательст на головном мозге | Набор включает пассивный зонд, референционную рамку, сочлененный рычаг | 1 комплект |
|  |  |  |  | Набор инструментов и аксессуаров для вмешательст на головном мозге | 1 комплект |
|  |  | 7. | Набор инструментов и аксессуаров для хирургии позвночника | Набор инструментов и аксессуаров для хирургии позвночника | 1 комплект |
|  |  | 8. | Набор инструментов и аксессуаров для малоинвазивного хирургического вмешательства | Набор инструментов, включает 2 диллятатора, 2 канюли, молоток отбойник, референционная рамка, ограничитель хода для чрезкожного стержня, | 1 комплект |
|  |  |  |  | Набор инструментов включает 2 чрезкожных зажима длинный и короткий, чрезкожный крепеж на 45 градусов, навигируемый дилятатор, трекер для дилятатора, отверка для установки/снятия | 1 комплект |
|  |  |  |  | Набор инструментов включает: направитель для сверел канюлированный; ограничитель регулируемый; направитель для сверел; спинальная отверка; зонд педикулярный 2.25 мм; зажим для установки референционной рамки; динамическая рама легкая 0 градусов; блок для крепления рамки легкий 90 градусов; рукоятка универсальная канюлированная; прямой пассивный зонд острый; метчик размером: 4.0 мм, 3.5 мм; метчик 4.0 мм размером (10-24 мм; 26-52 мм); метчик кортикальный и/или канюлированный размером: 4.0 мм, 4.5 мм; шило обычное. | 1 комплект |
|  |  |  |  | Набор сверил стерильных 2.4, 2.9, 3.0, 3.5 мм; стержень 3.0 мм стерильный, канюлированный; | 1 шт. |
|  |  |  |  | Канюля размерами 100 мм | 1 шт. |
|  |  |  |  | Канюля размерами 150 мм | 1 шт. |
|  |  |  |  | Упаковка игл для доступа к ножке позвонка | 1 уп. |
|  |  | 9. | Наборы инструментов и аксессуаров работающих в электромагнитном режиме | Набор для установки шунта неинвазивный; | 1 комплект |
|  |  |  |  | Набор для установки шунта с фиксацией на костях черепа; | 1 комплект |
|  |  |  |  | Набор для резекции опухолей неинвазивный; | 1 комплект |
|  |  |  |  | Набор для резекции опухолей с фиксацией на костях черепа | 3 комплекта |
|  |  |  |  | Драпировка на блок электромагнитной локализации | 10 шт. |
|  |  |  |  | Зонд-указатель | 1 шт. |
|  |  |  |  | Зонд для работы с микроскопом | 1 шт. |
|  |  | 10. | Набор сфер | Набор магнитных сферы для установки на навигационных инструментах, способных отражать инфракрасное узлучение | 6 комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Отвертка | Многоразовая для установки и снятия 1.6 мм | 1 шт. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.