Приложение 1

к приказу Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от «28»  ноября  2013 года № 09/162

Сводный список медицинской техники на 2013 год (13 лотов), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" в 2013 году

| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический биохимический анализатор | 1 | 7 086 845 | 7 086 845 | КГП «Центральная больница г. Сарани» управления здравоохранения Карагандинской области | DDP пункт назначения | 45 календарных дней |
| 2 | Автоматический биохимический анализатор | 1 | 6 847 640 | 6 847 640 | КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | DDP пункт назначения | 45 календарных дней |
| 3 | Система рентгеновская медицинская в комплекте | 1 | 27 000 000 | 27 000 000 | РГКП «Республиканская детская клиническая больница «Аксай» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 4 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 1 | 10 200 000 | 10 200 000 | КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 5 | Система цифровой ультразвуковой диагностики | 1 | 12 350 000 | 12 350 000 | КГП на ПХВ «Тайыншинская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 6 | Система цифровая ультразвуковая диагностическая | 1 | 7 815 000 | 7 815 000 | КГКП «Центральная районная больница Шетского района» управления здравоохранения Карагандинской области, акимата Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 7 | Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови в комплекте с принадлежностями | 1 | 34 134 208 | 34 134 208 | КГП «Костанайский перинатальный центр» управления здравоохранения акимата Костанайской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 8 | Наркозно-дыхательный аппарат | 1 | 9 890 000 | 9 890 000 | ГККП «Кербулакская центральная районная больница» ГУ Управления здравоохранения Алматинской области, акимата Алматинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 9 | Система диагностическая ультразвуковая стационарная | 1 | 9 591 450 | 9 591 450 | ГКП «Каргалинская центральная районная больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 10 | Система ультразвуковая медицинская диагностическая в комплекте | 1 | 32 000 000 | 32 000 000 | Филиал АО «Железнодорожные госпитали медицины катастроф» - «Павлодарская железнодорожная больница» | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 11 | Система видеоэндоскопическая с установкой моечной для промывки эндоскопов | 3 | 22 550 000 | 67 650 000 | ГКП на ПХВ «Жамбылский областной онкологический диспансер управления здравоохранения акимата Жамбылской области»- 1 ед.; КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» акимата Северо-Казахстанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан – 1 ед.; ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области – 1 ед. | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 12 | Система видеоэндоскопическая | 1 | 29 260 532 | 29 260 532 | ГКП «Областная детская клиническая больница» на ПХВ ГУ»Управления здравоохранения Актюбинской области» | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 13 | Аппарат наркозный на три газа портативный | 3 | 5 500 000 | 16 500 000 | РГКП «Научный Центр педиатрии и детской хирургии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |

Техническая спецификация

| № лота | Наименование | Параметры технических характеристик (технические спецификации) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический биохимический анализатор | Требования к функциональности: Производительность должна быть: - не менее 150 тестов/час для монореагентов. - не менее 100 тестов/час для 2-компонентных тестов. - принцип измерения колориметрии (отношение/конечная точка); -турбидиметрический анализ. Программируемые параметры должны быть: - программируемые тесты или вычисляемые параметры – без ограничения. - амилаза - апанинаминотрансфераза - аспартатаминотрансфераза - гамма-глютамилтрансфераза - креатинкиназа - креатинкиназа - лактатдегидрогеназа - холестерин - триглицериды - альбумин - глюкоза (не менее 5 минут) - мочевина - мочевая кислота - общий белок - билирубин прямой - билирубин общий - креатинин - железо - кальций - фосфор - щелочная фосфотаза - магний - калибровка линейная, нелинейная, многоточечная. - объем образца не менее 2 – 30 мкл. - объем реакционной смеси не менее 180 – 550 мкл. - образец сыворотка, плазма, моча, СМЖ, цельная кровь. - разведение образца – Степень разведения: от 2 до 150 раз. - объем реагентов «на борту» – 30 разных методов в охлаждаемых штрих-кодированных моно- или двойных контейнерах одновременной загрузки без адаптера. Наличие функции пипетирование реагента: - реагент 1: 120 не менее 250 мкл, - реагент 2: 10 не менее 50 мкл. - температура реакции - 37 ± 0,2 °C. - время реакции зависит от теста и количества используемых реагентов, для моно-компонентных тестов (используя R1) – 648 сек (10 мин 48 сек) для цикла в 18 сек. - для двух-компонентных тестов (используя R1+R2) – 1-я реакция – 306 сек (5 мин 6 сек) + 2-я реакция – 324 сек (5 мин 24 сек) для цикла в 18 сек. - расход воды - до 1 л/час (используется дистиллированная вода). Требования к техническим характеристикам: Габариты должны быть: - ширина не менее 682 мм. - длина не менее 598 мм. - высота не менее 610 мм. - масса не менее 58 кг. - наличие считывателя штрих-кодов. - уровень шума не более 65дБ. опции: - автоматический нагнетатель дистиллированной воды от внешнего блока. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Анализатор – 1 шт. Настольный биохимический анализатор с произвольным доступом и считывателем штрих-кодов. Компьютер – 1 шт. 1.ПК должен включать специфичное программное обеспечение 2. Процессор 3. RAM: не менее 2 Гб и выше. 4. Видео карта: минимальное разрешение не менее 1024х768 пикселей. 5. Свободное место на жестком диске не менее 500 Мб на жестком диске. 6. Порты USB 2.0: по меньшей мере 3 порта для компьютерной мыши, принтера и анализатора 7. Подключение к сети: у ПК нет подключения к ПО WLAN либо Bluetooth. Дополнительные комплектующие: Принтер – 1 шт. Совместимый с компьютером. Источник бесперебойного питания со стабилизатором – 1 шт. не менее 2000 Вт. Набор кювет – 1 уп. одноразовые пластиковые кюветы. Стартовый набор реагентов не менее 22 реагента, контрольная человеческая сыворотка (норма), контрольная человеческая сыворотка (патология), мультикалибратор. Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам: Набор кювет – 1 уп. не менее 256 шт (3860 лунок), многоразовые из кварцевого стекла. Определение общего холестерина – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение глюкозы – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение общего билирубина – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение общего белка – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение мочевины – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение креатинина – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение АлТ – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение АсТ – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение мочевой кислоты – 1 уп. 4х200 определений. Определение щелочной фосфатазы – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение прямого билирубина – 1 уп. 4х200 определений. Определение триглицеридов – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение лактатдегидрогеназы – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение Креатининкеназы СК – автомат – 1 уп. 4х120 определений. Определение Креатининкеназы МВ – автомат – 1 уп. 4х120 определений. Определение Фосфора – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение магния – автомат – 1 уп. 4х120 определений. Определение сывороточного железа – автомат – 1 уп. 4х120 определений. Определение амилазы – автомат – 1 уп. 4х120 определений. Определение кальция – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение Гаммаглютамилтрансферазы – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение Альбумин-автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение СРБ-колич-автомат – 1 уп. 4х200 определений. Контрольная человеческая сыворотка (норма) – 1 уп. не менее 6х5 мл. Контрольная человеческая сыворотка (патология) – 1 уп. не менее 6х5 мл. Мультикалибратор (россыпь) – 1 уп. не менее 5х3 мл. Очищающий раствор – 1 уп. не менее 20 л. |
| 2 | Автоматический биохимический анализатор | Требования к функциональности: Производительность должна быть: - не менее 200 тестов/час с циклом не менее 18 сек для моно- и 2-компонентных тестов. - не менее 360 тестов/час. - принцип измерения – Колориметрия (отношение/конечная точка). - турбидиметрический анализ. Программируемые параметры должны быть: - программируемые тесты или вычисляемые параметры без ограничения. - апанинаминотрансфераза - аспартатаминотрансфераза - креатинкиназа - креатинкиназа - лактатдегидрогеназа - холестерин - триглицериды - глюкоза (не менее 5 минут) - мочевина - мочевая кислота - общий белок - билирубин прямой - билирубин общий - креатинин - железо - кальций - щелочнаяфосфотаза - магний - калибровка: линейная, нелинейная, многоточечная. - объем образца не менее 2 – 70 мкл (с шагом настройки 0,2 мкл). - объем реакционной смеси не менее 180 – 550 мкл. - образец сыворотка, плазма, моча, СМЖ, цельная кровь. - разведение образца степень разведения от 2 до 150 раз. - объем реагентов «на борту» не менее 30 разных методов в охлаждаемых штрих-кодированных моно- или двойных контейнерах одновременной загрузки без адаптера. - пипетирование реагента - реагент 1: 50 не менее 300 мкл, - реагент 2: 10 не менее 200 мкл. - температура реакции - 37 ± 0,2 °C. Время реакции должно быть: для моно-компонентных тестов (используя R1) не менее 648 сек (10 мин 48 сек) для цикла в не менее 18 сек. для двух-компонентных тестов (используя R1+R2) – 1-я реакция не менее 306 сек (5 мин 6 сек) + 2-я реакция не менее 324 сек (5 мин 24 сек) для цикла не менее 18 сек. Расход воды – не более 7,5 л/час (используется дистиллированная вода). Требования к техническим характеристикам: Габариты должны быть: - ширина не менее 81см. - длина не менее 70см. - высота не менее 60см. - масса не более 110кг. - наличие считывателя штрих-кодов. - уровень шума менее 65дБ. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Анализатор – 1 шт. настольный биохимический анализатор с произвольным доступом и считывателем штрих-кодов. Дополнительные комплектующие: Компьютер – 1 шт. программное обеспечение анализатора. Принтер – 1 шт. совместимый с компьютером. Источник бесперебойного питания со стабилизатором – 1 шт. не менее 2000 Вт. Набор кювет – 1 комплект. многоразового использования – из кварцевого стекла. Анализатор сам определяет степень износа кювет. Стартовый набор реагентов – 1 комплект. не менее 22 реагентов, контрольная человеческая сыворотка (норма), контрольная человеческая сыворотка (патология), мультикалибратор. Автоматический нагнетатель дистиллированной воды от внешнего блока – 1 шт. Требования к условиям эксплуатации: Питание/энергопотребление должно быть: AC 220 В ± 10 %, 50 ± 1 Гц или AC 110 В ± 10 %, 60 ± 1 Гц; не менее 600 В (кроме ПК/принтера/монитора). Линейность и разрешение должна быть: - линейность не менее 0 – 2.5 OD. - разрешение не менее 0.0001 OD. Системный интерфейс должен быть: - анализатор - персональный компьютер двунаправленное USB-подключение. Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам: Набор кювет – 1 уп. не менее 256 шт (3860 лунок), многоразовые из кварцевого стекла. Определение общего холестерина – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение глюкозы – автомат – 1уп. 4х200 определений. Определение общего билирубина – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение общего белка – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение мочевины– автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение креатинина – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение АлТ – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение АсТ – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение мочевой кислоты – 1 уп. 4х200 определений. Определение щелочной фосфатазы – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение прямого билирубина – 1 уп. 4х200 определений. Определение триглицеридов – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение лактатдегидрогеназы – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение Креатининкеназы СК - автомат – 1 уп. 4х120 определений. Определение Креатининкеназы МВ - автомат – 1 уп. 4х120 определений. Определение сывороточного железа – автомат – 1 уп. 4х120 определений. Определение магния - автомат – 1 уп. 4х120 определений. Определение кальция – автомат – 1 уп. 4х120 определений. Контрольная человеческая сыворотка (норма) – 1 уп. не менее 6х5 мл. Контрольная человеческая сыворотка (патология) – 1 уп. не менее 6х5 мл. Мультикалибратор (россыпь) – 1 уп. не менее 5х3 мл. Очищающий раствор – 1 уп. не менее 20 л. |
| 3 | Система рентгеновская медицинская в комплекте | Требования к функциональности Передвижная система получения и визуализации диагностических рентгеновских изображений для использования в операционных комнатах. Для проведения хирургических процедур с рентгеноскопическим контролем. Требования к техническим характеристикам Система рентгеновская медицинская должна состоять из передвижной стойки С - образного кронштейна для сбора изображений и передвижной просмотровой станции с двумя не менее 19 дюймовыми ЖК мониторами для обработки, обзора, архивирования и отображения изображений. Не менее 12-дюймовый усилитель изображений (31 см) обеспечивает поле обзора предпочтительно на 70% большего размера. Рентгеновская трубка фиксированный анод; номинальная входная мощность анода при малом фокусе 0.81 кВт; номинальная входная мощность анода при большом фокусе 2.1 кВт; макс. теплоемкость анода 35.5 кДж; макс.непрерывная теплоотдача 200 Вт; макс.теплоотдача 360 Вт; материал мишени - Вольфрам; угол мишени 12°; номинальные значения фокусных пятен 0.6 и 1.4 IЕС; качественный эквивалент фильтрация 0.6 мм номинальное напряжение на рентгеновской трубке 110 кВ. Генератор R-высоковольтный. BЧ преобразователь, генератор постоянного тока, нагрузка при НДФ, ФВР - фокус 0,6 IEC, диапазон напряжений 40-110кВ, при рентгенографии - фокус 1,4 IEC, диапазон напряжений 40-105кВ. Коллиматор ирисовый коллиматор- установка диафрагмы бесступенчатая. Усилитель изображений- трехрежимный, входной экран - йодид цезия (Csl) Решетка- круглая, материал - углеродное волокно; линии/см; 60 /см; расстояние от пленки до фокуса 100 см. Монитор. не менее 19 дюймовый цветной LCD монитор для изображений диагностического качества. Разрешение не менее 1280 на 1024 линий, контрастное соотношение: > 500:1. Устройства модемные. для преобразования цифровых изображений, полученных на системе, в изображения DICOM 3-совместимых форматов для пересылки по сети больницы. Наличие функции сохранения позволяющее пересылать изображения 1k x 1k на DICOM 3-совместимые рабочие станции (для независимой обработки изображений, динамического просмотра серий, сохранения изображений/серий на записываемом компакт-диске), системы PACS(Picture archiving and communication system) и персональные компьютеры (на ПК должна быть установлена программа просмотра DICOM) Кассетодержатель. Съемный кассетодержатель, который может использоваться для кассеты или кассеты с решеткой. Размеры кассет: 24х24 см или 24х30 см. Поворачивается на 360 градусов вокруг входного экрана. Основные комплектующие Рентгеновский излучатель двухфокусный со стационарным анодом Фиксированный анод; номинальная входная мощность анода при малом фокусе 0.81 кВт; номинальная входная мощность анода при большом фокусе 2.1 кВт; макс. теплоемкость анода 35.5 кДж; макс. непрерывная теплоотдача 200 Вт; макс.теплоотдача 360 Вт; материал мишени - Вольфрам; угол мишени 12°; номинальные значения фокусных пятен 0.6 и 1.4 IЕС; качественный эквивалент фильтрация 0.6 мм; номинальное напряжение на рентгеновской трубке 110 кВ. Генератор R-высоковольтный. BЧ преобразователь, генератор постоянного тока, нагрузка при НДФ, ФВР - фокус 0,6 IEC, диапазон напряжений 40-110кВ, при рентгенографии - фокус 1,4 IEC, диапазон напряжений 40-105кВ. С-дуга Передвижная стойка С-образного кронштейна. Опора с системой управления задними колесами, которая должна включать в себя толкатель и рукоятки для удобного маневрирования и позиционирования стойки. Включает: - ножной и ручной включатели, - индикатор облучения, - замок системы. Коллиматор Ирисовый коллиматор - установка диафрагмы бесступенчатая. Усилитель изображений - трехрежимный, входной экран - йодид цезия (Csl) Решетка- круглая, материал - углеродное волокно; линии/см; 60 /см; расстояние от пленки до фокуса 100 см. Монитор Не менее 19 дюймовый цветной LCD монитор для изображений диагностического качества. Разрешение не менее 1280 на 1024 линий; контрастное соотношение: > 500:1. Устройства модемные для преобразования цифровых изображений, полученных на системе, в изображения DICOM 3-совместимых форматов для пересылки по сети больницы. Наличие функции сохранения позволяющее пересылать изображения 1k x 1k на DICOM 3-совместимые рабочие станции (для независимой обработки изображений, динамического просмотра серий, сохранения изображений/серий на записываемом компакт-диске) Дополнительные комплектующие Кассетодержатель Съемный кассетодержатель, который может использоваться для кассеты или кассеты с решеткой. Размеры кассет: 24х24 см или 24х30 см. Поворачивается на 360 градусов вокруг входного экрана. Принтер Термопринтер для печати видеоизображений с монитора для прямых изображений на бумаге или пленки в процессе или после исследования. Возможность печати 1, 2, 4, 6 изображений как в горизонтальном, так и в вертикальном формате. Защитный кожух Универсальные стерилизуемые чехлы предназначенные для корпуса усилителя изображений, С-образного кронштейна и блока трубки. Плотный защитный фартук Плотный защитный фартук – средний Защитный воротник Рентгеновские перчатки Рентгенозащитные очки Вешалка для фартуков |
| 4 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Требования к функциональности Аппарат искусственной вентиляции легких для детей и взрослых должен иметь интегрированные возможности искусственной вентиляции легких и мониторинга: - усовершенствованная система вентиляции лёгких, - пользовательский интерфейс. Режимы вентиляции легких: - управляемая вентиляция с регулируемым объемом (VCV), - управляемая вентиляция с регулируемым давлением (PCV), - управляемая вентиляция с гарантированным объемом при минимальном давлении на вдохе с автоматической регуляцией потока (PCV-VG), - синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с регулируемым объемом (SIMV-VC), -синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с регулируемым давлением (SIMV-PC), - вентиляция двухуровневым положительным давлением (Bi-level с возможностью APRV), - вентиляция двухуровневым положительным давлением с функцией доставки заданного дыхательного объема (Bi-level-VG), -вентиляция с непрерывным положительным давлением в дыхательных путях/ вентиляция с поддержкой давлением (CPAP/PSV), - резервный режим вентиляции при апноэ (активен при cсинхронизированной перемежающейся принудительной вентиляции, -вентиляции с двухуровневым давлением и в режимах CPAP/PSV). Типы петель: - Давление-объем, давление-поток и поток-объем. - Возможность одновременного просмотра 2-х петель. - Сохранение петель: до шести петель. - Показатели механики дыхания:Ppeak, Pplat, Pmean, PEEPe, PEEPi, TVinsp, TVexp, MVinsp, Mvexp Параметры вентиляции: Частота дыхания: от 3 до (120)циклов в минуту для режимов VCV, PCV, PCV-VG и Bilevel (с шагом 1 цикл в минуту); от 2 до 60 циклов в минуту для режимов SIMV-VC, SIMV-PC, Bilevel-VG и (с шагом 1 цикл в минуту). От 0 до 60 циклов в минуту для режима CPAP/PSV 0-40 циклов в минуту для режима NIV. Постоянный поток: в педиатрическом режиме от 2 до 90 л/мин. (шаг 1-5 л/мин.)во взрослом режиме 2-160 л/мин (шаг 1-5 л/мин.) Максимальный поток: 200 л/мин. Концентрация кислорода в дыхательной смеси: От 21% до 100%. Отношение вдох/выдох: от 1:9 до 4:1, от 1:79 до 60:1 в режиме Bi-level (взрослый и педиатрический режим). Диапазон значений дыхательного объема: Не менее 2-2000 мл. Давление вдоха (Pinsp): 1-98 см вод. ст. (шаг 1 см вод. ст.) Предельное давление (Plimit): 7-100 см вод. ст. для режимов VCV и SIMV-VC (шаг 1 см вод. ст.). Максимальное давление на вдохе (Pmax): 7-100 см вод. ст. (шаг 1 см вод. ст.). ПДКВ: Выкл., 1-50 см вод. ст. (шаг 1 см вод. ст.). Время вдоха - 4-15 с. Время выдоха: 0,25-59,75 с. Время нарастания: 0-500 мс во время вдоха, для потока или давления. Время нарастания PSV: 0-500 мс во время вдоха, только при дыхании с поддерживающим давлением. Окно триггера - 0-80 % от времени выдоха (шаг 5 %). Триггер потока: 0,2-9 л/мин. (шаг 0,5 л/мин.). Триггер давления: от 10 до 0,25 см вод. ст. (шаг 1 см вод. ст.). Постоянный поток: 2-10 л/мин. (шаг 0,5 л/мин.). Пауза после вдоха: 0-75 % от времени вдоха (шаг 5 %). Поддерживаемое давление относительно уровня ПДКВ. от 0 до 60 см вод. ст. в режимах SIMV-VC, SIMV-PC, CPAP/PSV и Bi-level. Система тревог: усиление сигналов тревоги: сигналы тревоги с высоким приоритетом, оставленные без внимания, не мене чем через 30 секунд изменяют частоту звука на более высокую. Мониторинг параметров вентиляции: давление в воздушных путях: - 20 +120 см вод. Ст, поток в контуре пациента: от 1 до 200 л/мин, дыхательный объем: от 5 до 2500 мл, минутный объем: 0-99,9 л/мин, частота дыхания 0-120 дыханий в минуту. Небулайзер: строенная микропомповая система, масса распылителя не более 25 г, производительность распылителя максимальная. Объем не менее 10 мл, время работы: 10, 15, 20 или 30 минут, размер частиц, средний аэродинамический диаметр частиц (MMAD): не более 3,0 микрон, остаточный объем: не более 0,3 мл, значения объема, заданные на распылителе 2,5; 3,0; 5,0 или 6,0 мл. Программное обеспечение: на русском языке. Связь с внешними устройствами: последовательный порт (RS-232),порт RS-485, порт RS-422, порт USB, порт Ethernet, 2 слота под платы PCMCIA Характеристики электрической системы: напряжение:~85–132 В, 47/63 Гц ~187-264 В, 47/63 Гц. Потребляемая мощность: менее 200 Вт Аккумулятор резервного питания: Тип: Встроенный Свинцово-кислотный, с гелеобразным электролитом. Время работы от аккумулятора не менее 120 минут при полностью заряженном аккумуляторе. Характеристики окружающей среды: Температура: диапазон при эксплуатации: от 10 до 40 °C, диапазон при хранении от 20 до 50 °C. Относительная влажность: диапазон при эксплуатации: 15-95 %, без конденсации паров. Диапазон при хранении 15-95 %, без конденсации паров. Датчик 02:Парамагнитный датчик О2 -Не требует замены. Компрессор сжатого воздуха (опция) Дисплей: сенсорный жидкокристалический с диагональю не менее 30,5 см/12 дюймов и регулируемым углом обзора, 7 настраиваемых сенсорных гиперссылок, выбранных из 23 опций. Количество кривых на дисплее: одновременно три кривые. Параметры представленные в виде кривых: давление, величина потока, объем, вспомогательное давление, C02 и 02. Масштабирование графиков: автоматическое масштабирование для получения оптимальных размеров или независимое масштабирование. Данные:параметры управления, сведения о пациенте, настройки тревог. Индикатор состояния:режим вентиляции, уровень зарядки аккумулятора, часы. Перемещение дисплея. Вращение в горизонтальной плоскости: 123°. Наклон по вертикали: предпочтительно 180° в поднятом положении. 65° в опущенном положении. Регулировка высоты Требования к техническим характеристикам Размеры: Высота: 44,5см (дисплей опущен), 67,5 см (дисплей поднят) Высота на тележке: 122 см (дисплей опущен), 145 см (дисплей поднят) Настройка положения дисплея: Наклон по вертикали: 160 º в поднятом положении, 60 º в опущенном положении Настройка высоты: 23 см Основные комплектующие Вентилятор Вентилятор предназначенный для проведения вентиляции легких. Дополнительные комплектующие Датчик потока газовой смеси Датчик для контроля газовой смеси Дисплей вентилятора Экран для вывода мониторируемых параметров. Диагональ 30,5 см/12 дюймов Компрессор медицинский Техническое устройство для подачи сжатого воздуха в аппарат ИВЛ Фильтр с увлажнителем Тепло-влагообменник с фильтром HMEF 750/S, 50 штук в 8 упаковке, с портом отбора проб Удержание влаги: 27 мг H2O/л (дыхательный объем 750 мл) Эффективность бактериальной фильтрации: 99.999% Эффективность вирусной фильтрации: 99.99% Сопротивление: 0,09 кПа (0,6 см H2O/л) при скорости потока 30 л/мин Мертвое пространство: 34 мл Коннекторы: не менее 15 мм ""мама""/22 мм ""папа"" и 15 мм ""папа""/22 мм ""мама Устройство для крепления трубок контура пациента Крепление металическое поворотное для поддержки дыхательного контура пациента Шланги для подключения к газовым магистралям Шланги для подключения вентилятора в газовым магистрялям больницы (шланг О2 и шланг для воздуха) Батарея внутреняя Аккумулятор для сохранения энергонезависимой памяти встроенный. Тип: свинцово-кислотный Тележка для аппарата ИВЛ Тележка на 4 колесах со стопперами для удобного перемещения аппарата ИВЛ Устройство для впрыска медикаментов многократного использования Распылитель: встроенная система распыления Aeroneb Технология распыления: электронный микронасос Время работы распылителя: 10, 15, 20 или 30 минут Возможность автоматического повтора: циклы: 1 - 10 длительность паузы 30 сек - 8 ч 1 - 5 минут (шаг 1 минута) 5 - 55 минут (шаг 5 минут) 1 - 8 часов (шаг 0,5 часа) Настройка объема распылителя не менее 2,5, 3, 5 или 6 мл Размер частиц: средний размер 2,1 микрон ММАД (масс-медианный аэродинамический диаметр) 3,4 микрон ММАД остаточный объем: в среднем 0,3: в среднем < 0,1 мл Клапан выхода Клапан для выдыхания дыхательной смеси из контура пациента |
| 5 | Система цифровой ультразвуковой диагностики | Область применения: - акушерство - гинекология - урология - кардиология - ангиология - педиатрии - неонатологии - абдоминальные и гастроскопические исследования - транскраниальные и интраоперационные исследования Система цифровая ультразвуковая диагностическая должна иметь режимы сканирования: - электронное конвексное, - электронное линейный, - электронная фазированная решетка, - электронное объёмное сканирование, - скошенное сканирование, - трапециевидное сканирование с линейными датчиками. - цифровое широкополосное формирование ультразвукового луча, количество цифровых обрабатывающих каналов не менее 2048. Допплеровские режимы должны быть: - импульсно-волновой, - импульсно-волновой с высокой частотой повторения импульсов, - энергетический, - направленный энергетический, - постоянно-волновой, - тканевой допплер (TDI), - цветовое допплеровское картирование. Специальные режимы должны быть: - 4B, - тканевая гармоника, - автоматическая оптимизация изображения по акустическим свойствам тканей, трапецеидальное изображение, - анатомический М-режим. Триплексный режим отображения должен быть: - одновременное отображение двух изображений в реальном времени. - поворот изображения в B режиме предпочтительно 0º, 90º, 180º, 270º. - постоянно-волновой допплер (CW) – наличие. - модуль ECG, PCG и других физиологических сигналов – возможность. - тканевый допплер TDI, включая TDI-Color (цветовой TDI), - TDI-Power (энергетический TDI), - TDI-M (TDI c M-режимом), - TDI-PW (импульсно-волновой TDI) – возможность. - анатомический М-режим не менее 3 срезов – возможность. - IMT – измерения и анализ толщины комплекса интимамедии (КИМ) сонной артерии – возможность. - стрсс ЭХО - модуль интегрированной системы стресс-эхо с возможностью проведения нагрузочных и фармакологических проб – возможность. - мультислайсинг - возможность одновременного просмотра на экране множественных срезов, полученных при -трехмерном сканировании – наличие. - панорамное изображение – наличие. - 3D методом свободной руки – наличие. - модуль трехмерной реконструкции в режиме реального времени (4D) – наличие. - программа автоматических акушерско-гинекологических измерений – возможность. - изменение масштаба: для реального и замороженного изображения. - емкость кинопамяти не менее 6150 кадров. Просмотр кинопетли должен быть: - в дуплексном и триплексном режимах (одновременный и независимый), - просмотр ЭКГ кривых, - различные скорости просмотра, - функция слайд-шоу. - интегрированная система управления данными пациента. DICOM 3.0 – возможность. - параллельная обработка не менее четырех лучей. - минимальная глубина сканирования не более 19 мм. - максимальная глубина не менее 308 мм. - количество градаций серого не менее 256. - динамический диапазон системы не менее 170 дБ. - рабочие частоты датчиков не менее 2-12 МГц. - количество держателей датчиков не менее 4. - количество активных портов для электронных датчиков не менее 4. - автоматический расчет и отображение в реальном времени результатов доплеровских измерений. Работа датчика на нескольких частотах должна быть: -не менее 4 частот в B режиме, -не менее 2 в PW и CFM, -не менее 3 в тканевой гармонике. Возможность работы системы цифровой ультразвуковой диагностической должно быть: - биплановые датчики, - интраоперационные датчики, - биопсийные насадки. Масштабирование должно быть: - областное и точечное масштабирование; - функция картинка в картинке. - монитор LCD не менее 19 дюймов по диагонали. - дополнительный цветной сенсорный (Touch Screen) экран не менее 8,4 дюймов, наличие встроенных динамиков. Режимы дисплея должны быть: - квадратичный/двойной дисплей (B, Color, Power), - одновременно В и цветной режим в реальном времени, - дуплексный режим (одновременно В и PW/CW), - триплексный режим (одновременно B, Color/Power, PW/CW), - ориентация изображения (влево/вправо; вверх/вниз, 1:1, 1:2, полностью). Русифицированный интерфейс пользователя. - запись/ воспроизведение/ проведение измерений на записанных изображениях на встроенном жестком диске емкостью не менее 320Гб, встроенном DVD-RW, USB flash (не менее 4 портов). Основные комплектующие Конвексный датчик Диапазон частот не менее 2.5 - 5.0 МГц. Назначение: абдоминальные, акушерские и гинекологические исследования, периферийные сосуды. Внутриполостной датчик Диапазон частот не менее 4 - 10 МГц. Назначение: акушерские и гинекологические исследования. Линейный датчик Диапазон частот не менее 5 – 12 МГц. Назначение: малые органы, периферийные сосуды, мускулатура, ортопедия, детские абдоминальные исследования, родничок у новорожденных. Датчик объёмного сканирования Частота сканирования не менее 3,2 – 6,4 МГц. Назначение: абдоминальные исследования, гинекология, акушерство, 4D исследования Дополнительные комплектующие Чёрно/белый видеопринтер Аналоговый видеопринтер с печатью на термобумаге (рулонный). Источник бесперебойного питания 1 кВт, с выпрямителем тока и с функцией стабилизации напряжения, фильтрация помех аварийного питания. Расходные материалы Гель для УЗИ Пластиковый флакон ёмкостью не менее 250мл. Бумага для черно-белого видеопринтера 110х2000мм, рулон. |
| 6 | Система цифровая ультразвуковая диагностическая | Область применения: - акушерство; - гинекология; - урология; - кардиология; - ангиология; - педиатрия; - неонатология; - абдоминальные и гастроскопические исследования; - транскраниальные и интраоперационные исследования. Система цифровая ультразвуковая диагностическая должна иметь режимы сканирования цифрового широкополосного формирования ультразвукового луча: - электронный конвексный; - электронный линейный; - электронный фазированный; - скошенное сканирование. Допплеровские режимы: - импульсно-волновой; - импульсно-волновой с высокой частотой повторения импульсов; - энергетический; - направленный энергетический; - цветовое допплеровское картирование. Специальные режимы: - 4B; - нативная гармоника; -ткань специфический режим; - автоматическая оптимизация изображения по акустическим свойствам тканей, трапецеидальное изображение. -триплексный режим отображения; - поворот изображения в режиме не менее 0º, 90º, 180º, 270º; - одновременное отображение двух изображений в реальном времени; - постоянно-волновой допплер; - модуль ЭКГ дополнительная возможность; - панорамное изображение; - 3D методом свободной руки; - модуль трехмерной реконструкции в режиме реального времени (4D) дополнительная возможность; - угол - независимый М-режим (не менее 3 срезов) дополнительная возможность; - параллельная обработка не менее четырех лучей; - измерения и анализ толщины комплекса интимамедии сонной артерии; - количество цифровых обрабатывающих каналов не менее 1024; - динамический диапазон системы не менее 190 дБ; - минимальная глубина сканирования не более 26 мм; - максимальная глубина не менее 308 мм; - количество градаций серого не менее 256; - количество держателей датчиков не менее 4; - количество активных портов для электронных датчиков не менее 3; - рабочие частоты датчиков не менее 2-12 МГц; Работа датчика на нескольких частотах должна быть: - не менее 5 частот в B режиме; - не менее 2 частот в PW и CFM; - наличие парковочного порта для дополнительного датчика; - автоматический расчет и отображение в реальном времени результатов допплеровских измерений; - возможность работы с биплановыми датчиками, c интраоперационными датчиками, биопсийными насадками; - емкость кинопамяти не менее 1200 кадров в 2D, Color, Power, DirPower режимах не менее 131с в М-режиме, в режиме спектрального допплера. Наличие функции просмотра кинопетли: - возможность просмотра в дуплексном и триплексном режимах (одновременный и независимый); - просмотр ЭКГ кривых; - различные скорости просмотра; - функция слайд-шоу. - масштабирование областное и точечное; - функция картинка в картинке. Наличие функции изменение масштаба: - для реального и замороженного изображения, степень масштабирования не менее 1000%. Монитор LCD должен быть: - не менее 15 дюймов по диагонали; - разрешение не менее1024x768; - наличие встроенных динамиков; - регулировка монитора и клавиатуры по высоте; - диапазон перемещения не менее 250 мм; - поворот панели управления и клавиатуры не менее 90°. Режимы дисплея должны бать: - квадратичный/двойной дисплей (B, Color, Power); - одновременно В и цветной режим в реальном времени; - дуплексный режим (одновременно В и PW/CW); - триплексный режим (одновременно B, Color/Power, PW/CW); - ориентация изображения (влево/вправо; вверх/вниз, 1:1, 1:2, полностью), интегрированная система управления данными пациента. - русифицированный интерфейс пользователя. - запись/воспроизведение/проведение измерений на записанных изображениях на встроенном жестком диске, встроенном DVD-RW, USB flash (не менее 4 портов). Габариты должны быть: - высота не менее 1209~1570мм; - ширина не менее 460мм; - толщина не более 730мм; - вес не более 92кг. Основные комплектующие ультразвуковой сканер. основной блок. 1шт линейный датчик. частота сканирования не менее 5,0-10,0 МГц. 1шт конвексный датчик. частота сканирования не менее 2,5-6,0 МГц. 1шт датчик с фазированной решеткой. частота сканирования не менее 2,0-4,0 МГц. 1шт микроконвексный внутриполостной датчик. частота сканирования не менее 5,0-8,0 МГц. 1шт Дополнительные комплектующие чёрно/белый видеопринтер. аналоговый видеопринтер с печатью на термобумаге размером не менее 110х2000мм (рулонный). 1шт источник бесперебойного питания (UPS). не менее 1000 ВА с выпрямителем тока, функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. 1шт Расходные материалы гель для проведения ультразвуковых исследований. пластиковый флакон ёмкостью не менее 250мл. 1шт бумага для черно-белого видеопринтера. не менее 110х2000мм, рулон. 1шт |
| 7 | Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови в комплекте с принадлежностями | Автоматический анализатор газов крови, электролитов, метаболитов, оксиметрии. Используется в экспресс диагностике неотложных состояний для проведения экспресс анализов и постоянного контроля за состоянием критических пациентов. Основное применение в отделениях интенсивной терапии и реанимации, также в экспресс лабораториях. Измерение параметров анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови должны быть: pH, pO2, pCO2, cK+, cNa+, cCa2+, cCl-, cGlu, сLac, Bil, sO2, ctHb, FO2Hb, FHHb, FCOHb, FMetHb, FHbF. Дополнительный расчет следующих показателей: сНСО3¯(Р) Концентрация бикарбоната в плазме. cHCО3¯(P,st) Концентрация бикарбоната в плазме стандартизированной крови (стандартный бикарбонат). cBase(B) Концентрация титруемых оснований в крови (актуальный избыток оснований). | cBase(B,ox) Актуальный избыток оснований при 100% насыщение кислородом. cBase(Ecf) Концентрация титруемых оснований во внеклеточной жидкости (стандартный избыток оснований). cBase(Ecf,ох) Стандартный избыток оснований при 100% насыщении кислородом. | сН+ Концентрация ионов водород в крови. ctCО2(P) Общая концентрация двуокиси углерода в плазме. ctCО2(B) Общая концентрация двуокиси углерода в цельной крови (содержание СО2). рCО2(Т) Напряжение двуокиси углерода в крови при температуре пациента. | ctО2(B) Общая концентрация кислорода крови (содержание О2). ctО2(x) Количество кислорода, которое может быть экстрагировано из литра артериальной крови. ctO2(a - v¯) Разница в общей концентрации кислорода между артериальной и общей венозной кровью. pH(Т) рН при температуре пациента. pH(st) рН стандартизованной крови (рС02 = 40 mmHg). р50 Напряжение кислорода при 50% насыщении крови. р50(Т) Напряжение кислорода при 50% насыщении крови при температуре пациента. p50(st) Напряжение кислорода при 50% насыщении крови при стандартных условиях для рН, pC02, FCOHb, FMetHb, FHbF при 37 °С. рО2(Т) Напряжение кислорода при температуре пациента. рО2(А) Напряжение кислорода в альвеолярном воздухе. рО2(А,Т) Напряжение кислорода в альвеолярном воздухе при температуре пациента. | рО2(А-а) Разница напряжений кислорода в альвеолярном воздухе и артериальной крови. рО2(А-а,Т) Разница напряжений кислорода в альвеолярном воздухе и артериальной крови при температуре пациента. рО2(а/А) Отношение напряжений кислорода в артериальной крови и альвеолярном воздухе. рО2(а/А,Т) Отношение напряжений кислорода в артериальной крови и альвеолярном воздухе при температуре пациента. pО2(a)/FО2(I) Отношение напряжения кислорода в артериальной крови и фракции кислорода во вдыхаемом воздухе. | pО2(a,T)/FО2(I) Отношение напряжения кислорода в артериальной крови при температуре пациента и фракции кислорода во выдыхаемом воздухе. рО2(х) Напряжение кислорода в артериальной крови после экстракции 2.3 mmol/L кислорода. рО2(х,Т) Напряжение кислорода в артериальной крови после экстракции 2.3 mmol/L кислорода при температуре пациента. сСа2+(рН = 7.40) Концентрация ионизированного кальция в плазме при рН 7.40. Anion Gap(K+) Анионный промежуток (К+): разница концентраций К++ Na+ и Сl- + НС03 Anion Gap Анионный промежуток: разница концентраций К+ и Na+ + НС03 - D˙О2 Доставка кислорода. Hct Гематокрит (отношение объема эритроцитов к общему объему крови). ВО2 Кислородная емкость гемоглобина. Максимальная концентрация кислорода, связанного с гемоглобином крови, при условии, что весь дезоксигемоглобин превратился в оксигемоглобин. | Fshunt Объемная фракция венозной крови в артериальной крови. FShunt(T) Объемная фракция венозной крови в артериальной крови при температуре пациента. | RI Респираторный индекс. RI (Т) Респираторный индекс при температуре пациента. V˙О2 Потребление кислорода. mOsm Осмолярность плазмы. Qx Сердечный фактор компенсации недостатка кислорода в артериальной крови. Q˙t Сердечный выброс. | V(B) Объем крови. VО2/V Артериальная разница по кислороду. Диапазоны параметров должны быть: pH 6,300-8,000 . Газы крови pCO2 ммHg 5,0-250 . pO2 ммHg 0,0-800 . Электролиты cCl– ммоль/л 7-350. cCa2+ ммоль/л 0,20-9,99 . cK+ ммоль/л 0,5-25,0 . cNa+ ммоль/л 7-350. Метаболиты cGlu ммоль/л 0,0-60 . cLac ммоль/л 0,0-30 . ctBil мкмоль/л 0-1000 . Оксиметрия ctHb г% 0,00-27,7 . ctHb ммоль/л 0,00-17,2 sO2 % 0,0-100,0. FO2Hb % 0,0-100,0 . FCOHb % 0,0-100,0 . FMetHb % 0,0-100,0 . FHHb % 0,0-100,0 . FHbF % 0,0-100,0. Долгоживущие электроды, средний срок жизни которых: рН, рО2 не менее 3 года. рСО2, натрий не менее 4-5 лет калий, хлор, кальций не менее 3-х лет. глюкоза, лактат не менее 1,5–2 года. Гарантия на электроды: рН, рО2, рСО2, натрий, калий, хлор, кальций не менее 24 месяца . глюкоза, лактат не менее 18 месяцев. Отсутствие влияния интерферирующих субстанций на электроды (в том числе ацетаминофена). Ко-оксиметр не требующий обслуживания, проводящий измерение по 128 длинам волн с шагом 1,5 нм в диапазоне от 478 до 672 нм. Ко-оксиметр должен быть: - гемолиз ультразвуком в измерительной камере без добавления гемолизирующих растворов; самоочистка камеры при гемолизе. - автоматический забор образца. - для введения образца в анализатор используются шприцы и капилляры без адаптеров. - гибкая конфигурация объема пробы, возможность выполнить выборочно измерение из пробы любого объема. - минимальный объем образца для измерения всех параметров из шприца или капилляра не менее 95 мкл. - микропроба - возможность измерения приоритетных параметров из пробы не менее 35 мкл. - время анализа не более 60 сек. - возможность детекции пузырьков воздуха при заборе крови и использования ловушки для микротромбов. - результаты отображаются на экране менее чем через одну минуту после ввода пробы и автоматически сохраняются в базе данных прибора. - данные о пациенте можно вводить во время измерений. - наличие встроенного в анализатор блока автоматического контроля качества. - функция автоматического распознавания уровня реагента и каждую смены емкости кодированным радиочастотным транспондером. - предусмотрен встроенный в анализатор сканер штрихового кода для введения данных. - встроенный термопринтер автоматически производит распечатку полученных данных, результатов проверки контроля качества и калибровки и может использоваться для печати данных из базы прибора. База данных должна быть: - пациентов не менее 2000, - калибровок не менее 1000, - контролей качества не менее 1500, - системных сообщений не менее 5000. - стабильность калибровочных растворов и газов не менее 25 месяцев при комнатной температуре. - чистящий раствор с добавкой на базе стрептокиназы для предотвращения тромбирования измерительной камеры. Пустые контейнеры из-под промывающего раствора используются как контейнеры для слива отработанной жидкости. Компьютерное обеспечение должно быть: - операционная система, - процессор; - жесткий диск не менее 40 GB; - записывающий RW-CD-ROM. Экран должен быть: - цветной, сенсорный, подвижный. - интерфейс соединения с сетью RJ45, возможность передачи протокола данных. - последовательный порт COM2 - 9-штырьковый последовательный порт используется для соединения с сетью больницы/лаборатории или для подсоединения внешнего штрихового сканера. - порт мыши - коннектор PS/2 используется для подсоединения стандартной мыши (пользователя). - порт внешней клавиатуры - коннектор PS/2 используется для подсоединения внешней клавиатуры (пользователя). Параллельный порт соединения с внешним принтером. - порт внешнего монитора VGA - 15-штырьковое соединение для внешнего монитора. - два USB порта. - программное обеспечение на русском языке. - наличие видео подсказок по обслуживанию анализатора с текстовым сопровождением на русском языке; встроенная программа помощи для устранения неполадок (On Line Help)- русскоязычная. - возможность дальнейшей модернизации анализатора с увеличением количества измеряемых параметров. - справочники по анализам газов крови, электролитов, метаболитов и ко-оксиметрии, а также по забору артериальной крови. Основные комплектующие Ключи оксиметрии 10 (SO2, tHb)20 (MetHb, COHb, O2Hb, HHb) 30 (FHbF,Bil). Ключ на 4 электролита. Ключи для лактата, глюкозы, газов крови. Необходимо для запуска измерительного блока программы анализатора. Обеспечивает полноценное проведение всей панели измеряемых показателей. 1 шт. Основной блок. Корпус анализатора, размеры: Ширина не менее 70 см. Высота не менее 55 см. Глубина не менее 53 см. Вес не более 32.9 кг. 1 шт. Магнит для передвижения проволоки в капиллярах. Магнит для передвижения проволоки в капиллярах.1 шт. Дополнительные комплектующие Электрод-заглушка. Заглушка для электрода.3шт. Трубка насоса отходов. Насосная трубка для отработанного насоса (трубка насоса отходов) - сделана из эластичного пластика, применяется для перегона отходных жидкостей из насоса. 2 уп. Трубка насоса растворов. Насосная трубка для раствора (трубка насоса раствора) – сделана из эластичного пластика, применяется для перегона растворов. 1 уп. Трубка насоса для электродных модулей. Насосная трубка для электронных модулей (трубка насоса для модулей электродов) – сделана из эластичного пластика, применяется при транспортировке растворов и смесей газов через измерительные модули. 2 уп Пластиковая прокладка. Прокладка из гибкого пластика, применяется в измерительном блоке. 2 шт. Одноразовый пластиковый контейнер. Одноразовый пластиковый контейнер для отходов не менее 600 мл. 2 шт. Ловушки сгустков. Коллектор для сгустков крови – одноразовый уловитель сгустков предназначен для использования на капиллярах с целью предотвращения попадания сгустков или тканей в анализаторы кислотно-щелочного и газового состава крови. Изготовлен из термопластика, наконечник уловителя, диаметр 4мм, конус 1,72о, диаметр капилляра не менее 1,4 -2,0 мм. 2 уп. Фильтр вентилятора (Fan Filter). Фильтр вентилятора – поролон, толщиной не менее 3 мм, размеры не менее 9x9 см2. Применяется для защиты вентилятора охлаждения внутренних деталей от пыли. 1 шт. Мембрана референтного электрода. Коробка мембран референтного электрода (4 ед.) для комплекта - 4 мембранные чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит: содержит органические вещества, неорганические соли, консервант и ПАВ. 1 уп. Мембрана К-электрода. Коробка мембран К электрода - комплект из 4 мембранных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит буфер, неорганические соли, органические вещества, кислоту и консерванты. 1 уп. Мембрана СА-электрода Коробка мембран Са электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит органические вещества, неорганические соли, буфер, консерванты и ПАВ 1 уп. Мембрана CL-электрода. Коробка мембран Сl электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит, неорганические соли, органические вещества, гигроскопические вещества и консерванты. 1 уп. Мембрана NA-электрода. Коробка мембран Nа электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит органические вещества, неорганические соли, консерванты и ПАВ. 1 уп. Мембрана PCO2-электрода. Коробка мембран рCО2 электрода – комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит буфер, неорганические соли, гигроскопические вещества, консерванты и ПАВ. 1 уп. Мембраны для pO2-электрода. Коробка мембран рО2 электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит органические вещества, неорганические соли и ПАВ. 1 уп. Мембраны для глюкозного электрода. Коробка мембран электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит буфер, неорганические соли, консерванты, ПАВ и вяжущую добавку. 1 уп. Мембраны для лактатного электрода. Коробка мембран электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит буфер, неорганические соли, консерванты, ПАВ и вяжущую добавку. 1 уп. калибровочный раствор. калибровочный раствор - калибровочный раствор общего гемоглобина. Используется для калибровки спектрофотометра анализатора и выполняется каждые 3 месяца. 1 короб. Раствор для контроля качества Уровень 1. Авто-измеритель 5+, уровень 1, красная коробка из 30 ампул, для кислотно-щелочного и газового состава крови – система контроля качества для оценки точности. Одна ампула содержит 0,7 мл контрольного раствора. 1 уп. Раствор для контроля качества Уровень 2. Авто-измеритель 5+, уровень 2, красная коробка из 30 ампул, для кислотно-щелочного и газового состава крови – система контроля качества для оценки точности. Одна ампула содержит 0,7 мл контрольного раствора. 1 уп. Раствор для контроля качества Уровень 3. Авто-измеритель 5+, уровень 3, красная коробка из 30 ампул, для кислотно-щелочного и газового состава крови – система контроля качества для оценки. Одна ампула содержит 0,7 мл контрольного раствора. 1 уп. Раствор для контроля качестваУровень 4. Авто-измеритель 5+, уровень 4, красная коробка из 30 ампул, для кислотно-щелочного и газового состава крови – система контроля качества для оценки точности. Одна ампула содержит 0,7 мл контрольного раствора. 1 уп. Раствор очистной. Очищающий раствор не менее 175 мл, кислотно-щелочного и газового состава крови. Раствор для очистки. Использование: Для автоматической очистки жидкой транспортной системы или оператором. Количество не менее 175 мл. Состав: соль, буфер, антикоагулянт, консерванты. 1 флак. Калибровочный раствор Калибровочный раствор не менее 1-200 мл. Использование: Для калибровки pH, электродов электролита и метаболита. Количество не менее 200 мл. Состав: Вещество K+(Концентрация: 4ммоль/л), Na+ (Концентрация: 145ммоль/л), Ca2+ (Концентрация: 1,25ммоль/л), Cl- (Концентрация: 102ммоль/л), cGlu (Концентрация: 10ммоль/л), cLac (Концентрация: 4ммоль/л), buffer (Концентрация: Maintains a pH of 7.40). 2 флак. Калибровочный Калибровочный раствор не менее 2-200 мл., Использование: Для калибровки pH, электродов электролита и метаболита. Количество не менее 200 мл. Состав: Вещество K+(Концентрация: 40ммоль/л), Na+ (Концентрация: 20ммоль/л), Ca2+ (Концентрация: 5ммоль/л), Cl- (Концентрация: 50ммоль/л), cGlu (Концентрация: 10ммоль/л), cLac (Концентрация: 4ммоль/л), buffer (Концентрация: Maintains a pH of 6,9) 1 флак. Раствор промывочный Раствор для промывания Использование: Для полоскания жидкой транспортной системы после каждого измерения или калибровки. Объем: не менее 600 мл. Состав: соль, буфер, антикоагулянт, консерванты и сурфектанты. 5 флак. Референсный электрод. Референсный электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. рСО2 электрод. рCО2 электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. рО2 электрод. рО2 электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. рН электрод. РН электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. К+ электрод. К электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. Са2+ электрод. Са электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. Cl- электрод. Сl электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. Na электрод. Nа электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. Глюкозный электрод. Glu электрод – электрохимический датчик содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. Лактатный электрод. Lac электрод – электрохимический датчик содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. 1 шт. Газ калибровочный 1. Данный газ применяется для калибровки автоматического анализатора газов крови. Процесс калибровки определяет и проверяет точность, с которой анализатор измеряет параметры. Содержит смесь газов: 5.61 % CO2, 19.76 % O2; 74.64 % N2. 1 баллон. Газ калибровочный 2. Данный газ применяется для калибровки автоматического анализатора газов крови. Процесс калибровки определяет и проверяет точность, с которой анализатор измеряет параметры. Содержит смесь газов: 11.22 % CO2, < 0.04 % O2; > 88.74 % N2. 1 баллон. Термобумага в рулонах. Термографическая бумага. Используется в термопринтере анализатора для распечатки результатов анализа. 1 кор.кор. (8 рул.) Раствор гипохлорита. Раствор гипохлорита для – раствор для удаления белков и дезинфекции. Содержит гипохлорит натрия (670 ммоль/кг воды). 1 флак. Шприц объемом 2 мл. для аспирации проб (PICO 50). Шприц пластиковый с сухим гепарином, объем не менее 2 мл для артериальной крови для аспирации проб. 1 уп.п. (100 шт.) Капилляры гепаринизированные пластиковые с принадлежностями, объем-70 µL. Капилляры гепаринизированные, пластиковые, объем не менее 70 мкл для проведения анализа крови с минимальным объемом образца. 5 уп.уп. (250 шт.) |
| 8 | Наркозно-дыхательный аппарат | Наркозно-дыхательный аппарат для детей и взрослых должен быть со встроенным монитором не менее 10,4 дюймов. Аппарат должен проводить ингаляционную анестезию дыхательной смесью кислорода с закисью азота и двумя жидкими анестетиками и осуществлять вентиляционную поддержку пациента. Должна быть микропроцессорная система контроля газов (О2, N2O и воздух). Компактный абсорбер с малым сопротивлением потоку. Проводит низко поточную анестезию. Полки и ниши для монтажа дополнительного оборудования, 2 ящика для принадлежностей. Мониторинг кривых: - давление - время, - поток - время, - объем – время. - давление в дыхательных путях. - дыхательного объема. - минутного объема. - частоты дыхания. - концентрации кислорода. - кривые: объем - давление, поток – объем. - концентрация СО2 в выдыхаемом газе. - привод: за счет подаваемого газа, электронный контроль. - режимы вентиляции: управляемая по объему, по давлению, (опционально) ручная вентиляция, встроенный вентилятор. - дыхательный объем не менее 50 - 1500 мл. - минутный объем не менее 5-75л/мин. - частота дыхания не менее 4 - 100 вдохов в минуту. - отношение вдох/выдох не менее 2:1 до 1:8. - давления в дыхательных путях не менее 1:0,5 – 1:8. - регулировка давления не менее 5 - 70 смН2О. - система компенсации утечек. - чувствительность триггера по потоку не менее 1-30л/мин (опционально) - дыхательный контур полуоткрытый, полузакрытый и закрытый - диапазон подачи газов О2 : 0 - 1, 1 - 10 л/мин, N2O : 0 - 1, 1 - 10 л/мин В, - воздух: 0 - 10 л/мин. - испаритель анестетиков: Галотан, Изофлюран, Севофлюран: 0,2 - 5 %, температурный диапазон: 15 - 35 °С,рабочий диапазон потока: 0,2 - 15 л/мин, компенсация потока и температурных воздействий. - функции обеспечения:контроль концентрации кислорода в подаваемом газе, не меньше 25%которая предохранительный клапан давления на 60 мбар (6 кПа), экстренная подача О2 от 35 до 75 л/мин. При падении давления подаваемого О2 ниже 1,5 бар на 7 секунд включаетсязвуковой сигналтревог. - высокое давление в дыхательных путях (21-80см Н2О) - низкое давление в дыхательных путях (0-20 см Н2О) - Низкий и высокий минутный объем. - частота дыхания. - низкий и высокая концентрация О2. - низкое давление подаваемого газа. - предохранительный клапан давления на 60Мбар (6кпа) - нарушение электропитания - низкий уровень заряда батарей - газоснабжение (О2, N2O):3-5 атм. - электропитание: от сети переменного тока 220 B, 50 Гц, от встроенного аккумулятора на 3 часа работы Основные комплектующие Базовый блок комплекс анестезиологический - кривых: давление - время, поток - время, объем - время - давления в дыхательных путях - дыхательного объема - минутного объема - частоты дыхания - концентрации кислорода - кривые: объем - давление, поток - объем (опционально) - концентрация СО2 в выдыхаемом газе (опционально) 1 шт. Компрессор медицинского воздуха - встроенная система охлаждения и контроль очистки воздуха. - шумоизоляционный корпус на колесах с тормозами. Высокая надежность компрессора. - режим: непрерывная работа. - производительность: не менее 45 л/мин. - производительность(пиковая): не менее 75 л/мин - давление на выходе 0,4 Мпа - фильтр не менее 40 m - уровень шума менее 49 Дб - точка росы: 2°C ниже температуры окружающей среды - питание: 220 В, 50 Г. 1шт. Блок ИВЛ анестезиологический - привод: за счет подаваемого газа, электронный контроль - режимы вентиляции: вентиляция, управляемая по объему, по давлению, (опционально) /ручная вентиляция - ПДКВ - дыхательный объем не менее 50 - 1500 мл - частота дыхания не менее 4 - 100 вдохов в минуту - отношение вдох/выдох не менее от 2:1 до 1:8 - регулировка давления не менее 5 - 70 смН2О - система компенсации утечек 1шт. Испаритель - изофлюран, Севофлюран: 0,2 - 5 % - температурный диапазон: 15 - 35 °С - рабочий диапазон потока: 0,2 - 15 л/мин Блок дыхательной системы с абсорбером Компенсация свежего газа :интервал компенсационного потока предпочтительно 0 до 10L/min, компоненты газа: O2, N2O, воздух, анестезирующий агент ;абсорбент: емкость не менее 1500ml (каждый); соединение: общий выход газа, соединение; утечка дыхательной системы: при давлении не менее 3kPa: утечка потока: ≤150ml/min; сопротивление дыхательной системы: - при потоке 60L/min: - сопротивление выдоха: ≤0.6kPa; -сопротивление вдоха: ≤0.6kPa. - при потоке не менее 30L/min: - сопротивление выдоха: 2.2kPa; - сопротивление вдоха: 2.2kPa. - цикл пациента при малом сопротивлении следует использовать в соответствии с релевантными стандартами; - сопротивление APL клапана: при потоке 60L/min, сопротивление потока: 0.05 до 3kPa,при потоке 30L/min, сопротивление потока: 0.1 до 0.5kPa.; утечка соединения: сопротивление потока: ≤50ml/min. (APL клапан полностью закрыт); сопротивление контрольного клапана: сухость: ≤0.15kPa; давление, генерируемое влажным одноходовым клапаном: <0.14 kPa; давление для открытия влажного одноходового клапана: <0.1 kPa; упругость (деформация) абсорбера: <50ml/kPa Блок дыхательного меха порт выдоха / соединение с контуром пациента, клапан вдоха.переключатель мешок/вентилятор, клапан, крючок, абсорбер, клапан выдоха, порт вдоха/порт контура пациента, порт подключения ручного мешка, блок сильфона (автоматическая вентиляция), датчик давления в дыхательных путях, две емкости емкостью не менее 1500 ml каждая могут работать непрерывно 6-8 часов при полной нагрузке. Шланг подачи кислорода шланг высокого давленияне менее 5 метров Шланг подачи закиси азота шланг высокого давленияне менее 5 метров Шланг подачи воздуха шланг высокого давленияне менее 5 метров Блок абсорбера две емкости с натронной известью емкостью не менее 1500ml каждая могут работать непрерывно не менее 6-8 часов при полной нагрузке.образующаяся в результате реакции вода сливается через коллектор.Для абсорбера могут использоваться только воздух, кислород, монооксид углерода, галотан, энфлуран, изофлуран, севофлуран и десфлуран. Датчик кислорода Химический топливный элемент. Его металлический электрод окисляется при диффузии в него кислорода.Предназначены для высокоточного непрерывного мониторинга концентрации кислорода в соответствии с международными и местными стандартами. Тройник датчика кислорода Трехсторонний трубчатый соединитель, предназначенный для использования в дыхательном контуре, имеющий канал соединения на стороне пациента и два канала для подсоединения к дыхательным шлангам Система активной эвакуации отработанных газов Когда давление воздуха превышает величину, заданную предохранительным клапаном (6kPa), предохранительный клапан автоматически открывается и выпускает избыточный газ.Газ, сдавливаемый в сильфоне вентилятором, выходит в атмосферу через клапан выдоха. Вышеописанный процесс повторяется на протяжении всего процесса дыхания в ритме данного дыхания. Дополнительные комплектующие Мешок дыхательный (антистатический) Емкость не менее 3 литра 1шт. Мешок дыхательный (антистатический) Емкость не менее 2 литра 1шт. Натронная известь (Абсорбент) канистра 5 литров, цветоиндикация (Белый фиолетовый)-1шт. Контур дыхательный антимикробный Коаксиальный , шарнирный не менее 2,4 м для низко поточной анестезии с дополнительным шлангом не менее 0,5 м, мешком не менее 2,0 л, клапаном контроля давления и встроенной линией мониторинга-1шт. Анестезиологическая маска Маска лицевая полимерная, размеры 1-3 детский, 4-6 взрослый-405шт. |
| 9 | Система диагностическая ультразвуковая стационарная | Область применения: - кардиологии, - акушерстве, - гинекологии, - урологии, - абдоминальные исследования, - педиатрии, - поверхностно расположенные органы, - маммология, - мускуло-скелетные исследования. Система ультразвуковая диагностическая стационарная должна иметь режимы сканирования: - В-режим, - М-режим, - CFM - цветное допплеровское картирование, - PD - энергетический допплер, - направленный энергетический допплер, - PW - импульсный допплер, - HPRF - высокочастотный допплер, - CW – непрерывно-волновой допплер. Особенности сканирования: - тканевая гармоника (регистрация 2-й гармоники эхосигнала с помощью инверсивной технологии), - цветной М-режим, - тканевой допплер – тканевая цветовая допплерография для оценки сократительной способности миокарда (опция), - анатомический М-режим (опция), - глубина сканирования не менее 30 см., - дуплексный и триплексный режим. Основные измерения: - измерения расстояния, - окружности, - площади, - объема; - измерение тазобедренного сустава, - измерение расстояния в M-режиме, - измерение скорости в спектральном допплеровском режиме. Пакет гинекологических исследований должен быть: - матка, - левый и правый яичники, - левая и правая почки, - артерии левого и правого яичников, - левый и правый фолликулы. Пакет акушерских исследований биометрия плода, краниологическое исследование плода, исследование длинных костей плода, измерение индекса околоплодных вод (AFI), допплер плода и др. Биометрия плода включает измерения теменно-копчиковой длинны (CRL), размера плодного пузыря (GS), бипариетальный размера головки плода (BPD), затылочно-лобного расстояния (OFD), длины окружности головы плода (НC), передне-заднего размера брюшной полости (APD), поперечного размера брюшной полости (TAD), окружности живота (AC), площади сечения тела (FTA), длины бедра (FL), поперечного (TTD) и передне-заднего (APTD) размеров тела плода. Краниологическое исследование плода включает измерения параметров мозжечка (CEREB), а также внешнего (OOD) и внутреннего (IOD) межглазных расстояний. Исследование длинных костей плода включает измерения длины плечевой кости, локтевой кости (Ulna), больше берцовой кости (Tibia), лучевой кости (Rad), ключицы (Clav) и позвоночника (LV). Семь уравнений для оценки веса плода: Хедлок (Hadlock) 1-4, Хансман (Hansmann) и Мерц (Merz); ЧСС плода (Fetal HR); таблицы, определяемые пользователем. Пакет урологических расчетов: разностный объем, объем предстательной железы, вычисление плотности простаты специфического антигена (PSA). Пакет кардиологических исследований должен быть: - в 2D-режиме рассчитываются значения таких параметров, объем по площади и длине, двумерные характериcтики (например, фракция выброса левого желудочка) и масса левого желудочка; - в M-режиме вычисляются значения параметров для левого желудочка, аорты и левого предсердия, митрального клапана, а также частота сердечных сокращений; - специальный пакет программ для исследования сердечно-сосудистой системы плода (расчет сократительной способности миокарда, оценка клапанного аппарата, магистральных артерий и вен). Пакет расчетов параметров сосудов: вычисления объемного кровотока, процента стеноза, индекса сопротивления (RI), пульсационного индекса (PI). Основные комплектующие Консоль Цветной жидкокристаллический монитор диагональю не менее 15 дюймов и разрешением не менее 1024*768*24 бит. Встроенные модули: цветного и импульсного допплера. Встроенный дисковод DVD-RW, сенсорная панель и встроенная клавиатура с трекблоком. 4 активных порта для одновременного подключения датчиков. Система передачи данных по сетям DICOM не менее 1152 цифровых каналов на прием/передачу.-1 шт. Конвексный датчик Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды). Частотный диапазон не менее 2-8 МГц.-1 шт. Конвексный датчик (вагинальный) Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники). Частотный диапазон не менее 4-9 МГц/10 мм.-1 шт. Линейный датчик Поверхностные структуры (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды. Частотный диапазон не менее 5-12 МГц/40 мм.1 шт Конвексный датчик (неонатальный) Неонатология и педиатрия: абдоминальные исследования, почки сердце, глубокие сосуды, мозг. Частотный диапазон не менее 4-9 МГц.1 шт. Дополнительные комплектующие Видеопринтер медицинский Нормальный режим не менее 3,7 секунды. Продольный режим не менее 22,5 секунды Максимальное разрешение не менее 1280 точек Возможность получения графического изображения на бумаге Источник бесперебойного питания С выпрямителем тока, функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания не менее 2000 Вт. Гель для узи средней вязкости канистра не менее 5л.- 1 шт. Бумага для видеопринтера В упаковке 5 рулонов не менее 21 метр в рулоне, размер 110 мм-1 уп. |
| 10 | Система ультразвуковая медицинская диагностическая в комплекте | Области применения: - ангиология - гастроэнтерология - акушерство/гинекология - кардиология - травматология и ортопедия - урология/нефрология - эндокринология - педиатрия - поверхностные органы и системы - травматология и ортопедия - транскраниальные исследования - эндокринология - цветной жидкокристаллический монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием - диагональ не менее 19 дюймов, разрешение в пикселях не менее 1280 x 1024 - контрастность не менее 800:1 - поворотный шарнир крепления, предусматривающий перемещение, наклон и поворот монитора в пространстве - число цифровых каналов обработки не менее 29 952 - максимальная плотность акустических линий в режиме ЦДК не менее 256 . - динамический диапазон системы не менее 230 дБ. - максимальная частота кадров не менее 780 к/сек. - одновременное использование фокусных зон не менее 8 . - увеличение изображения в «замороженном» режиме не менее 10 раз. - увеличение изображения в реальном времени не менее 10 раз. - максимальная глубина сканирования в В-режиме не менее 30 см. - диапазон частот сканирования не менее 1,0-15,0 МГц. - одновременное подключение не менее 3 датчиков. Режимы визуализации должны быть: В-режим. -В-режим с использованием гармонических частот. Количество центральных частот сканирования на одном датчике в диапазоне фундаментальных частот не менее 5. - количество центральных частот сканирования на одном датчике в режиме тканевой гармоники не менее 5. - технология тканевой технологии с инверсией фазы. - совместимость режима тканевой гармоники со всеми датчиками системы. М-режим. - совместное использование режимов М и ЦДК на одном экране. - сканирование с использованием фундаментальных и гармонических частот. - режим цветового доплеровского картирования (ЦДК). - количество центральных частот сканирования на одном датчике в режиме ЦДК, не менее 4 . - минимальная чувствительность доплеровского анализатора системы в режиме ЦДК не более, 0,004 см/с см/с. - режим энергетического доплеровского картирования (ЦДЭ). - импульсный спектральный доплеровский режим (PW). - постоянно-волновой спектральный доплеровский режим (CW). - режим доплеровской визуализации тканей (цветовое картирование и спектральный режим). В системе ультразвуковой медицинской диагностической должны быть режимы представления информации на экране: - 2D-режим, M-режим, PW-режим, 2D/2D, 2D/М. 2D/PW, 2D/CW, 2D/С, Двойной 2D/С, 2D/С/PW в т.ч. триплексный, - 2D/С/CW , 2D/тканевый доплеровский, 2D/тканевый доплеровский/спектральный тканевый. Форматы сканирования: - линейный с возможностью наклона поля зрения вправо и влево до 15°; трапециевидный (угол развертки до 60° для линейных датчиков), конвексный (угол развертки 15-170°); секторный (угол развертки 15-90°). - изменение параметров изображения (постпроцессинг) в режиме стоп-кадра - возможность проведения измерений на изображениях: - во время исследования; - из памяти кинопетли; - из сохраненных файлов; - из видеозаписи - поддержка комбинированных режимов визуализации (дуплексный и триплексный). - возможность независимой регулировки частоты сканирования в каждом из режимов при совместном их использовании (2D+ЦДК+спектральные доплеровские). Программное обеспечение и полный пакет измерительных программ для исследований должны быть: - органов брюшной полости. - сосудов шеи, конечностей и внутренних органов, кардиологии. - щитовидной железы. - акушерских исследований. - гинекологических исследований. - урологических исследований. - эхокардиографические исследования плода. - наличие функции автоматической трассировки доплеровского спектра с вычислением параметров кровотока в режиме реального времени. - электронное руководство пользователя и система интерактивных подсказок (интегрированы в программное обеспечение системы). - аппаратно-программное обеспечение для поддержки кардиологических исследований. - стресс-эхокардиография. - технология многолучевого сложносоставного сканирования с возможностью одновременной обработки до 13 виртуальных полей зрения - регулировка количества полей изображения, используемых для формирования изображения; - совместимость с фундаментальными и гармоническими частотами сканирования; - совместимость с режимом панорамного сканирования; - совместимость с режимом адаптивной оптимизации контрастного разрешения; - поддержка всеми линейными и конвексными датчиками; - совместимость с трапецеидальным форматом сканирования. - технология адаптивной оптимизации контрастного разрешения - возможность настройки (3 степени регулировки: мин/сред/макс); - совместимость с фундаментальными и гармоническими частотами сканирования поддержка всеми линейными и конвексными датчиками. - функция стабилизации изображения (коррекция артефактов, связанных с помехами от движения), получаемого с использованием технологии многолучевого изображения: Функция имеет возможность включения/отключения. - технология автоматической оптимизации параметров изображения в В-режиме, основанная на анализе акустических свойств исследуемых тканей и вызываемая нажатием одной клавиши. - технология автоматической оптимизации параметров спектральной кривой в режимах импульсного и постоянно-волнового допплеровского сканирования, вызываемая нажатием одной клавиши. Технология трехмерной реконструкции в В-режиме должна быть: - совместимость со всеми датчиками системы, - возможность совместного использования с технологией многолучевого сканирования, - возможность совместного использования с технологией повышения качества визуализации сосудов, - совместимость с фундаментальными и гармоническими частотами. - технология 4D-визуализации в В-режиме, реконструкции в режиме ЦДК при помощи специализированных матричных датчиков. - максимальная скорость визуализации не менее 33 объемов в секунду. - одновременное подключение датчиков не менее 3 ( не считая порт для карандашного датчика). Парковочный порт для хранения датчиков не менее 1. Типы поддерживаемых датчиков: - конвексные, - линейные, - интраоперационные, - секторные фазированные, - внутриполостные электронные, - комбинированные трансабдоминальные для 4D-визуализации, - комбинированные внутриполостные для 4D-визуализации, - чреспищеводные фазированные, - невизуализирующие датчики типа «карандаш» для допплеровских исследований. Архивация изображений должна быть: -черно-белый принтер. - цветной видеопринтер. - интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель. - доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. - запись статических изображений. - запись динамических клипов. - встроенный жесткий диск не менее 1,5 Тб. - длительность кинопетли не менее 4 096 кадров. - одновременный вывод не экран не менее 9 изображений в режиме просмотра - возможность записи исследований на DVD или CD-RW в форматах DICOM, AVI, TIFF. - совместимость со стандартом DICOM 3.0 - полный пакет измерения в В-, М-, D-режиме, ЦДК, CW /Pw допплере. - руководство по эксплуатации на русском языке. Основные комплектующие: Базовый блок ультразвуковой системы Операционная система, программное обеспечение 1 шт. Фазированный широкополосный электронный датчик Для кардиологических, транскраниальных исследований, частотный диапазон не менее 1,0-4,0 МГц. Количество элементов не менее 288. Технология непрерывной фокусировки по глубине.1 шт. Конвексный мультичастотный электронный датчик Для исследования органов брюшной полости, акушерско-гинекологических исследований, урологии, сосудов брюшной полости Частотный диапазон не менее 2,0-6,0 МГц. Технология непрерывной фокусировки луча по всей глубине сканирования. Количество элементов не менее 192 -1 шт. Конвексный датчик Для 4D визуализации в реальном масштабе времени в акушерско-гинекологической практике. Исследования беременных в течение 1-го, 2-го, 3-го триместра. Режимы визуализации: -2D (в т.ч. с тканевой гармоникой), -М-режим, 3D/4D, ЦДК и энергетическое допплеровское картирование, PW. частотный диапазон не менее 2,0-7,0 МГц- 1 шт. Линейный мультичастотный датчик Для исследования поверхностно расположенных органов и сосудов, подкожных структур. - частотный диапазон не менее 5,0-13,0 МГц, - количество элементов не менее 192 - 1 шт. Внутриполостной вагинально-ректальный мультичастотный электронный датчик Для ректально-вагинальных исследований, -частотный диапазон не менее 4,0 – 9,0 МГц, -количество элементов не менее 192 -1 шт. Аппаратно-программное обеспечение Для поддержки кардиологических исследований стресс-эхокардиография. -1 шт. Технология трехмерной реконструкции в В-режиме в реальном времени - 1 шт. Технология автоматической оптимизации параметров изображения в В-режиме, основанная на анализе акустических свойств исследуемых тканей и вызываемая нажатием одной клавиши. -1 шт. Технология многолучевого сложносоставного сканирования с возможностью одновременной обработки до 13 виртуальных полей зрения -1 шт. Одноразовые электроды не менее по 50 штук- 1 уп. Черно-белый принтер для печати черно-белых изображений-1 шт. Цветной принтер для печати цветных изображений-1 шт. Источник бесперебойного питания мощностью не менее 2000ВА-1 шт. Гель для ультразвуковых исследований не менее 5 л 1 шт. Бумага для цветного принтера 1уп -180 л, размер 144 х 100 мм 1 уп. Бумага для ч/б принтера 5 рулонов в упаковке 1 уп. |
| 11 | Систему видеоэндоскопическую c установкой моечной для промывки эндоскопов | Область применения: Колоноскопия - электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт - водоснабжение: не требуется - канализация: не требуется - площадь помещения: не менее 10 кв. м. Основные комплектующие Видеоцентр Электронный блок для подключения видеоэндоскопов должен иметь функции: - диагностические для взрослых и детей; терапевтические; широко-канальные; двух-канальные (гастроскопы, колоноскопы с изменяемой жесткостью, дуоденоскопы, бронхоскопы, ультразвуковые эндоскопы, цистоскопы, рино-ларингоскопы, торакоскопы, лапароскопы, а также не менее 12 разновидностей головок для подключения фиброскопов и оптики различного назначения). - поддержка стандарта HDTV для вывода изображения на монитор с возможностью подключения HD-эндоскопов (с матрицей сверхвысокого разрешения). - обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки. - наличие двух типов изменения структурной детализации изображения: для крупных и мелких структур (4 уровня для каждого режима). - наличие функции усиления границ переходов (краевое усиление) не менее 4 уровня. - наличие функции усиления контраста не менее 3 уровня. - регулировка баланса белого цвета кнопкой на передней панели. - регулировка экспозиции кнопками на передней панели. - наличие электронного увеличения изображения не менее 1.2 и 1.5 раза, а также наличие функции увеличения полученной картинки на мониторе. - наличие функции заморозки изображения. - регулировка красного, синего и насыщенности цвета не менее 17 положений для каждого. - два режима регулировки освещенности – автоматический и по пиковому значению. - наличие функции автоматического усиления освещенности в случае удаления от исследуемого объекта. - типы видеовыходов: HD/SD SDI, RGBs, YPbPr, Y/C, BNC. - наличие цифрового видеовыхода с функцией дистанционного управления записью. - наличие двух видеовходов для получения «картинки-в-картинке». - наличие слота для карты памяти (xD-PictureCard, SmartMedia) для сохранения изображений в электронном виде (TIFF, JPEG различной компрессии). - наличие встроенной функции идентификации подключаемого эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета. -наличие памяти для ввода информации не менее 40 пациентах (код, имя пациента, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, имя доктора). - отображаемая на экране информация: код пациента, имя, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, нумерация кадров, тип видеозаписи, установки изображения, имя доктора, комментарии. - возможность выбора изображения с помощью кнопки на передней панели от различных источников (Эндоскоп, VCR/DVD, PC, принтер, видеовход). - наличие кнопки сброса настроек следующих режимов: пользовательские настройки, источник сигнала, настройка цвета, «заморозка», индекс печати, увеличение, специальное освещение, курсор, секундомер, символы на экране, экспозиция, «картинка-в-картинке». - наличие возможности сопряжения с ультразвуковой системой для использования ультразвуковых видеоэндоскопов и датчиков, а также совместного управления с единой консоли ультразвукового центра. - возможность работы в комплексе эндохирургичекского оборудования с управлением всем комплексом с единой консоли. - наличие в комплекте клавиатуры с мини-джойстиком. - потребление электричества – 150 VA (220-240В). 1 шт. Источник света - ксеноновый источник света с лампой 300 Вт (не менее 500 ч непрерывной работы лампы). - наличие встроенной помпы типа «диафрагма» для подачи воздуха и воды с 4 режимами работы. - подача воды осуществляется за счет нагнетания давления в контейнер с водой. - наличие специального фильтра для системы, обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки. - автоматическая регулировка яркости с помощью серво-диафрагмы (17 положений). - автоматическая и ручная регулировка яркости (17 положений). - наличие функции транс иллюминации для кратковременной засветки при освещении труднодоступных областей. - наличие запасной галогенной лампы 12В, 35Вт. - наличие функции отключения при простое. - наличие принудительной вентиляции для охлаждения. - наличие специального фильтра для Фото. - динамической диагностики - размеры источника света не менее 383х162х536 мм. - потребление электричества – 500 VA (220-240В). 1 шт. Видеоколоноскоп Видеоколоноскоп с матрицей высокого разрешения должен быть: - встроенная цветная ПЗС матрица высокого разрешения в дистальном конце. - стандарт передаваемого изображения HDTV. - поддержка системы - обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки. - направление обзора предпочтительно 0о (прямой обзор) - угол поля зрения предпочтительно 170о - глубина резкости не менее 2-100 мм - диаметр дистального конца не менее 13,9 мм - диаметр вводимой трубки не менее 12,8 мм - диаметр внутреннего канала не менее 3.7 мм - наличие дополнительного канала подачи воды - наличие не менее 3х отдельных пучка оптического волокна для передачи светового потока - углы изгиба рабочей части предпочтительно 180о вверх/вниз, 160о влево/вправо - длина рабочей части не менее 1680 мм - общая длина не менее 2005 мм - минимально видимое расстояние от дистального конца не менее 3 мм - наличие функции изменения жесткости вводимой части с рукоятки эндоскопа - возможность автоклавирования клапанов вода/воздух и аспирации - наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием - наличие 4х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления - поддержка функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета1 шт. Монитор - цветной жидкокристаллический плоский монитор с диагональю не менее 1920x1080 (Full HD) Входы S-Video, RGB, композитный BNC, внешн. синхр., подставка - опционально1 шт. Отсос эндоскопический. Габариты: - высота не менее 220 мм., - ширина не менее 475 мм., - длинна не менее 225 мм. 1 шт. Передвижная рабочая станция Передвижная рабочая станция должна быть: - компактная тележка из высокопрочного пластика - наличие 4х антистатических колес со стопорами - наличие трансформатора на 12 розеток 220В с общим тумблером - максимальная нагрузка 1800 VA - максимальное потребление 1900 VA 1 шт Держатель монитора - наличие держателя для жидкокристаллического монитора1 шт. Держатель клавиатуры - наличие выдвижной полки для клавиатуры1 шт. Держатель для оборудования - наличие 4х полок для оборудования1 шт. Течеискатель - течеискатель1 шт. Загубник - загубник3 шт. Автоматический репроцессор Автоматический репроцессор на два эндоскопа должен иметь автоматическую одновременную обработку не менее 2-х гибких эндоскопов и должно обеспечивать окончательную очистку, дезинфекцию высокого уровня, споласкивание и сушку эндоскопов в одном цикле обработки. - функция промывки поверхности эндоскопов, внутренних каналов и клапанов проточной жидкостью с обработкой ультразвуком - функция орошения каналов эндоскопов спиртом. -устанавливаемое время промывки эндоскопов от 1 до 10 мин. -устанавливаемое время дезинфекции эндоскопов не менее 0 - 60 мин. - возможность подогрева жидкости предпочтительно от 200С до 300С - функция принудительного слива жидкости - встроенная проверка на герметичность эндоскопов - функция идентификации эндоскопов - функция идентификации персонала - встроенный принтер, выдающий распечатку результатов обработки - система фильтрации воды и воздуха - возможность дезинфекции высокого уровня и стерилизации с использованием 875 мг картриджей. - требования к поступлению воды не менее 17 л/мин, от 0.1 МПа до 0.5 МПа, не более 25о - емкость моечной ванны не менее 12л - емкость бака для дезинфектанта не менее 17,5л - наличие колес для транспортировки 1 шт. расходные материалы фильтр для очистки воды-12 шт. фильтр воздушный-2 шт. Фильтр для очистки газа-6 шт. Лампа галогеновая Замена галогеновой лампы (180 W) после 500 часов непрерывного использования. |
| 12 | Система видеоэндоскопическая | Область применения: - гастроскопия - бронхоскопия Основные комплектующие Бронхофиброскоп - направление обзора предпочтительно 0о (прямой обзор) - угол поля зрения предпочтительно 75о - глубина резкости предпочтительно 2-50 мм - диаметр дистального конца не менее 1,8 мм - диаметр вводимой трубки предпочтительно 2,2 мм - углы изгиба рабочей части предпочтительно 160о вверх, 90о вниз - длина рабочей части не менее 550 мм - общая длина не менее 770 мм 1 шт. Видеоцентр - наличие встроенного галогенного источника света 150 Ватт с запасной лампой (на случай перегорания основной) и с цифровой регулировкой яркости - регулировка уровня красного и синего цветов от –7 до +7 уровней - наличие электронной диафрагмы - наличие электронного увеличения не менее 1- 1,2 - 1,5х (пошаговое) - регулировка освещенности по пиковому и по среднему значению - автоматическая установка баланса белого цвета (функция идентификации эндоскопа) -три уровня контурной детализации изображения - пять уровней структурной детализации -управление 13 функциями с 4 кнопок на эндоскопе (программируется пользователем) - девять полей для ввода данных об исследованиях с прилагающейся клавиатуры - возможность ввода и сохранения данных о 50-ти пациентах - наличие отключаемой помпы - видеовыходы: BNC, Y/C, RGB, XGA (D-Sub) - наличие цифрового видеовыхода i. Link IEEE1394 1 шт. Видеоадаптер Видеоадаптер 1 шт. Видеогастроскоп - направление обзора предпочтительно 0о (прямой обзор) - угол поля зрения не менее 120о - глубина резкости не менее 3-100 мм - диаметр дистального конца не более 5,5 мм - диаметр вводимой трубки не более 5,5 мм - диаметр внутреннего канала не менее 2.0 мм - углы изгиба рабочей части предпочтительно 210о вверх, 90о вниз, 100о влево/вправо - длина рабочей части не менее 1100 мм - общая длина не менее 1420 мм - минимально видимое расстояние от дистального конца не более 3 мм - возможность автоклавирования клапанов вода/воздух и аспирации - наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием - наличие 4х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления - поддержка функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета 1 шт. Передвижная рабочая станция - тележка металлическая для эндоскопического оборудования - наличие 3х полок для оборудования - наличие 4х антистатических колес со стопорами - наличие выдвижной полки для клавиатуры - наличие держателя для ЖК монитора - наличие держателя для гибких эндоскопов 1 шт. Держатель - наличие держателя жидкокристаллического монитора 1 шт. Монитор Разрешение не менее1920x1200 точек. диагональ не менее 21 дюйм 1 шт. Отсос Тип насоса – электровибрационный насос Емкость сосуда не менее 1.5 л Давление предпочтительно 85 кПа (-0.85 бар) 1 шт. Галогеновая лампа Замена ксеноновой лампы после 500 часов непрерывного использования. 1 шт. |
| 13 | Аппарат наркозный на три газа портативный | Область применения: - анестезиология. - реанимация. - хирургия. - экстренная помощь. - газовая анестезия для взрослых, детей и новорожденных. Наркозно дыхательная станция должна быть: Количество входящих газов не менее 3(O2, N2O, воздух). Количество одновременно устанавливаемых испарителей не менее 1. Функция защита пациента от гипоксии- обеспечение предпочтительно 25% О2 в смеси. Автоматическое отключение N2O при нарушениях подачи кислорода. Наличие системы сигнализации: кнопка экстренной подачи О2. Шланги подачи сжатых газов длина не менее 4 метра. Полка рабочая для анестезиолога. Стойка цилиндрическая для крепления внешних устройств (монитора пациента, монитора спирометра, капнографа и др.). Аналоговые (трубчатые) ротаметры на O2, N2O, Air. Шкала ротаметров диапазон не менее 0,2 - 12 л/мин. Разрешение шкалы ротаметров при потоке до 1 л/мин не менее 0,1 л/мин. Наличие манометров давления газов в системе по 1 на каждый газ. Входные гнезда для газов баллонов не менее 2. Дополнительные выходы О2 и воздуха для работы подключаемого оборудования: аспиратора, увлажнителя, системы удаления газов и др. Количество дополнительных выходов газа для подключения внешних устройств не менее 1 штуки. Возможность работы раздельно по: - полузакрытому и закрытому контуру. Использование многоразовых канистр абсорбера. Абсорбер для рециркуляции потока от пациента (выдох) к пациенту (вдох). В канистре абсорбера происходит абсорбция СО2 (углекислого газа). для работы на спонтанном дыхании по полузакрытому типу, с возможностью ручной ИВЛ мешком, так и с ИВЛ автоматической для проведения наркоза с автоматической ИВЛ в режиме полузакрытого контура. Емкость абсорбера не менее 2, 5литра. Режим вентиляции: Ручной режим. Компрессор медицинский на колесах: Компрессор предназначен для ИВЛ или наркозных аппаратов должен комплектоваться креплением для 5 литрового баллона кислорода. С боков должны быть 2 рельсы для крепления принадлежностей (увлажнитель, отсос и др.) компрессор медицинский на колесах. Материал - медицинский пластик и алюминий Давление предпочтительно 3.0 ± 0.75 бар. Поток не менее 40 л/мин. Питание 220/240 В 50-60 Гц. поток на выходе не менее 35 л/мин. ( 3.0 бар ). Пиковый поток не более 100 л/мин. резервуар 2 литра. Шум на расстоянии не менее 1 метр менее 50 dBA. Потребляемая мощность 440 Вт (В*А). Возможность крепить не менее 5 л. баллон для резервного газа (О2 или воздуха) . Соединение для подключения к системе центральной подачи воздуха, при наличии подачи воздуха в данной системе компрессор автоматически отключается наличие Общие характеристики: Окрашенная сталь и ламинированный пластик. Условия работы: Температура предпочтительно от 10 до 40°C. Влажность предпочтительно от 10 до 90% без конденсации. Комплектация: Приставка наркозная портативная. Шланг подачи сжатого кислорода (О2) – 1шт. Шланг подачи сжатой закиси азота (N2O) – 1 шт. Шланг подачи сжатого воздуха (AIR) – 1 шт. Шланг подачи сжатого кислорода (О2) от баллона (0,5 м) – 1 шт. Шланг подачи сжатой закиси азота (N2O) от баллона (0,5 м) – 1 шт. Группа клапанов для работы по полуоткрытому контуру – 1шт. Контур многоразовый для ручной вентиляции (детский) - 1 шт. Контур многоразовый силиконовый (детский), 6 шт. Держатель контура пациента шарнирный металлический с креплением на рельсу – 1 шт. Тележка для установки и транспортировки наркозной приставки – 1 шт. Основные комплектующие Аппарат наркозный на 3 газа портативный Наркозно дыхательная станция должна быть: Количество входящих газов не менее 3(O2, N2O, воздух). Количество одновременно устанавливаемых испарителей не менее 1. Функция защита пациента от гипоксии- обеспечение предпочтительно 25% О2 в смеси. Автоматическое отключение N2O при нарушениях подачи кислорода. Наличие системы сигнализации: кнопка экстренной подачи О2. Шланги подачи сжатых газов длина не менее 4 метра. Полка рабочая для анестезиолога. Стойка цилиндрическая для крепления внешних устройств (монитора пациента, монитора спирометра, капнографа и др.). Аналоговые (трубчатые) ротаметры на O2, N2O, Air. Шкала ротаметров диапазон не менее 0,2 - 12 л/мин. Разрешение шкалы ротаметров при потоке до 1 л/мин не менее 0,1 л/мин. Наличие манометров давления газов в системе по 1 на каждый газ. Входные гнезда для газов баллонов не менее 2. Дополнительные выходы О2 и воздуха для работы подключаемого оборудования: аспиратора, увлажнителя, системы удаления газов и др. Количество дополнительных выходов газа для подключения внешних устройств не менее 1 штуки. Общие характеристики: Окрашенная сталь и ламинированный пластик. Условия работы: Температура от 10 до 40°C. Влажность от 10 до 90% без конденсации. Дополнительные комплектующие: Абсорбер СО2 для ручной/автома-тической ИВЛ Возможность работы раздельно по полузакрытому и закрытому контуру. Использование многоразовых канистр абсорбера. Абсорбер для рециркуляции потока от пациента (выдох) к пациенту (вдох). В канистре абсорбера происходит абсорбция СО2 (углекислого газа). Для работы на спонтанном дыхании по полузакрытому типу, с возможностью ручной ИВЛ мешком, так и с ИВЛ автоматической для проведения наркоза с автоматической ИВЛ в режиме полузакрытого контура. Емкость абсорбера не менее 2, 5литра. 1 шт. Держатель контура пациента Алюминиевый 1 шт. Компрессор медицинский на колесах Компрессор предназначен для ИВЛ или наркозных аппаратов должен комплектоваться креплением для 5 литрового баллона кислорода. С боков должны быть 2 рельсы для крепления принадлежностей (увлажнитель, отсос и др.) компрессор медицинский на колесах. Материал - медицинский пластик и алюминий Давление предпочтительно 3.0 ± 0.75 бар. Поток не менее 40 л/мин. Питание 220/240 В 50-60 Гц. поток на выходе не менее 35 л/мин. ( 3.0 бар ). Пиковый поток не более 100 л/мин. резервуар 2 литра. Шум на расстоянии не менее 1 метр менее 50 dBA. Потребляемая мощность 440 Вт (В*А). Возможность крепить не менее 5 л. баллон для резервного газа (О2 или воздуха) . Соединение для подключения к системе центральной подачи воздуха, при наличии подачи воздуха в данной системе компрессор автоматически отключаетс Контур многоразовый силиконовый (детский) Автоклавируемый, стерилизуемый паром или химически, силиконовый многоразовый педиатрический (15 мм-120см). 6 шт. Контур многоразовый для ручной вентиляции (детский) Автоклавируемый, стерилизуемый паром или химически, силиконовый многоразовый педиатрический (15 мм-120см). 1 шт. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.