Приложение 1

к приказу Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от « 01 »  июля 2014 года № 09/73

Сводный список медицинской техники на 2014 год (1 лот), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация"

| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Срок поставки | Место поставки | Условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магнитно-резонансный томограф не менее 1,5 Тесла | 1 | 489 050 000 | 489 050 000 | Не позднее 20 ноября 2014 года | Медицинский центр РГП на ПХВ «Государственный медицинский университет города Семей» - 1 ед. | DDP до места поставки |

Лот № 1

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Томограф магнитно-резонансный |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Магнитно-резонансный томограф для диагностики в Ангиологии; Кардиологии; Поверхностных органов; Скелетно-мышечной системы; Эндокринологии; Акушерства и гинекологии; Гастроэнтерологии; Урологии; Ортопедии и травматологии, Онкологии, Пульмонологии, Неврологии, Педиатрии, Нейрохирургии, неотложных состояний. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Магнит. Сверхпроводящий магнит с индукцией магнитного поля 1,5 Тл. Вес магнита с заправленной криогенной системой, с кожухами, градиентными катушками, катушкой для всего тела 5400 кг. Диаметр тоннеля пациента с учётом кожухов 71 см. Максимальное поле обзора в аксиальной плоскости в рамках одного скана 55 см. Частота заправок гелием при нормальном режиме работы 1 раз в 3 года. Активное экранирование магнита для компенсации вихревых токов. Граница линии 5 Гаусс от изоцентра магнита: по х-оси и по y-оси 3,0 м, по z-оси 5,0 м. Однородность магнитного поля должна такая, что девиация магнитного поля в нижеперечисленных сферах относительно изоцентра магнита, измеренная методом объемного среднеквадратичного отклонения, частей на миллион (ррм) (гарантированное значение): в сфере 50 см 2,0 ppm, в сфере 40 см 1,0 ppm, в сфере 30 см 0,4 ppm, в сфере 20 см 0,15 ppm, в сфере 10 см 0,04 ppm. Обеспечение комфорта пациента: освещение в канале магнита, вентиляция в канале магнита, система двухсторонней связи, кнопка аварийного вызова, приводимая в действие пациентом. Метод шиммирования: пассивный / активный с возможностью местного шиммирования исследуемой области в соответствии с анатомическими особенностями пациента. Максимальный вес пациента для вертикальных и горизонтальных перемещений стола 200 кг. Диапазон перемещения деки стола 210 см. Максимальный диапазон сканирования без повторной укладки пациента относительно стола и без повторной установки или смещения катушек 145 см. Погрешность при позиционировании 0,5 мм. Блок синхронизации исследований с физиологическими параметрами (ЭКГ, дыхание) с монитором отображения данных параметров в операторской. Блок синхронизации исследований с периферийным пульсом. Запуск сканирования и его остановка с пульта (пультов) управления, размещенных на кожухе магнита. Система удаленного управления перемещением стола пациента с консоли оператора для планирования серий сканирования и удаленного выбора катушек и их элементов. Градиентная система. Водяное охлаждение градиентных катушек. Максимальная напряженность градиентного поля по каждой из ортогональных осей X, Y, Z 34 мТл/м. Максимальная эффективная напряженность градиентного поля 59 мТл/м. Максимальная скорость нарастания градиентного поля по каждой из главных ортогональных осей X, Y, Z 148 Тл/м/с. Максимальная эффективная скорость нарастания градиентного поля 256 Тл/м/с. Рабочий цикл градиентов 100%. Радиочастотная система. Радиочастотная система передачи цифрового РЧ-сигнала с мощностью радиочастотного передатчика 20 кВт. Число независимых приёмных РЧ каналов 16. Возможность расширения числа приёмных каналов до 32. Максимальное количество одновременно подключаемых чувствительных элементов от разных фазированных катушек 128. Радиочастотные катушки. Автоматическое обнаружение системой подключенных катушек. Автоматический выбор элементов катушек, находящихся в данный момент в зоне допустимой однородности магнитного поля. Встроенная под кожух тоннеля катушка для исследования всего тела. Технология, позволяющая сканировать любую область тела пациента за счёт одновременного использования элементов разных катушек. При этом область сканирования может выбираться только лишь путём автоматического смещения деки стола пациента без дополнительных манипуляций с катушками и пациентом. Специализированная многоканальная катушка для исследования головного мозга и шеи с технологией параллельного сбора, интегрируемая в деку стола пациента. Число независимых катушечных элементов специализированной катушки для исследования головного мозга и шеи, интегрируемая в деку стола пациента – 11. Возможность одновременного использования элементов катушки для исследования головного мозга и шеи с элементами катушки для шейно-грудопоясничного отдела позвоночника и с элементами катушки для исследования туловища для произвольного выбора поля обзора, в том числе и в продольном направлении. Специализированная многоканальная катушка для шейно-грудопоясничного отдела позвоночника с технологией параллельного сбора, интегрируемая в деку стола пациента. Число независимых катушечных элементов специализированной катушки для шейно-грудопоясничного отдела позвоночника с технологией параллельного сбора – 12. Возможность одновременного использования элементов катушки для шейно-грудопоясничного отдела позвоночника с элементами катушки для исследования головного мозга и шеи, а так же с элементами катушки для исследования туловища для произвольного выбора поля обзора, в том числе и в продольном направлении. Гибкая многоканальная многофункциональная катушка для исследования туловища и суставов с технологией параллельного сбора. Число независимых РЧ каналов гибкой многоканальной многофункциональной катушки для исследования туловища и суставов с технологией параллельного сбора – 4. Возможность одновременного использования элементов гибкой многоканальной многофункциональной катушки для исследования туловища и суставов с элементами катушки для исследования головного мозга и шеи и с элементами катушки для шейно-грудопоясничного отдела позвоночника для произвольного выбора поля обзора, в том числе и в продольном направлении. Многофункциональная многоканальная гибкая катушка для исследований малого таза, плеча, колена, голеностопного сустава и суставов верхних конечностей, а также органов грудной клетки (сердце) и органов брюшной полости с технологией параллельного сбора. Число независимых РЧ каналов гибкой универсальной катушки для исследований малого таза, плеча, колена, голеностопного сустава, суставов верхних конечностей и внутренних органов – 16. Набор для позиционирования пациента при исследованиях с использованием многофункциональной гибкой катушки с приспособлением для установки гибкой многофункциональной катушки при исследовании коленного сустава. Специализированная квадратурная катушка для коленного и голеностопного суставов. Компьютерная система. Компьютер управления основной рабочей консоли. Многопроцессорная архитектура рабочей консоли. Оперативная память компьютера управления основной консоли до 12 Гб. Ёмкость дискового пространства для хранения системной информации и изображений управляющего компьютера до 900 Гб. Цветной широкоформатный ЖК монитор с диагональю 24 дюйма. Разрешение монитора 1920х1200 точек. Документирование изображений с сетевой печатью по стандарту DICOM. Модуль реконструкции МР изображений. Многопроцессорная архитектура модуля реконструкции. Оперативная память компьютера реконструкции основной консоли до 12 Гб. Процесс параллельного сканирования и реконструкции. Скорость реконструкции (матрица 256х256) без интерполяции и 100% поле обзора до 12 600 изображений в секунду. Запись изображений на DVD диски. Основные параметры последовательностей и приложений. Минимальная толщина среза при сканировании в режиме 2D 0,5 мм. Минимальная толщина среза при сканировании в режиме 3D 0,05 мм. Максимальный размер диагностического поля обзора по осям X xY x Z без необходимости перемещения пациента в рамках одного скана 55 см. х 55 см. х 50 см. Максимальная матрица сканирования по фазовому и частотному направлению 1024×1024. Импульсные последовательности (ИП) и клинические пакеты проведения обследований (протоколы, последовательности и методы сбора данных). Спиновое эхо. Быстрое спиновое-эхо. Быстрое спиновое эхо с возвращением намагниченности. Быстрое спиновое эхо с однократным сбором данных. Максимальный турбо-фактор для ИП «быстрое спиновое эхо с однократным сбором данных» 1024. Минимальный эхо-промежуток для режима быстрое спиновое эхо с матрицей сканирования 256х256 2,6 мс. Методика ускоренного сбора данных и дальнейшая реконструкция методом половинного Фурье преобразования. Функция оптимального расчёта рефокусирующих РЧ-импульсов в многоэховых последовательностях на основе спинового эха для уменьшения дозовой нагрузки. Градиентное эхо. Быстрое градиентное эхо. Градиентное эхо с полной рефокусировкой намагниченности на основе стационарной прецессии. Спектральное подавление сигнала липидов. Инверсия восстановление в Т1 и Т2 контрасте. Инверсия восстановление с подавлением сигнала воды в Т2 контрасте. Инверсия восстановление с подавлением сигнала жира. Инверсия восстановление с подавлением жира в режиме получения одновременно двух изображений в PD и Т2 контрасте. Эхо-планарная визуализация (EPI). Эхо-планарная визуализация (EPI) с однократным сбором. Минимальный эхо-промежуток при сканировании в режиме EPI с матрицей 128х128 в поле обзора не более 50 см – 0,6 мс. Максимальное число эхо сигналов для EPI с однократным сбором (EPI фактор) 256. 2D времяпролетная ангиография (2D TOF). 3D времяпролетная ангиография (3D TOF). Функции компенсации артефактов кровотока путём рефокусировки моментов. РЧ импульсы с переменным углом отклонения спинов вдоль слаба для компенсации насыщения втекающей крови. 2D фазово-контрастная ангиографии с функцией вычисления скорости кровотока. 3D фазово-контрастная ангиографии с функцией вычисления скорости кровотока. Режим получения данных с разделением сигнала воды и жира в фазе и в противофазе в рамках одного сбора для дифференциации тканей опухоли и скрининга метастазов. Функция возбуждения только воды. Ускоренная МР-ангиография с улучшенным временным разрешением методом разной скорости заполнения К-пространства. 2D и 3D МР холангиопанкреатография. Контроль поступления контрастного вещества в зону интереса для инициирования начала сканирования. Программный пакет для МР ангиографии с контрастным усилением и визуальным отображением прохождения болюса для синхронизации сканирования. Автоматическое движение стола между сканированием различных анатомических областей. Программные пакеты, позволяющие сканировать с синхронизацией (ЭКГ, дыхание, пульс). Проведение исследования всего позвоночника с бесшовным сшиванием соседних областей для получения единого изображения позвоночника. Программный пакет для исследований органов всего тела (исследование органов брюшной полости и всего тела с автоматическим движением стола для сканирования протяжённых областей, динамические исследования органов всего тела с контролем поступления контрастного вещества). Программный пакет для динамического исследования брюшной полости с контрастным усилением как с применением синхронизации по дыханию, так и на задержке дыхания. Программный пакет для исследования диффузии органов всего тела. Программный пакет для коррекции артефактов, вызванных движениями пациентов, методом радиального заполнения К-пространства присканирования любой области. Программный пакет для МР-ангиографии без использования контрастного вещества для исследования сосудов головного мозга, шеи, сосудов брюшной полости, нижних конечностей и периферических сосудов. Программный пакет для МР-ангиографии без использования контрастного вещества для исследования сосудов нижних конечностей в режиме светлой крови с для получения раздельных изображений артерий и вен с вычитанием сигнала от стационарной ткани, в том числе и в режиме пошагового сканирования с последующей сшивкой изображений разных отделов. Автоматический выбор оптимального времени задержки при использовании ЭКГ синхронизации для получения изображений сосудов нижних конечностей в режиме светлая кровь без использования контрастного вещества. Специализированный режим для визуализации движения ликвора без использования контрастного вещества. Диффузионно-взвешенная эхопланарная визуализация. Максимальный b-фактор для диффузионных исследований 10 000 с/мм2. Программный пакет для исследований диффузии и перфузии головного мозга. Программный пакет бесконтрастной перфузии головного мозга на основе меченных спинов артериальной крови с количественной оценкой мозгового кровотока. Программный пакет оценки перфузии мозгового кровотока с автоматическим формированием карт, мозгового кровотока, объема кровотока, среднего времени транзита и времени до пика интенсивности сигнала. Программный пакет для кардиологических исследований. Получение изображений сердца в режиме тёмной крови, в том числе с использованием ЭКГ и пульсовой синхронизацией. Исследование перфузии миокарда с применением контрастного вещества для динамического отслеживания прохождения контрастного агента. Получение изображений в кино-режиме с последовательным многофазовым многосрезовым сбором. Сканирование возможно с проспективной и ретроспективной ЭКГ синхронизацией. Получение изображений в кино-режиме без использования синхроницазии на задержке дыхания. Программный пакет для программной синхронизациии сканирования с движением диафрагмы (навигатор). Сканирование с выбором оптимального времени инверсии для получения изображений миокарда с наилучшим Т1 контрастом в режиме отложенного контрастирования. Методика параллельного сбора данных. Проекция максимальной и минимальной интенсивности (MIP, MinIP). Мульти-планарная реконструкция (MPR). Мульти-планарная объемная реконструкция (MPVR). Программный пакет для построения тензора диффузии с цветовым картированием. Программный пакет получения изображений фракционной анизотропии, диффузионно взвешенных карт для оценки диффузии тензора и проводящих путей. Программный пакет для объединения (склеивания) изображений различных прилегающих анатомических областей для получения единого изображения в формате DICOM, как в ручном, так и в автоматическом режиме. Использование предустановленных протоколов исследования и создания пользовательских. Передача по сети, запись на медиа-носители и печать изображений в формате DICOM. Программный пакет для связи и обеспечения полноценного обмена данными и изображениями в рамках единой радиологической (RIS) или единой больничной (HIS) информационной сетью в формате DICOM 3.0. Требования по питанию: Питание трёхфазное, 200-400 В, 50/60 Гц. Максимальная потребляемая мощность МРТ + система охлаждения 62 кВА. Независимая рабочая станция. Независимая рабочая станция с необходимым программным обеспечением для работы с изображениями. Многопользовательская, многозадачная операционная система. Клавиатура, мышь. Многоядерный процессор с частотой 2,9 ГГц. Объём оперативной памяти 12 Гб. Объём жёсткого диска 1000 Гб. 2 цветных широкоформатных ЖК монитора с диагональю 21 дюйм. Разрешение монитора 1600х1200. Программный пакет управления данными пациентов в формате DICOM. Возможность создания нескольких учётных записей. Возможность экспорта данных в формате DICOM в файлы pdf, html, jpeg, mpeg, avi. Программные средства создания прямоугольных, эллиптических и произвольных областей интереса при анализе данных. Определение проекции максимальной и минимальной интенсивности (MIP и mIP). Пакет программ для мультипланарного реформатирования (MPR). Программа визуализации для двухмерного просмотра. Пакет программ для 3D реконструкции, включая выделение поверхностей объектов с цветовой дифференциацией интенсивности сигнала. Протоколы объёмной реконструкции для различных исследований с возможностью создания собственных. Программа фильтрации изображений. Дополнительное оборудование. Климатическая установка для охлаждения магнита (охлаждение РЧ, градиентных усилителей, градиентов, поддержка заданной температуры в процедурной, вентиляция). РЧ защита помещения (клетка Фарадея) с окном, дверью и внутренней отделкой. Шкаф для хранения катушек. Распределительный щиток электропитания. Набор прокладок для позиционирования и фиксации пациента. Специальные ЭКГ-электроды для проведения МР-исследований с ЭКГ синхронизацией 200 шт. Монтажный материал и крепёж.Портативный металлоискатель. Немагнитная каталка для транспортировки пациентов к магниту. Безколбовый инжектор для введения контрастного вещества со стартовым набором трубок. Негатоскоп для 2-х плёнок изображений размером не менее 35х43 см. Набор медицинской мебели (стол врача-2шт, антистатическое кресло врача – 2 шт, шкаф для медицинской литературы). Камера сухой печати формата 35х43 см со стартовым набором плёнок не менее 400 листов. ИБП на всю систему с возможностью поддержки работоспособности всей системы в течение не менее 5 минут. Монтаж и пуско-наладочные работы. Обучение персонала на рабочем месте от 5 дней. Модуль удалённой сервисной диагностики аппарата. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Томограф магнитно-резонансный со сверхпроводящим магнитом напряженностью магнитного поля 1,5 тесла | Магнит. Сверхпроводящий магнит с индукцией магнитного поля 1,5 Тл. Вес магнита с заправленной криогенной системой, с кожухами, градиентными катушками, катушкой для всего тела 5400 кг. Максимальное поле обзора в аксиальной плоскости в рамках одного скана 55 см. Частота заправок гелием при нормальном режиме работы 1 раз в 3 года. Активное экранирование магнита для компенсации вихревых токов. Граница линии 5 Гаусс от изоцентра магнита: по х-оси и по y-оси 3,0 м, по z-оси 5,0 м. Однородность магнитного поля должна такая, что девиация магнитного поля в нижеперечисленных сферах относительно изоцентра магнита, измеренная методом объемного среднеквадратичного отклонения, частей на миллион (ррм) (гарантированное значение): в сфере 50 см 2,0 ppm, в сфере 40 см 1,0 ppm, в сфере 30 см0,4 ppm, в сфере 20 см 0,15 ppm, в сфере 10 см 0,04 ppm. Обеспечение комфорта пациента: освещение в канале магнита, вентиляция в канале магнита, система двухсторонней связи, кнопка аварийного вызова, приводимая в действие пациентом. Метод шиммирования: пассивный / активный с возможностью местного шиммирования исследуемой области в соответствии с анатомическими особенностями пациента. | 1 |
|  |  | 2 | Гентри | Диаметр тоннеля пациента с учётом кожухов 71 см. | 1 |
|  |  | 3 | Стол пациента | Максимальный вес пациента для вертикальных и горизонтальных перемещений стола 200 кг. Диапазон перемещения деки стола 210 см. Максимальный диапазон сканирования без повторной укладки пациента относительно стола и без повторной установки или смещения катушек 145 см. Погрешность при позиционировании 0,5 мм. | 1 |
|  |  | 4 | Модуль снижения уровня градиентного акустического шума | Снижение градиентного шума на 90% | 1 |
|  |  | 5 | Радиочастотный генератор | Радиочастотная система передачи цифрового РЧ-сигнала с мощностью радиочастотного передатчика 20 кВт. Число независимых приёмных РЧ каналов 16. Возможность расширения числа приёмных каналов до 32. Максимальное количество одновременно подключаемых чувствительных элементов от разных фазированных катушек 128. | 1 |
|  |  | 6 | Трансформатор | Системный трансформатор для электропитания системы | 1 |
|  |  | 7 | Катушка с решеткой для головы/шеи | Специализированная многоканальная катушка для исследования головного мозга и шеи с технологией параллельного сбора, интегрируемая в деку стола пациента. Число независимых катушечных элементов специализированной катушки для исследования головного мозга и шеи, интегрируемая в деку стола пациента – 11. Возможность одновременного использования элементов катушки для исследования головного мозга и шеи с элементами катушки для шейно-грудопоясничного отдела позвоночника и с элементами катушки для исследования туловища для произвольного выбора поля обзора, в том числе и в продольном направлении. | 1 |
|  |  | 8 | Катушка с решеткой для шейного/грудного/поясничного отдела позвоночника | Специализированная многоканальная катушка для шейно-грудопоясничного отдела позвоночника с технологией параллельного сбора, интегрируемая в деку стола пациента. Число независимых катушечных элементов специализированной катушки для шейно-грудопоясничного отдела позвоночника с технологией параллельного сбора – 12. Возможность одновременного использования элементов катушки для шейно-грудопоясничного отдела позвоночника с элементами катушки для исследования головного мозга и шеи, а так же с элементами катушки для исследования туловища для произвольного выбора поля обзора, в том числе и в продольном направлении. | 1 |
|  |  | 9 | Катушка с решеткой для исследований тела | Технология, позволяющая сканировать любую область тела пациента за счёт одновременного использования элементов разных катушек. При этом область сканирования может выбираться только лишь путём автоматического смещения деки стола пациента без дополнительных манипуляций с катушками и пациентом. | 1 |
|  |  | 10 | Катушка квадратурная для коленного/голеностопного сустава | Катушка предназначена для получения изображений колена/стопы с высоким отношением сигнал/шум. Специальный элемент катушки, охватывающий пальцы ног, позволяет во время сканирования поддерживать стопу в удобном положении. | 1 |
|  |  | 11 | Катушка гибкая общего назначения | 16 канальная гибкая катушка для исследования органов брюшной полости, малого таза, суставов и для исследований в кардиологии | 1 |
|  |  | 12 | Модуль синхронизации с ЭКГ | Блок синхронизации исследований с физиологическими параметрами (ЭКГ) с монитором отображения данных параметров в операторской | 1 |
|  |  | 13 | Модуль синхронизации с дыханием | Блок синхронизации исследований с физиологическими параметрами ( дыхание) с монитором отображения данных параметров в операторской | 1 |
|  |  | 14 | Модуль синхронизации с периферийным пульсом | Блок синхронизации исследований с периферийным пульсом | 1 |
|  |  | 15 | Рабочая станция для просмотра, обработки и анализа изображений | Независимая рабочая станция с необходимым программным обеспечением для работы с изображениями. Многопользовательская, многозадачная операционная система. Клавиатура, мышь. Многоядерный процессор с частотой 2,9 ГГц. Объём оперативной памяти 12 Гб. Объём жёсткого диска 1000 Гб. 2 цветных широкоформатных ЖК монитора с диагональю 21 дюйм. Разрешение монитора 1600х1200. Программный пакет управления данными пациентов в формате DICOM. Возможность создания нескольких учётных записей. Возможность экспорта данных в формате DICOM в файлы pdf, html, jpeg, mpeg, avi. Программные средства создания прямоугольных, эллиптических и произвольных областей интереса при анализе данных. Определение проекции максимальной и минимальной интенсивности (MIP и mIP). Пакет программ для мультипланарного реформатирования (MPR). Программа визуализации для двухмерного просмотра. Пакет программ для 3D реконструкции, включая выделение поверхностей объектов с цветовой дифференциацией интенсивности сигнала. Протоколы объёмной реконструкции для различных исследований с возможностью создания собственных. Программа фильтрации изображений. | 1 |
|  |  | 16 | Программный пакет для МР-ангиографии | Программный пакет для МР ангиографии с контрастным усилением и визуальным отображением прохождения болюса для синхронизации сканирования | 1 |
|  |  | 17 | Программный пакет для устранения артефактов движения | Программный пакет для коррекции артефактов, вызванных движениями пациентов, методом радиального заполнения К-пространства при сканирования любой области | 1 |
|  |  | 18 | Программный пакет для усовершенствованной МР-ангиографии с дифференциальной скоростью заполнения k-пространства | Ускоренная МР-ангиография с улучшенным временным разрешением методом разной скорости заполнения К-пространства | 1 |
|  |  | 19 | Программный пакет для формирования изображений тензора диффузии | Программный пакет для построения тензора диффузии с цветовым картированием. Программный пакет получения изображений фракционной анизотропии, диффузионно взвешенных карт для оценки диффузии тензора и проводящих путей. | 1 |
|  |  | 20 | Программный пакет, содержащий импульсные последовательности для формирования диффузионных, перфузионных и функциональных МРТ-изображений | Программный пакет, содержащий импульсные последовательности для формирования диффузионных, перфузионных и функциональных МРТ-изображений | 1 |
|  |  | 21 | Программный пакет для визуализации сосудов, а также новые функции визуализации, расширяющие диапазон клинических приложений | Программный пакет для визуализации сосудов, а также новые функции визуализации, расширяющие диапазон клинических приложений | 1 |
|  |  | 22 | Программный пакет для кардиологических исследований | Программный пакет для кардиологических исследований | 1 |
|  |  | 23 | Радиочастотная защита помещения | РЧ защита помещения (клетка Фарадея) с окном, дверью и внутренней отделкой. | 1 |
|  |  | 24 | Система охлаждения магнита | Климатическая установка для охлаждения магнита (охлаждение РЧ, градиентных усилителей, градиентов, поддержка заданной температуры в процедурной, вентиляция). | 1 |
|  |  | 25 | Немагнитная каталка для пациента | Каталка для перевозки пациента, изготовленная из немагнитного материала | 1 |
|  |  | 26 | Медицинская мебель | Шкаф медицинский – 1 шт., Стол врача – 2 шт., Кресло врача – 2 шт. | 1 к-т |
|  |  | 27 | Источник бесперебойного питания для всей системы | Источник бесперебойного питания для всей системы, мощность 150 кВА, не менее 5 мин. | 1 |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Инжектор ангиографический для магнитно-резонансной томографии | Автоматический инжектор для проведения контрастной магнитно-резонансной томографии бесколбовый с комплектом расходных материалов на 50 исследований. | 1 |
|  |  | 2 | Принтер сухой печати | Принтер для распечатывания изображений на пленке | 1 |
|  |  | 3 | Негатоскоп | Негатоскоп для просмотра изображений | 1 |
| 5 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Комната сканирования, не менее 33 м2 (мин. 7,55 х 4,3 м). Комната управления, не менее 12м2 (2 х 4 м). Техническая комната, не менее 24 м2. Высота комнаты сканирования, не менее 3100 мм от уровня чистого пола до потолка или выступающих частей потолка. Комната сканирования не должна располагаться смежно по вертикали и горизонтали с кабинетами: рентгеновскими, компьютерной томографии, гамма-камеры и линейных ускорителей. Силовое питание должно быть выполнено индивидуальным медным многожильным кабелем, не имеющим других потребителей. Напряжение 380 В +- 10%, 3 Ф+0+земля. Частота тока 50Гц +-1Гц. Потребляемая мощность 77кВА. Сопротивление сети 0.1 Ом. Минимальный размер монтажного проема – 2300(ш)х2600(в) мм |
| 6 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Специальные ЭКГ-электроды для МР-исследования | Специальные ЭКГ-электроды для проведения МР-исследований с ЭКГ синхронизацией, коробка 50 штук | 1 к-т |
|  |  | 2 | Пленка для принтера | Пленка для принтера, 1000 листов | 1 к-т |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.