Приложение 1

к приказу Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от «  07 »  августа  2014 года № 09/92-1

Сводный список медицинской техники (8 лотов), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация"

| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций и с инструментами для внутрипросветной хирургии | 1 | 49 015 005 | 49 015 005 | КГП на ПХВ «3-я городская больница» акимата Северо-Казахстанской области Управления здравоохранения Северо-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 2 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте. Монитор пациента. | 3 | 11 061 348 | 33 184 044 | КГП на ПХВ «Кардиологический центр» акимата Северо-Казахстанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан – 1 ед; ГКП на ПХВ «Тайыншинская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан – 2 ед. | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 3 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | 1 | 25 361 114 | 25 361 114 | ГКП на ПХВ «Карасайская центральная районная больница» государственного учреждения «Управления здравоохранения Алматинской области» акимата Алматинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 4 | Система диагностическая ультразвуковая стационарная | 1 | 42 525 560 | 42 525 560 | КГП «Родильный дом г. Темиртау» Управления здравоохранения Карагандинской области | DDP пункт назначения | 60 календарных дней |
| 5 | Система оториноларингологическая модульная(лор комбайн). Видеоэндоскопический комплекс для проведения ЛОР операций. Эндоскопические инструменты для лор хирургии. Видеокомплекс для эндоскопической хирургии. | 1 | 27 450 120 | 27 450 120 | ГКП «Хромтауская центральная районная больница» на ПХВ государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области» | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 6 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | 1 | 15 564 675 | 15 564 675 | ГКП на ПХВ «Есильская центральная районная больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 7 | Аппарат искуственной вентиляции легких | 3 | 6 288 134 | 18 864 402 | ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» государственного учреждения « Управления здравоохранения акима Алматинской области акимата Алматинской области - 3 ед. | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 8 | Медицинский видеоэндоскоп и инструменты для внутрипросветной хирургии | 1 | 22 748 737 | 22 748 737 | КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница № 1» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |

Техническая спецификация

Лот № 1

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций и с инструментами для внутрипросветной хирургии |
| 2 | Наименование МТ(относящейся к средствам измерения)Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке | Не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | 1) возможность выполнять малоинвазивные вмешательства в лапароскопии и внутри просветной хирургии, включая реконструктивно-восстановительные операции 2) возможность проводить диагностические и оперативные вмешательства 3) возможность расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) |  |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Головка камеры | Видеоголовка эндоскопическая 3-чиповая, стандарт изображения fullHD, максимальное разрешение не менее 1920 x 1080 пикс, прогрессивное сканирование частота 50 Гц, с двумя свободно программируемыми кнопками, с встроенным оптическим Zoom объективом, фокусное расстояние f = 15 - 31 мм (2x) Для использования с цветовой системой PAL и NTSC | 1 шт. |
|  |  | 2 | Блок управления камеры | Видеокамера эндоскопическая HD для использования со стандартной 1 и 3 чиповой головкой камеры, максимальное разрешение не менее 1920 x 1080 пикс, с интегрированным блоком централизованного управления и модулем цифровой обработки изображения. Цветовая система PAL/NTSC Должна состоять из следующих комплектующих: Блок управления камеры, сетевой кабель, BNC-видеокабель длина 180 см, S-Video кабель длина 180 см, специальный RGB-кабель длина 180 см, соединительный кабель для дистанционного управления видеопринтером, соединительный кабель длина 100 см, DVI-соединительный кабель длина 180 см, клавиатура с US-English алфавитом | 1 шт. |
|  |  | 3 | Медицинский плоскоэкранный монитор жидкокристаллический | Монитор медицинский не менее 26 дюймов Full HD, алюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции. Разрешение: не менее 1920 x 1080 Входы: DVI, VGA, S-Video, Composite Видео выходы: DVI, S-Video, Composite, должен состоять из: DVI-D кабель, BNC/BNC видео кабель, блок питания | 1 шт. |
|  |  | 4 | Подставка | Штатив для монитора с встроенным кабельным каналом для использования с 26 дюйм. HD монитором и 19 дюйм. HD монитором | 1 шт. |
|  |  | 5 | Медицинский источник света | Источник света, тип лампы: 175 W XENON | 1 шт. |
|  |  | 6 | Световод | Световод волоконнооптический диаметр предпочтительно 4.8 мм, длина 300 см | 1 шт. |
|  |  | 7 | Световод | Световод волоконнооптический, диам. предпочтительно 3.5 мм, длина 230 см | 1 шт. |
|  |  | 8 | Медицинская система для отсасывания и промывания | Эндоскопическая роликовая помпа для аспирации и ирригации, для LAP и HYS режимов Должна состоять из следующих комплектующих: эндоскопическая роликовая помпа, сетевой кабель, набор ирригационных трубок для режимов HYS и LAP стерильных одноразовых. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Набор силиконовых трубок | Набор силиконовых трубок отсасывающих, стерилизуемых Две трубки - для соединения аспирационной бутыли объемом 5 л, помпы и аспирационного инструмента с бутылью. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Банка отсоса | Бутыль аспирационная (банка отсоса), 5 л | 2 шт. |
|  |  | 11 | Крышка для банки отсоса | Крышка бутыли аспирационной/ирригационной для банки отсоса 1,5 и 5 литровой, стерилизуемая | 2 шт. |
|  |  | 12 | Подставка для банки отсоса | Штатив для бутыли (подставка) | 2 шт. |
|  |  | 13 | Держатель для подставки банки | Держатель для бутыли. | 1 шт. |
|  |  | 14 | Одинарная педаль | Педаль управления ножная, одноступенчатая, дискретная, одинарная. | 1 шт. |
|  |  | 15 | Набор трубок для лапароскопии | Трубка ирригационная, набор для лапароскопии LAP для эндоскопической роликовой помпы, многоразовый, стерилизуемый | 1 шт. |
|  |  | 16 | Набор трубок для гистероскопии | Трубка ирригационная, набор для гистероскопии HYS, для эндоскопической роликовой помпы, многоразовые, стерилизуемые. | 1 шт. |
|  |  | 17 | Медицинский высокочастотный хирургический аппарат | Медицинский высокочастотный хирургический аппарат. HF-выходные разъемы: биполярная коагуляция, мультифункциональный разъем, монополярная коагуляция нейтральный электрод: комбинация 6,3 мм разъем и 2-штырька, В комплекте должны быть: Медицинский высокочастотный хирургический аппарат, сетевой кабель, SCB кабель, длина 100 см | 1 шт. |
|  |  | 18 | Трехпедальный переключатель | Педаль управления ножная, трех педальный переключатель для медицинского высокочастотного хирургического аппарата. | 1 шт. |
|  |  | 19 | Нейтральный электрод | Электрод нейтральный из силикона, с 2 резиновыми полосками для фиксации, используется с медицинским высокочастотным хирургическим аппаратом, A= 500 cm² площадь, для соединения необходим соединительный шнур | 1 шт. |
|  |  | 20 | Соединительный кабель | Кабель соединительный для соединения нейтральных электродов, длина предпочтительно 300 см | 2 шт. |
|  |  | 21 | Монополярный ВЧ кабель | Шнур высокочастотный монополярный, с штекером 5 мм для медицинского высокочастотного хирургического аппарата, длина предпочтительно 300 см | 2 шт. |
|  |  | 22 | Биполярный ВЧ кабель | Шнур высокочастотный биполярный, для медицинского высокочастотного хирургического аппарата, длина предпочтительно 300 см | 2 шт. |
|  |  | 23 | Биполярный ВЧ кабель | Шнур высокочастотный биполярный для резектоскопа, длина предпочтительно 3 м, для медицинского высокочастотного хирургического аппарата | 2 шт. |
|  |  | 24 | Медицинский инсуффлятор | Электронный эндофлятор СО2, с интегрированным модулем | 1 шт. |
|  |  | 25 | Шланг высокого давления | Шланг высокого давления (СO2), с соединением по американскому стандарту и соединением по немецкому стандарту, длина предпочтительно 102 см | 1 шт. |
|  |  | 26 | Медицинская моторная система | Аппарат универсальный электромеханический хирургический, моторная система Должна состоять из следующих комплектующих: моторная система, сетевой шнур, педаль ножного переключателя двухступенчатая, с пропорциональной функцией и функцией включения насоса, соединительный кабель длиной 100 см | 1 шт. |
|  |  | 27 | Медицинская передвижная приборная стойка | Стойка мобильная для эндоскопического оборудования, на 4-х антистатических роликах 2 из которых должны быть с фиксаторами, с 2 фиксированными полками, 1 полка с ящиком, оснащенным замком, с одним набором фиксаторов для приборов, с встроенным кабельным каналом в каждой вертикальной балке, одним держателем камеры и одной цокольной полкой с блоком питания с панелью из 12 розеток и из 12 розеток для заземления. Габариты стойки предпочтительно: 730 x 1450 x 660 мм (ШхВхГ), полки 630 x 480 мм (ШхГ), диаметр роликов 125 мм. В комплекте должны быть базовая стойка, блок питания | 1 шт. |
|  |  | 28 | Оптика | Оптика жесткая со стеклянными линзами, прямого видения 0°, крупноформатная, диаметр предпочтительно 10 мм, длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. | 1 шт. |
|  |  | 29 | Игла вереша | Эндоигла по VERESS для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, длина предпочтительно 13 см | 1 шт. |
|  |  | 30 | Троакар | Троакар диаметр 11 мм. Должен состоять из следующих комплектующих: стилет троакара пирамидальный, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10,5 см, многофункциональный клапан, диаметром 11 мм | 2 шт. |
|  |  | 31 | Троакар | Троакар диаметр 6 мм. Должен состоять из следующих комплектующих: стилет троакара пирамидальный, канюля троакара без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10,5 см, мультифункциональный клапан | 3 шт. |
|  |  | 32 | Троакар | Троакар диаметр 6 мм, Должен состоять из следующих комплектующих: троакар пирамидальный, канюля с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, длина 10,5 см | 2 шт. |
|  |  | 33 | Переходник | Переходник накидной с креплением к клапану трокара, 11/5 мм | 1 шт. |
|  |  | 34 | Редукционная гильза | Гильза редукционная многоразовая, диаметр инструментов 5 мм, внешний диаметр троакарной гильзы 11 мм. | 1 шт. |
|  |  | 35 | Инструмент монополярный | Щипцы разборные для диссекции и захвата, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, с соединением LUER для чистки, обе бранши должны быть подвижны, удлиненнные, диаметр предпочтительно 5 мм, длина 36 см, должны состоять из: пластмассовой рукоятки без кремальеры, внешнего тубуса изолированного, рабочей вставки-щипцы | 1 шт. |
|  |  | 36 | Инструмент монополярный | Щипцы разборные, захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, многозубчатые, ложкообразные, с 2 подвижными браншами Должен состоять из: пластмассовой рукоятки с фиксатором по MAHNES, внешней трубки изолированной, рабочая вставка-щипцы | 1 шт. |
|  |  | 37 | Инструмент монополярный | Щипцы разборные для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, усиленные, с 2 подвижными браншами Должен состоять из: пластмассовой рукоятки с фиксатором по MAHNES, внешней трубки изолированной, рабочая вставка-щипцы | 1 шт. |
|  |  | 38 | Инструмент монополярный | Щипцы разборные, захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с одной подвижной браншей Должен состоять из: пластмассовой рукоятки с фиксатором по MAHNES, внешней трубки изолированной, рабочая вставка-щипцы | 1 шт. |
|  |  | 39 | Инструмент монополярный | Щипцы захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, окончатые, с 2-мя подвижными браншами Должен состоять из: пластмассовой рукоятки с фиксатором по MANHES, внешней трубки изолированной, рабочая вставка-щипцы | 1 шт. |
|  |  | 40 | Инструмент монополярный | Ножницы по METZENBAUM, ротационные, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, с замком LUER для чистки, две бранши активны, изогнутые лезвия, длина лезвий 15 мм, диаметр 5 мм, длина 36 см. Должен состоять из следующих комплектующих: пластиковая рукоятка изолированная без кремальеры, металлический внешний тубус изолированный, для использования с троакарами, диаметром 6 мм. | 1 шт. |
|  |  | 41 | Рабочая вставка - ножницы | Рабочая вставка- ножницы, сечение лезвий изогнутые, ложкообразные лезвия, длина лезвий 17 мм, две бранши активны, диаметр 5 мм, длина 36 см. | 1 шт. |
|  |  | 42 | Щипцы | Щипцы разборные, захватывающие, поворотные, когтевой, с зубцами 2х3, размер 10 мм, длина 36 см, с одной подвижной браншей Должны состоять из: металлической рукоятки c фиксатором по MAHNES, внешней трубки изолированной, рабочая вставка-щипцы | 1 шт. |
|  |  | 43 | Инструмент биполярный | Щипцы диссекторные и захватывающие, ротационные, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, широкие бранши, для диссекци, захвата и биполярной коагуляции больших сосудов и крупных тканей, одна бранша активна. Должен состоять из следующих комплектующих: пластмассовая рукоятка без кремальеры, внешний тубус, вставка-щипцы | 1 шт. |
|  |  | 44 | Инструмент биполярный | Щипцы захватывающие, поворотные, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, обе бранши подвижны, окончатые бранши с тонким атравматичным сечением, диаметр 5 мм, длина 36 см. Должен состоять из следующих комплектующих: рукоятка без кремальеры, внешний тубус, рабочая вставка-щипцы | 1 шт. |
|  |  | 45 | Инструмент биполярный | Щипцы для захвата, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Должен состоять из следующих комплектующих: рукоятка без кремальеры, внешний тубус, рабочая вставка-щипцы | 1 шт. |
|  |  | 46 | Коагуляционный и диссекционный электрод | Электрод для диссекции и коагуляции, L-образный, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции | 1 шт. |
|  |  | 47 | Иглодержатель | Иглодержатель, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор должен размыкаться с правой стороны, бранши загнуты вправо, карбид-вольфрамовая вставка, внеш. диам. предпочтительно 5 мм, длина 33 см | 1 шт. |
|  |  | 48 | Иглодержатель | Иглодержатель с карбид-вольфрамовой вставкой, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор должен размыкаться с левой стороны, бранши загнуты влево, внешний диаметр предпочтительно 5 мм, длина 33 см. | 1 шт. |
|  |  | 49 | Шовный инструмент | Инструмент шовный, для закрытия троакарных ран и выполнения лигатуры подкожно, диаметр предпочтительно 2,8 мм, длина 17 см | 1 шт. |
|  |  | 50 | Толкатель узлов | Узлопроталкиватель для экстракорпорального вязания узлов, диаметр предпочтительно 5 мм, длина 36 см | 1 шт. |
|  |  | 51 | Трубка для отсасывания и промывания | Канюля для ирригации/аспирации, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой, диаметр предпочтительно 5 мм, длина 36 см | 1 шт. |
|  |  | 52 | Маточный манипулятор | Манипулятор маточный, комплект должен состоять из следующих комплектующих: рукоятка манипулятора с фиксирующим винтом, штанга манипулятора, уплотняющий цилиндр, силиконовый уплотнитель 3 шт./упак. 3 размера, внутриматочный стержень, рабочая вставка коническая с резьбой средняя, анатомическое лезвие короткое, рабочая вставка атравматичная диаметр 7 мм длина 50 мм, рабочая вставка с соединением для хромопертубации атравматичная диаметр 4 мм длина 40 мм | 1 шт. |
|  |  | 53 | Оптика | Оптика жесткая со стеклянными линзами, передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диам. 4 мм, длина 30 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. | 1 шт. |
|  |  | 54 | Тубус | Тубус операционный, размер 5,4 мм с каналом 5 Шр. для операционных инструментов, с 1 запорным краном и 1 переходником с замком LUER для использования в качестве внутреннего тубуса | 1 шт. |
|  |  | 55 | Тубус | Тубус операционный с постоянным промыванием, размер 6 мм, с 1 запорным краном и 1 переходником с замком LUER для использования в качестве внешнего тубуса | 1 шт. |
|  |  | 56 | Тубус | Тубус диагностический диаметр 5.1 мм, с 1 LUER-соединителем | 1 шт. |
|  |  | 57 | Ножницы | Ножницы остроконечные 5 Шр. длина 34 см, с одной подвижной браншей, полужесткие | 1 шт. |
|  |  | 58 | Щипцы | Щипцы полужесткие, биопсийные и захватывающие 5 Шр. длина 34 см, с 2-мя подвижными браншами | 1 шт. |
|  |  | 59 | Зонд - пальпатор | Зонд пальпатор градуированный, полужесткий, 5 Шр. длина 34 см | 1 шт. |
|  |  | 60 | Электрод | Электрод, биполярный диссекционный, полужесткий, 5 Шар. длина 36 см | 1 шт. |
|  |  | 61 | Электрод | Электрод биполярный шариковый, полужесткий, 5 Шр. длина 36 см | 1 шт. |
|  |  | 62 | Оптика | Оптика жесткая со стеклянными линзами, крупноформатная, диам. 4 мм, длина 30 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. | 1 шт. |
|  |  | 63 | Рабочий элемент биполярный | Рабочий элемент биполярный. Должен двигаться при помощи пружины. Подвижная опора под большой палец. В нерабочем состоянии электрод должен находиться внутри тубуса. | 1 шт. |
|  |  | 64 | Тубус | Тубус резектоскопа , включая соединительные трубки для аспирации и ирригации размер 26 Шр., скошенный наконечник, внутренний тубус с керамической изоляцией, быстроразъемное соединение для использования с рабочим элементом резектоскопа | 1 шт. |
|  |  | 65 | Обтуратор стандартный | Обтуратор стандартный для использования с тубусами | 1 шт. |
|  |  | 66 | Режущая петля биполярная | Петля режущая биполярная 24 Шр. для использования с оптикой | 6 шт. |
|  |  | 67 | Коагуляционный электрод | Электрод коагуляционный биполярный шарик 24, для использования с оптикой | 6 шт. |
|  |  | 68 | Устройство промывное | Устройство промывное чистящий пистолет, набор для промывки и просушки инструментов, подключается к стандартному больничному водопроводному или воздушному крану ¾", с гибким шлангом и промывающими насадками | 1 шт. |
|  |  | 69 | Электромеханический морцеллятор | Морцеллятор, диаметр ножа предпочтительно 12 мм., морцеллятор для лапараскопического доступа, должен состоять из следующих комплектующих: мотор с полым валом, тупоконечный обтуратор 12 мм., канюля троакара 12 мм., скошенная, рукоятка лапароскопическая, нож лапароскопический 12 мм., клапан мотора 12 мм., уплотнительный колпачок одноразовый 10 шт., щипцы 12 мм, набор дистанционных пластин 5 шт., для использования с моторной системой. | 1 шт. |
|  |  | 70 | Масленка | Масленка | 1 шт. |
|  |  | 71 | Щетка | Щетка чистящая для острых браншей | 2 шт. |
|  |  | 72 | Щетка | Щетка чистящая для трубок лапароинструмента, рабочая длина 50 см, диаметр 2.5 мм | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт Водоснабжение: не требуется Канализация: не требуется Площадь помещения: не менее 3 кв. м. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Газовый фильтр | Фильтр CO2/N2O газовый, одноразовый, для использования с инсуффляционными приборами со скоростью потока газа предпочтительно 30 л/мин. Должен быть апробированным и подтвержденным для использования с электронным эндофлятором стерильно, 25 шт. в упаковке. | 1 уп. |
|  |  | 2. | Масло для смазки инструментов | Масленка с маслом для смазки инструментов, бутылочка 50 мл | 2 шт. |
|  |  | 3 | Специальное средство смазочное для кранов | Средство смазочное специальное для кранов. | 2 шт. |
|  |  | 4 | Cтерильное покрытие | Покрытия защитные стерильные, одноразовые для видеокамер. Должен использоваться со всеми эндоскопическими видеокамерами. Тип сложения реверсивный. Липкая лента для фиксации. Размеры предпочтительно 13х242 см. Стерильное, 40 шт./уп. | 1 уп. |
|  |  | 5 | Бактериальный фильтр | Фильтр, антибактериальный, для использования с медицинской системой для отсасывания и промывания, одноразовый нестерильный, 10 шт. в упаковке. | 1 уп. |

Лот № 2

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте Монитор пациента. |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения) | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте Монитор пациента. |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Устройство должно быть предназначено для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом от 50 mL. Аппарат должен работать в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивать мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ должен быть предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии и в перечисленных ниже условиях: В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений; Во время транспортировки пациентов в пределах стационара; При последующей транспортировке из одного медицинского учреждения в другое; Во время перелетов; |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Общие требования: Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до 250 л/мин. и инспираторного давления до 99 мбар; При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции; Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не должно превышать 60 секунд; Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно быть осуществимо без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания ИВЛ; Датчик потока должен быть термоанемометрический без мертвого пространства; наличие интегрированного измерителя температуры дыхательной смеси; Панель управления аппарата, и клавиатура должны быть герметизированы с возможностью обработки общепринятыми дезинфектантами; У пациента должна быть возможность дышать самостоятельно в любой момент, при любых режима вентиляции, контролируемых по объёму и по давлению; Подключение пациента к аппарату должно быть возможно, как с левой, так и с правой стороны. Наличие следующих режимов и методов ИВЛ: VC-CMV -Принудительная вентиляция с контролем по объему; VC-AC – Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; PLV - искусственная вентиляция лёгких с ограничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); VC-SIMV - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха; VC-SIMV-PS - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха c поддержкой по давлению; SPN-CPAP - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления; SPN-CPAP-PS - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с поддержкой по давлению; Вентиляция пpи апноэ – наличие автоматического пеpеключения на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемy пpи остановке дыxания пациента; Функция «Вздох» (Sigh,) два последовательных дыхательных цикла должны повторяться каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся PEEP, Наличие возможности спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму. Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до 15 сек. Наличие возможности активации во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха должны соответствовать параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции. Параметры вентиляции: I/E соотношения: от 150:1 до 1:150, частота дыханий: от 2 до 80 в мин, время вдоха: от 0.2 до 10 сек, дыхательный объем: от 50 до 2000 мл, давление на вдохе: от 0 до 99 мбар, PEEP: от 0 до 35 мбар, давление поддержки: от 0 до 35 мбар (выше PEEP), ускорение потока: от 5 до 200 мбар в сек, концентрация кислорода: от 21 до 100 Об. %, чувствительность триггера: от 1 до 15 л/мин, максимальный поток: до 180 л/мин., быстродействие клапана: до 5 мсек., инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох (SIGH), детекция инспираторной попытки. Режим санации трахеобронхиального дерева: Аппаpат должен пpоводить искyсственнyю вентиляцию легкиx в yстановленном pежиме (фаза пpедваpительного насыщения легкиx кислоpодом, длящаяся 180 секyнд) с подачей 100% кислоpода. Для пpоведения санации бpонxиального деpева аппаpат должен автоматически пpеpвать пpоцесс искyсственной вентиляции легкиx. Обнаружение разъединения: должно происходить автоматически; На то вpемя, пока пpоводится санация, тpевожная сигнализация должна отключаться, чтобы не мешать пpоцессy санации. По окончании санации бpонxов и автоматического pаспознавания соединения аппаpат должен пpоводить в течение 120 секyнд искyсственнyю вентиляцию легкиx с подачей 100% кислоpода. Наличие следующих отображаемых измеряемых значений: Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления): Pмax- Максимальное давление в дыхательных путях; Pплато -Давление плато; PEEP- Положительное давление в конце выдоха; Pсред. - Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон не менее 0 не более 99 mbar; Разрешение: 1 mbar; Измерение O2 (на вдохе) (наличие электрохимического датчика, не требующего сервиса); FiO2- Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон от 18 до 100 об. %; Разрешение: 1 об. % O2 Измерение потока: Поток пик. Пиковый инспираторный поток; Диапазон не менее 0 не более 196 L/min; Разрешение: 1 L/min Измерения минутного объема: MV Минутный объем; Диапазон от 0 до 99 L/min BTPS; Разрешение 0,1 L/min MV утечка -Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме NIV); Диапазон от 0 до 100 %; Разрешение 1 % VTe -Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон от 0 до 3999 mL, BTPS; Разрешение: 1 mL VTпац. -Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме NIV); Диапазон от 0 до до 3999 mL, BTPS; Разрешение не менее 1 mL; Измерение частоты дыхания: ЧДспонт. Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте; ЧД -Общая частота дыхания: Диапазон от 0 до 150/min; Разрешение не более 1/min; I: E - Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон от 1:150 до 150:1; Разрешение: 0,1; Ti -Время вдоxа: Диапазон От 0 до 15 s; Разрешение 0,1 s; T плато -Время плато: Диапазон от 0 до 10 s; Разрешение 0,1 s; R Resistance, сопротивление: Диапазон от 3 до 100 mbar/L/s; Разрешение 1 mbar/L/s; C Compliance, комплайнс: Диапазон от 3 до 200 mL/mbar; Разрешение не менее 1 mL/mbar; T0C Измерение температуры дыхательной смеси (наличие интегрированного датчика с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон от 18 до 48 °C; Разрешение не менее 1 °C; Отображение кривой: Давление в дыхательных путях Paw (t) – от 5 до 100 mbar; Поток (t) –от 20 до 200 L/min; Дыхательный объем VT от 0 до 2 L. Наличие мониторинга следующих параметров; MV Объем выдыхаемого в минуту газа: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 L/min с интервалом не менее 0,1 L/min Наличие сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 L/min, с интервалом не менее 0,1 L/min; Наличие отключения сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение 2 минут после повторного соединения Paw Давление в дыхательных путях: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 mbar; Нижний предел сигнала тревоги должен быть, когда значение «PEEP + 5 mbar (в сочетании с установленным значением PEEP) не превышается, по крайней мере, на 0,1 s в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях должно измеряться без дополнительных линий. T отсоедин. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дых. путях» (режиме работы NIV) должно быть: от не более 0 до не менее 60 s FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); наличие сигнала тревоги, если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; наличие сигнала тревоги, если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд; ЧД Частота дыхания: наличие сигнала при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки от 10 до 120/min Tапноэ время тревоги по апноэ: наличие сигнала при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон от 15 до 60 s; регулируется с шагом не менее 1 s; VTi Дыхательный объем на вдохе: наличие аварийного сигнала если получаемый дыхательный объем VT превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон от 0,06 до 4,0 L Наличие возможности отключения сигнала тревоги: – после включения устройства и в течение следующих 15 s; – при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 s; – при обнаружении отсоединения и в течение 15 s после повторного соединения; Приоритетность тревог: Тревожные сигналы должны классифицироваться по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, должен высвечиваться на дисплее аппарата. Интерфейс: наличие цветного сенсорного дисплея, диагональю не менее 12”. Наличие возможности одновременного отображения трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые должны быть заполнены, что облегчает визуализацию. Наличие одновременного отображения пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Наличие возможности конфигурирования ассортимента параметров. Наличие вращающегося манипулятора управления с функцией настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра должен осуществляться с сенсорного дисплея. Наличие возможности защиты настройки параметров от потенциально опасных изменений. Принцип работы вентилятора должен быть: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления Безопасность: клапан безопасности должен открываться при 120 мбар, клапан экстренного вдоха: должен автоматически открываться при отсутствии О2; наличие автоматического переключения на воздух при отсутствии О2; Наличие выхода для медикаментозного распылителя: должен быть синхронизирован со вдохом. Основной источник питания AC: не хуже 100V-240V, 50/60 Hz, DC: 24 V, потребляемый ток: до 1,3 А; встроенная батарея: автономная работа не менее 45 мин. Встроенная и внешняя батарея вместе обеспечивают до 5 часов автономной работы. Наличие интерфейса: RS232. Подача газов: воздух должен подаваться от турбины, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар. Вес аппарата не более: 26 кг. Монитор пациента должен обеспечивать контроль стандартных параметров жизнедеятельности: ЭКГ, ЧДД, SpO2, НИАД, температура. Монитор должен быть адаптирован для любых групп пациентов: взрослых, детей, новорожденных, и может применяться во всех отделениях лечебного учреждения, в т.ч. во время транспортировки внутри лечебного учреждения. Монитор должен быть укомплектован 15” сенсорным 8-канальным цветным дисплеем и вращаемым манипулятором, обеспечивающим удобство управления и визуализации данных. Для распечатки данных должен быть предусмотрен встроенный термопринтер. В предлагаемой комплектации монитор должен содержать аксессуары для взрослых и детей. Параметры мониторинга: ЭКГ: Режим отведения Кабель на 3 электрода: I, II, III Кабель на 5 электродов: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Графики Кабель на 3 электрода: 1-канальный график Кабель на 5 электродов: 2-канальный график, макс. 7 отображаемых отведений Чувствительность дисплея: 1,25 мм/мВ (×0,125), 2,5 мм/мВ (×0,25), 5 мм/мВ (×0,5), 10 мм/мВ (×1), 20 мм/мВ (×2), автоматический режим. Скорость развертки: 12,5, 25, 50 мм/с; Аналоговый выход ЭКГ: Встроенный Ширина полосы (–3 дБ) доступна в трех режимах: Диагностика: от 0,05 до 150 Гц; Монитор: от 0,5 до 40 Гц; Хирургия: от 1 до 20 Гц; Коэффициент ослабления синфазного сигнала: Диагностика:> 95 дБ (узкополосный режекторный фильтр выключен); Монитор: > 105 дБ (узкополосный режекторный фильтр включен); Хирургия: > 105 дБ (узкополосный режекторный фильтр включен). Узкополосный режекторный фильтр: 50 Гц/60 Гц (узкополосный режекторный фильтр выбирается вручную); Сопротивление дифференциального входа: > 5 MОм; Допустимый потенциал напряжения смещения электрода: ±500 мВ Вспомогательный ток (Обнаружение отсутствия контакта): Активный электрод: < 100 нА Контрольный (референтный) электрод: < 900 нА Входной ток смещения: ≤ 0,1 мкА; Время восстановления после дефибрилляции: < 5 сек; Ток утечки пациента: < 10 мкA; Защита от электрохирургических аппаратов (ЭХА): Режим разреза: 300 Вт; Режим коагуляции: 100 Вт; Время восстановления: ≤ 10 с. При использовании монитора в условиях операционной фильтр позволяет уменьшить артефакты и помехи от высокочастотного электрохирургического оборудования. Импульс водителя ритма: Индикатор импульса: Импульсы отмечаются в случае удовлетворения стандартным требованиям: Амплитуда: от ±2 до ±700 мВ; Ширина: от 0,1 до 2 мс; Время нарастания: от 10 до 100 мкс. Частота пульса: Диапазон (взрослые): от 15 до 300 уд./мин; дети / новорожденные : от 15 до 350 уд./мин Точность (погрешность): ±1% или ±1 уд./мин - действительно большее значение; Разрешение: 1 уд./мин; Экстрасистолия: Диапазон (взрослые): от 0 до 300 экстрасистол/мин. Дети / новорожденные: от 0 до 350 экстрасистол/мин. Разрешение: 1 экстрасистол/мин. Значение ST (у новорожденных не применяется): Возможен анализ ST сегмента по всем мониторируемым отведениям. Возможно отображение значений ST сегмента вместе с кривыми ЭКГ. Диапазон: от –2,0 до 2,0 мВ Точность (погрешность): Максимум ±0,02 мВ или 10 % (от –0,8 до 0,8 мВ); Разрешение: 0,01 мВ Тревоги по сегменту ST могут настраиваться пользователем. Метод усреднения сердечного ритма (ЧСС): Метод 1: Обычно сердечный ритм вычисляется усреднением 12 последних кардиоинтервалов. Метод 2: Если длительность каждого из трех последовательных RR интервалов превышают значение 1200 мс, то сердечный ритм вычисляется усреднением последних четырех кардиоинтервалов. Диапазон синусового или наджелудочкового (супервентрикулярного) ритма Тахикардия (взрослые): от 120 до 300 уд./мин; дети / новорожденные : от 160 до 350 уд./мин Нормальный (взрослые): от 41 до 119 уд./мин; дети / новорожденные : от 61 до 159 уд./мин Брадикардия (взрослые): от 15 до 40 уд./мин; дети / новорожденные : от 15 до 60 уд./мин Диапазон желудочкового (вентрикулярного) ритма: Желудочковая тахикардия: Длительность каждого из 5 последовательных желудочковых комплексов менее 600 мс; Вентрикулярный ритм: Длительность каждого из 5 последовательных желудочковых комплексов находится в диапазоне 600—1000 мс; Желудочковая брадикардия: Длительность каждого из 5 последовательных желудочковых комплексов более 1000 мс Время до сигнала тревоги по тахикардии: Желудочковая тахикардия 1 мВ 206 уд./мин: Усиление 1,0: 3с; Усиление 0,5: 6с; Усиление 2,0: 3с Желудочковая тахикардия 2 мВ 195 уд./мин: Усиление 1,0: 3с; Усиление 0,5: 6с; Усиление 2,0: 3с Время реакции измерителя ЧСС на изменение величины ЧСС: Диапазон значений сердечного ритма: от 80 до 120 уд./мин; Диапазон: от 7 до 8 сек, среднее 7,5 сек Диапазон значений сердечного ритма: от 80 до 40 уд./мин; Диапазон: от 7 до 8 сек, среднее 7,5 сек Подавление высокого зубца T: Превышает минимальную рекомендуемую амплитуду зубца Т 1,2 мВ Точность измерителя ЧСС и отклик на нерегулярный ритм: Значения сердечного ритма по прошествии 20 сек: Желудочковая бигеминия: 80 уд./мин ±1 уд./мин Медленная альтернирующая желудочковая бигеминия: 60 уд./мин ±1 уд./мин Быстрая альтернирующая желудочковая бигеминия: 120 уд./мин Двунаправленные систолы: 90 дых/мин ±1 уд./мин Анализ 16 различных аритмий: Пациент без кардиостимулятора: Асистолия; Желудочковая фибрилляция / Желудочковая тахикардия; Парная желудочковая экстрасистола; ЖТ>2 (3 ≤ число ЖЭ группы < 5); Бигимения, Тригимения, Нерегулярный ритм, R на T (следующий зубец R наползает на предыдущий зубец T); Желудочковая экстрасистола, Тахикардия, Брадикардия, Пропущенное сокращение, Желудочковый ритм, Желудочковая брадикардия; Пациент с кардиостимулятором: Асистолия; Тахикардия; Брадикардия; нет кардиостимулятора; кардиостимулятор не эффективен. Дыхание (Респирация): Метод: Импеданс между RA-LL, RA-LA Диапазон импеданса изолинии: от 200 до 2500 Ом (сопротивление кабеля = 0 kОм); от 2200 до 4500 Ом (сопротивление кабеля = 1 kОм); Чувствительность измерения: 0,3 Ом (исходное сопротивление = 1 kОм) Шум < 0,1 Ом (мониторинг по кабелю с 3/5 электродами); Макс. динамический диапазон: 500 Ом сопротивление, 3 Ом переменное сопротивление, без ограничения; Ширина полосы кривой (графика): от 0,2 до 2,5 Гц (-3 дБ) Диапазон измерения ЧД (RR): Взрослые: от 0 до 120 вд/мин; Новорожденные / Дети: от 0 до 150 вд/мин Разрешение: 1 вд/мин; Точность (погрешность): ±2 вд/мин. Выбор усиления: ×0,25, ×0,5, ×1, ×2, ×3, ×4, ×5 Неинвазивное кровяное давление (NIBP), нАД: Метод: Осциллометрический; Режим: Ручной, Автоматический, Непрерывный Интервал измерений в автоматическом режиме: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240 и 480 мин Непрерывный 5 мин, интервал 5 с; Тип измерения: Систолическое (СИС), диастолическое (ДИА), среднее (СРД) Тип сигнализации: СИС (SYS), ДИА (DIA), СРД (MAP) Диапазон измерения и срабатывания тревоги Режим взрослого пациента: (СИС): от 40 до 270 мм рт.ст.; (ДИА): от 10 до 215 мм рт.ст.; (СРД): от 20 до 235 мм рт.ст. Педиатрический режим: (СИС): от 40 до 200 мм рт.ст.; (ДИА): от 10 до 150 мм рт.ст.; (СРД): от 20 до 165 мм рт.ст. Неонатальный режим: (СИС): от 40 до 135 мм рт.ст.; (ДИА): от 10 до 100 мм рт.ст.; (СРД): от 20 до 110 мм рт.ст. Диапазон измерения давления в манжете: от 0 до 300 мм рт.ст. Разрешение давления Максимальное: 1 мм рт.ст.; Стандартное отклонение: 8 мм рт.ст. Максимальный период измерения: Взрослые/Дети 120 с; новорожденные: 90с. Типичный период измерения: от 30 до 45 сек (в зависимости от ЧСС/помех от движений пациента) Защита от превышения давления: Взрослые 297 ±3 мм рт.ст; Дети 240 ±3 мм рт.ст; Новорожденные: 147 ±3 мм рт.ст. Частота пульса: Диапазон измерения от 40 до 240 уд. /мин Точность (погрешность): ±3 уд/мин или 3,5 %, действительно большее значение SpO2: Диапазон измерения: от 0 до 100 % Диапазон активизации тревоги: от 0 до 100 % Разрешение: 1 %; Точность (погрешность): Взрослые (а также дети): ±2 % (от 70 до 100 % SpO2); новорожденные: ±3 % (от 70 до 100 % SpO2); Частота пульса: Диапазон измерения частоты пульса: от 25 до 300 уд. /мин; Диапазон активизации тревоги: от 30 до 300 уд. /мин; Точность (погрешность): ± 2 дых/мин; Период обновления данных: 1 с. Темпеpатypа: Каналы: 2; Диапазон измерения и срабатывания тревоги: от 0 до 50 °C; Диапазон активизации тревоги: от 0 до 50 °C; Разрешение: ±0,1 °C; Точность (без датчика): ±0,1 °C; Интервал обновления: от 1 до 2 сек Расчеты доз препаратов: возможен расчет доз до 15 препаратов. 5 из них могут быть определены пользователем. Анализ динамики (трендов): Кратковременный: 1 час, разрешение 1 сек; Долговременный: 120 часов (отображение мониторируемых параметров в табличном и графическом формате), разрешение 1 мин; Возможность сохранения до 1200 результатов измерения NIBP; Возможность сохранения до 60 событий, включая кривые и параметры. Пользователь может «заморозить» то или иное приложение просмотра трендов и одновременно иметь доступ к текущей мониторируемой информации. Печатающее устройства (термопринтер): Ширина записи: ±48 mm (1,9 дюйма); Скорость бумаги: 25, 50 мм/с. Запись (печатать): до 3 графиков; Типы записи (печати): 8-секундная запись в режиме реального времени; 8-секундная автоматическая запись; запись по тревоге параметра; запись динамики (печать трендов); запись расчетов медикаментов и таблицы титрования; запись общего обзора. Запись может быть запущена вручную, по тревоге или в заданный временной интервал. Пользовательский интерфейс: Экран дисплея (диагональ): 380 мм (15 дюймов) цветной TFT Разрешение: 1024 × 768; Максимальное количество графиков: 11; Светодиодные индикаторы: 1 питание, 2 тревоги, 1 зарядка; Цвет и позиционирование кривых или параметров могут настраиваться пользователем; Возможен быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. Электрические характеристики: Электропитание 100 В-240 В~, 50 Гц/60 Гц; Pmax 110 ВА; предохранитель T 1,6 AL, 250 В Классификация: Степень защиты от поражения электрическим током: Оборудование класса I, оборудование со встроенный блоком питания; Тип электромагнитной совместимости: группа I, класс А Степень защиты от поражения электрическим током CF: ЭКГ (ДЫХАНИЕ), ТЕМПЕРАТУРА, ИД (IBP); BF: SpO2, нАД (NIBP), CO2. Класс защиты от проникновения жидкости: IPX1 Система работы: непрерывно работающее оборудование |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Вентилятор для интенсивной терапии | Базовый блок с встроенным цветным дисплеем – не менее 12”, Режимы вентиляции, стандартные: VC-CMV; VC-AC; PLV; VC-SIMV; VC-SIMV-PS; SPN-CPAP; SPN-CPAP-PS; Вентиляция пpи апноэ. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Шланги подачи О2 под давлением | Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Клапан вдоха и выдоха | Клапан выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Монитор пациента | Измеряемые параметры: ЭКГ, ЧСС, Температура, Неинвазивное артериальное давление, Пульсоксиметрия. Анализ 16 аритмий, анализ ST-сегмента, сенсорный дисплей не менее 15", термопринтер. | 1шт. |
|  |  | 5 | Батарея аккумуляторная литий-ионная для монитора пациента | Тип: аккумуляторная литий-ионная; Емкость: 4,2 Ач; Время работы: не менее 120 мин (при 25 °C, при постоянном измерении SpO2 и в режиме автоматического измерения NIBP); Время зарядки: не более 320 мин (при включенном мониторе) | 1шт. |
|  |  | 6 | Магистральный кабель для ЭКГ на 5 электродов, с защитой от дефибрилляции | Предназначен для подсоединения соединяющих проводов от электродов ЭКГ к монитору пациента по не менее 5 отведениям. Многоразового использования. Не менее 2,6 м | 1шт. |
|  |  | 7 | Провода на 5 электродов ЭКГ с защелкой | Обеспечивают подсоединение электродов ЭКГ к монитору пациента через магистральный кабель по не менее 5 отведениям. Многоразового использования. Не менее 0,9 м | 1шт. |
|  |  | 8 | Удлинительный кабель для датчика SpO2 | Предназначен для подсоединения датчика пульсоксиметрии к монитору пациента, длина не менее 2м | 1шт. |
|  |  | 9 | Трубка (шланг) для измерения нАД у детей и взрослых | Предназначен для подсоединения манжет для неинвазивного измерения АД к монитору пациента, длина не менее 3 м | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Тележка на колесах | На 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Базовый блок увлажнителя | Энергопотребление 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре 35-40 0 С. Время разогрева – в пределах 30 мин. Звуковая и визуальная тревога при превышении t 0 С в дых. контуре более 43 0 С. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Пневматический распылитель медикаментов | Пневматический, синхронизирован с вдохом. Период работы 30 мин., аппарат учитывает поток для распылителя и держит минутный объем постоянным. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Пластиковый имитатор легких | Для взрослых. Служит для тестирования СРАР функции аппарата | 1 шт. |
|  |  | 5 | Опция | Поток на вдохе пациента регулируется автоматически (AutoFlow) | 1 шт. |
|  |  | 6 | Опция | PC-BIPAP (Pressure Control-Biphasic Positive Airway Pressure, BIPAP, PCV, DuoPAP, BiVent, Bilevel) - Вентиляция с двумя фазами давления в дыхательных путях (высокого и низкого давления), синхронизацией вдоха и выдоха и возможностью самостоятельного дыхания в любой стадии дыхательного цикла; | 1 шт. |
|  |  | 7 | Опция | NIV - неинвазивная вентиляция, совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек до 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, компенсирован по утечкам до 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер автоматически адаптируется к измеряемой утечке, что позволяет предотвратить автоматическое срабатывание триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Опция: Мониторинг СО2 | Капнометрия в основном потоке, включая кювету капнографическую взрослую. Капнометрия в основном потоке: диапазон от 0 до 100 мм.рт.ст. (или от 0 до 13,2 % по объёму). CO2 Капнометрия в основном потоке: тревога при высоком или низком содержании СО2. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Кронштейн монитора | Кронштейн на аппарате ИВЛ для фиксации монитора. | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к окружающей среде: температура: от 5 до 400С; Влажность: от 5 до 95% относительной влажности без конденсации. Атмосферное давление 700 – 1060 ГПа; Давление подачи О2, на входе – 2,7-6 бар. Электропитание: 100 - 240 В, 45/65 Гц, Макс. энергопотребление ≈ 299 B*A. Качество энергии сети должно соответствовать типичным коммерческим или больничным условиям. Электромагнитная среда: Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. В случае пола, покрытого синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%. |
| 7 |  | № п/п | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Камера для увлажнителя (для взрослых пациентов) | Многоразовая. Температура в камере лимитирована до 66 0С. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Дыхательный контур пациента для взрослых | Многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Фильтры бумажные для увлажнителя | Используются для фильтрации воды в увлажнителе. Одноразовые. Взрослые. 1 комплект из 100 шт. | 1 комплект |
|  |  | 4 | Маски для неинвазивной вентиляции | Маска многоразовая для неинвазивной вентиляции с гелиевым ободком для наиболее комфортного прилегания. Размеры: S, M, L. 1комплект из 3 шт. | 1комплект |
|  |  | 5 | Бактериальный фильтр | Противомикробный и противовирусный фильтр одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация 99,999; вирусная фильтрация 99,99. Объём мертвого пространства – 30мл. Макс. время использования – 24часа. 1 комплект из 50 шт. | 1 комплект |
|  |  | 6 | Датчик потока | Датчик потока термоанемометрический, многоразовый 1 комплект из 5 шт. | 1 комплект |
|  |  | 7 | Датчик кислорода | Датчик О2. Принцип работы: гальваническая ячейка. | 2 шт. |
|  |  | 8 | Микрофильтр | Применяется для более тонкой очистки поступающего в аппарат воздуха. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Пылевой фильтр | Применяется для очистки поступающего в аппарат воздуха от пылевых частиц. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Электроды для ЭКГ, для взрослых, одноразовые: | Служат для снятия ЭКГ у взрослых по 3-5 отведениям, одноразового использования 1 комплект из 100 шт. | 1 комплект |
|  |  | 11 | Датчик SpO2 на палец, для взрослых | Датчик для снятия параметров пульсоксиметрии, многоразовый, для взрослых | 1шт |
|  |  | 12 | Силиконовый датчик SpO2 с мягким наконечником, для взрослых и для детей | для снятия параметров пульсоксиметрии, многоразовый, для взрослых и детей | 1шт. |
|  |  | 13 | Манжета для измерения нАД, для взрослых крупного телосложения, многоразовая | Манжета многоразовая для взрослых крупного телосложения, 33 -47 см | 1шт. |
|  |  | 14 | Манжета для измерения нАД, для взрослых, многоразовая | Манжета многоразовая для взрослых, 25 -35 см | 1шт. |
|  |  | 15 | Манжета для измерения нАД, для детей, многоразовая | Манжета многоразовая для детей, 18- 26 см, | 1шт. |
|  |  | 15 | Датчик температуры накожный, для взрослых, многоразовый | Датчик накожный, многоразового использованияне, длина менее 3 м | 1шт. |
|  |  | 17 | Датчик температуры, ректальный/ эзофагальный, многоразовый | Датчик полостной, многоразового использования, длина менее 3 м | 1шт. |
|  |  | 18 | Бумага для самописца (термопринтера) монитора пациента | термобумага для встроенного термопринтера в рулонах. Комплект из 4 рулонов. | 1 комплект |

Лот № 3

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система ультразвуковая диагностическая медицинская |
| 2. | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Система ультразвуковая диагностическая медицинская |
| 3. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Измерительные и расчетные возможности системы должны быть: - измерения и расчеты для исследований сосудов, - измерения и расчеты для исследований органов брюшной полости, - измерения и расчеты для исследований поверхностно расположенных и малых органов, - измерения и расчеты для исследований мышечно-скелетной системы, - общие биометрические измерения и расчеты. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Основные режимы работы должны быть: В–режим, М–режим, PW – Импульсно-волновой допплер с отклонением угла, CW – Постоянно-волновой допплер с отклонением угла, CFM – цветовое допплеровское картирование по скорости, PD – Энергетический допплер, Направленный энергетический допплер, Режим виртуального конвекса для линейных, абдоминальных конвексных (в том числе 4D) и секторных датчиков, Тканевая (вторая) кодированная гармоника, Гармоника с фазовой инверсией, Недопплеровская цифровая технология точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени, Режим многолучевого составного сканирования для конвексных, микроконвексных и линейных датчиков, Органоспецифический алгоритм получения изображений на основе адаптивного алгоритма для всех визуализирующих датчиков, Программа автоматической оптимизации изображений в В–режиме, Программа автоматической оптимизации изображений в режиме спектрального допплера, Программа автоматической оптимизации изображений в режиме ЦДК и энергетического допплера, Программа автоматического расчета комплекса интима-медиа, Программа панорамного сканирования, Режим эластографии с качественной оценкой эластичности тканей, Представление информации в В-режиме, М-режиме, D-режиме, В/В, В/М, В/С, В/С/D, В/P/D, Триплексный режим. Монитор должен быть Жидкокристаллический монитор высокого разрешения вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне, диагональ монитора не менее 17 дюймов; Экранная матрица, пикселов, не менее 1024х768, Возможность вертикального перемещения монитора Система архивации изображений: Кинопамять (кинопетля): не менее 1000 кадров, в секунду не менее 300. Встроенная программа для просмотра архивированных статических изображений и кинопетель на внешней рабочей станции в формате Windows Объем жесткого диска объемом не менее чем 250 Гб, Наличие встроенного DVD дисковода для записи и чтения дисков DVD (DVD-R,CD-R) Архивация изображений на флеш-карты USB, Возможность подключения цветного (черно-белого) медицинского принтера, стандартного ПК принтера. Программное обеспечение на основе ОС Windows Наличие обогревателя для геля нагревательный элемент отсутствует. Видео выходы: S–Video, Analog, VGA, Композитный, RGB. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Системный блок | Полностью цифровая многоцелевая мобильная ультразвуковая система высокого класса. Число приемо-передающих цифровых каналов, не менее 7168, полностью цифровой преобразователь (бит), не менее 12, динамический диапазон (дБ), не менее 197, глубина визуализации, см, не более 30 см, одновременное использование передающих фокусных зон, не менее 8, динамическая апертура – наличие, динамический фильтр - наличие, увеличение изображения в режиме реального времени и стоп-кадра, не менее х 16, максимальная частота кадров, не менее 1652 кадр/сек. Количество одновременно подключаемых датчиков, не менее 3 (не включая порт для CW-датчика), программное обеспечение на русском языке - наличие, русифицированная буквенно-цифровая клавиатура- наличие. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Датчики конвексные серии С | Датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии и сосудистых исследований Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее 2,0 – 5,5 Количество элементов, не менее 128, Радиус кривизны, мм, не более 60, Угол сканирования, град, не менее 75 градусов. Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее 4. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Датчики микроконвексные серии Е | Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее 4,0 – 10,0 Количество элементов, не менее 128 Радиус кривизны, мм, не более 9 Угол сканирования, град, не менее 170 Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее 3. Датчик для гинекологии, акушерства, урологии. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Датчики секторные фазированные серии S | Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее 1,8 – 5,5 Количество элементов, не менее 64 Угол сканирования, град, не менее 90 Максимальный размер сканирующей поверхности, мм, не более 16 Количество центральных гармонических частот, отображаемых на экране, не менее 5 Количество центральных допплеровских частот, отображаемых на экране, не менее 5 Используется для кардиологиических, транскраниальных и абдоминальных исследований. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Датчики линейные серии L | Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее 5,0 – 13,0 Количество элементов, не менее 192 Ширина сканируемого участка, мм, не более 39 Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее 3 Изменение угла сканирования, град ±5, ±10, ±15, ±20 датчик для поверхностных органов и структур, периферических сосудов, неонатологии и педиатрии. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме стресс-эхо | Позволяет подключать ЭКГ отведения к борту аппарата. Блок ЭКГ (c кабелями) (Echo Stress) | 1 шт. |
|  |  | 2. | Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме – панораммное сканирование. | Дополнительное программное обеспечения для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме – панораммного сканирования | 1 шт. |
|  |  | 3. | Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме М-режима | Дополнительное программное обеспечение в M-режим используется для оценки размеров и сократительной функции сердца, работы клапанного аппарата. (Anatomical M-Mode) | 1 шт. |
|  |  | 4. | Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме соноэластографии | Дополнительное программное обеспечение к модулю соноэластографии должен позволять проводить более детальную соноэластографию в необходимой области иследования . (Elastography) | 1 шт. |
|  |  | 5. | Устройство для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа | Дополнительное программное обеспечения к модулю автоматического изменения толщины комплекса интим-медиа и определения толщины бляшки. (Auto IMT) | 1 шт. |
|  |  | 6. | Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме постоянно-волнового допплера. | Предназначена для оценки кровотока в относительно крупных сосудах и камерах сердца. (CW Doppler.) | 1 шт. |
|  |  | 7. | Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения | Должен позволять распечатывать сохраненные изображения в бумажном виде. | 1 шт. |
|  |  | 8. | Источник бесперебойного питания | С раздельными контурами, не менее 2 кВт. Должен позволять продолжить работу на УЗ аппарате при отключении электроэнергии. Время работы от 1,5 до 4 часов, в зависимости от режима эксплуатации УЗ аппарата | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования по электрообеспечению. Напряжение:220В Частота: 50/60 Гц. Макс. потребление: не более 0,750 Квт. Силовой кабель: 3-фазный кабель, включая заземление. Условия эксплуатации. Температура воздуха при эксплуатации +10 / +35 °С Относительная влажность 30-80% без допущения возможности образования конденсата. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Бумага для устройства, печатающего черно-белые ультразвуковые изображения | 1 рулон – не менее 10 метров | 10 рулонов |

Лот № 4

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Области применения: - Абдоминальные исследования; - Акушерские исследования; - Ранние акушерские исследования; - Гинекологические исследования; - Небольшие участки (молочная железа, щитовидная железа); - Почечные исследования; - Педиатрические/Неонатальные исследования - Урология; - Молочные железы; - Мускуло-скелетные исследования; - Кардиология взрослых; - Детская кардиология; - Транскраниальная допплерография (ТКДГ); - Сосудистая система. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Стационарный ультразвуковой сканер экспертного класса с сенсорной панелью управления. Консоль: Не менее 5 активных портов датчиков (включая непрерывно-волновой датчик); Не менее 4 поворотных/фиксирующихся колеса Не менее 256 оттенков серого цвета, не менее 8 бит; Конфигурация аппаратной кнопки для общей визуализации; Наличие встроенной алфавитно-цифровой клавиатуры QWERTY с задней подсветкой и виртуальный экран алфавитно-цифровой клавиатуры QWERTY на сенсорной панели; Наличие встроенных кнопок «запись» для дистанционного управления периферийным оборудованием или устройствами DICOM; Число каналов прием/передача, не менее 129 124 Характеристики монитора должны быть: Цветной LED (светодиодный жидкокристаллический) плоский дисплей, диагональ не менее 21.5 дюймов; Дисплей с высокой разрешающей способностью, не чересстрочная развертка; Высота: регулируемая; Движение вперед/назад: регулируемое; Наклон: регулируемый, не менее +45° / - 15° от центра; Поворот: регулируемый, не менее +/- 50° от центра, прочее +/- 130° от центра; Цифровая регулировка яркости и контраста; Характеристики сенсорного монитора должны быть: Сенсорный LED (ЖК монитор со светодиодной подсветкой), экран диагональ не менее 9 дюймов. Дисплей меню интерактивных динамических виртуальных кнопок. Разрешение дисплея, не менее 800 х 480 х 24 бит. Дополнительно: Возможность визуализации посредством пространственного компаудинга Наличие программы эластографии (качественная оценка) для исследований щитовидной железы, молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. Наличие программы количественной оценки эластичности тканей (индекс контраста эластичности). Режимы сканирования должны быть: 2D РЕЖИМ: Усреднение кадров 0~15 шагов; Динамический диапазон 50~200 дБ; Шкала оттенков серого цвета 1~13 шагов; Улучшение края: -3~+3 шага; Коэффициент контрастности (высокий, средний, слабый, отключен) 4 режима; Частота кадров (медленная, нормальная, быстрая) 3 шага; Способ сохранения (временной, ручной) 2 режима; М РЕЖИМ: Усреднение кадров 0~15 шагов; Динамический диапазон 50~200 дБ; Шкала оттенков серого цвета1~13 шагов; Частота кадров (медленная, нормальная, быстрая) 3 шага; Скорость развертки 60, 120, 180, 240, 300, 360 Гц; Коэффициент контрастности (высокий, средний, слабый, отключен) 4 режима; Способ сохранения (только временной способ сохранения); РЕЖИМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ: Шкала цветов: не менее 256 цветов; Частота повторения импульсов: 0.1~18.4 КГц; Динамический диапазон 50~200 дБ; Минимальная скорость: 2.25 см/сек; Максимальная скорость: 5.6 м/с; Шкала оттенков серого цвета: 1~13 шагов; Частота кадров: 2~30 Гц; Масштаб чтения: 120~400; Область сканирования 40~100; Размер 2D изображения 50~100; Изображение полного спектра 1~3 шага; ИМПУЛЬСНЫЙ ДОППЛЕРОВСКИЙ РЕЖИМ: Частота повторения импульсов: 1~23 КГц; Размер кинопетли: не менее 8192 кадров; Динамический диапазон: 50~200 Дб; Шкала оттенков серого цвета: 1~13 шагов; ПОСТОЯННО-ВОЛНОВОЙ РЕЖИМ: Частота повторения импульсов: 1~23 КГц; Размер кинопетли: не менее 8192 кадров; Шкала оттенков серого цвета: 1~13 шагов; Стабильная радиочастота: 1~3; Динамический диапазон: 50~200 дБ; РЕЖИМЫ ДИСПЛЕЯ должны быть: - Одновременная возможность: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+PPI, B+TD, B+CW, B+C+PW, B+PD+PW, B+DPD+PW, B+PPI+PW, B+TD+PW, B+C+M, двойной B, двойной B+C, двойной B+PD, B+E; -Выбираемые смешанные режимы: B/M, B/PW, B/CW, B+C/PW, B+PD/PW, B+DPD/PW, B+TD/PW, B+C/M, B+C/CW, B+PD/CW; - Цветное изображение: цветной B, цветной M, цветной D, цветной 3D; - Двойной (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD); - Квадратный (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD); Архив изображений: Формат архивации: DICOM; Возможность экспорта в другой формат; Устройства архива: Хранение изображений на жестком диске; Хранение изображений на диске CD-RW, хранение изображений на диске DVD-RW; Карта памяти USB; Память для хранения изображений/кинопетли: Память для хранения кинопетли: максимум не менее 12700 кадров; Память кинопетли: максимум не менее 8192 линий. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Консоль. | Встроенная выдвижная клавиатура с трекболом. Стандартное QWERTY размещение клавиш с добавлением специальных функциональных клавиш и вложенной цифровой клавиатуры для интенсивного ввода цифровых данных, с задней подсветкой. Панель управления, регулируемая по высоте и поворотная Число каналов прием/передача, не менее 129 124. Жесткий диск объемом не менее 500 Гб. Наличие интегрированного DVD-RW привода; Динамический диапазон: 50~200 дБ; Не менее 5 (включая непрерывно-волновой датчик) портов для подключения датчиков; Наличие следующих вспомогательных функции: Функция полным изображения спектра улучшения изображения по всей площади картинки; Функция тканевой (2-й) гармоники; Функция инверсной тканевой гармоники; Функция автоматической настройки изображения;Трапециевидное изображением для линейных датчиков; Функция улучшения цветного допплера; Автоматическая трассировка в режиме допплера; Автоматические расчеты в режиме реального времени; Функция настройки сохраненного изображения; Проведение измерений сохраненных изображений; Функция Вокал: автоматический расчет размеров внутренних органов;Программа архивация данных по пациентам.Частота кадров: не менее 1000Память для хранения кинопетли: максимум не менее 12700 кадров; | 1 шт. |
|  |  | 2. | Монитор. | Не менее 21,5 дюймовый светодиодный LED монитор с возможностью отображения трехмерных изображений. Монитор должен быть регулируемый по высоте / поворотный /наклоняемый. Разрешение не менее1920 x 1080 x 24 бит. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Датчик конвексный. | Области применения: Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Изогнутый линейный датчик; Диапазон частот: 2-6 МГц Центральная частота: 4.0 МГц; Радиус кривизны: 60 мм; Область просмотра: 58.120; Число элементов: не менее 192; Возможность использования биопсийного набора. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Датчик конвексный (ректо-вагинальный) | Области применения: Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники). Диапазон частот: 4-9 МГц. Центральная частота: 6.5 МГц. Радиус кривизны: 10 мм. Область просмотра: 1500. Число элементов: не менее 192. Возможность использования биопсийного набора | 1 шт. |
|  |  | 5. | Датчик объемный | Трехмерные исследования в акушерстве (ранние сроки), гинекологии (матка, яичники), урологии (предстательная железа), исследования прямой кишки. Диапазон частот: 5-9 МГц. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Модуль | Модуль (STIC) объемной динамической визуализации сердца плода. Технология получения объемного изображения сердца плода, учитывающая пространственно-временную корреляцию изображений. Область применения: гинекологические исследования, акушерские исследования. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Модуль | Модуль (VOLUME NT) измерения полуавтоматический, толщины воротникового пространства. Полуавтоматическое измерение толщины воротникового пространства (маркер синдрома Дауна) и интракраниального пространства (четвертый желудочек, маркер спина бифида) в объемном изображении. Область применения: акушерские исследования. Технология, позволяющая автоматически находить в массиве данных трехмерной эхограммы истинную срединно-сагиттальную плоскость для автоматического измерения толщины воротникового пространства (ТВП) и последующей оценки риска развития генетических врожденных аномалий плода. | 1 шт. |
|  |  | 8. | Модуль | Трёхмерное УЗИ в реальном времени (Live 3D ,4D УЗИ) | 1 шт. |
|  |  | 9. | Модуль | HDVI – USB -трехмерная визуализация высокого разрешения) (High Definition Volume Imaging) - повышает четкость изображения границ тканей с разной эхо-плотностью (диагностика тонких повреждений тканей, дефектов мозга плода, стенок и клапанов сердца плода). | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Видеопринтер медицинский. | Возможность получения графического изображения на бумаге. Цифровой черно-белый видеопринтер. Скорость печати не более 3,9 сек. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Источник бесперебойного питания. | Мощность не менее 3 кВт. С выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 12 кв. м; Вентиляция помещения обязательна; Оптимальные условия эксплуатации системы: Температура окружающей среды 10–35 °C при влажности 30–75 %; Электроснабжение 200-240В. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № п/п | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Гель. | Гель для ультразвуковых исследовании, должен иметь среднюю вязкость и синий цвет, по не менее 5 литров в канистре. | 1 канистра. |

Лот № 5

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система оториноларингологическая модульная (лор комбайн) Видеоэндоскопический комплекс для проведения ЛОР операций Эндоскопические инструменты для ЛОР хирургии Видеокомплекс для эндоскопической хирургии |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке(наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Область применения: Оториноларингология. Проведение процедур с помощью избыточного давления и вакуума: промывание ушных полостей, слуховых проходов, пазух носа, лечение с помощью распыления жидких и сухих лекарственных препаратов, проведения диагностики при помощи эндоскопической системы наблюдения, проведение осмотров, хранение инструментария. Аденотомия. Пункция гайморовой пазухи. Промывание гайморовой пазухи. Продувание евстахиевой трубы. Катетеризация евстахиевой трубы. Удаление серной пробки. Вскрытие фурункула ЛОР органов. Инстилляция лекарственных веществ (ЛОР). Передняя тампонада носа. Задняя тампонада носа. Взятие мазка на бактериологический анализ (ЛОР). Внутригортанное вливание. Туалет уха с введением турунды. Промывание лакун небных миндалин. Анемизация слизистой носа. Коагуляция кровоточащего участка в полости носа (диатермическая и лазерная). Риноскопия диагностическая. Парацентез барабанной перепонки. Удаление грануляции и полипов из барабанной полости. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Система оториноларингологическая модульная (ЛОР комбайн) должна быть: Лечебно-диагностический ЛОР кабинет со столешницей из Термопала Цвет передней панели: серебристый металлик Передние панели выпуклой формы Терапевтическая секция из металла, вращающаяся для удобного позиционирования рукояток инструментов в держателях. 2 больших выдвижных лотка из нержавеющей стали с делениями для инструментов (под верхней столешницей), с подсветкой. 2 ящика с делениями для инструментов из акрила (Perspex). 1 ящик с отверстием для используемых инструментов и твердых отходов. 6 держателей для рукояток инструментов с инфракрасными датчиками. ЖК-дисплей с подсветкой. Отсек для укладки кабеля и шланга. Установки компонентов на съемные стальные рамы. Встроенный микропроцессор с возможностью подключения к ПК. Диагностика неисправностей системы. Предупреждение о необходимости сервисного обслуживания. Настройка режима энергосбережения. 10 кнопок для внешнего оборудования, поддерживаемые центральным микропроцессором и встроенным программным обеспечением. Комплектация должна быть: 1.Электрическим разъемом низкого напряжения (0-6V) для подключения очков Френцеля, транс иллюминатора или другого инструмента, требующего питания от сети низкого напряжения.Напряжение регулируется и отображается на дисплее. 2.Разъемом для подключения насадок электрокаутера на передней панели.Напряжение регулируется и отображается на дисплее. 3.Системой предварительной очистки воды. В комплекте: 1. Электроаспиратор без емкости для сбора секрета. Поставляется в комплекте с рукояткой и трубками. Производительность: 0 -70 л/мин. Разряжение: до -0.80 bar 2. Система подачи теплой воды для спринцевания уха и калориметрических проб. Температурные режимы: 30°C / 37°C / 44°C Точность подогрева воды в пределах 0.5°C Проточная система (без резервуара), предотвращающая рост бактерий. Поставляется с комплектом шлангов, одной прямой и одной изогнутой канюлями. 3. Система подачи сжатого воздуха с рукояткой распылителя, трубками и тремя бутылочками для медикаментов форсунка для распыления порошка и одна для распыления жидкости (форсунки съемные) Три бутылочки для медикаментов Регулировка давления с помощью клапана Автоматически активируется в момент снятия рукоятки распылителя с держателя Производительность: не менее 25 л/мин Максимальное давление не менее: 2.5 bar 4. Кресло пациента с электроподъемным механизмом : полностью автоматизированное кресло пациента для осмотра и терапии. Одновременная регулировка спинки и подножки. Стильный дизайн. Электрический ножной контроль. Изменения высоты кресла. Очень устойчивое кресло. Съемные подлокотники. Легко чистить (обивка без швов). Наклон спинки кресла благодаря газовой пружине регулируется в пределах 180°; - кресло вращается на 360° и снабжено фиксатором положения 5. Стул для врача. Пневматический. На пяти роликах. Спинка регулируемая.Газ лифт Минимальная высота: 41 cm Максимальная высота 54 cm Вращение 360° Наклоняемое сидение Анатомический дизайн 6. Модуль оториноларингологический компьютерный: оснащён ОС Windows. Полная интеграция со встроенным в кабинет микропроцессором. Слайд-шоу для пациента, возможность сохранения изображений, адаптированный super VHS кабель, педаль для фиксации и сохранения изображений. 7. Модуль компьютерный для синусэхографии: ультразвуковое исследование околоносовых пазух, в большинстве случаев, может заменить рентген, что особенно безопасно для беременных женщин и детей, а так же для контроля диагностики и лечения. Результаты исследований отображаются на мониторе и сохраняются в памяти компьютера. Возможность доукомплектования: -Модуль компьютерный для тимпанометрии -Модуль компьютерный для ринопневмометрии -Модуль холодноплазменной лор-хирургии -Блок радиочастотной хирургии Видеоэндоскопический комплекс для проведения ЛОР операций должна быть: Блок управления камерой Цветовая система PAL/NTSC Рабочее напряжение 100-240 В, 50/60 Гц, со встроенным модулем обработки изображения и выходом DV 20213020 - блок управления камерой 400А - сетевой кабель 536МК - соединительный кабель BNC, длина 180 см 547S - соединительный кабель S-VHS (Y/C), длина 180 см 20221070 - 2 соединительных кабеля для подключения видеопринтеров 20200130U - клавиатура с английским алфавитом 20040082 - кабель DV, 500 см, 6 pin - 4 pin Одночиповая головка камеры с двумя программируемыми кнопками, цветовая система PAL, с интегрированнымпарфокальным зумом f = 25 - 50 mm (2x) Отличительные признаки: - автоматическая установка экспозиции для достижения наилучшего качества изображения; - фильтр Anti-moire; - более высокая светочувствительность (в 60 раз) благодаря встроенному модулю цифровой обработки; - запатентованный парфокальный объектив с переменным фокусным расстоянием (Parfocal-Zoom); - цифровой выход DV; - электронная настройка фокусного расстояния (4 ступени); - цифровые фильтры для улучшения качества изображения; - автоматическая корректировка баланса белого света; - горизонтальное разрешение более 450 линий; - программируемые функциональные клавиши на головке камеры для управления 4 функциями камеры или периферийными устройствами; - функция FREEZE (замораживание) для фиксирования изображений для документации врачебного анализа. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Система оториноларингологическая модульная (лор-комбайн) | ЛОР-комбайн с интегрированным микропроцессором с возможностью подключения к ПК. Встраиваемый держатель гибкоголарингофарингоскопа. Выполнен из автоклавируемого материала Крепление для держателя эндоскопа. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Электроотсос вакуумный. | Электроаспиратор без емкости для сбора секрета. Поставляется в комплекте с рукояткой и трубками. Необслуживаемым бактериальным фильтром. Производительность: 0 -70 л/мин. Разряжение: до -0.80 bar Автоматическая система удаления аспирационного содержимого в канализацию, предотвращающая контаминацию и образование запахов. Требует подключения к дренажной системе Регулятор мощности электроаспиратора. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Раковина стальная малая. | Маленькая стальная раковина с ирригацией и сливом для промывки трубок отсоса при их блокировке секретом. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Чаша почкообразная для промывания уха. | Почкообразная воронка для промывания ушных раковин, соединенная со шлангом аспиратора. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Система подогрева воды и ирригации. | Система подачи теплой воды для спринцевания уха и калориметрических проб.Температурные режимы: 30°C / 37°C / 44°C. Точность подогрева воды в пределах 0.5°C. Проточная система (без резервуара), предотвращающая рост бактерий. Поставляется с комплектом шлангов. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Канюля прямая и изогнутая | Насадка для впрыскивания воды прямая-2 шт. Насадка для впрыскивания воды изогнутая-2шт. | 4 шт. |
|  |  | 7 | Система подачи сжатого воздуха. | Система подачи сжатого воздуха с рукояткой распылителя трубками Производительность: 25 л/мин Максимальное давление: 2.5 bar | 1 шт. |
|  |  | 8 | Компрессор сжатого воздуха | со съёмными форсунками | 1 шт. |
|  |  | 9 | Рукоятка компрессора | Рукоятка компрессора | 1 шт. |
|  |  | 10 | Бутылочки стеклянные | Бутылочки стеклянные для медикаментов | 3шт |
|  |  | 11 | Спрей наконечники для жидкости и порошка | спрей-наконечник для порошка-2шт. спрей-наконечник для жидкости-2шт. | 4 шт. |
|  |  | 12 | Олива металлическая | Оливы-наконечники металлические носовые | 6 шт. |
|  |  | 13 | Подставка для спекулы | Подставка для хранения ушныхспекул | 1 шт. |
|  |  | 14 | Подогреватель зеркал моментальный и/или предварительный | Встроенный фен для моментального подогрева зеркал. Автоматическое отключение. Подогрев зеркала за 3 сек. | 1 шт. |
|  |  | 15 | Осветитель головной беспроводной | Беспроводной светодиодный налобный осветитель. | 1 шт. |
|  |  | 16 | Устройство зарядное | Интергированное в кабинет зарядное устройство с держателем для светодиодного осветителя | 1 шт. |
|  |  | 17 | Подогреваемая стойка для эндоскопов | Подогреваемый порт для жесткого эндоскопа, 4mm. Выполнен из автоклавируемого материала | 4 шт. |
|  |  | 18 | Источник света 150 Вт | ( галоген 150 W) для фиброоптическогосветовода совместимый с эндоскопами Активируется сенсором держателя рукоятки | 1 шт. |
|  |  | 19 | Гальванокаутер. Рукоятка каутера | Рукоятка электрокаутера с кабелем | 1 шт. |
|  |  | 20 | Кресло пациента | Кресло пациента с электроподъемным механизмом : полностью автоматизированное кресло пациента для осмотра и терапии. Одновременная регулировка спинки и подножки. Стильный дизайн. Электрический ножной контроль. Изменения высоты кресла. Очень устойчивое кресло. Съемные подлокотники. Легко чистить (обивка без швов). Наклон спинки кресла благодаря газовой пружине регулируется в пределах 180°; - кресло вращается на 360° и снабжено фиксатором положения. | 1 компл.. |
|  |  | 21 | Стул врача | Стул для врача. Пневматический. На пяти роликах. Спинка регулируемая. Газ лифт. Минимальная высота: 41 cm. Максимальная высота 54 cm. Вращение 360° Наклоняемое сидение. Анатомический дизайн | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 | Модуль оториноларингологический компьютерный | Программное обеспечение позволяет сохранять фото и видео изображения от камеры эндоскопа, обрабатывать их и вести базу данных пациентов. Слайд-шоу для пациента, возможность сохранения изображений, адаптированный superVHS кабель, педаль для фиксации и сохранения изображений.Полная интеграция со встроенным в кабинет микропроцессором.В комплект модуля входит моноблок, мышь, клавиатура, ОС Windows. Подключение ЛОР-комбайна к больничной компьютерной сети (PACS, HIS) через HL7 интерфейс, совместимость с DICOM. Интеграция с помощью DVD-записывающего устройства и USB интерфейса | 1 компл. |
|  |  | 2 | Модуль компьютерный для синусэхографии | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух, в большинстве случаев, может заменить рентген, что особенно безопасно для беременных женщин и детей, а так же для контроля диагностики и лечения синуситов. ЭХО-сигнал формируется при изменении сопротивления на стыке кости и ткани, кости и жидкости, а также между всеми твердыми и жидкими материалами и воздуха. Результаты исследований отображаются на мониторе и сохраняются в памяти компьютера с помощью Модуля оториноларингологического компьютерного. Система: Микропроцессорное управление Метод: А-режим Фокусное расстояние: диаметр 14 мм Частота: 3,5 МГц Импульс частота: 120 Гц Общее усиление: 80 дБ Усиление глубины: 20 дБ Диапазон глубины: синус лобной - 3,5 см Гайморова пазуха - 7,5 см Все необходимые «переключения» для анализа изображения можно выполнить ножным переключателем. | 1 компл. |
|  |  | 3 | Блок управления камеры | Цветовая система PAL/NTSC, рабочее напряжение 100-240 В, 50/60 Гц, со встроенным модулем обработки изображения и выходом DV 20213020 - блок управления камерой 400А - сетевой кабель 536МК - соединительный кабель BNC, длина 180 см 547S - соединительный кабель S-VHS (Y/C), длина 180 см 20221070 - 2 соединительных кабеля для подключения видеопринтеров 20200130U - клавиатура с английским алфавитом 20040082 - кабель DV, 500 см, 6 pin - 4 pin | 1 шт. |
|  |  | 4 | Головка камеры | Одночиповая,с двумя программируемыми кнопками, цветовая система PAL, с интегрированным парфокальным зумом f = 25 - 50 mm (2x) | 1шт. |
|  |  | 5 | Световод | Диаметр 3,5 мм, длиной 180см. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Медицинский плоскоэкран-ный жидкокристаллический монитор | плоскоэкранный жидкокристаллический монитор размером 19 дюймов | 1шт. |
|  |  | 7 | Оптика 0o | угол зрения (градусы) 0, диаметр (мм) 4 | 1шт. |
|  |  | 8 | Оптика 30 o | угол зрения (градусы) 30, диаметр (мм) 4 | 1шт. |
|  |  | 9 | Оптика 0o | угол зрения (градусы) 0, диаметр (мм) 2.7 | 1шт. |
|  |  | 10 | Оптика 30o | угол зрения (градусы) 30, диаметр (мм) 2.7 | 1шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к помещениям для установки: Требования к помещению: наличие холодного водоснабжения с давлением в системе не менее 2 bar и наличие дренажной системы (слива в канализацию). 1 – Канализация Ø 40мм (уклон по ходу стока воды 30мм. на 1м). Максимальная высота стока от пола = 150 мм. 2 – Холодная вода Ø ⅜" с вентилем с внешней резьбой и бытовым фильтром очистки от крупных примесей. Максимальная высота от пола = 300 мм. 3 – Евророзетки 5 шт (220 Вт., автомат на 16А) на уровне 50-70 см от пола. При заказе секции с негатоскопами, усиление стены в случае отделки помещения гипсокартоном на высоте 160см-200см для шкафов. Ширина усиливающего бруса 150-200 мм. Учесть, что кресло пациента должно располагаться слева от лор-комбайна и расстояние за спинкой кресла должно быть не менее 1м (кресло раскладывается, вес кресла 140-180 кг.) Комбайн должен располагаться на той стене, где есть подводка воды и вывод канализации. Дверной проем, ширина не менее 80 см. Ровный пол (бетонная стяжка, уклон 1°±1°). Дневное (или аналогичное электрическое) освещение в помещении. Оборудование должно находиться у входа в кабинет (не распаковано). Холодная вода должна иметь несколько степеней очистки. Соответственно необходимо установить фильтры грубой и жесткой очистки воды, которая подается в ЛОР-комбайн. Наличие канализационной пластиковой трубы (2шт.длина = 1м, Ø 40мм) Пластиковые уголки 90° (2шт.), 45° (2 шт.) Ø 40мм. Минимальное расстояние от стены справа = 250 мм (налобный осветитель (5). |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Комплект шлангов | Ниппель для промывки шланга аспиратора, рукоятка, резиновый наконечник, трубки(2 м) | 1 компл. |
|  |  | 2 | Фильтр водяной | Проточный фильтр (5микрон) для системы подачи теплой воды с устройством предотвращения известковых отложений. Необходим для предохранения системы подачи теплой воды от повреждения. Все необходимые адаптеры включены | 1 шт. |
|  |  | 3 | Электроды универсальные | Электрод "петля" | 1 шт. |
|  |  | 4 | Электроды универсальные | Электрод "нож" | 1 шт. |
|  |  | 5 | Электроды универсальные | Электрод "шар" | 1 шт. |
|  |  | 6 | Электроды универсальные | Электрод "игла" | 1 шт. |

Лот № 6

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Cистема ультразвуковая диагностическая медицинская |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке(наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Cистема ультразвуковая диагностическая медицинская |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Области применения: Абдоминальные исследования Акушерство и гинекология Кардиология Неврология Травматология и ортопедия Урология Эндокринология Ангиология Педиатрия Неонатология Транскраниальные исследования |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | ультразвуковая система высокого класса должна бытьполностью цифровой, многоцелевой, мобильной с возможностью автоматического трехмерного сканирования в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков Программное обеспечение на русском языке Должна быть русифицированная буквенно-цифровая клавиатура Количество одновременно подключаемых датчиков, не менее3 (не включая порт для CW-датчика) Характеристики монитора: Размер экрана по диагонали, не менее15” Жидкокристаллический монитор должен быть высокого разрешения вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне Экранная матрица, пикселов, не менее1024х768 Количество градаций серого не менее256 Возможность вертикального перемещения монитора до, мм60 Режимы сканирования В–режим: Количество карт серой шкалы, не менее23 Количество карт псевдоокрашивания не менее10 Максимальная частота кадров, кадр/сек, не менее1600 М–режим: Количество карт серой шкалы, не менее23 Количество карт псевдоокрашивания не менее10 Цветной М–режим CW – Постоянно-волновой допплер с отклонением угла: Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра Шкала скоростей5 см/с – 10 м/с PRF1000 – 50000 Гц Максимальное отклонение угла сканирования, не менее±20° Количество углов сканирования, не менее 5 Коррекция угла сканирования, шаг±90°, шаг 1° CFM – цветовое допплеровское картирование по скорости: Количество карт окрашивания, не менее20 Шкала скоростей5 см/с – 3,8 м/с PRF280 – 19600 Гц Максимальное отклонение угла сканирования, не менее±20° Максимальная частота кадров, кадр/сек, не менее300 Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании PD – Энергетический допплер: Количество карт окрашивания, не менее13 PRF280 – 19600 Гц Максимальное отклонение угла сканирования, не менее±20° Максимальная частота кадров, кадр/сек, не менее300 Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании Направленный энергетический допплер Режим виртуального конвекса для линейных, абдоминальных конвексных (в том числе 4D) и секторных датчиков Тканевая (вторая) кодированная гармоника Гармоника с фазовой инверсией Поддержка линейных и интраоперационных датчиков Режим многолучевого составного сканирования для конвексных, микроконвексных и линейных датчиков: Число лучей на передачу, не менее7 Число лучей на прием, не менее7 Органоспецифический алгоритм получения изображений на основе адаптивного алгоритма для всех визуализирующих датчиков Программа автоматической оптимизации изображений в В–режиме Программа автоматической оптимизации изображений в режиме спектрального допплера Программа автоматической оптимизации изображений в режиме ЦДК и энергетического допплера Представление информации в В-режиме, М-режиме, D-режиме, В/В, В/М, В/С, В/С/D, В/P/D Триплексный режим Конвексные Микроконвексные Секторные электронные Линейные Комбинированные ректовагинальные Датчик типа «карандаш» для отображения постоянно-волнового допплеровского спектра для кардиологии Специализированные 4D–датчики Монокристальные датчики Гастро/эндоскопический датчик для исследования органов верхнего этажа брюшной полости Архивация изображений Кинопетля, кадров не менее100 000 Кинопетля, секунд, не менее360 Объем жесткого диска не менее250 Гб Встроенный DVD-дисковод Количество встроенных USB-портов, не менее6 Запись статических изображений на DVD в формате jpeg Запись динамических клипов на DVD в формате AVI Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ и архивацию необработанных ультразвуковых данных для дальнейшей оптимизации и постобработки изображения Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: В-режим: усиление, динамический диапазон, подавление, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, активация М-режима СFM/PDI-режим: включение/выключение режима, усиление, регулировка баланса, выбор цветовой гаммы PW-режим: усиление, динамический диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания Режим кинопетли: активация анатомического М-режима (если установлена соответствующая опция), трехмерная реконструкция на основе динамической последовательности 2D изображений (если установлена соответствующая опция). Встроенная программа для просмотра архивированных статических изображений и кинопетель на внешней рабочей станции в формате Windows Программирование последовательности часто выполняемых действий с присвоением соответствующей клавиши Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата Измерение в В-режиме Расстояние Площадь Объем Угол Измерение в В-режиме Расстояние Скорость Временной интервал Частота сердечных сокращений Измерение в D-режиме Линейная скорость Средняя скорость Временные интервалы Индекс резистентности Пульсационный индекс Градиент давления Степень стеноза Частота сердечных сокращений Автоматический расчет параметров кривых скоростей кровотока Количество отображаемых параметров, не менее 14 Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии: Протокол отслеживания внутриутробного развития плода Программы расчетов для мультиплодовой беременности Программы расчетов для суставной дисплазии Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек S–VHS Видеостандарт PAL Analog VGA |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Системный блок | Число приемо-передающих цифровых каналов, не менее2560 Полностью цифровой преобразователь (бит), не менее12 Динамический диапазон (дБ), не менее197 Глубина визуализации, см, не менее30 Одновременное использование передающих фокусных зон, не менее8 Динамическая апертура Динамический фильтр Увеличение изображения, крат, не менее х 16 Максимальная частота кадров, кадр/сек, не менее1600 | 1 шт. |
|  |  | 2. | Датчики конвексные | - Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее2,0 – 5,5 Количество элементов, не менее128 Радиус кривизны, мм, не более60 Угол сканирования, град, не менее75 Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее4 | 1 шт. |
|  |  | 3 | Датчики микроконвексные | Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее4,0 – 10,0 Количество элементов, не менее128 Радиус кривизны, мм, не более9 Угол сканирования, град, не менее170 Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее3 | 1 шт. |
|  |  | 4 | Датчики секторные фазированные | Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее1,8 – 5,5 Количество элементов, не менее64 Угол сканирования, град, не менее90 Максимальный размер сканирующей поверхности, мм, не более16 Количество центральных гармонических частот, отображаемых на экране, не менее5 Количество центральных допплеровских частот, отображаемых на экране, не менее5 | 1 шт. |
|  |  | 5 | Датчики линейные | Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее5,0 – 13,0 Количество элементов, не менее192 Ширина сканируемого участка, мм, не более39 Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее3 Изменение угла сканирования, град±5, ±10, ±15, ±20- | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Термопринтер. | Формата А6. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Накладки на клавиатуру |  | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Напряжение 220 В / 50 Гц Максимально потребляемая мощность (ВА, не более)750 |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Гель для ультразвуковых исследования. | Пластиковые флакон объемом 250 мл. | 1 флакон |
|  |  | 2. | Бумага для принтеров. | 110х2000мм, рулонный. | 1уп. |

Лот № 7

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 2 | Наименование МТ (относящейся к средствам измерения) Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Аппарат ИВЛ предназначен для проведения продленной и кратковременной искусственной вентиляции легких взрослым пациентам и детям от 3-х кг. Аппарат должен быть рассчитан на работу, как в стационарных условиях, так и при транспортировке пациентов в условиях медицинских учреждений. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Требования к конструкции Аппарат должен размещаться на устойчивой тележке, снабженной механизмом фиксации колес. Крепление аппарата к тележке должно быть быстросъемным, обеспечивающим при необходимости быстрое отсоединение базового блока без применения дополнительных инструментов. Тележка должна иметь крепление для увлажнителя. Корпус аппарата должен иметь рукоятку для переноса. Конструкция основания аппарата должна иметь конфигурацию, обеспечивающую устойчивое положение аппарата на любой плоской поверхности, а днище основания должно иметь ножки. Требования к газообеспечению Снабжение аппарата воздухом должна обеспечивать встроенная турбина с пиковым потоком до 210 л/мин, что не требует применения дополнительных компрессоров, наличия централизованной разводки медицинского воздуха, а также сохраняет компактность аппарата и качество газового состава при отключении электроэнергии. Снабжение аппарата кислородом под высоким давлением должно обеспечиваться от централизованной кислородной газораспределительной сети или от баллонов. Давление кислорода: 2,8 – 6 bar. Аппарат должен иметь возможность подключения кислорода с низким давлением (LPO), например, от кислородного концентратора, с потоком до 15 л/мин. Требования к электропитанию Аппарат должен обеспечивать работу при питании от электрической сети с напряжением переменного тока 100 – 240 Вольт, 50 Гц. Аппарат должен обеспечивать автономную работу от встроенной аккумуляторной батареи продолжительностью до 2-х часов. Аккумуляторная батарея должна быть литий-ионная, без «эффекта памяти». Степень заряда батареи должна отображаться на экране монитора. Требования к интерфейсу Интерфейс должен быть удобным как для начинающего доктора, так и для эксперта. Дисплей должен быть цветным, сенсорным, жидкокристаллическим, диагональ не менее 8,4 дюйма. Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке, за исключением общепринятых международных аббревиатур. Управление должно осуществляться как с помощью сенсорного экрана, так и с помощью поворотно-нажимного устройства (энкодер), а также с помощью дополнительных функциональных кнопок быстрого доступа. Трехшаговая концепция управления: выбор-настройка-подтверждение. Требования к самотестированию Самотестирование аппарата должно выполняться автоматически, после включения электропитания аппарата без участия медперсонала. Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата, за исключением проксимального датчика потока, должно осуществляется без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания ИВЛ. Требования к предстартовому меню Предстартовое меню должно позволять осуществить быстрый старт вентиляции: возможность выбора одного из трех заранее предустановленных режимов для нового пациента или предыдущего с сохраненными в энергонезависимой памяти параметрами ИВЛ. Аппарат должен обеспечивать возможность ввода пола и роста пациента, с автоматическим расчётом предсказанного (PBW) или идеального веса (IBW) с последующей автоматической установкой стартовых параметров вентиляции. Требования к датчику потока Датчик потока должен быть основан на принципе измерения дифференциального давления, многоразового применения, стерилизуемый. Расположение датчика потока: проксимальное к пациенту (у тройника), что обеспечивает высокую точность измерения инспираторных и экспираторных дыхательных объемов и потоков, обеспечивает измерение давления непосредственно у коннектора пациента, а также позволяет расширить количество и повысить точность параметров мониторинга. Требования к дыхательному контуру Дыхательный контур должен быть высококачественным, гладкоствольным и рассчитан на многократное применение (автоклавируемый). Контур должен иметь два влагоуловителя. Аппарат должен иметь возможность работы с любыми типами дыхательных контуров, одноразовыми и многоразовыми. Благодаря проксимальному расположению потокового датчика податливость и сопротивление контура должны компенсироваться автоматически, что обеспечивает точное дозирование и мониторинг вентиляционных параметров. Требования к увлажнителю дыхательной смеси Увлажнитель должен быть автоматическим и обеспечивать постоянное кондиционирование дыхательной смеси. В увлажнителе должна быть обеспечена возможность регулировки степени согревания/увлажнения не менее чем по трем уровням. Увлажнитель должен иметь небольшую емкость увлажнителя, что позволяет улучшить параметры вентиляции за счет снижения податливости системы дыхательного контура. Требования к режимам и методам ИВЛ (S)CMV+ (A/C, VC-CMV, VC-AC) – (синхронизированная) принудительная/принудительно-вспомогательная вентиляция с контролем по объему (с гарантированным количеством принудительных дыхательных циклов при отсутствии спонтанного дыхания). PCV+ (PC-AC, P-CMV, SPCV, SIPPV, IPPV Assist) – синхронизированная (с триггерной поддержкой) принудительная вентиляция с управляемым давлением. SIMV+ (SIMV, VC-SIMV, VC-SIMV-PS) – синхронизированная принудительная перемежающая вентиляция с контролем по объему с возможностью спонтанного дыхания в фазе выдоха с поддержкой давлением (VC-SIMV+PS) PSIMV (SIMV(PC), P-SIMV, PC-SIMV – синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция с контролем по давлению с возможностью спонтанного дыхания в фазе выдоха с поддержкой давлением (PC-SIMV+PS). APVcmv (AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+, -VG) – режим c двойным контролем: автоматическое поддержание заданного дыхательного объема с минимально возможным пиковым давлением в дыхательных путях благодаря адаптирующемуся инспираторному потоку с обратной связью с легочной механикой пациента (растяжимость, податливость), реализован по алгоритму циклирования (S)CMV. Режим сочетает в себе преимущества режимов с контролем по объему и с контролем по давлению. Вентиляция осуществляется с контролем по давлению, но с гарантированным дыхательным объемом благодаря наличию обратной связи с респираторной механикой пациента: инспираторный поток адаптируется и замедляется в процессе вдоха, при этом достигается минимально возможное давление в дыхательных путях при гарантированном дыхательном объеме. APVsimv (AutoFlow, SIMV-VG) – режим c двойным контролем: автоматическое поддержание заданного дыхательного объема с минимально возможным пиковым давлением в дыхательных путях, реализовано по алгоритму циклирования SIMV. ASV (AutoMGV) – режим автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции, основанного на учете динамики состояния легочной механики (податливость, сопротивление) и параметров собственного дыхания пациентов. При отсутствии самостоятельных вдохов, аппарат осуществляет принудительные вдохи, автоматически рассчитываются границы безопасной вентиляции, частота дыхания, инспираторное давление, продолжительность вдоха, дыхательный объем. При появлении самостоятельного дыхания, аппарат осуществляет поддерживающие вдохи, чем активнее становятся вдохи пациента, тем меньшее поддерживающее давление подается пациенту. С каждым вдохом происходит оценка параметров респираторной механики и корректировка параметров вентиляции. Режим позволяет проводить вентиляцию с момента интубации и до полного отлучения – экстубации пациента (изначально настроен на отлучение). ASV имеет всего 3 основных регулировки: процент минутной вентиляции, уровень PEEP и фракция кислорода (FiO2). SPONT (CPAP, CPAP+Ps, SPN-CPAP/SPN-CPAP-PS) – режим спонтанного дыхания на фоне постоянного положительного давления с возможностью поддержкой давлением (PS/ASB). NIV – неинвазивная вентиляция с поддерживающим давлением. Специально адаптированный режим для неинвазивной вентиляции, в котором используется активная система Intellitrig, обеспечивающая обнаружение попыток вдоха пациента и высококачественную синхронизацию при больших утечках, которые также компенсируются автоматически в широком диапазоне значений. При прекращении спонтанного дыхания пациента должна быть предусмотрена апнойная вентиляция с контролем по давлению, параметры которой могут быть заданы вручную или рассчитаны автоматически. NIV-ST – неинвазивная вентиляция с поддерживающим и управляемым давлением. Специальный режим для неинвазивной вентиляции легких, который обеспечивает не только поддерживающую, но и принудительную вентиляцию по специальному алгоритму. PS (ASB) – поддержка давлением самостоятельных вдохов пациента. Данная функция должна быть активна в режимах вспомогательной вентиляции и сочетается с режимами: SIMV+, SPONT, APVsimv, NIV. Apnea (Apnеa vent, Back up vent) – вентиляция при апноэ – автоматическое переключение на принудительную вентиляцию с управлением по объему или по давлению (в зависимости от выбранного режима) при остановке самостоятельного дыхания пациента и обратный автоматический переход в исходный режим вентиляции, при обнаружении спонтанного дыхания пациента. Требования к основным параметрам вентиляции: Частота дыхания 1 - 80 в минуту; Соотношение вдох к выдоху (I:Е): от 1:9 до 4:1; Время вдоха, не хуже: 0.1 - 12 сек; Дыхательный объем: 20 – 2000 мл. Управляемое инспираторное давление: от 3 до 100 smH2O (mbar) сверх уровня PEEP; Давление поддержки: от 0 до 60 smH2O сверх уровня PEEP/CPAP; Диапазон регулировки PEEP/CPAP: 0 – 35 smH2O; Скорость нарастания (ускорения) потока: от 0 до 2000 ms; Чувствительность потокового триггера, не хуже: 0,1 – 20 л/мин.; Чувствительность экспираторного триггера (ETS), не хуже: от 5 до 80% от пикового инспираторного потока; Процент минутного дыхания от расчетной нормы: 25 – 350%; Концентрация кислорода: 21 – 100 %; Пиковый инспираторный поток при спонтанном дыхании: более 210 л/мин; Требования к дополнительным функциям Функция Pressure Limit (PLV) – вентиляция с ограничением давления, регулируемое ограничение: минус 10 smH2O от уровня верхней границы настраиваемой тревоги для всех режимов вентиляции или лимит давления в режиме адаптивной вентиляции. Интеллектуальный триггер (Intellitrig) обеспечивает автоматическую коррекцию чувствительности потокового триггера и обнаружение реальных попыток вдоха у пациента при больших утечках, что обеспечивает высококачественную синхронизацию ИВЛ с пациентом, особенно в режимах неинвазивной вентиляции (NIV). Бифазная вентиляция (концепция «открытых активных клапанов») – поток газа к пациенту и от пациента обеспечивается в любой момент времени при появлении вдоха или выдоха у пациента, не зависимо от триггера и фазы дыхательного цикла (обеспечивается специальным алгоритмом работы клапанов). Пациент может дышать самостоятельно в любую фазу дыхательного цикла без существенного изменения профиля кривой давления (давление автоматически удерживается на заданных уровнях). Функция «Вздох» (Sigh) - стандартная функция «Вздох» - периодическое раздувание увеличенным давлением/объемом для профилактики ателектазов, функция отключаемая. Функция «100% O2» – экстренная подача 100% кислорода. Stand-By - режим ожидания с сохранением установленных параметров. Функции ручного запуска дыхательных циклов и задержка дыхания на вдохе. Режим санации трахеобронхиального дерева. Аппарат в текущем режиме должен проводить преоксигенацию 100% кислородом, при проведении санации бронхиального дерева аппарат автоматически прерывает процесс искусственной вентиляции легкиx с отключением тревожной сигнализации. По окончании санации бpонxов и автоматического распознавания соединения аппарат возобновляет вентиляцию и проводит реоксигенацию 100% кислородом в течение последующих 120 секyнд. Screen Shot – функция сохранения и последующего переноса всего изображения экрана на внешнюю USB-flash в виде графического файла (Jpeg) с возможностью последующего просмотра на персональном компьютере. Функция «День/ночь» – возможность регулировки яркости экрана в зависимости от времени суток по предустановленным значениям или вручную. Функция блокировки экрана – для предупреждения непреднамеренного изменения параметров. Конфигурация стартовых параметров - возможность предустановки параметров и режимов в аппарате для быстрого старта. Требования к мониторингу Все измерения должны производиться без специальных маневров, задержек и пауз на вдохе/выдохе. P aw – давление в реальном времени; Ppeak – пиковое давление; Pplato – давление плато Pmean – среднее давление; Pinsp – инспираторное давление; PEEP/CPAP – конечное положительное давление; Flow – инспираторный и экспираторный поток в реальном времени (на графике); Insp Flow – пиковый инспираторный поток; Exp Flow – пиковый экспираторный поток; Volume – дыхательный объем в реальном времени (на графике); VTE – экспираторный дыхательный объем (реальный объем выдоха); VTI – инспираторный дыхательный объем; ExpMinVol/MinVolNIV – экспираторная минутная вентиляция/минутная вентиляция в режиме NIV; Leak/MV Leak – процент/объем утечки; I:E – соотношение вдох к выдоху; fTotal – общая частота дыхания (аппаратная + спонтанная); fSpont – частота спонтанных вдохов; TI – инспираторное время; TE – экспираторное время; %fSpont – процент спонтанных вдохов по отношению к общей частоте дыхания; Cstat – статическая податливость легких (статический комплайнс); AutoPEEP – остаточное давление в дыхательных путях сверх уровня PEEP (ауто ПДКВ); RCexp – экспираторная временная константа; Rinsp – инспираторное сопротивление (резистанс); RSB – индекс частого поверхностного дыхания; PTP – производная давление-время; P0.1 – давление окклюзии; FiO2 – процент кислорода в дыхательной смеси; Требования к графическому мониторингу Графики: давление-время, поток-время, объем-время. Возможность одновременного отображения до 2-х графиков. Возможность заморозки кривых и последующего анализа с помощью курсора. В случае применения адаптивного режима, аппарат должен обеспечивать возможность отображения дополнительного графика, отражающего границы безопасной вентиляции, целевые и реальные значения частоты дыхания/дыхательного объема, признаки измененной респираторной механики. Требования к интеллектуальному мониторингу Аппарат должен быть оснащен интеллектуальным мониторингом с графической визуализацией основных показателей, отражающих в реальном времени процесс вентиляции, состояние респираторной механики, степень участия пациента/аппарата, уровень респираторного комфорта. Вентиляционный статус - визуальное (в виде специального экрана) отображение параметров в графическом виде, характеризующих степень респираторной поддержки пациента и его готовность к «отучению» от ИВЛ. На данном экране должен быть представлен мониторинг следующих показателей: концентрация кислорода, РЕЕР, инспираторное давление, реальный минутный объем, индекс частого поверхностного дыхания, процент спонтанных вдохов в общем количестве дыхательных циклов. Параметры должны быть сгруппированы в следующие группы: выведение CO2, оксигенация и спонтанная активность пациента. Эти данные должны иметь графическое представление, что позволяет достаточно легко судить о оксигенации, элиминации СО2, спонтанной дыхательной активности, степени респираторного комфорта пациента и его готовности к отлучению. Данный экран, также должен иметь встроенный таймер, демонстрирующий продолжительность состояния, при котором каждый параметр находится в зоне нормальных значений – состояние респираторного комфорта, что может быть поводом к экстубации пациента. Динамическое легкое – визуальное отображение состояния легочной механики в виде изображения картины легких. Изображение (форма) легких меняется при изменении податливости легочной ткани или сопротивления дыхательных путей в реальном времени, а также при появлении у пациента спонтанных вдохов. В зависимости от антропометрических данных и респираторной механики пациента, изображение легких может меняться. Если легкие «жесткие» (имеет место низкая податливость, например при ОПЛ/ОРДС), то изображенные легкие приобретают граненную или угловатую форму, в зависимости от степени нарушения податливости; если имеет место эмфизема (высокая податливость), картина легких приобретает чересчур округлую форму («перераздутые» легкие). Если имеет место нарушение проходимости бронхов (требуется санация, бронхоспазм и т. д.), то очертания бронхов сужаются относительно нормальной фоновой картины, при выраженной обструкции «бронхи» становятся узкими и приобретают красную окраску. Помимо графического изображения на экране должны быть представлены показатели комплайнса, резистанса, данных пациента. При появлении спонтанных вдохов, под легкими, вначале инициированного пациентом вдоха, должно появляться изображение диафрагмы. Таким образом, только с одного взгляда можно судить о состоянии легочной механики пациента, его активности и оценивать ситуацию в динамике. Требования к тревожной сигнализации Аппарат должен обеспечивать многоуровневую световую, цветовую и звуковую сигнализацию, учитывающую приоритеты по степени важности. Аппарат должен выводить на экран соответствующие текстовые сообщения. Настраиваемые тревоги должны быть: - верхняя и нижняя границы давления в дыхательных путях - верхняя и нижняя граница минутного объема дыхания - верхняя и нижняя граница дыхательного объема - верхняя и нижняя граница частоты дыхания - верхняя и нижняя граница концентрации кислорода Специальные тревоги должны быть, не хуже: - отсоединение пациента (разгерметизация контура); - окклюзия; - потеря РЕЕР; - неисправность датчика потока; - отсутствие подачи сжатого воздуха/кислорода; - разряд или неисправность аккумулятора; - отсутствие сетевого питания и др. Технические тревоги должны выводится с кодом неисправности и его интерпретацией. Память Аппарат должен сохранять последние 1000 событий (изменения настроек, срабатывание сигнализации, технические тревоги) с возможностью последующего просмотра журнала. Требования к безопасности Встроенная концепция безопасной вентиляции с автоматическим определением границ безопасной вентиляции в интеллектуальных режимах. Настраиваемое ограничение давления во всех режимах, что снижает риск развития баро- и волюмотравмы легких, пневмоторакса, негативного влияния на гемодинамику и внутричерепного давления. Экстренный (ручной) вдох. Автоматическое переключение на воздух при отсутствии кислорода без изменения параметров вентиляции (давление, дыхательный объем, минутная вентиляция). Защита от непреднамеренной установки несовместимых параметров. Защита настроек аппарата с помощью кнопки блокировки всех сенсоров управления. Резервная вентиляция с прежним давлением при возникновении внезапной неисправности потокового датчика. Конверсия прежних параметров вентиляции при переходе с одного режима на другой Многоуровневая и приоритетная сигнализация. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Базовый блок аппарата ИВЛ с управляющим и мониторирующим экраном | Непосредственно аппарат искусственной вентиляции с встроенным сенсорным дисплеем | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Мобильная тележка | Предназначена для установки базового блока аппарата, имеет колеса с системой тормозной фиксации. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Электрический кабель | Предназначен для электропитания аппарата от электрической сети. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Держатель дыхательного контура | Предназначен для фиксации и поддержки дыхательного контура, устанавливается на тележку. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Увлажнитель | Увлажнитель в комплекте, предназначен для подогрева и увлажнения дыхательной смеси | 1 комплект |
|  |  | 5 | Шланг для подачи кислорода | Предназначен для подключения к аппарату кислорода с давлением от 2,8 до 6 bar, длина не менее 4 метров. | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Температура и влажность: Хранение: Температура: −от 20 до 60°C (от -4 до 140°F) Влажность: от 10 до 95% относительной влажности, без конденсации Эксплуатация: Температура: от 5 до 40°C (от 41 до 104°F) Влажность: от 10 до 95% относительной влажности, без конденсации Высота: до 4000 м над уровнем моря Электропитание: От 100 до 240 Вольт, 50/60 Гц. Максимальная потребляемая мощность: 150 Вт. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Дыхательный контур пациента с двумя влагосборниками, для взрослых, детей | Дыхательный контур в комплекте, с двумя влагосборниками, гладкоствольный, многократного применения (автоклавируемый), предназначен для подключения пациента к аппарату | 2 шт. |
|  |  | 2 | Пылевой фильтр турбины и охлаждающего вентилятора | Фильтров для грубой очистки от пыли воздухозаборного узла турбины и охлаждающего вентилятора. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Кислородный датчик | Кислородный датчик гальванического типа, предназначен для определения реальной концентрации кислорода во вдыхаемой смеси. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Потоковые датчики для детей/взрослых | Взросло/педиатрический потоковый датчик дифференциального типа (основан на измерении дифференциального давления), с двумя соединительными трубками, предназначен для измерения потока и давления на уровне Y-образного тройника (проксимальное расположение к пациенту). Коробка - 1 уп (10шт.) | 1 уп. |

Лот № 8

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Медицинский видеоэндоскоп и инструменты для внутрипросветной хирургии |
| 2 | Наименование МТ(относящейся к средствам измерения)Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке | Не относится к средствам измерении |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Должен позволять выполнять малоинвазивные вмешательства в внутри просветной хирургии, включая реконструктивно-восстановительные операции Наличие возможности проводить диагностические и оперативные вмешательства Наличие возможности расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) |  |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Full HD Монитор. | Не менее 26 дюймовый Full HD монитор медицинский, алюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции, Разрешение: не хуже 1920 x 1080 Входы: DVI, VGA, S-Video, Composite Видео выходы: DVI, S-Video, Composite Включая: DVI-D Кабель, BNC/BNC видео кабель, монитор, блок питания. | 1шт. |
|  |  | 2 | Медицинская эндоскопическая видеокамера. | Видеокамера эндоскопическая. Блок управления камерой должен быть HD формата, для использования с видеоэндоскопами, разрешение не хуже 1920 x 1080, со встроенным блоком централизованного управления и встроенным блоком цифровой обработки изображения, цветовая система PAL/NTSC должна состоять из: блока управления камерой, сетевого кабеля, адаптера к видеоэндоскопам, DVI-D соединительного кабеля, BNC/BNC видео кабеля , S-Video (Y/C) соединительного кабеля, соединительного кабеля для дополнительных приборов, SCB соединительного кабеля, силиконовой клавиатуры для использования с видеоэндоскопами. наличие расширенной опции по обработке изображения (узкоспектральное изображение, должна включать 3 различных спектра) | 1шт. |
|  |  | 3 | Медицинский источник холодного света. | Источник холодного света, с встроенной инсуфляционной помпой, для использования с видеоэндоскопами, должна состоять из: источника холодного света, сетевого кабеля, бутыли для воды, держателя бутыли, промывающего адаптера. | 1шт. |
|  |  | 4 | Держатель. | Держатель, соединительного видеокабеля | 1шт. |
|  |  | 5 | Стойка мобильная для эндоскопического оборудования. | Стойка мобильная, для эндоскопического оборудования, на 4-х антистатических роликах, 2 из которых должны быть с фиксаторами, с 2-мя фиксированными полками, 1 полка с ящиком оснащенным замком, с одним набором фиксаторов для приборов, с встроенным кабельным каналом в каждой вертикальной балке, одним держателем камеры и одной цокольной полкой с блоком питания с панелью из 12 розеток и из 12 розеток для заземления. Габариты стойки: предпочтительно 730 x 1450 x 660 мм (шхвхг), полки 630 x 480 мм (шхг), диаметр роликов 125 мм. В комплекте: базовая стойка, блок питания. | 1шт. |
|  |  | 6 | Высокочастотный электрохирургический аппарат. | Высокочастотный электрохирургический аппарат. ВЧ прибор для хирургии. Должна состоять из: Высокочастотного электрохирургического аппарата, сетевого кабеля. | 1шт. |
|  |  | 7 | Двухпедальный переключатель. | Двойная педаль, цифровая, одноступенчатая, для работы с высокочастотным электрохирургическим аппаратом. | 1шт. |
|  |  | 8 | Биполярный ВЧ шнур. | Шнур высокочастотный, биполярный, для коагуляторов, длина предпочтительно 300 см | 1шт. |
|  |  | 9 | Нейтральный электрод. | Электрод нейтральный, из силикона, с фиксирующей резиновой лентой, A=187 см2 | 1шт. |
|  |  | 10 | Соединительный кабель для нейтрального электрода. | Кабель соединительный, для соединения нейтральных электродов, длина предпочтительно 300 см | 1шт. |
|  |  | 11 | Монополярный ВЧ шнур. | Шнур высокочастотный, монополярный, с штекером предпочтительно 5 мм, длиной 300 см | 1шт. |
|  |  | 12 | Штатив. | Штатив, для монитора с встроенным кабельным каналом | 1шт. |
|  |  | 13 | Медицинская система для отсасывания и промывания. | Помпа эндоскопическая, аспирационная, должна состоять из: помпы эндоскопической, бактериального фильтра, бутыли 2л, крышки бутыли с ручкой, соединительных шлангов коротких, шланги к пациенту, обратного клапана, сетевого кабеля. | 1шт. |
|  |  | 14 | Направляющая рельса. | Направляющая рельса, для бокового монтажа к мобильной приборной стойке | 2шт. |
|  |  | 15 | Держатель видеоскопа. | Держатель видеоскопа для монтажа на двух стандартных рельсах, состоящий из держателя видеоэндоскопа включая тубус с держателями | 1шт. |
|  |  | 16 | Видеогастроскоп. | Видеогастроскоп, цветовая система PAL Рабочий канал Ø 2.8 мм Дистальный диаметр 9.3 мм Рабочая длина 1100 мм. Отклонение вверх 210°. Вниз 100°, влево/вправо 120°/120°. В комплекте должны быть: чемодан для транспортировки, защитный колпачок, клапан аспирации, клапан вода-воздух, тестер герметичности, колпачок для биопсийного канала (10 pcs.), трубка для промывания, Y-образная трубка для промывания, загубник (одноразовый), биопсийные щипцы (одноразовые), чистящая щетка (одноразовая), щетка для клапанов, покрытие для транспортировки видеоэндоскопа | 1шт. |
|  |  | 17 | Выкусыватель. | Выкусыватель биопсийный, овальный, гибкий с иглой, рабочая длина предпочтительно 160 см, диам. 2.3 мм | 3шт. |
|  |  | 18 | Адаптер. | Адаптер, комплект для чистки и дезинфекции видеоэндоскопов в гастроэнтерологии. Набор должен содержать: двухклапанный канальный распределитель, адаптер клапана утечки, адаптер аспирационного порта, входной адаптер, чистящая трубка, многоразовая, для рабочего канала гибких видео эндоскопов. | 1шт. |
|  |  | 19 | Выкусыватель. | Выкусыватель биопсийный, овальный, гибкий, рабочая длина 160 см, диам. 2.3 мм | 3шт. |
|  |  | 20 | Щипцы. | Щипцы 2 х 3 зубца, гибкие, рабочая длина 160 см, диам. 2.3 мм | 1шт. |
|  |  | 21 | Щипцы. | Щипцы 1 х 2 зубца, гибкие, рабочая длина 160 см, диам. 2.2 мм | 1шт. |
|  |  | 22 | Щипцы. | Щипцы гибкие, с 3-мя выдвигающими браншами, тупыми, рабочая длина 160 см, диам. 2.5 мм | 1шт. |
|  |  | 23 | Щипцы. | Щипцы гибкие, с выдвигающимися браншами,1 х 2 зубца, рабочая длина 160 см, диам. 2.5 мм | 1шт. |
|  |  | 24 | Петля для полипэктомии. | Петля диаметральная для полипов, диам. 2.3 мм, длина 150 см, большая, с рукояткой | 1шт. |
|  |  | 25 | Петля для полипэктомии. | Петля полипэктомическая, комплект с рукояткой, шестиугольная, длина 200 см, диам. 2.4 мм | 1шт. |
|  |  | 26 | Петля для полипэктомии. | Петля диаметральная для полипов, диам. 2.3 мм, длина 150 см, малая, с рукояткой | 2шт. |
|  |  | 27 | Петля для полипэктомии. | Петля запасная полипэктомическая, многоразовая, шестиугольная, длина 160 см | 3шт. |
|  |  | 28 | Ерш для цитологии. | Щетка для цитологии с рукояткой и трубкой, длина 160 см, диам. 2.2 мм | 1шт. |
|  |  | 29 | Щипцы. | Щипцы горячие биопсийные, гибкие, диаметр 2,3 мм, длина 1600 мм, состоят из: рукоятка, щипцы. | 1шт. |
|  |  | 30 | Корзинчатый захват. | Экстрактор "корзинка", с 4 проволками, комплект с рукояткой, длина 160 см, диам. 2.2 мм | 1шт. |
|  |  | 31 | Щетка . | Щетка для рабочего канала, 5мм, длина 230 см | 4шт. |
|  |  | 32 | Электрод монополярный. | Электрод коагулирующий, монополярный, длина 160 см, диам. 1.8 мм | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт Водоснабжение: не требуется Канализация: не требуется Площадь помещения: не менее 3 кв. м. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Бактериальный фильтр. | Фильтр бактериальный для помпы эндоскопической | 1шт. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.